“СТРОЙКЕРАМИКА”АД гр.Мездра

цех Враца

ГОДИШЕН

ДОКЛАД

2009 г.

## За експлоатация на промишлена инсталация по т.3.5. от Приложение 4 на ЗООС:

-Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ

при условията на комплексно разрешително №71/2005г.

- Увод

Наименование на инсталацията:

### Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ

Адрес по местонахождение на инсталацията

# “СТРОЙКЕРАМИКА”АД

гр.Враца

Промишлена зона

Регистрационнен номер на КР

Рег.№ 71/2005г.

Дата на подписване наКР

27.12.2005г.

Дата на влизане в сила на КР

14.01.2006г.

Оператор на инсталацията

# “СТРОЙКЕРАМИКА”АД

Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на оператора

гр.Мездра

ул.”Л.Каравелов”№38

тел:/факс: 0910 9 31 22;

е-mail: str_k@abv.bg

Лице за контакти

Йорданка Велчева Тодорова – Изп. директор

Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на лицето за контакти

гр.Мездра

ул.”Л.Каравелов”№38

тел:/факс: 0910 9 31 22;

е-mail: str_k@abv.bg

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ

1.Подготовка на суровини и материали

Дозирането на глина и въглищен шлам се извършва в сандъчен подавател/бешикер/, от който посредством транспортна лента се подава към зъбни валове за раздробяване на сместа.

След това сместа се подава с лентов транспортьор /ГТЛ/ на поредица от машини и съоръжения за смилане /гладки валци, двувалов глиномешал,глинохранилище,фини валци/, до достигане на необходимата хомогенност на масата за извършване на процеса формоване.

2.Формоване

Получената равномерно гладка маса се подава към вакуумлентъчна преса, в която се формова чрез екструзия непрекъснатата сурова тухла. Окончателно процеса формоване завършва с нарязване на тухлите на стандартния размер с автоматична тухлорезачка.

3.Сушене

За да се избегне появата на вътрешни напрежения и нарушения в целоста на тухлите по време на изпичането им, те се подлагат на изсушаване с димни газове получавани от пеща за изпичане и регулирани с шибри чист въздух, Сушенето се извършва при температура 75-80 градуса Целзий съгласно технологичния регламент.

4.Изпичане

Изпичането се извършва в рингови пещи при темтература от 950 до 980 градуса Целзий. Ринговата пещ е разделена на зони /камери/ за извършване на съответните процеси за изпичане:

-зона доизсушаване и загряване /6 камери/;

-зона за изпичане /2 камери/;

-зона за закаляване и охлаждане /5 камери/;

-зона на нареждане и изваждане /4 камери/.

В различните зони се поддържат различни температурни режими.

Производствен капацитет на инсталацията

Максимален капацитет – 63,3 т./24ч.

Произведено количество – 0/24ч.

Годишно количество произведена продукция – 0т.

През отчетния период инсталацията не е извършвала производствена дейност

РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията

гр.Враца

ул.”Ексзарх Йосиф”№ 81

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район”,център Плевен

гр.Плевен

ул.”Васил Левски”№1 ет.16

Организационна структура на дружеството и отговорности, отнасяща се до управлението на околната среда

Структура на управление на

околната среда

Изпълнителен

Директор

ЕКОЛОГ

Кординиране събирането на данни за мониторинга и докладването

на изчислените емисии

Н-к цех Мездра				Н-к цех Враца

Управление на инсталициите                	   Управление на инсталициите

и подаване на необходимата                	        и подаване на необходимата

информация                                	                     информация

Производствено				  Производствено

звено						   звено

- Система за управление на околната среда

Обучение

### В дружеството е изготвена годишна програма за обучение на персонала извършващ дейностите по изпълнение на условията в разрешителното.

#### Обмен на информация

Има изговен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и др.възможни начини за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното. Със списъка са запознати всички имащи задължения по изпълнение на разрешителното.Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт /вкючително и за спешни случаи/.

Документиране

Дружеството притежава актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите.

Всички документи, включително инструкции, изисквани с настоящото разрешително са документирани и се съхраняват на площадката от съответното отговорно лице.

Управление на документи

Документите, изисквани с комплексното разрешително се актуализират в случай на промени от отговорник ИТБЗ в дружеството.

Оперативно управление

Съгласно условията в комплексното разрешително са изготвени и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените с условията на разрешителното, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвени са и се прилагат всички инструкции за предотвратяване и контрол на аварийни ситуации по условията на комплексното разрешително.

Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия са документирани и се съхраняват на производствената площадка

Докладване

Докладва се ежегодно в определения срок. Предоставя се своевременно информация при поискване от компетентните органи.

Актуализация на система за управление на околната среда

Не е извършвана актуализация или изменение на комплексното разрешително.

3. Използване на ресурси

3.1.Използване на вода

За използването на вода за производствени нужди при работа на инсталацията е издадено разрешително за водоползване №100779/20.01.2005г.

Годишните изразходвани водни количества на Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ и изразходваните водни количества за производство на единица продукт, са докладваните в таблица 3.1.

Таблица 3.1.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен водоизточник-шахтов кладенец | 2026 м3/у | 0,1 м3/т. тухли | 0 м3 | 0 м3/т. тухли | Да |

Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на разрешителното разходни норми:

-извършени оценки – поради преустановената производствена дейност на цеха не е    използван шахтовия кладенец

-брой установени несъответствия – не са установени

-причини за несъответствията - няма

-предприети  корегиращи действия - няма

Резултати от прилагането на инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване /вакуум помпи и за оросяване на глината /:

-брой извършени проверки  - преустановена производствена дейност, не са извършвани проверки и ремонти.

-причини за ремонта – няма

-предприети ремонтни действия – няма

Резултати от прилагането на инструкцията за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката:

-извършени проверки – преустановена производствена дейност, извършван е периодичен оглед на водопроводната мрежа.

-брой установени течове – не са установени

-причини за теча - няма

-предприети  ремонтни действия – няма

Резултати от прилагането на инструкцията за поддръжка на затворената оборотна охлаждаща система към вакуум-помпите:

-извършени проверки  - преустановена производствена дейност, не са извършвани проверки

-установени течове и извършени ремонти – не са установени течове

-причини за ремонта – няма

-предприети ремонтни действия – няма

3.2.Използване на енергия

Годишна консумация на електроенергия на Инсталация за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ за производството на единица продукт

Таблица 3.2.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР /MWh/t тухли/ | Използвано количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0,06976 | 0 | Да |

- Поради не извършване на  производствена дейност през периода на докладване, не е изразходвана електроенергия от инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ.

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Годишна употреба за производството на единица продукт за всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| глина | 29 785 т/у | 1,47 т/т тухли | 0 т/у | 0 т/т тухли | Да |

Резултати от оценка на съответствието на употребата на суровини с условията на разрешителното:

Не са употребявани суровини

Таблица 3.3.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полиетиленово фолио | 4,6 т./у. | 0,001 | 0 т. | 0 т./т. тухли | Да |

Резултати от оценка на съответствието на употребата на спомагателни материали с условията на разрешителното:

Не са употребявани спомагателни материали

Таблица 3.3.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР [t/y] | Количество за единица продукт, съгласно КР [t/tтухли] | Употребено годишно количество [t/y] | Количество за единица продукт [t/tтухли] | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища и въглищен шлам | 8570 /5040+3530/ | 0,422 /0,248+0,174/ | 0 | 0 | Да |
| Дизелово гориво | 23,4 | 0,0040 | 0 | 0 | Да |
| Дърва | 7,9 м3 | 0,00052 | - | - | - |

- Количеството въглища и въглищен шлам се влагат заедно в инсталацията.

Резултати от оценка на съответствието на употребата на горива с условията на разрешителното:

Не са употребявани горива

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Резултати от проверки на съответствието на складовете и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното:

-брой извършени проверки – 0 бр.проверки

-брой установени несъответствия – не са установени несъответствия

-причини за несъответствията - няма

-предприети коригиращи действия – няма

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ) и PRTR

Поради преустановената производствена дейност не е извършван мониторинг на емисии и не е приложимо отчитането им по ЕРЕВВ

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Не е извършван мониторинг на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух от точков източник поради преустановената производствена дейност.

###### Резултати от оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми:

- извършен мониторинг – не е извършван мониторинг през 2009 г.

- установени несъответствия – не са установени

- причини за несъответствията – няма

- предприети коригиращи действия – няма

Инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ няма пречиствателни съоръжения за отпадъчните газове поради липса на необходимост.Неорганизирани емисии на прах от складовете за въглища и шлам не са установени, тъй като се спазва регламентираното оросяване на складираните насипни материали, съгласно вътрешните инструкции по условията в разрешителното.Производството на тухли не предизвиква изпускането на неприятно миришещи вещества.До този момент в дружеството не са постъпвали оплаквания за неприятни миризми.

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Няма производствена дейност, не е наличен персонал и не се формират отпадъчни води.

  - Управление на отпадъците

ТАБЛИЦА 4  ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транс-портиране | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР Т/у | Реално измерено | Количества определени с КР Т/т | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 12 01 | 405 | 0т. | - | - | Табан за глина | - | Да |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 12 08 | 658 | 0т. | 0,033 | 0 | Склад за производствен брак и строителни отпадъци | - | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,035 | 0 | - | - | Метални контейнери на мястото на образуване | - | Да |
| Хартиени и картонени опаковки (ролки от ПЕ фолио) | 15 01 01 | 670 бр. | 0бр. | - | - | Обособено помещение до склада за въглища | - | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 4бр. | 0бр. | - | - | Склад за резервни части и материали | - | Да |
| Черни метали (бракувани машини и частиоттях) | 16 01 17 | 1,4 | 0 | - | - | Склад за метални отпадъци | - | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | 0,05 | 0 | - | - | Склад за ГСМ във варели | - | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества /варели/ | 15 01 10* | 2 бр. (оборотни) | 2 бр. (оборотни) | - | - | Склад за ГСМ | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 2 бр. | 0 бр. | - | - | Склад за живачни лампи и акумулатори | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 10бр. | 0 бр. | - | - | Склад за живачни лампи и акумулатори | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки,фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 1 | 0 | - | - | Склад за производствен брак и строителни отпадъци | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,5 | 0 | - | - | Събиране в контейнери | - | Да |

Таблица 5 Оползотворяване на отпадъци

| отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Име на външната фирма извършваща операция по оползотворяване/обезвреждане | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 10 12 01 | Повторно влагане в производството | - | Да |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 12 08 | За насипи и възстановяване на релефа в отработените пространства на кариерата за глина | - | Да |
| Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки | 13 02 06* | Смазване на машини и съоръжения | - | Да |

Резултати от оценка на съответствието на количеството образуван при производството на единица продукт отпадък /Отпадъчни керамични изделия, тухли керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване)101208:

Поради преустановена производствена дейност през отчетната 2009 г. не образуван производствен отпадък.

Резултати от оценка на съответствието на събирането на отпадъци с условията на разрешителното:

- извършени проверки – периодични, през отчетната 2009 г. не са генерирани отпадъци.

Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение на отпадъци с условията на разрешителното:

- извършени проверки – периодични, през отчетната 2009 г.- не са генерирани отпадъци.

Резултати от оценката на съответствието на дейностите по транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното:

Не е извършвано транспортиране на отпадъци.

Резултати от оценка на съответствието на количествата генерирани отпадъци (т/у) с определените такива в условията на разрешителното:

През отчетната 2009 г. не са генерирани отпадъци

  - Шум

През отчетната 2009 г. не е извършван мониторинг на общата звукова мощност на шум, поради преустановената производствена дейност.

До този момент няма постъпили оплаквания за шум от жителите на най-близките жилищни квартали на град Враца.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не е извършвана производствена дейност.

- Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

1.Изграден е затворен оборотен цикъл за водата към вакуум помпите в Инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ.

2.Монтирано е измервателно устройство за отчитане на количествата вода за производствени нужди.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Временно е прекратена работата на инсталацията за извършване на основен ремонт на машини и съоръжения, за което е уведомена РИОСВ гр.Враца и е изготвен и представен подробен план за временно прекратяване на дейностите на площадката.

- Свързани с околната среда аварии,оплаквания и възражения

7.1.Аварии

До този момент не са възниквали аварийни ситуации на производствената площадка свързани с околната среда.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейноста на инсталацията

Няма възникнали /постъпили/ оплаквания и възражения свързани с дейността на Инсталацията за производство на тухли чрез изпичане в рингова пещ.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително№71/2005г. на “Стройкерамика”АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_____________________                           Дата:_______________

Име на подписващия – Йорданка Велчева Тодорова

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор