годишен доклад

за изпълнение на дейностите ПРЕЗ 2010 ГОДИНА,

за които е предоставено комплексно разрешително № 23/2009 ГОДИНА

Съдържание:

1. Увод 	3

2. Система за управление на околната среда	8

3. Използване на ресурси	32

3.1 Използване на вода	32

3.2 Използване на енергия 	35

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 	48

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 	42

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	52

4.1 Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители	52

4.2 Емисии на вреди вещества в атмосферния въздух	54

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	68

4.4 Управление на отпадъците	89

4.5 Шум	97

4.6 Опазване на почвaтa и подземните води от замърсяване	98

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	107

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях	110

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения	111

7.1 Аварии	111

7.2 Оплаквания или възражения	111

8. Подписване на годишния доклад	112

1. Увод

- Доклад по Условие 5.10.2

“Агрия”АД притежава Комплексно разрешително (КР) № 23/ 2009г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2. от цитираното КР, съгласно които  Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ-Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС) в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите 31.10.2006 г.  “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, като включва резултатите от собствения мониторинг през 2010 г. и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.

Наименование на инсталацията/ите, за който е издадено комплексно разрешително (КР);

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Инсталация “Синтез на дитиокарбамати”;

- Инсталация “Аминиране на органични киселини”;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати”;

- Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”;

- Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

- Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди

- Формулиране и разфасовка на течни хербициди;

- Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”;

- Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

- Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

- Абонатни станции:

  - АС – Котел 5 с мощност 0.5 MW;

  - АС 1 – Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки;

  - АС 2 – Котел 3 с мощност 0.319 MW;

  - АС 4 – Котел 4 с мощност 0.464 MW;

- Инсталация за производство на деминерализирана вода.

- Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

“Асеновградско шосе”

4009, Пловдив, България

- Регистрационен номер на КР;

Комплексно разрешително № 23 / 2009 година

- Дата на подписване на КР;

10.07.2009 година

- Дата на влизане в сила на КР;

13.08.2009 година

- Оператора на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното;

„Агрия“ АД Пловдив

- Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора;

“Асеновградско шосе”

4009, Пловдив, България

тел.: ( +359 32) 27 35 00,

факс: (+359 32) 63 83 77

е-mail:agria@agria.bg

- Лице за контакти;

д-р инж. Ботьо Захаринов – Ръководител направление „Безопасност, екология и качество”

инж. Йоана Кубатова – ръководител отдел “Екология”

- Адрес, тел. номер, факс, е-mail на лицето за контакти;

“Асеновградско шосе”

4009, Пловдив, България

тел. ( +359 32) 27 35 00,

факс: ( +359 32) 63 83 77

е-mail: kubatova@agria.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите;

На производствената площадка на “Агрия”АД през 2010 г. са извършвани следните дейности:

І. Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” – синтез на цинеб 75%, 80%, 90%, 95%Т, 95% Х и манкозеб 80% ВП;

2. Инсталация “Аминиране на органични киселини” – пропамокарб

ІІ. Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

  - Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” – формулиране на Цинеб 70% син, 75%Б, 80% син

  - Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита” – формулиране на Копфорс 51%, Копфорс екстра, Купросейт голд 45 ВП, Купросейт голд М,  Купросейт С, Купросейт супер тъмно син, Купроцин, Купроцин супер, Купроцин М син, Купроцин супер специал, Триомакс;

  - Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – не е извършвана производствена дейност;

  - Формулиране и разфасовка на течни хербициди – не е извършвана производствена дейност

  - Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” - не е извършвана производствена дейност;

  - Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки” – Копфорс Екстра, Купроксил 48 ВП, Купросейт голд 76 ВП,  Купросейт голд М, Купросейт С, Купросейт супер тъмно син, Купроцин супер М, Манкозеб 80% ВП, Рубин 72 ВП, Симоксанил, Симоксанил М, Топ плюс, Триомакс, Фунгуран, Цинеб 80% ВП;

  - Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” – не е извършвана дейност;

  - Абонатни станции: АС 1 и АС 8 – производство на наситена пара до 0.4МРа за технологични и битови цели; АС 2 и АС 4 – производство на топла вода за отопление и битови цели.

  - Инсталация за производство на деминерализирана вода – производство на деминерализирана вода за производствени цели

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Определения капацитет по Условие 4 на КР 23 / 2009г.

### Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” – 6 800 т/г, в т.ч. „Цинеб” – 4000 т/г, „Манкозеб” – 2800 т/г;

- Инсталация “Аминиране на органични киселини” – 2 000 т/г;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” - 5 000 т/г;

- Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита” – 3 370 т/г;

- Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

- Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – 2 800 т/г;

- Формулиране и разфасовка на течни хербициди – 9 000 т/г;

- Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” - 450 т/г;

- Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки” – 3 000 т/г;

- Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” – 1 000 т/г;

- Абонатни станции:

- АС 8 – Котел 5 с мощност 0.5 MW;

- АС 1 – Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки;

- АС 2 – Котел 2 с мощност 0.319 MW;

- АС 4 – Котел 4 с мощност 0.464 MW.

10. Инсталация за производство на деминерализирана вода

- Годишно количество произведена продукция за всяка от инсталациите, за които в Условие 4 е определен максимален капацитет.

## Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Инсталация “Синтез на дитиокарбамати” –  5445,634 т, в т.ч. „Цинеб” – 3462,934 т/г, „Манкозеб” – 1982,7 т/г;

- Инсталация “Аминиране на органични киселини” –  49,1 т;

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

- Инсталация “Формулиране на дитиокарбамати” – 269,25т;

- Инсталация “Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита”– 405,402 т;

- Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”: 0 т;

- Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди – 0 т;

- Формулиране и разфасовка на течни хербициди – 0 т;

- Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати” - 0 т;

- Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти за растителна защита в малки опаковки”– 419,602 т;

- Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” – 45,714 т;

- Абонатни станции MWh:

- АС 8 – Котел 5 с мощност 0.5 MW;

производство на наситена пара 600кг/ч при максимално възможно налягане 12 atm и температура до 190 °С

- АС 1 – Котел 1 и Котел 2 с мощност от 2.2 MW всеки;

производство на наситена пара 2500кг/ч на всеки при максимално възможно налягане 12 atm и температура до 190 °С

- АС 2 – Котел 2 с мощност 0.319 MW;

топлинна енергия за 1час работа на съоръжението 0.319 MW.h

- АС 4 – Котел 4 с мощност 0.464 MW.

топлинна енергия за 1час работа на съоръжението 0.464 MW.h

- Инсталация за производство на деминерализирана вода

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда към отчитаната 2010 г.;

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията / инсталациите;

РИОСВ-Пловдив

бул.”Марица” № 122

4000, Пловдив

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията / инсталациите;

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” с център Пловдив

ул. “Булаир” №26

4000, Пловдив

2. Система за управление на околната среда

Система за управление на околната среда

Актуализиран е списъкът на персонала, включен в групата за “Оперативен контрол”, който организира, контролира и извършва конкретните дейности по УОС и изпълнение на условията в КР (Заповед №78-А/15.10.2010 г. на Изпълнителния директор на Дружеството). През 2010 г. дейностите по управлението на околната среда включват:

- Изпълнение на Инвестиционна програма за привеждане на дейността на “Агрия”АД в съответствие с условията на КР

- Изпълнение на актуализираната Програма за управление на отпадъците;

- Изпълнение на Програмите за собствен мониторинг на въздуха, водите и почвите;

- Извършване на собствени периодични измервания /водене на регистър/ на определените показатели в изпълнение на условията на КР и програмите за собствен мониторинг на атмосферния въздух, отпадъчните води, подземните води и почвите;

- Съставяне на комисии и извършване на проверки за състоянието на складовите стопанства и мрежите към тях, водопроводната и канализационна мрежа и съставяне на протоколи за резултатите от тях;

- Водене на регистър на отпадъците и на емисиите на замърсители;

- Сравняване на регистрираните показатели с нормите и предприемане на коригиращи действия при необходимост;

- Актуализация на списъка с нормативни документи, касаещи управлението на околната среда;

- Водене на регистър на проведените обучения, броя на участниците и мястото на провеждане в изпълнение на програмата за обучение на производствения и техническия персонал през 2010 г.

- През 2010 година „Агрия” АД се сертифицира съгласно ISO 14001 за управление на околната среда и BS OHSAS 18001 за управление на здравословни и безопасни условия на труд и заедно в досегашния стандарт за качество по ISO 9001 се въведе Интегрирана система за управление (ИСУ) за управление на околната среда, здравословни и безопасни условия на труд и качество. С въвеждането на ИСУ и поради настъпили структурни промени със фирмата се актуализираха всички инструкции по околна среда изисквани с КР с дата 15,10,2010 година.

Структура и отговорности към отчитаната 2010г.

Управленската структура на “Агрия”АД разработи структура за въвеждане на СУОС и създаде инструкции, които да създадат регламентирани връзки с оперативните отдели на производството, с цел изпълнение условията на КР.

Структура

През 2010 година, поради настъпили структурни промени във фирмата съставът на “Групата отговорна за изпълнение на условията от КР” бе актуализиран, както следва:

Управленски персонал към 2010г. включва:

- Изпълнителен Директор

- Р-л напр. „Безопасност, екология и качество”

- Р-л напр. „Логистика и планиране”

- Р-л обособено производство „Дитиокарбамати”

- Р-л обособено производство „Формулиране и разфасоване”

- Р-л напр. „Развитие и внедряване”

- Р-л напр. „Поддръжка и инвестиции”

- Р-л напр. „Финанси и счетоводство”

- Р-л напр. „Управление на персонала”

Оперативен персонал към 2010г.включва:

- отдел „Екология“;

- отдели: Технологии и иновации

- отдел Енергоносители

- отдел Поддръжка (звена енергетици, механици и КИП);

- отдел БУТ

- инспектор ППО, контрол по качеството

- р-л “Изпитвателна лаборатория”;

- производствен персонал

Отговорности

Отговорности на Управленския персонал :

- обучение;

- обмен на информация;

- оперативно управление;

- управление на документи и записи;

- предотвратяване и контрол на аварийни ситуации;

- актуализация на СУОС;

- уведомяване;

Отговорности на оперативния персонал:

- документиране;

- оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- регистрация на използваните: вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали;

- мониторинг на емисиите във въздуха и водите;

- управление на факторите на околната среда – отпадъци и шум;

- предотвратяване и ограничаване на аварии;

- преходните и анормалните режими на работа;

- прекратяване работата на инсталациите

- Обучение

Документиране:

Протокол / 19,02,2010г. от проведено обучение, съгласно указанията на Условие 5.2.1.

Протокол / 15,03,2010г. от проведено обучение, съгласно указанията на Условие 5.2.1.

Протокол / 12,04,2010г. от проведено обучение, съгласно указанията на Условие 5.2.1.

Протокол / 31,05,2010г. от проведено обучение, съгласно указанията на Условие 5.2.1.

Протокол / 15,06,2010г. от проведено обучение съгласно указанията на Условие 5.2.1.

Протокол / 21,07,2010г от проведено обучение, съгласно указанията на Условие 5.2.1.

Протокол / 08,09,2010г от проведено обучение, съгласно указанията на Условие 5.2.1.

Протокол / 30,11,2010г от проведено обучение, съгласно указанията на Условие 5.2.1.

Провежда се теоретично обучение на групата за „Оперативен контрол“ по заповед или на заместниците на отговорниците от групата на СУОС на “АГРИЯ” АД, което се извършва от Й. Кубатова – р-л отдел „Екология“. Организацията и провеждането на обучението е в съответствие с утвърдения План - график.

Обекти на учебните инструктажи са дейности, документи, звена и лица от “АГРИЯ” АД,  които са в съответствие с КР 23/ 2009г. и включват:

- Условията от Комплексно разрешително

- Инструкциите от Комплексно разрешително

За проведените обучения са съставени протоколи, съгласно указанията на Условие 5.2.1.  от КР.

Табл. Програма за обучение на персонала и съхранение на информацията от обучението

| Дата на провеждане на обучението | Предмет на обучението | Условия от КР, предмет на обучението | Участващ персонал |
| --- | --- | --- | --- |
| февруари | Условия на КР за предотвратяване и действия при аварии, преходни и анормални режими | 14.4.; 14.6.; 15.1.; 15.3. | Управленски персонал и Оперативен персонал |
| март | Отчети, подготовка, за ГДОС | 5.10; 7.5; 8.1.9; 8.2.6; 8.3.3; | Управленски персонал и Оперативен персонал |
| април | Използване на суровини и ресурси, съгласно условията на КР | 8.1.5.; 8.1.6.; 8.1.7.1.; 8.1.8.2.; 8.2.3.; 8.2.4.; 8.2.5.1.; 8.2.5.2.; 8.3.2.1.; 8.3.2.3.; 8.3.4.7.; 8.3.4.11.; 8.3.4.12.; | Управленски персонал и Оперативен персонал |
| май | Условия на КР за емисии във водите | 10.1.1.1.1.; 10.1.1.1.2.; 10.1.1.2.; 10.1.4.2.; 10.2.2.2.; 10.3.2.2.; 10.7 | Управленски персонал и Оперативен персонал |
| юни | Условия на КР за емисии във въздуха, | 9.1.1.; 9.1.2.; 9.1.5.1.; 9.3.2.; 9.3.5.; 9.4.4.;. | Управленски персонал и Оперативен персонал |
| юли | Условия на КР за опазване на почвата, шумова обстановка | 12.2.2.; 12.2.3.; 13.2.; 13.4.; 13.5; 13.10.3 | Управленски персонал и Оперативен персонал |
| септември | Условия на КР за управление на отпадъци;; | 11.1.3.; 11.2.7.; 11.3.12.; 11.3.13.; 11.4.5.; 11.5.3.; 11.6.4.; 11.7.2.; 11.7.3. | Управленски персонал и Оперативен персонал |
| ноември | Условия на КР за подземните води от замърсяване, Изпълнение Инвестиционна програма | 13.9; Инвестиционна програма | Управленски персонал и Оперативен персонал |

- Обмен на информация

На площадката на “Агрия”АД са създадени механизми /Инструкции по Условията на КР/ за обмен и разпространение на информацията, свързана с изпълнение на условията на КР. Екологът съхранява всички документи, свързани с КР и при промяна в:

- състава на Групата, отговорна за изпълнение на условията от КР;

- органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани - техните адреси и начини за контакт (вкл. за спешни случаи);

- нормативните документи;

- работните инструкции;

актуализира информацията и я предоставя на Изпълнителния директор и съответните отговорни лица.

- Документиране

Представен е отчет по дейностите на СУОС, който включва резултатите от собствен мониторинг и протоколи за анализ на съответствията по Условия 8, 9, 10, 11, и 13, залегнали в Комплексното разрешително;

Документирането на резултатите от прилагане и изпълнение на СУОС, дадена с КР №23/ 2009 година се извършва на база инструкциите по ОС по условия 5.4.2 и 5.4.3 „Списък инструкциите по КР 23/ 2010 година.

Изготвени са и се намират на площадката на “Агрия”АД в отдел „Екология“ ;

    - списък на инструкциите, изисквани с КР;

    - таблица на абонатите.

- Управление на документи

Ежемесечно на база месечно сведение се изготвят отчети по условия 8, 9, 10, 11 в отдел „Екология“.

- Оперативно управление

Лицата, отговорни за прилагането на СУОС са:

      - Ръководител направление „Безопасност, екология и качество” – д-р инж. Ботьо Захаринов

      - Ръководител Обособено производство ДТК – Иван Петров

      - Ръководител обособено производство Формулация и рафасоване – инж. Сергей Георгиев

      - р-л отдел „Екология “: инж. Йоана Кубатова

      - р-л ИЛ - инж. Гинка Генчева

      - р-л отдел „Енергоносители“ - инж. Димитър Василев

      - главен инженер – инж. Михаил Костадинов

      - ръководител отдел Инвестиции – инж. Павел Николов

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия – обобщена информация

След обработка на първичните документи отдел „Екология“ изпълнява следните инструкции :

- УСЛОВИЕ 5

| Инструкция № условие 5 от КР | Бр. извършени проверки | Бр. анализи на съответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкции №11 и №12 по условие 5.8.5 и 5.8.6 | 22бр. извършени проверки на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии. | 22бр. съответствие с Инструкция №11 и №12 по Условие 5.8.5 и 5.8.6 извършвани са периодични проверки на готовността на персонала за изпълнение на Вътрешен авариен план в съответствие с План – график за 2010г. | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция №15 по условие 5.8.9 | 6 бр. извършена проверка за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията. | 6 бр. съответствия с Инструкция №15 по условие 5.8.9. Установено е следното: Сирени те за оповестяване на авария в са налични и в изправност. Проверка на схемата на оповестяване на околните обекти в случай на авария – телефонните номера са актуални. Пожарогасителната система на ОП „ДТК“ е в изправност. | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция №16 по условие 5.8.10 | 6бр. извършена проверка на средства за лична защита и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им. | 6 бр. съответствие с Инструкция №16 по условие 5.8.10 Раздадено е и се използва работно, специално работно и униформено облекло в съответствие с утвърдения от Изпълнителния Директор на „Агрия“ АД списък по работни места и длъжности. Личните предпазни средства в съответствие с утвърдения от Изпълнителния Директор на „Агрия“ АД списък по длъжност и вид се съхраняват в аварийните шкафове. Личните предпазни средства са годни да изпълнят защитните си функции. Достъпа до аварийните шкафове е безпрепятствен. | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция №17 по условие 5.8.11 | 4 бр. проведени тестове на аварийните инсталации – пожароизвестителна, противопожарна и гр. | 3 бр. съответствие с Инструкция №17 по условие 5.8.11 Различните видове пожарогасителите са на достъпно място , защитено от източници на топлина и преки слънчеви лъчи. Противопожарните шлангове и струйници са изпробвани и поставени в пожарни касети, като е осигурен свободен достъп до тях; Противопожарните хидранти и гребьонки са преминали основен ремонт и са изправни. Водоемите за резервно водоснабдяване са с пълен обем и осигурен достъп за противопожарни автомобили. Автоматичните и ръчни водогасителни инсталации са проверявани ежемесечно от инспектора по ППО в “Агрия” АД са изправни. | 1 бр. коригиращи действия по предписание на РСПБЗН след контролна проверка Протокол 2/19,07,2010г. – дооборудвяне на пожарните касети по складове със струйници, шлангове и противопожарни одеяла и извършване на основен ремонт на част от противопожарните хидранти и гребьонки |

- УСЛОВИЕ 8

| Инструкция № условие 8 от КР | Бр. извършени проверки | Бр. анализи на съответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция№ 21 по условие 8.1.8.2 | 12бр. извършени проверки на количеството консумирана производствена вода | 11бр. съответствия с количествата консумирана производствена вода 1бр. Несъответствия за месец февруари Причини: технологични дренажи през студените месеци | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№ 69 Условие 8.1.9.3 Условие 8.1.5 | 8бр. извършени проверки на работния журнал за записи относно отклонения от параметрите по екслпоатацията и поддръжката на технологичното оборудване с най-голям разход на вода | 8бр. Съответствия Процесите и съоръженията с най-голяма консумация на вода за производствени цели позволяват достигането на съответствие по условие 8.1.2. Няма отклонения от НТР | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 8.1.9.4 Инструкция№ 22 Условие 8.1.6 | 10 бр. проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове | 7 бр. Протоколи съответствия относно състояние на водопроводната мрежа, включително течове 3 бр. несъответствие: Протокол №7 /14,09,2010 г. – открит теч до сушилня НИРО . Причини: спукан тръбопровод за противопожарни цели. Протокол №8 /04,10,2010 г. – открит теч до сградата на централен склад . Причини: спукан сграден захранващ водопровод към компресорно отделение Протокол №9/30,10,2010 г. – подмяна на водопровод до битова сграда . Причини: амортизиран стар водопровод. | 3бр. Коригиращи действия Протокол. №7 /14,09,2010 г Протокол №8 /04,10,2010 г Протокол №9/30,10,2010 г. Подготовка за ремонт, след което се ремонтира повредения участък. Изкопните работи са извършени след предварителна консултация с главен инженер като се вземат под внимание околните подземни комуникации След извършените ремонтни дейности техническото състояние на водопроводната мрежа позволява експлоатация в съответствие с условията на КР. |
| Условие 8.2.5.4 съответствие Инструкция № 24 по Условие 8.2.3 | 8 бр. извършени проверки за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на технологичното и пречиствателно оборудване | 8 бр. съответствия с Инструкция № 24 за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на технологичното и пречиствателно оборудване Процесите и съоръженията с най-голяма консумация на топлинна енергия за производствени и пречиствателни цели, позволяват достигане на съответствие по условие 8.2.1. (3073 kWh/t). Топлообменните части на технологичното и пречиствателно оборудване позволяват непрекъсваем режим на производствения процес. Няма отклонения от НТР | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 8.2.5.3 съответствие Инструкция № 25 по Условие 8.2.4 | 8 бр. извършени проверки на техническото състояние на топлопреносната мрежа | 8 бр. съответствия на техническото състояние на топлопреносната мрежа Топлинната изолация е с ненарушена цялост; не са установени пропуски на пара и топла вода от инсталираната арматура; няма отклонения от НТР | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№ 27 по условие 8.2.5.2 | 12 бр. извършени проверки на разход на топлоенергия 12бр.извършени проверки на разход ел. енергия | 12 бр. съответствия на документираните количества консумирана топлоенергия с Условие 8.2.1 11бр. съответствия на документираните количества консумирана ел.енергия с Условие 8.2.1 1 бр. несъответствие количества консумирана ел.енергия за м. февруари поради технологични престои и смяна на сесиите в производството | не се налагат коригиращи действия не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№ 29 по условие 8.3.2.3 | 12бр.извършени проверки на количеството на основни и спомагателни суровини използвани за производствени нужди 12бр. извършени проверки на количеството на спомагателните материали 12бр. извършени проверки на количеството гориво | - 12бр. съответствия на количествата основни и спомагателни суровини с определените в таблица 8.3.1.1 – 12бр.съответствия на измерените спомагателни материали с определените в таблица 8.3.1.2 – 12бр.съответствия на измерените горива с определените в таблица 8.3.1.3 | не се налагат коригиращи действия |
| 8.3.4.2 8.3.4.3 8.3.4.5 8.3.4.4 8.3.4.6 | 7бр.извършени проверки за изискванията за съхранение на течни суровини, горива и продукти 7бр.извършени проверки за целостта на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване | 7бр. съответствия за изискванията за съхранение на течни суровини, горива и продукти 7бр. съответствия за целостта на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване При направените огледи на обваловките на басейните за сяровъглерод, съдовете за съхранение на етилендиамин, натриева основа и цинков сулфат се установи, че същите са с ненарушена цялост. В обвалованите площи не е допуснато задържането на течност в обема им; същите нямат гравитачна връзка с канализацията. | не се налагат коригиращи действия не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция № 30 по Условие 8.3.4.7. | 3бр.извършени проверки - външен преглед на 1-ви, 2-ри и 3-ти басейн със сяровъглерод | 3бр. съответствия. Не са констатирани отклонения при: Измерена е дебелината на стените на цистерните с ултразвуков дебеломер в три точки. Резервоарите имат добър външен вид, не са установени пропуски. Състоянието на арматурата е добро, няма пропуски. Сборниците на трите басейна могат да бъдат в експлоатация при съществуващите условия. Води се „ДОСИЕ“ на всеки резервоар за съхранение на агресивните химически вещества. | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 8.3.4.16.1; 8.3.4.7 8.3.4.11 | 7бр. извършени проверки за съответствие за съхранение на суровини, спомагателни материали и реагенти 8бр. извършени проверки за съответствие за съхранение на готова продукция на производствената площадка . 12бр. месечни справки на разположението и количеството на опасните вещества попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС. | 7бр. съответствия за съхранение на суровини , спомагателни материали и реагенти с условията в КР 23/ 2009г. относно съхранението на опасните вещества, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС. 8бр. съответствия за съхранение на готова продукция на производствената площадка с условията в КР 12бр. съответствия разположението и количеството на опасните вещества с условията в КР 23/ 2009г. относно разположението и количеството на опасните вещества, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС. | не се налагат коригиращи действия не се налагат коригиращи действия не се налагат коригиращи действия |
| Условие 8.3.4.15.1 8.3.4.8 8.3.4.9 8.3.4.10 | 7 бр. извършени проверки за съответствие за изискванията за съхранение на суровини, спомагателни материали и реагенти 8 бр. извършени проверки за съответствие с изискванията към складовете, в които се съхраняват химични вещества 8 бр. извършени проверки за съответствие за изискванията за съхранение на произвеждани продукти | 7 бр. Протоколи съответствия за изискванията за съхранение на суровини, спомагателни материали и реагенти Съхранението на суровини, спомагателни материали и реагенти се извършва в оригиналните им опаковки, единствено в складовете посочени на фиг. 2 „Разположение на инсталациите върху площадката на „Агрия“ АД“, по начин недопускащ нарушаване целостта на опаковката 8 бр. Протоколи съответствия за изискванията към складовете Складовете са обособени като самостоятелни помещения. Наличие на подова и странична изолация, изпълнена с безискрова замаска. Няма наличие на гравитационна връзка с канализацията. Има изградени събирателни шахти на площадка № 25 и №31. Няма подова канализация 8 бр. Протоколи съответствия за изискванията за съхранение на произвеждани продукти Произвежданата продукция се съхранява единствено в складовете за готова продукция, посочени на фиг. 2. „Разположение на инсталациите върху площадката на „Агрия“ АД“ | не се налагат коригиращи действия не се налагат коригиращи действия не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№31 Условие 8.3.4.16.3, 8.3.4.4 | 1 бр. извършена проверка за съответствието на съоръженията и площадките за съхранение към инсталациите по Условие 2 и на основание направените през годината проверки по Условия от 8.3.4.2 до 8.3.4.7 | 1 бр. протокол съответствие на съоръженията и площадките за съхранение към инсталациите по Условие 2 Съхранението на течни суровини, горива и продукти се осъществява единствено в резервоарите описани в таблица 21 и посочени на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението; Средства за защита на резервоарите по Условие 8.3.4.2. са в изправност и предпазват почвите и подземните води от замърсяване; Не са установени разливи в почвите и подземните води; не се налага ремонт. Отклонения в изискванията към параметрите, дадени с КР № 23/2009 по отношение на Условие 8.3.4.16.3 няма. | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция № 32 Условие 8.3.4.16.2; 8.3.4.12 | 9бр. извършени проверки с цел установяване съответствието с условията на КР по отношение състоянието на фланцовите връзки, салници на помпи и уплътнения като част от преносната мрежа за транспортиране на основните суровини от складовете за такива. | 9бр. протоколи съответствия за състоянието на фланцовите връзки, салници на помпи и уплътнения като част от преносната мрежа за транспортиране на основните суровини от складовете за такива с условията на КР | не се налагат коригиращи действия |

- УСЛОВИЕ 9

| Инструкция № / условие 9 от КР | Бр. извършени проверки | Бр. анализи на съответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция№ 33 и 36 по условие 9.1.4 и 9.1.5.1 | 8 бр. извършени проверки за съответствието по отношение на експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на всички пречиствателни съоръжения по условие 9.1.1. | 8 бр Протоколи Извършван е непрекъснат технологичен мониторинг на пречиствателните съоръжения и техните параметри. Спазва се оптималната стойност в съответствие с условие 9.1.2 от КР 23-А1/2009. Спазва се Инструкцията за екслоатация и поддържане на оптимален работен режим за всяка една инсталация. В работния журнал присъстват записи на параметрите по експлоатацията и поддръжката на оборудването за пречистване и контрол | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 9.7.1 | 15 бр. извършени проверки на съответствието на данните от мониторинга /емисионни измервания/ на вредни вещества в атмосферата от неподвижни източници. | 15 бр. съответствия | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 9.7.3 | Докладвано в Доклада по ЕРИПЗ |
| Инструкция№ 37 по условие 9.3.2 | 9 бр. извършени проверки на наличието на потенциално вероятните източници на неорганизирани газови емисии | 9 бр Протоколи За осигуряване на безаварийната им работа, същите са под непрекъснато наблюдение /РС наблюдение /. Не са констатирани отклонения от НТР. Оптималния работен режим на пневмотранспортиращите съоръжения свежда до минимум вероятността от пропуск, водещ до неорганизирани емисии. Не са констатирани неорганизирани емисии на площадката. | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№ 38 по условие 9.3.5 Условие 9.7.4 | Ежедневен контрол Няма получени писмени оплаквания на източници на миризми. | 10 бр Протоколи Спазват се изброените технологични мерки които гарантират оптимален работен режим на пневмотранспориращите съоръжения - не са констатирани неорганизирани емисии на площадката. За 2010г. не са получени писмени оплаквания за установени източници на миризми. | не се налагат коригиращи действия Не се налагат коригиращи действия. |
| Условие 9.3.6 | 7 бр. Извършени проверки за изпълнение на изискванията за товаро-разтоварни дейности, складиране, транспотриране и преработка на прахообразни материали на площадката | 7 бр. Протоколи Предприети са нужните мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 от Наредба 1 от 27.07.2005 г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 9.4.4 | С писмо до РИОСВ е внесено уведомление за временно спиране на следните инсталации: Инсталация “Аминиране на органични киселини” Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита” Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди Формулиране и разфасовка на течни хербициди; Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”; Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”; | Във връзка с това не се извършва периодична оценка на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, не са установени несъответствия | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 9.8 Условие 9.8.1 | 7 бр. Извършени проверки в изпълнение на изискаванията за обслужване на хладилните инсталцции, съдържащи флуорирани парникови газове, съгласно изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове Видовете фреон, които се използват в хладилните инсталации в завода не съдържат вещества с озоноразрушаващ потенциал | 7 бр. Протоколи херметичността на оборудването наличие на пропуски 7 бр. съотверствия - | не се налагат коригиращи действия - |

- УСЛОВИЕ 10

| Инструкция № / условие 10 от КР | Бр. извършени проверки | Бр. анализи на съответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция № 39 Условие 10.1.1.3.1 | Утаителни басейни – ежедневно анализирани проби по показателите рН, НВ, азот амониев и цинк. Данните от анализите се записват в експлоатационен журнал на акредитирана лаборатория на “Агрия” АД Адсорбери – ежедневно анализирани проби по показателите сяроводород. Данните от анализите се записват в експлоатационен журнал на акредитирана лаборатория на “Агрия” АД. Хоризонтален утаител – текущ контрол. Данните от анализа се записват в експлоатационен журнал на акредитирана лаборатория на “Агрия” АД. | Измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателните съоръжения – утаителни басейни-2бр.,хоризонтален утаител и адсорбери са в съответствие с информацията по условие 10.1.1.1 | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция № 40 по условие 10.1.1.3.2 и условие 10.1.3.1 | 7бр. извършени проверки на техническата и експлоатационната изправност на пречиствателните съоръжения пречистващи отпадните води от производствения процес в цех ДТК . | 7бр. съответствия Спазва се Работна инструкция очистка отпадни води от цинков сулфат и СТС. Извършван е ежедневен контрол на оборудването. Поддържат се оптимални стойности на контролираните параметри. Измерените стойности на контролираните параметри за 2бр. утаителни басейни и хоризонталния утаител са в съответствие с информацията по условие 10.1.1.1 | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№ 42 по условие 10.1.4.2 | 12 бр. проверки за съответствие на стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствени и охлаждащи води | 12 бр. съответствия на стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствени и охлаждащи води с определените в Условие 10.1.2.1/Таблица 10.1.2.1.1 - не са констатирани несъответствия | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№ 43 по условие 10.2.2.2. | 4 бр. проверки за съответствие на стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните води | 4 бр. съответствия на стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните води с определените в Условие 10.2.1.1/Таблица 10.2.1.1 | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№ 44 по условие 10.3.2.2 | 4бр. проверки за съответствие на стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води | 4 бр. съответствия на стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените в Условие 10.3.1.1/Таблица 10.3.1.1 | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция №45 по условие 10.7 | 7 бр. извършени проверки на канализационната мрежа на производствената площадка – промишлен воден поток | 7 бр. съответствия за състоянието на канализационната мрежа съгласно условията посочени в КР . | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 10.11.9 | Докладвано в Доклада по ЕРИПЗ |

- УСЛОВИЕ 11

| Инструкция № условие 11 от КР | Бр. извършени проверки | Бр. анализи на съответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция№ 47 по условие 11.2.7 | 5 бр. проверки за съответствието на събирането на отпадъците 10 бр. проверки съгласно чек-лист лист за контрол на площадките за временно съхранение на отпадъци | 5 бр. съответствия на събирането на отпадъците с условията на разрешителното 10 бр. съответствия на събирането на отпадъците с условията на разрешителното съгласно чек-лист за контрол на площадките за временно съхранение на отпадъци | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№48 и №49 по условие 11.3.12 и 11.3.13 | 5 бр. проверки относно поддръжка на площадки за временно съхранение на отпадъците 10 бр. проверки съгласно чек-лист лист за контрол на площадките за временно съхранение на отпадъци | 5 бр. съответствия относно поддръжка на Площадките за временно съхранение на отпадъците са в съответствие с условията на КР. 9 бр. проверки съгласно чек-лист лист за контрол на площадките за временно съхранение на отпадъци 1 бр. несъответствие – разпилени палети на площадката за временно съхранение на дървени отпадъци | 1 бр. коригиращо действие – разпилените палети да се подредят на стифове |
| Инструкция № 50 по условие 11.4.5 | 8 бр. проверки за съответствието на транспортирането на отпадъците | 8бр. съответствия за транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция № 51 по условие 11.5.3 | 1 бр. проверка за съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците | 1бр. съответствие за оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията на разрешителното | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 11,7,4 | 2 бр. проверки за съответствие относно количествата отпадъци, предадени на фирми | 2 бр. съответствия относно количествата отпадъци, предадени на фирми | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция № 53 по условие 11.7.3 | 12 бр. проверки за съответствието на количествата генерирани отпадъци | 12 бр. съответствия на количествата генерирани отпадъци с условията на разрешителното | не се налагат коригиращи действия |
| Условие 11.9.9 | Докладвано в Доклада по ЕРИПЗ |

- УСЛОВИЕ 12

| Инструкция № условие 12 от КР | Бр. извършени проверки | Бр. анализи на съответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция№ 55 по условие 12.2.3 | 1 бр Проверка за съответствието на установените нива на звуково налягане по границите на производствената площадка по КР | 1 бр. съответствие | не се налагат коригиращи действия |

- УСЛОВИЕ 13

| Инструкция № условие 13 от КР | Бр. извършени проверки | Бр. анализи на съответствието | Коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструкция №56 по условие 13.2 | 8 бр. проверки за налични течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. | 8 бр. съответствия - течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито не се открити. | не се налагат коригиращи действия |
| Инструкция№58 по Условие 13.5 | 2 бр. извършени проверки на целостта и здравината на площадка №5 - площадка старо депо – поз. 51 от Генплана на Дружеството, с цел недопускане просмукване в почвата или подземните води. | 2 бр. протоколи съответствия на целостта и здравината на площадка №5 с цел недопускане просмукване в почвата или подземните води | не се налагат коригиращи действия Старите отпадъци са предадени на лицензирани фирми и към момента на площадка 5 няма налични отпадъци |
| Инструкция № 59 по условие 13.8.2 | 4 бр. проверки на Сондажен кладенец №4 за съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води | 4бр. съответствия Сондажен кладенец №4 - Измерените стойности на концентрациите на вредни вещества в подземните води са в съответствие с определените в Условие 13.8.1/Таблица 13.8.2 | не се налагат коригиращи действия |
| № 60 по условие 13.10.3 | 1 бр. проверка за съответствието на концентрациите на вредни вещества в почвите | 1 бр. съответствие | не се налагат коригиращи действия |

Изпълняват се инструкциите за:

- мониторинг на техническите и емисионните показатели съгласно условията в КР;

- периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на КР;

- установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на корективни действия.

Утвърдените форми за отчитане на всички параметри заложени по Условия включват задължително графа оценка на съответствието и коригиращи действия.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Доклад по Условие 5.8

През 2010 г. няма възникнали аварии или аварийни ситуации, или други замърсявания или изпускания на замърсяващи вещества в околната среда.

С цел предотвратяване и контрол на аварийни ситуации не са констатирани несъответствия при прилагане на инструкции № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 по условия 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.8.7, 5.8.8, 5.8.9, 5.8.10, 5.8.11, 5.8.12 и 5.8.13 от КР №23/ 2009 година на завода.

- Доклад по Условие 5.8.5 и Условие 5.8.6

Във връзка със структурните промени в завода през 2010 година беше актуализиран Вътрешно аварийния план за провеждане на спасителни и неотложни авариино-възстановителни работи при бедствия и аварии. Същият е съгласуван с Гражданска защита Пловдив и 2-ро РУ ПБС. Иизпратен до РИОСВ Пловдив с писмо вх. 1319/17,06,2010 г. и до Община Куклен с писмо вх. 2094/17,06,2010г.

Съгласно график за обучение и проиграване на плановете за ликвидиране на бедствия и аварии през 2010г., утвърден от Изпълнителния Директор, са проведени следните обучения:

ОП „ДТК” - Обучение и проиграване на оперативния план и вътрешен авариен план за провеждане на спасителни и неотложни авариино-възстановителни работи при БАК

Протокол 06.01.2010 г.

Протокол 08.01.2010 г.

Протокол 11.01.2010 г.

Протокол 11.01.2010 г.

Протокол 19.01.2010 г.

Протокол 03.08.2010 г.

Протокол 06.08.2010 г.

Протокол 09.08.2010 г.

Протокол 12.08.2010 г.

Протокол 16.08.2010 г.

ОП „ФР” - Обучение и проиграване на оперативния план и вътрешен авариен план за провеждане на спасителни и неотложни авариино-възстановителни работи при БАК

Протокол 08,04,2010 г.

Протокол 11,10,2010 г.

Отдел “Енергоносители” - Обучение и проиграване на оперативния план и вътрешен авариен план за провеждане на спасителни и неотложни авариино-възстановителни работи при БАК

Протокол 10,03,2010 г.

Протокол 14,09,2010 г.

За всички останали служители по звена:

Протокол от вътрешно обучение през периода 08,02-12,02,2010 г.

След актуализацията на ВАП се проведе и обучение за запознаване на персонала с въведените промени:

За ОП ДТК:

Протокол от 09,06,2010 г.

Протокол от 10,06,2010 г.

Протокол от 14,06,2010 г.

Протокол от 14,06,2010 г.

Протокол от 16,06,2010 г.

ОП ФР

Протокол от 11,06,2010 г.

За всички останали служители на завода:

Протокол за проведено обучение през периода 14,06-25,06,2010 г.

22 бр. извършени проверки на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

22 бр. съответствия с Инструкция №11 и 12 (Актуализирани на 15.10.2010г.) по Условие 5.8.5 и 5.8.6 - Извършвани са проверки на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии в съответствие с План – графика за 2010г

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 5.8.9

Документиране

Протокол №1 /02,02,2010 г. от проверка на съответствие по условие 5.8.9

Протокол №2 /05,04,2010 г. от проверка на съответствие по условие 5.8.9

Протокол №3 /28,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.9

Протокол №4 /07,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.9

Протокол №5 /29,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.9

Протокол №6 /18,11,2010 г. от проверка на съответствие по условие 5.8.9

6 бр. извършена проверка за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на авария.

6 бр. съответствия на Инструкция №15 (Актуализирана на 15.10.2010г.)

При профилактичната проверка на наличните средства за оповестяване в производствените помещения и складове се установи:

- Сирените за оповестяване на аварии – налични, в изправност.

- Проверка на схемата на оповестяване на околните обекти в случай на авария – телефонните номера са актуални.

- Пожарогасителната система на ОП „ДТК“ е налична и в изправност.

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 5.8.10

Документиране

Протокол №1 /26,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.10

Протокол №2 /13,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.10

Протокол №3 /28,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.10

Протокол №4 /07,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.10

Протокол №5 /29,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.10

Протокол №6 /18,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.10

6бр. извършена проверка на средства за лична защита и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

6бр. съответствие с Инструкция №16(Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 5.8.10

- Раздадено е и се използва работно, специално работно и униформено облекло в съответствие с утвърдения от Изпълнителния Директор на „Агрия“ АД списък по работни места и длъжности.

- Личните предпазни средства в съответствие с утвърдения от Изпълнителния Директор на „Агрия“ АД списък по длъжност и вид се съхраняват в аварийните шкафове.

- Личните предпазни средства са годни да изпълнят защитните си функции.

- Достъпа до аварийните шкафове е безпрепятствен.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 5.8.11

Документиране

Протокол №1 /12,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.11

Протокол №2 /19,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.11

Протокол №3 /07,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.11

Протокол №4 /09,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 5.8.11

4бр. извършена проверка на проведени периодични тестове на аварийните инсталации (пожароизвестителна, противопожарна техника и др.)

3бр. съответствие с Инструкция №17 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 5.8.11 – направена е проверка на:

    - Пожароизвеситителна инсталация със сигнализация на командното табло на портала – в изправност;

    - Противопожарните уреди и съоръжения - пожарогасители – поставени са на дежурство на достъпно място в близост до входа на помещението, защитено от топлоизточници и преки слънчеви лъчи. Направена е проверка на общия вид на пожарогасителите и наличието на пломба на вентила; Наличните в Дружеството шлангове и струйници са изпробвани и поставени в пожарни касети, като е осигурен свободен достъп до тях; Водоемите за резервно водоснабдяване, намиращи се на територията на завода са с пълен обем и осигурен достъп за противопожарни автомобили; проверките са вписани в книгата за контрол на пожарогасителните инсталации;

    - проверка на актуалността и прозвъняване на всички телефони за оповестяване и докладване при възникване на пожар: Гражданска защита, пожарна КЦМ, РСПБЗН и др.

1бр. несъответствия

Протокол 2/19,07,2010 г. – по предписание на 2-ра ПСПБЗН да се дооборудват складови и производствени помещения със шлангове, струйници и противопожарни одеяла; Да се извърши основен ремонт на част от противопожарните гребьонки и хтидранти.

1 бр. коригиращи действия

Закупено е необходимото оборудване на пожарните касети по складовете, съгласно предписанието и са отремонтирани пожарните хидранти и гребьонки

- Доклад по Условие 7.5

по изпълнение на Условие 7.1

През 2010 г. няма аварийни ситуации или други замърсявания или изпускания на замърсяващи вещества в околната среда в разрез с установените с КР.

С писмо вх № 860/08,04,2010 г  РИОСВ Пловдив  е уведомена за скъсване на фланцови връзки на сборник и е изтекла водна суспензия съдържаща ПАВ, което е довело до незначително оцветяване в жълто на налепите на открития промишлен канал на КЦМ, в който се заустват и водите на „Агрия” АД. Със същото писмо е уведомена и Община Куклен с вх. № 1154/08,04,2010 г. Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Пловдив и са взети проби от ИАОС регионална лаборатория Пловдив, при която не бяха констатирани превишения на ИЕО по КР.

Съоръжението беше отремонтирано незабавно.

- Доклад по Условие 7.5

по изпълнение на Условие 7.2

С писмо вх № 860/08,04,2010 г  РИОСВ Пловдив  е уведомена за скъсване на фланцови връзки на сборник и е изтекла водна суспензия съдържаща ПАВ, което е довело до незначително оцветяване в жълто на налепите на открития промишлен канал на КЦМ, в който се заустват и водите на „Агрия” АД. Със същото писмо е уведомена и Община Куклен с вх. № 1154/08,04,2010 г. Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Пловдив и са взети проби от ИАОС регионална лаборатория Пловдив, при която не бяха констатирани превишения на ИЕО по КР.

Съоръжението беше отремонтирано незабавно.

Дружеството изпълнява поетите с КР ангажименти по провеждане на политика за предотвратяване на големи аварии, чрез безопасна експлоатация на производствените мощности при синтеза, сушенето, формулирането и разфасовката на продуктите за растителна защита.

Записи

За всяка дейност, включена в обхвата на КР № 23/ 2009 година, състояла се на територията на производствената площадка се съхраняват записи от нейното извършване. Записите включват инструкции за безопасна работа, технологични инструкции за извършваните по инсталациите дейности, протоколи от проверки, протоколи от анализи на съответствията по различните условия, протоколи от измерване на параметрите на ОС от акредитирани лаборатории, вътрешно-ведомствени документи, имащи отношение със СУОС, дадена с настоящото КР и др.

Докладване

През 2010 година „Агрия“ АД своевременно е уведомявала РИОСВ Пловдив за работата на инсталациите, попадащи в приложение № 4 на ЗООС. Поради сезонния характер на производството на пестициди и поради технологично необходимо време за преминаване от единият вид продукт / Цинеб / към другия / Манкозеб /, Дружеството е внесло писма за спиране и пускане на инсталация „Синтез ДТК“ в РИОСВ в рамките на 2010 година с номера, както следва :

- Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх № 7/07,01,2010 година

- Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 102/25,01,2010 година

- Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№130/02,02,2010 година

- Промяна сесия „Цинеб - Манкозеб“ инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 190/25,02,2010 година

- Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.353/21,04,2010 година

- Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.367/27,04,2010 година

- Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.508/21,06,2010 година

- Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 519/24,06,2010 година

- Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 607/02,08,2010 година

- Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 615/06,08,2010 година

- Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 822/25,10,2010година

- Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 835/27,10,2010 година

- Спиране инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 977/11,12,2010година

- Пускане инсталация „Синтез ДТК“ - писмо Агрия Изх.№ 978/13,12,2010 година

През 2010 година с писмо „Агрия“ АД Изх.№530/29,06,2010 година до РИОСВ Пловдив Вх. 1397/29,06,2010 своевременно е уведомила РИОСВ Пловдив за въвеждане в редовна експлоатация на Инсталация Аминиране на органични киселини, попадаща в приложение № 4 на ЗООС. Режимът на работа на инсталацията е прекъсваем едно сменен /пет дни в седмицата/. За месеците, през които тази инсталация е работила, са се отчитали съответните разходи, съгласно условия 8, 9, 10, 11.

- Доклад по Условие 7.5

по изпълнение на Условие 7.3

През 2010 година „Агрия“ АД своевременно докладва в РИОСВ Пловдив резултатите от провеждания мониторинг по компонентите на ОС и съгласно изискванията за докладване, дадени с КР.

мониторинг отпадъчни води:

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№227/15,03,2010г., обр. Разписка (00RUF) 16.03.2010 г. ПЗОВ промишлен поток януари; Протоколи: № 47/28,01,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№227/15,03,2010г., обр. Разписка (00RUF) от 16,03,2010 г.ПЗОВ промишлен поток февруари; Протокол: № 148/05,03,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№348/21,04,2010 г., обратна разписка (U5T) от 23,04,2010 г., поток битово-фекални води за първо тримесечие. Протокол: № 226/13,04,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№348/21,04,2010 г., обратна разписка (U5T) от 23,04,2010 г., УЧОВ дъждовен поток за първо тримесечие. Протокол: № 224/13,04,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№348/21,04,2010 г., обратна разписка (U5T) от 23,04,2010 г.. ПЗОВ промишлен поток март; Протокол: №225/13,04,2010. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№499/17,06,2010 г., обратна разписка (10QL) от 21.06.2010 г., ПЗОВ промишлен поток април Протоколи: № 308/20.05.2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№499/17,06,2010 г., обратна разписка (10QL) от 21.06.2010 г., ПЗОВ промишлен поток май; Протокол: № 417/15.06.2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№624/10,08,2010 г., обратна разписка (1QСХ) от 11,08,2010 г., ПЗОВ промишлен поток юни; Протокол: № 515/07,07,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№624/10,08,2010 г., обратна разписка (1QСХ) от 11,08,2010 г., УЧОВ дъждовен поток за второ тримесечие. Протокол: № 517/30,06,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№624/10,08,2010 г., обратна разписка (1QСХ) от 11,08,2010 г.,  БФОВ поток битово-фекални води за второ тримесечие. Протокол: № 516/05,07,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№637/18,08,2010 г., обратна разписка (1QJ4) от 23,08,2010 г ПЗОВ промишлен поток – месец юли. Протокол: № 570/26,07,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: АГРИЯ Изх.№739/28,09,2010 г., обратна разписка от 01,10,2010 г. ПЗОВ промишлен поток – месец август. Протокол: № 651/30,08,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№739/28,09,2010 г., обратна разписка от 01,10,2010 г. поток битово-фекални води за трето тримесечие. Протокол: № 717/17,09,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№739/28,09,2010 г., обратна разписка от 01,10,2010 г ПЗОВ промишлен поток – месец септември Протокол: № 723/17,09,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№739/28,09,2010 г., обратна разписка от 01,10,2010 г УЧОВ дъждовен поток за трето тримесечие. Протокол: № 718/17,09,2010г. - ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№924/23,11,2010 г., обратна разписка от 25,11,2010 г. ПЗОВ промишлен поток – месец октомври Протокол от изпитване № 837/27,10,20109г.- ИЛ „Агрия“ АД

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия 1007/22,12,2010 г.обратна разписка от 13,01,2011 г., ПЗОВ промишлен поток месец ноември – Протокол от изпитване № 933/03,12,2010г. - ИЛ“Агрия” АД, Протокол от изпитване №1393/13,12,2010г.-Регионална лаб. ИАОС Пловдив; Протокол от изпитване №530/22,12,2010 г. Регионална лаб. ИАОС Пазарджик

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№114/31,01,2011 г., и РИОСВ Пловдив вх № 308/01,02,2011г ПЗОВ промишлен поток месец декември. Протокол от изпитване №991/27,12,2010 г. - ИЛ“Агрия” АД,

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№114/31,01,2011 г., и РИОСВ Пловдив вх № 308/01,02,2011г УЧОВ дъждовен поток за четвърто тримесечие – Протокол от изпитване № 989/27,12,2010. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД,

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх.№114/31,01,2011 г., и РИОСВ Пловдив вх № 308/01,02,2011г поток битово-фекални води за четвърто тримесечие – Протокол от изпитване № 990/27,12,2010г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД,

мониторинг сондажни води:

- Заверени копия от протоколи за анализ ТК4 за първо тримесечие Агрия Изх .№ 348/21,02,2010 и обр. Разписка от РИОСВ № U5T 23.04.2010 и от БД обр. Разписка U4S от 23,04,2010 г. Протокол №223/31,03,2010 г - ИЛ“Агрия” АД

- Заверено копие от протокол за анализ ТК4 за второ тримесечие: Агрия Изх .№ 624/10,08,2010 и обр. Разписка от РИОСВ № 1QCX от11,08,2010 и от БД обр. Разписка 1QDY от 11,08,2010 г. Протокол №518/05,07,2010 г - ИЛ“Агрия” АД

- Заверено копия от протокол за анализ ТК4 за трето тримесечие: Агрия Изх .№ 739/28,09,2010 г., обратна разписка от 01,10,2010 г. (1241 – РИОСВ и 1252 - БД), Протокол от изпитване № 716/17,09,2010. - ИЛ“Агрия” АД

- Заверени копия от протоколи за анализ ТК4 за четвърто тримесечие: Агрия Изх .№ 1007/22,12,2010 г., обратна разписка от 13,01,2011 г. (2U4U – РИОСВ и 2U5V - БД) Протоколи от изпитване № 1394/13.12.2010.-Регионална лаб. ИАОС Пловдив, и №2445/27.10.2010 г. – Регионална лаб. ИАОС Стара Загора; Протокол от изпитване № 1486/16,11,2010.- на. ИАОС – Дирекция „Лабораторно-аналитична дейност” гр. София; Писмо РИОСВ вх №308/01,02,2011 и БД вх №МП-02-37/01,02,2011г – протокол №988/27,12,2010 г. на ИЛ „Агрия” АД

мониторинг въздух:

- Доклад по Наредба № 6/Септември – заверени копия от протоколите за собствени измервания на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – „Агрия” АД изх. №698/10,09,2010 - за ИУ К17/18, К19 и К20

- Доклад по Наредба № 6/ноември – заверени копия от протоколите за собствени измервания на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – Агрия Изх.№ 973/09,12,2010. - за ИУ К25, К27, К 29

- Доклад по Наредба № 6/декември – заверени копия от протоколите за собствени измервания на емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух – Агрия Изх.№ 33/10,01,2011. - за ИУ К6, К8, К15, К16, К21, К23, К24, К32

мониторинг почви:

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх. №164/14,02,2011 г., обратна разписка от 16,02,2011 г. и протокол от изпитване № 1477/29,12,2010 г. на ИАОС РЛ Пловдив

мониторинг шум:

- Заверени копия от протоколи за анализ: Агрия Изх. №824/25,10,2010 г., обратна разписка от 27,10 г. и протокол от изпитване № 1176/04,10,2010 г. на ИАОС РЛ Пловдив

3. Използване на ресурси

С цел ефективност на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали са разработени и се прилагат на площадката инструкциите за експлоатация и поддръжка на съоръженията, определени като основен консуматор на вода за производствени нужди и охлаждане. Като част от ГДОС е посочен Доклад за потреблението на вода, енергия, горива, суровини и спомагателни материали, включително използваното количество на тон продукция.

3.1 Използване на вода

Като източници на вода за производствени /технологични и охлаждащи/ нужди „Агрия“ АД разполага с 8 броя сондажни кладенци, като експлоатационни са от №1-6, №6 не се използва.

Годишни изразходвани водни количества /по инсталации/ за производството на единица продукт – производствена и охлаждаща вода.

- Доклад по Условие 8.1.9.1

по изпълнение на Условие 8.1.2

Таблица 3.1

Количество използвана вода за единица продукт за  Инсталация синтез ДТК / цинеб и манкозеб / производство : 5445,634 т продукт ( в т.ч. Цинеб 3462,934 т и манкозеб 1982,7 т.)

| Източник на вода | продукт | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствени водоизточници - Сондажни кладенци | Синтез цинеб | 644000 m3/г | 77 m3/т | 169 037 | 48,8 m3/т | Да |
|  | Синтез манкозеб |  | 120 m3/т | 188 813 | 95,23 m3/т | Да |

Количество използвана вода за единица продукт за Инсталация Аминиране –инсталацията е въведена в редовна експлоатация през юли месец 2010 г - синтез на Пропамокарб – 49,1 т.

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствени водоизточници - Сондажни кладенци | 10392 m3/г | 5.196 m3/т | 342 | 6,97 | Да* |

* - инсталацията е въведена в редовна експлоатация през юли месец 2010 г като е използвано известно количество вода за проби

- Доклад по Условие 8.1.9.2

по изпълнение на Условие 8.1.8.2 – Условие 8.1.2

Документиране:

Протокол/януари.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/февруари.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/март.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/април.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/май.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/юли.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/юни.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/август.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/септември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/октомври.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/ноември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Протокол/декември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.8.2

Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на разрешителното разходни норми

12бр. извършени проверки на съответствието по условие 8.1.8.2. на количеството на консумираната производствена вода с количествата от Условие 8.1.2 за всяка от инсталациите.

11бр. съответствие с Инструкция №21 (Актуализирана на 15.10.2010г.)  по условие 8.1.2.1

Количеството на консумираната производствена вода е в съответствие с количествата от Условие 8.1.2 за всяка от инсталациите

1 бр. несъответствие за м. февруари

Причини: технологични дренажи през студените месеци

Коригиращи действия: Не се налагат коригиращи действия.

Доклад за изпълнението на конкретни условия в КР, свързани с използването на вода.

- Доклад по Условие 8.1.9.3

по изпълнение на Условие 8.1.4

Докладвано с ГДОС от 2005 - 2009 г. През 2010 г. промяна в идентификацията на най-големите консуматори на вода /производствена и охлаждаща/ няма.

- Доклад по Условие 8.1.9.3

по изпълнение на Условие 8.1.5

Документиране:

Протокол №1 /22,012010г. във връзка с  условие 8.1.5

Протокол №2 /26,02,2010. във връзка с  условие 8.1.5

Протокол №3 /14,05,2010. във връзка с  условие 8.1.5

Протокол №4 /28,06,2010г. във връзка с  условие 8.1.5

Протокол №5 /09,08,2010г. във връзка с  условие 8.1.5

Протокол №6 /10,09,2010г. във връзка с  условие 8.1.5

Протокол №7 /19,10,2010г. във връзка с  условие 8.1.5

Протокол №8 /03,12,2010г. във връзка с  условие 8.1.5

8бр. извършени проверки

8бр. съответствия с Инструкция №69 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 8.1.5

Не са констатирани несъответствия и отклонения от НТР и не са предприемани коригиращи действия.

- Доклад по Условие 8.1.9.4

по изпълнение на Условие 8.1.6

Документиране:

Протокол №1 /18,01,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №2 /10,03,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №3 /14,04,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №4 /14,06,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №5 /30,07,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №6 /02,09,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №7 /14,09,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №8 /04,10,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №9 /30,10,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

Протокол №10 /07,12,2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.1.6

10бр. извършени проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа, включително течове.

7бр. съответствия с Инструкция №22 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 8.1.6

Техническото състояние на водопроводната мрежа позволява поддържането на параметрите по експлоатация  на технологичното оборудване в съответствие, няма течове.

3 бр. несъответствия

3 бр. коригиращи действия:

С Протокол №7 /14,09,2010г е констатиран теч на спукан противопожарен водопровод пред ОП ДТК

Причини: спукан противопожарен водопровод

С Протокол №8 /04,10,2010г е констатиран теч до сградата на централен склад – сградно водопроводно отклонение към „Компресорно”

Причини: спукан водопровод

С Протокол №9 /30,10,2010г - подмяна на амортизиран водопровод пред БТР, битова сграда и столова

Коригиращи действия – отразени в съответните протоколи

- Подготовка за ремонт, след което се ремонтира повредения участък.

- Изкопните работи са извършени след предварителна консултация с отдел ПиС като се вземат под внимание околните подземни комуникации – част от инфраструктурата на завода.

- След извършените ремонтни дейности техническото състояние на битово-фекалната водопроводната мрежа позволява експлоатация в съответствие с условията на КР.

- При извършване на ремонтни дейности е спазена Инструкция №22 по Условие 8.1.6. Несъответствия не бяха констатирани.

3.2. Използване на енергия

- Годишна консумация на енергия /електро и топлоенергия/ по инсталации за производството на единица продукт

- Доклад по Условие 8.2.6.1

Количествата консумирана електроенергия и топлоенергия, изразени като обща годишна консумация на електро- и топлоенергия, както и годишната консумация за производството на тон продукт за всяка от инсталациите са представени в следващата таблица (Условие 8.2.6.1.).

Обща годишна консумация на електроенергия  за инсталация „Синтез ДТК“ – 4953468,0 кWh/г

Обща годишна консумация на електроенергия за инсталация „Инсталация Аминиране“ – 1375,0 кWh/г.

Таблица 3.2.

Годишна консумация на електроенергия за производство на единица продукт

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| „Синтез ДТК“ | 1315 кWh/t | 910 кWh/t | Да |
| “Инсталация Аминиране” | 37 кWh/t | 28 кWh/t | Да |

Обща годишна консумация на топлоенергия за инсталация  „Синтез ДТК“ : 9357135 кWh/г

Обща годишна консумация на топлоенергия за инсталация „ Аминиране“: 0 кWh/г

Таблица 3.2.

Годишна консумация на топлоенергия за производство на единица продукт

| Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| „Синтез ДТК“ | 3073 кWh/t | 1397,01 кWh/t | Да |
| “Инсталация Аминиране” | 1000 кWh/t | 0 кWh/t | Да |

- Доклад по Условие 8.2.6.2

по изпълнение на Условие 8.2.5.2

Документиране:

Протоколи/януари.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/февруари.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/март.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/април.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/май.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/юни.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/юли.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/август.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/септември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/октомври.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/ноември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

Протоколи/декември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.2.5.2

- Резултати от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества електроенергия и топлоенергия с определените такива в условията на разрешителното разходни норми

24 бр. (12 бр за електроенергия и 12 бр. за топлоенергия)  извършени проверки на разхода на консумираната електро- и топлоенергия с определените разходни норми в таблица.8.2.1 на КР.

23бр. съответствия с Инструкция №27 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 8.2.5.2

Разхода на консумираната електро- и топлоенергия през 2010г е в съответствие с определените разходни норми в таблица.8.2.1 на КР.

1 бр. Несъответствие: за м. февруари консумираната електроенергия превишава минимално нормата от КР.

Причини: Технологични престои през студените месеци, смяна на сесиите в производството

Коригиращи действия: Не се налагат коригиращи действия.

Доклад за изпълнението на конкретни условия в КР, свързани с консумацията на енергия /електроенергия и/или топлоенергия/

- Доклад по Условие 8.2.5.4

Документиране:

Протокол № 1 /25,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4

Протокол № 2 /04,03,2010г. от проверка на съответствие по условие  8.2.5.4

Протокол № 3 /06,04,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4

Протокол № 4 /03,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4

Протокол № 5 /09,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4

Протокол № 6 /27,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4

Протокол № 7 /21,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4

Протокол № 8 /07,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.4

Резултати от проверките за експлоатация и поддръжка на топлообменните части на технологичното и пречиствателно оборудване

8бр. извършени проверки

8бр. съответствия с Инструкция 24 по условие 8.2.3

- процесите и съоръженията с най-голяма консумация на топлинна енергия за производствени и пречиствателни цели позволяват достигането на съответствие по Условие 8.2.1., т.е. 3073 kWh/t;

- няма отклонения от НТР;

- топлообменните части на технологичното и пречиствателно оборудване позволяват непрекъсваем режим на производствения процес.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 8.2.5.3

Документиране:

Протокол № 1 /25,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.3

Протокол № 2 /04,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.3

Протокол № 3 /06,04,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.3

Протокол № 4 /03,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.3

Протокол № 5 /09,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.3

Протокол № 6 /27,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.3

Протокол № 7 /21,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.3

Протокол № 8 /07,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.2.5.3

Резултати от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа

8бр. извършени проверки на:

- техническото състояние на топлопреносната мрежа;

- проверка от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на топлообменните / електропреобразувателните части на технологичното и пречиствателно оборудване.

8бр. съответствия с Инструкция 25 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 8.2.4

- топлинната изолация на действащите толопроводи е с ненарушена цялост;

- не са установени пропуски на пара и топла вода от инсталираната арматура;

- няма отклонения от НТР;

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

- Доклад по Условие 8.3.3.1

Таблица 3.3.1- Годишна употреба за производството на единица продукт за всяка от контролираните суровини

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР тон | Количество за единица продукт1), съгласно КР, тон/тон | Употребено количество за годината, тон | Количество за единица продукт тон/тон | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Синтез ДТК |
| сяровъглерод | 3950 | 0,580 | 2899 | 0,494 | да |
| етилендиамин | 1560 | 0,230 | 1095 | 0,186 | да |
| цинков сулфат монохидрат | 2588 | 0,605 | 2111 | 0,359 | да |
| уротропин | 136 | 0,020 | 89 | 0,015 | да |
| натриева основа 100% | 2040 | 0,300 | 1453 | 0,247 | да |
| манганов сулфат монохидрат | 3950 | 0,580 | 2753 | 0,469 | да |
| течен азот | 2380 | 0,350 | 656 | 0,112 | да |
| сулфитаблауге | 350 | 0,045 | 89 | 0,015 | да |
| тензиофикс BCZ | 55 | 0,008 | 18 | 0,003 | да |
| хидродис 100 Р | 105 | 0,015 | 0 | 0,000 | да |
| хидродис 100 Р 5 | 35 | 0,005 | 0 | 0,000 | да |
| супражил | 55 | 0,008 | 50 | 0,008 | да |
| каолин/калциев карбонат | 680 | 0,100 | 54 | 0,009 | да |
| багрило | 300 | 0,030 | 10 | 0,002 | да |
| тензиофикс LX | 122 | 0,018 | 4 | 0,001 | да |
| сярна киселина 100% | 5 | 0,001 | 3 | 0,001 | да |
| водороден прекис 100% | 1 | 0,000 | 0 | 0,000 | да |
| азотна киселина 100% | 2 | 0,000 | 1 | 0,000 | да |
| натриев карбонат | 480 | 0,070 | 10 | 0,002 | да |
| Инсталация “Аминиране на органични киселини” |
| 2.4 Д киселина 100% | 700 | 0,601 | 0 | 0 | - |
| диметиламин 60% | 170 | 0,216 | 0 | 0 | - |
| глифозатна киселина | 750 | 0,375 | 0 | 0 | - |
| изопропиламин 100% | 320 | 0,16 | 0 | 0 | - |
| N, N -диметиламинопропиламин | 68 | 0,523 | 3,2 | 0,078 | да |
| n-пропилхлорформиат | 98 | 0,753 | 4,0 | 0,099 | да |
| 2,6-дифлуоробебзамид | 95 | 0,558 | 0 | 0 | - |
| 4-флорфенилизоцианат | 100 | 0,588 | 0 | 0 | - |
| N -фосфонометилимино диоцетна киселина | 1200 | 1,3 | 0 | 0 | - |
| n-пропанол | 10 | 0,08 | 0 | 0 | - |
| 1,2-дихлоретан | 10 | 0,08 | 0,6 | 0,014 | да |
| о-ксилол | 8 | 0,05 | 0,0 | 0 | - |
| генамин | 840 | 0,42 | 0,0 | 0 | - |
| етиленгликол | 4 | 0,03 | 0,0 | 0 | - |
| сярна киселина 98% | 20 | 0,026 | 0,0 | 0 | - |
| солна киселина 35% | 40 | 0,2 | 1,8 | 0,045 | да |
| течен азот | 10 | 0,005 | 0 | 0 | - |
| водороден прекис 100% | 91 | 0,121 | 0 | 0 | - |
| Опасни суровини от инсталации, непопадащи в приложение № 4 от ЗООС |
| делтаметрин | 2,5 | 0,025 | 0 | 0 | - |
| диметоат | 40 | 0,405 | 0 | 0 | - |
| меден оксихлорид 58 % | 500 | 0,7 | 113,1 | 0,207 | да |
| симоксанил 100% | 20 | 0,042 | 16,7 | 0,030 | да |
| металаксил | 100 | 0,082 | 6,6 | 0,012 | да |
| трифлуралин | 50 | 0,245 | 0 | 0 | - |
| квазилофоб-р-етил | 5 | 0,051 | 0 | 0 | - |
| аризол 78 А | 350 | 0,68 | 0 | 0 | - |
| пендиметалин | 35 | 0,33 | 0 | 0 | - |
| циперметрин 100% | 5 | 0,051 | 0 | 0 | - |
| хлорпирифос 100% | 50 | 0,51 | 0 | 0 | - |
| сумитион | 50 | 0,485 | 0 | 0 | - |
| дифлубензурон | 25 | 0,495 | 0 | 0 | - |
| алахлор | 50 | 0,485 | 0 | 0 | - |

- Доклад по Условие 8.3.3.2

по изпълнение на Условие 8.3.2.3      “количество суровини“

Документиране:

Протокол/януари.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/февруари.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/март.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/април.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/май.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/юни.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/юли.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/август.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/септември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/октомври.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/ноември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/декември.2010г. във връзка с проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

12бр. извършени проверки на съответствието на измерените количества на суровини с определените в таблица 8.3.1.1 разходни норми.

12бр. съответствия с Инструкция №29 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 8.3.2.3.

Количеството на суровини е в съответствие с разходните норми определени в табл.8.3.1.1 в КР

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 8.3.3.1

Таблица 3.3.2 - Годишна употреба за производството на единица продукт за всеки от контролираните спомагателни материали

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество за единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Деминерализирана вода, т | 60000 | Не са посочени стойности | 21410 | Да |
| Контейнери ПП, бр. | 600 |  | 21 | да |
| Торби, бр. | 300000 |  | 222851 | да |
| Етикети, бр. | 180000 |  | 0 | - |

- Доклад по Условие 8.3.3.2

по изпълнение на Условие 8.3.2.3 - “количество спомагателни материали“

Документиране:

Протокол/януари.2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.2.3

Протокол/февруари.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/март.2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.2.3

Протокол/април.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/май.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/юни.2010г от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/юли.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/август.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/септември.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/октомври.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/ноември.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/декември.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

12бр. извършени проверки на съответствието по условие  8.3.2. на измерените количества спомагателни материали с определените в таблица 8.3.1.2  разходни норми.

12бр. съответствия с Инструкция №29 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 8.3.2.3

Количеството на спомагателни материали е в съответствие с разходните норми определени в табл. 8.3.1.2 в КР

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 8.3.3.1

Таблица 3.3.3 -Годишна употреба на горива в производството  изразено като тон/година

| Горива | Годишно количество, съгласно КР т/г | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество т/г | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сушилка “НИРО” | 1140 | - | 907,5 | - | Да |
| Сушилка “Конвекс” | 380 | Временно спряна от 2009 година |

Забележка: По условие 8.3.1.3 в  таблица 8.3.1.3 не са посочени стойности за количество гориво за единица продукт. Контролираната мерна единица е тон за година / т/г / по КР.

- Доклад по Условие 8.3.3.2

по изпълнение на Условие 8.3.2.3     “количество гориво”

Документиране:

Протокол/януари.2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.2.3

Протокол/февруари.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/март.2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.2.3

Протокол/април.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/май.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/юни.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/юли.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/август.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/септември.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/октомври.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/ноември.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

Протокол/декември.2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.2.3

12бр. извършени проверки на съответствието по условие 8.3.2.3 на измерените количества горива с определените в таблица 8.3.1.3 разходни норми.

12бр. съответствия с Инструкция № 29 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 8.3.2.3

Количеството на  гориво е в съответствие с разходните норми определени в табл. 8.3.1.3 в КР

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

Доклад за изпълнението на конкретни условия в КР, свързани с употребата на суровини, спомагателни материали и горива.

- Доклад по Условие 8.3.3.3

по изпълнение на Условие 8.3.1.4

Документиране:

Протокол №1 /17,11,2009г. от проверка по условие 8.3.1.4

Проучване за възможността за заместване на опасните суровини и спомагателни материали, използвани в работата на инсталациите, посочени в Условие № 2. - не е намерена подходяща алтернатива. Но с направената актуализация на КР са намалени някои количества суровини по условие 8,3,3,1, както и са въведени нови суровини, необходими за работата на инсталациите.

2,4 Д киселина 100% - намалена с 500 т/год

Диметиламин 100% - количеството 60% суровина е преизчислено към 100% и намалено с 90т/год.

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Доклад за изпълнението на конкретни условия в КР, съдържащи изисквания към площадките и съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

- Доклад по Условие 8.3.4.15.1

по изпълнение на Условие 8.3.4.8.

Документиране:

Протокол №1 /29,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.8.

Протокол №2 /17,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.8.

Протокол №3 /02,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.8.

Протокол №4 /26,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.8.

Протокол №5 /05,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.8.

Протокол №6 /19,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.8.

Протокол №7 /15,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.8.

Резултати от проверките във връзка с изисквания за съхранение на суровините, спомагателните материали и реагентите.

7бр. извършени проверки на съответствието с изисквания за съхранение на суровините, спомагателните материали и реагентите.  по Условие 8.3.4.8

7бр. съответствия

А. Складови площи „Синтез и формулация на ДТК“

Складово стопанство за течни суровини

На Площадка  №9  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват суровините:

- Сяровъглерод  в хоризонтални цилиндрични съдове, батерии от 1 до 18;

- Етилендиамин  във вертикални цилиндрични съдове, сборник 23, 24 и 25;

- Деминерализираната вода  във  вертикален цилиндричен съд, сборник 26;

На Площадка  №9А  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват суровините:

- Натриева основа  във вертикални цилиндрични съдове, резервоар 28, 29 и 30;

- Деминерализираната вода  във  вертикален цилиндричен съд, сборник 27;

На Площадка  №17А  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват суровините:

- Цинков сулфат  във вертикални цилиндрични съдове сборници I, II, III и IV;

Складово стопанство за прахообразни суровини и спомагателни материали

На Площадка  №25А  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват суровините:

- Каолин, креда в оригиналните им опаковки на открита площадка с навес.

На Площадка  №16А  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват суровините:

- уротропин, сулфитаблауге, тензиофикс BCZ, багрила и декстрин в оригиналните им опаковки.

- N,N-диметиламинопропиламин, n-Пропилхлорформиат, n-Пропанол, 2,6-дифлуоробензамид, 4-Хлорфенилизоцианат, Етиленгликол, Генамин - в оригинални опаковки.

На Площадка №29 по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват суровината:

- манганов сулфат  в оригиналната му опаковка

Складово стопанство за готова продукция

На Площадка №25 по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват:

- технически дитиокарбамат в контейнери

На Площадка №8 по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват:

- разфасован в торби 25кг. формулиран дитиокарбамат

Б. Складови площи „Формулации“

Складово стопанство за готова продукция

На Площадка  №55  по генплана – дребна разфасовка

На Площадка  №27  по генплана – фунгициди и инсектициди

На Площадка  №31  по генплана - хербициди

В. Складови площи „АОК“

На Площадка  №16А  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението се съхраняват суровините:

- N,N-диметиламинопропиламин, n-Пропилхлорформиат, n-Пропанол, 2,6-дифлуоробензамид, 4-Хлорфенилизоцианат, Етиленгликол, Генамин - в оригинални опаковки

- Солна киселина, сярна киселина, водороден прекис, о-ксилол, 1,2 –дихлоретан  съхранявани в превозими сборници-цистерни на бетонова площадка , кота 0, към Инсталация „АОК”

Съхранение на суровините, спомагателните материали и реагентите се извършва в оригиналните им опаковки, единствено в складовете посочени на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД”, по начин недопускащ нарушаване целостта на опаковките.

по изпълнение на Условие 8.3.4.9.

Документиране:

Протокол №1 /25,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.9.

Протокол №2 /26,02,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.9.

Протокол №3 /08,04,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.9.

Протокол №4 /03,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.9.

Протокол №5 /02,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.9.

Протокол №6 /05,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.9.

Протокол №7 /19,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.9.

Протокол №8 /15,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.9.

Резултати от проверките във връзка с изисквания към складовете, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП.

8бр. извършени проверки на съответствието с изисквания към складовете, в които се съхраняват химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВС по Условие 8.3.4.1

8бр. съответствия

- Складовете са обособени като самостоятелни помещения;

- Наличие от подова и странична изолация, изпълнена с безискрова замазка;

- Няма наличие на гравитационна връзка с канализацията;

- Има изградени събирателни шахти на Площадка №25 и №31;

- Няма подова канализация.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

по изпълнение на Условие 8.3.4.10.

Документиране:

Протокол №1 /25,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.10.

Протокол №2 /26,02,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.10.

Протокол №3 /08,04,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.10.

Протокол №4 /28,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.10.

Протокол №5 /04,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.10.

Протокол №6 /05,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.10.

Протокол №7 /19,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.10.

Протокол №8 /15,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.10.

Резултати от проверките във връзка с изисквания за съхраняване на произвежданите продукти

8бр. извършени проверки на съответствието с изисквания съхраняване на произвежданите продукти по Условие 8.3.4.10

8бр. съответствия

- Складът, обособен като самостоятелна площадка  №25 по генплана  на кота 0 за цех „Формулиране на ДТК” служи за съхранение на контейнери с технически продукт дитиокарбамати върху дървени палети, в съответствие с  Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Складът, оформен като самостоятелно помещение - площадка №8 по генплана и служи за съхраняване на торби 800кг. формулирани ДТК, подредени върху дървени палети, в съответствие с Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Складът, оформен като самостоятелно помещение площадка №27 по генплана служи за съхраняване на ГП инсектициди и фунгициди, в съответствие с генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Складът, оформен като самостоятелно помещение площадка  №55 по генплана служи за съхранение на ГП дребна разфасовка, в съответствие с   Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Складът, оформен като самостоятелно помещение площадка  №31 по генплана служи за съхранение на ГП хербициди, в съответствие с Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

Произвежданите продукти се съхраняват  единствено в складовете за готова продукция, посочени на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” и описани в таблица 4.3.11. от Заявлението

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

по изпълнение на Условие 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.5.

Документиране:

Протокол №1 /29,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.5.

Протокол №2 /17,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.5.

Протокол №3 /18,05,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.5.

Протокол №4 /02,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.5.

Протокол №5 /09,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.5.

Протокол №6 /20,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.5.

Протокол №7 /15,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.2, 8.3.4.3 и 8.3.4.5.

Резултати от проверките във връзка с изисквания за съхранението на течни суровини, горива и продукти

7бр. извършени проверки на съответствието с изисквания за съхранението на течни суровини, горива и продукти по Условие 8.3.4.1

7бр. съответствия

- Опасната суровина сяровъглерод се съхранява в хоризонтални цилиндрични съдове  на площадка  №9  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Опасната суровина Етилендиамин се съхранява във вертикални цилиндрични съдове на площадка  №9  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Опасната суровина Натриева основа се съхранява във вертикални цилиндрични съдове на площадка  №9А  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Опасната суровина Цинков сулфат се съхранява във вертикални цилиндрични съдове на площадка  №17А  по генплана посочена на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Поради временно прекратяване  на Инсталация “Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди” складовото стопанство за органични течни суровини площадка №37  по генплана са консервирани. Ето защо на площадката на “Агрия” АД” не се съхраняват на изопропиламин, диметиламин,  моноетиламин и Аризол 78А .

- N-фосфонометилимино диоцетна киселина площадка № 16А от генплана – „Склад за уротропин, сулфитаблауге, багрила, декстрин” – към момента няма налични количества.

- Солна киселина, сярна киселина, водороден прекис, о-ксилол, 1,2 –дихлоретан се съхраняват в превозими сборници-цистерни на бетонова площадка , кота 0, към Инсталация „АОК”

- В оригинални опаковки на площадка № 16А от генплана се съхраняват N,N-диметиламинопропиламин, n-Пропилхлорформиат, n-Пропанол, 2,6-дифлуоробензамид, 4-Хлорфенилизоцианат, Етиленгликол, Генамин

Проверка съответствие по Условие 8.3.4.3.

Всички резервоари по Условие 8.3.4.2. са  снабдени със средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване – обваловки.

Проверка съответствие по Условие 8.3.4.5.

Обваловките са с капацитет, достатъчен да поеме обема на най-големия резервоар, намиращ се в тях.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 8.3.4.16.1

по изпълнение на Условие 8.3.4.7

Документиране:

Протокол №21/18,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.7/ 1-ва и 2-ра батерия/

Протокол №22/18,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.7/ 3-та и 4-та батерия/

Протокол №23/15,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.7/ 5-та и 6-та батерия/

3бр. извършени проверки на резервоарите със сяровъглерод съгласно условие 8,3,4,2 в съответствие с Инструкция № 30 по Условие 8.3.4.7 : външен преглед на 1-ви, 2-ри и 3-ти басейн със сяровъглерод.

3бр. съответствия с Инструкция №30 по условие 8.3.4.7.

- Измерена е дебелината на стените на цистерните с ултразвуков дебеломер в три точки. Резервоарите имат добър външен вид, не са установени пропуски. Състоянието на арматурата е добро, няма пропуски. Сменени са гарнитури на фланци, дънни заглушки, извършена е ревизия на всички кранове. Подменени са с неръждаеми шините за укрепване на съдовете към дъното. Изработена и поставена е нова заземителна инсталация. Извършено е укрепване на парапетите. Сборниците на трите басейна могат да бъдат в експлоатация при съществуващите условия.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

Забележка: Протоколи от съответствието за целостта и здравината на останалите резервоари и обваловки за течни суровини са отразени в Протоколите към Условие 8.3.4.4, тъй като двете условия са взаимно обвързани.

- Доклад по Условие 8.3.4.16.1

по изпълнение на Условие 8.3.4.11

- площадки съхранение на готови продукти

Документиране:

Протокол №1 /29,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.11

Протокол №2 /17,03,2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.4.11

Протокол №3 /16,04,2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.4.11

Протокол №4 /07,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.11

Протокол №5 /30,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.11

Протокол №6 /05,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.11

Протокол №7 /19,11,2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.4.11

Протокол №8 /15,12,2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.4.11

Резултати от проверките на площадките за съхранение на готови продукти

8бр. извършени проверки на изискванията за съхранение на готовата продукция от оператора единствено в складовете за готова продукция на производствената площадка, съгласно условията посочени в КР.

8бр. съответствия с Инструкция №31 (Актуализирана на 15.10.2010г.)  по условие 8.3.4.11. Отклонения от експлоатационните изисквания няма.

- площадки съхранение на спомагателни материали и реагенти

Документиране:

Протокол №1 /29,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.11

Протокол №2 /17,03,2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.4.11

Протокол №3 /23,05,2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.4.11

Протокол №4 /15,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.11

Протокол №5 /30,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.11

Протокол №6 /02,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.11

Протокол №7 /13,12,2010г. от проверка на съответствие по условие  8.3.4.11

Резултати от проверките на площадките за съхранение на суровини и спомагателни материали

7бр. извършени проверки на изискванията за съхранение на спомагателни материали и реагенти от оператора на производствената площадка. съгласно условията посочени в КР.

7бр. съответствия с Инструкция № 31 по условие 8.3.4.7.

Всички основни и спомагателни суровини и материали се съхраняват съгласно изискванията, в оригинални опаковки с ненарушена цялост

Складовите помещения отговарят на условията на КР, а именно:

- Наличие на подходяща подова изолация

- Липса на гравитатична връзка с канализацията

При направената проверка не се констатираха течове или разсипвания при никоя от суровините .

Вентилационните уредби по складовете са в изправност.

по изпълнение на Условие 8.3.4.7 и 8.3.4.11

Документиране:

12 бр. месечна справка за наличните количества  опасни вещества на територията на завода

Резултати от проверката за съответствие на разположението и количеството на опасните вещества, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС

12бр. извършени проверки на съответствие на разположението и количеството на опасните вещества, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

12бр. съответствия по условие 8.3.4.7 и 14.8.

Суровините, спомагателните материали и реагенти се съхраняват в оригиналните им опаковки, единствено в складовете посочени на Фигура 2 „Разположение на инсталациите върху площадката на „Агрия“АД от Заявлението, по начин недопускащ нарушаване на целостта на опаковките.

Справка за количествата опасни вещества на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС за съответния период

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 8.3.4.16.2

по изпълнение на Условие 8.3.4.12

Документиране:

Протокол №1 /15,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Протокол №2 /01,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Протокол №3 /09,04,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Протокол №4 /03,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Протокол №5 /02,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Протокол №6 /30,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Протокол №7 /29,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Протокол №8 /26,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Протокол №9 /27,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.12

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

9бр. извършени проверки  и цел установяване съответствието с условията на КР по отношение състоянието на фланцовите връзки, салници на помпи и уплътнения като част от преносната мрежа за транспортиране на основните суровини от складовете за такива. Проверката включи обектите складови стопанства за сяровъглерод, натриева основа, етилендиамин, цинков и манганов сулфат.

9бр. съответствия с Инструкция № 32 (Актуализирана на 15.10.2010г.)  по условие 8.3.4.12.

Не са констатирани пропуски във преносната мрежа и отклонения от нормалните условия и параметрите при транспортиране на флуиди.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 8.3.4.16.3

по изпълнение на Условие 8.3.4.4 и 8.3.4.6.

Документиране:

Протокол №1 /29,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.4 и 8.3.4.6.

Протокол №2 /17,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.4 и 8.3.4.6.

Протокол №3 /28,05,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.4 и 8.3.4.6.

Протокол №4 /23,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.4 и 8.3.4.6.

Протокол №5 /09,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.4 и 8.3.4.6.

Протокол №6 /20,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.4 и 8.3.4.6.

Протокол №7 /15,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 8.3.4.4 и 8.3.4.6.

Резултати от проверките във връзка с изисквания за целостта на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите по Условие 8.3.4.2.

9бр. извършени проверки на съответствието с изисквания за целостта на всички средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите по Условие 8.3.4.2.

9бр. съответствия

- При направения външен оглед на обваловката / три желязобетонни басейни/за съхранение на опасната суровина Сяровъглерод, се констатира, че същата е с ненарушена цялост.

- При направения външен оглед на обваловката / с обем 100м3/за съхранение на опасната суровина Етилендиамин, се констатира, че същата е с ненарушена цялост.

- При направения външен оглед на обваловката / с обем 370м3/за съхранение на опасната суровина Натриева основа, се констатира, че същата е с ненарушена цялост.

- При направения външен оглед на обваловката за съхранение на опасната суровина Цинков сулфат, се констатира, че същата е с ненарушена цялост.

- При направения външен оглед на обваловката за съхранение на сярна, азотна киселина и водороден прекис към „Отделение за приготвяне на разтвор цинков сулфат”, кота 0, се установи че обваловката е с ненарушена цялост.

- Поради спиране на Инсталация  “Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди” не се съхраняват изопропиламин, диметиламин, ортоксилол, моноетиламин и Аризол 78А на площадката на “Агрия” АД”

- При направения оглед на инсталация АОК солна киселина, сярна киселина, водороден прекис, се съхраняват в превозими сборници-цистерни на бетонова площадка , кота 0. Площадката е с ненарушена цялост, няма гравитачна връзка с канализацията

- В оригинални опаковки на площадка № 16А от генплана се съхраняват N,N-диметиламинопропиламин, n-Пропилхлорформиат, n-Пропанол, 2,6-дифлуоробензамид, 4-Хлорфенилизоцианат, Етиленгликол, Генамин – без пропуски.

Проверка съответствие по Условие 8.3.4.6.

- В обвалованите площи не е допуснато задържане на течност в обема им; Същите нямат  гравитачна връзка с канализацията.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 8.3.4.16.3

по изпълнение на Условие 8.3.4.4

Документиране:

Протокол №1 /12,01,2011г. от проверка по условие 8.3.4.4

Резултати от направените проверки през годината по условия 8.3.4.2, 8.3.4.3, 8.3.4.4, 8.3.4.5, 8.3.4.6, 8.3.4.7

21бр. извършени проверки

21бр. съответствия

- Съхранението на течни суровини, горива и продукти се осъществява единствено в резервоарите описани в таблица 21 и посочени на Фигура 2 “Разположение на инсталациите върху площадката на “Агрия” АД” от Заявлението;

- Средства за защита на почвите и подземните води от замърсяване на резервоарите по Условие 8.3.4.2. са в изправност;

- Не са установени разливи в почвите и подземните води;

- Към момента не се налага ремонт.

Отклонения в изискванията към параметрите, дадени с КР № 23 / 2009 по отношение на Условие 8.3.4.16.3 няма.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ)

- Описание на методите, използвани за получаване на резултатите

Годишните количества на замърсителите, които се отделят във въздуха, води и почви които се докладват в рамките на ЕРИПЗ са определени въз основа на извършени лабораторни анализи (М) и последващи изчисления (С).

Табл. 1 Замърсители по  ЕРИПЗ

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) |
| --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2# | 630-08-0 | Въглероден оксид(CO) | '' -'' (2217.168) С | - | - |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | '' - '' (5659.223) С | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | '' - '' ( 0 ) | - | - |
| 17# | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - | '' - '' (0,00028)С | - |
| 19# | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - | '' - '' (0) С | - |
| 20# | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - | '' - '' (0) С | - |
| 24# | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | - | '' - '' (1,0423) С | - |
| 40# |  | Халогенирани орган. съедин. (като AOX) | - | ' - '' (0,259) С | - |
| 71# | 108-95-2 | Феноли (като общ C) | - | '' - '' (0) С | - |
| 86# |  | Фини прахови час-тици <10μm (PM10) | '' - '' (1105.370) С |  | - |

- Доклад по Условие 9.7.3

Резултати от собствен мониторинг таблица (Условие 9.7.3.):

| CAS номер / Замърсител | Ед.мярка | Количество за 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 630-08-0 Въглероден оксид(CO) | Kg | 2217.168 |
| Азотни оксиди (NOx/NO2) | Kg | 5659.223 |
| Серни оксиди (SOx/SO2) | Kg | 0 |
| Фини прахови частици <10μm (PM10) | Kg | 1105.370 |

- Доклад по Условие 10.1.4.3

Годишните количества на замърсителите, изчислени въз основа на резултатите от собствения мониторинг, които се отделят с отпадъчните води и които се докладват в рамките на ЕРИПЗ са представени в следващата таблица.

Табл. Годишни количества на замърсителите, които се отделят с отпадъчните води

| №CAS номерЗамърсител | Ед.мярка | Количества за 2010 г. |
| --- | --- | --- |
| 7440-38-2Арсен и съединенията му (като As) | Kg | 0,00028 |
| 7440-47-3Хром и съединенията му (като Cr) | Kg | 0 |
| 7440-50-8Мед и съединенията му (като Cu) | Kg | 0 |
| 7440-66-6Цинк и съединенията му (като Zn) | Kg | 1,0423 |
| Халогенирани орган. съедин. (като AOX) | Kg | 0,259 |
| 108-95-2Феноли (като общ C) | Kg | 0 |

- Доклад по Условие 11.9.9.

Съгласно чл. 6 от Регламент 166/2006 г. относно създаването на ЕРИПЗ се докладват отпадъци, които подлежат на операциите по обезвреждане „почвена обработка“ и „дълбоко впръскване“, както са посочени в приложение IIA към Директива 75/442/ЕИО. Предадените опасни отпадъци през 2010 г. не се включват в никоя от посочените операции по обезвреждане (както е посочено и в изпълнението по Условие 11,7.4 от настоящия ГДОС) и докладване за 2010 г. по условие 11,9,9 не е необходимо.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Доклада включва изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на пречиствателните съоръжения, емисиите в атмосферата, неорганизирани емисии.

- Доклад по Условие 9.1.3

Исканата информация е представена в РИОСВ Пловдив с писмо от Агрия Изх. № 721/14,10,2009 г. И обратна разписка 1790 от 16,10,2009 г. През 2010 година информацията по условие 9,1,2 не е била актуализирана и не се е налагало повторно информиране на РИОСВ Пловдив.

- Доклад по Условие 9.1.6.3

по изпълнение на Условие 9.1.4 и 9.1.5.1

Документиране:

Протокол №1 /20,02,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.1.4 и 9.1.5.1

Протокол №2 /05,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.1.4 и 9.1.5.1

Протокол №3 /19,04,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.1.4 и 9.1.5.1

Протокол №4 /08,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.1.4 и 9.1.5.1

Протокол №5 /09,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.1.4 и 9.1.5.1

Протокол №6 /06,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.1.4 и 9.1.5.1

Протокол №7 /08,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.1.4 и 9.1.5.1

Протокол №8 /07,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.1.4 и 9.1.5.1

- Резултати от оценка на съответствието за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на цялото пречиствателно оборудване за пречистване и контрол

8бр. извършени проверки във връзка с изпълнение на Инструкции № 33 и 36 за проверка на съответствието за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на цялото пречиствателно оборудване по време на неговата експлоатация и съответствие на контролираните параметри с посочените в табл. 9.1.2

8бр. съответствия с Инструкции 33 и 36

Извършван е непрекъснат технологичен мониторинг на пречиствателните съоръжения и техните параметри. Спазва се оптималната стойност в съответствие с условие 9,1,2 от КР. Спазва се Инструкцията за експлоатация  и поддържане на оптимален работен режим за всяка една инсталация. В работния журнал присъстват записи на параметрите по експлоатацията и поддръжката на оборудването за пречистване и контрол

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 9.3.2

Документиране:

Протокол №1 /15,01,2010. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Протокол №2 /31,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Протокол №3 /14,05,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Протокол №4 /02,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Протокол №5 /20,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Протокол №6 /04,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Протокол №7 /10,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Протокол №8 /06,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Протокол №9 /28,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.2

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката

9бр. извършени проверки на  наличието на потенциално вероятните източници на неорганизирани газови емисии идентифицирани в Инструкция №37

9бр. съответствия с Инструкция № 37(Актуализирана на 15.10.2010г.)  по условие 9.3.2

Съоръженията са автоматизирани и осигуряват транспортирането на готовия продукт до приемни съоръжения /бункери/ преди подаването му за разфасовка.

За осигуряване на безаварийната им работа, същите са под непрекъснато наблюдение / РС наблюдение /.

Не са констатирани отклонения от НТР. Оптималния работен режим на пневмотранспортиращите съоръжения  свежда до минимум  вероятността от пропуск, водещ до неорганизирани емисии от съоръженията посочени в Инструкция №37 по условие 9.3.2.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 9.3.5

Документиране:

Протокол №1 /15,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №2 /18,02,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №3 /31,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №4 /14,05,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №5 /02,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №6 /20,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №7 /04,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №8 /10,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №9 /06,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Протокол №10 /28,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 9.3.5

Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии ;

10 бр. извършени проверки на определените потенциално вероятни източници на неорганизирани газови емисии. Ежедневен контрол на клапите за налягане на вход на съоръженията, състоянието на филтруващите системи, както и ежедневен мониторинг за неплътности – проверка на фланцовите връзки, щуцери, клапани и др. части от пневмотранспортната разводка.

10 бр. Съответствия с Инструкция № 38 по условие 9.3.5.

Спазването на гореизброените технологични мерки гарантират оптимален работен режим на пневмотранспортиращите съоръжения и свеждане до минимум на вероятността от пропуск, водещ до неорганизирани емисии от съоръженията посочени в Инструкция №37 по условие 9.3.2

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

Доклад по условие 9,3,6

Документиране:

Протокол №1 /05,02,2010г. от проверка по условие 9.3.6

Протокол №2 /12,04,2010г. от проверка по условие 9.3.6

Протокол №3 /04,06,2010г. от проверка по условие 9.3.6

Протокол №4 /09,08,2010г. от проверка по условие 9.3.6

Протокол №5 /05,10,2010г. от проверка по условие 9.3.6

Протокол №6 /19,11,2010г. от проверка по условие 9.3.6

Протокол №7 /15,12,2010г. от проверка по условие 9.3.6

Резултати от изпълнение изискванията за товаро-разтоварни дейност, складиране, транспортиране и преработка на прахообразни материали на площадката;

7 бр. Извършена проверки на изпълнение изискванията за товаро-разтоварни дейност, складиране, транспортиране и преработка на прахообразни материали на площадката в съответствие с изискванията на  чл. 70 от Наредба 1 от 27 юли 2005г. за норми на допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии

7 бр. Съответствия по условие 9.3.6.

- След изсушаване на готовия прдукт, сушилният газ преминава през система от ръкавни филтри и през скрубер за мокро прахоулавяне. Обработката (формулирането) на прахообразните вещества се извършва в бункери, снабдени с филтърни системи за пречистване на запрашения въздух. Извършва се редовна поддръжка на пречиствателните съоръжения.

- Транспортирането на прахообразуващите материали се извършва с шнекове и с пневмотранспорт,като транспортните съоръжения са напълно капсуловани.

- Товаренето и разтоварването на прахообразуващите материали се извършва при затворени силози, снабдени с филтри. Извършва се редовна поддръжка на оборудването.

- Складирането на прахообразуващите материали се извършва в складове при затваряне на всички врати. Готовата продукция е опакована в торби по 800кг върху палети.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на интензивно миришещи вещества на площадката по условие 9.4;

С писмо до РИОСВ е внесено уведомление за временно спиране на следните инсталации:

- Инсталация “Аминиране на органични киселини”;

- Инсталация “Формулиране на течни продукти за растителна защита”:

- Формулиране и разфасовка на течни фунгициди и инсектициди

- Формулиране и разфасовка на течни хербициди;

- Инсталация “Формулиране на суспензионни концентрати”;

- Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки”;

Във връзка с това не се извършва периодична оценка на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества в тях. След възобновяване на дейността на отделенията по условие № 2, изискванията на условие № 9.4.4 ще се изпълняват, съгласно Работните инструкции за експлоатация и поддръжка на съоръженията за формулиране и разфасовка на течни пестициди.

- Доклад по Условие 9.7.2

по изпълнение на Условие 9.7.1

Документиране:

Протокол /горивни инсталации 2009г. от проверка на съответствие по условие 9.7.1 - Табл.. по условие 9.2.10

Протокол /Инсталация „Синтез ДТК“ 2010г. от проверка на съответствие по условие 9.7.1 - Табл.. по условие 9.2.1

Протокол /Инсталация „Аминиране на органични киселини (АОК)“ 2010г. от проверка на съответствие по условие 9.7.1 - Табл.. по условие 9.2.1

Протокол /Инсталация „Формулиране ДТК“ 2010г. от проверка на съответствие по условие 9.7.1 - Табл.. по условие 9.2.3

Протокол /Инсталация „Формулиране мед съдържащи продукти за растителна защита“ 2010г. от проверка на съответствие по условие 9.7.1 - Табл.. по условие 9.2.4

Протокол /Инсталация “Разфасовка на прахообразни продукти в малки опаковки“ 2010г. от проверка на съответствие по условие 9.7.1 - Табл.. по условие 9.2.5

Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

18бр. извършени проверки на съответствието на данните от мониторинга /емисионни измервания/  на вредни вещества в атмосферата от неподвижни източници.

18бр. съответствия по условие 9.7.1.

Броят емисионни измервания са в съответствие с кратността по условие 9.6.4

От проведените собствени измервания не са констатирани несъответствия с емисионните норми, дебитът на технологичните и вентилационните газове на точковите източници по Условие 9.2.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Условие 9.2.10 – горивни инсталации К1 – котел 1

Условие 9.2.10 – горивни инсталации К1 – котел 2

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1934 и 1935/2009г. - Регионална лаб. ИАОС Пловдив

Условие 9.2.10 – горивни инсталации К2 и К3

Точковите източници К2 и К3 - водогрейни котли към Горивните инсталации са съответно с мощност 0.319MW и 0.464MW. В Условията на КР 23/2009 г. не се изисква мониторинг на тези точкови източници.

Условие 9.2.10 – горивни инсталации К4

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1936/2009г. - Регионална лаб. ИАОС Пловдив

Инсталация Синтез на ДТК – К6 – след сушилка НИРО

| Условие 9.2.1 – Инсталация „Синтез ДТК“ К6 - след сушилка НИРО |
| --- |
| Табл. 9.2.1-2 |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| NO2 | mg/Nm3 | 250 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| CO | mg/Nm3 | 170 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | н.н. |  | 2,2 | Веднъж годишно | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1752/17,12,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив, Протокол от изпитване № 992/21,12,2010 – ИЛ „Агрия” Пловдив

Инсталация Синтез на ДТК – К7 – след сушилка БУСС

Инсталацията е временно спряна с писмо до РИОСВ № 599/20.08.2009 година. Същата не работи от 25.05.2009 година.

Условие 9.2.2 – Инсталация „Аминиране органични киселини“  К8

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | ** | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 2,6 |  | да |
| ** лабораторията няма техническа възможност да извърши измерването |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1540/12,11,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив,

Условие 9.2.3 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“  К9 - К23 – частта от инсталацията - „Бяла линия“ - линия А, е временно спряна, за което писмено е уведомена РИОСВ Пловдив (писмо № 2815/23.08.2006) и не е работила през 2008 година. По тези причини за ИУ К9, К10,К 11, К12, К13 и К14 резултати от протоколи от собствени измервания  в настоящия доклад не са представени.

| Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К15 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 2,40 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1541/12,11,2010 – Регионална лаб. ИАОС Пловдив, Протокол от изпитване № 910/30,11,2010 – ИЛ „Агрия” Пловдив

| Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К16 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 2,7 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1542/12,11,2010 г - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 911/30,11,2010 г. на ИЛ Агрия АД

| Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К17 – 18 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | - | Веднъж годишно | - |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | <LLD* |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 0692/14,06,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив

| Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К19 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 1,3 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 0690/14,06,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 556/06,08,2010 г. на ИЛ Агрия АД

| Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К20 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 1,5 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 0691/14,06,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 557/06,08,2010 г. на ИЛ Агрия АД

| Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К21 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | - |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 1,3 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1544/12,11,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 912/30,11,2010 г. на ИЛ Агрия АД

Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К22- общообменна вентилация – кота 24м. – не е извършено измерване, поради демонтаж на двигателите на вентилаторите към пречиствателните съоръжения / филтри / от началото на 2006 година - временно спрени с писмо до РИОСВ Обратна разписка № 257 от 30.11.2006 година.

| Табл. 9.2.3-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К23 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 1,4 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1543/12,11,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 913/30,11,2010 г. на ИЛ Агрия АД

Условие 9.2.4 – Инсталация „Формулиране на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита“  К24 – К31

Забележка: Частта от инсталацията - „II“ е временно спряна, за което писмено е уведомена РИОСВ Пловдив. По тези причини за ИУ К26, К28, К30 и К31 резултати от протоколи от собствени измервания в настоящия доклад не са представени. Писмено е информирана  РИОСВ с Доклад от месец октомври 2006 година, съгласно изискванията на Наредба №6 за реда и начина за измерване на емисиите на вредни в-ва, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

| Табл. 9.2.4-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К24 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | <LLD* |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1741/13,12,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 977,16,12,2010 г. на ИЛ Агрия АД

| Табл. 9.2.4-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К25 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 2,3 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване №1151/23,09,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 839/08,11,2010 г. на ИЛ Агрия АД

| Табл. 9.2.4-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К27 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | - |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 1,8 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване №1150/23,09,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 840/08,11,2010 г. на ИЛ Агрия АД

| Табл. 9.2.4-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К29 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | - |
| прах | mg/Nm3 | 3 |  | 1,9 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1152/23,09,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 841/08,11,2010 г. на ИЛ Агрия АД

Условие 9.2.5 – Инсталация „Разфасовка на прахообразни медсъдържащи продукти за растителна защита в малки опаковки“  К32

| Табл. 9.2.5-1 – Инсталация „Формулиране на Дитиокарбамати“ К32 |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| пестициден прах активна субстанция | mg/Nm3 | 0,15 |  | <LLD* | Веднъж годишно | да |
| прах | mg/Nm3 | 5 |  | 2,8 |  | да |
| * По-малко от границата на откриване |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1539/12,11,2010 - Регионална лаб. ИАОС Пловдив и Протокол от изпитване № 908/30,11,2010 г. на ИЛ Агрия АД

Условие 9.2.6 – Инсталация „Формулиране на суспензионни концентрати“ К33 и К34 - инсталацията не е работила през 2008 година - „Временно спряна“ с писмо до РИОСВ № 3065/06.10.2005 година.

Условие 9.2.7 – Инсталация „Формулиране на течни фунгициди и инсектициди“ К35 - К38 - инсталацията не е работила през 2008 година - „Временно спряна“ с писмо до РИОСВ № 3065/06.10.2005 година.

Условие 9.2.8 – Инсталация „Формулиране на течни хербициди“ К39 - К42 - инсталацията не е работила през 2008 година - „Временно спряна“ с писмо до РИОСВ № 3065/06.10.2005 година.

| Условие 9.2.9 – Инсталация “Разфасовка на течни продукти за растителна защита в малки опаковки” |
| --- |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг 1) | Съответствие |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Органични вещества, изразени като общ въглерод | mg/Nm3 | 50 | - | - | Веднъж на две години | - |

Инсталацията е пусната в редовна експлоатация през 2010 година с уведомително писмо до РИОСВ Пловдив. Съгласно Таблица 9,6,9 от КР честотата на мониторинга е веднъж на две години. Замерване на емисиите вредни вещества в атмосферния въздух ще бъде извършено през 2011 година.

- Доклад по Условие 9.7.3

Докладвано в Доклада по ЕРИПЗ

- Доклад по Условие 9.7.4

През 2010г няма получени писмени оплаквания за ограничаване  или преустановяване на източници на миризми.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Условие 9.8. - Резултати от извършени проверки в изпълнение на изискванията за обслужване на хладилните инсталации, съдържащи флуорирани парникови газове, съгласно изискванията на Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

7 бр. Извършени проверки на 3бр. чилъри към хладилна инсталация и 1 бр. изсушител в компресорно отделение относно

- херметичността на оборудването

- наличие на пропуски

7 бр. Съответствия

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия

- Условие 9.8.1 – относно обслужването на хладилните, климатични и пожарогасителни инсталации, съдържащи вещества, които нарушават озоновия слой, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 2037/2000 за веществата, които нарушават озоновия слой и изискванията на Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой.

Съоръженията на територията на Агрия АД работят с флуорирани парникови газове, които нямат озоноразрушаващ ефект, не съдържат в молекулата си атоми на химичния елемент хлор. Фреоните с които се работи са:

- R 134 a – тетрафлуоретан (C2H2F4)

- R 404 a смес от следните видове фреон R143/125/R134a: C2H2F3/C2HF5/C2H2F4

Тези съединения не са в обхвата на Регламент (ЕО) № 2037/2000 и съответно на горецитираната наредба и не подлежат на контрол.

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

- Доклад по Условие 10.11.5

по изпълнение на Условие 10.1.4.1

Емисии на вредни и опасни вещества в производствените и охлаждащи отпадъчни води; мониторинг

Точка на пробовземане: ТМ 1 ( 42о03'59.1 N , 24о48'54 E )

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец януари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 904 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 38 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 27132 | 27132 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 0 |  | - |
|  | m3/час, | 130 | 0 |  | - |
|  | m3/год | 280000 | 0 | 0 | - |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | не работи |  | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 392,6 | 392,6 | да |
| Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,91 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 18 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 2,9 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 20 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | <0,1 | 1 / год. | да |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 0,1 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 3,9 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протоколи от изпитване № 47/28,01,2010г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец февруари

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 959 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 40 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 28764,0 | 55896 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 160 |  | да |
|  | m3/час, | 130 | 7 |  | да |
|  | m3/год | 280000 | 4794,0 | 4794 | да |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | не работи |  | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 424,45 | 817,05 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,91 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 28 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 4 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 119 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 8,1 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 15 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протоколи от изпитване № 148/05,03,2010 г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец март

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 0 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 0 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 0 | 55896 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 1191 |  | да |
|  | m3/час, | 130 | 50 |  | да |
|  | m3/год | 280000 | 35728 | 40522 | да |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | не работи |  | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 292,5 | 1109,55 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,95 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 47 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 5,5 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 63 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 3,4 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 1,5 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протоколи от изпитване № 225/13,04,2010г.  - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец април.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 174 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 7 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 5233 | 61129 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 872 |  | да |
|  | m3/час, | 130 | 36 |  | да |
|  | m3/год | 280000 | 26166 | 66688 | да |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | не работи |  | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 299 | 1408,55 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,95 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 25 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 2,2 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 63,1 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 2,0 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 1,51 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 308/20,05,2010 г.  - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец май

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 701 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 29 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 21041 | 82170 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 0 |  | - |
|  | m3/час, | 130 | 0 |  | - |
|  | m3/год | 280000 | 0 | 66688 | - |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | не работи |  | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 422,5 | 1831,05 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,5 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 45 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 4,67 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 9,26 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 1,1 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 1,67 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 417/15,06,2010 г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец юни

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 517 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 22 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 15505,3 | 97675 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 258 |  | да |
|  | m3/час, | 130 | 11 |  | да |
|  | m3/год | 280000 | 7752,7 | 74441 | да |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | не работи |  | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 321,1 | 2152,15 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,5 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 14 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 4,02 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 9 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 2,0 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 5,07 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 515/07,07,2010г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  юли

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 0 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 0 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 0 | 97675 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 1530 |  | да |
|  | m3/час, | 130 | 64 |  | да |
|  | m3/год | 280000 | 45886 | 120327 | да |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | 1784* | 1784 | да |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 371 | 2524 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,5 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 12 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 2,92 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 73,7 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 2,0 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 7,59 | 1 / мес | да |

* - използвани са близо 1600 м3 вода за технологични проби за пуск на инсталация АОК, това количество води са заустени без да са химически натоварени

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 570/26,07,2010г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец август

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 525 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 22 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 15755 | 113430,3 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 0 |  | - |
|  | m3/час, | 130 | 0 |  | - |
|  | m3/год | 280000 | 0 | 120326,7 | - |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | 65 | 1849 | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 1077,3 | 3601 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,5 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 16 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 28,7 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 141,28 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 2,2 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 4,42 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 651/30,08,2010г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи)- месец  септември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 609 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 25 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 18259 | 131689,30 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 0 |  | - |
|  | m3/час, | 130 | 0 |  | - |
|  | m3/год | 280000 | 0 | 120326,70 | - |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | 0 | 1849 | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 1079,3 | 4680 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,4 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 20 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 23,71 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 70,03 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 3,7 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 2,95 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протоколи от изпитване № 723/17,09,2010г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи) - месец  октомври

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 586 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 24 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 17584,7 | 149274 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 140 |  | - |
|  | m3/час, | 130 | 5,8 |  | - |
|  | m3/год | 280000 | 4220,3 | 124547 | - |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | 0 | 1849 | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 575,9 | 5256,2 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,4 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 30 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 4,5 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 12,12 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | <5 | 1 / год. | да |
| Арсен | мг/л | 0,1 | 0,00076 | 1 / год. | да |
| Хром | мг/л | 0,1 | <0,02 | 1 / год. | да |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | 0,71 | 1 / год. | да |
| Цинк | мг/л | 10 | 9,8 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 1,68 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протоколи от изпитване № 837/27,10,2010 г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД, Протокол от изпитване № 1393/13,12,2010.-Регионална лаб. ИАОС Пловдив, Протокол от изпитване № 530/22,12,2010 г.-Регионална лаб. ИАОС Пазарджик

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи) - месец ноември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 0 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 0 |  | да |
|  | m3/год | 270000 |  | 149274 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 1664,6 |  | - |
|  | m3/час, | 130 | 69,3 |  | - |
|  | m3/год | 280000 | 49938 | 174485 | - |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | 58 | 1907 | - |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 849,2 | 6105,45 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,4 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 5 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 10,3 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 30,66 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 |  | 1 / год. | да |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | - | 1 / год. | - |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 0,2 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 5,18 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 933/03,12,2010. - ИЛ“Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи) - месец  декември

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | натрупване до момента | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДТК | Цинеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 1350 | 659 |  | да |
|  | m3/час, | 90 | 27 |  | да |
|  | m3/год | 270000 | 19763 | 169037 | да |
| ДТК | Манкозеб |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден, | 2000 | 478 |  | да |
|  | m3/час, | 130 | 20 |  | да |
|  | m3/год | 280000 | 14329 | 188814 | да |
| Инсталация Аминиране на органични киселини |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 10000 | 35 | 1942 | да |
| Инсталация за ДМВ |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/год | 62500 | 125 | 6231 | да |
|  |  |  | Честота на мониторинг |
| Водороден показател | - | от 6 до 9 | 7,4 |  | да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 50 | 6 | 1 / мес | да |
| БПК 5 | мг/л | 30 | 20,3 | 1 / мес | да |
| ХПК | мг/л | 150 | 52,64 | 1 / мес | да |
| Масла и мазнини | мг/л | 10 | - | 1 / год. | - |
| Арсен | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Хром | мг/л | 0,1 | - | 1 / год. | - |
| Мед | мг/л | 0,5 | - | 1 / год. | - |
| Пестициди-акт.субстанция | мг/л | 0,05 | 0,015 | 1 / год. | да |
| АОХ | мг/л | 1 | - | 1 / год. | - |
| Цинк | мг/л | 10 | 2,2 | 1 / мес | да |
| Азот амониев | мг/л | 20 | 0,33 | 1 / мес | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 991/27,12,2010г. - ИЛ“Агрия” АД,

- Доклад по Условие 10.11.5

по изпълнение на Условие 10.1.4.2

Документиране:

Протокол/януари 2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/февруари 2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/март.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/април.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/май.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/юли.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/юли.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/август.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/септември.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/октомври.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/ноември.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Протокол/декември.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.4.2

Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

12бр. извършени проверки на съответствието по условие 10.1.4.2 на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствени и охлаждащи  води.

12бр. съответствия с Инструкция № 42 по условие 10.1.4.2.

Стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствени и охлаждащи  води са в съответствие с определените в Условие 10.1.2.1/Таблица 10.1.2.1 индивидуални емисионни ограничения.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

12бр. извършени проверки на съответствието по условие 10.1.2.1./Таблица 10.1.2.1. на количеството консумирана производствена и охлаждаща вода.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 10.11.6

по изпълнение на Условие 10.2.2.1

Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните отпадъчни води; мониторинг

Точка на пробовземане: ТМ 2 ( 42о03'58.4 N , 24о48'30.9 E )

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- I-во тримесечие 2010г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 15 - 4050 | 14,2 - 1278 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 35 | 8 | на тримесечие | Да |
| БПК5 | мг/л | 25 | 1,3 | на тримесечие | Да |
| ХПК | мг/л | 125 | 21 | на тримесечие | Да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 226/13,04,2010г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- II-ро тримесечие 2010г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 15 - 4050 | 12,11 - 2368 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 35 | 28 | на тримесечие | Да |
| БПК5 | мг/л | 25 | 24,7 | на тримесечие | Да |
| ХПК | мг/л | 125 | 123 | на тримесечие | Да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 516/05,07,2010. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- III-то тримесечие 2010 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 15 - 4050 | 11 - 3359 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 35 | 4 | на тримесечие | Да |
| БПК5 | мг/л | 25 | 3,14 | на тримесечие | Да |
| ХПК | мг/л | 125 | 10,5 | на тримесечие | Да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване №717/17,09,2010г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (битово-фекални)- IV-то тримесечие 2010 г.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 15 - 4050 | 11,7 - 4410 | ежемесечен | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 35 | 4 | на тримесечие | Да |
| БПК5 | мг/л | 25 | 8,12 | на тримесечие | Да |
| ХПК | мг/л | 125 | 21,06 | на тримесечие | Да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване №990/27,12,2010 г. - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

- Доклад по Условие 10.11.6

по изпълнение на Условие 10.2.2.2

Документиране:

Протокол/I – во тримесечие.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.2.2.2

Протокол/II – ро тримесечие.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.2.2.2

Протокол/III – то тримесечие.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.2.2.2

Протокол/IV – то тримесечие.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.2.2.2

- Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

4бр. извършени проверки по условие 10.2.2.2 на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните води с определените в Условие 10.2.1.1 / Таблица 10.2.1.1

4бр. съответствия с Инструкция № 43 по условие 10.2.2.2

Измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в битово-фекалните води са в съответствие с определените в Условие 10.2.1.1 / Таблица 10.2.1.1 индивидуални емисионни ограничения.

Дебитът на отпадъчните битово-фекални води (4410 м3/г) превишава минимално разрешеният с КР23/ 2009г. дебит от 4050 м3/г.

Не се налагат коригиращи действия:

- Доклад по Условие 10.11.7

по изпълнение на Условие 10.3.2.1

- Емисии на вредни и опасни вещества в дъждовните отпадъчни води; мониторинг

Точка на пробовземане: ТМ 4 ( 42о04'02.7 N , 24о48'38.8 E )

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – I-во тримесечие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 430 18 86000 | 185,5 7,7 5750 | - | Да |
| рН | - | 6 - 9 | 7,83 | на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 100 | 12 | на тримесечие | Да |
| ХПК | мг/л | 100 | 63 | на тримесечие | Да |
| Цинк | мг/л | 10 | 1,6 | на тримесечие | Да |
| Азот амониев | мг/л | 5 | 1,2 | на тримесечие | Да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 224/13,04,2010 - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – II-ро тримесечие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 430 18 86000 | 185,5 7,7 11500 | - | Да |
| рН | - | 6 - 9 | 7,5 | на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 100 | 24 | на тримесечие | Да |
| ХПК | мг/л | 100 | 84,1 | на тримесечие | Да |
| Цинк | мг/л | 10 | 1,3 | на тримесечие | Да |
| Азот амониев | мг/л | 5 | 1,32 | на тримесечие | Да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 517/30,06,2010г - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – III-то тримесечие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 430 18 86000 | 185,5 7,7 17250 | - | Да |
| рН | - | 6 - 9 | 7,8 | на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 100 | 32 | на тримесечие | Да |
| ХПК | мг/л | 100 | 52,5 | на тримесечие | Да |
| Цинк | мг/л | 10 | 0,7 | на тримесечие | Да |
| Азот амониев | мг/л | 5 | 0,98 | на тримесечие | Да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 718/17,09,2010г - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води ( дъждовни) – IV-то тримесечие

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 430 18 86000 | 185,5 7,7 23000 | - | Да |
| рН | - | 6 - 9 | 7,8 | на тримесечие | Да |
| Неразтворени вещества | мг/л | 100 | 98 | на тримесечие | Да |
| ХПК | мг/л | 100 | 97,4 | на тримесечие | Да |
| Цинк | мг/л | 10 | 0,8 | на тримесечие | Да |
| Азот амониев | мг/л | 5 | 0,98 | на тримесечие | Да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 989/27,12,2010г - Изпитвателна лаборатория “Агрия” АД

- Доклад по Условие 10.11.7

по изпълнение на Условие 10.3.2.2

Документиране:

Протокол/I – во тримесечие.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.3.2.2

Протокол/II – ро тримесечие.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.3.2.2

Протокол/III – то тримесечие.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.3.2.2

Протокол/IV– то тримесечие.2010г. от проверка на съответствие по условие 10.3.2.2

Брой емисионни измервания, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

4бр. извършени проверки по условие 10.3.2.2 на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните води с определените в Условие 10.3.1.1 / Таблица 10.3.1.1

4бр. съответствия с Инструкция № 44 по условие 10.3.2.2

Стойностите на концентрациите на вредни и опасни вещества в дъждовните  води са в съответствие с определените в Условие 10.3.1.1/Таблица 10.3.1.1. индивидуални емисионни ограничения.

Коригиращи действия:

Няма установени несъотвествия

Не се налагат коригиращи действия

- Доклад по Условие 10.1.1.2

Исканата информация е представена в РИОСВ Пловдив с писмо от Агрия Изх. № 721/14,10,2009 г. И обратна разписка 1790 от 16,10,2009 г.

- Доклад по Условие 10.1.1.3

Документиране:

Протокол/2010г. от проверка по условие 10.1.1.3

Протокол/2010г. от проверка по условие 10.1.1.3

Резултати от данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми - брой извършени проверки, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

Извършени проверки в съответствие с утвърдения график за собствен мониторинг пречиствателни съоръжения за отпадни води – промишлен поток:

- Утаителни басейни – ежедневно анализирани проби по показателите рН, НВ, азот амониев и цинк. Данните от анализите се записват в експлоатационен журнал на акредитирана лаборатория на “Агрия” АД. Спазва се определеният от КР времепрестой.

- Адсорбери – ежедневно анализирани проби по показателите сяроводород. Данните от анализите се записват в експлоатационен журнал на акредитирана изпитвателна лаборатория на “Агрия” АД.

Забележка: По показателя сяровъглерод протоколи от анализи не можем да приложим, поради факта, че не съществува метод за директно измерване

- Хоризонтален утаител – текущ контрол. Спазва се определеният от КР времепрестой. Данните от анализа на рН се записва в експлоатационен журнал на акредитирана изпитвателна лаборатория на “Агрия” АД.

Съответствия с Инструкция №39 по условие 10.1.1.3.1 и Инструкция №41 по условие 10.1.1.3.3

При извършваните проверки на съответствието относно поддържане на оптималните стойности на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения - утаителни басейни – 2 бр, адсорбери – 2 бр. и хоризонтален утаител – 1 бр., измерените стойности са в съответствие с определените в утвърдената информация по Условие 10.1.1.1.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 10.1.1.3.2

Документиране:

Протокол №1 /17,02,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2

Протокол №2 /20,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2

Протокол №3 /17,05,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2

Протокол №4 /12,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2

Протокол №5 /10,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2

Протокол №6 /04,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2

Протокол №7 /20,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.1.1.3.2

7бр. извършени проверки на техническата и експлоатационната изправност на пречиствателните съоръжения пречистващи отпадъчните води от производствения процес в цех ДТК.

7бр. съответствия с Инструкция №40 по условие 10.1.1.3.2

- Спазва се Работна инструкция очистка отпадни води от цинков сулфат и СТС

- Извършван е ежедневен контрол на оборудването 4-ти и 5-ти сборник, помпи J10, J18, филтър преса – очистка на води от цинков сулфат; адсорбери А1 и А2 и филтър преса - СТС.

- Апаратчикът на отделението поддържа постоянна връзка с лаборанта за съдържание на неразтворими вещества, цинкови йони, pH във водите, подлежащи на обработка.

- Поддържат се оптимални стойности на контролираните параметри.

- Измерените стойности на контролираните параметри за 2бр. утаителни басейни и хоризонталния утаител са в съответствие с определените такива в Таблица 10.1.1 /резултатите от мониторинга се записват в Експлоатационният журнал на Изпитвателна лаборатория „Агрия“ АД/

- Спазва се определеният от КР времепрестой в хоризонталния утаител и утаителните басейни.

- Савакът на байпасната връзка от аварийна шахта към открития бетонов канал е с ненарушена пломба .Условие 10.1.3.1.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 10.4.1

Протокол №1 /21,01,2011г в изпълнение на условие 10,4,1 за ненарушаване категорията на р. Чая - водоприемник III-та категория

Изчислени средните стойности за годината на изпусканите замърсители. Резултатите са на основание протоколи от изпитване на отпадъчните води на “Агрия” АД съгласно КР (периодичен мониторинг).

| показател | мерна единица | норма по Наредба 7 | ПЗОВ | БФОВ | УЧОВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | - | 6.0 – 9.0 | 7,61 | - | 7,7325 |
| неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | 22,17 | 11 | 41,5 |
| азот амониев | mg/dm3 | 5 | 4,23 | - | 1,11 |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 55,32 | 43,9 | 74,25 |
| БПК5 | mg/dm3 | 25 | 9,48 | 9,3 | - |
| цинк | mg/dm3 | 10 | 3,07 | - | 1,1 |
| хром | mg/dm3 | 0,1 | <0,02* | - | - |
| мед | mg/dm3 | 0,5 | <0,1* | - | - |
| арсен | mg/dm3 | 0,2 | 0,00 | - | - |
| масла и мазнини | mg/dm3 | 5 | <5* | - | - |
| * - по-малко от границата на определяне на метода |  |  |

Нито един от посочените показатели не надвишава нормата за допустимата степен на замърсяване на водоприемник III-та категория съгласно Приложение към чл. 1 ал. 1 от НАРЕДБА No 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води.

- Доклад по Условие 10.6

Изградени са пречиствателни съоръжения за общия поток битово-фекални води в посочения в условия 10.6 от КР срок – 31,10,2010 година.

- Доклад по Условие 10.11.8

по изпълнение на Условие 10.7

Документиране:

Протокол №1 /26,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.7

Протокол №2 /11,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.7

Протокол №3 /07,04,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.7

Протокол №4 /08,06,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.7

Протокол №5 /12,08,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.7

Протокол №6 /30,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.7

Протокол №7 /11,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.7

Протокол №8 /20,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 10.7

Резултати от прилагане на инструкцията за периодична проверка на състоянието на канализационната система

8бр. извършени проверки  на канализационната мрежа на производствената площадка – промишлен воден поток

8бр. съответствия с Инструкция №45 по условие 10.7

Състоянието на канализационната мрежа на производствената площадка – промишлен воден поток е в съответствие с условията посочени в КР. Видими несъответствия /течове/ не са констатирани.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 10.11.9

Докладвано в Доклад по ЕРИПЗ.

4.4 Управление на отпадъците

- Доклад по Условие 11.9.1

Спазват се изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности:

- Водят се отчетни книги за всеки вид от генерираните на площадката на Агрия отпадъци, като книгите са прошнуровани и заверени от РИОСВ Пловдив

- Годишният отчет по отпадъци съгласно чл. 9 се внася в срок в РИОСВ Пловдив и Община Куклен

Управлението на отпадъците на Дружеството се извършва въз основа и съгласно ПУО /Програма за управление на отпадъците /, която през 2010 година беше актуализирана и утвърдена от РИОСВ Пловдив с писмо Изх. № УО-737/30,04,2010 година.

- Доклад по Условие 11.9.2

по изпълнение на Условие 11.7.1

Образувани количества отпадъци като годишно количество за производството на единица продукт.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение на площадката* | Транспортиране – собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, т/г | Реално измерено, т/г |  |  |  |
| Инсталации попадащи в приложение 4 на ЗООС – Синтез ДТК |
| Опаковки, съдържащи опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва, хартиени торби | 15.01.10* | 2 | 0,121 | поз 47А от Генплана | ““Евасто“ ООД | Да |
| Опаковки, съдържащи опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва, полиетиленови торби | 15.01.10* | 1.24 | 0,57 | поз 47А от Генплана | “Евасто“ ООД | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15,01,01 | 31 | 0,182 | поз 15 от Генплана | “Папир БГ”ООД | Да |
| Пластмасови опаковки (торби полипропиленови от натриев карбонат) | 15,01,02 | 11,4 | 0,0287 | поз 47А от Генплана |  | Да |
| Смесени опаковки | 15,01,06 | 15,33 | 0,7563 | поз 47А от Генплана |  | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде, ръкавни и джобни филтри), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15,02,02* | 6 | 0,451 | поз 35С от Генплана | “Евасто“ ООД | Да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (хартиени торби от уротропин) | 15,01,10* | 2 | 0 | - | - | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (полиетиленови торби от уротропин и от манганов сулфат) | 15,01,10* | 12,96 | 6,396 | поз 47А от Генплана | - | Да |
| Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуването им, съдържащи опасни в-ва | 07.04.11* | 0,11 | 0 | - | - | Да |
| Инсталации попадащи в приложение 4 на ЗООС – Аминиране на органични кеселини |
| Опаковки, съдържащи опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва, (метални варели) | 15.01.10* | 15,415 | 0,93 | поз 47А от Генплана | - | Да |
| Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС - Формулиране ДТК |
| Хартиени и картонени опаковки , торби от каолин и калциев карбонат | 15.01.01 | 7,65 | 0,339 | поз 15 от Генплана | “Папир БГ”ООД | Да |
| Смесени опаковки – торби от тензиофикс, сулфитаблауге, ФЦП | 15.01.06 | 7,34 | 0,181 | поз 47А от Генплана | - | Да |
| Опаковки, съдържащи опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва, хартиени торби | 15.01.10* | 0,02 | 0 | - | - | - |
| Опаковки, съдържащи опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва, полиетиленови торби | 15.01.10* | 0,01 | 0,01 | - | „Евасто” ООД | - |
| Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла | 15.02.02* | 0,14 | 0,05 | - | “Евасто“ ООД | - |
| Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС - Формулиране на медсъдържащи препарати |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | 0,843 | 0,585 | поз 15 от Генплана | “Папир БГ”ООД | Да |
| Смесени опаковки – торби от сулфитаблауге, тензиофикс, ФЦП | 15.01.06 | 3,209 | 0,117 | поз 47А от Генплана | - | Да |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва -бидони от металаксил | 15.01.10* | 0,505 | 0,165 | поз 47А от Генплана | “Евасто“ ООД | Да |
| Опаковки съдържащи опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва – хартиени торби от меден оксихлорид и симоксанил | 15.01.10* | 15,51 | 1,143 | поз 47А от Генплана | - | Да |
| Опаковки съдържащи опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва – полиетиленови торби от меден оксихлорид и симоксанил | 15.01.10* | 1,004 | 0,107 | поз 47А от Генплана | “Евасто“ ООД | Да |
| Хартиени и картонени опаковки - етикети , кашони | 15.01.01 | 4,480 | 0,85 | поз 15 от Генплана | “Папир БГ”ООД | Да |
| Смесени опаковки (торби ПЕ от меден оксид и меден хидроксид) | 15,01,06 | 0,073 | 0 | - |  |  |
| Други утайки от филтруване и отработени адсорбенти – смесени с трици разтворител – при аварийна ситуация | 07.04.10* | 0.03 | 0 | - | - | Да |
| Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС – Разфасовка прахообразни продукти в малки опаковки |
| Опаковки съдържащи опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва – метални опаковки , алуминиево фолио | 15.01.10* | 1,254 | 0,934 | поз 47А от Генплана | “Евасто“ ООД | Да |
| Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла | 15.02.02* | 0,09 | 0 | поз 35С от Генплана | - | Да |
| Инсталации непопадащи в приложение 4 на ЗООС – Инсталация за производство на ДМВ |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 (от ръкавни филтри) (филтри от обратна осмоза) | 15,02,03 | 0,008 | 0,00029 | поз 47А от Генплана | - | да |
| Смесени опаковки (торби от морска сол) | 15,01,06 | 0,25 | 0,189 | поз 47А от Генплана | - | Да |
| Отпадъци, генерирани от цялата площадка |
| Желязо и стомана | 17,04,05 | 100 | 0 | - | - | - |
| Смеси от бетон, тухли керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17.01.06 | 17.01.07 | 660 | 168 | поз 38 от Генплана | „Моби-Шоп” ЕООД | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 115 | 33,5 | Съдове за смет-тип “Бобър” | “Комунал” ООД | Да |
| Опаковки от дървесни материали / дефектирали дървени палети / | 15.01.03 | 1 | 0,8 | поз 29 от Генплана | ЕкоБулХарт | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 0.4 | 0,21 | поз 35В от Генплана | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 0.3 | 0 |  | - |  |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 0,1 | 0,016 | поз 28В от Генплана | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла от за зъбни предавки на минерална основа | 13.02.05* | 0.64 | 0,6 | поз 24 А от Генплана | -“ | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа / от компресорно отделение / | 13.01.10* | 0.2 | 0,2 | поз 24 А от Генплана | - | Да |
| Отработен активен въглен / с изключение на 06.07.02 / | 06.13.02* | 0.8 | 0 | - | - | - |
| Утайки от маслоуловителни шахти / колектори / | 13.05.03* | 0.1 | 0 | - | - | - |
| Масло от маслено водни сепаратори, съдържащи масла | 13.05.06* | 0.5 | 0 | - | - | - |
| Води от маслено водни сепаратори , съдържащи масла | 13.05.07* | 0.5 | 0 | - | - | - |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва / варели от активни субстанции / | 15.01.10* | 10 | 0 | - | - | - |
| Твърди отпадъци, съдържащи опасни в-ва / отпадъци от производство на пестициди от закриване на площадка – гара Филипово / | 07.04.13* | 6 | 0 | - | - | - |
| Дънна пепел и шлака, съдържащи опасни в-ва / от термично третиране на на отпадъчни води / | 19.01.11* | 22 | 0 | - | - | - |

- Доклад по Условие 11.9.2

по изпълнение на Условие 11.7.3

Документиране:

Протокол/януари.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/февруари.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/март.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/април.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/май.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/юни.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/юли.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/август.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/септември.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/октомври.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/ноември.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Протокол/декември.2010г. от проверка на съответствие по условие 11.7.3

Резултати от оценката на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР количества

12бр. извършени проверки на съответствието по условие 11.7.3 количествата образувани отпадъци с определените в КР количества

12бр. съответствия с Инструкция №53 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 11.7.3

Количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци  е в съответствие с количествата посочени в табл. 11.1(1-14), табл. 11.2, табл. 11.3, табл. 11.4 и табл. 11.4.(1) в КР. Наблюдаваните количества генерирани отпадъци са в съответствие с определените такива в условията на КР

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 11.9.2

по изпълнение на Условие 11.7.4

Документиране:

Дневник за производствени отпадъци

Дневник за опасни отпадъци

Протокол №1/ 26,11,2010г. от проверка по условие 11.7.4

Протокол №2/ 15,12,2010г. от проверка по условие 11.7.4

2бр. извършена проверка на количествата отпадъци по кодове, предадени на фирми в дневниците за производствени и опасни отпадъци.

2бр. съответствия.

Предадени са за транспортиране отпадъци по условие 11.1. с код 15.01.10* и код 15.02.02*, извън територията на площадката, на фирма “Евасто” ООД гр. Пловдив, притежаваща разрешение по чл. 12 от ЗУО № 00-ДО-190-01 от 15,11,2007г, за дейности с отпадъци, въз основа на сключен писмен Договор по ЗУО от 08,04,2010 г.

Предадени са за транспортиране отпадъци по условие 11.1. с код 15.01.03, извън територията на площадката, на фирма “ЕкоБулХарт” ЕООД гр. Пловдив, притежаваща разрешение по чл. 12 от ЗУО № 07-ДО-172-02 от 18,12,2008г, за дейности с отпадъци, въз основа на сключен писмен Договор по ЗУО от 15,06,2010 г.

Предадени са за транспортиране отпадъци по условие 11.1. с код 15.01.01, извън територията на площадката, на фирма “Папир БГ” ООД гр. Пловдив, притежаваща разрешение по чл. 12 от ЗУО № 09-ДО–291–03 от 05,11,2009г. за дейности с отпадъци, въз основа на писмен Договор за продажба по ЗУО от 01.03.2007г. - безсрочен, в съответствие с Условие 11.4.3.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества ил изамърсени с опасни вещества | 15.01.10* | Т | - | 5,85 т |
| Адсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла | 15.02.02* | Т | - | 1,3 т |
| Опаковки от дървесни материали / дефектирали дървени палети | 15.01.03 | Т | - | 2,44 |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | Т |  | 1,98 |

Доклад по Условие 11.9.2

по изпълнение на Условие 11.7.5

Документиране:

Дневник за производствени отпадъци

Дневник за опасни отпадъци

12бр. извършени проверки. Месечно отчитане на количествата отпадъци.

12бр. съответствия. Отчитат се месечно количествата отпадъци, временно съхранени на производствената площадка, за всеки отпадък по кодове в дневниците за производствени и опасни отпадъци.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 11.9.3

по изпълнение на Условие 11.4.5

Документиране:

Протокол №1 /11,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.4.5

Протокол №2 /18,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.4.5

Протокол №3 /28,05,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.4.5

Протокол №4 /29,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.4.5

Протокол №5 /30,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.4.5

Протокол №6 /22,10,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.4.5

Протокол №7 /30,11,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.4.5

Протокол №8 /16,12,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.4.5

Резултати от оценката на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията на разрешителното

8бр. извършена проверка  на  съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.

8бр. съответствия с Инструкция №50 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 11.4.5

- Транспортиране на отпадъци на територията на площадката се извършва единствено със специализиран транспорт. Условие 11.4.1.

- В рамките на дневната смяна цеховите мотокаристи извозват продуцираните отпадъци със “специализиран транспорт” по строго определен маршрут.

- Спазва се определената  максимално разрешена скорост на движение на транспортните средства на територията на производствената площадка на завода – 5 км/ч

- Отпадъците се оставят на определеното място – откъдето лицето отговорно за дейността по третиране - / балиране на отпадъците по вид /  ги разделя, обработва по определен начин и подрежда на различните площадки в зависимост от вида и следващата операция по предстоящото им товарене и транспортиране с цел предаване за рециклиране.

Третирането и транспортирането на образувани отпадъци от местата на продуциране до площадките за временно съхранение се извършва в съответствие с условията на ПУО.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 11.9.4

по изпълнение на Условие 11.2.7

Документиране:

Протокол №1 /18,01,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.2.7

Протокол №2 /11,03,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.2.7

Протокол №3 /28,05,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.2.7

Протокол №4 /29,07,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.2.7

Протокол №5 /30,09,2010г. от проверка на съответствие по условие 11.2.7

10 бр. проверки по чек-лист за контрол на площадките за временно съхранение на отпадъци в изпълнение на условия 11,2,7, 11,3,12 и 11,3,13 (инструкции 47, 48, 49)

Резултати от оценката на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията на КР

15бр. извършени проверки на съответствието  при събиране на генерираните отпадъци, посочени в Условие 11.1, съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци на определените за това места.

15бр. съответствия с Инструкция №47 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условие 11.2.7

- Отпадъците са събрани съгласно схемата, представена към КР Условие 11.2.2;

- Спазва се схемата за разделно събиране на отпадъци Условие 11.2.1.1 ;

- Отпадъците са подложени на обработка за намаляване степента на тяхната опасност / отделена е вътрешната вложка от хартиената торба, намаляване на обема им /пресовани/ и са в удобен за транспортиране вид / подвързани – разположени върху палети/ Условие 11.2.1

- Нехлорираните хидравлични масла са в затворени съдове, които са химически устойчиви спрямо отработените масла. Няма допуснато разливане или изтичане на течност. Маркирани са и са на закрито.

- Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак (20.01.21*) са събрани разделно, на закрито, на оградена и обозначена с табели площадка. Условие 11.2.5.

- Оловни акумулаторни батерии (16.06.01*) са събрани разделно в специализирани съдове, които осигуряват вентилация на въздух, маркирани са и са на закрито.Условие 11.2.6.

Събирането на отпадъците се извършва в съответствие с условията в разрешителното.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 11.9.4

по изпълнение на Условие 11.3.12, Условие 11.3.13

Документиране:

Протокол №1 /18,01,2010г. от проверка на съответствие по условия 11.3.12 и 11.3.13

Протокол №2 /11,03,2010г. от проверка на съответствие по условия 11.3.12 и 11.3.13

Протокол №3 /28,05,2010г. от проверка на съответствие по условия 11.3.12 и 11.3.13

Протокол №4 /29,07,2010г. от проверка на съответствие по условия 11.3.12 и 11.3.13

Протокол №5 /30,09,2010г. от проверка на съответствие по условия 11.3.12 и 11.3.13

10 бр. проверки по чек-лист за контрол на площадките за временно съхранение на отпадъци в изпълнение на условия 11,2,7, 11,3,12 и 11,3,13 (инструкции 47, 48, 49)

Резултати от оценката на съответствието на временното съхранение с изискванията на настоящото разрешително

15бр. извършени проверки на съответствието на всички площадки за временно съхранение с изискванията на настоящото разрешително.

14бр. съответствия с Инструкция №49(Актуализирана на 15.10.2010г.)  и Инструкция №48 (Актуализирана на 15.10.2010г.) по условия 11.3.12 и 11.3.13

- Площадките за временно съхранение на отпадъците са в съответствие с условията на Комплексното разрешително.

- Не е допуснато смесването на опасните отпадъци с други отпадъци,  оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждането на опасни отпадъци.

- Продуцираните отпадъци от дейността на „Агрия“АД през 2010 година се съхраняват на площадки за временно съхранение на отпадъци, съгласно изискванията на КР 23/2009 г.

1 бр. несъответствие – разпилени счупени палети на площадката за временно съхранение на дървени отпадъци – чек-лист за контрол на площадките от 05,11,2010 г.

Коригиращи действия:

подреждане на счупените палети на стифове.

- Доклад по Условие 11.5.3

Документиране:

Протокол 1/10,12,2010 г. за съответствие с условията в КР 23/ 2009 година относно съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на  отпадъците.

Предадени са отпадъци по условие 11.1. с код 15.01.03, извън територията на площадката, на фирма “ЕкоБулХарт” ЕООД гр. Пазарджик, притежаваща разрешение по чл. 12 от ЗУО № 07-ДО-172-02 от 18,12,2008г, за дейности с отпадъци, въз основа на сключен писмен Договор по ЗУО от 15,06,2010 г.

Предадени са отпадъци по условие 11.1. с код 15.01.01, извън територията на площадката, на фирма “Папир БГ” ООД гр. Пловдив, притежаваща разрешение по чл. 12 от ЗУО № 09-ДО–291–03 от 05,11,2009г. за дейности с отпадъци, въз основа на писмен Договор за продажба по ЗУО от 01.03.2007г. - безсрочен, в съответствие с Условие 11.4.3.

Оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците е в съответствие с условията на Комплексното разрешително.

1 бр проверка

1 бр съответствие

Коригиращи действия:

Не са установени несъответствия

Не се налагат на коригиращи действия.

- Доклад по Условие 11.6.2.1

Докладвано в ГДОС 2009 за предаването на отпадъците по условие 11,6,2,1.

- Доклад по Условие 11.8.1

Няма отпадъци с огледален код за отчетния период

- Доклад по Условие 11.9.9

Докладвано в Доклад по ЕРИПЗ.

4.5 Шум

- Доклад по Условие 12.3.3

Жалби от живущи около площадката;

През 2010 година не са постъпили оплаквания от дейността на Дружеството.

Резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения на общата звукова мощност на площадката; нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката; нивата на звуково налягане в мястото на въздействие;

| Таблица: Нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката |
| --- |
| точки по оградата на площадката | Единица на величината | Норма по условие 12.1.1 | Честота на мониторинга | Измерена стойност | съответствие |
|  | dB | dB |  |  |  |
| 1 | dB | 70 | веднъж на две години | 49,3 | да |
| 2 | dB | 70 |  | 51,3 | да |
| 3 | dB | 70 |  | 48,2 | да |
| 4 | dB | 70 |  | 52,9 | да |
| 5 | dB | 70 |  | 51,0 | да |
| 6 | dB | 70 |  | 51,7 | да |
| 7 | dB | 70 |  | 56,6 | да |
| 8 | dB | 70 |  | 61,4 | да |
| 9 | dB | 70 |  | 60,9 | да |
| 10 | dB | 70 |  | 65,1 | да |
| 11 | dB | 70 |  | 69,5 | да |
| 12 | dB | 70 |  | 60,2 | да |
| 13 | dB | 70 |  | 56,5 | да |
| 14 | dB | 70 |  | 54,1 | да |
| 15 | dB | 70 |  | 48,9 | да |
| 16 | dB | 70 |  | 51,4 | да |
| 17 | dB | 70 |  | 41,5 | да |
| 18 | dB | 70 |  | 48,3 | да |
| 19 | dB | 70 |  | 48,1 | да |
| 20 | dB | 70 |  | 48,3 | да |
| 21 | dB | 70 |  | 47,2 | да |
| 22 | dB | 70 |  | 46,7 | да |
| 23 | dB | 70 |  | 46,6 | да |
| 24 | dB | 70 |  | 48,4 | да |
| 25 | dB | 70 |  | 49,1 | да |
| 26 | dB | 70 |  | 53,5 | да |
| 27 | dB | 70 |  | 52,3 | да |
| Обща звукова мощност |
| 28 | dB | - | веднъж на две години | 111,7 | - |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване  № 1176/04,10,2010г. - Регионална лаб. Пловдив към ИАОС

Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива в разрешителното.- Доклад по Условие 12.2.3

Не е констатирано несъответствие.

Не се налагат коригиращи действия.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Резултати от собствения мониторинг на подземни води

| Таблица 7. Опазване на подземните води / Сондаж №4 първо тримесечие / |  |
| --- | --- |
| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР / праг на замърсяване / | Мерна единица | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Водно ниво | СК 4 | - | m | 10,1 | Два пъти годишно | - |
| І. Основни физико-химични показатели |
| 1. Електропроводи-мост | СК 4 | 2000 | µs cm-1 | - | Два пъти годишно | - |
| 2. Обща твърдост | СК 4 | 12 | mgqv/l | - | Два пъти годишно | - |
| 3. Перманганатна окисляемост | СК 4 | 5 | µg О2/l | - | Веднъж на две години | - |
| 4. Активна реакция | СК 4 | между 6.5 и 9.5 | рH единици | - | Веднъж на две години | - |
| 5. Амониев йон | СК 4 | 0,5 | mg/l | - | Два пъти годишно | - |
| 6. Нитрати | СК 4 | 50 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 7. Нитрити | СК 4 | 0,5 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 8. Сулфати | СК 4 | 250 | mg/l | 186 | четири пъти годишно | да |
| 9. Хлориди | СК 4 | 250 | mg/l | 17,1 | четири пъти годишно | да |
| 10. Фосфати | СК 4 | 0,5 | mg/l | 0,21 | четири пъти годишно | да |
| 11. Флуориди | СК 4 | 5 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 223/31,03,2010г. - ИЛ “Агрия” АД

| Таблица 7. Опазване на подземните води / Сондаж №4 второ тримесечие / |  |
| --- | --- |
| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР / праг на замърсяване / | Мерна единица | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Водно ниво | СК 4 | - | m | 10 | Два пъти годишно | - |
| І. Основни физико-химични показатели |
| 1. Електропроводи-мост | СК 4 | 2000 | µs cm-1 | 1300 | Два пъти годишно | да |
| 2. Обща твърдост | СК 4 | 12 | mgqv/l | 7,8 | Два пъти годишно | да |
| 3. Перманганатна окисляемост | СК 4 | 5 | µg О2/l | - | Веднъж на две години | - |
| 4. Активна реакция | СК 4 | между 6.5 и 9.5 | рH единици | 7,1 | Веднъж на две години | да |
| 5. Амониев йон | СК 4 | 0,5 | mg/l | 0,005 | Два пъти годишно | да |
| 6. Нитрати | СК 4 | 50 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 7. Нитрити | СК 4 | 0,5 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 8. Сулфати | СК 4 | 250 | mg/l | 210 | четири пъти годишно | да |
| 9. Хлориди | СК 4 | 250 | mg/l | <10 | четири пъти годишно | да |
| 10. Фосфати | СК 4 | 0,5 | mg/l | 0,05 | четири пъти годишно | да |
| 11. Флуориди | СК 4 | 5 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| ІІ. Метали и металоиди |
| 11. Живак | СК 4 | 1 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 12. Кадмий | СК 4 | 5 | µg/l | - | Веднъж годишно | - |
| 13. Мед | СК 4 | 2 | mg/l | <1 | Веднъж годишно | да |
| 14. Никел | СК 4 | 20 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 15. Олово | СК 4 | 10 | µg/l | - | Веднъж годишно | - |
| 16. Селен | СК 4 | 10 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 17. Хром | СК 4 | 10 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 18. Алуминий | СК 4 | 50 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 19. Желязо | СК 4 | 200 | µg/l | 36 | Веднъж годишно | да |
| 20. Калций | СК 4 | 150 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 21. Магнезий | СК 4 | 80 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 22. Манган | СК 4 | 50 | µg/l | <0,1 | Веднъж годишно | да |
| 23. Цинк | СК 4 | 5 | mg/l | <0,1 | Веднъж годишно | да |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 518/05,07,2010г. - ИЛ “Агрия” АД

| Таблица 7. Опазване на подземните води / Сондаж №4 трето тримесечие / |  |
| --- | --- |
| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР / праг на замърсяване / | Мерна единица | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Водно ниво | СК 4 | - | m | 9,8 | Два пъти годишно | - |
| І. Основни физико-химични показатели |
| 1. Електропроводи-мост | СК 4 | 2000 | µs cm-1 | 1220 | Два пъти годишно | да |
| 2. Обща твърдост | СК 4 | 12 | mgqv/l | 6,4 | Два пъти годишно | да |
| 3. Перманганатна окисляемост | СК 4 | 5 | µg О2/l | - | Веднъж на две години | - |
| 4. Активна реакция | СК 4 | между 6.5 и 9.5 | рH единици | 7 | Веднъж на две години | да |
| 5. Амониев йон | СК 4 | 0,5 | mg/l | 0,005 | Два пъти годишно | да |
| 6. Нитрати | СК 4 | 50 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 7. Нитрити | СК 4 | 0,5 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 8. Сулфати | СК 4 | 250 | mg/l | 210 | четири пъти годишно | да |
| 9. Хлориди | СК 4 | 250 | mg/l | 14,9 | четири пъти годишно | да |
| 10. Фосфати | СК 4 | 0,5 | mg/l | <0,05 | четири пъти годишно | да |
| 11. Флуориди | СК 4 | 5 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| ІІ. Метали и металоиди |
| 11. Живак | СК 4 | 1 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 12. Кадмий | СК 4 | 5 | µg/l | - | Веднъж годишно | - |
| 13. Мед | СК 4 | 2 | mg/l | <1 | Веднъж годишно | да |
| 14. Никел | СК 4 | 20 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 15. Олово | СК 4 | 10 | µg/l | - | Веднъж годишно | - |
| 16. Селен | СК 4 | 10 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 17. Хром | СК 4 | 10 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 18. Алуминий | СК 4 | 50 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 19. Желязо | СК 4 | 200 | µg/l | 36 | Веднъж годишно | да |
| 20. Калций | СК 4 | 150 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 21. Магнезий | СК 4 | 80 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 22. Манган | СК 4 | 50 | µg/l | <0,1 | Веднъж годишно | да |
| 23. Цинк | СК 4 | 5 | mg/l | <0,1 | Веднъж годишно | да |
| 24. Естествен уран | СК 4 | 0,06 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 25. Натрий | СК 4 | 200 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 26. Бор | СК 4 | 1 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 27. Антимон | СК 4 | 5 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 28. Арсен | СК 4 | 0,05 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| ІІІ. Специфични органични замърсители |
| 29. Бензен | СК 4 | 1 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 30. Бенз(а)пирен | СК 4 | 0,01 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 31. 1,2 Дихлоретан | СК 4 | 3 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 32. Полициклични ароматни въглеводороди | СК 4 | 0,1 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 33.Тетрахлоретилен и трихлоретилен | СК 4 | 10 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 34. Пестициди | СК 4 | 0,1 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 35. Пестициди ( общо ) | СК 4 | 0,5 | µg/l | - | Веднъж на две години | - |
| 36. Цианиди | СК 4 | 0,01 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване 716/17,09,2010г. - ИЛ “Агрия” АД

| Таблица 7. Опазване на подземните води / Сондаж №4 четвърто тримесечие / |
| --- |
| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Мерна единица | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| Водно ниво | СК 4 | - | m | 10,3 | Два пъти годишно | - |
| І. Основни физико-химични показатели |
| 1. Електропроводи-мост | СК 4 | 2000 | µs cm-1 | 1800 | Два пъти годишно | да |
| 2. Обща твърдост | СК 4 | 12 | mgqv/l | 6,9 | Два пъти годишно | да |
| 3. Перманганатна окисляемост | СК 4 | 5 | µg О2/l | 1,2 | Веднъж на две години | да |
| 4. Активна реакция | СК 4 | между 6.5 и 9.5 | рH единици | 6,9 | Веднъж на две години | да |
| 5. Амониев йон | СК 4 | 0,5 | mg/l | <0,005 | Два пъти годишно | да |
| 6. Нитрати | СК 4 | 50 | mg/l | 26 | Веднъж на две години | да |
| 7. Нитрити | СК 4 | 0,5 | mg/l | <0,002 | Веднъж на две години | да |
| 8. Сулфати | СК 4 | 250 | mg/l | 225 | четири пъти годишно | да |
| 9. Хлориди | СК 4 | 250 | mg/l | 15,8 | четири пъти годишно | да |
| 10. Фосфати | СК 4 | 0,5 | mg/l | <0,05 | четири пъти годишно | да |
| 11. Флуориди | СК 4 | 5 | mg/l | - | Веднъж на две години | - |
| ІІ. Метали и металоиди |
| 11. Живак | СК 4 | 1 | µg/l | <1,0 | Веднъж на две години | да |
| 12. Кадмий | СК 4 | 5 | µg/l | <1 | Веднъж годишно | да |
| 13. Мед | СК 4 | 2 | mg/l | <1* | Веднъж годишно | да |
| 14. Никел | СК 4 | 20 | µg/l | <5 | Веднъж на две години | да |
| 15. Олово | СК 4 | 10 | µg/l | <6 | Веднъж годишно | да |
| 16. Селен | СК 4 | 10 | µg/l | <0,1 | Веднъж на две години | да |
| 17. Хром | СК 4 | 10 | µg/l | <5 | Веднъж на две години | да |
| 18. Алуминий | СК 4 | 50 | µg/l | <0,1 | Веднъж на две години | да |
| 19. Желязо | СК 4 | 200 | µg/l | 41 | Веднъж годишно | да |
| 20. Калций | СК 4 | 150 | mg/l | 185 | Веднъж на две години | не |
| 21. Магнезий | СК 4 | 80 | mg/l | 15 | Веднъж на две години | да |
| 22. Манган | СК 4 | 50 | µg/l | <0,1 | Веднъж годишно | да |
| 23. Цинк | СК 4 | 5 | mg/l | <0,1 | Веднъж годишно | да |
| 24. Естествен уран | СК 4 | 0,06 | mg/l | 0,017 | Веднъж на две години | да |
| 25. Натрий | СК 4 | 200 | mg/l | 18 | Веднъж на две години | да |
| 26. Бор | СК 4 | 1 | mg/l | <0,1 | Веднъж на две години | да |
| 27. Антимон | СК 4 | 5 | µg/l | <0,1 | Веднъж на две години | да |
| 28. Арсен | СК 4 | 0,05 | mg/l | 0,00076 | Веднъж на две години | да |
| ІІІ. Специфични органични замърсители |
| 29. Бензен | СК 4 | 1 | µg/l | <0,5 | Веднъж на две години | да |
| 30. Бенз(а)пирен | СК 4 | 0,01 | µg/l | <0,005 | Веднъж на две години | да |
| 31. 1,2 Дихлоретан | СК 4 | 3 | µg/l | <0,5 | Веднъж на две години | да |
| 32. Полициклични ароматни въглеводороди | СК 4 | 0,1 | µg/l | <0,005 | Веднъж на две години | да |
| 33.Тетрахлоретилен и трихлоретилен | СК 4 | 10 | µg/l | <0,005 | Веднъж на две години | да |
| 34. Пестициди | СК 4 | 0,1 | µg/l | <0,05 | Веднъж на две години | да |
| 35. Пестициди ( общо ) | СК 4 | 0,5 | µg/l | <0,05 | Веднъж на две години | да |
| 36. Цианиди | СК 4 | 0,01 | mg/l | <0,002 | Веднъж на две години | да |

Резултатите от мониторинга са изготвени на основание: Протокол от изпитване № 988/27,12,2010г. - ИЛ “Агрия” АД, Протокол от изпитване № 1486/16,11,2010 на ИАОС, дирекция "ЛАБ" София, Протокол от изпитване № 1394/13,12,2010 на ИАОС РЛ Пловдив, Протокол от изпитване № 2445/27,10,2010 на ИАОС РЛ Стара Загора

- .Доклад по Условие 13.11.2

Документиране:

Протокол/първо тримесечие СК4/2010г. от проверка на съответствие по условие 13.8,2

Протокол/второ тримесечие СК4/2010г. от проверка на съответствие по условие 13.8,2

Протокол/трето тримесечие СК4/2010г. от проверка на съответствие по условие 13.8,2

Протокол/четвърто тримесечие СК4/2010г. от проверка на съответствие по условие 13.8,2

Резултати от оценката на съответствие на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определението в условията на КР -  брой извършени анализи, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия

4бр. извършени проверки на съответствието по условие 13.8.2

4 бр.  проверки  на Сондажен кладенец №4 за съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените показатели в Табл. №13.8.2/

3бр. съответствия с Инструкция №59 по условие 13.8.2

1 бр. несъответствие: Отклонение по показател калций. Не е извършен анализ по показател флуориди

Коригиращи действия:

Отклонение по показател калций е минимално – не се налагат коригиращи действия

Няма акредитирана лаборатория в областта, която да има в обхвата на акредитацията си изпитване по показател флуориди – коригиращо действие: Да се извърши анализ по показател флуориди през 2011 г.

- Доклад по Условие 13.11.3

по изпълнение на Условие 13.10.1 и Условие 13.10.1.1

Производствената дейност на “Агрия”АД не е източник на преки емисии в почвата (не се изпускат директно замърсители в нея). За установяване на индиректните въздействия са извършени лабораторни измервания на почвите - три броя Табл. 8 за съответните зони: почвите от зоните І-ва(0-50m) в ТМ 1, ІІ-ра(50-200m) в ТМ 2 и ІІІ-та(200-400m) в ТМ 3 от акредитирана лаборатория.

Резултати от собствения мониторинг на почви

| Показател | Първа зона 0-50 м | Втора зона 50-200м | Трета зона 200-400м |
| --- | --- | --- | --- |
| рН | 8,23 | 8,15 | 8,08 |
| Цинк, мг/кг | 955 | 780 | 547 |
| Мед, мг/кг | 83 | 52 | 50 |

Резултати от мониторинга са изготвени на основание Протокол от изпитване № 1477/29,12,2010г. - Регионална лаборатория – Пловдив ИАОС

- .Доклад по Условие 13.11.3.2

по изпълнение на Условие 13.10.3

Резултати от оценката на съответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние - брой извършени анализи, брой установени несъответствия, причини за несъответствията и предприети/планирани коригиращи действия;

1бр. извършена проверка на съответствието по условие 13.10.3 в три зони.

В изпълнение на Инструкция №60 (Актуализирана на 15.10.2010г.) е извършен мониторинг 1бр. проверка на съответствието по условие 13.10.3 в три зони на почвите, който е изпълнен от акредитирана лаборатория – ИАОС, Регионална лаборатория – Пловдив.

1бр. съответствие с Инструкция №60 по условие 13.10.3 по показателите мед, рН и цинк

Съставен е протокол от периодичната проверка, като е спазена периодичността - веднъж годишно за показатели, обект на анализ – табл. 13.3,.

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние) 2005г. | Резултати от мониторинг, mg/kg 2006г. | Резултати от мониторинг, mg/kg 2007г. | Резултати от мониторинг, mg/kg 2008г. | Резултати от мониторинг, mg/kg 2009г. | Резултати от мониторинг, mg/kg 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iва зона |
| рН | 7,84 | 8,39 | 8,35 | 8,06 | 8,29 | 8,23 |
| Цинк | 542 | 905 | 917 | 923 | 933 | 955 |
| Мед | 40,7 | 75 | 71 | 48 | 82 | 83 |
| II ра зона |
| рН | 7,79 | 8,38 | 8,44 | 8,07 | 8,28 | 8,15 |
| Цинк | 369 | 705 | 700 | 705 | 738 | 780 |
| Мед | 29,8 | 55,9 | 60 | 62 | 52 | 52 |
| III та зона |
| рН | 7,89 | 8,45 | 8,45 | 8,07 | 8,23 | 8,08 |
| Цинк | 226 | 435 | 382 | 383 | 422 | 547 |
| Мед | 26,7 | 50,1 | 42 | 48 | 51 | 50 |

Оценка на съответствието: Стойностите на показателите мед, рН, цинк са близки до резултатите от мониторинга през годините от 2006 – 2009 г. Наблюдава се задържане на концентрациите във всички изследвани точки през годините. В сравнение с 2005г. има завишаване на всички показатели, което може да се дължи на други климатични фактори на периода на пробовземане - януари. Съдържанието на посочените показатели в почвата с подробен анализ на данните са докладвани в ГДОС 2005г. и в Заявлението за Комплексно разрешително.

Коригиращи действия:

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 13.11.4.1

по изпълнение на Условие 13.2

Документиране:

Протокол №1 /08.01.2010г. от проверка на съответствие по условие 13.2

Протокол №2 /23.02.2010г. от проверка на съответствие по условие 13.2

Протокол №3 /17.05.2010г. от проверка на съответствие по условие 13.2

Протокол №4 /02.07.2010г. от проверка на съответствие по условие 13.2

Протокол №5 /07.09.2010г. от проверка на съответствие по условие 13.2

Протокол №6 /14.10.2010г. от проверка на съответствие по условие 13.2

Протокол №7 /08.11.2010г. от проверка на съответствие по условие 13.2

Протокол №8 /10.12.2010г. от проверка на съответствие по условие 13.2

8бр. извършени проверки  за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

8бр. съответствия с Инструкция №56 (Актуализирана на 15.10.2010г.)  по условие 13.2. При извършвания ежемесечен преглед на тръбопроводите и оборудването, разположени на открито не са установени течове.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

- Доклад по Условие 13.11.5

по изпълнение на Условие 13.4

За 2010 година не са констатирани разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

- Доклад по Условие 13.14

по изпълнение на Условие 13.5

Документиране:

Протокол №1 /12.02.2010 г. от проверка на съответствие по условие 13.5

Протокол №2 /14.10.2010 г. от проверка на съответствие по условие 13.5

2бр. извършени проверки на целостта и здравината на площадка №5, с цел недопускане просмукване в почвата или подземните води.

2бр. съответствия с Инструкция №58 по условие 13.5

- Площадката е освободена от старите отпадъци, които бяха съхранявани на поз.43 от Генплана на Дружеството, място утвърдено с КР № 23/ 2009 година.

- Площадката е почистена и не предполага замърсяване на почвата в непосредствена близост до нея.

- В деня на огледа на площадката са разположени празните метални вани, от старите отпадъци.

- Същите отпадъци за предадени на фирми, съгласно условията на КР № 23/ 2009 година.

Коригиращи действия:

Няма установени несъответствия.

Не се налагат коригиращи действия.

5.Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Изпълнени дейности в съответствие с Инвестиционната програма.

2010 година

Резултати по отношение на околната среда

| № | ЗАДАЧИ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ГОДИНИ | ЦЕЛ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |  |
| 1 | Създаване на СУОС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | изпълнение на условията на КР |
| 2 | Капсуловане с прахоулавяне на готовия продукт в Сушилно отделение “НИРО” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсителите във въздуха Условие 9.3.3 |
| 3 | Проектиране и внедряване на линия за пневмотранспорт на ДТК от Сушилно отделение към инсталации за формулиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсителите във въздуха Условие 9.3.4 |
| 4 | Разработване на програма и мерки за оптимизация на технологичните процеси свързани с отделянето на замърсители в отпадъчните води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсителите в отпадъчните води Условие 10.6 |
| 5 | Ревизия на канализационните системи по видове и актуализация на кадастъра на територията на дружеството и извън него до мястото на заустване в р. Чепеларска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ограничаване на въздействието върху подземните води Условие 10.6 |
| 6 | Проучване, проектиране и изграждане на пречиствателни съоръжения за общия поток химически замърсени води |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсителите в отп. води Условие 10.6 |
| 7 | Саниране на площадката № 5 от генплана за временно съхранение на опасни отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привеждане в съответствие с нормите Условие 11.3.3 |
| 8 | Обособяване на площадка за временно съхранение на опасни отпадъци в “Бетонен сборник 2-ри водоподемник”, която да отговаря на изискванията на Приложение 2 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени отпадъци |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привеждане в съответствие с нормативните изисквания Условие 11.3.4 |
| 9 | Преместване на опасните отпадъци съхранявани на площадка № 5 на площадка за временно съхранение на опасни отпадъци в “Бетонен сборник 2-ри водоподемник” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привеждане в съответствие с нормативните изисквания |
| 10 | Привеждане на площадката за временно съхранение на отработени масла, означена като № 1 от генплана в съответствие с нормативните изисквания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привеждане в съответствие с нормативните изисквания |
| 11 | Привеждане на площадката за временно съхранение на метални отпадъци, означена като № 4 от генплана в съответствие с нормативните изисквания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привеждане в съответствие с нормативните изисквания |
| 12 | Привеждане на площадката за временно съхранение на дървени отпадъци, означена като № 6 от генплана в съответствие с нормативните изисквания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | привеждане в съответствие с нормативните изисквания |
| 13 | Разработване и осъществяване на План за отстраняване на инсталацията за изгаряне на амбалаж и обезвреждане на потенциални замърсяващи остатъци с мерки за намаляване на замърсяването на околната среда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсяването на околната среда |
| 14 | Класифициране на предприятието съгласно чл. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на последствията от тях и уведомяване на Министъра на околната среда и водите за това |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или ограничаване на последствията от тях Условие 14.1 |
| 15 | Разработване и осъществяване на План за отстраняване на инсталацията за изгаряне на амбалаж и резервоарите в склад за солна киселина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсяването на околната среда |
| 16 | Паспортизация на всички пречиствателни съоръжения, недопускащи замърсяване на атмосферния въздух и създаване на досиета за тяхната експлоатация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсителите във въздуха |
| 17 | Изготвяне на инструкция за експлоатация на пречиствателните съоръжения към всички инсталации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсяването на околната среда |
| 18 | Разработване на програма и внедряване на система за контрол и мониторинг на пречиствателните съоръжения към смукателните вентилационни системи във всички инсталации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсителите във въздуха |
| 19 | Монтаж на съоръжения за улавяне и обезмирисяване на емисиите от инсталациите за формулиране и разфасовка на течни продукти за РЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсителите във въздуха |
| 20 | Анализ и оптимизиране на енергийните разходи и разработване на програма за енергийна ефективност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване разхода на електро и топлоенергия |
| 21 | Привеждане на параметрите на изпускащите устройства към смукателните вентилации в съответствие с нормативните изисквания – чл.8 от Наредба №2/1998 година за НДЕ на вредни в-ва, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсителите във въздуха |
| 22 | Извършване на хидрогеоложки доклад относно замърсяване на подземните води от обекти – емитери на вредни и опасни вещества – чл.29 и чл.31 от Наредба №1/2000 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | анализ и превантивни мерки за недопускане на замърсяване |
| 23 | Разработване на програма и реализиране на мероприятия за отстраняване на течове по довеждащите тръбопроводи към консуматорите |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на разхода на вода Условие 10.7 |
| 24 | Проучване, проектиране и изграж дане на пречистваелни съоръжения на общия поток битово-фекални води, осигуряващи ефект на пречистване в рамките на ИЕО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | намаляване на замърсяването на отпадните води Условие 10.6 |
| 25 | Изготвяне на нова програма за управление на отпадъците в съответствие с изискванията на ЗОУ и представянето й в РИОСВ Пловдив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | по-ефективно управление на отпадъците |
| 26 | Осигуряване на стационарен събирателен пункт за негодни за употреба оловни акумулатори в съответствие с изизскванията на приложение №2 на Наредба приета с ПМС №53/1999 година и преустановяване съхранението на акумулатори на открито |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ефективно управление на отпадъците и безопасното им съхранение |

Всички дейности за 2010г. от Инвестиционната програма на територията на „Агрия“ АД са изпълнени в съответствие със сроковете и условията на Комплексното разрешително.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

- Доклад по Условие 16.6

по изпълнение на Условие 16.2

През 2010г. не е прекратена дейността на никоя от инсталациите, посочени в Комплексното разрешително, както и на части от тях.

- Доклад по Условие 16.6

по изпълнение на Условие 16.3

През 2010. не е временно прекратена дейността на никоя от инсталациите, посочени в Комплексното разрешително, както и на части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии

- Доклад по Условие 15.5

по изпълнение на Условие 15.4

През 2010 година не е имало аварии или аварийни ситуации свързани с дейността на инсталациите.

С писмо вх № 860/08,04,2010 г  РИОСВ Пловдив е уведомена за скъсване на фланцови връзки на сборник и е изтекла водна суспензия съдържаща ПАВ, което е довело до незначително оцветяване в жълто на налепите на открития промишлен канал на КЦМ, в който се заустват и водите на „Агрия” АД. Със същото писмо е уведомена и Община Куклен с вх. № 1154/08,04,2010 г. Извършена е проверка от експерти на РИОСВ Пловдив и са взети проби от регионална лаборатория Пловдив към ИАОС, при която не бяха констатирани превишения на ИЕО по КР.

Съоръжението беше отремонтирано незабавно.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

През 2010 година не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| няма | няма | няма | няма | няма | няма |

8. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №23/2009г. на „Агрия“ АД Пловдив.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________	                      Дата: 31,03,2011 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия: Лазар Кочиев

Длъжност в организацията: Изпълнителен Директор