“ХОЛСИМ БЪЛГАРИЯ”АД,

завод Плевен

ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително

Март, 2011г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА 2010 ГОДИНА

I. Увод.

1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР):

„Холсим България” АД, площадка Плевен;

2. Адрес по местонахождение на инсталацията:

гр.Плевен, Западна Индустриална Зона;

3. Регистрационен номер на КР:

79/2005 г.;

4. Дата на подписване на КР:

27.12.2005 г.;

5. Дата на влизане в сила на КР:

14.01.2006 г.;

6. Оператор на инсталацията:

„Холсим България” АД;

7. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на собственика/оператора:

с.Бели Извор, област Враца, тел.номер 092/661341, факс 092/661341,

е-mail desislava.kirova@holcim.com;

8. Лице за контакти:

инж.Петьо Тонев – еколог;

9. Адрес, тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

гр.Плевен, Западна Индустриална Зона, тел.номер 064/680578 вътр.223, факс 064/680238,

е-mail petyo.tonev@holcim.com;

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталациите:

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на циментов клинкер – изпичане на сурово брашно до клинкер в ротационна пещ – 1 брой.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на цимент – смилане на клинкер и добавки в циментови мелници – 4 броя.

11. Производствен капацитет на инсталациите:

Инсталации, попадащи в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на циментов клинкер – капацитет 720 t/24 часа, 260 000 t/y;

Годишно количество произведена продукция – 2 533 t/y (дневно 720 t). Инсталацията е работила в периода 12.04. - 18.04.2010 г.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение №4 от ЗООС:

Инсталация за производство на цимент – капацитет 598 200 t/y;

Годишно количество произведена продукция – 50 103 t/y.

12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

еколога на завод Плевен е подчинен пряко на директор завод Плевен;

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ – гр. Плевен;

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен.

II. Система за управление на околната среда.

Дружеството прилага Система за управление на околната среда (СУОС) от 30.06.2006 г., която е преминала успешно надзорен одит от трета страна през юни 2010 г. СУОС отговаря на следните изисквания:

1. Структура и отговорности:

Определен е персонала, който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното (13 длъжностни лица) и лицата, отговорни за изпълнение на условията в разрешителното (11 длъжностни лица).

Изготвени са и се поддържат списъци, които се съхраняват и актуализират при всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите.

2. Обучение:

Определени са потребностите за обучение на персонала/лицата, изготвена и изпълнена е годишна програма за обучение, включваща всички структурни звена на завода.

3. Обмен на информация:

Изготвен е и се поддържа списък на отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, съдържащ имена, длъжност, работно място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители на фирмата.

Изготвен е и се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

4. Документиране:

Изготвен е актуален списък на нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

Осигурен е списък на всички необходими инструкции, изисквани от разрешителното, като същите се съхраняват на достъпно за всички служители място на площадката, както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

Осигурен е списък на кого от персонала (отговорните лица) какъв документ е предоставен.

5. Управление на документи:

Съгласно Условие 5.5.1. е разработена и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и да изземва невалидната документация.

Съгласно Условие 5.5.2. е разработена и се прилага инструкция за изземване на невалидната документация.

6. Оперативно управление:

Всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, са изготвени преди 30.06.2006 г. и се прилагат от тази дата. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и са представени на компетентния орган при проверката на място по изпълнение на условията и сроковете в разрешителното, извършена в периода 12-13.12.2006 г.

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

Съгласно Условие 5.7.1. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Съгласно Условие 5.7.2. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели, с определените в условията в разрешително.

Съгласно Условие 5.7.3. са изготвени и се прилагат писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

Съгласно Условие 5.8.1. е изготвена и се прилага писмена инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Съгласно Условие 5.8.2. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария.

Съгласно Условие 5.8.3. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. Включени са и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение.

Определени са възможните начини на действие за всяка от определените вече аварийни ситуации и е избран планът, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации се документира избраният начин на действие.

Съгласно Условие 5.8.5. е изготвена и се прилага инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Съгласно Условие 5.8.6. е изготвена и се прилага инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии.

Съгласно Условие 5.8.7. е изготвена и се прилага инструкция за избор на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията.

Съгласно Условие 5.8.8. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.8.9. е изготвена и се прилага инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията.

Съгласно Условие 5.8.10. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им.

Съгласно Условие 5.8.11. е изготвена и се прилага инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф–помпи, абсорбенти за разливи и др.), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност.

Съгласно Условие 5.8.12. е изготвена и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Съгласно Условие 5.8.13. е изготвена и се прилага инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

9. Записи:

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данните за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Документите се съхраняват.

10. Докладване:

Според Условия 5.10.1. и 5.10.2.

11. Актуализация на СУОС:

С Решение № 79-Н0-И0-А1/2009г. на Министъра на околната среда и водите от 25.11.2009 г. е актуализирано комплексно разрешително № 79/2005 г. Същото влиза в сила от 1.01.2010 г., поради което е извършена актуализация на СУОС. Новите документи на системата са приети на заседание на Съвета за интегрирано управление в завода, утвърдени са от изпълнителния директор и са валидни от 31.05.2010 г.

През 2010 г. не е възниквала аварийна ситуация, която да изисква уведомяване съгласно изискванията на Условия 7.1. и 7.2.

Изпълнени са изискванията на Условие 7.3. относно представяне резултатите в РИОСВ и Басейнова Дирекция от мониторинга, определен с условията на Разрешителното (изх.№ на писмата са цитирани по-долу по компоненти на околната среда).

Уведомени са компетентните органи според изискванията на Условие 7.4. за пуска и спирането на инсталацията за производство на циментов клинкер – съответно писмо изх. № 68/12.04.2010г. и писмо изх. № 73/20.04.2010г.

III. Използване на ресурси.

1. Използване на вода.

Съгласно Условие 8.1.4. в срок до 31.12.2005 г. са определени процесите/оборудването, свързани с най-голяма консумация на вода за охлаждане:

- охлаждане на лагери – въртяща пещ;

- охлаждане на лагери – суровинни мелници;

- охлаждане на компресори за работен въздух;

- охлаждане на лагери – мелница за петрококс;

- охлаждане на лагери – вентилатор изходящи газове;

- охладителна кула.

Съгласно Условие 8.1.5. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на оборудването, което е основен консуматор на вода за охлаждане.

Съгласно Условие 8.1.6. се прилага инструкция за извършване на проверки на техническото състояние на всички видими открити съоръжения към водопродната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

Съгласно Условие 8.1.8.1. се прилага инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за охлаждане.

Съгласно Условие 8.1.8.2. се прилага инструкция за следене на съответствието на изразходваните количества вода за охлаждане с условията на разрешителното.

Съгласно Условие 8.1.8.3. се прилага инструкция за документирането на резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното остраняване.

Отчитането на изразходваната вода за охлаждане става чрез измервателните устройства, описани на стр. 56 и обозначени на Приложение №116 (Ген план с нанесени местоположенията на водомерите) от заявлението.

Използване на вода:

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шахтов кладенец №1 | 45 900 m3/y | 0.2 m3/t | 264 m3/y | 0.10 m3/t | Да |

Годишната консумация на вода за охлаждане на инсталацията за производство на циментов клинкер съответства на определеното в разрешителното количество.

Годишната консумация на вода за охлаждане за тон циментов клинкер на инсталацията за производство на циментов клинкер съответства на определената в разрешителното разходна норма.

2. Използване на енергия.

Съгласно Условие 8.2.2. се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателните части на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на електроенергия.

Съгласно Условие 8.2.3.1. се прилага инструкция за измерване и документиране на количествата електроенергия, изразени като:

- Обща месечна консумация на електроенергия на площадката;

- Месечна консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС;

- Месечна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС;

- Годишна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС.

Съгласно Условие 8.2.3.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на документираните количества електроенергия.

Консумация на енергия:

Таблица 3.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.125 МWh/t продукт | 0.041 МWh/t продукт | Да |

Консумацията на електроенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие 2, попадаща в Приложение 4 на ЗООС, съответства на определената в разрешителното разходна норма. Няма установени несъответствия и предприети коригиращи действия.

3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

Съгласно Условие 8.3.2.1. се прилагат инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно таблиците по Условие 8.3.1.1. и Условие 8.3.1.2. изразени като:

а) Месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

б) Месечно производство за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

в) Месечна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за производството на единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2;

г) Годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива за единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС, определена с Условие 2.

Съгласно Условие 8.3.2.2. се прилага инструкция за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива в Условие 8.3.1.1 и Условие 8.3.1.2.

Използване на суровини:

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мергел | 239 200 t/y | 0.92 t/t продукт | 0 t/y | - | Да |
| Варовик | 338 000 t/y | 1.3 t/t продукт | 0 t/y | - | Да |

През 2010 г. за производството на клинкер е използвано наличното в складовите силози суровинно брашно, т.е. мергел и варовик не са употребени, при което годишната употреба на суровини за производството на единица продукт съответства на определената в разрешителното разходна норма.

Използване на спомагателни материали:

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Черен барит | 10 920 t/y | 0.042 t/t продукт | 0 t/y | - | Да |

През 2010 г. за производството на клинкер е използвано наличното в складовите силози суровинно брашно, т.е. спомагателни материали не са употребени, при което годишната употреба на черен барит за производството на единица продукт съответства на определената в разрешителното разходна норма.

Използване на горива:

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нефтен кокс | 35 100 t/y | 0.135 t/t продукт | 340 t/y | 0.134 t/t продукт | Да |
| Природен газ | 902 200 Nm3/y | 3.47 Nm3/t продукт | 62 130 Nm3/y | 24.53 Nm3/t продукт | Не |

Годишната употреба на нефтен кокс за производството на единица продукт съответства на определената в разрешителното разходна норма.

Годишната употреба на природен газ за производството на единица продукт не съответства на определената в разрешителното разходна норма. Причината е употребеното гориво за подгряване на огнеупора на инсталацията до достигане на оптималната температура за начало на технологичния процес и краткото време на производство на циментов клинкер.

IV. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

Съгласно Условие 8.3.4.3. се прилага инструкция за поддръжка на резервоарите за дизелово гориво и бензин и обваловките.

Суровините, спомагателните материали, твърдото гориво и продуктите се съхраняват в складовете, посочени на актуализирано Приложение 53 от заявлението.

Съгласно Условие 8.3.4.6. се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от проверките на площадките за съхранение – извършени две проверки през годината, веднъж за всяко шестмесечие. Няма установени несъответствия.

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти - извършени проверки на тръбопровода, доставящ смления петрококс към горелката 10 броя годишно, по един път на работна смяна (12 часова за машиниста на петрококсна инсталация). Няма установени несъответствия.

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти - извършени проверки на резервоарите за дизелово гориво и бензин 12 броя годишно, по една на календарен месец. Няма установени несъответствия.

V. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR.

Изчислени и попълнени в Таблица 1 са стойностите на веществата, които се изискват от Условие 9.6.4. на разрешителното.

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са докладвани в Таблица 2.

Съгласно Условие 9.1.1.1. се прилага инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения, посочени в Таблици 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.1.1.3, 9.1.1.4, 9.1.1.5, 9.1.1.6, 9.1.1.7, 9.1.1.8, 9.1.1.9, 9.1.1.10, 9.1.1.11, 9.1.1.12 и 9.1.1.13.

Съгласно Условие 9.1.4.1. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените такива в условията на разрешителното. Резултати от оценка на съответствието – извършват се проверки веднъж седмично, няма установени несъответствия и предприети коригиращи действия.

Емисионните измервания са извършени според изискванията на Условие 9.6. Собствен мониторинг от разрешителното, а именно:

- показатели NOХ, SO2 и прах от изпускащо устройство №1 – непрекъснат мониторинг;

- показател СО от изпускащо устройство №1 – 1 път годишно;

- показател прах от изпускащи устройства №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 – 1 път годишно.

Резултатите от собствения мониторинг са представени в РИОСВ-Плевен:

- резултатите от СНИ под формата на месечен доклад за периода на експлоатация на инсталацията (април 2010 г.) и годишен доклад, изготвени по изискванията на Наредба 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция №1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници, и собствени периодични измервания, съгласно изискванията на Глава 5 от същата наредба – с писмо изх.№ 82/03.05.2010г. Годишният доклад за 2010 г. е внесен с писмо изх.№ 23/25.01.2011 г.

- резултатите от собствени периодични измервания на емисии на прах и въглероден оксид - с писма изх.№ 100/20.05.2010 г. и изх.№ 200/28.10.2010 г.

Резултатите от мониторинга на показателите по изпълнение на Условие 9.6.1. се документират и съхраняват според изискването на Условие 9.6.5.1. от разрешителното.

Съгласно Условие 9.2.3. се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Няма установени несъответствия на измерените стойности на горепосочените показатели с разрешените емисионни норми и предприети коригиращи действия. Резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, се документират и съхраняват съгласно Условие 9.6.5.5.

Съгласно Условие 9.3.2. се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за предотвратяването им.

Съгласно Условие 9.3.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и предотвратяването на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на горните две инструкции – установени са източниците на неорганизирани емисии на територията на площадката:

- товаро-разтоварни работи /добавки, цимент, клинкер/;

- пътища и площадки за съхранение на добавки за производство на цимент;

- почистване на налепи в бетонните силози за съхранение на цимент и изкарване на налепите от силозите /в периода септември-ноември 2010г./;

- топлообменна кула /при почистване на периодично образуващи се налепи по газохода/ - в периода на работа на инсталацията за производство на клинкер.

Предприети мерки за ограничаване и предотвратяване на неорганизирани емисии на площадката :

- ежеседмично оросяване на пътищата и площадките в близост до местата за съхраняване на клинкер и добавки за цимент;

- използване на гумено-транспортна лента с подходящ наклон за транспортиране на налепите цимент от мястото на изваждане от бетонните силози до съответното МПС, в което се натоварват /в периода септември-ноември 2010г./;

- почистване на нападалите в района на пещта сурово брашно и алитов прах /в периода на работа на инсталацията за производство на клинкер – април 2010г./.

Съгласно Условие 9.4.3. се прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на последната инструкция – няма установени източници на интензивно миришещи вещества на територията на площадката. Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, което се документира и съхранява в изпълнение изискването на Условие 9.6.5.4.

Годишните емисии на веществата, които се контролират чрез СНИ, както и тези, които не се контролират чрез СНИ, са изчислени съгласно Условия 9.6.4.1. и 9.6.4.2. Информацията се съхранява в изпълнение изискванията на Условие 9.6.5.2.

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката, се документират и съхраняват съгласно Условие 9.6.5.3.

3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води са докладвани в Таблица 3.

Резултатите от собствените наблюдения на показателите за качество на отпадъчните води по Условие 10.1.3.1. се документират и съхраняват съгласно изискванията на Условие 10.5.3.

Съгласно Условие 10.1.3.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с максимално допустимите концентрации на вещества в смесен поток отпадъчни води по Условие 10.1.2.2, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

В изпълнение на Условие 10.5.4. се документират и съхраняват резултатите от проверките на съответствието на показателите по Условие 10.5.3. с определените такива в Таблица 10.1.2.2. от разрешителното. Извършени са две емисионни измервания, няма установени несъответствия.

Резултатите от собствения мониторинг на смесен поток отпадъчни води са представени в РИОСВ-Плевен с писма изх.№ 101/20.05.2010г. (за първо шестмесечие) и изх.№ 201/28.10.2010г. (за второ шестмесечие).

Съгласно Условие 10.1.1.2. се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение, посочени в Таблица 10.1.1.1.

Съгласно Условие 10.1.1.3.2. се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените в Условие 10.1.1.1., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 10.2.1.2. се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на маслоуловителя по Условие 10.2.1.1. (към оборотния охладителен цикъл).

Съгласно Условие 10.2.1.3.2. се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на маслоуловителя по Условие 10.2.1.1., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Съгласно Условие 10.4.1.2. се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри на каломаслоуловителя по Условие 10.4.1.1. (към ведомствената бензиностанция - за дъждовни води).

Съгласно Условие 10.4.1.3.2. се прилага инструкция за проверка на съответствието на стойностите на контролираните параметри за каломаслоуловителя по Условие 10.4.1.1., установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

Резултатите от оценката на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на трите пречиствателни съоръжения с определените в разрешителното оптимални стойности се документират и съхраняват в изпълнение на Условия 10.5.1. и 10.5.2. Извършват се проверки веднъж месечно. Няма установени несъответствия.

Съгласно Условие 10.1.1.3.3. се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на всички видими открити съоръжения към канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Резултатите от прилагане на горепосочената инструкция се документират в Дневник за техническото състояние на водопроводна и канализационна мрежа, тръбопроводи и оборудване. Извършват се проверки всеки работен ден на редовната смяна през цялата календарна година. Няма установени несъответствия. Всички ремонтни дейности, подмени на части, нови монтажи и почиствания на шахти са отразени в Дневника.

Съгласно Условие 10.1.3.2.1. от 1.01.2007 г. количествата зауствани отпадъчни води в смесения поток по Условие 10.1.2.2. се отчитат по монтираното през 2006 г. измервателно устройство.

Съгласно Условие 10.1.3.4. се прилага инструкция за изчисляване на непреките годишни емисии на следните замърсители в отпадъчните производствени води: нефтопродукти и неразтворени вещества, изразени като килограма за година. Резултатите са 2,189 кг нефтопродукти и 140,958 кг неразтворени вещества. Протокола с изчислените количества се съхранява на площадката.

4. Управление на отпадъците.

Количеството и вида на образуваните отпадъци при работата на инсталацията за производство на циментов клинкер са докладвани в Таблица 4.

Информация относно оползотворяване и обезвреждане на отпадъци е представена в Таблица 5.

Количествата образувани на площадката отпадъци се измерват с цел определяне на месечното количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт, а от там – и на годишното количество образуван отпадък за всяка инсталация и продукт.

Съгласно Условие 11.7.2. се прилага инструкция за измерване или изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение.

Съгласно Условие 11.7.3. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на последната инструкция – има установени несъответствия на количествата образувани отпадъци с разрешените такива на следните отпадъци:

- Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от  упоменатите в 16 11 05 – код 16 11 06,

- Отпадъци от желязо и стомана – код 19 10 01,

- Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа – код 13 02 05,

като причината за несъответствието и на трите вида отпадъци е извършения демонтаж на съоръжения от втора технологична линия (същата не е обект на комплексното разрешително);

- Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от  упоменатите в 17 01 06 – код 17 01 07, като причината за несъответствието е разрушаването на стари сгради и площадки, включително бетонни фундаменти на съоръжения от втора технологична линия.

##### Събирането на отпадъци се извършва съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места - по схемата за разделно събиране на отпадъците, представена в заявлението.

Събирането на опасни отпадъци се извършва съгласно изискванията на Условия 11.2.4., 11.2.5. и 11.2.6.

Съгласно Условие 11.2.7. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от прилагане на последната инструкция – няма установени несъответствия на събирането и приемането на опадъци с условията в разрешителното.

Видове и количества отпадъци, оползотворени на площадката:

а) образувани при работата на инсталациите

- прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) – 10 13 06 - количество 1 936 t/y;

б) образувани от други производства

- увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – 10 01 02 – количество 2472,08 t/y;

- непреработвана шлака – 10 02 02 - количество 2222,8 t/y;

- отпадъчни леярски форми – 10 12 06 - количество 5491 t/y.

Приети отпадъци от други производства през 2010 г. с цел тяхното оползотворяване:

- увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – 10 01 02 – количество 1157,61 t/y;

- непреработвана шлака – 10 02 02 - количество 700,56 t/y;

- отпадъчни леярски форми – 10 12 06 - количество 4417,604 t/y.

Приемането на отпадъците се извършва по предварително уточнен график и направена и приета заявка с притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор. Проверява се съпроводителния документ на товара, визуално съответства ли с описанието и се измерва количеството на заводския кантар. Отразява се в “Отчетната книга”, оформена по реда на Наредба № 9 от 28.09.2004 г.

Временно съхраняване на отпадъците се извършва единствено на площадките, обозначени в актуализирано Приложение 72 от Заявлението.

Временното съхраняване на опасните отпадъци се извършва съгласно изискванията на Условия 11.3.3., 11.3.4., 11.3.4.1, 11.3.5., 11.3.6. и 11.3.11.

Временното съхраняване на отпадъците мед, бронз, месинг – 17 04 01, желязо и стомана – 17 04 05, отпадъци от желязо и стомана – 19 10 01, отпадъци от цветни метали – 19 10 02, се извършва съгласно изискванията на Условие 11.3.7.

Съгласно Условие 11.3.9. се прилага инструкция за поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията на разрешителното.

Съгласно Условие 11.3.10. се прилага инструкция за оценка на съответствието на всички площадки за временно съхраняване с изискванията на настоящото разрешително, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на временното съхраняване на отпадъци с изискванията на разрешителното – няма установени несъответствия при извършваните проверки веднъж месечно.

Транспортирането на опасни отпадъци на територията на площадката се извършва единствено със специализиран транспорт. За транспортиране се предават отпадъци извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен документ по чл. 12 от ЗУО, лиценз по чл. 54 от ЗУО за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор.

Изготвят се и се съхраняват сертификат на товара (отпадъка) или съпроводителен документ, а за опасните отпадъци и “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г., както и “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение №5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

Съгласно Условие 11.4.4. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на транспортирането на отпадъци с изискванията на разрешителното – няма установени несъответствия при извършваните проверки веднъж месечно.

5. Шум.

Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката са докладвани в Таблица 6.

Общата звукова мощност на площадката е 112.8 dB(А).

Резултатите от наблюдението на общата звукова мощност на площадката и нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката са представени под формата на доклад в РИОСВ-Плевен с писмо изх.№ 200/28.10.2010 г.

Съгласно Условие 12.2.2. е въведена в действие инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1.

Съгласно Условие 12.2.3. се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Резултати от оценката на съответствието на установените нива на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива –извършено наблюдение съгласно изискванията на чл.16, ал.1, чл.18 и чл.19 на Наредба №2 от 05.04.2006г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. Няма установени несъответствия. Измерителния контур съдържа 10 точки, като времето на измерване е избрано при максимално производство на площадката през деня, при работа на основните източници на шум – циментови мелници, компресорно отделение, вътрешно-заводски транспорт.

Мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място) е разположено на голямо разстояние от границите на производствената площадка:

- с. Опанец (1400 м);

- с. Ясен (1500 м);

- ЖК "Сторгозия", гр.Плевен (2100 м).

По тази причина измерване в мястото на въздействие не е извършвано.

По отношение на емисии на шум оплаквания от живущи около площадката няма.

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Съгласно Условие 13.8.1. се извършва собствен мониторинг на подземните води по показателите, посочени в Таблица 13.8.1. Определено е фоновото ниво на показателя нефтопродукти, съгласно Условие 13.8.2. Резултатите са докладвани в Таблица 7. Същите са представени в Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен с писмо изх.№ 199/28.10.2010 г.

Съгласно Условие 13.8.3. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води (Таблица 13.8.2.), установяване на причините за несъответствие, идентифициране източниците на замърсяване и предприемане на коригиращи действия в случай, че източниците на замърсяване са разположени на площадката.

Резултати от оценката на съответствието – извършен анализ веднъж годишно на проба от всеки кладенец, установено несъответствие единствено по показател обща твърдост и за трите кладенеца. Измерените по-високи концентрации не са резултат от дейността на инсталацията за производство на клинкер, а се дължат на качествата на водоносния хоризонт. В подкрепа на този  извод са данните от Бюлетини на ИАОС, напр. Бюлетин 2/2009, в който е цитирано превишение на стандарта за качество по показател обща твърдост с 1,25 пъти в пункт с код 8418 - гр.Плевен.

Собствен мониторинг на почвите през 2010 г. не е извършен, тъй като такъв не се изисква съгласно Условие 13.9.4. Базовото състояние на почвите е установено през 2006 г., а през 2009 г. е извършено последващо изпитване на показателите, определени с Условие 13.9.3.

Съгласно Условие 13.9.5. се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Условие 13.9.4 и базовото състояние на почвите.

Съгласно Условие 13.10.3. е изготвена инструкция за документиране и съхраняване на резултатите от периодичната оценка на съответствие/несъответствие на количеството на замърсителите в почвата и базовото състояние, причините за регистрираните несъответствия, предприетите коригиращи действия/предвидени коригиращи действия, по Условие 13.9.7.

Съгласно Условие 13.1. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

Съхраняват се подходящи сорбиращи материали (сурово брашно, дървени стърготини, пясък) за почистване в случай на разливи на определени за целта места.

Съгласно Условие 13.4. се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

Товаро-разтоварни работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания, се извършват единствено на определените за целта места, обозначени в Приложение 134 от заявлението.

Води се Дневник с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

VI. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Дейности №3 /Условие 3.5.2./ – подмяна на електрофилтър за обезпрашаване на скарен охладител с нов ръкавен филтър, №4 – оборудване на автоматична система за измерване на прахови емисии от източник скарен охладител и №5 /Условие 3.5.3./ – подмяна на електрофилтър за обезпрашаване на въртяща пещ с нов ръкавен филтър, не са изпълнени.               Причините за неизпълнението на дейностите по инвестиционната програма са свързани с минималното използване на инсталацията през 2010 година (употребено наличното в силозите суровинно брашно), вследствие на изтеклите концесионни договори за добив на основните суровини за производство на циментов клинкер, съответно варовик и мергел.

VII. Прекратяване работата на инсталации или части от тях.

През 2010г. не е взето решение за прекратяване дейността на инсталациите, обект на разрешителното, или части от тях.

VIII. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

1. Аварии.

През 2010 г. на територията на завода не са възниквали аварии, които да доведат до неблагоприятно въздействие върху околната среда.

Няма постъпили оплаквания и възражения, свързани със замърсяване на околната среда.

2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Няма постъпили оплаквания и възражения по отношение дейността на инсталацията за производство на клинкер.

IХ. Подписване на годишния доклад.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 79/2005 г. на „Холсим България” АД, площадка Плевен.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:									Дата: 28.03.2011 г.

Име на подписващия: Страхил Янчев

Длъжност в организацията: Прокурист

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители по PRTR

|  |  |  |  | Eмисионни прагове (колона 1) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | - (4 541) С | - | - | - | * |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | - (2 600 000) С | - | - | - | * |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | - (4 081) C | - | - | - | * |
| 11 |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | - (303) C | - | - | - | * |
| 17 | 7440-38-2 | Арсен и съединенията му (като As) | - (0.06) С | - | - | - | - |
| 18 | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - (0.006) С | - | - | - | - |
| 19 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Cr) | - (0.8) С | - | - | - | - |
| 20 | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Cu) | - (0.7) С | - | - | - | - |
| 21 | 7439-97-6 | Живак и съединенията му (като Hg) | - (0.03) С | - | - | - | - |
| 22 | 7440-02-0 | Никел и съединенията му (като Ni) | - (0.06) С | - | - | - | - |
| 23 | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Pb) | - (0.18) С | - | - | - | - |
| 47 |  | PCDD+PCDF (диоксини и фурани) (като Teq) | - (0.00000001) С | - | - | - | - |
| 62 | 71-43-2 | Бензол | - (0.05) С | - | - | - | - |
| 86 |  | Фини прахови частици < 10μm (PM10) | - (720) C | - | - | - | * |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

|  |  | НДЕ, | Резултати | от мониторинг | Честота на | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметър | Единица | съгласно КР | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг | мониторинг | Брой / % |
| Изпускащо устройство №1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | 38.14 | - | - | 100 |
| Въглероден оксид | mg/nm3 | 2000 | - | 613 | 1 път годишно | 100 |
| Азотни оксиди | mg/nm3 | 1200 | 550.82 | - | - | 100 |
| Серни оксиди | mg/nm3 | 750 | 40.87 | - | - | 100 |
| Изпускащо устройство №2 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 30 | - | 27.8 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №3 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 4.9 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №4 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 12.5 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №5 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 15.7 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №6 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 18.3 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №7 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 19.8 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №8 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | 20.1 | 1 път годишно | 100 |
| Изпускащо устройство №9 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №10 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №11 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №12 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 50 | - | - | 1 път годишно | - |
| Изпускащо устройство №13 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | mg/nm3 | 80 | - | - | 1 път годишно | - |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на заустване в селищна канали-зация на гр.Плевен: 43º26’22.7” СШ и 24º33’41.5” ИД |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год | 480 20 52 560 | 59.96 2.50 21 886 | непрекъснат | Да |
| Точка на пробовземане: 43º26’17.9” СШ и 24º33’31.4” ИД |  |  |  |  |  |
| Първо шестмесечие - пробовземане: 18.03. и 22.04.2010 г. |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6.5-9.0 | 7.3 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 5 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0.1 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Второ шестмесечие - пробовземане: 24.09.2010 г. |  |  |  |  |  |
| рН | - | 6.5-9.0 | 7.2 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 13 | веднъж на 6 месеца | Да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 15 | 0.1 | веднъж на 6 месеца | Да |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

|  |  | Годишно | количество | Годишно за единица | количество продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма | Съот-вет-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък | Код | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) | 10 13 06 | 70 000 | 1 936 | 0.298 | 0.76 | - | - | Не |
| Отпадъци от компо-зитни материали на циментова основа, различни от упомена-тите в 10 13 09 и 10 13 10 | 10 13 11 | 3 000 | 200.04 | 0.013 | 0.079 | №15 | - | Не |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 30 | 363.84 | 0.00013 | 0.14364 | №4 | „Шамот Ел Пе 2007” ООД | Не |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0.4 | 0 | 0.0000017 | 0 | Не | - | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 4 | 0 | - | - | №9 | „Екобулпак” АД | Да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 7 | 0 | - | - | №14 | - | Да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 до 16 02 13 | 16 02 14 | 100 | 0 | - | - | - | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 500 | 1648.187 | - | - | №1 | „Литекспорт” ООД | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 10 | 6.725 | - | - | №1 | „Литекспорт” ООД | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | 10 | 0 | - | - | №17 | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 | 4 | 9.58 | - | - | №13 | „КСТДО” ООД | Да |
| Твърди остатъци от песъкоуловители и маслено-водни сепаратори | 13 05 01 | 0.5 m3/y | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02 | 0.5 m3/y | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13 05 06 | 1 m3/y | 0 | - | - | №18 | - | Да |
| Абсорбенти, филтърни материали (вкл. маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества | 15 02 02 | 0.05 | 0 | - | - | №12 | - | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | 1 | 0.36 | - | - | №8 | „КСТДО” ООД | Да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08 | 0.008 m3/5-10y | 0 | - | - | Не | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21 | 0.05 | 0.0154 | - | - | №10 | - | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 200 | 6320 | - | - | №4 | Собствен транспорт | Не |
| Мед, бронз, месинг | 17 04 01 | 10 | 0 | - | - | №1 | - | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 500 | 430.264 | - | - | №1 | „Литекспорт” ООД | Да |
| Маслени филтри | 16 01 07 | 0.3 | 0 | - | - | №2 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 17 | 15 | - | - | Не | „Чистота” ООД, гр.Плевен | Да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прахови частици и прах (с изключение на 10 13 12 и 10 13 13) | 10 13 06 | R5 | - | - | Да |
| Отпадъци от композитни материали на циментова основа, различни от упоменатите в 10 13 09 и 10 13 10 | 10 13 11 | - | - | ЕТ "Импорт Експорт 2000 - Величко Великов" - R10 | Да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | „Шамот Ел Пе 2007” ООД, гр.Елин Пелин – R5 | Да |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | - | - | „Екобулпак” АД, гр.София – С | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | - | - | „Литекспорт” ООД, гр.София - С | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | - | - | „Литекспорт” ООД, гр.София - С | Да |
| Пластмаса и каучук | 19 12 04 | използван като уплътнител | - | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазочни масла и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05 | - | - | „КСТДО” ООД - С | Да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01 | - | - | „КСТДО” ООД - С | Да |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | Обратно запълване на нарушени терени в кариера за мергел – съгласуван от МОСВ проект за рекултивация с писмо изх.№ ЗНПБ-2452/03.11.2010 г. | Да |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | - | - | „Литекспорт” ООД, гр.София - С | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | „Чистота” ООД, гр.Плевен - D1 | Да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/ нощта * | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Североизток | 56.2 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Срещу силоз Б8 | 59.9 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Между бетонни силози и циментов цех – северно | 66.6 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Срещу циментов цех - северно | 69.2 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Южно от пещ №1 | 59.9 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Южно срещу циментов цех | 62.5 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Между бетонни силози и циментов цех – южно | 65.6 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Срещу силоз Б2 | 58.2 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Югоизток | 51.3 | 12.30 -14 ч. | Да |
| Изток | 56.1 | 12.30 -14 ч. | Да |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Електропроводимост, µScm-1 | Шахтов кладенец №1 | 2000 | 1575 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост, mgΣqv/l | Шахтов кладенец №1 | 12 | 13.9 | Веднъж годишно | Не |
| Перманганатна окисляемост, µg O2/l | Шахтов кладенец №1 | 5.0 | 1.9 | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция, рН единици | Шахтов кладенец №1 | 6.5 – 9.5 | 7.05 | Веднъж годишно | Да |
| Амониев йон, mg/l | Шахтов кладенец №1 | 0.50 | 0.1 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати, mg/l | Шахтов кладенец №1 | 50.0 | 8.5 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити, mg/l | Шахтов кладенец №1 | 0.50 | 0.029 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати, mg/l | Шахтов кладенец №1 | 250 | 100 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди, mg/l | Шахтов кладенец №1 | 250 | 85.1 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати, mg/l | Шахтов кладенец №1 | 0.50 | 0.2 | Веднъж годишно | Да |
| Флуориди, mg/l | Шахтов кладенец №1 | 5.0 | 0.365 | Веднъж годишно | Да |
| Манган, µg/l | Шахтов кладенец №1 | 50 | 14 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти, mg/l | Шахтов кладенец №1 | - | <0.1 | Веднъж годишно | - |
| Електропроводимост, µScm-1 | Тръбен кладенец №1 | 2000 | 1515 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост, mgΣqv/l | Тръбен кладенец №1 | 12 | 12.6 | Веднъж годишно | Не |
| Перманганатна окисляемост, µg O2/l | Тръбен кладенец №1 | 5.0 | 1 | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция, рН единици | Тръбен кладенец №1 | 6.5 – 9.5 | 6.93 | Веднъж годишно | Да |
| Амониев йон, mg/l | Тръбен кладенец №1 | 0.50 | 0.04 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати, mg/l | Тръбен кладенец №1 | 50.0 | 3.8 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити, mg/l | Тръбен кладенец №1 | 0.50 | 0.037 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати, mg/l | Тръбен кладенец №1 | 250 | 48.4 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди, mg/l | Тръбен кладенец №1 | 250 | 99.3 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати, mg/l | Тръбен кладенец №1 | 0.50 | 0.1 | Веднъж годишно | Да |
| Флуориди, mg/l | Тръбен кладенец №1 | 5.0 | 0.42 | Веднъж годишно | Да |
| Манган, µg/l | Тръбен кладенец №1 | 50 | 11.8 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти, mg/l | Тръбен кладенец №1 | - | <0.1 | Веднъж годишно | - |
| Електропроводимост, µScm-1 | Тръбен кладенец №2 | 2000 | 1534 | Веднъж годишно | Да |
| Обща твърдост, mgΣqv/l | Тръбен кладенец №2 | 12 | 12.3 | Веднъж годишно | Не |
| Перманганатна окисляемост, µg O2/l | Тръбен кладенец №2 | 5.0 | 2.2 | Веднъж годишно | Да |
| Активна реакция, рН единици | Тръбен кладенец №2 | 6.5 – 9.5 | 7.07 | Веднъж годишно | Да |
| Амониев йон, mg/l | Тръбен кладенец №2 | 0.50 | 0.04 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати, mg/l | Тръбен кладенец №2 | 50.0 | 1.2 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити, mg/l | Тръбен кладенец №2 | 0.50 | 0.07 | Веднъж годишно | Да |
| Сулфати, mg/l | Тръбен кладенец №2 | 250 | 39.7 | Веднъж годишно | Да |
| Хлориди, mg/l | Тръбен кладенец №2 | 250 | 92.2 | Веднъж годишно | Да |
| Фосфати, mg/l | Тръбен кладенец №2 | 0.50 | 0.2 | Веднъж годишно | Да |
| Флуориди, mg/l | Тръбен кладенец №2 | 5.0 | 0.419 | Веднъж годишно | Да |
| Манган, µg/l | Тръбен кладенец №2 | 50 | 15.4 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти, mg/l | Тръбен кладенец №2 | - | <0.1 | Веднъж годишно | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |