“РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ МАДАН,ЗЛАТОГРАД, НЕДЕЛИНО”, ГР.МАДАН

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 190 – Н1/2009г.

гр. Мадан  2011 год.

СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ	4

1.УВОД	5

1.1. Общи данни	5

1.1.1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)	5

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията	5

1.1.3. Регистрационен номер на КР	6

1.1.4. Дата на подписване на КР	6

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР	6

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното	6

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора	6

1.1.8. Лице за контакт	6

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти	6

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията	7

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията	7

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	7

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	7

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	7

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	7

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ	8

3.1. Използване на вода	9

3.2. Използване на енергия	9

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА	10

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR	10

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	10

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	10

4.4. Управление на отпадъците	11

По Условие 11.2.1. Събират се всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в условие 11.1, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

4.5. Шум	12

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	12

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)	13

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ	13

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ	13

7.1. Аварии	14

7.2. Оплаквания или възражения	14

ДЕКЛАРАЦИЯ	15

Приложение Таблици:	16

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR	16

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух	16

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) вьв водни обекти/канализация	17

Таблица 4. Образуване на отпадъци	19

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	20

Таблица 6. Шумови емисии	20

Таблица 7. Опазване на подземните води	21

Таблица 8. Опазване на почви	22

Таблица 9. Аварийни ситуации	22

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР	23

## ВЪВЕДЕНИЕ

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Мадан притежава Комплексно разрешително № 190-Н1/2009 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, ал.1, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното Комплексно разрешително, съгласно което община Мадан, като оператор се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ - Смолян  Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2010 г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.     Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.117, ал.1 и във връзка с чл.120 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 16, ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни /Обн. ДВ. бр.26 от 21 Март 2003г., попр. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., попр. ДВ. бр.4 от 13 Януари 2006г./ и е влезнало в сила на 09.10.2009 год.

## 1.УВОД

## 1.1. Общи данни

# 1.1.1.Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

Инсталациите, които попадат в обхвата на т.5.4. от Приложение 4 на ЗООС:

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан,Златоград, Неделино -  гр. Мадан.

- Клетка 1;

- Клетка 2;

- Клетка 3,

- Клетка 4

- Клетка 5

Информация за броя на клетките, както и капацитета на всяка клетка като тонове е представена в следващата таблица

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград, Неделино - гр. Мадан: Клетка 1; Клетка 2; Клетка 3. Клетка 4; Клетка 5. | 5.4 | 48 | 296 000 15 236.8 91800.0 66397.6 36216.0 86349.6 |

# 1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

Регионално депо за ТБО - гр.Мадан е разположено в източния дял  на Западните Родопи, обл. Смолян,община Мадан, землището на с.Шаренска, в негативна форма на дере.

# 1.1.3. Регистрационен номер на КР

Комплексно разрешително №190 – Н1/2009

# 1.1.4. Дата на подписване на КР

Комплексното разрешително е подписано на 31.08.2009г.

# 1.1.5. Дата на влизане в сила на КР

Комплексното разрешително е влязло в сила на 09.10.2009г.

# 1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

За комплексно разрешително на инсталация “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград, Неделино” - гр.Мадан; оператор е Община Мадан;

# 1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Община Мадан,

4900 гр. Мадан,

ул. “Обединение” № 14,

тел. 0308/2-31-37, факс 0308/2-23-79,

е – mail: madan@unacs.bg

# 1.1.8. Лице за контакт

Юлия Бисерова Михайлова – ст.експерт“Екология и води” в община  Мадан.

Диляна Златева Хайдушка- мл. спец.” Екология и води” в община  Мадан.

# 1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Община Мадан,

4900 гр. Мадан,

ул. “Обединение” № 14,

тел. 0308/2-31-37, факс 0308/2-23-79,

е – mail: madan@unacs.bg

# 1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Към момента на отчетния период  депото е  работещо  и има  готов  инвестиционен  проект за неговото разширение.

# 1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Капацитетът на инсталацията е 296 000т.

# 1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Кмет на община Мадан, →Заместник кмет, →Директор дирекция “ИРЕ” →Ст.експерт „Екология и води” → Мл. спец. “Екология и води” в община Мадан.

# 1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията се намира на територията на РИОСВ Смолян, гр. Смолян – 4700, ул. “Дичо Петров” №16.

# 1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция , Източнобеломорски район с център гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26, ет. 4.

## 2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Съгласно Условие 5 от Комплексното разрешително от датата на влизане в експлоатация на инсталацията, операторът е длъжен да прилага системата за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица изисквания. Основните и цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве. Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси. Постигането на тези цели се основава на принципите на оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве, предотвратяване на аварии и управление на дейностите по опазване на околната среда.

Операторът  прилага системата за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на следните изисквания:

- Определен е персоналът, който ще извършва конкретните дейности по изпълнението на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението на условията в разрешителното - Условие 5.1.1. от Комплексното разрешително.

- Изготвен е списък с персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнението на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнението на условията в разрешителното и същият се актуализира при промяна на персонала - Условие 5.1.2. от Комплексното разрешително.

- Изготвен е и при необходимост се актуализира списък с информация за отговорните лица за изпълнението на условията в разрешителното - Условие 5.3.1. от Комплексното разрешително.

- Изготвен е и се поддържа актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното - Условие 5.3.2. от Комплексното разрешително.

- Осигурен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталацията - Условие 5.4.1. от Комплексното разрешително.

- Осигурен е списък и достъп на всички необходими инструкции, изисквани с комплексното разрешително - Условие 5.4.2. от Комплексното разрешително.

- Изготвя се списък на кого от персонала какъв документ е предоставен - Условие 5.4.3. от Комплексното разрешително.

- Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквания с комплексното разрешително - Условие 5.5.1. от Комплексното разрешително.

- Изготвени са изискваните инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното - Условие 5.6.1. от Комплексното разрешително.

3.ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Мадан,Златоград ,Неделино - гр.Мадан  е работещо, в процес на проект на разширение. Това е причината поради, която изискванията за ефективност на производствената дейност по отношение на използването на ресурси на този етап не са приложени.

## 3.1. Използване на вода

Съгласно Условие 8.1.1. от КР, използването на вода за производствени и питейно-битови нужди да става  единствено  чрез доставка на вода от градската водопроводна мрежа, при наличие на актуален договор за доставка на вода с експлоатиращо водопроводната мрежа  ВиК  дружество и при спазване на условията в него.

През отчетния период за инсталацията няма данни за изразходено количество вода,тъй като не е извършено отчитане на измервателното устройство,  поради   аварирал   водопровод   към  помпената станция .

## 3.2. Използване на енергия

През отчетния период консумираната електроенергия за поддръжка на депото е 1955 KW/h. Използваната електроенергия за работа на инсталацията няма превишения на стойностите, съгласно определените в табл. 8.2. и Условие 8.2.1.1 от КР.

Съгласно Условие 8.2.3.1 годишната  консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък е 0.00026 Мwh/t.

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

През отчетния период не са използвани спомагателни материали.

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Суровини и спомагателни материали към момента в района на депото не се съхраняват.

## 4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

През отчетния период  за 2010г.  Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград , Неделино – гр.Мадан  не са отчетени  емисии  на  вредни и опасни вещества в околната среда.

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

През отчетния период  “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан,Златоград, Неделино”– гр. Мадан е работещо, но е в  процес на проектиране  на разширение.

## 4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

По Условие 9.6.1.2 са докладвани съгласно изискванията на Регламент 166/2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите измерени   количества на замърсителите  метан и амоняк ,чрез изчисляване, приложени в Таблица 1 към приложението на Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексното разрешително.

## 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

През отчетния период не са регистрирани емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води от работата на инсталацията.

| Условия по КР №190- Н1/2009г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.1.3.1 По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на обема и състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на отпадъци. | Изпълнено с Протокол №529/08.12.2010г.от Регионална лаборатория гр.Смолян.-Таблица 3 |
| Условие 10.3.3.1 По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да извършва анализ на състава на повърхностните отпадъчни води от депото. | Изпълнено с Протокол №527/08.11.2010г.от Регионална лаборатория гр.Смолян- Таблица 3 |

## 4.4. Управление на отпадъците

През отчетния период включващ  проекта на разширение не са генерирани отпадъци   по  Условие 11.1.1. както и  разрешените в таблици 11.1, 11.2, 11.3 отпадъци от издаденото Комплексно разрешително.

| Условия по КР №190- Н1/2009г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1.2. В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящето разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ | През 2010г. е изготвена Програмата за управление на дейностите по отпадъците за Регионално депо за ТБО гр.Мадан. |

По Условие  11.2.1 не са  извършени дейности  за събиране на  всички образувани на площадката отпадъци, посочени в условие 11.1, съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

| Условия по КР №190- Н1/2009г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.6.3.1 Притежателят на настоящото разрешително да депонира отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан, Златоград и Неделино - гр. Мадан, съобразно установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за експлоатация. | През 2010г. е изготвен Плана за експлоатация. |

## 4.5. Шум

В Комплексното разрешително са регламентирани изисквания за извършване на мониторинг за шум , съгласно Условие 12.1.1.

През отчетния период няма измерени шумови емисии. Предвидени са такива  да се извършат  през 2011г.

Няма измерени,както  и резултати от наблюдението на показателите по Условие 12.2.1 и Условие 12.3.3. от КР.

## 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През отчетния период,  няма  замърсяване на почвата и подземните води, като се има предвид, че депото е  работещо , но е в процес на проектиране  на разширение.

| Условия по КР №190- Н1/2009г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.1.По време на експлоатацията на депото, притежателят на настоящото разрешително да провежда собствен мониторинг на подземните води. | Изпълнено с Протокол №528/08.12.2010г.от Регионална лаборатория гр.Смолян- Таблица 7 |

## 5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

Нямаме  Инвестиционна  програма  за привеждане в съответствие  с условията на Комплексното разрешително.

## 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ

За отчетния период не се е наложило прекратяване работата на инсталации или на части от тях.

## 7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ

През докладвания период е  констатирана 1 авария,  без оплаквания или възражения.

## 7.1. Аварии

През периода 01.01.2010- 31.12.2010 г., обхващащ отчетния период е имало еднократно    изтичане  на  инфилтрат от помпата.Земната почва е била извозена до депото и запръстена  незабавно.

.

7.2 Оплаквания или възражения

През отчетния период за” Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Мадан,Златоград, Неделино”– гр. Мадан  не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 190– Н1/2009г. на община Мадан.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Атанас Иванов                                                                  24 .03.2011 г.

Кмет на Община Мадан

###### Приложение Таблици:

###### Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR

| № | САS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ (колона 2) | Праг за производство обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колони 1b) | в почва (колона 1с) |  |  |
|  |  | име | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. | Кg/год. |
| 1 | 74-82-8 | Метан |  |  |  |  |  |
| 2 | 7664-41-7 | Амоняк |  |  |  |  |  |

През докладвания период са изчислени  по методика  изпусканите количества във въздуха  на замърсителите метан и  амоняк , съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ.

###### Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг1) | Съответствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, Колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ |  |  |  |  |  |  |
| Други ** |  |  |  |  |  |  |

###### През  отчетния  период са изчислени  по методика  изпусканите количества във въздуха  на замърсителите метан- 539 359кг/год.и амоняк – 18 760 кг/год., съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ

###### Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) вьв водни обекти/канализация

- за инфилтрат

| Парамeтър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | рН единици |  | 7,68(0,02 | През 6 месеца |  |
| Неразтворени вещества | mg/l |  | 64(1 | През 6 месеца |  |
| Перманганатна окисляемост | mg/l |  | 80,8 ( 4,0 | През 6 месеца |  |
| БПК5 | mg/l |  | 112,5 ( 6,8 | През 6 месеца |  |
| ХПК | mg/l |  | 1910 ( 115 | През 6 месеца |  |
| Обща твърдост | mgeqv/l |  | 1,12( 0,03 | През 6 месеца |  |
| Хром (ІV) |  |  |  |  |  |
| Хром (ІІІ) | mg/l |  | <0,05 | През 6 месеца |  |
| Мед |  |  |  |  |  |
| Желязо | mg/l |  | 0,094 (0,009 | През 6 месеца |  |
| Никел | mg/l |  | 0,193 (0,019 | През 6 месеца |  |
| Олово |  |  |  |  |  |
| Цинк |  |  |  |  |  |
| Хлориди | mg/l |  | 11,3 ( 1,1 | През 6 месеца |  |
| Сулфатни йони |  |  |  |  |  |
| Сулфиди | mg/l |  | 0,025( 0,003 | През 6 месеца |  |
| Фосфати | mg/l |  | 0,645( 0,003 | През 6 месеца |  |
| Азот амониев | mg/l |  | 3,81 (0,38 | През 6 месеца |  |
| Животински мазнини и растителни масла |  |  |  |  |  |
| Екстрахируеми вещества |  |  |  |  |  |
| Нефтопродукти | mg/l |  | <0,3 | През 6 месеца |  |
| Анионактивни детергенти |  |  |  |  |  |
| Феноли | mg/l |  | 0,102( 0,010 | През 6 месеца |  |
| Кадмий |  |  |  |  |  |
| Арсен |  |  |  |  |  |
| Живак |  |  |  |  |  |
| Цианиди | mg/l |  | 0,0070(,0004 | През 6 месеца 0,0070(,0004 |  |

- за повърхностни отпадни води

| Параметър | Единица | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | рН единици | 7,60( 0,02 | 3 месеца |
| Неразтворени вещества | mg/l | 7,0( 0,1 | 3 месеца |
| БПК5 | mg/l | <1 | 3 месеца |
| ХПК | mg/l | 4,2( 0,3 | 3 месеца |
| Нефтопродукти | mg/l | <0,3 | 3 месеца |
| Анионактивни детергенти | mg/l | <0,05 | 3 месеца |

###### Таблица 4. Образуване на отпадъци

|  |  | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временносъхранение на площадката* | Транспортиране - собствен транспорт / външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадък | Код | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |

Няма образувани отпадъци на площадката през отчетния период.

###### Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Депото е работещо, в процес  на проектиране  на разширение ,затова през отчетния период не се е извършвало оползотворяване и обезвреждане на отпадъците.

###### Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

В Комплексното разрешително са регламентирани изисквания за извършване на мониторинг за шум съгласно Условие 12.1.1., т.е. през отчетния период няма измерени шумови емисии. Не са извършвани измервания и не са получени резултати от наблюдението на показателите по Условие 12.2.1 и не са регистрирани несъответствия с Условие 12.3.3. от КР,тъй като депото е работещо ,но е в процес на  проектиране на разширение.

###### Таблица 7. Опазване на подземните води

| Параметър | Единица | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг |
| --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция рН | рН единици | 8,07(0,02 | На 2 години |
| Електро проводимост | mg/l | 576 (12 | На 2 години |
| Обща твърдост | mg/l | 5,16 (0,15 | На 2 години |
| Перманганатна окисляемост | mg/l | 2,20 ( 0,11 | На 2 години |
| Амониев йон | mg/l | 0,296( 0,030 | На 6 месеца |
| Нитрати | mg/l | 2,09( 0,10 | На 6 месеца |
| Нитрити | mg/l | 0,011( 0,001 | На 6 месеца |
| Хлориди | mg/l | 4,25( 0,43 | На 6 месеца |
| Фосфати | mg/l | <0, 015 | На 6 месеца |
| Кадмий | mg/l | 18.0( 03 | На 6 месеца |
| Никел | mg/l | 0,020( 0,002 | На 6 месеца |
| Олово | mg/l | <5 | На 6 месеца |
| Цинк | mg/l | 4,38 ( 0,07 | На 6 месеца |
| Селен | mg/l | 0,48( 0,08 | На 6 месеца |
| Желязо | mg/l | 0,018( 0,002 | На 6 месеца |
| Калций | mg/l | 82,56 ( 3,30 | На 2 години |
| Магнезий | mg/l | 12,65( 0,30 | На 2 години |
| Сулфати | mg/l | 121,8 ( 12,2 | На 6 месеца |
| Манган | mg/l | 0,45 ( 0,02 | На 2 години |
| Хром | mg/l | <0, 05 | На 6 месеца |
| Арсен | mg/l | 0,74( 0,04 | На 6 месеца |
| Мед | mg/l | <0, 02 | На 6 месеца |
| Цианиди | mg/l | <0, 002 | На 6 месеца |
| Натрий | mg/l | 9,59 ( 0,10 | На 2 години |

Съгласно Условие 13.8.1.е проведен собствен мониторинг на подземните води.    Изпълнен  е с Протокол №528/08.12.2010г.от Регионална лаборатория  гр.Смолян.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През докладвания период мониторинг не е извършван.

###### Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08.2010г. | Разлив на инфилтрат | Повреда в помпата | Незабавно извозване на земната почва |  | РИОСВ гр.Смолян |

###### Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период  депото е работещо ,в етап на проектиране  на разширение  и не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено Комплексно разрешително.