„ФУРАЖИ - 2000” ООД кърджали

площадка гр. момчилград,

ОБЩ. момчилград

годишен ДОКЛАД

2011г.

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

№ 202-НО/2008 год.

март – 2012год.

гр. кърджали

годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 202-НО/2008 г.

# 1. Въведение

Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 202-Н0/2008г. на „Фуражи 2000” ООД, гр. Кърджали, работна площадка гр. Момчилград е изготвен в изпълнение на чл. 125 т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

По форма и съдържание, докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на околната среда водите, м. май 2006г., съгласно изискванията на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Включената в доклада информация е предоставена на хартиен и магнитен носител, което позволява лесното й прехвърляне в база данни. Всички използвани мерни единици са в съответствие с прилаганите в условията на Комплексното разрешително.

Годишният доклад отговаря на всички общи и специфични изисквания за инсталации, попадащи в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици, с повече от 40 000 места за птици”.

При изготвянето му, операторът се е консултирал с компетентния орган – РИОСВ гр. Хасково.

2. Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

Модулът „Facility” за отчетната 2011година не е получен от оператора, поради което и не се прилага за този период.

# 3. Формат на годишния доклад (ГД):

Годишният доклад включва всички таблици, попълнени с количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води, съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”. Таблиците са съпроводени с бележки и разяснения във връзка с представените данни.

3.1. Увод

Наименование на инсталацията;

„Инсталация за интензивно отглеждане на птици (бройлери)”

Адрес по местонахождение на инсталацията;

„ФУРАЖИ” ООД, Птицеферма в гр. Момчилград, общ. Момчилград

Регистрационен номер на КР; № 202-НО/2008 год.

Дата на подписване на КР; - 08.09.2009 г.

Дата на влизане в сила на КР; - 22.09.2009 г.

Оператор на инсталацията; „ФУРАЖИ” ООД, гр. Кърджали, бул. “България”, № 61

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора;

„ФУРАЖИ” ООД, гр. Кърджали, бул. “България”, № 61

Лице за контакти : НЕДЯЛКА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

„ФУРАЖИ” ООД, гр. Кърджали, бул. “България”, № 61, тел.0361/6-32-04; 6-32-35

Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията.

Инсталацията за интензивно отглеждане на птици е организирана като комплекс от седем броя сгради (халета), обособени в отделни единици. На разглежданата  площадката са обособени седем броя халета за интензивно отглеждане на подрастващи и носачки за яйца. Сградите представляват масивна стоманобетонна конструкция от колони с между осово разстояние 6м, изградена върху бетонова основа. Покрива е двускатен, изолиран и направен от отразяващ светлината материал за намаляване на проводимостта (кондукция) на слънчевата топлина.

Изолацията на покрива е изпълнена от 10 см материал с изолиращи свойства.

Системата за отопление се състои от две печки на твърдо гориво във всяко хале (сграда). Използва се само през зимния период, когато е необходимо подгравяне на средата, с цел осигуряване на оптимален разтеж.

Вентилационната система осигурява необходимото количество кислород и контролира температурата в помещенията в различните етапи на производствения цикъл. По ширина  на сградите са разположени вентилатори с променящи се обороти. По дължина на сградите са разположени пити (паткулинг) и въздухопроводни (входни) клапи за чист въздух. Благодарение на този тип вентилация в резултат на ниското налягане в сградите отвън нахлува свеж въздух

Осветлението осигурява равномерно разпределение на светлината на нивото на пода.

Системите за поене използват чиста хладна вода за задоволяване на потребностите на птиците. Инсталирани са нипелни поилки от затворен тип. Нипелите с висок дебит работят при препоръчителна норма от 80 до 90 мл/мин. Те осигуряват наличието на една капка вода на върха на нипела и са снабдени с чаши за събирани на евентуална изтичаща от нипела вода. Нипелите с нисък дебит работят при препоръчителна норма от 50 до 60 мл/мин. Те обикновено не са снабдени с чаши като налягането на водата е нагласено да поддържа ниво на дебита съобразен с нуждите на птиците.

При отглеждането на подрастващи пилета от породите за яйца жизненият цикъл е четиримесечен и включва 3 зареждания годишно, след което ярките се изнасят  на друга площадка за периода на носливост – до едно зареждане на година.

Предвиждат се между 12 и 14 дни депопулация на сградите, по време на които се изнася старата постеля и се почиства. Като послетя се използва слама. Образуваната суровина се предава на фирми за използване в гъбопроизводството и за наторяване при предварително сключени договори. Празното помещение се обработва с дезинфектанти, за да се предотврати евентуално предаване на заразни болести от една партида на друга. Периода се използва за поддръжка (проверка) на системите за хранене, поене, вентилация и осветление. Извършва се цялостен оглед на оборудването. Извършва се окончателно сухо почистване на помещенията. Следват процеси на зареждане с нова свежа постеля, доставка на фураж и спомагателни материали. Фаза «депопулация» завършва с технологична почивка от 3-5 дни.

Производствен капацитет на Инсталацията;

През 2011г. поемайки правата и задълженията за производствената база в град Момчилград, област Кърджали по издаденото комплексно разрешително в изпълнение изискванията на чл. 125, ал. (1) т.1 от ЗООС, операторът «Яйцепром» АД, предприема и действия за промяна на породите отглеждани птици като обект на дейността – от бройлери за месо в подрастващи и носачки за яйца. Така досегашната «Инсталацията за интензивно отглеждане на птици с капацитет 112 432 бр. места за бройлери на един жизнен цикъл или 674 592 бр. бройлери годишно» се променя на «Инсталация за интензивно отглеждане на птици - еднодневно пиле за ярка и кокошки носачки с капацитет до 112 432 броя места», като се променя и технологията на отглеждане на птиците – на площадката няма да се съхраняват странични животински продукти ,помещенията се почистват на сухо,  ръчно се измитат, просмукват се с професионален уред и се дезинфикцират .

През отчетния период 01.01.2011г. – 31.12.2011г. са отгледани общо 94620бр. птици или 31540 средно заети места.

Производството на птици е процес, който не може да бъде завършен в рамките на един месец, тъй като неговата продължителност варира от 45 до 60 дни, а по някога и повече, в зависимост от особеностите на стадото. Освен това зареждането на халетата не става едновременно, а в различни дни от седмицата. Често срещани са случаите, при който в рамките на един месец попадат 2 партиди с различен брой птици в стадата.

Важно е да се отчете факта, че заложените в даден месец (например януари) птици консумират вода, енергия и храна и следващия (февруари) месец, като крайната продукция се получава едва в края на популационната фаза. Ако Операторът спази този метод на отчитане на произведена продукция, то следва да се отбележи, че в края на месеца, в който е заложена партидата (месец януари) фактически не е произведена продукция, но са консумирани вода, електро- и топлоенергия. Този метод на отчитане би компрометирало прилагането на комплексното разрешително.

Ето защо Операторът разработи методика, базирайки се на BAT и BREF документите, която дефинира понятието произведена продукция да се приравни към понятието налична (произвеждана) за отчетения месец продукция, тъй като именно този брой птици са реалните консуматори на вода, енергия, спомагателни материали и храна!

В случаите, когато в един месец в дадено хале се отглежда само една партида, то за налични се приема броят птици, налични към началото на този месец.

В случай, че в един месец се „застъпят” 2 поредни партиди с различен брой птици, става ясно че консумацията на храна, вода, електро - и топлоенергия ще има асимптотична зависимост. Единствения удачен метод за прецизно изчисляване на наличния брой птици за месеца е пропорционално-разпределителния подход, който математически се описва с формулата:

P =  (А/L).n + (B/L).m

Където:

P – произведена продукция

А - брой птици в първа партида на месеца

B – брой птици във втора партида на месеца

n – брой дни от месеца, в който първа партида е пребивавала в центъра

m – брой дни, в който втора партида е пребивавала в центъра

L – брой дни на месеца (28, 30 или 31)

Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия. Взаимодействията на отделните служители се описват със следната организационна диаграма:

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ  Хасково, гр. Хасково;

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район”,  център Пловдив

4000, гр. Пловдив, ул. „Булаир”, № 26.

3.2. Система за управление на околната среда:

Чрез прилагане на СУОС, Дружеството се стреми, да извършва цялостна оценка на всички дейности на площадката, чрез съпоставяне на текущите разходи на спомагателни материали, горива, енергия и вода и произведената продукция. Използването и внедряването на по-нови технологии на отглеждане и по-добро техническо оборудване е една от целите за намаляване количеството на генерирани отпадъци за опазване на околната среда и опазване здравето на хората.

- Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

- Обучение:

Във връзка с изпълнение на Условие 5.2.1. е разработена годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

През отчетния период на 2011г., съгласно плана за обучение е проведено обучение и запознаване на новоназанчените лица през 2011г. със съдържанието на Комплексното разрешително и е уточнена схемата на трансфер на информация между отделните отговорни лица.

- Обмен на информация:

В дружеството има изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

В дружеството има разработен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията в разрешителното, техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи).

- Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител.

- Управление на документи:

Всички документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Налице е актуален списък, в който е записано, на кого от персонала/ отговорните лица какъв документ е предоставен.

- Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката на хартиен носител и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. Електронните версии на инструкциите, списъците и дневниците се съхраняват при Еколога.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилагат утвърдени инструкции, които имат за цел да определят организацията и реда за действия при:

  - Периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите показатели (вода, енергия, спомагателни материали, горива, образувани отпадъци) с определените в КР ограничителни условия.

  - Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е налице набор от всичките необходими Инструкции, Планове за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от Ръководството на дружеството. При необходимост се търси съдействие от специализираните органи.

- Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на техническите и емисионните показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по условията в КР. Изготвен е списък с всички документи доказващи съответствие с условията на КР.

- Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Хасково, съгласно Условие 5.10.1 Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител, като спазва стриктно необходимите срокове.

Актуализация на СУОС:

Същата се преразглежда ежегодно и при необходимост се актуализира, за да се гарантира поддържане на постигнатото ниво по отношение на околната среда.

3.3 Използване на ресурси

Ефективното използване на енергия, горива и ресурси е един от основните приоритети на фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на дейността върху параметрите на околната среда, така и с добри икономически показатели от дейността.

3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени и санитарно-битови нужди от водопроводната система на гр. Момчилград. Използванта вода за производствени и питейно-битови нужди става единствено при наличие на сключен доковор с ВиК Момчилград след ежемесечно отчитане по  монтираните измервателни устроиства (водомери), отчените количества се документират в съответен дневник и изразходваните количества не превишава посоченото в Таблица 8.1.2. на комплексно разрешително № 202-Н0/2008.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През настоящата година за извършваните проверки за състоянието на водопроводната мрежа и установяване и отстраняване на течове, по смисъла на условие 8.1.4 от КР не са констатирани. Същите се отразяват в Дневник със заведени установени течове от водопроводната мрежа, причините за възникването им и предприетите действия по тяхното отстраняване.

Съгласно инструкция за измерване и документиране  на изразходваните количества вода за производствени нужди по Условие 8.1.5.2. и направената оценка на съответствието по Условие 8.1.6.2 от КР, е констатирано съответствие на измерените водни количества с определените такива в КР разходни норми. Операторът разполага със записи на необходимите данни за изразходваните количества вода през отчетния период на 2011г. Съгласно условие 8.1.6.1. Операторът докладва:

Годишната консумация на производствена вода за единица продукт на инсталацията отчетения период на 2011г. е 0,00466 m3/единица продукция.

Използването на вода през отчетния период на ГД е отразен в Таблица 3.1.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР * | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В и К Момчилград | - | 0,00484 m3/единица продукт | 1766 m3 | 0,00466 | Да |

* колона 2 на таблицата не се попълва, тъй като в комплексното разрешително не е записана разходна норма за година. Документа регламентира единствено разходна норма за единица продукция.

3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията и предприема мерки, целящи достигане на оптимални норми на консумация при експлоатация на съоръженията.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване разхода на електроенергия.

Основните консуматори на електроенергия в инсталацията са системите за осветление и вентилация, от чиято работа в значителна степен зависи качеството на получаваната продукция.

Съгласно Условие 8.2.1.1 от КР се водят записи за отчитания месечен разход на електро- и топлоенергия за площадката.

Тъй като разходите за електроенергия за битови нужди е пренебрежимо малка не се извършва отделно отчитане, а се прибавя към енергията, изразходвана за промишлени нужди.

Основен консуматор на топлоенергия са производствените халета. Топлоенергия е необходима през студените зимни дни с цел запазване жизнеността на птиците. Дружеството е организирало отоплителната система посредством използване на печки на твърдо гориво. Разположени са по 2 брой печки в едно хале. Печките работят непрекъснато – 24 часа в денонощие в отоплителния сезон.

Във връзка с изпълнение на Условие 8.2.1.2, Операторът е разработил инструкция за изчисляване на топлоенергията, използвайки формулата:

Q =  A + B – C

Q – необходима за отопление на птиците топлина,общо, мВт

A – средно отделена топлина от птиците мВт/ч

B – топлина за подгряване на помещението мВт

C – топлинни загуби на помещението мВт/ч

По данни от практиката и технологията опитно е установено, че топлинните загуби С за един час са приблизително равни по абсолютна стойност на средно отделената топлина от птиците А, при което показателите С и А могат да се пренебрегнат.

Тогава необходимата топлина за отопление се изразява като топлината отделена от топлоизточниците (печките) за подгряване на помещението и поддържане на тази температура.

Следователно е в сила равенството Q =  В = N . h . M . λ , мВт

Където:

N – брой дни, в които са работили отоплителните устройства

h – брой работни часове на отоплителните устройства

M – брой работили отоплителни устройства (печки)

λ  - топлинна мощност на една печка, мВт/час

Съгласно условие 9.1. инсталацията разполага с 14 отоплителни устройства с единична топлинна мощност 0,025 мВт/ч.

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 Операторът докладва:

За отчетения период на 2011г. Дружеството е изразходвало 5348 MW електроенергия. През периода не е използвана топлоенергия.

Съгласно условие 8.2.3.2 от КР, през отчетния период количествата на консумираната електроенергия са в съответствие с разрешените стойности в КР.

Във връзка с Условие 8.2.2.2 от КР, резултатите от прилагането на Инструкцията за оценка на съответствието на документираните количества ел. енергия с определените такива с условията на КР разходни норми, са налице данни за отчетения период.

Резултатите от потреблението на електроенергия са отразени в Таблица 3.2а, а на топлоенергия – в таблица 3.2б

Таблица 3.2а

| Електроенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор с “Електро-разпределение”гр. Кърджали | 0,00021 MW/ единица продукт | 0,00020 | Да |

Таблица 3.2б

| Топлоенергия | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 бр. отоплителни устройства /печки/ | 0,00318 MW/ единица продукт | - | Да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага писмени и утвърдени инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества спомагателни материали и горива използвани в инсталацията за интензивно отглеждане на бройлери.

В изпълнение на Условие 8.3.2.1 се извършва ежемесечно отчитане консумацията на спомагателни материали и горива.

Във връзка с Условие 8.3.3 от КР, Операторът докладва годишната употреба на спомагателни материали, горива и суровини за производството на единица продукция, както и общата им годишна употреба. Данните са представени в Таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

По Условие 8.3.3.2. е налице съответствие на разхода на спомагателни материали и горива за докладвания период на 2011г. с разрешените в комплексното разрешително.

Предвид спецификата на прилаганата технология е важно да се има предвид при оценяване на годишния доклад, че не всеки месец се използват спомагателни материали, поради цикличността на технологията. Така например дезинфектанти се използват само при начало на фаза „депопулация”. Във фаза „популация”, която продължава повече от един месец, не се консумират спомагателни материали.

Информацията за използваните спомагателни материали и горива са отразени в Таблица 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество,съгласно КР t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР, t/единица продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комбиниран фураж за бройлери | 2833 | 0,0042 | 547 | 0,0040 | да |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР t/единица продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Слама | 56 | 0,000083 | - | - | да |
| Дезинфекционни средства: CID 2000 - R7, R20/22, R34, CID 20 - R20/21/22, R34, R40, R42/43 | 0,8 | - | 0,036 | - | да |

* В КР е дадена обща норма за разход на дезинфектанти. Норма спрямо единица продукция не се поставя. Нормира се годишното потребление на дезинфектанти за работата на инсталацията.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за единица продукт, съгласно КР t/единица продукт | Употребено годишно количество t/y | Количество за единица продукт t/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дървен материал | 742 t/y | 0,0011 | 216 t/y | 0,00057 | Да |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът съхранява спомагателните материали Дезинфекционни средства (CID 2000 - R7, R20/22, R34, CID 20 - R20/21/22, R34, R40, R42/43) на закрита площадка с трайно изградена настилка – бетонен под, стабилни стени и покривна конструкция, резистентни на съхраняваните химикали. Складът няма гравитачна връзка с канализацията. Технологията на съхранение не противоречи със сега действащото законодателство – изключени са емисии в почвите и подпочвените води поради наличие на резистентна бетонова основа, органичен е контакта с несъвместими химикали.

На площадката са осигурени всички информационни листи за безопасност за съхраняваните вещества. Персоналът е запознат със съдържанието им. Всички вещества се съхраняват в оригинални опаковки, етикетирани от производителите, съгласно  Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати.

Операторът е разработил и утвърдил инструкция, съгласно условие 8.3.4.3. поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията по Условие 2 с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите се документират съгласно условие 8.3.5.1. Не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Извършените проверки във връзка с условие 8.3.6.1. относно съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива към инсталацията, за отчитания период за 2011г. не са констатирани нaрушения.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора за извършване на собствен мониторинг на газовите емисии на отоплителните устройства, тъй като сумарната топлинна мощност на съоръженията е извън обхвата на Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина на измерване на емисии и вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. Изпусканите организирано вентилационни газове имат произход на газове генерирани в работна среда. Същите не се класифицират като технологични газове и следователно са извън обхвата на горецитирания нормативен документ.

Извършено е изчисляване на годишните количества на замърсителите по Условие 9.5, съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и във връзка с изпълнение на Условие 9.5.1.1

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Оценката на вредните емисии от площадката в атмосферния въздух, водните обекти, канализационната система и почвата са докладвани в Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8, с което е изпълнено Условие 9.5. Производствени отпадъчни води, зауствани като част от смесен поток отпадъчни води (производствени и битово-фекални) в канализационната система на гр. Момчилград. с Точка на заустване: № 1 в градски колектор, с координати 41(31'08,03( СШ и 25(25'12,72( ИД и точка на пробовземане: № 1– последната шахта преди точката на заустване, с координати 41(31'08,03( СШ и 25(25'12,72( ИД. Внесена е информация в МОСВ за планирана промяна по чл.125 ал.1.т1 от ЗОС, тъй като на площадката не се формират производствени води и не се съхраняват странични животински продукти. През 2011г. не е извършван мониторинг на отпадъчни води.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Работата на инсталацията за отчетения период на 2011г. се осъществява единствено при използване на вентилационните системи и изпускащи устройства, посочени в Таблици 9.1.2.1.1., 9.1.2.1.2., 9.1.2.1.3, 9.1.2.1.4, 9.1.2.1.5, 9.1.2.1.6 и 9.1.2.1.7 на разрешителното при спазване на условие 9.1.1.

Комплексното разрешително не вменява задължение на Оператора да измерва и/или изчислява дебитите на устройствата, посочени в условия 9.1.1. Това са 14 броя стационарни вентилационни уредби с проектна работна мощност 1310,4 Nm3/h. Данните са снети от проектната документация на вентилаторите. Дебитите се влияят единствено от мощността на електродвигателите и по тази причина е невъзможно да бъдат променяни.

Тъй като за докладваната година не са извършвани промени и реконструкции във вентилационната уредба, то е налице и съответствие с условие 9.1.1, т.е. не са налице превишения на дебитите.

Операторът прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизирните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им, съгласно Условие 9.2.2.

Във връзка с изпълнение на Условие 9.2.3. Операторът прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

С цел изпълнение на Условие 9.3.3. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

През отчетния период няма установени несъответствия. В Дружеството се контролират и потенциалните възможности за възникване на източници на неорганизирани емисии във въздуха. През отчетния период на 2011г. не са регистрирани неорганизирани емисии във въздуха от работата на инсталацията.

По Условие 9.5.2.5, във връзка с Условие 9.5.2.4 не са постъпвали оплаквания за миризми, в резултат на дейността на инсталацията.

Резултатите от изчисленията на годишните количества замърсители съгласно изискванията на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са отразени в Таблица 1  на ГД.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на площадката от работа на инсталацията не се образуват замърсители на водите. Характерът на технологичния процес е такъв, че не се генерират промишлени отпадъчни води. Технологично водата се използва само за поене на птиците.

На площадката се генерират само емисии битово-фекални води, който се заустват в градската канализация на гр. Момчилград.

По изпълнение на Условие 10.3.1.1.1 Операторът прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система за битово-фекални отпадъчни води на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхностни водоеми.

По изпълнение на Условие 10.1.4 са определени географските координати на заустване в градски колектор, с координати 41(31'08,03( СШ и 25(25'12,72( и на заустване в сухо дере (II категория водоприемник), вливащо се в р. Върбица, с координати 41º31'15.08" СШ и 25º25'13.33" ИД.

4.4. Управление на отпадъците

“Фуражи” ООД Кърджали, площадка гр. Момчилград, общ. Момчилград разполага с утвърдена Програма за управление на отпадъците. Разработена е в съответствие с изискванията на чл.29, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в Р България. Съобразена е с националната политика на страната и стратегията на МОСВ по управление на отпадъците. Програмата за управление на отпадъците на площадката е утвърдена с Писмо изх. № 3073/15.01.2010година от Директора на РИОСВ Хасково.

На площадката от работата на инсталацията се генерират следните видове отпадъци:

| Отпадък | Код |
| --- | --- |
| Стъклени опаковки (от ваксини) | 15 01 07 |
| Пластмасови опаковки (от витамини) | 15 01 02 |

В предвид на горното, на територията на дружеството е обособена площадка със складово помещение (1) за временно съхранение на генерираните по време на работа производствени отпадъци. Изградената площадка е с трайна настилка от бетон, върху която се извършва временно съхранение на отпадъците с не опасни свойства.

С цел избягване на смесване на отделните отпадъци площадката е секционирана, като са поставени табели с наименованията на отпадъците и техните кодове по Наредба 3 за класификация на отпадъците.

Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, както и общо образуваните количества са докладвани и отразени във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

По изпълнение на условие 11.7.1 се извършва ежемесечно отчитане на образуваните и предадени отпадъци. Съгласно Условие 11.9.2. в приложените към Доклада таблици са докладвани годишните количества на образуваните отпадъци в резултат на дейността.

За отчетния период количествата на образуваните отпадъци от производството на единица продукт са в съответствие с разрешените количества отпадъци в разрешителното. Същите се водят на отчет като се следи тяхното количествено нарастване, периода на временното им съхранение и третиране.

Данните по Условие 11.9.2. за образуваните годишни количества (за периода на докладване) е представен по-долу:

| Отпадък | Количество t/y |
| --- | --- |
| Пластмасови опаковки | 0,0027 |
| Опаковки от стъклени ваксини | - |

Във връзка с Условия 11.7.1, 11.7.2 и 11.7.3 от КР, резултатите от прилагането на инструкциите за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените в КР количества, както и измерването и документирането на месечните, респ. годишни количества следва не са констатирани несъответствия с установената в разрешителното норма.

Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1.

4.5. Шум

Съгласно условие 12.1.1 от КР на оператора е разрешено от Дейността извършвана на производствената площадка, не трябва да превишават нивата на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

През отчетния период на 2011г. няма постъпили, приети и регистрирани жалби и оплаквания.

Имайки в предвид голямата отдалеченост на инсталацията от жилищните зони, то тя не представлява опасност за шумово натоварване на околната среда в този район. Независимо от това, с цел опазване здравето на хората работещи на площадката и в съседните предприятия и изпълнявайки изискванията на условие 12 от КР, дружеството следва да извършва собствен мониторинг на шумовите емисии излъчвани от инсталацията. Съгласно собствения план за мониторинг и условие 12.2.1. от КР, през отчетния период на 2011г. не е извършвано измерване и оценяване на общата звукова мощност излъчвана през деня и през нощта от работата на инсталацията в околната среда.

През отчетния период не са постъпили оплаквания от наднормени шумови емисии и не са установени несъответствия с посочените в КР максимално допустими нива, и не са предприемани коригиращи действия (Условие 12.3.3.).

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и отпадъчните води.

Във връзка с Условия 13.1 и 13.2 от КР, по Условие 13.9.8. оператора прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Няма допуснати разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Има заведен дневник за регистриране на времето на установените разливи, тяхната площ, състав и количество на замърсителя, предприетите мерки за отстраняване на разлива и последствията от него.

В изпълнение на Условие 13.8.2. Операторът е предложил 2 бр. постоянни пунктове за мониторинг на почвите, които са съгласувани с РИОСВ Хасково (виж приложените към Доклада документи).

По Условия 13.9.5. и 13.9.6. Операторът докладва, че през 2010г. извършените анализи на 2 броя анализи на почвени проби са извършени във връзка с определяне на базовото състояние на почвите в определените мониторингови пунктове. Резултатите са отразени в протоколи от изпитване с №№ 405,406/21.06.2010г на Регионална лаборатория-Хасково към ИАОС-София, дадени в приложение към доклада. Честотата на собствения мониторинг, определена в КР е веднъж на 3 години.

Не са констатирани аварийни случаи, за което и не са уведомявани РИОСВ, Басейнова дирекция, Териториалната дирекция “Гражданска защита” към Министерство на извънредните ситуации и Общинския съвет по сигурност и управление при кризи.

Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена в Таблици 7 и 8 от Приложение 1.

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Към КР № 202-Н0/2008г. издадено на “Фуражи – 2000” ООД няма заложена инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията в КР.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

За 2011г. юридическото лице, титуляр на Комплексно разрешително № 202-НО/2008 г. - «Фуражи 2000» ООД гр. Кърджали се сля с юридическото лице «Яицепром» АД, установено с  Удостоверение № 0101220110037/ 20.12.2010 r. на Агенция по вписванията при Министерство на правосъдието – Служба по вписванията град Кърджали и на основание чл. 117, ал. (4) от ЗООС «Яйцепром» АД поема правата и задълженията по него. Поемайки правата и задълженията за производствената база в град Момчилград, област Кърджали по издаденото комплексно разрешително в изпълнение изискванията на чл. 125, ал. (1) т.1, Ви уведомяваме, че като оператор «Яйцепром» АД, предприема и действия за промяна на породите отглеждани птици като обект на дейността – от бройлери за месо в подрастващи и носачки за яйца. Така досегашната «Инсталацията за интензивно отглеждане на птици с капацитет 112 432 бр. места за бройлери на един жизнен цикъл или 674 592 бр. бройлери годишно» се променя на «Инсталация за интензивно отглеждане на птици - еднодневно пиле за ярка и кокошки носачки с капацитет до 112 432 броя места».

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1 Аварии

През изтеклия период на 2011година не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

- измерени концентрации на вредни вещества над емисионните норми, заложени в разрешителното;

- не планирана емисия;

- смущение или повреда в контролната апаратура, при което е възможно загуба на контрол върху пречиствателно оборудване.

- инцидент, който е причинил замърсяване на повърхностни или подземни води, или е застрашил въздуха и/или почвата, или при който се изисква Общината да реагира незабавно.

По условие 15.3. Операторът не е констатирал анормални режими на работа за отчетения период на 2011г.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

През отчетния период на 2011 година, в дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатация на инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.

8. Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 202-Н0/2008 г. на „Фуражи” ООД Кърджали, площадка гр. Момчилград.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ………………………                        Месец Март - 2012г.

/печат/

Име на подписващия: С. ВЛАДИМИРОВ

Длъжност в организацията: Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсите-ли извън площ.(колона 2) кg/год. | Праг за произ-водство, обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) кg/год. | във води (колона 1b) кg/год. | в почва (колона 1c) кg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | 315,40 |  |  |  |  |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - |  |  |  |  |
| 6# | 7664-41-1 | Амоняк (NH3) | 8831,20 |  |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици < 10 μm | - |  |  |  |  |

В Таблица 1 е докладвано количеството на амоняка като замърсител, тъй като, съгласно указанията на МОСВ за попълване на годишния доклад това е единствения замърсител, надвишаващ пределно допустимите прагови стойности. Посочената стойност е количеството замърсител, с която са превишени емисионните норми. Останалите замърсители – метан и диазотен оксид не надвишават установените норми и не следва да бъдат докладвани. Показател ФПЧ 10 не се нормира съгласно SNAP CODE методиката за изисления.

Стойностите на емитираните замърсители са получени на база балансови изчисления за произведенaта продукция /брой птици/.

Изчисленията на емисионните фактори за Първа група замърсители - метан са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на органични съединения»

с Код на процес (SNAP CODE): 100508

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Метан |
| Бройлери | 0,01 |

Изчисленията на емисионните фактори за Втора група замърсители диазотен оксид и амоняк са извършени съгласно Методиката за емисиите при производство на птици «Управление на тор по отношение на азотни съединения » с Код на процес (SNAP CODE): 100908. Подбран е емисионен фактор 0 за Диазотен оксид, тъй като операторът не съхранява на работната площадка торова постеля, след предаване на партидата, сламената постеля се предава на земеделски производители и не се съхранява на работната площадка.

- Определяне на емисионните фактори (EF), съгласно методиката:

| Вид добитък | EF в kg/брой животни годишно |
| --- | --- |
|  | Амоняк | Диазотен оксид |
| Бройлери | 0,28 | 0 |

Изчисленията на ГОДИШНИТЕ КОЛИЧЕСТВА от емисиите на вредни вещества при посочените емисионни фактори се базират на утвърдената методика в РЪКОВОДСТВО ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЕРИПЗ:

Средният брой заети  места за периода 01.01.2011г – 31.12.2011г. е 31540бр. заети места

1. Еметан = 31540 бр.заети места х 0,01 = 315,40 кг/год.

2. Еамоняк = 31540 бр.заети места х 0,28 = 8831,20 кг/год.

3. Едиазотен оксид = 31540 бр.заети места х 0 = 0 кг

Обяснителни бележки:

Съгласно изискванията на КР, Операторът следва да докладва годишни емисии ФПЧ 10.

В използваните методики за разглежданата дейност не е определен емисионен фактор по компонента ФПЧ 10.

Съглсно Условие 9.5.1. Оператора докладва освен годишните количества на замърсителите по ЕРИПЗ и количествата, генерирани за производството на единица продукция, както следва:

Еметан* = Еметан / 31540 единици произведена продукция = 0,01 кг

Еамоняк* = Еамоняк / 31540 единици произведена продукция = 0,28 кг

Едиазотен оксид* = Едиазотен оксид / 31540 единици произведена продукция =0,0 кг

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Метан | - | - | - | - | - | - |
| Диазотен оксид | - | - | - | - | - | - |
| Амоняк | - | - | - | - | - | - |
| Прах ФПЧ 10 | - | - | - | - | - | - |

Обяснителни бележки: Не приложимо.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

На територията на площадката от работата на инсталацията не се образуват замърсители на водите. Характерът на технологичния процес е такъв, че не се генерират промишлени отпадъчни води, поради което и на площадката не са монтирани пречиствателни съоръжения за отпадъчни води и не се налага монтирането на такива с предложената промяна във вида на отглеждане на птиците. На площадката се генерират само битово-фекални води от битовите сгради на площадката и отпадъчни води от измиване в миялно помещение на хранилки,които предварително са почистени на сухо. Тези отпадъчни води се заустват в градската канализация на град Момчилград на основание сключен договор с експлоатационното предприятие «ВиК» Момчилград. Производствени отпадъчни води от дезинфекция и измиване на помещенията за отглеждане на птиците след изнасянето им не се генерират, тъй като помещенията  се почистват на сухо,  ръчно се измитат,просмукват се с професионален уред и се дезинфикцират .

Дъждовните води се формират в района на площадката, която 90% е покрита с асфалт и бетон. На площадката не се съхранява тор, тъй като след всяко изнасяне на партида ярки, която се отглежда 4 месеца, торта се изнася веднага с камион, който е покрит задължително с брезент. Дъждовното отводняване на сградите е решено с улуци и водосточни тръби, който се изливат на терена. Има и площадкова дъждовна канализация, която е заустена в близкото дере на р.Върбица. Дъждовните води не са замърсени, защото на площадката не се съхраняват странични животински продукти и  се подържа винаги чиста.

Точка на пробовземане: № 1 – последната шахта преди точката на заустване, с координати 41(31'08,03( СШ и 25(25'12,72( ИД

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | 9,0 m3/d 0,39 m3/h 3200 m3/y | - | - | - | - |
| рН | Единици рН | 6,5 – 9,5 | - | Веднъж на три месеца |  |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | - | Веднъж на три месеца |  |
| БПК5 | mg/dm3 | 400 | - | Веднъж на три месеца |  |
| ХПК | mg/dm3 | 700 | - | Веднъж на три месеца |  |
| мазнини | mg/dm3 | 100 | - | Веднъж на три месеца |  |
| Азот амонячен | mg/dm3 | 35 | - | Веднъж на три месеца |  |
| Фосфати (като Р) | mg/dm3 | 15 | - | Веднъж на три месеца |  |

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхра-нение на площад-ката* | Транспортиране -собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | 0,0272 t/y | 0,0027 t/y | - | - | - | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Стъклени опаковки от ваксини | 15 01 07 | 0,00742 t/y | 0 t/y | - | - | - | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 1,2 t/y | 0 t/y | - | - | - | Предаване на депо за ТБО на град Кърджали за обезвреждане | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пластмасови опаковки | 15 01 02 | не | не | - | да |
| Стъклени опаковки от ваксини | 15 01 07 | не | не | - | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | Община Момчилград | да |

За докладвания период Дружеството е предало пластмасовите отпадъци на фирма „Титан Клинър „ООД

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

Не е приложимо: за периода на докладване не е извършван мониторинг на звуково налягане.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Още по време на строителството на краварниците (където е ситуирана площадката), почти цялата площ на имота е била застроена (халета, административно-битови сгради, площадки, пътища), като единствените незасегнати земи (под 10% от общата площ) са озеленени и благоустроени. При извършените реконструкции и модернизации на фермата не се извършва допълнително/ново строителство и тези площи се запазват изцяло.

На площадката не се съхраняват странични животински продукти. За да се избегне това, постелите с птичи тор при чистене на помещението между два цикъла се товарят директно на специализиран автотранспорт и се експедират веднага за използване като тор.

Предвид казаното в случая не може да се говори за въздействие върху почви, води и земи – в границите на площадката практически няма такива. Използваната технология за производство на еднодневно пиле до ярка и кокошки носачки, структурата на производствените мощности не оказва пряко или косвено отрицателно въздействие върху почвата и подземните води. Това важи както за самата площадка, така и за прилежащите и терени, още повече, че имотът граничи непосредствено главно с неземеделски фонд /стопански дворове, ремонтна база, регулация на нас.място, пътища/ и само на север – малка част необработваеми към момента земи от ДПФ и Об.ПФ. Всички спомагателни материали (течности) се транспортират и получават на площадката в стандартни опаковки и няма потенциална вероятност за течове (изливания), а от там замърсяване на почвата и подземните води.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 7,89 ±0,55 | 405-1 | - | 3 год | - |
| Нефтопродукти | 61,19±8,33 | 405-1 | - | 3 год | - |
| Общ азот | 1,91±0,40 | 405-1 | - | 3 год | - |
| Сухо вещество | 95.85±0.09 | 405-1 | - | 3 год | - |
| рН | 7,94 ±0,55 | 405-1 | - | 3 год | - |
| Нефтопродукти | 72,85±9,91 | 405-1 | - | 3 год | - |
| Общ азот | 1,85±0,39 | 405-1 | - | 3 год | - |
| Сухо вещество | 95.84±0.09 | 405-1 | - | 3 год | - |
| рН | 7,70 ±0,54 | 406-1 | - | 3 год | - |
| Нефтопродукти | 138,50±18,85 | 406-1 | - | 3 год | - |
| Общ азот | 2,98±0,63 | 406-1 | - | 3 год | - |
| Сухо вещество | 94,60±0,09 | 406-1 | - | 3 год | - |
| рН | 7,74 ±0,54 | 406-1 | - | 3 год | - |
| Нефтопродукти | 68,23±13,37 | 406-1 | - | 3 год | - |
| Общ азот | 2,72±0,58 | 406-1 | - | 3 год | - |
| Сухо вещество | 94.01±0.09 | 406-1 | - | 3 год | - |

Не е извършван собствен мониторинг на почви за 2011г.

През 2010г. е определено (базово състояние) по показателите, посочени в Таблица 13.8.2.2 на КР и резултатите са отразено в протокол с №№ 405, 406/21.06.2010 на РЛ-Хасково към ИАОС-София.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Не е приложимо: за докладвания период не са настъпили аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Обяснителни бележки:

През отчетния период на 2011г. на площадката не са допуснати и регистрирани аварийни ситуации в инсталацията. В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

# Text boxes

Зареждане на птици

Отглеждане на птици

Клане на птици

Почистване

Дезинфекция

Технологична почивка

ФАЗА „ПОПУЛАЦИЯ”

ФАЗА „ДЕПОПУЛАЦИЯ”

МЕХАНИК

ЕЛ.ТЕХНИК

ЗООИНЖЕНЕР

ВЕТИРИНАРЕН ЛЕКАР

УПРАВИТЕЛИ