СЪДЪРЖАНИЕ

I. Доклад - обяснителна записка

1. Въведение…………………………………………………………………………………………2

2.Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR………………………………3

3. Формат на годишния доклад…………………………………………………………………….3

3.1. Уводна част на годишния доклад…………………………………………………………3

3.2. Система за управление на околната среда……………………………………………….8

3.3. Използване на ресурси……………………………………………………………………10

3.3.1. Използване на вода…………………………………………………………………….10

3.3.2. Използване на енергия…………………………………………………………………..13

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива…………………….15

3.3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти……….19

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда…………………………………22

4.1. Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTР………………………………………………………………………………………………….22

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух…………………………………23

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води………………………….26

4.4. Управление на отпадъците…………………………………………………………………29

4.5. Шум……………………………………………………………………………………………..31

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване……………………………32

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСУКР/………………………………………………………………………………………..33

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях…………………………………33

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения…………………………33

7.1. Аварии………………………………………………………………………………………….33

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР………………………………………………………………………………………… 33

II. 1. Приложение: Таблици 1 ÷ 10………………………………………………………………..34

2. Приложение 1 – Доклад на резултатите от СНИ

Д О К Л А Д

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни

- Въведение

Докладът за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително /ГДОС/ е изготвен в изпълнение изискванията на чл.125, ал.1, т.5 от Закона за опазване на околната среда /ЗООС/ и чл.20 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Докладът е изготвен в съответствие с определените нормативни изисквания и отговаря по форма и съдържание на утвърдения със заповед №РД 806/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и водите „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, разработен на основание чл.21 от Наредбата.

Допълнителната информация към доклада е включена като приложения, с препратки. Използват се едни и същи единици за измерване. Всички таблици са номерирани за да се улесни тяхното ползване и цитиране.

Попълнени и спазени са образците на всички приложени към доклада таблици, което позволява лесното прехвърляне в база данни за изпълнение на поетите ангажименти съгласно Директива 96/61 за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването /КПКЗ/

Операторът се консултира със съответния компетентен орган по приемане на доклада преди изготвянето и представянето му. Спазени са изискванията на Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр. 91/2002 г.), Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ДВ, бр. 80 от 9.10.2009 г.).

- Модул „Facility” за подготовка на информация за докладване на данни за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград, в качеството си на оператор на инсталация с издадено комплексно разрешително, изготвя необходимата информация и докладва данните за европейския регистър на емисиите на вредни  вещества /ЕРЕВВ/ и PRTR .

Към датата на внасяне на доклада, дружеството е отчело емисиите за  2011 г.

- Формат на годишния доклад

  - Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително /КР/

Операторът ТЕЦ “Марица 3” АД, чиято основна производствена площадка е разположена в източната промишлена зона на Димитровград, притежава една горивна инсталация, попадаща в обхвата на Приложение 4 на Закона за опазване на околната среда с номинална мощност над 50 МVV, включваща:

- котел ОР-380в за производство на електроенергия;

- котли ПКМ-12 – 3 броя, за производство на топлоенергия за собствени нужди.

Инсталациите, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС са:

Съоръжения свързани с производството на електрическа енергия - Турбина ТК-120 и Генератор ТGH-120;

Частите от “Топлопреносна мрежа” и “Електропреносната мрежа”, които физически са разположени на същата площадка.

Адрес по местонахождение на инсталацията

ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград

Област Хасковска

Регистрационен номер на КР – 41

Дата на подписване на КР – 25.06.2007г.

Дата влизане в сила на КР – 14.07.2007 г.

Оператор на инсталациите

ТЕЦ “Марица 3” АД, Димитровград

Адрес, телефон, факс, e-mail на оператора

ТЕЦ “Марица 3” АД, Промишлена зона, Димитровград – 6400

Община Димитровград, Област Хасковска

Тел.0391/64-200;телефакс 0391/6-12-52; е-mail: m3dim@bg400.bg

Лице за контакти

инж. Силвия Стойкова – еколог

Адрес,  телефон,  факс, e-mail на лицето за контакти

тел. 0391/64-315; телефакс 0391/6-12-52;

e-mail apostolova@tec-marica3.com

Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията

ТЕЦ “Марица 3“ АД, Димитровград изпълнява всички дейности, пряко свързани с производството на електро- и топлоенергия:

- експлоатационно обслужване, поддръжка и ремонт на основните, както и свързаните с тяхната работа спомагателни съоръжения;

- доставка, складиране, съхраняване и използване на суровини, резервни части, основни  и спомагателни материали за производството;

- доставка, складиране, съхраняване и/или транспортиране на производствената площадка, контрол на качеството и количеството на течните и твърди горива, постъпващи в дружеството;

- доставка, и транспортиране на производствената площадка, контрол на количеството на природния газ, постъпващ в дружеството;

- добив, контрол на количеството и качеството и обработка на водата за промишлени, хигиенно-битови нужди и охлаждане;

- събиране, депониране, временно съхраняване, предаване и/или транспортиране на строителни, производствени и опасни отпадъци, генерирани на площадката на дружеството;

- измерване или изчисляване, контрол и въздействие при необходимост върху отпадъчните водни и газови потоци, резултат от дейността на дружеството;

Дейността се осъществява при непрекъснат режим на работа. Съоръженията работят 168 часа в седмицата. Оперативният персонал е на двусменен режим на работа, а административно-управленският персонал работи 5 дни седмично (40 работни часа) - от понеделник до петък включително.

Всички помощни дейности, извън упоменатите, са възложени на външни фирми по договор.

Производствен капацитет на инсталацията

Блок 120 MW е единствената електропроизводствена мощност в централата и през периода 1988 -2005 г. е работила при средна годишна използваемост 2300÷2400 часа и производство 200-250 млн. квтч. От 2005 година, с отварянето на енергийния пазар, годишната използваемост нараства. Лимитиращо за експлоатацията на Инсталацията е ограничението от 20 000 работни часа, считано от 01.01.2008 година, декларирано от оператора и поставено като условие в Комплексното разрешително.

За отчетната 2011 година, енергийният Блок е работил  2 109,59 часа.

Енергийният блок включва следните основни съоръжения:

Горивната инсталация е котлоагрегат, полско производство, тип ОР-380в, с “П”-образна конфигурация, еднобарабанен, с естествена циркулация, прахово изгаряне на въглищата и сухо шлакоотделяне.

Произведен е в котлостроителния завод “RAFAKO” гр. Рацибож през 1969 година със следните параметри:

| Паропроизводство - t / h | 380 |
| --- | --- |
| Параметри на парата: Температура оС / оК Налягане МРа | 540 / 813 13,5 |
| Температура на питателна вода - оС / оК | 230 / 503 |
| Разход на гориво - t / h | 155 |
| Температура на изходящи газове - оС / оК | 160 / 433 |

Турбината е полско производство, тип ТК-120, активна, осева, трикорпусна с междинен прегрев на парата и шестстепенна система на регенерация. Произведена е в турбостроителен завод ZAMEX , гр. Елблонк през 1969 година със следните параметри:

| Номинална мощност - MW | 120 |
| --- | --- |
| Обороти - min-1 | 3000 |
| Номинален разход на пара - t / h | 360 |
| Параметри на свежата пара: Температура - оС / оК Налягане - МРа | 535 / 808 12,7 |
| Параметри на междинно прегрятата пара: Температура - оС / оК Налягане - МРа | 535 / 808 2,53 |

Генераторът също е полско производство, тип TGH – 120 MW,  с водородно охлаждане.Произведен е в завод “DOLMEL” гр. Вроцлав с параметри, показани в таблицата:

| Пълна мощност - MVA | 150 |
| --- | --- |
| Номинална активна мощност – MW | 120 |
| Номинално генераторно напрежение – kV | 13,8 |
| Номинален ток в статора - А | 6 276 |
| Номинален ток в ротора - А | 1 575 |
| Номинално напрежение в ротора – V | 380 |
| Номинален коефициент на мощност | 0,80 |
| Обороти - min-1 | 3 000 |

От 1989 год. в централата се експлоатира парокотелна инсталация с три броя котли ПКМ-12, произведени в котлостроителен завод „Г. Кирков” – София на гориво природен газ. Паспортните технически данни на котлите са:

Разчетни видове гориво:		мазут	– 39700 kJ/kg (9500 Kcal/kg)

нафта	– 42600 kJ/kg (10200 Kcal/kg)

газ	– 33440 kJ/kg (8000 Kcal/kg).

Работно налягане				– 1.3 МРа;

Номинална температура			– 467 oK / 194оС;

Номинално паропроизводство		– 12 t/h.

Парокотелната инсталация осигурява топлоенергия за собствени нужди на централата при неработеща енергийна мощност, а до въвеждане на газовите горелки осигуряваше разпалването на ОР-380в от студено състояние. През 2011 година, парокотелната инсталация не е работила.

Отчетните данни за 2011 г. и разрешения капацитет съгласно Условие 4 на КР №41/2007 г., са показани в следващите таблици:

| № | Инсталация попадаща в обхвата на приложение № 4 от ЗООС | Капацитет по КР, MW | Средна топлинна мощност за 2011 г., MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW: - котел ОР – 380в (1 бр.); - котли ПКМ-12 (3 бр.). | 300 24 (3 бр. котли по 8MW) | 236,4 0 (3 бр. котли по 0 MW) |

| № | Инсталации, извън обхвата на Приложение №4 от ЗООС | Капацитет по КР, MW | Средна електрическа мощност за 2011г., MW |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Турбина ТК-120 и Генератор ТGH-120 | 120 | 94,57 |

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на околната среда

Организационната структура на предприятието осигурява прилагане на система за управление на околната среда, съответстваща на изискванията на нормативната уредба и условията, поставени в Комплексното разрешително.

Освен чисто експлоатационни функции, дружеството е поело обслужващите и част от ремонтните дейности.

Изпълнението на условията на КР, свързани с непрекъснат или периодичен контрол на емисионните и технологични параметри при експлоатация на съоръженията, както и техническото обслужване, и ремонта са възложени на производствения персонал, разпределен в 5 цеха.

Ръководителите на цехове и техните заместници са отговорните лица за изпълнение на условията на разрешителното. При констатирани несъответствия, решение за необходимите коригиращи мерки вземат ръководителите на направления или заместник директора по ПТВ.

РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

Операторът, ТЕЦ “Марица 3” АД и респективно горивната инсталация, обект на настоящия ГДОС, осъществява дейността си на територията на Димитровград и подлежи на контрол от Регионалната инспекция на МОСВ в  гр. Хасково.

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Инсталацията е разположена на територия, контролирана от Басейнова дирекция Източнобеломорски район – център гр. Пловдив.

  - Система за управление на околната среда

Отговорностите по вземане на решения, финансиране, организация и оперативно ръководство на изпълнението както на  условията на Разрешителното, така и на останалите нормативни изисквания по управление на околната среда са разпределени писмено върху ръководния и управленски персонал на фирмата. Лицата, изпълняващи тези условия са определени с утвърдени от Изпълнителния директор списъци. При промяна, списъците се актуализират.  Последната актуализация, правена във връзка с настъпили промени на лицата, отговорни за изпълнение на условията на КР, е от м. октомври, 2010 година.

Въведен е регламент и са изготвени и утвърдени Програми за обучение на персонала, изпълняващ условията на разрешителното, създадени са необходимите условия за обмен на информация. В периода 04÷29.10.2011 г. беше извършено обучение на персонала, изпълняващ условията на разрешителното по Програмите, касаещи дейността му. За проведеното обучение са съставени протоколи от отговорните за изпълнение на условията лица. Провежда се периодичен инструктаж на лицата, изпълняващи дейности по отпадъците.

Дружеството разполага с актуална нормативна уредба по околна среда и инструкции регламентиращи работата на инсталацията. Актуалните документи, свързани с изпълнение на условията на разрешителното са на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Регламентирани са условията за актуализация на документацията, както и лицата, отговорни за извършването й. Последната актуализация е от м.11.2011 г.

Операторът поддържа актуален списък на органите, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи). Изготвени са списъци, на кого от персонала и отговорните лица какъв документ е предоставен.

Невалидните документи се изземват, а действащите инструкции и нормативни документи се актуализират при необходимост и в сроковете, указани в КР, Наредба №9 за техническа експлоатация или други нормативни документи.

Извършва се периодична оценка за съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели и е определен редът за предприемане на коригиращи мерки при констатирани несъответствия. Сроковете, редът за оценка и предприемане на коригиращи действия са регламентирани в съответните Инструкции.

Изготвени са и се прилагат Инструкции по всички точки от Условие 5.8 за предотвратяване и контрол на аварийните ситуации. Отговорните за изпълнение на условията лица в дружеството документират и съхраняват данните от емисионните и технически показатели и резултатите от оценка на съответствието им, причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Изготвен е списъка с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

Констатираните в предходните периоди затруднения, при изпълнение на някои от условията, свързани с частичните изменения в Комплексното разрешително и Разрешителните за водоползване се запазиха и през настоящия отчетен период:

-        промяната в разрешените за водоползване количества вече не съответства на първоначално лимитираните количества отпадъчни води;

- в измененото Условие 9.5 от КР №41/2007 г. не са еднозначно регламентирани действията на оператора при регистриране на две или повече наднормени имисии на SO2 от АИС - Димитровград , за които контролният орган не е направил предписание за ограничаване на масовия поток;

- няма яснота и по критериите за източника на замърсяване, когато са от местен характер, което създава проблеми особено през зимния сезон ;

- няма регламент за действията на оператора при съмнителна валидност на измерените от  АИС – Димитровград имисионни стойности. Последващото валидиране на данни от специалистите на МОСВ, получени с невалиден статус в реално време, не позволява адекватна реакция от страна на оператора;

  - Използване на ресурси

Ефективното използване на вода, енергия, горива, суровини и материали е основно изискване на ЗООС за постигане на щадящо въздействие върху околната среда и едновременно с това неминуемо повишава икономическата ефективност на дружеството. Поради тези причини контролът по рационалното потребление е системен.

    - Използване на вода

Водата  за  промишлени, хигиенни нужди и охлаждане се използва от оператора на основание и при спазване на условията, поставени  в разрешителни за водоползване №1607/07.03.2006 г. и №300125/10.10.2003 г., изменено с №300125/09.08.2007г. С решение РР-737/06.08.2009 г. е продължен срокът на действие на Разрешителното при спазване на условията, заложени в разрешително №300125/09.08.2007г.

За използване на вода за битови нужди от ВиК – Димитровград има сключен договор №1256/10.06.2004 г.

През отчетния период са получени 293 m3 вода от градския водопровод, която се използва само за нуждите на столовото хранене. За хигиенни нужди са изразходвани 269 527m3 вода от собствен водоизточник – подземни води от ПС „Ябълково”.

В следващата таблица са показани използваните количества оборотна  вода и добитата свежа вода, изразходвани за работа на горивната инсталация.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР, m3/у | Количество за единица продукт, съгласно КР, m3/MWh | Използвано годишно количество, m3/у | Използвано количество за единица продукт, m3/MWh | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Собствен източник | 2 800 000 свежа вода | 10,15, от които: - 7,35 свежа - 2,8 оборотна | 1 794 333 свежа вода | 9,54, от които: - 6.79 свежа - 2,75 оборотна | Да |

От добитите 1 208 070 m3 подземни води, 269 527 m3 е водата, използвана за хигиенни нужди на дружеството.

От таблицата е видно, че добитата и изразходвана на площадката на дружеството свежа вода е значително по-малко от разрешената за ползване. Причина за тази разлика е завишения контрол върху ползването и измерването през отчетния период, както и ограничената часова използваемост на горивната инсталация.

В следващата таблица е показан разхода на свежа и оборотна вода за горивната инсталация през 2011 г. по месеци.

Разходната норма за единица продукция е спазена, съгласно Условие 8.1.4 на КР, а годишният разход на вода за горивната инсталация не надхвърля лимита по КР и РВ.

| ИЗПОЛЗВАНИ ВОДИ по усл.8.1.9.1 от КР № 41 / 2007г. |
| --- |
| за 2011 год. |
| месец | Произв.вода | Производствена вода за горивната инсталация | Ел.енергия | Производствена вода за горивната инсталация на MWh |
|  | за площадката | Общо | в т.ч. свежа | в т.ч. оборотна | бруто MWh | Общо | в т.ч. свежа | в т.ч. оборотна |
| януари | 232 988 | 241 094 | 176 344 | 64 750 | 23 991.030 | 10.05 | 7.35 | 2.70 |
| февруари | 129 607 | 143 865 | 105 015 | 38 850 | 14 289.373 | 10.07 | 7.35 | 2.72 |
| март | 250 683 | 256 191 | 181 599 | 74 592 | 26 995.079 | 9.49 | 6.73 | 2.76 |
| април | 234 010 | 239 982 | 160 728 | 79 254 | 28 324.397 | 8.47 | 5.67 | 2.80 |
| май | 202 684 | 204 626 | 139 876 | 64 750 | 23 236.808 | 8.81 | 6.02 | 2.79 |
| юни | 67 716 | 60 238 | 44 698 | 15 540 | 6 165.113 | 9.77 | 7.25 | 2.52 |
| юли | 189 761 | 191 636 | 138 800 | 52 836 | 18 924.318 | 10.13 | 7.33 | 2.79 |
| август | 110 608 | 102 271 | 74 299 | 27 972 | 10 121.664 | 10.10 | 7.34 | 2.76 |
| септември | 130 281 | 135 021 | 97 725 | 37 296 | 13 386.273 | 10.09 | 7.30 | 2.79 |
| октомври | 100 059 | 131 242 | 81 300 | 49 942 | 17 836.728 | 7.36 | 4.56 | 2.80 |
| ноември | 54 675 | 59 231 | 42 899 | 16 332 | 5 833.145 | 10.15 | 7.35 | 2.80 |
| декември | 91 261 | 104 351 | 75 185 | 29 166 | 10 416.529 | 10.02 | 7.22 | 2.80 |
| Година | 1 794 333 | 1 869 748 | 1 318 468 | 551 280 | 199 520.457 | 9.54 | 6.79 | 2.75 |
| Норма по КР |  | 2 800 000 |  |  | 10.15 | 7.35 | 2.8 |

Операторът е разработил и прилага Инструкциите по Условия № 8.1.5÷8.1.7.

През отчетния период е извършена една проверка за техническото състояние на водопроводната мрежа на 28.09.2011 г.. Не са констатирани течове или други нарушения по водопровода. Извършената проверка е документирана съгласно Инструкцията – с протокол в Дневника за периодична проверка и поддръжка на състоянието на водопроводната мрежа.

По Условия 8.1.6 и 8.1.7  се упражнява ежечасно контрол от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за изпълнение на условията на разрешителното, при работа на съответното технологично оборудване. Отговорните лица документират резултатите в месечни отчети. Лицата, изпълняващи условията на разрешителното документират резултатите от извършените прегледи в сменните журнали, а констатираните дефекти по съоръженията се отразяват в журнала за дефектите на съответния отговорник на производствено-експлоатационна група /ОПЕГ/. През периода са извършени 13 986 проверки на съоръженията от ЦОС, сгуропепелоизвоза и технологичното оборудване в Котлотурбинен цех от персонала, изпълняващ условията на разрешителното, 252 проверки от персонала, отговорен за изпълнение на условията по турбинно и 258 по котелно оборудване. Констатираните 6 несъответствия по ЦОС и 66 броя по останалото технологично оборудване са отстранени в регламентираните срокове.

Резултатите от измерванията и изчисленията, на употребената от дружеството вода, се документират и съхраняват съгласно изискванията на Условие 8.1.9 на разрешителното. През периода, изразходваното годишно количество вода за горивната инсталация не надвишава разрешеното. Спазен е годишния и месечен разход на вода за единица продукция.

    - Използване на енергия

Измерването на количеството използвана електроенергия се извършва по измервателните устройства, отбелязани на “Схема на измерване на електроенергията – Блок 120 MW” и “Схема на измерване на електроенергията за собствени нужди”, приложени към Заявлението за издаване на комплексно разрешително.

Операторът прилага инструкции за експлоатация и поддръжка на топлообменните и електропреобразувателни части на технологичното оборудване, съгласно изискванията на Условие 8.2.1.3. Спазват се и писмените инструкции за извършване на проверки на    техническото състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. При работа на съответното технологично оборудване е извършван ежечасен контрол от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и ежедневен контрол от лицата, отговорни за изпълнение на условията на разрешителното. Извършените проверки са документирани от отговорните за изпълнение на условията на разрешителното лица в месечни отчети. В дневника за дефектите са описани всички констатирани несъответствия, сроковете за отстраняване и датата на отстраняването им.

Прилага се Инструкцията за измерване и документиране на изразходваните количества електроенергия, както и Инструкцията за оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия с количествата определени по Условие 8.2.1.1. През отчетния период не е констатирано несъответствие на консумираната енергия.

Производството и разхода на електрическа енергия по месеци през 2011 година общо за площадката и само за горивната инсталация са показани в следващата таблица. Посочен е и месечния разход на ел. енергия за единица произведен продукт – общо за площадката и за инсталацията по Условие №2, съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1  от Комплексното разрешително.

Таблица 3.2.1

| Използвана ЕЕ - по усл.8.2.1 от КР № 41/2007г. |
| --- |
| за 2011 год. |
| месец | Производство | ЕЕ-СН -ТЕЦ | ЕЕ-СН -ТЕЦ | Котел ОР-380 |
|  |  |  |  | СН | Мвтч/Мвтч |
|  | Мвтч | Мвтч | % | Мвтч |  |
| януари | 23 991.030 | 2 861.600 | 11.928 | 948.623 | 0.040 |
| февруари | 14 289.373 | 1 907.774 | 13.351 | 578.176 | 0.040 |
| март | 26 995.079 | 3 200.116 | 11.854 | 1113.929 | 0.041 |
| април | 28 324.397 | 3 045.504 | 10.752 | 1192.134 | 0.042 |
| май | 23 236.808 | 2 535.560 | 10.912 | 874.805 | 0.038 |
| юни | 6 165.113 | 860.082 | 13.951 | 235.378 | 0.038 |
| юли | 18 924.318 | 2 133.585 | 11.274 | 758.393 | 0.040 |
| август | 10 121.664 | 1 292.858 | 12.773 | 393.690 | 0.039 |
| септември | 13 386.273 | 1 610.997 | 12.035 | 485.368 | 0.036 |
| октомври | 17 836.728 | 2 138.517 | 11.989 | 771.391 | 0.043 |
| ноември | 5 833.145 | 1 063.275 | 18.228 | 260.198 | 0.045 |
| декември | 10 416.529 | 1 652.533 | 15.865 | 427.955 | 0.041 |
| Година | 199 520.457 | 24 302.401 | 12.180 | 8040.040 | 0.040 |
| Норма по КР |  |  |  | 0.045 |

Годишната консумация на енергия за единица продукт от горивната инсталация за 2011 г. съответства на заложената в Условие 8.2.1.1 норма и е:

Таблица 3.2

| Консумирана електроенергия | Консумирана електроенергия за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | съгласно КР | реализирано |  |
| MWh | MWh/MWh | MWh/MWh |  |
| 8040.040 | 0,045 | 0.040 | Да |

    - Използване на суровини, спомагателни материали и горива

За производството на електроенергия не се използват суровини, освен горивата и водата, които се докладват отделно. По тази причина Таблица 3.3.1 от Образеца на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, не е попълнена.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт1), съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | Да/не |

През 2011 година не е допуснато превишение на разрешените с Условие 8.3.1.2. годишни количества спомагателни материали. Спазена е и годишната норма за разход на спомагателни материали за единица продукт /1MWh/, видно от следващата таблица:

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишно коли-чество съгласно КР, t/y | Количество за единица про-дукт съгласно КР, t/MWh | Употребено годишно количество t/y | Разход за единица продукт t/MWh | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Натриева основа-течна 46% | 145 | От 0,00014 до 0,00035 | 36,058 | 0,00022 | Да |
| Сярна кисели-на-техническа 96% | 300 | От 0,00035 До 0,00065 | 83,250 | 0,00042 | Да |
| Хидразин | 0,2 | От 0.0003х10-3 до 0.0008х10-3 | 0,12 | 0,0005х 10-3 | Да |
| Йонообменни смоли | 3 | 6х10-6 | 0,0 | 0 | Да |
| Машинно масло | 3,7 | От 0,0000056 до 0,0000059 | 0,838 | 0.0000042 | Да |
| Трансформа-торно масло | 14,5 | От 0,000016 до 0,000023 | 0 | 0.0 | Да |
| Хидравлично масло | 57 | от 0,000043 до 0,000091 | 7,541 | 0.000042 | Да |
| Водород | 0,622 | 9,8х10-7 | 0,137 | 7,12х10-7 | Да |

Прилагат се писмените инструкции, осигуряващи измерването и документирането на използваните количества спомагателни материали. Резултатите се документират и съхраняват от отговорните за изпълнение на тези условия лица. През отчетния период не е допуснато несъответствие на спомагателните материали.

При работа на Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, през 2011 година  не са превишени количествата въглища, посочени в условията на КР.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 3.3.2.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Използване на горива по усл.8.3.1.1 от КР №41/2007 |
| за 2011 год. |
| месец | Произведена продукция | Разход горива за инсталацията |
|  | от котел ОР-380 | от ПКМ 12 | ОБЩО | Въглища | Мазут | Природен газ |
|  | Мвтч | Мвтч | Мвтч | тона | т/Мвтч | тона | т/Мвтч | х.н.куб.м | н.куб.м/Мвтч |
| януари | 23 991.030 | 0 | 23 991.030 | 31 924.180 | 1.33 | 0 | 0 | 272 | 11.3 |
| февруари | 14 289.373 | 0 | 14 289.373 | 18 811.240 | 1.32 | 0 | 0 | 155 | 10.8 |
| март | 26 995.079 | 0 | 26 995.079 | 35 801.200 | 1.33 | 0 | 0 | 287 | 10.6 |
| април | 28 324.397 | 0 | 28 324.397 | 46 057.720 | 1.63 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| май | 23 236.808 | 0 | 23 236.808 | 38 424.040 | 1.65 | 0 | 0 | 65 | 2.8 |
| юни | 6 165.113 | 0 | 6 165.113 | 8 373.060 | 1.36 | 0 | 0 | 71 | 11.5 |
| юли | 18 924.318 | 0 | 18 924.318 | 25 665.580 | 1.36 | 0 | 0 | 65 | 3.4 |
| август | 10 121.664 | 0 | 10 121.664 | 14 347.500 | 1.42 | 0 | 0 | 10 | 1.0 |
| септември | 13 386.273 | 0 | 13 386.273 | 18 128.520 | 1.35 | 0 | 0 | 73 | 5.5 |
| октомври | 17 836.728 | 0 | 17 836.728 | 24 307.280 | 1.36 | 0 | 0 | 6 | 0.3 |
| ноември | 5 833.145 | 0 | 5 833.145 | 8 577.580 | 1.47 | 0 | 0 | 75 | 12.9 |
| декември | 10 416.529 | 0 | 10 416.529 | 15 998.200 | 1.54 | 0 | 0 | 75 | 7.2 |
| Година | 199 520.457 | 0 | 199 520.457 | 286 416.100 | 1.43 | 0 | 0 | 1155 | 6.5 |
| Норма по КР№41/2007г |  |  | 1 190 000 | 1.89 | 204 | 0.0064 | 1 750 | 1.3-4.6 |

Спазена е стойността за годишният разход на природен газ през 2011 година лимитирана  с КР №41/2007 г. Годишната разходна норма за единица продукция  превишава ограниченията на условие 8.3.1.1. Причина за това са непостоянния режим на работа на централата. Природният газ се използва за разпалващо гориво и поради това честите пускове и спирания и относително краткия период на работа на инсталацията водят до повишаване на дяла му.  Допуснато е несъответствие в разхода на природен газ за производство на 1 MWh.  продукция през месеците Януари, Февруари, Март, Юни, Септември, Ноември и Декември. Причините за несъответствието са изяснени, съгласно изискванията на Условие 8.3.2.2 и са описани в протоколи, съхранявани на територията на дружеството.

През изтеклия период не е получавано и не е ползвано котелно гориво. Качеството на съхраняваното през периода гориво, отговаря на изискванията на Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията и начина за техния контрол, за което има представено свидетелство и декларация от доставчика.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишно количество съгласно КР, t/y (Nm3/y) | Количество за единица продукт съгласно КР, t/MWh (Nm3/ MWh) | Употребено годишно количество, t/y (Nm3/y) | Количество за единица продукт, t/MWh (Nm3/ MWh) | Съот-ветс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Въглища | 1 190 000 | 1.67÷1.89 | 286 416,100 | 1,43 | Да |
| Природен газ | 1 750 000 | 1,3÷4,6. | 1 155 000 | 6,5 | Да/Не |
| Котелно гориво | 204 | 0,0009÷0,0064 | 0 | 0 | Да |

    - Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Химичните вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват опаковани, етикетирани и снабдени с информационни листове на безопасност съгласно изискванията на Наредба за реда и начина за класифициране, опаковане и етикетиране на съществуващи и нови химични вещества, препарати и продукти. Копия от информационните листове за безопасност се съхраняват в цех “Химичен”, съгласно изискванията но Условие 8.3.4.1.1, а съхранението на веществата е съобразено с поставените в информационните листове изисквания.

Съхраняването на въглища се осъществява в съответствие с изискванията на Условие 8.3.4.2 - в подземни бетонни бункери на покритото разтоварище и на открита площадка, посочени в Генплана на складови стопанства. Въглищните фигури са трамбовани, площадката е снабдена с отводнителна система, водите от площадката се отвеждат до локално пречиствателно съоръжение-утаителна шахта, устройствата и съоръженията за обработка и транспортиране на прахообразуващи материали са затворени.

На покрито разтоварище, което е постоянното място за разтоварване на вагони, са инсталирани засмукващи и обезпрашаващи съоръжения, съгласно изискванията на Условие 8.3.4.5.

От влизане в сила на КР №41/2007, хидразинът се съхранява в оригиналната си опаковка /пластмасови бидони/ с ненарушена цялост в съответствие с условията на КР и изискванията на  информационния лист за безопасност.

Останалите реагенти - сярна киселина, натриева основа и нефтопродукти – мазут, хидравлично, трансформаторно и машинно масло, се съхраняват единствено в резервоарите, посочени в КР. Резервоарите са снабдени с обваловка, с посочения обем и резистентна на действието на съхраняваните материали. Течностите от обваловката на резервоарите за реагенти се отвеждат единствено в неутрализационна яма с капацитет 170 куб.м., от обваловките на резервоарите за масла - в маслоуловителната шахта, а от обваловката на резервоарите за мазут - в канализацията единствено след преминаване през сепарираща шахта. Зареждането с химикали става в обема на обваловката.

Операторът прилага писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, описани в  условия  8.3.4.7, 8.3.4.9, 8.3.4.11. и 8.3.4.12, включващи проверка на целостта и здравината на резервоарите и обваловките, действия за откриване и отстраняване на течове от резервоарите и обваловките, установяване на причините за регистрираните нарушения и предприемане на корективни действия.

Изпълняват се заложените в инструкциите за периодична проверка на съответствието срокове, съобразени с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяват се причините за несъответствие и се предприемат коригиращи действия. През отчетния период са извършени 3 339 броя проверки за състоянието на резервоарите и обваловките им от персонала, изпълняващ условията на разрешителното и 559 броя проверки от персонала, отговорен за изпълнение на условията. Констатирани са  и са  документирани 3  несъответствия и са предприети незабавни мерки за отстраняването му. Несъответствията са отразени в дневника с дефекти.

През 2011 г. са извършени 694 проверки от експлоатационния персонал по състоянието на тръбопроводи, помпи и арматура за течни химикали. Констатирани са и са отстранени 3 несъответствия по помпи, тръбопроводи и арматура. Отговорното за изпълнение на условията лице е извършило 49 броя проверки на същото оборудване.

Персоналът, изпълняващ условията по обслужване и експлоатация на тръбопроводи, помпи и арматура за нефтопродукти е извършил 13 986 проверки. Констатирани са и са отстранени 16 броя несъответствия по тръбопроводи, помпи и арматура. Отговорните за изпълнение на условията лица са извършили 510 проверки на същото оборудване.

Резултатите от извършените проверки на съответствието на складовете, площадките за съхранение, резервоарните стопанства, тръбопроводи, помпи и арматура за нефтопродукти и течни химикали с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите корективни действия се документират в оперативните дневници и/или в дневника за дефектите от лицата, изпълняващи условията на разрешителното. Отговорните за изпълнение на условията лица, изготвят месечни отчети за резултатите от проверките и предприетите коригиращи действия при необходимост.

Дружеството не доставя и не използва азбестосъдържащи материали.

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

  - Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTP

През 2011 година се отчита значително намаление на емисиите, включени в PRTP в сравнение с предходните години. Това се дължи както на сравнително намалената използваемост на Инсталацията през отчетния период, така и на прецизиране на измервания от мониторинга отпадъчен газов поток /обемът на газовете е приведен към 6% кислород./.  В резултат и емитираните вещества за единица продукт през отчетния период са снижени. В таблица 1 е отчетена стойност за въглероден оксид,  на база измерените от СНИ общ обем на димни газове и от РЛ на ИАОС – Хасково емисия на СО, при периодичното мерене на отпадъчните газове от Инсталацията.

Годишните емисии на NOx, SO2  и прах, изпускани от котел ОР-380в, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

В Таблица 2 са показани емитираните в атмосферния въздух вредни вещества. Определеният с КР обем на мониторинг, не включва измерване на СО2. Концентрациите на SO2, NOx и общ прах са по данни от мониторинга. Снижение бележат концентрациите на SO2. Емисията на SO2 се определя от качествения състав на използваното твърдо гориво, тъй като няма монтирано пречиствателно съоръжение за този замърсител. И по трите контролирани показатели са спазени нормите на КР.

През 2011 г. е намалена и праховата концентрация. В основната си част измерените единични наднормени стойности, се дължат на влошената работа на ел. филтъра след ремонт при който се извършва измиване на улавящите повърхности, както и на високото пепелно съдържание на използваното гориво.

Емитираният въглерод в отпадъчните води е определен на база измерената от акредитирана лаборатория концентрация в производствените и дренажни води и измерената ХПК/3 за битови отпадъчни води. Масовият обем е под определената гранична стойност за показателя, поради което цялата стойност е нанесена в скоби.

За показателите, които превишават пределните количества за изпускане по ЕРЕВВ и PRTR, в Таблица №1 е нанесена стойността на превишението.

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Централата прилага технологична инструкция за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения,  включваща: списък на технологичните параметри; стойности на технологичните параметри при оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение;	честота на мониторинг; оборудване за мониторинг, както и резервно оборудване за ел. филтъра.

Електрофилтъра, както и  системата за мониторинг на емисиите, са поддържани в съответствие с инструкцията за експлоатация и поддържане на оптимален работен режим.

Параметрите на ел. филтъра са следени и записвани редовно, в съответствие с изискванията на Условие 9.1.3.1 от КР. Контролираните стойности се записват в оперативния журнал на оператора на главно ел. табло на блочен щит за управление, а обобщени данни за месеца се изготвят и съхраняват от отговорното лице – началник ел. цех. Констатираните несъответствия и предприетите мерки по механичната част на ел.филтъра са включени в дневника за дефектите на цех “Котлотурбинен”.

През отчетната година са извършени 2 586 проверки на работата на пречиствателното съоръжение от персонала, изпълняващ условията на разрешителното, при които са констатирани 4 несъответствия. Всички констатирани несъответствия са отстранени след първото спиране на съоръжението в авариен ремонт. Необходимият резерв от части се поддържа редовно.

През отчетния период се наблюдава намаляне на отпадъчния газов поток с около 0,15%. Всички  средноденонощни стойности на дебит на технологични газове от точковия източник, са по-ниски от посочените в Условие 9.2.2. стойности.

През 2011 г. е извършено едно контролно измерване на емисиите от РИОСВ – гр. Хасково. Няма нарушени емисионни показатели, както и технологични параметри. Емисиите от контролното измерване по всички контролирани показатели съответстват на отчетените по СНИ.

Дружеството не разполага и не експлоатира други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в КР №41/2007 г.

Емисиите на вредни вещества от инсталациите по условие 2 от КР се изпускат в атмосферния въздух организирано. Източници на неорганизирани емисии на производствената площадка на централата са въглищните фигури при възможните самозапалвания и прахогазовия тракт, при поява на неплътности. Операторът прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им. Тази дейност се упражнява от изпълнителския персонал и се контролира от ръководството на цехове “Въглеподаване” и “Котлотурбинен”. През 2011 година са извършени 2 208 проверки на прахогазовия тракт от лицата, изпълняващи условията на разрешителното и 258 проверки от лицата, отговарящи за изпълнение на условията. Констатирани са и са отстранени 7 несъответствия по състоянието на този вид оборудване. При извършваните ежесменни проверки на въглищните фигури от експлоатационния и 12 проверки от ръководния персонал, няма констатирано самозапалване на въглищни фигури.

Използваната технология не изисква и на площадката не се ползват интензивно миришещи вещества източници на миризми, както и летливи органични съединения по смисъла на Наредба 7/2003 г. Няма получени оплаквания за миризми.

Дружеството е предприело мерки за ограничаване на масовия поток от серен диоксид за всички предписани от Компетентният орган случаи. През отчетния период са получавани редовно данните от АИС – Раковски в реално време, като за целта са отстранявани незабавно всички възникнали проблеми по връзката със системата. Със своевременните действия на представителите на Компетентният орган – РИОСВ гр. Хасково, всички категорично установени случаи по Условие 9.5.2.3 бяха  потвърдени и през отчетния период са изпълнени изискванията но Условие 9.5.2. от КР 41/2007 г.

ТЕЦ “Марица 3” извършва собствени непрекъснати измервания, съгласно изискванията на Глава 6 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници и Инструкция № 1 от 03.07.2003 г. за изискванията към процедурите за регистриране, обработка, съхранение, представяне и оценка на резултатите от собствените непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. В съответствие с изискванията на чл.3, ал.3 от Наредбата, системата за непрекъснати измервания е калибрирана от акредитирана лаборатория – ”Пехливанов инженеринг” ООД, гр. София на 24.11.2010 г.

Обобщена информация за резултатите от мониторинга са представени като част от ГДОС – Приложение 1.

И през 2011 г. котли ПКМ-12 не са работили, поради което не са извършени и собствените периодични измервания за тези източници. Извършено е периодичното измерване на стойностите на СО в димните газове на парогенератор ОР-380в, съгласно Условие 9.6.1.3. от КР.

Годишните емисии на NOx, SO2  и прах, изпускани от котел ОР-380в, се определят, като се сумират техните маси, измерени за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове.

Резултатите от мониторинга се документират и съхраняват за всяка календарна година отделно и се предоставят при поискване от компетентния орган. Съхранява се и информацията за: всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества; резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии; оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми (вкл. степента и времевия период на превишаването им), установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Не се извършват дейности по събиране и съхраняване, рециклиране, регенериране и разграждане на вещества, които нарушават озоновия слой в съответствие с чл.3 от Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой, както и производството, вносът, износът, пускането на пазара и използването на вещества, по Приложение 1 от Постановление № 254/30.12.1999г. Дружеството използва 1 бр. елегазов прекъсвач със серен хексафлуорид / SF6 /. В изпълнение на чл. 37 от НАРЕДБА за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове, приета с ПМС № 336 от 23.12.2008 г., обн., ДВ, бр. 3 от 13.01.2009 г., е изготвен и предоставен на компетентния орган отчет за 2011 год., съгласно Приложение №7 от същата Наредба.

  - Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

ТЕЦ “Марица 3” АД извършва мониторинг на функционирането на всички пречиствателни съоръжения към Горивна инсталация с номинална топлинна мощност над 50 MW, в съответствие с технологичните инструкции и с изискванията на КР. Експлоатационният персонал разполага с технологична инструкция за експлоатация на всяко едно от пречиствателните съоръжения , посочени в условие 10.1.1.1. Инструкцията  включва списък на технологичните параметри, включително резервното оборудване,  редовното техническо поддържане на съоръженията, осигуряващо оптималната им  работа, действия при аварийни ситуации.

Прилага се и инструкцията за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа  на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Чрез колектор №1 се заустват в р. Марица-трета категория, като част от смесен поток производствени, битово-фекални и дъждовни води и съвместно с отпадъчните битово-фекални води от “Неохим” АД, площадка А, единствено в посочената в КР точка на заустване. Няма промяна в координатите на пробоотборните точки, но поради промени в технологичната схема в Колектор №1 не постъпват води от дренаж на кондензно стопанство. По тази причина  пробоотборна точка 3 е суха и в емисионния контрол – Таблица 3, няма данни от измерване.

Честотата и обема на мониторинга,  количеството и качеството на заустваните битови отпадъчни води през 2011 г., съответстват на поставените в КР изисквания. Oтклонение има само при честотата на мониторинга на отпадъчните води в Колектор 3. През второто тримесечие не беше отбрана проба за анализ. Причината за това е, че поради нередовната работа на горивната инсталация и сухото време не бяха открити води в точката на заустване през този период.

Отпадъчните води в колектори №2 и №3, като част от смесен поток производствени, охлаждащи и дъждовни води се заустват също  в р. Марица -трета категория, в посочените в КР точки. Няма промяна на точките на пробовземане, на източниците на отпадъчни води и на пречиствателните съоръжения, посочените в КР.

През 2011 година беше в експлоатация изградената през 2009 година инсталация за събиране и връщане в оборотния сгуропепелоизвозен цикъл на част от отпадъчните дренажни води. Но отчетените в Колектор 3 отпадъчни води са изчислени на база отработените часове, без да са отчетени върнатите количества в оборотния цикъл.

Прилагайки ведомствената Инструкция за изчисляване на количествата заустени води на база измерените постъпващи водни потоци, количеството на охлаждащите отпадъчни води е също под лимита, определен с КР. Спазени са и останалите параметри на емисионния контрол – честота на контрола и индивидуални емисионни ограничения.

В едно от двете  измервания на емисии в т. 2 от Колектор 1 при собствения мониторинг са измерени превишения на показателите БПК5 и ХПК – анализът на причините, довели до несъответствие е документиран с Протокол. През отчетният период няма измерени отклонения на отпадъчните води от Колектор 2. Отклонения от нормата са измерени в заустваните в Колектор 3 отпадъчни дренажни води по показател рН. Съставени са протоколи за несъответствие.

Резултатите от собствения мониторинг бяха потвърдени и от контролните измервания на РИОСВ – гр.Хасково и за несъответствията, на дружеството беше наложена санкция.

Спазени са всички изисквания към собствения мониторинг. Измерванията се извършват от акредитирана лаборатория – РЛ на ИАОС гр. Хасково по препоръчаните методи и процедури.

Водите от продувката на циркулационната охладителна система, отпадъчните води от ВПИ след неутрализационна шахта и дъждовните води от въглищно стопанство и от миене на производствените помещения в цех “Въглеподаване” след утаяване, се отвеждат единствено в затворената оборотна система на сгуропепелоизвоза.

Дружеството има изготвен авариен план. През отчетната година не са възниквали аварийни ситуации, по смисъла на Условие 10.1.3.2, изискващи уведомяване на РИОСВ и Басейнова дирекция. Съгласно Условие 3 от РВ№300125 от 09.08.2007 г. е необходим ежегоден химичен анализ на водата във водоизточника, за доказване на действителната му категория. Дружеството упражнява системен  собствен контрол на качеството на постъпващата от р. Марица вода.

Прилага се инструкцията за измерване на количествата зауствани отпадъчни води при работа на инсталацията, както и инструкцията за оценка на резултатите от собствения мониторинг за съответствие с индивидуалните емисионни ограничения, установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия.

Преките годишни емисии на  замърсителите в отпадъчните производствени води -  общ органичен въглерод и желязо, характерни за категорията промишлена дейност, изразени като килограма за година са:

Общ органичен въглерод – 6 348 кг/годишно

Желязо                                –  92 кг/годишно

Отчетеният годишен масов обем от общ органичен въглерод и желязо е изчислен на база измерените от акредитирана лаборатория концентрации и измерения за Колектор №1 и изчислените за Колектори №2 и №3 обем на отпадъчни водни потоци.

Таксата за разрешено ползване на воден обект по реда на Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект е внесена.

Извършените проверки на пречиствателните съоръжения, стойността на контролираните параметри,  установените несъответствия и действията за отстраняването им от изпълнителския персонал са отразени в оперативните дневници и дневниците за дефекти на цехове “Химичен” и “Котлотурбинен”. В цех “Въглеподаване” са съставени протоколи. Извършените проверки от отговорните лица са документирани в месечните отчети за 2011 година:

| № | Пречиствателно съоръжение | Брой проверки | Брой несъответствия | Брой коригиращи действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утаителен басейн | 24 | 12 | 12 |
| 2 | Неутрализационна яма | 12 | 0 | 0 |
| 3 | Сепарираща шахта | 57 | 0 | 0 |

Резултатите от контрола на канализацията са отразени в “Дневник за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа”. Извършени са две планови проверки – на пролет и есен, съгласно инструкцията. При плановата проверка, извършена на 11.05.2011 г. е констатирано повишено ниво на отпадъчната вода на шахта РШ 33 в следствие на нарушена проходимост. На 12.05.2011 г . несъотвтствието беше отстранено. За констатираното и отстранено несъответствие е съставен протокол. При извършване на втората планова проверка на 06.10.2011 г. е констатирано добро състояние на канализацията.

  - Управление на отпадъците

От разрешените за генериране 14 вида отпадъци, бяха образувани 7 вида, двата от които се образуват пряко от производствения процес – сгурия и пепел.

През отчетния период е спазена годишната норма за единица продукт и годишното количество на тези два вида отпадък. В рамките на отчетната година няма констатирани несъответствия.

Операторът събира на площадката единствено отпадъците, посочени в Условие 11.1. при спазване изискванията на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г. Не се приемат отпадъци от външни фирми. Всички отпадъци се събират и временно съхраняват разделно. Единствено сгурията и пепелта се депонират съвместно.

Образуваните през периода опасни отпадъци са събрани и съхранени по реда, регламентиран с нормативната уредба и условията в КР относно този вид отпадъци.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

Временно се съхраняват единствено отпадъците, посочени в Условие 11.3.2. на определените с КР места, при спазване изискванията на Приложение 2 на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия. Оценката се извършва ежемесечно, от отговорните за управление на отпадъците лица.  През периода са извършени 60 проверки за състоянието на складовите площадки за временно съхранение на отпадъците.

През 2011 г. са генерирани  два вида строителни, отпадъци от желязо и стомана, отпадъци от цветни метали, а също така и живакосъдържащи лампи. Генерираните количества отпадъци съответстват на разрешените с КР №41/2007 г.

Образуваните отпадъци от желязо и стомана са предадени за оползотворяване на две фирми с договор. Фирмите притежават лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали. Транспортът на отпадъка е осъществен от същите фирми.

Излезлите от употреба живакосъдържащи лампи са предадени  на “Бал Бок –Инженеринг” – София на основата на сключен договор.

Генерираните през периода 30,5 м3 строителни отпадъци /тухли и бетон/ са оползотворени за подравняване на терена и пътищата към сгуроотвалите на дружеството.

Във връзка с проучването от ръководството на дружеството на възможността да се предават за оползотворяване отпадъците, които се обезвреждат чрез депониране, през отчетния период бе отправено запитване до “АБ” АД, "Бентонит" АД, “ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ Холдинг” АД, “ИНЕРМАТ” АД, "Строймаш" ЕООД и "Трейс Груп Холд" АД, което остана без отговор. Към отпадъците прояви интерес фирма „Маги- 03” ЕООД, която закупи 972,020 т от отпадък с код 10 01 02  увлечена пепел от изгаряне на въглища. Фирмата притежава необходимото разрешително по чл.37 ЗУО и предаването се извърши на базата на сключен договор.

От 15.11.2008 г. депата имат влязло в сила КР и информацията, свързана с контрола и управлението на депата се докладва с отделен ГДОС.

Системно се осъществява измерване и изчисляване на  количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на месечно количество образуван отпадък; месечно производство; месечно количество образуван отпадък за единица продукт (за сгурия и пепел); годишно количество; годишно количество за единица продукт (за сгурия и пепел), както и количествата временно съхранявани и предавани на външни фирми отпадъци.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба №9/28.09.2004г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците. Заведените отчетни книги се попълват редовно. Резултатите са докладвани в Таблици 4 и 5.

  - Шум

Съгласно КР №41/2007 г. измерванията на показателите на шума са с период от 2 години.

Нанесените в Таблица 6 данни са от измерването, извършено на 15.09.2010 година, от РЛ на ИАОС гр. Хасково. През отчетната година няма промяна в технологията или съоръженията, която да води до промяна на звуковата мощност.

Няма оплаквания на живущи  около площадката.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Не се отвеждат пряко или непряко вредни и опасни вещества в почвите и подземните води. В отчетените в т.3.3.4 от настоящия ГДОС периодични проверки са включени и тези от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито.

Дружеството разполага с достатъчно количество подходящи сорбиращи материали за почистване в случай на разливи на определени за целта места. През отчетния период не са констатирани разливи от нефтопродукти или химични вещества от съоръжения и тръбопроводи, монтирани на открито. Откритите течове са в обваловани зони или закрити помещения и пропуските са отстранени в рамките на работната смяна и съгласно инструкцията за отстраняване на разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Товаро- разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове, се извършват на определените за това места, осигурени против разливи и течове.

Собственият мониторинг на подземни води се извършва на места, в срокове, по методи за анализ и по показатели, определени в КР. Анализите се извършват от акредитирана лаборатория - РЛ на ИАОС, гр. Хасково.

За отчетния период е констатирано превишение по показателя желязо в пиезометър 1 и 2 на подземните води в района на централата. За установените несъответствия е изготвен протокол, съгласно инструкцията по Условие 13.7.1.4.

Съгласно КР41/2007 г., честотата на мониторинга на почви е 3 години. През 2006 г. са извършени и докладвани резултатите от измерванията, които са приети за базови. Анализ на почвите в района на площадката е извършван през 2009 година, поради което през отчетния период няма измервания на показателите. Постоянните пунктове за мониторинг - Пп1, Пп2 и Пп3 са означени с табели, с посочените в Заявлението за КР координати. Наблюдават се показателите, записани в КР, с определената честота и по препоръчаните методи за анализ. Анализите се извършват от РЛ на ИАОС, гр. Хасково.

Отговорните по условията на разрешителното лица водят и съхраняват Дневник за установяване на разливи от вредни и опасни вещества.

През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации, които биха могли да предизвикат замърсяване на подземните води или почвите.

- Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР /ИППСУКР/

Мероприятията по изпълнение на Инвестиционната програма са изпълнени в предходния отчетен период.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Операторът не предвижда прекратяване на работата на Инсталацията.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

  - Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, водещи до нарушаване параметрите на околната среда или човешкото здраве. Описаните в Таблица 9 инциденти са свързани с надвишаване на емисиионни норми по компоненти на околната среда.

  - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

В дружеството няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията за отчетната 2011 година.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS № | Замърсител | Пределни количества за изпускане (колона 1) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздуха (колона 1а) kg/година | във водата (колона 1б) kg/година | в почвата (колона 1в) kg/година |
| 2 | 630-08-0 | Въглероден оксид (CO) | (41 850) M | — | — |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) | 234 499 000 М | — | — |
| 8 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 273 759 M | — | — |
| 11 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | 11 788 656 M | — | — |
| 76 |  | Общо органичен въглерод (TOC) (като общо C или COD/3) | — | (6 348) М | — |
| 22 | 7440-66-6 | Никел и съединенията му (изразени като Ni) | 54 М | — | — |
| Годишното количество емитиран общ прах за 2011г. е 45 952 кг. Годишното количество емитиран въглероден оксид (CO) е определено на база измерените от СНИ общ обем на димните газове и от РЛ на ИАОС – Хасково емисия на СО при контролно измерване на отпадъчните газове от Инсталацията. |

# Таблица 2. Емисии  в атмосферния  въздух

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Въглероден диоксид | mg/Nm3 | - | - | - | Не се изисква | Няма НДЕ |
| Серни оксиди | mg/Nm3 | 12 000 | 9 690 | - | непрекъснат | 100 |
| Азотни оксиди | mg/Nm3 | 600 | 225 | - | непрекъснат | 100 |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 37,7 | - | непрекъснат | 100 |
| Въглероден оксид | mg/Nm3 | 250 | - | 34,4 | 1път на 2 години | 100 |

Изчислената концентрация на въглероден диоксид, съобразно измерения годишен обем на димните газове от СНИ и изчисленото количество СО2 на база изразходваното гориво през 2011 г. е 192 755 mg/Nm3 сух газ, приведен към 6% О2.

Емисиите от прах, серни и азотни оксиди са определени по отчетените от СНИ данни за 2011 година.

Емисията от СО е измерена от акредитирана лаборатория на ИАОС – гр. Хасково през 2011 г. при контролно мерене. Периодичният мониторинг се упражнява 1 път на 2 години. През 2010 г. е извършен и докладван.

# Таблица 3.1.1. Емисии в отпадъчни води  (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация – Колектор1, пробоотборна точка 1

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 739 31 269 820 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,73±0,02 8,5±0,02 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 11±0,8 13±0,9 |  | Да Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 1,9±0,2 11,5±2,6 |  | Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | <10* 45,4±2,3 |  | Да Да |
| Други | - | - | - | - | - |

# Таблица 3.1.2. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни)  във водни обекти / канализация - Колектор1, пробоотборна точка 2

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 739 31 269 820 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,1±0,02 7,83±0,02 | 2 пъти годишно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 25±2 8,0±0,6 |  | Да Да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 34,1±6,5 14,5±3,3 |  | Не Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 203±6 102±4 |  | Не Да |
| Други |  |  | - | - | - |

# Таблица 3.1.3. Емисии в отпадъчни (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация -  Колектор1, пробоотборна точка 4

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 739 31 269 820 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,82±0,02 8,4±0,02 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 10±0,7 8,0±0,6 |  | Да да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 2,3±0,3 7,4±0,8 |  | Да Да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 16±1 40±2 |  | Да да |
| Други |  |  |  |  |  |

# Таблица 3.1.4. Емисии в отпадъчни води (битовофекални и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор1, пробоотборна точка 5

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | Няма | - | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпа-дъчните води в Колектор1 | m3/ден m3/час m3/год. | 1 082 75 395 000 | 739 31 269 820 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,41±0,02 8/,4±0,02 | 2 пъти годишно | Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 60 | 6,0±0,4 25±2 |  | Да да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 1,9±0,2 3,1±0,3 |  | да да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | <10* 16±1 |  | Да да |
| Други |  |  |  | - | - |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 3.2. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, и дъждовни) във водни обекти / канализация Колектор 2, пробоотборна точка 6

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | - | 4,8±0,2 | Не е предвиден | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 1 556 150 568 000 | 768 132,96 280 502 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 7,5±0,04 7,86±0,02 7,8±0,02 8,3±0,02 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 27,00±0,84 5±0,3 <5,9* 12±0,8 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| БПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| ХПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| Други- желязо | mg/dm3 | 1,0 | 0,2314±0,032 0,16±0,02 0,08±0,01 0,8±0,1 | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |
| нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 0,50±0,06 0,30±0,04 <2* <2* | 4 пъти годишно | Да Да Да Да |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 3.3. Емисии в отпадъчни води (производствени) във водни обекти Колектор3, пробоотборна точка 7

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общ органичен въглерод | mg/dm3 | - | 2,1±0,4 | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | 657 90 240 000 | 332 57,4 121 175 |  | Да Да Да |
| pH |  | 6,0÷9,0 | 9,23±05 - 10,2±0,03 8,9±0,03 | 4 пъти годишно | Не Не Не Да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 12,00±0,37 - <5,9* 12±0,8 | 4 пъти годишно | Да Не Да Да |
| БПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| ХПК | mg/dm3 | - | - | - | - |
| Други- желязо | mg/dm3 | 1,0 | <0,03* - <0,01* 0,07±0,01 | 4 пъти годишно | Да Не Да Да |
| Нефтопро-дукти | mg/dm3 | 10 | 0,20±0,02 - <2* <2* | 4 пъти годишно | Да Не Да Да |

# * - граница на определение на метода

# Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Тип отпадък | код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспортиране – собствен транспорт/ външна фирма, | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР | Реално измерени | Количества определени с КР | Реално измерени |  |  |  |
| - | - | t/у | t/у | t/MWh | t/MWh | t | t | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли(с rключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | 1150 | 2 846 | 0,00182 | 0,0144 | 0 | - | Да/да |
| Увлечена/летяща пепел от изга-ряне на въглища (пепел от електрофилтрите | 10 01 02 | 83 200 | 25 617 | 0,133 | 0,129 | 0 | - | Да/да |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 40m3 |  | - | - | 0 | - | Да |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 10 01 | 5 000 1/10у | - | - | - | 0 | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 150 | 82,010 | - | - | 0 - №52 | 70,91 ”Перламет” ООД-София 11,10 “Ивонс метал” ЕООД Д-град | Да |
| Отпадъци от цветни метали | 19 10 02 | 0,5 | 0,004 | - | - | - | 0 | Да |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 8,8 | 0 | - | - | 0,80-№56 | - | Да |
| Нехлорирани моторни, смазоч-ни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 0,7 | 0 | - | - | 0,30- №55 | - | Да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на мине-рална основа | 13 03 07* | 10,5 | 0 | - | - | 0,20- №57 | - | Да |
| Изолационни материали, съдържащи азбест | 17 06 01* | 15 | 0 | - | - | 0 - №51 | - | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0.2 | 0,079 | - | - | 0 - №54 | 0,204 – “Бал Бок инженеринг” | Да |
| Бетон | 17 01 01 | 200 | 33 | - | - | 0 | 33 | Да |
| Тухли | 17 01 02 | 25 | 7 | - | - | 0 | 7 | Да |
| Керемиди, плочки, фаянсови изделия | 170103 | 45 | 0 | - | - | 0 | - | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 350 | 310 | - | - | 0 | “Титан” | Да |

В колона 7 е посочен номера на площадката за временно съхраняване на отпадъка.

# Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли(с изклю-чение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | Не | Да | - | Да |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища (пепел от електрофилтрите) | 10 01 02 | Не | Да | - | Да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Не | Не | ”Перламет ce ” ООД, София “Ивонс метал” ЕООД, Д-град | Да |
| Бетон | 17 01 01 | Да | Не |  | Да |
| Тухли | 17 01 02 | Да | Не |  | Да |

Таблица 6. Шумови емисии – измерване нивата на шума по границите на производствената площадка на ТЕЦ “Марица 3” АД – Протокол №756/15.09.2010 г.

| Място на измерването | Ниво но звуково налягане в dB(A) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| По оградата –т.14 | 47,6±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.15 | 60,5±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.16 | 67,9±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.17 | 62,2±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.18 | 46,4±0,3 | Деня | Да |
| По оградата –т.19 | 45,8±0,3 | деня | Да |

Съгласно Условие 12.1.1, нивата на шума по границите на производствената площадка не трябва да превишава 70 dB(A).

Таблица 6 -1. Еквивалентното ниво на шума Led /dBA/, в избрани точки, разположени по предварително очертан контур, ограждащ основните съоръжения на производствената площадка

Таблица 6-1

| ИТ№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Led, dBA | 55,7 ±0,3 | 52,8 ±0,3 | 56,2 ±0,3 | 60,8 ±0,3 | 64,3 ±0,3 | 69,7 ±0,3 | 68,5 ±0,3 | 67,0 ±0,3 | 69,4 ±0,3 | 68,7 ±0,3 | 67,9 ±0,3 | 64,6 ±0,3 | 60,5 ±0,3 |

Изчисленото ниво на общата звукова мощност, излъчвана от въображаем точков източник, разположен в геометричния център е 115,0±4,6 dBA.

Отчетените данни са от измерване, извършено на 15.09.2010 г.

Съгласно КР №41/2007 г., честотата на оценяване на шумовите показатели е един път на 2 години.

# Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробо-вземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг (g/l | Честота на мони-торинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг, (g/l | Праг на за-мърсяване, (g/l |  |  |  |
| рН | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | - | - | 6,98±0,02 6,88±0,02 7,5±0,02 | 1 година | Да Да Да |
| Мед | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 30 | 100 | <20* <20* <20* | 1 година | Да Да Да |
| Арсен | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 10 | 30 | 6,3±0,2 10,2±0,3 2,7±0,1 | 1 година | Да Да Да |
| Желязо | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 50 | 200 | 523±78 385,5±57,8. 193±29 | 1 година | Не Не Не/Да |
| Олово | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 30 | 200 | <50* <50* <50* | 1 година | Да Да Да |
| Селен | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 0,5 | 5 | 2,9±0,5 <0,5* 0,8±0,1 | 1 година | Не/Да Да Не/Да |
| Кадмий | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 1 | 5 | <5* <5* <5* | 1 година | Да Да Да |
| Нефто-продукти | ПРпв1 ПРпв2 ПРпв3 | 50 | 500 | <200* <200* <200* | 1 година | Да Да Да |

# Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Пробо-вземна точка №, дълб. в cm | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР, mg/kg | Резултати от мониторинг mg/kg | Честота на монито-ринг | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| рН | 1 | 0-10 | 7,66 | 7,32 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 7,40 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 132,99 | 164,60 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 164,24 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 140,77 | 99,90 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 92,15 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 1,07 | 0,73 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0,60 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 0,81 | 0,774 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0,834 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 9,47 | 15,89 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 16,25 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 45 826,9 | 35 344,3 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 34 868,2 |  |  |
| нефтопродукти |  | 0-10 | 4 998,0 | 1 892,19 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 1540,89 |  |  |
| рН | 2 | 0-10 | 7,41 | 8,07 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 8,19 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 137,66 | 390,67 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 177,03 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 410,93 | 97,40 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 79,27 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 1,60 | 1,05 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 1,11 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 1,21 | 0,708 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0,329 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 5,09 | 19,28 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 18,67 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 46 128,1 | 41 776 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 39 053,1 |  |  |
| нефтопродукти |  | 0-10 | 7 498,0 | 315,29 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 314,70 |  |  |
| рН | 3 | 0-10 | 8,55 | 8,06 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 8,11 |  |  |
| Мед |  | 0-10 | 63,07 | 81,29 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 72,30 |  |  |
| Олово |  | 0-10 | 84,45 | 116,37 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 130,24 |  |  |
| Кадмий |  | 0-10 | 0,43 | 0,68 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 0,65 |  |  |
| Селен |  | 0-10 | 0,43 | 0,216 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 0,254 |  |  |
| Арсен |  | 0-10 | 4,76 | 9,91 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 9,17 |  |  |
| Желязо |  | 0-10 | 32 451,2 | 36 460,8 | 1път на 3 години | Не |
|  |  | 10-40 |  | 35 475,7 |  |  |
| нефтопродукти |  | 0-10 | 2 499,0 | 358,71 | 1път на 3 години | Да |
|  |  | 10-40 |  | 499,41 |  |  |

Анализ на почвите в района на площадката е извършван през 2009 година.

# Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.03.2011 г. | рН=9,23 в проба от колектор 3 | Състав на сгуропепелината. | Връщат се част от дренажните води. | Връщане на цялото количество дренажни води. | РИОСВ-Хасково. |
| 25.03.2011г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с налични на склад горива. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 26.03.2011 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с налични на склад горива. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 27.03.2011 г. | Наднормена емисия на серен диоксид | Високо съдържание на сяра в горивото. | Опити за смесване с налични на склад горива. | Изграждане на инсталация за десулфуризация. | РИОСВ-Хасково. |
| 11.05.2011 г. | Наднормена емисия на прах. | Високо пепелно съдържание в горивото. | Опити за смесване с налични на склад горива. | Повишаване ефективността на ЕФ. | РИОСВ-Хасково. |
| 12.05.2011 г. | Наднормена емисия на прах. | Високо пепелно съдържание в горивото. | Опити за смесване с налични на склад горива. | Повишаване ефективността на ЕФ. | РИОСВ-Хасково. |
| 01.08.2011 г. | Наднормена емисия на прах. | нестабилна работа на ел.филтъра до загряването му след пуск | Опити за смесване с налични на склад горива. | Повишаване надеждността на управление. | РИОСВ-Хасково. |
| 27.09.2011 г. | рН=10,2 в проба от колектор 3 | Състав на сгуропепелината. | Връщат се част от дренажните води. | Връщане на цялото количество дренажни води. | РИОСВ-Хасково. |

# Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# В дружеството не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР.