ГОДИШЕН  ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ,

ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 287-Н0/2008 г.

“ПИЛКО” ЕООД -

РАЗГРАД

Разград,  март 2012

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

1. Увод	3

2. Система за управление на околната среда	5

3. Използване на ресурси	8

3.1 Използване на вода	8

3.2 Използване на енергия	10

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива	11

3.4 Измерване и документиране на спомагателни материали и горива	12

3.5 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива	13

4. Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферата	14

4.1. Емисии от точкови източници	14

4.2 Неорганизирани емисии	14

4.3 Интензивно миришещи вещества	14

4.4 Собствен мониторинг	16

4.5 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	17

4.6 Управление на отпадъците	17

4.7 Управление на странични животински продукти	20

5. Шум	20

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	21

6.1 Собствен мониторинг на почвата	22

7. Предотвратяване и действия при аварии	22

8. Преходни и анормални режими на работа	23

9. Прекратяване работата на инсталации или части от тях	23

10. Подписване на годишния доклад	24

# 1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително

“ПИЛКО” ЕООД – ГР. РАЗГРАД

Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Разград, 7200, Индустриална зона, гара Разград

Регистрационен номер на КР

№ 287-Н0/2008 г.

Дата на подписване на КР

08.10.2008 г.

Дата на влизане в сила на КР

15.11.2008 г.

Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното

“ПИЛКО” ЕООД – ГР. РАЗГРАД

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика / оператора

гр. Разград, 7200, Индустриална зона – гара Разград

тел.:   084  661 087

факс: 084  661 092

Лице за контакти

Галина Стаматова – Мениджър Вътрешен контрол

Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

гр. Разград, 7200, Индустриална зона – гара Разград

тел.:   084  661 087

факс: 084  661 092

e-mail: g_stamatova@ameta.bg

Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

На площадката са разположени Четвърти и Пети център, които заемат обща площ от 79.718 дка.

Четвърти център – 16 сгради за отглеждане на пилета – бройлери (пилчарници) и 5 сгради с друго предназначение.

Пети център – 16 сгради за отглеждане на пилета – бройлери (пилчарници) и 7 сгради с друго предназначение.

Производството на угоени бройлери се осъществявя в производствени халета, собственост на дружеството. Производствените халета са построени в периода 1969-1974 година в землището на с. Липник. Сградите са монолитни, без прозорци с два входа – І-ви вход - за зареждане с еднодневни пилета, ІІ-ри вход – за изхвърляне на торта и други отпадъци, формирани в процеса на производство в рамките на угоителния цикъл. Подът на всяко хале е изграден от бетонова настилка, стените са тухлени с добра изолационна характеристика. В началото на всеки угоителен цикъл върху подовата настилка се застила накълцана слама с дебелина на слоя в зависимост от годишните сезони, както следва: през летния сезон – 3-5 см; през зимния сезон – 7-9 см. Подовата настилка се характеризира като дълбока несменяема постеля и този способ е широко прилаган в птицевъдството от дълги години.

Използваната технология е т.нар. „all-in-all-out” технология, при която в началото на угоителния цикъл се осъществява зареждане на производствените халета с еднодневни пилета, които се отглеждат без преместване, като в края на угоителния период цялата партида се изняся от халетата и се товари на товарни камиони – пилевози за извозване към кланицата за по-нататъшно процесиране. На практика, за целия угоителен период до достигане на определените килограми пилетата – бройлери не напускат производствените халета. След приключване на угоителния цикъл производствените халета изцяло се изчистват и дезинфекцират.

Производствен капацитет на инсталацията

544 000 места за птици

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Дейностите, изпълнявани в Дружеството, свързани с управлението на околната среда се осъществяват от Специалист по екология. Той е пряко подчинен на Мениджър Вътрешен контрол на Дружеството,

Задължени да оказват съдействие и предоставят информация са всички обособени звена, разположени на територията на производствената площадка.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – гр. Русе

гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”

гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60

# 2. Система за управление на околната среда

Дружеството не разполага с внедрена система за управление на околната среда, съобразно ISO 14001:1996.

- Структура и отговорности

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на “Пилко” ЕООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 287-Н0/2008 г.

Във всяка една процедура и инструкция са определени конкретните отговорници по нейното прилагане, по осъществяване на заложените отговорности и по изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение.

- Обучение

Провежданото обучение по екология и здраве, безопасност при работа на персонала на “Пилко” ЕООД обхваща всички равнища на ръководен и изпълнителски персонал, съобразно структурата за управление и дефинираните отговорности, като се прилагат следните видове обучения:

- Начална професионална подготовка

- Повишаване на квалификацията

2011 година. Разработена е и се спазва Инструкция ИЛ 5.2.1 Обучение на персонал, отговорен за извършване на конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. През 2011 година са проведени заложените в План за обучение през 2011 година тематични обучения, за което са съставени Протоколи за обучение и лицата, присъствали на същите. Приложени са към архивната папка на съответната Инструкция.

- Обмен на информация

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на лицата – служители на “Пилко” ЕООД, отговорни за изпълнение на условията на Комплексно разрешително № 287-Н0/ 2008 г.

Изготвен и утвърден от Управителя е списък на организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно разрешително № 287-Н0/ 2008 г.

- Документиране

В изпълнение на Условие 5.4.1 “Документиране” е изготвен списък с нормативни документи, свързани с дейността и свързаните с нея аспекти по околната среда”, като същият подлежи на периодична актуализация.

Изготвен и утвърден от Управителя е списък от фирмени процедури и инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 287-Н0/2008 г.

Разработен е и се поддържа Регистър за разпространение на контролираните документи, съгласно изискванията на Условие 5.4.3. Регистърът съдържа списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ и кога е предоставен, като всички дейности се документират по дати, а получаването на съответните документи (процедури, инструкции и др.) става задължително срещу подпис.

- Управление на документите

Разработена е инструкция по Управлението на документите, която обхваща, както вътрешните така и външните документи. Тяхното поддържане в актуално състояние е част от провежданата политика по околната среда и здравето и безопасността при работа и изискванията на нормативните документи.

Съгласно тази процедура, управлението на документите се извършва в следната последователност:

- Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  документа;

- Проверка на създадените документи за съответствие с поставените изисквания на дружеството;

- Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни места;

- Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с последващо утвърждаване;

- Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;

- Изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Инструкциите, изисквани с Комплексното разрешително, в това число и инструкциите за експлоатация и поддръжка са част от Списък на фирмени процедури и инструкции, доказващи съответствие с условията на Комплексно разрешително № 287-Н0/2008 г.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно изискванията на Комплексно разрешително № 287-Н0/2008 г. са разработени и утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Разработени и утвърдени са писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Изготвен, съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи е “План за предотвратяване и ликвидиране на аварии”.

- Записи

Записите в “Пилко" ЕООД се създават и поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на законовите и нормативните разпоредби, така и за ефективното действие на интегрираната система за управление.

Записите са четливи, лесно разпознаваеми и достъпни, и тяхното управление е идентифицирано.

Записите се съхраняват, осигурен е лесен достъп до тях, предпазване, срок на съхранение и унищожаване.

Съгласно тази процедура, използваните записи по околна среда / здравето и безопасността при работа имат задължителни реквизити, чрез които еднозначно се идентифицира, а именно:

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;

- Времето на създаване на записа;

- Мястото на създаване на записа;

- Индексът на документа, свързан със съответната процедура или нормативен документ, където е регламентирано неговото създаване и област на приложение.

Като пример за такива записи, изготвени в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително са:

- записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на условията в разрешителното;

- записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване;

- записите свързани с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- Докладване

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 287-Н0/2008 г. е изготвен съгласно “Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на околната среда и водите и се представя в определеният срок.

- Актуализация на Системата за Управление на Околната Среда

Не е настъпила актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително № 287-Н0 / 2008 г.

# 3. Използване на ресурси

## 3.1 Използване на вода

Водоснабдяването на площадката, разположена в с. Липник се осъществява от собствени водоизточници. Водоснабдяването с подземни води се осъществява от собствен водоизточник –  шахтов кладенец.

- Шахтовият кладенец ШК1 е изграден през 1973 година в мястото на проучвателен сондаж РСЗ/66 г. Стените на ШК1 са стоманбенонни и са изградени на място с бетон М150. За отливането на пръстените с височина – 1.00 м., вътрешен диаметър – 3.30 м. и дебелина на стената – 0.40 м е използван сглобяем метален кофраж. След изграждането през 1973 г. кладенецът е включен в експлоатация без да се проведе опитно водочерпене за доказване на дебита му. В средата на месец октомври 2002 година е проведено опитно водочерпене на три понижения на водното ниво на кладенеца. За определяне качествата на подземните води в ШК1 са ползвани данни от протоколи с резултати от физико-химични, микробиологични и радиологични анализи на водни проби, извършени от РИОКОЗ – гр. Разград и „Водоканалинженеринг”АД – гр. София. Котата на кладенеца е измерена инструментално от фирма „Геокад” ООД – гр. Разград. Съгласно Наредба №1/07.07.2000 г. подземните води на ШК1 според предназначението им са ІІ категория – подземни води, които могат да се ползват за пиене, напояване и други цели.

Понастоящем подземните води на ШК1 се използват за осъществяване на производствената дейност на дружеството.

Водата се използва за питейно-битови и промишлени нужди. За нуждите на производствената дейност на дружеството са поставени водомери на изхода на Помпена станция – с. Побит камък, Помпена станция – с. Липник и на входа на Развъден център, с. Липник.

Подземните води, добивани от кладенеца, собственост на дружеството не се ползват от други ползуватели.

Дружество „ПИЛКО” ЕООД има издадено Разрешително за водоползване №11510001/08.03.2007 г. и Решение №623/30.11.2011 г. за изменение и продължаване на срока на действие на Разрешително за водоползване.

Дружеството ползва вода за водоснабдяване от градската водопроводна мрежа от точка близо до Птицекланичния комплекс. На същата е поставен водомер. Същата се използва като резервен източник в случаи на авария. Подсигуряването с резервен водоизточник е от съществена важност за цялостния производствения процес на дружеството, тъй като същият не позволява принудителни престои предвид непрекъснатия цикъл на производство. През разглеждания период на 2011 година не е ползвана вода от резервния водоизточник.

Изготвени са и се прилагат следните инструкции –

- Инструкция И-Л-8.1.3 за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците - основен консуматор на вода за производствени нужди на площадката.

2011 година. Строго се спазва Инструкцията за експлоатация и поддръжка на поителните системи под контрола на Директор Ветеринарни дейности. Не са установени отклонения от заложените в писмената инструкция стъпки по провеждане на Програмата за профилактика, Процедурата по изчистване, Инструкция по хлориране на водата, Процудурите по ваксинация на пилетата.

- Инструкция И-Л-8.1.4 за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на плошадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване.

2011 година. Мониторинг на водопроводната мрежа на площадката е извършван всеки календарен месец, за което да съставени и съответните протоколи. През периода течове, разливания или други пропуски по водопроводната мрежа на площадката не са констатирани.

- Инструкция И-Л-8.1.6.1 за измерване и документиране на количествата използвана вода.

2011 година. Измерването на потребените количества използвана вода се извършва всеки месец и е документирано в Дневник на изразходвани водни количества, като е изработена Справка за изразходваните водни количества и Таблица за отчитане на изразходваните водни количества. Същите са приложени към съответната инструкция.

- Инструкция И-Л-8.1.6.2 за оценка на съответствието на консумираната производствена вода, където са регламентирани и действията за установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия.

2011 година. Изготвена е Оценка на съответствието на изразходените водни количества за 2011 година. През периода не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с определените такива.

Използването на вода през 2011 г. (отчитания период) е докладвано в представената по - долу таблица.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество за 1000 бр. Птици/жизнен цикъл съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за 1000 бр. птици/жизнен цикъл | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ШК | 29,700 куб.м | 7.8 куб.м/1000 бр. птици | 28,592 куб.м | 7.10 куб.м/1000 бр. птици | Да |

## 3.2 Използване на енергия

Изготвени са и се прилагат

- Инструкция И-Л-8.2.1.2.2 за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на електро-/топлоенергия.

2011 година. Инструкцията за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване – ДВГ на електроагрегата, газовото оборудване и електрическото оборудване в халетата, пароструйката се спазва стриктно. Не са констатирани отклонения от предписаните стъпки за експлоатацията на същото.

- Инструкция И-Л-8.2.2.1 за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия.

2011 година. Редовно се води Дневник, Справка и Таблица за документиране на изразходваната енергия.

- Инструкция И-Л-8.2.2.2 за оценка на съответствието на годишните количества електроенергия”, където са регламентирани и действията за установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване.

2011 година. Изработена е оценка за съответствие на изразходванато количество електроенергия. През периода не са констатирани несъответствия на измерените/изчислените количества електроенергия с определените такива.

Използването на електроенергия през 2011 г. (отчитания период) е докладвано в представената по-долу таблица.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Консумация на електроенергия на 1000 бр. Птици/жизнен цикъл съгласно КР | Консумация на електроенергия на 1000 бр. Птици/жизнен цикъл | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 0.435 МВт/ч | 0.330 МВт/ч | Да |

## 3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива

През 2011 г. на територията на “Пилко” ЕООД – площадка, с. Липник не са употребявани суровини, спомагателни материали, горива, различни по наименование и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Изготвена е и се прилага Инструкция И-Л-8.3.2.1 за измерване/изчисляване  и документиране на количества спомагателни  материали и горива, използвани на площадката.

2011 година. За измерване на количествата спомагателни материали и горива се попълват  редовно Дневник, Справка и Тааблица за документиране на изразходените спомагателни материали и горива.

Изготвена е и се прилага Инструкция И-Л-8.3.2.2 за оценка на съответствието на количествата суровини, спомагателни материали и горива с определените норми, където са регламентирани и действията за установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия за тяхното отстраняване.

2011 година. Изработена е Оценка на съответствието на изразходените количества суровини, спомагателни материали и горива с определените норми. През отчитания период не са констатирани несъответствия на годишните количества суровини, спомагателни материали и горива с определените такива.

Използването на суровини, спомагателни материали и горива през 2011 г. е докладвано в представените по - долу таблици.

Таблица 3.3.1

| Спомагателен материал | Количество за 1000 бр. Птици/жизнен цикъл съгласно КР | Използвано количество за 1000 бр. птици/жизнен цикъл | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Дезинфектанти | 2.8 кг. /1000 бр./ жизнен цикъл | 1.25 л./1000 бр./жизнен цикъл | Да |

Таблица 3.3.2

| Гориво | Количество за 1000 бр. Птици/жизнен цикъл съгласно КР | Използвано количество за 1000 бр. птици/жизнен цикъл | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Природен газ | 750.00 куб.м | 357.722 куб.м | Да |

## 3.4 Измерване и документиране на спомагателни материали и горива

В изпълнение на Условие 8.3.2 от КР са разработени и се спазват Инструкциите:

- Инструкция И-Л-8.3.2.1-1 за измерване, изчисляване и документиране на месечна консумация на спомагателни материали и горива за инсталацията.

- Инструкция И-Л-8.3.2.1-2 за измерване, изчисляване и документиране на средномесечния брой на заетите места за птици.

- Инструкция И-Л-8.3.2.1-3 за измерване, изчисляване и документиране на месечната консумация на спомагателни материали и горива за отглеждане на 1000 птици в инсталацията.

- Инструкция И-Л-8.3.2.1-4 за измерване, изчисляване и документиране на годишна консумация на спомагателни материали и горива за отглеждане на 1000 птици за 1 жизнен цикъл в инсталацията.

- Инструция И-Л-8.3.2.2 за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали и горива с определените в КР.

## 3.5 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

Съхранението на суровини, спомагателни материали и горива се осъществява единствено на определените за целта площадки и резервоари, отговарящи на съответните изисквания.

В агрегатното помещение на ІІ-ри угоителен център се съхранява гориво в минимални количества за обслуждане на помощната техника. Съхранява се във варел с обем от 200 л. В изпълнение на Условие 8.3.4.2. от КР резервоарът, който е посочен в условието е снабден с необходимите средства за защита на почвите и подземните води от евентуално замърсяване.

Дезинфектиращите препарати, необходими за текущата производствена дейност в угоителния център се съхраняват – хлорна вар в миячното помещение, дезинфектанти в порталната сграда на съответния център.

С оглед осигуряване нормална експлоатация и поддръжка, а също така и предотвратяване на евентуални инциденти и замърсявания са изготвени и се прилагат следните инструкции:

- Инструкция И-Л-8.3.4.2 за поддръжка и  експлоатация на  резервоар за течно гориво.

- Инструкция И-Л-8.3.4.1 за поддръжка и  експлоатация на  склад за дезинфектанти.

Всички складове, в които се съхраняват горива и дезинфектанти:

  - притежават подова и странична изолация, не допускаща просмукване на води или други течности в почвата;

  - нямат гравитационна връзка с канализацията;

Изготвена е и се прилага - Инструкция И-Л-8.3.4.3 за поддръжка и периодична проверка на съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на спомагателни материали и горива, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за несъответствия и предприемане на необходимите коригиращи действия.

2011 година. Извършват се периодични проверки на състоянието на съоръженията и резервоарите и складовете за съхранение. Изготвят се Протоколи и Оценка за съответствие. През отчитания период течове и несъответствия не са констатирани.

# 4. Емисии на вредни и опасни вещества в атмосферата

## 4.1. Емисии от точкови източници

През отчитания период дебитът на  технологичните и вентилационни газове от всички организирани източници не превишават съответните заложени в КР стойности. Не е осъществена експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух.

## 4.2 Неорганизирани емисии

Всички емисии на вредни вещества в инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано. В изпълнение на Условие 9.2.2 от КР са разработени:

- Инструкция И-Л-9.2.2 за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и предприемане на мерки да ограничаването им.

- Инструкция И-Л-9.2.3 за извършване на периодична оценка на спазване на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия

## 4.3 Интензивно миришещи вещества

В изпълнение на условие 9.3.2 е разработена и се прилага Инструкция И-Л-9.3.2 за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

2011 година. За извършените периодични проверки са съставени съответните протоколи, приложени към инструкцията. Не са установени нарушения.

В изпълнение на условие 9.5.1.1 е разработена и се прилага Инструкция И-Л-9.5.1.1 за собствен мониторинг на вредни вещества във въздуха и изчисляване на годишни количества на замърсителите съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители ЕРИПЗ.

2011 година. Извършено е изчисляване на годишните количества на замърсителите, представени в таблица 9.5.1.1.

Годишните количества на замърсителите в Таблица 4.1. са изчислени в съответствие с методиката - Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/CORINAIR Emission Inventory Guidebook, 3-то издание от м. септември 2004, което е изготвено на база CORINAIR-97 (SNAP97) - утвърдена от МОСВ.

Таблица 9.5.1.1 Таблица на замърсителите съгласно ЕРИПЗ

|  |  | Праг на изпускания (колона 1) | Праг за пренос на замърсителите извън площадката (колона 2) | Праг за производство, преработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAS номер | Замърсител | Във въздуха | Във водата | В почвата |  |  |
|  |  | Кг/год. | Кг/год. | Кг/год. | Кг/год. | Кг.год. |
| 74-82-8 | Метан (CH4) | - (40.291 С) | - | - | - | - |
| 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | - (1,128.16 С) | - | - | - | - |
| 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - (80.583 С) | - | - | - | - |
|  | Финни прахови частици (ФПЧ10) | - |  |  |  |  |

Таблица  9.5.1.1.1 Изчисление на годишните количества замърсители съгласно CORINAIR

| Замърсител | SNAP CODE | Емисионен фактор EF, kg/1000 брой животно/година | Брой птици през 2010 | Емисионни прагове във въздуха kg/годишно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) х (4)/1000 |
| Метан СH4 | 100409 | 0.01 | 4,029,150 | 40.291 |
| Амоняк (NH3) | 100908 | 0.28 | 4,029,150 | 1,128.16 |
| Диазотен оксид (N2O) | 100908 | 0.02 | 4,029,150 | 80.583 |

Годишните емисии на метан са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за метан (СH4) = годишни емисии метан/1000

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за метана е взет от Методика за определяне на емиисии вредни вещества

Изчисление:

4,029,150 х 0.01 = 40,291.5/1000 = 40.291 кг.

Годишните емисии на амоняк са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за амоняк = годишни емисии амоняк/1000

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за амоняка е взет от Методика за определяне на емиисии вредни вещества

Изчисление:

4,029,150 х 0.28 = 1,128,162/1000 = 1,128.16 кг.

Годишните емисии на диазотен оксид са изчислени съгласно Методика за определяне на емисиите на вредни вешества във въздуха по следната формула:

Брой бройлери х емисионен фактор за амоняк = годишни емисии амоняк/1000

- Броят бройлери е посочен на годишна база.

- Емисионния фактор за амоняка е взет от Методика за определяне на емиисии вредни вещества

Изчисление:

4,029,150 х 0.02 = 80,583/1000 = 80.583 кг.

Показателят ФПЧ10 не е изчислен, тъй като за него липсва определен емисионен фактор (EF) в методиката CORINAIR. На основание Условие 9.5.1.3. от КР емисиите на замърсителите, за които в методиката не са определени емисионни фактори, следва да се считат за нулеви.

Таблица 9.5.1.1.2 Съответствие на годишни емисии съгласно Регламент

| Замърсител | Количество кг/брой животно годишно съгласно норма | Годишни емисии на (кг) | Годишни емисии на жизнен цикъл (кг) | Годишни емисии съгласно Регламент (кг) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метан | 0.01 | 40.291 | 5.372 | 100,000.00 | Да |
| Амоняк | 0.28 | 1,128.16 | 150.421 | 10,000.00 | Да |
| Диазотен оксид | 0.02 | 80.583 | 10.744 | 10,000.00 | Да |

Стойностите на пределните количества на годишни емисии за изпускане във въздуха са взети от публикувания в Официален вестник на Европейския съюз Регламент (ЕО) №166/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 18.01.2006 година за създаване на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители.

В изпълнение на условие 9.5.2.2 е разработена и се прилага Инструкция И-Л-9.5.2.2 за периодична оценка на съответствието на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества.

2011 година. За извършените периодични проверки са съставени съответните протоколи, приложени към инструкцията. Не са установени нарушения. През 2011 година не са постъпили оплаквания за миризми в резултат на дейностите, извършвани на площадката.

## 4.4 Собствен мониторинг

“Пилко” ЕООД разработва система за собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата, съгласно изискванията на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите и Програма за изчисляване на годишните количества на замърсителите.

## 4.5 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

    - Битово-фекални отпадъчни води

Битово-фекалните и дъжодовни отпадъчни води от площадката е отвеждат в определените за целта два броя водоплътни изгребни ями.

С оглед правилната експлоатация на съоръженията е разработена и се прилага:

- Инструкция И-Л-10.1.1.1 за проверка на състоянието на канализационната система за битово-фекалните и дъждовни отпадъчни води.

2011 година. През годината е проведен мониторинг на канализационната система през месец април и месец септемри, за което са съставени протоколи. Не са открити течове или потенциални причини за такива.

- Инструкция И-Л-10.1.1.2 за проверка, поддръжка и почистване на водоплътните изгребни ями.

2011 година. През годината е проведено почистване на изгребните ями. За целта са съставени приемно-предавателни протоколи.

## 4.6 Управление на отпадъците

През 2011 г. на територията на “Пилко” ЕООД – инсталация, с. Липник не са генерирани отпадъци, различни по вид и в количества, превишаващи тези, определени в разрешителното.

Управлението на отпадъците се извършва съгласно изискванията на действащото екологично законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани с отпадъците, а предаването им за последващо третиране се извършва единствено след сключване на договор с фирми, притежаващи необходимите разрешителни документи.

През отчитания период дружеството не е предавало отпадъци за обезвреждане/оползотворяване извън производствената площадка през 2011 г.

Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица продукт) и дейностите с отпадъците, генерирани от “Пилко” ЕООД се представени в изискващите се Таблица 4 и Таблица 5, както следва:

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 4.1 Производствени отпадъци

| Отпадъчен материал | Код на отпадъчния материал | Количество | Последващо третиране (Метод, местоположени, предприемач) | Оползотворяване, повторна употреба или вторична преработка (Метод, местоположение, предприемач) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество генериран отпадък | Количество съгласно КР |  |  |  |
| Хартиени и картонени опаковки | 15.01.01 | - | 40 т | Временно съхранение на площадка № 1 | “АСА-България” ЕООД – гр. Разград | Да |
| Излезли от употреба автомобилни гуми | 16.01.03 | 0 кг- | 20 т | Временно съхранение на площадка № 2 | “Аметист” ООД– Разград | Да |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 2.92 т | 6 т | Временно съхранение на площадка № 1 | “АСА-България” ЕООД – гр. Разград | Да |

Таблица 4.2 Опасни отпадъци

| Отпадъчен материал | Код на отпадъчния материал | Текущо състояние | Последващо третиране (Метод, местоположение, предприемач) | Оползотворяване, повторна употреба или вторична преработка (Метод, местоположение, предприемач) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество генериран отпадък | Количество съгласно КР |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | - | 10.00 т | Временно съхранение на площадка № 4 | «Металекспрес» ООД Варна | Да |
| Нехлорирани моторни и смазочни масла | 13.02.05* | 0 л | 4 т | Временно съхранение на площадка № 3 | „Металекспрес” ООД– гр.Варна „Металекспрес” ООД Варна | Да |
| Флуоресцентни лампи и други отпадъци съдържащи живак | 20.01.21* | 0 бр. | 0.04 т | Временно съхранение на площадка № 5 | „Балбок – инженеринг” АД, гр. София | Да |

4.4.1. Образуване на отпадъците

Количествата на генерираните отпадъци за отчитания период не превишават определените стойности, заложени в разрешителното.

4.4.2. Събиране на отпадъците

Събирането на генерираните отпадъци се осъществява съгласно изискванията на Глава II, Раздел I на Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци.

4.4.3. Временно съхранение на отпадъците

Съхранението на отпадъците се осъществява единствено на обособените  площадки за временно съхранение и при спазване изискванията на съхранението им. За осъществяване контрол по спазване на изискванията, свързани със съхранението на отпадъците и експлоатацията на площадките за временното им съхранение е разработена и се прилага  - Инструкция за периодична оценка на съответствието на площадките за временно съхранение на отпадъци. Резултатите от извършените проверки и съответствието на площадките се документират, съгласно цитираната инструкция.

4.4.4. Транспортиране на отпадъците

За отчитания период „Пилко” ЕООД не е извършвало транспортиране на отпадъците. За същото  е изработена - Инструкция И-Л-11.4.3 за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците.

4.4.5. Оползотворяване, преработка и рециклиране на отпадъците

За отчитания период „Пилко” ЕООД не е извършвало предаване на отпадъците.

4.4.6. Контрол и измерване на отпадъците

На територията на “Пилко” ЕООД – инсталация, с. Липник се водят следните отчетни книги:

- Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци (по месеци);

За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2011 г. са изготвени изискващите се по Годишен отчет за образувани отпадъци и Годишен отчет за депониране на отпадъци, Идентификационна карта.

С оглед осъществяване на контрол и измерване на отпадъците в съответствие с условията на КР са изработени и се прилагат следните инструкции –

- Инструкция И-Л-11.7.2 за измерване и изчисление на образуваните количества отпадъци.

2011 година. Съставени са справки за образуване на отпадъци по видове, Оценка на съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците с условията на комплексното разрешително съгласно Инструкции ИЛ 11.7.2.

- Инструкция И-Л-11.7.3 за периодична оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините и предприемане на коригираши действия.

2011 година. Съставена е Оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия.

## 4.7 Управление на странични животински продукти

Страничните животински продукти се съхраняват на определеното за целта торище, намиращо се в землището на с. Липник. През отчитания период не са извършвани проверки от РИОСВ – гр. Русе, не са установени несъответствия. Разработена е Инструкция ИЛ 11 А.2 да оценка на съответствието на съхраняването на птичия тор с условията на КР.

2011 година. През 2011 година е проведена Оценка на съответствието през месец май и месец септември, за което са съставени съответните протоколи Не са констатирани несъответствия. През годината са предавани животински продукти на други лица (Гъбозавода, с. Красен, земеделски арендатори), за което има сключени договори. Предадени са 6,000 тона, от които 4,500 тона на гъбозавода, 1,500 тона на арендатори. За предадените количества има съставени протоколи.

# 5. Шум

През отчитания период не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Дейностите, извършвани на производствената площадка трябва да се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона):

- дневно ниво - 55 dB(A);

- вечерно ниво - 50 dB(A);

- нощно ниво - 45 dB(A).

Изготвени са и се прилагат:

- Инструкция И-Л-12.2.2 за наблюдение на общата звукова мощност на площадката, еквивалентни нива на шума по оградата на площадката, еквивалентни нива на шума в мястото на въздействие, допуснати несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

2011 година. През годината е извършено изпитване от Акредитирана лаборатория на нивата на шум. Такова изпитване е извършено през 2009 година. Съгласно разпоредбите на Комплексното разрешително изпитване на нивата на шум се извършва веднъж на две години. През 2011 година собствени измервания на нивата на шум са проведени през м. септември 2011 г., за което е съставен протокол №111/02-03.09.2011 г. Резултатите от изпитването са представени като Приложение 1 от настоящия доклад.

- Инструкция И-Л-12.2.3 за оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на необходимите коригиращи действия.

2011 година. Не са констатирани несъответствия съгласно заложените норми.

# 6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката на “Пилко” ЕООД, с. Липник не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води.

Изготвени са и се прилагат:

- Инструкция И-Л-13.1 за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, включваща също така и реда и начина за установяване на причините за евентуални течове и предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване.

2011 година. Мониторинг за наличие на течове от тръбопроводите и оборудването се извършва веднъж на два месеца. За същите се съставят протоколи. Не са установени такива.

- Инструкция И-Л-13.4 за отстраняване на разливи или изливания на вредни и опасни вещества, включваща предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване, както и документирането им.

2011 година. През годината стриктно се спазва цитираната инструкция. Разливи или изливания на вредни и опасни вещества не са допуснати. За отчитания период не са регистрирани течове, разливи или изливания на вредни  и опасни вещества.

## 6.1 Собствен мониторинг на почвата

Основните замърсители, изпускани в почвата, подлежащи на собствен мониторинг и за които са заложени индивидуални емисионни ограничения са както следва:

- pН;

- Азот общ;

- Фосфати;

За извършване на собствения мониторинг, местоположението на пунктовете за мониторнинг е нанесен на картен материал и е съгласуван с РИОСВ и ИАОС.

2011 година. През отчитания период не е извършван собствен мониторинг на състоянието на почвите.

На площадката не се извършва пряко или непряко отвеждане на опасни и вредни вещества в подземните води.

Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите и оценката на резултатите са изготвени и се изпълняват инструкция - Инструкция И-Л-13.7.3 за собствен мониторинг на почви; Инструкция И-Л-13.7.4 за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на почвите.

# 7. Предотвратяване и действия при аварии

В изпълнение на Условие 14.1 е разработен вътрешен авариен план.

В изпълнение на Условие 14.4 е разработена и се прилага Инструкция И-Л-14.4 с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчни води.

2011 година. Действия при условия на аварии не са констатирани.

# 8. Преходни и анормални режими на работа

В изпълнение на Условие 15.3 е разработен план за мониторинг при анормални режими на работа на инсталациите.

2011 година. През отчитания период не са наблюдавани анормални режими на работа на инсталациите.

# 9. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

През отчетната година не са вземани решения за прекратяване работата на инсталации или части от тях, разположени на територията на “Пилко” ЕООД , площадка, с. Липник.

В случай на нужда, съгласно изискванията на КР и в постановените срокове ще бъдат изготвени:

- План за закриване на дейностите на площадката или на части от тях;

- План за временно прекратяване на дейностите на площадката или части от тях.

# 10. Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния Доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 287-Н0/2008 г. на “Пилко” ЕООД, площадка, с. Липник.

Не потвърждавам желание предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_____________					Дата:  26.03.2012 г.

Име на подписващия: 		Любомир Борисов Лозанов

Длъжност в организацията: 	Управител

Приложение 1 Резултати от проведени собствени измервания на нивата на шум на инсталация за интензивно отглеждане на птици, с. Липник

| 7.1 Резултати от измерване на нивата на шума, излъчван от произвоствената площадка - ДЕН ( 07.00-19.00 ч.) - 02.09.2011- ЛИПНИК |  |
| --- | --- |
| № | Наименование | Единица на | Методи стандарти- | № на образеца | Резултати от изпитването | Стойност и до- | Условия на | Отклонения от |
| по | на показателя | величината | зирани и валидирани | по вх.-изх. | (неопределеност) | пуск на показа- | изпитването | метода на |
| ред |  |  | вътрешно-лабораторни | дневник | Фон | Измерено | теля по метода |  | изпитването |
| 1 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 30,2± 0,3 | 45,5± 0,3 | 45,5± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.1 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 2 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 30,2± 0,3 | 46,1± 0,3 | 46,1± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.2 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 3 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 30,1± 0,3 | 45,8± 0,3 | 45,8± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.3 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 4 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 30,6± 0,3 | 45,1± 0,3 | 45,1± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.4 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 5 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 30,9 ± 0,3 | 46,6± 0,3 | 46,6± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.5 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 6 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1± 0,3 | 46,1± 0,3 | 46,1± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.6 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 7 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4± 0,3 | 47,9± 0,3 | 47,9± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.7 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 8 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 46,3± 0,3 | 46,3± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.8 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 9 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 45,2± 0,3 | 45,2± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.9 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 10 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1± 0,3 | 45,1± 0,3 | 45,1± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.10 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 11 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6± 0,3 | 45,2± 0,3 | 45,2± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.11 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 12 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 44,8± 0,3 | 44,8± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.12 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 13 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 42,3± 0,3 | 42,3± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.13 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 14 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,9± 0,3 | 42,4± 0,3 | 42,4± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.14 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 15 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,3± 0,3 | 42,5± 0,3 | 42,5± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.15 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 16 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,4± 0,3 | 42,9± 0,3 | 42,9± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.16 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 17 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,1± 0,3 | 42,8± 0,3 | 42,8± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.17 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 18 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,4± 0,3 | 43,9± 0,3 | 43,9± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.18 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 19 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,1 ± 0,3 | 44,4± 0,3 | 44,4± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.19 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 20 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,1± 0,3 | 45,6± 0,3 | 45,6± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.20 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 21 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,6 ± 0,3 | 46,7± 0,3 | 46,7± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.21 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 22 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,1 ± 0,3 | 48,4± 0,3 | 48,4± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.22 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 23 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,2± 0,3 | 45,2± 0,3 | 45,2± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.23 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 24 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,9± 0,3 | 46,2± 0,3 | 46,2± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.24 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 25 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,1± 0,3 | 46,7± 0,3 | 46,7± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.25 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 26 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,3 ± 0,3 | 48,9± 0,3 | 48,9± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.26 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 27 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 48,4± 0,3 | 48,4± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.27 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 28 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 49,18± 0,3 | 49,18± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.28 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 29 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 52,6± 0,3 | 52,6± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.29 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 30 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 55,1± 0,3 | 55,1± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.30 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 31 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 57,1± 0,3 | 57,1± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.31 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 32 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 57,2± 0,3 | 57,2± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.32 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 33 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 58,2± 0,3 | 58,2± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.33 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 34 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 57,2± 0,3 | 57,2± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.34 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 35 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 55,1± 0,3 | 55,1± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.35 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 36 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 53,9± 0,3 | 53,9± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.36 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 37 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,7 ± 0,3 | 52,4± 0,3 | 52,4± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.37 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 38 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 49,18± 0,3 | 49,18± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.38 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 39 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 50,6± 0,3 | 50,6± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.39 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 40 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 49,7± 0,3 | 49,7± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.40 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 41 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,7 ± 0,3 | 49,9± 0,3 | 49,9± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.41 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 42 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,9 ± 0,3 | 48,4± 0,3 | 48,4± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.42 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 43 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,7± 0,3 | 47,7± 0,3 | 47,7± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.43 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 44 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,3± 0,3 | 45,9± 0,3 | 45,9± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.44 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 45 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 43,4± 0,3 | 43,4± 0,3 | t = 25.3 ºС;Hr =73% | - |
|  | т.45 |  |  |  |  |  |  | V=1.2 m/s; |  |
| 46 | L1cp | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 45,8 | - | - |
| 47 | L2cp | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - |  | 53,1 | - | - |
| 48 | L1p | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 97,6 | - | - |
| 49 | L2p | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - |  | 103.9 | - | - |
| 50 | L1 | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 25,1 | - | - |
| 51 | L2 | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - |  | 31,5 | - | - |
| 52 | L | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - |  | 32,5 | - | - |

| 7.1 Резултати от измерване на нивата на шума, излъчван от произвоствената площадка - ВЕЧЕР ( 19.00-23.00 ч.)-02.09.2011- ЛИПНИК |  |
| --- | --- |
| № | Наименование | Единица на | Методи стандарти- | № на образеца | Резултати от изпитването | Стойност и до- | Условия на | Отклонения от |
| по | на показателя | величината | зирани и валидирани | по вх.-изх. | (неопределеност) | пуск на показа- | изпитването | метода на |
| ред |  |  | вътрешно-лабораторни | дневник | Фон | Измерено | теля по метода |  | изпитването |
| 1 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 44,8± 0,3 | 44,8± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.1 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 2 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 45,1± 0,3 | 45,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.2 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 3 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 44,9± 0,3 | 44,9± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.3 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 4 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 43,5± 0,3 | 43,5± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.4 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 5 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 44,4± 0,3 | 44,4± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.5 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 6 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 45,1± 0,3 | 45,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.6 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 7 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 46,7± 0,3 | 46,7± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.7 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 8 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 45,9± 0,3 | 45,9± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.8 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 9 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,7 ± 0,3 | 46,4± 0,3 | 46,4± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.9 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 10 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 45,1± 0,3 | 45,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.10 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 11 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 44,6± 0,3 | 44,6± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.11 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 12 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.12 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 13 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,7 ± 0,3 | 43,1± 0,3 | 43,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.13 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 14 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,9 ± 0,3 | 43,6± 0,3 | 43,6± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.14 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 15 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,7± 0,3 | 43,9± 0,3 | 43,9± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.15 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 16 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,3± 0,3 | 43,2± 0,3 | 43,2± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.16 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 17 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.17 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 18 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 44,2± 0,3 | 44,2± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.18 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 19 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,7 ± 0,3 | 43,6± 0,3 | 43,6± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.19 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 20 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 44,5± 0,3 | 44,5± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.20 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 21 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,3 ± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.21 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 22 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,2 ± 0,3 | 45,8± 0,3 | 45,8± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.22 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 23 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8 ± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.23 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 24 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 45,6± 0,3 | 45,6± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.24 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 25 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 45,1± 0,3 | 45,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.25 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 26 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 46,9± 0,3 | 46,9± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.26 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 27 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 47,4± 0,3 | 47,4± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.27 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 28 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1± 0,3 | 48,4± 0,3 | 48,4± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.28 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 29 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,0± 0,3 | 50,1± 0,3 | 50,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.29 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 30 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4± 0,3 | 51,7± 0,3 | 51,7± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.30 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 31 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,0± 0,3 | 53,5± 0,3 | 53,5± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.31 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 32 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2± 0,3 | 55,7± 0,3 | 55,7± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.32 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 33 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,0± 0,3 | 56,8± 0,3 | 56,8± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.33 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 34 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4± 0,3 | 56,1± 0,3 | 56,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.34 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 35 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1± 0,3 | 55,6± 0,3 | 55,6± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.35 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 36 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3± 0,3 | 53,3± 0,3 | 53,3± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.36 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 37 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4± 0,3 | 52,4± 0,3 | 52,4± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.37 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 38 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1± 0,3 | 51,5± 0,3 | 51,5± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.38 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 39 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4± 0,3 | 50,9± 0,3 | 50,9± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.39 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 40 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 49,8± 0,3 | 49,8± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.40 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 41 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1± 0,3 | 48,9± 0,3 | 48,9± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.41 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 42 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31 ± 0,3 | 47,4± 0,3 | 47,4± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.42 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 43 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 46,6± 0,3 | 46,6± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.43 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 44 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 45,7± 0,3 | 45,7± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.44 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 45 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,5 ± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t = 20,1 ºС;Hr =75% | - |
|  | т.45 |  |  |  |  |  |  | V=1.1 m/s; |  |
| 46 | L1cp | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  |  | 44,7 | - | - |
| 47 | L2cp | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  |  | 51/9 | - | - |
| 48 | L1p | dB | МООЗМ №1/2007 | - |  |  | 96,5 | - | - |
| 49 | L2p | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 102,7 | - | - |
| 50 | L1 | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 24 | - | - |
| 51 | L2 | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 30,3 | - | - |
| 52 | L | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 31,3 | - | - |

| 7.1 Резултати от измерване на нивата на шума, излъчван от произвоствената площадка - НОЩ ( 23.00-07.00 ч.)-02-03.09.2011- ЛИПНИК |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование | Единица на | Методи стандарти- | № на образеца | Резултати от изпитването | Стойност и до- | Условия на | Отклонения от |
| по | на показателя | величината | зирани и валидирани | по вх.-изх. | (неопределеност) | пуск на показа- | изпитването | метода на |
| ред |  |  | вътрешно-лабораторни | дневник | Фон | Измерено | теля по метода |  | изпитването |
| 1 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 43,9± 0,3 | 43,9± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.1 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 2 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 44,2± 0,3 | 44,2± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.2 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 3 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.3 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 4 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 43,8± 0,3 | 43,8± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.4 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 5 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 43,4± 0,3 | 43,4± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.5 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 6 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 44,2± 0,3 | 44,2± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.6 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 7 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 44,9± 0,3 | 44,9± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.7 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 8 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 45,4± 0,3 | 45,4± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.8 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 9 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 45,4± 0,3 | 45,4± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.9 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 10 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 45,6± 0,3 | 45,6± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.10 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 11 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 45,1± 0,3 | 45,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.11 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 12 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 44,9± 0,3 | 44,9± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.12 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 13 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,7 ± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.13 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 14 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,9 ± 0,3 | 43,7± 0,3 | 43,7± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.14 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 15 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,7± 0,3 | 43,2± 0,3 | 43,2± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.15 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 16 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,3± 0,3 | 43,4± 0,3 | 43,4± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.16 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 17 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 43,1± 0,3 | 43,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.17 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 18 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 43,2± 0,3 | 43,2± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.18 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 19 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,7 ± 0,3 | 43,9± 0,3 | 43,9± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.19 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 20 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.20 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 21 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,3 ± 0,3 | 44,6± 0,3 | 44,6± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.21 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 22 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,2 ± 0,3 | 44,8± 0,3 | 44,8± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.22 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 23 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1± 0,3 | 44,6± 0,3 | 44,6± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.23 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 24 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4± 0,3 | 44,6± 0,3 | 44,6± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.24 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 25 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 44,8± 0,3 | 44,8± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.25 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 26 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 45,3± 0,3 | 45,3± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.26 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 27 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1± 0,3 | 46,4± 0,3 | 46,4± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.27 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 28 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6± 0,3 | 48,1± 0,3 | 48,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.28 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 29 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 49,7± 0,3 | 49,7± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.29 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 30 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 50,3± 0,3 | 50,3± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.30 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 31 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,9± 0,3 | 52,1± 0,3 | 52,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.31 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 32 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 32,3± 0,3 | 53,5± 0,3 | 53,5± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.32 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 33 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 54,2± 0,3 | 54,2± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.33 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 34 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 55,1± 0,3 | 55,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.34 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 35 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,1 ± 0,3 | 55,6± 0,3 | 55,6± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.35 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 36 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 54,5± 0,3 | 54,5± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.36 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 37 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 53,6± 0,3 | 53,6± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.37 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 38 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 51,9± 0,3 | 51,9± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.38 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 39 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 51,6± 0,3 | 51,6± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.39 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 40 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,8± 0,3 | 50,1± 0,3 | 50,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.40 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 41 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,6 ± 0,3 | 48,9± 0,3 | 48,9± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.41 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 42 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,7 ± 0,3 | 46,7± 0,3 | 46,7± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.42 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 43 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,4 ± 0,3 | 45,3± 0,3 | 45,3± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.43 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 44 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,3 ± 0,3 | 45,2± 0,3 | 45,2± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.44 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 45 | Ниво на шума в | dB | МООЗМ №1/2007 | 111 / 23.08.2011 | 31,2 ± 0,3 | 44,1± 0,3 | 44,1± 0,3 | t =18,4 ºС;Hr =81% | - |
|  | т.45 |  |  |  |  |  |  | V=1.4 m/s; |  |
| 46 | L1cp | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 44,3 | - | - |
| 47 | L2cp | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 51,3 | - | - |
| 48 | L1p | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 96,1 | - | - |
| 49 | L2p | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 102,1 | - | - |
| 50 | L1 | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 23,6 | - | - |
| 51 | L2 | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 29,7 | - | - |
|  | L | dB | МООЗМ №1/2007 | - | - | - | 30,7 | - | - |