РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНите ГАБРОВО И ТРЯВНА, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА (ГДОС)

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ 2011 Г., ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 157– Н1/2011 г.

(за периода: 09.12.2011 – 31.12.2011 г.)

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение

1.УВОД

1.1. Общи данни

1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

1.1.3. Регистрационен номер на КР

1.1.4. Дата на подписване на КР

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

1.1.8. Лице за контакт

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

2. Система на управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

7.1. Аварии

7.2. Оплаквания или възражения

8. Подписване на годишния доклад.

Декларация

Приложение 1

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

Таблица 2. Емисии във въздуха

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Таблица 4. Образуване на отпадъци

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Таблица 6. Шумови емисии

Таблица 7. Опазване на подземни води

Таблица 8. Опазване на почви

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Речник на използваните термини

Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Габрово притежава Комплексно разрешително № 157–Н1/2011г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, ал1, т. 5 от ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно които Община Габрово се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Велико Търново Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2011г., за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД -806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помоща на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11 ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г., попр.ДВ бр. 97 /08.12.2009г.)

Годишен доклад  включва обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.

1. Увод

1.1. Общи данни

1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

„регионално депо за Неопасни отпадъци предназначено за общините габрово и трявна”,  включващо:

- Първи участък.

изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС (гласяща: „Депа приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци”)

## Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за компостиране

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията

Проектираното регионално депо за неопасни отпадъци на общините Габрово и Трявна се предвижда да се изгради на територията на съществуващото депо на община Габрово в имот № 000255 в землището на с. Гръблевци, с ЕКАТТЕ:17991, община Габрово. Имотът е с обща площ от 140,246 дка, отреден е с начин за тайно ползване за: “сметище” и представлява частна общинска собственост на Община Габрово, за което има издаден Акт за собственост № 683/11.06.2007г. По-голямата част от разглежданият имот представлява експлоатираното от 1984 г. и действащо и в момента депо за неопасни отпадъци на Община Габрово, което след извършени допълнителни проучвания през периода: 2003 - 2010 г. е установено, че разполага с достатъчно свободен капацитет и възможности за реконструкция и модернизация, с цел привеждането му в съответствие със сега действащото Българско екологично законодателство и превръщането му в Регионално депо за неопасни отпадъци за нуждите на общините Габрово и Трявна.

В началото на 2010 г. на площадката на настоящото общинско и бъдещо регионално депо е извършено вертикално електрическо сондиране и е направена площна картировка с мрежа от точки, чрез която са определени местата и мощността на натрупаните до момента отпадъци. Вземайки под внимание резултатите от проведеното сондиране и отчитайки спецификата на обекта е проучено и избрано единственото оптимално решение за обособяване и организиране на площта на терена предназначен за депониране на отпадъци, изразяващо се най-общо в обособяването на една клетка разделена на два експлоатационни участъка:

- първи участък - намиращ се в южната част непосредствено над съществуваща насипна опорна дига, който е на площ от 18 413 м2 и е предвиден за привеждане в нормативно съответствие и превръщане в регионален участък, предназначен за дългосрочна съвместна бъдеща експлоатация от Общините: Габрово и Трявна (с прогнозно изчислен проектен обем възлизащ на 397 428 m3 и с очакван период на експлоатация  - от около 30 години, в който период са взети под внимание и са отчетени всички фактори влияещи върху постъпващото количество и степента на уплътняване на отпадъците в него). Бъдещият Първи регионален участък  на практика се явява физически долепен в западна посока до съществуващият Втори общински експлоатационен участък, с който делят (имат) една обща граница.

- втори участък - разположен непосредствено на север до първия, където е и основния обем от отпадъци (депонирани в периода: от 1984 г. – когато е пуснато в експлоатация настоящото Габровско общинско депо до настоящия момент). Разглежданият втори участък заема площ от 33 928 м2 и е предвиден за експлоатация, докато се изгради и пусне в действие цитираният по-горе първи регионален участък, след което следва да се преустанови неговото действие – да се закрие и рекултивира.

Към настоящият момент (средата на 2011г.) разглежданият първи участък (предвиден за бъдеща регионална експлоатация) за който е издадено настоящото Комплексно разрешително - е замърсен повърхностно с разпилени смесени битови отпадъци /които се разпростират на площ от порядъка на 9 дка, достигайки на места средна мощност (или дебелина на напластяване на отпадъка) от порядъка на 5м/. Същите отпадъци се предвижда да се предепонират във вторият експлоатационен участък, който на свой ред след пускането в експлоатация на вече изграденият нов регионален участък (който ще отговаря на всички екологични нормативни изисквания) – се предвижда да бъде закрит и рекултивиран.

1.1.3. Регистрационен номер на КР

Комплексно Разрешително №157-Н1/2011г.

1.1.4. Дата на подписване на КР: 18.11.2011г.

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР: 09.12.2011г.

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното

Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното е Община Габрово, като водеща община представляваща „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”, формирано в изпълнение на изискване на изменения Закон за управление на отпадъците (ДВ бр. 63 от 13 Август 2010), на база решение №172/16.09.2010г на общински съвет Габрово и №102/21.09.2010г на общински съвет Трявна, след състояло се на 19.10.2010г Първо общо учредително събрание.

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора

Община Габрово

5300, гр. Габрово

пл. “Възраждане” № 3

Тел.: 066 / 818 303

Факс: 066 / 809 371

е-mail: municip@gabrovo.bg

1.1.8. Лице за контакт:

Кмета на Община Габрово

г-жа Таня Христова

Старши експерт, отдел „Озеленяване, околна среда и екология”( до 31.03.2012г.),

Старши експерт , отдел „Благоустрояване и Екология” (от 01.04.2012г.)

г-жа Искра Маджарска

1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти

Кмета на Община Габрово

г-жа Таня Христова

Тел.: 066 / 81 83 03

Факс: 066 / 80 93 71

е-mail: t.hristova@gabrovo.bg

Старши експерт, отдел „Озеленяване, околна среда и екология”( до 31.03.2012г.),

Старши експерт , отдел „Благоустрояване и Екология” (от 01.04.2012г.)

г-жа Искра Маджарска

Тел.:   066 / 818 437

е-mail: madjarska@gabrovo.bg

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Изпълнението на строително-монтажни работи за строеж на „регионално депо за Неопасни отпадъци предназначено за общините габрово и трявна, ВКЛЮЧВАЩО ПЪРВИ УЧАСТЪК” (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение №4 на ЗООС) през 2011 г. не е започвало.

През отчетния период на 2011г. приключи изпълнението на РЕГИОНАЛЕН ПРОЕКТ  № 58231-С003 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА КАЧЕСТВЕН ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА „РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ДЕПО ЗА ТБО В ОБЩИНА ГАБРОВО, ПРЕВРЪЩАЙКИ ГО В РЕГИОНАЛНО ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА”, на база сключен Договор с МОСВ №58231-С003 от 15.12.2008 г. за безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 на ОП „Околна среда”.

В рамките на проекта, след проведени процедури за избор на:

1.1. Изпълнител на Техническата помощ – „Обединение Габрово”ДЗЗД;

1.2. Изпълнител на управлението на проекта – „БУЛ ИНВЕСТ ГРУП”ООД;

1.3. Изпълнител на мерки за публичност – „ЕКС-ПРЕС”ООД,

са изпълнени следните проектни дейности:

а/ Направена е актуализация на съществуващ Технически проект (от 2005 г.), озаглавен: “Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” до фаза: “Работен проект”. Изготвеният нов Работен проект през 2011 г. е съгласуван по отделни проектни части и е преминал успешно през процедура: “Оценка за съответствието на проектната документация със съществуващите изисквания към строежите”, регламентирана в Закона за устройство на територията (ЗУТ), в резултат е издадено Разрешение за строеж №25 от 24.02.2012 г. за обект озаглавен: “Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за неопасни отпадъци в Община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”;

б/ Изготвено е ново Заявление за издаване на Комплексно разрешително (по реда на глава 7, раздел II от ЗООС) на база актуализирания Технически проект до фаза “Работен проект”, което е внесено в ИАОС – София  за разглеждане (под Вх. № 473-ВТ-1157/ 10.11.2010г.), в резултат с Решение №157-Н1-И0-А0/18.11.2011г. на Изпълнителния директор на ИАОС е издадено положително Комплексно разрешително (КР) №157-Н1/2011г. за: “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък”, което е сила от 09.12.2011г. (след приключила процедура по неговото оповестяване във в-к “Капитал Дейли” и публикуването му в публичния Регистър на издадени КР, качен на официалната електронна страница на МОСВ);

в/ Изпълнен е морфологичен анализ за количеството и вида на постъпващите за крайно обезвреждане (депониране) отпадъци в съществуващото депо за ТБО на община Габрово;

г/ Подготвен е финансов и икономически анализ и анализ ”разходи-ползи” разглеждащ управлението на отпадъци единствено от общините: Габрово и Трявна;

# д/ Изготвено е “Прединвестиционно проучване”, с обхват и съдържание, съгласно Наредба №4 от 21.05.2008 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и в съответствие с изискванията, съгласно “Ръководство за подготовка на проекти в сектор “отпадъци” по оперативна програма околна среда 2007-2013 г.”;

# е/ Изготвено е Работен проект за закриване и рекултивация на Тревненското общинско депо за ТБО;

ж/ Подготвени са тръжни документации за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители на: строителството, строителният надзор и инвеститорски контрол, и за техническа подкрепа, свързани с управлението на разглежданият инвестиционен проект;

з/ Изготвен е формуляр за кандидатстване за последващото финансиране на самото строителство на бъдещия инвестиционен проект, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, който е внесен на 10.08.2011г. за разглеждане и одобряване в МОСВ, като УО на ОП “Околна среда 2007-2013 г.”

За разглеждания инвестиционен проект в периода 2004-2011г. са издадени:

- Решение по ОВОС №ВТ 01-01/16.12.2004г. на РИОСВ – В.Търново за инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините – Габрово и Трявна”;

- Становище изх.№601/07.04.2008г. относно преценка необходимостта от презаверяване Решение по ОВОС №ВТ 01-01/2004г. на РИОСВ – В.Търново, гласящо че решението за ОВОС не е загубило правно основание и съдържащо  преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони;

- Становище от МОСВ №ОВОС-926/15.06.2011г. относно Уведомление за инвестиционно предложение от Община Габрово (с вх. №ОВОС-926/15.06.2011г.) озаглавено: “Промяна във външната инфраструктура на инвестиционно предложение, озаглавено: “Реконструкция и модернизация на съществуващо депо за неопасни отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” - свързана единствено с изменено местоположение на точката (мястото) на заустване на отпадъчните води след локално пречиствателно съоръжение”;

- Решение № 26/С-ОС/18.10.2011г. за преценка на вероятната степен на отрицателно въздействие върху защитените зони, относно инвестиционно предложение: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна” – издадено от Директора на РИОСВ – В. Търново, на основание чл.31, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие и във връзка с §4, ал.3, и чл.18, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони;

- Решение на Изпълнителния директор на ИАОС №157-Н1-И0-А0/18.11.2011г. за издаване на Комплексно разрешително №157-Н1/2011г. на: “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък”;

- Комплексно разрешително №157-Н1/2011г. на: “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък” /в сила от 09.12.2011 г., след приключила процедура по неговото оповестяване във в-к “Капитал Дейли” и публикуването му в публичния Регистър на издадени КР, качен на официалната електронна страница на МОСВ/;

За отделни подобекти включени в обхвата на разглежданото инвестиционно предложение са издадени следните документи:

- Становище (с изх.№914/26.04.2007г.) на РИОСВ – В.Търново относно процедурата по ОВОС на инвестиционно предложение за проект:”Изграждане на площадка и монтиране на сортираща и сепарираща инсталация за разделяне на отпадъци от опаковки по видове” в имот №000255, землище с.Гръблевци, община Габрово;

- Решение №35-ПР/29.09.2010г. за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за „Изграждане на компостираща инсталация към стопанския двор на регионална система за третиране на битовите отпадъци на общините Габрово и Трявна”;

Други разрешителни и документи, свързани с инвестиционното намерение които демонстрират неговата степен на готовност за стартиране на строителство включват следното:

- Подробен устройствен план на депото (ПУП), одобрен със Заповед на кмета на Община Габрово №115/01.02.2005г. на база протокол №1 от 11.01.2005г. от заседание на ОЕСУТ – Габрово;

- Решение КЗЗ-2 от 5.04.2005г. на основание чл.22, ал.1 от ЗОЗЗ за утвърждаване на площадка за проектиране за изграждане на обект „Разширение на депо за битови отпадъци на общините Габрово и Трявна”

- Решение на Комисия за земеделските земи №КЗЗ-3 от 17.05.2006г. за утвърждаване на трасета на водопровод и електропровод за обект „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините – Габрово и Трявна”;

- Разрешително за водовземане №11510285/3.12.2008г. на основание чл.44, ал.1, чл.50,ал.1,чл.52,ал.1 т.3 от Закона за водите за питейно-битово водоснабдяване на регионално депо Габрово-Трявна;

- Становище на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен (с изх. № 3258/13.07.2011г.) относно: допустимостта на промяна в инвестиционно предложение за изграждане на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Габрово и Трявна, свързана с изменение на местоположението на точката на заустване на отпадъчните води, след локално пречиствателно съоръжение – от гледна точка на целите на опазване на околната среда и мерките за постигане на добро състояние на водите, определени в плановете на речните басейни;

- Положително становище за под-обект „Изграждане на компостираща инсталация към стопанския двор на регионалната система за третиране на ТБО на общините Габрово и Трявна” от заседание на експертен съвет към РЗИ – Габрово, изх. № ДЗК 14-1023/29.06.2010г.;

- Здравно заключение с изх.№ДЗК 16-1326/26.06.2007г. на РИОКОЗ – Габрово за обект „Общинско депо за битови отпадъци – площадка за временно сортиране на отпадъци”;

- Становище за противопожарна осигуреност на строеж по чл.143 от ЗУТ с изх.№ 574 от 06.12.2010г. издадено от ОД на МВР, гр. Габрово, звено ПБС, за работен проект „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините – Габрово и Трявна”;

- Съгласувателно писмо с изх.№47-22-ПСК-00021/24.01.2005г. от Министерство на здравеопазването, относно намаляване на хигиенното отстояние на село Шарани от 1000м на 800м във връзка с инвестиционно предложение за: „Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за битови отпадъци в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините – Габрово и Трявна”;

- Разрешение №5 от 10.05.2011г. от Областно пътно управление - Габрово за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя;

Инвестиционният проект е в пълно съответствие с целите и приоритетите на следните стратегически и програмни документи, касаещи изпълнението на политика на Общността в областта на околната среда и сектор „Отпадъци”:

- Национална стратегия за околна среда 2005–2014 г.;

- Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Р.България и Оперативен план за изпълнение за периода 2006 – 2015 г. (Инфраструктура, свързана с опазването на околната среда);

- Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 – 2013 г.;

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.);

- Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г.;

- Програма за опазване на околната среда на територията на Община Габрово (2007 – 2015 г.);

- Програма за управление на дейностите по отпадъците на Регионалното сдружение на общините Габрово и Трявна, с период на действие 2011-2015г.

- Програма за интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Габрово (2006 – 2013 г.) – I-ва Актуализация 2011г.(период на действие 2011-2013 г.);

- Програма за интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Трявна, с период на действие 2011 – 2015 г.

На 19.10.2010 г. на състояло се Първо общо учредително събрание е създадено: “Регионално сдружение на Общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”, на база Решение №172/16.09.2010 г. на Общински съвет Габрово и Решение №102/21.09.2010г. на Общински съвет Трявна, в  изпълнение на нормативно изискване, съгласно изменения Закон за управление на отпадъците (ДВ бр.63 от 13 август 2010 г.).

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията

Условие № 4 Капацитет на инсталациите

Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира инсталацията по Условие 2. без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1.

| № | Инсталация | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет [t/24h] | Капацитет [t] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Габрово и Трявна, включващо: Първи участък | 5.4 | 67,5 | 397 428,06 |

## По условие 4.1 от КР  - не са депонирани отпадъци в Първи участък от клетката за депониране.

## Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за компостиране

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура, отнасяща се до управлението на околната среда за  докладвания период: от 09.12.2011г. до 31.12.2011г. на първия ГДОС, когато не е стартирало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, е следната:

- Кмет на Община Габрово

- Зам.-кмет „Устройство на територията, инфраструктура и Екология”

- Директор Дирекция „Инфраструктура и Екология”

- Началник отдел „Благоустрояване и Екология”

- Ст. експерт „Благоустрояване и Екология”

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Велико Търново

Гр. Велико Търново 5002

Ул. „Никола Габровски” 68

Тел: 062 62 03 58

Факс: 062 / 62 37 84

e-mail: riosvt-vt@riosv.org

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район” с център Плевен

гр. Плевен 5800

ул.”Чаталджа” № 60

тел: 064/ 885 100

факс: 064/ 803 279

e-mail: bd_dr_pl@yahoo.com

2. Система за управление на околната среда

Съгласно Условие № 5 от Комплексното разрешително операторът е длъжен да прилага системата за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица изисквания. Основните и цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве. Идентифициране и контрол на значимите екологични аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси. Постигането на тези цели се основава на принципите на оценка и управление на риска за опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве, предотвратяване на аварии и управление на дейностите по опазване на околната среда. Имайки предвид, че за докладвания период от 09.12.2011г. до 31.12.2011г., не е стартирало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, по-горе цитираната система за управление на околната среда  не е приложима.

3. Използване на ресурси

През докладвания период от 09.12.2011г. до 31.12.2011г., не е стартирало строителството  на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, в резултат на което изискванията за ефективност на производствената дейност по отношение на употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива на този етап не са приложими.

3.1 Използване на вода

Съгласно Условие 8.1.1. от КР, Община Габрово разполага единствено с Разрешително за водовземане №11510285/03.12.2008г., издадено от Директор на Басейнова дирекция – Плевен, на основание чл.44 ал.1, чл.50 ал.1, чл.52 ал.1.т.3 от Закона за водите и във връзка с Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, но няма изразходвано количество вода, тъй като не е започнало самото строителство и експлоатация на Първи участък от бъдещото Регионално депо.

През докладвания период от 09.12.2011г. до 31.12.2011г., не е стартирало строителството  и на довеждащия водопровод с проектна дължина от 1915,54 м., който би следвало да захрани бъдещата Регионална инсталация, респективно няма изразходвано количество вода за производствени и питейно-битови нужди и съответно няма превишени количества вода, съгласно определените в Таблица 8.1.2. и Условие 8.1.2. от КР.

Таблица 8.1.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на свежа вода, m3/единица продукт |
| --- | --- |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Габрово и Трявна, включващо: Първи участък | 0,02 |

3.2 Използване на енергия

Не приложимо за отчетния период (от 09.12.2011г. до 31.12.2011г.), не е стартирало строителството, не е изграден довеждащ елпровод и не е въведен в експлоатация „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна - Първи участък”, респективно няма използвана електроенергия за работа на инсталацията и няма превишени количества на електроенергия, съгласно определените в Таблица 8.2. и Условие 8.2.1. от КР.

Таблица 8.2

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, [MWh/t депонирани отпадъци] |
| --- | --- |
| Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Габрово и Трявна, включващо: Първи участък | 0,032 |

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Не приложимо за отчетния период на първия ГДОС за 2011г.. Строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна - Първи участък” не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.

# Не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, съгласно Условие 8.3 от КР.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Не приложимо за отчетния период на първия ГДОС за 2011г.. Строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна - Първи участък” не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.

# Не са съхранявани суровини, спомагателни материали, горива и продукти, съгласно Условие 8.3.1. от КР.

- Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Не приложимо за отчетния период. Строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна - Първи участък” не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Не приложимо за отчетния период (09.12.2011 –31.12.2011г.) - няма измерени количества на замърсителите по Таблица 9.6.1.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ). Освен това съгласно Условие 9.6.2.2. от КР, представяне на Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR се изисква от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, а на този етап строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна - Първи участък” не е започвало, респективно не е приложимо докладване по същите условия.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

За докладвания период на 2011г. (от 09.12.2011 до 31.12.2011 г.) все още няма действащи източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, защото не е стартирало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък от клетката за депониране”, респективно не са закупени, доставени и монтирани планираните по проект:

- инсталация за изгаряне на биогаз, която по същество за в бъдеще ще представлява точков източник на емисии при който дебита на отпадъчните газове от изпускащото устройство към Инсталацията не трябва да превишават посочените в Таблици 9.2.4 стойности.

Таблица 9.2.4

| Изпускащо устройство пореден № | Източник на отпадъчни газове | Пречиствателно съоръжение | Максимален дебит на газовете (Nm3/h) | Височина на изпускащото устройство (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за изгаряне на биогаз на факел | - | 7 500 | 6,5 |

- не е изградена и предвидената по проект система от вертикални и хоризонтални газоотвеждащи тръби с която предстои да се отвеждат образуваните газове от тялото на депото на Първи експлоатационен участък към инсталацията за изгаряне на биогаз, тъй като все още не е стартирало самото строителство на първи експлоатационен участък от клетката за депониране и не е построена и предвидената по проект инсталация за изгаряне на биогаз;

- през докладвания период на 2011 г. не е започнало строителството, не е построен и не е пуснат в експлоатация планирания по проект Първи регионален участък от клетката за депониране, т.е. в него не се депонират отпадъци и респективно няма източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, респективно изпълнението на  Условие 9.3.4. от КР №157-Н1/2011г. за овлажняване с вода на участъците с неорганизирани емисии и Условия 9.4.2. за запръстяване в края на работния ден на съответния дневния работен участък на този етап не са приложими.

Във връзка с всичко гореизложено за докладвания период: от 09.12.2011 до 31.12.2011г. на настоящият първи ГДОС, като цяло не е приложимо отчитането по Условия: 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. и 9.6. и на техните подусловия от КР №157-Н1/2011г.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

За докладвания период на 2011г. (от 09.12.2011 до 31.12.2011г.) все още не е стартирало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък от клетката за депониране”, нито е изпълнен предвиденият по проект към него довеждащ водопровод който да го захрани с вода. Не са построени и пречиствателните съоръжения представляващи задължителни елементи от проектното решение и включващи: 1 бр. каломаслоуловител и 1 бр. модулна локална пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ).

На терен през отчетната 2011 г. не са изграждани и въвеждани в експлоатация и отделните елементи (подобекти) съставляващи цялостната регионална система за управление на отпадъците, респективно към разглежданият отчетен период не е имало действащи източници на емисии на отпадъчни води в т.ч. на:

- производствени отпадъчни води – формирани от бъдещите площадки за измиване на сметовозните автомобили и контейнери, от дезинфекционния трап след каломаслоуловителя и от компостиращата инсталация – които са предвидени за строителство по проект но все още не са изпълнени;

- инфилтратни води от тялото на депото – уловени от предвидената за изпълнение по проект дренажна система от перфорирани тръби, с чиято помощ същите е планирано да се отвеждат към предстоящ за изграждане двукамерен черпателен резервоар, предназначен за диференцирано събиране на инфилтратни води от първи и втори участък на клетката за депониране, които води на свой ред е планирано да се отвеждат както следва: старият инфилтрат отделен от втори участък  на клетката за депониране - да се прехвърля помпажно към предстоящ за изграждане ретензионен басейн, а от там периодично да се препомпва и разпръсква върху отпадъчното тяло на бъдещият Първи нов регионален участък от клетката за депониране, а пресния инфилтрат образуван от Първи участък на клетката за депониране след престой във втората камера на бъдещият черпателен резервоар - да се отвежда за пречистване към предвиденото за изграждане по проект локално модулно пречиствателно съоръжение;

- битово-фекални води – формирани от предвидената по проект за изграждане Административно-битовата сграда;

- дъждовни води – уловени от предвидената за изпълнение по проект система от поясни канавки от площите с настилка и от бъдещият експлоатационен път;

След като през отчетната 2011 г. не е имало действащи източници на отпадъчни води, респективно не е формиран и поток от отпадъчни води, който след първично пречистване през ЛПСОВ да се заусти в определената по проект точка заустване ТЗ №1 с географски координати  N42°55'07.78897” Е 25°18'51.63220" - попадаща в сухо дере, приток на р. Янтра (представляващо II-ра категория водоприемник) и при определените в таблица 10.1.2.1 Индивидуални емисионни ограничения за смесения поток от отпадъчни води към Условие 10.1.2.1 от КР№157-Н1/2011г., както следва:

Таблица 10.1.2.1

| Показател | Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток отпадъчни води |
| --- | --- |
| Активна реакция рН | 6,0 – 8,5 |
| Неразтворени вещества | 50 mg/dm3 |
| Разтворим органичен въглерод | 12 mg/dm3 |
| БПК5 | 15 mg/dm3 |
| ХПК (бихроматна) | 70 mg/dm3 |
| Азот (амониев) | 2.0 mg/dm3 |
| Азот нитратен | 10 mg/dm3 |
| Азот нитритен | 0.04 mg/dm3 |
| Общ азот | 15 mg/dm3 |
| Фосфати | 1.0 mg/dm3 |
| Общ фосфор | 2.0 mg/dm3 |
| Арсен | 0,05 mg/dm3 |
| Олово | 0,05 mg/dm3 |
| Хром (шествалентен) | 0,05 mg/dm3 |
| Хром (общ) | 0.05 mg/dm3 |
| Живак | 0,001 mg/dm3 |
| Никел | 0,2 mg/dm3 |
| Цинк | 5.0 mg/dm3 |
| Кадмий | 0,01 mg/dm3 |
| Мед | 0,1 mg/dm3 |
| Феноли | 0.05 mg/dm3 |
| Цианиди | 0.5 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 0.3 mg/dm3 |
| Барий | 1 mg/dm3 |
| Молибден | 0.5 mg/dm3 |
| Селен | 0,01 mg/dm3 |
| Антимон | 0.07 mg/dm3 |
| Флуориди | 1.5 mg/dm3 |
| Хлориди | 300 mg/dm3 |
| Сулфати | 300 mg/dm3 |

Във връзка с всичко гореизложено по т.4.3. озаглавена: “Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води” за докладвания период: 09.12.2011–31.12.2011г., като цяло не е приложимо отчитането по Условия:10.1.,10.2.и 10.3. и по техните подусловия от КР№157-Н1/2011г.

Единствено през отчетния период на 2011 г. е изготвен в съответствие с изискванията за собствен мониторинг посочени в Условие 10.1.4 и Условие 10.2.3 от КР №157-Н1/2011г. – “План за собствен мониторинг за обект: “Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”, който план след влизане в сила на Комплексното разрешително на 09.12.2011 г. е внесен за разглеждане и съгласуван в частта подземни води, повърхностни води и инфилтрат на обекта с писмо с изх. №420/17.02.2012 г. от  Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен.

4.4. Управление на отпадъците

За докладвания период на 2011г. (от 09.12.2011 до 31.12.2011г.) не е стартирало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък от клетката за депониране” – все още не са изградени и не се експлоатират предвидените по проект: Първи регионален участък от клетката за депониране и площадката за временно съхранение на отпадъци, респективно не е приложимо отчитане изпълнението на Условия: 11.1., 11.2., 11.3, 11.4., 11.5., 11.6., 11.7, 11.8 и 11.9 и на техните подусловия от КР №157-Н1/2011г.

| Условия по КР №157-Н1/2011г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.1.2. В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящето разрешително притежателят му да актуализира Програмата за управление на дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29 от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО и в съответствие с условията на комплексното разрешително, и да я представи за утвърждаване в РИОСВ. | В началото на 2011 г. във връзка с предстоящо въвеждане на Регионална система за управление на отпадъците от Общините Габрово и Трявна и в изпълнение на изискванията на чл.29 и чл.31 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) е изготвена: “Програма за управление на дейностите по отпадъците на регионалното сдружение на Общините Габрово и Трявна, с период на действие 2011-2015г.”. Програмният документ е утвърден по реда на ЗУО с Решение №1164/10.05.2011г. на Директора на РИОСВ – В. Търново и е приет на заседание на “Регионалното сдружение на Общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”. В срок до 6 месеца от влизане в сила на настоящото КР №157-Н1/2011г. (т.е. до края на 09.06.2012г.) предстои актуализация на Прог-рамният документ в изпълнение на Условие 11.1.2 от разглежданото КР, но за докладвания период на настоящият ГДОС за 2011г. (от 09.12.2011г. до 31.12.2011г.) не е приложимо отчитане на същото Условие (11.1.2.). |
| Условие 11.6.4.2. В срок до 4 месеца от влизане в сила на настоящето разрешително притежателят му да актуализира Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за целите на общините Габрово и Трявна, съобразно условията в настоящето разрешително и изискванията на Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации | В рамките на приключил проект за Техническа помощ финансиран по ос 2 на ОП “Околна среда 2007-2013г.” е направена (през периода: 2010 -2011 год.) актуализация на съществуващ Технически проект (от 2005г.), озаглавен: “Реконструкция и модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално за нуждите на общините Габрово и Трявна”, до фаза: “Работен проект”, който съдържа: “План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за целите на общините Габрово и Трявна”, изготвен в съответствие с изискванията на Наредба №8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации. В срок до 4 месеца от влизане в сила на настоящото КР №157-Н1/2011г. (т.е. до края на 09.04.2012г.) предстои актуализация на “План за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за целите на общините Габрово и Трявна”, в изпълнение на Условията на разглежданото КР, но за докладвания период на настоящият ГДОС за 2011г. (от 09.12.2011г. до 31.12.2011г.) не е приложимо отчитане на Условие 11.6.4.2. от КР. |

4.5. Шум

| Условия по КР №157-Н1/2011г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС: оплаквания от живущи около площадката; резултатите от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.30, ал.3 от Наредба № 54/13.12.2010г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда., Обн. ДВ. бр.3 от 11 Януари 2011 г.; установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/ планирани коригиращи действия. | За докладвания период 2011г. (09.12.2011 –31.12.2011г.) не е стартирало строителство-то на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна”, не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране и не е приложимо докладване по самото условие. |

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

За докладвания период през 2011г. (от 09.12.2011 до 31.12.2011г.) не е стартирало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна”, респективно не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране и не са изградени определените за изпълнение по проект 3 бр. пунктове за мониторинг на подземните води (3бр. пиезометри) с географски координати в точките на пробовземане, както следва:

- Контролен кладенец № 6, с географски координати N 42°55'19.19267", E 25°18'48.73233";

- Контролен кладенец № 7, с географски координати N 42°55'08.08406", E 25°18'50.64269" ;

- Контролен кладенец № 8, с географски координати N 42°55'13.09405", E 25°19'00.76986",

обозначени в приложение № 1.Б.1.8.1-1 от заявлението за издаване на настоящото КР№157-Н1/2011г., в резултат  не е възможно и приложимо отчитане изпълнението на:  Условие 13А “Опазване на подземните води от замърсяване” и на неговите подусловия от КР №157-Н1/2011г. гласящи:

| Условия по КР №157-Н1/2011г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13A.9.2.1. Обобщена информация за изпълнението на Условие 13А.8.1. свързано с провеждането на собствен мониторинг на подземните води да се представя като част от ГДОС | През 2011г. не е приложимо докладване по същите условия, тъй като не е започвало строителство и не е въвеждан в експлоатация обекта: „Регионалното депо за неопасни отпадъци предназна-чено за Общините Габрово и Трявна, включващ Първи участък от клетката за депониране” |
| Условие 13A.9.4.1. Информация за изпълнението на Условие 13.A.2. свързано с прилагането инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито да се представя като част от ГДОС. |  |
| Условие 13A.9.5. Информация за изпълнението на Условие 13A.4. свързано с прилагането на инструкция за отстраняване на разливи от вещества или препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води да се представя като част от ГДОС. |  |

За докладвания период през 2011г. (от 09.12.2011 до 31.12.2011г.) в условията на формирана дълготрайна дебела снежна покривка (задържала се до средата на м.март 2012 г. върху силно пресечен стръмен терен, обрасъл с гъста храстова растителност) - на практика чисто физически не бе възможно определянето на броят и местоположението на пунктовете за мониторинг на почвите с техните географски координати и тяхното съгласуване с РИОСВ и ИАОС в изпълнение на Условие 13Б.7.1. от КР №157-Н1/2011г. гласящо: “Притежателят на настоящото разрешително да извърши анализ за състоянието на почвите на територията на площадка (базово състояние), по показателите, посочени в Таблица 13Б.7. Анализът на базовото състояние да бъде извършен в постоянни пунктове за мониторинг на почвите, разположението, на които да бъде съгласувано с РИОСВ и ИАОС. За всички пунктове за мониторинг на почвите да се определят географските координати”.

Таблица 13Б.7. Мониторинг на почвите

| Показател | Честота | Примерен метод за анализ |
| --- | --- | --- |
| pН | Веднъж на три години | ISO 10390:1994 |
| Арсен* | Веднъж на три години | ISO 11047:1998 |
| Хром* | Веднъж на три години | - |
| Кадмий* | Веднъж на три години | ISO 11047:1998 |
| Цинк* | Веднъж на три години | ISO 11047:1998 |
| Желязо* | Веднъж на три години | ISO 11260:1994 |
| Мед* | Веднъж на три години | ISO 11047:1998 |
| Олово* | Веднъж на три години | ISO 11047:1998 |
| Никел* | Веднъж на три години | ISO 11047:1998 |

| Условия по КР №157-Н1/2011г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13Б.7.2. Притежателят на настоящото разрешително да обозначи на план на площадката, разположението на постоянните пунктове за мониторинг на почвите, три еднообразни екземпляра, от който да представи с първия ГДОС. | За докладвания период през 2011г. (от 09.12.2011 до 31.12.2011г.) на първия ГДОС не е приложимо отчитане изпълнението на Условие 13Б.7.2. от Притежателят на настоящото разрешително, поради независещи от него обстоятелства, свързани с настъпили продължителни неблагоприятни метеоро-логични условия (в периода: от м.октомври 2011г. до м.март 2012г.) възпрепятствали прекия достъп до терена предвиден за строителство на Първи участък от клетката за депониране, както и изпълнението на самите полеви геодезични измервания, свързани с определянето на точните координати на предстоящи-те за изграждане пунктове за мониторинг на почвите, респективно тяхното обозначаване върху картната основа на съществуващият Генплан на площадката. |

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

Комплексно разрешително №157-Н1/2011г. е издадено за изграждане на нов обект - „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък” (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС) , за който не е необходим Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

За отчетният период през 2011г. (09.12.2011–31.12.2011г.) не е стартирало самото строителство на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, в резултат не е приложимо докладване по Условие 16 и на всички подусловия към него от КР №157-Н1/2011г.,  отнасящи се до прекратяване работата на инсталацията или на отделни части от нея.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

7.1. Аварии

През докладваната 2011г. (09.12.2011–31.12.2011г.) не е започвало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е въвеждан в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, респективно не е имало аварии свързани с околната среда.

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за които е издадено КР

През докладваната 2011г. (09.12.2011–31.12.2011г.) не е започвало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е въвеждан в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, респективно не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията, защото такава дейност не е имало.

8. Подпидване на годишния доклад

Изготвил:

Искра Маджарска

ст. експерт отдел „ООСЧ”

Съгласувал:

инж. Ренета Кънчева

н-к отдел „ООСЧ”

Дата:            28.03.2012 г.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2011г., за които е предоставено: Комплексно разрешително № 157-Н1/2011г. на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за общините Габрово и Трявна, включващо Първи участък” (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС)

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ...................................................................                     Дата: 28.03.2012г.

(на лицето представляващо организацията)

Име на подписващия:  ТАНЯ ХРИСТОВА

Длъжност в организацията:   КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО и ПРЕЦЕДАТЕЛ на

„Регионално сдружение на Общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”

Приложение 1

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисии(колона 1) | Пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | кг./год. | кг./год. | кг./год. | кг./год. | кг./год. |

През докладвания период няма измерени количества на замърсителите по Таблица 9.6.1.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), както и не са отчетени показатели на замърсители по таблица 1 от приложението на ГДОС, поради неприложимост.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мони-торинг1) | Съответ-ствие Брой / % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия* докладвана в таблица 1, Колона 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах/ФПЧ | кг./год. |  |  |  |  |  |
| Други** | кг./год. |  |  |  |  |  |

През докладвания период, поради неприложимост на параметрите не е провеждан мониторинг.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия *, докладвана в таблица 1, колона 1 |  |  |  |  |  |
| Дебит на отпадъчните води | м3/ден м3/час м3/год. |  |  |  |  |
| Активна реакция рН |  |  |  |  |  |
| Неразтворени вещества |  |  |  |  |  |
| Разтворим органичен въглерод |  |  |  |  |  |
| БПК5 |  |  |  |  |  |
| ХПК (бихроматна) |  |  |  |  |  |
| Други** |  |  |  |  |  |

През докладвания период, поради неприложимост на параметрите не е провеждан мониторинг.

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхране-ние на площад-ката* | Транспор-тиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответ-ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с Кр с КР | Реално измерено | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |

За докладвания период през 2011г. (09.12.2011–31.12.2011г.) не е стартирало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна”, не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране и не е изградена площадката за временно съхранение на отпадъци, в резултат не е приложимо докладване на дейности свързани с образуването на отпадъци.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ безвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За докладвания период през 2011г. (09.12.2011 –31.12.2011г.) не е стартирало строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна”, не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, в резултат не е приложимо докладване на дейности свързани с оползотворяването  и обезвреждането на отпадъци.

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |

За докладвания период през 2011г. не е приложимо отчитане на дейности свързани с шумови емисии, тъй като обекта за който е издадено КР №157-Н1/2011г. все още не е достигнал до етапите на  строителство и експлоатация.

Таблица 7. Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Мерна единица | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За докладвания период през 2011г. не е приложимо отчитане на дейности свързани с опазване и мониторинг на подземните води, тъй като обекта за който е издадено КР №157-Н1/2011г. все още не е достигнал до етапите на  строителство и експлоатация.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За докладвания период през 2011г. не е приложимо отчитане на дейности свързани с опазване и мониторинг на почвите

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За докладвания период през 2011г. не е приложимо отчитането за Аварийни ситуации, защото обекта за който е издадено КР №157-Н1/2011г. все още не е построен и въведен в експлоатация.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

За докладвания период през 2011г. не е приложимо отчитането на оплаквания или възражения, свързани с дейността на обекта за който е издадено КР №157-Н1/2011г., тъй като същият не е  действащ обект.

Речник на използваните термини

КР		     Комплексно разрешително

СК	     Сондажни кладенци

ТБО	     Твърди битови отпадъци

РД		     Регионално депо

РИОСВ	     Регионална инспекция по околна среда и водите

ИАОС	     Изпълнителна агенция по околна среда

БД	     Басейнова дирекция

ГК	     Газови кладенци

СУОС	     Система за управление на околната среда

ЕРИПЗ        Регламент №166/ 2006 относно създаването на

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители