РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ПЛЕВЕН, ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, ДОЛНИ ДЪБНИК, ПОРДИМ, ИСКЪР, ГУЛЯНЦИ

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 304 – НО/2008г.

гр. Плевен 2012 год.

Съдържание

1. Увод

2. Система за управление на околната среда

3. Използване на ресурси

3.1. Използване на вода

3.2. Използване на енергия

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

4.4. Управление на отпадъците

4.5. Шум

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

4.7. Преходни и анормални режими на работа

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях.

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО

8. Подписване на годишния доклад.

Декларация

Речник на използваните термини

- Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително /КР/

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митриполия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци”

- Адрес по местонахождение на инсталацията:

Землище на с. Буковлък и с. Опанец, Община Плевен

- Регистрационен № на КР:   304-НО/2008г.

- Дата на подписване на КР: 08.10.2008 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 15.11.2008 г.

- Оператор на инсталацията:

Притежател на разрешителното е Община Плевен

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора:

Община Плевен, пл. Възраждане 2, тел. 064 /881200, факс: 064/844230, e-mail: mayor@pleven.bg

- Лице за контакти: инж. Павлина Тодорова – Началник отдел “Екология”

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: гр. Плевен, пл. „Възраждане” 2, тел. 064/881336, e-mail: eco@pleven.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията/инсталациите

Регионално депо за неопасни отпадъци ще обслужва общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. Предвижда се изграждане на три клетки за твърди битови отпадъци, две клетки за строителни и производствени неопасни отпадъци и стопански двор с необходими сгради и съоръжения, обезпечаващи нормалната експлоатация на обекта. През 2001г. е изработен работен проект за Регионалното депо, а през 2011г., съгласно Договор за възлагане обществена поръчка е извършено: “Изготвяне (актуализация) на работни проекти и на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на строител и доставчик на техника и оборудване за обект: Регионален Център за отпадъци, включващ инсталация за компостиране и център за предаване на отпадъци – Регион Плевен”. Внесено е проектно предложение №DIR-5112122-6-72 на Регион Плевен по ОП “Околна среда 2007-2013г.” за “Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Плевен”. Към настоящия момент се извършва актуализация и отстраняване на забележки и пропуски по проектното предложение.

Във връзка с Условие 6.1. от Комплексното разрешително, всички условия, в които не е определен индивидуален срок за изпълнение, се считат за влизащи в сила от датата на въвеждане в експлоатация на клетка 1 към Регионално депо неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. За докладвания период не е стартирало строителството, не е въведена в експлоатация Клетка 1 и не е приложимо докладване по същите условия.

- Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите съгласно КР.

| № | Инсталация | Позиция на дейността, Приложение 4 от ЗООС | Капацитет, t/24h | Общ капацитет, t |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци - Клетка 1 | 5.4 | 475 | 785 500 |

Условие 4.1. от КР – Не са депонирани отпадъци

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Не е създадена организационна структура/ фирма, относно управлението на околната среда на площадката. Изисквания към персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното ще бъдат направени в документацията по ЗОП за избор на оператор на Регионалното депо.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци е разположено на територията на РИОСВ - Плевен.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите

Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци е разположено на територията на Басейнова Дирекция “Дунавски район” - Плевен.

2.  Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

Изисквания към персонала за прилагане Системата за управление на околната среда ще бъдат поставени при избор на Оператор на Регионалното депо, Структурата на управление на околната среда ще включва:

- Еколог на оператора – участва в контрол и управление на депото, във връзка с опазване на околната среда от страна на оператора и цялостно управление на дейностите по опазване на околната среда;

- Управител на депото –отговарящ за дейността на депото и цялостно управление на дейностите по опазване на околната среда;

- Лице, отговорно за управление на отпадъците – отчет и документиране на дейностите с отпадъците.

- Обучение

Обучението на персонала по т.2 ще е свързано със спазване на разработени инструкции и условия, изискващи се в КР – с тяхното прилагане и документиране на резултатите от всички дейности по условията в КР.

- Обмен на информация

Към настоящия момент, поради това, че не е стартирало строителство на обекта, информацията по проект: “Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци” се изготвя и съхранява в Община Плевен, където се поддържа и актуален списък със органите/ лицата, които да бъдат уведомявани съгласно условията на комплексното разрешително, техни адреси, телефони и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране:

Документация по проект: Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци се изготвя и съхранява в Община Плевен като се съгласува с останалите общини от региона.

- Управление на документи

Община Плевен е водеща община, съгласно Споразумение за сътрудничество от 22.12.2008г. подписано от Кметовете на шестте общини и подготвя документите по проект: Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци за компетентните органи и документации за обществени поръчки, съгласувано с представители на останалите общини от региона.

- Оперативно управление

Съгласно Условие 6.1. от Комплексното разрешително, всички условия, в които не е определен индивидуален срок за изпълнение, се считат за влизащи в сила от датата на въвеждане в експлоатация на клетка 1 към Регионално депо неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци. За докладвания период не е стартирало строителството, не е въведена в експлоатация Клетка 1 и не е приложимо докладване по същите условия.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно Условие 6.1. от КР

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно Условие 6.1. от КР

- Записи

Съгласно Условие 6.1. от КР

- Докладване

Съгласно условията на комплексното разрешително и на нормативната уредба ежегодно в Годишния доклад по околна среда се докладват всички дейности, регламентирани по КР.

- Актуализация на СУОС

Съгласно Условие 6.1. от КР

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 4.2. Притежателят на настоящото разрешително да документира и докладва като част от ГДОС годишното количество депонирани отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци - Клетка 1 | Не е стартирало строителство, не е въведена в експлоатация Клетка 1 - Не са депонирани отпадъци. |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 5.11.1 Притежателят на настоящото разрешително да актуализира система за управление на околната среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова. | През 2011г. не е актуализирано или изменено КР и СУОС. |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 7.4. Информацията по Условие 7.1 и Условие 7.2 да бъде включена като част от ГДОС. | Не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

З.  Използване на ресурси:

3.1. Използване на вода: по Условие 8.1 от КР

| Инсталация | Количество вода, [m3/t депониран отпадък] |
| --- | --- |
| Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци; - Клетка 1 | 0.006394 |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС, за количеството на използваната вода за производствени нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. | Не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е използвана вода през докладвания период |
| Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието, по Условие 8.1.5.3., причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

  - Използване на ел. енергия: по Условие 8.2.1 от КР

| № | Инсталация | Консумация на електроенергия, [MWh/t депонирани отпадъци] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Плевен, долна митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци; - Клетка 1; | 0.001039 |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, количеството използвана електроенергия, изразена като: - годишна консумация на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията по Условие 2 | Не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е използвана ел. енергия през докладвания период |
| Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС резултатите от оценката на съответствието на годишните количествата електроенергия с определените такива в условията на разрешителното, причините за документираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. | Не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

З.З. Използване на суровини, спомагателни материали и горива по Условие 8.3.1.1.

| Спомагателни материали | Количество [l/y] |
| --- | --- |
| Дезинфектанти | 1000 |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.3.1 Притежателят на настоящето разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, резултатите от оценката на съответствието на количества използвани спомагателни материали с определените такива в условията на разрешителното. | Не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

З.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и продукти.

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 8.3.6.1. Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от ГДОС данни от извършените проверки съгласно Условия 8.3.4.3., включващи: - брой и обект на извършените проверки; - брой установени несъответствия; - причини за несъответствие; - предприетите коригиращи действия; | Не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда;

4.1    Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества /ЕРЕВВ/ И РКТК

Не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух: по условие 9.1.1

| Контролиран технологичен параметър | Оптимална стойност, дименсия | Мониторинг, който трябва да се извършва | Оборудване за мониторинг | Резервно оборудване |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Обемен дебит на биогаза | 100-600м3/h | непрекъснат | дебитомер | дебитомер |
| Концентрация на метан в биогаза | ≥30об.% | непрекъснат | датчик | датчик |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.1.4.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва, като част от ГДОС информация за извършени проверки на съответствието на стойностите на контролираните параметри за Инсталацията за изгаряне на биогаз с определените оптимални такива в условие 9.1.1., през годината, какви несъответствия са установени, какви са причините, отстранени ли са несъответствията, ако не са – кога ще бъдат отстранени. | Не е стартирало строителство, не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 9.6.2.6 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС информация по: Условия 9.6.2.2 , 9.6.2.3, 9.6.2.4 и 9.6.2.1 и 9.6.2.6 от КР . | Не е стартирало строителство, не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

  - Емисии на вредни вещества в отпадъчните води:

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 10.3.1.2. В срок до един месец от влизане в сила на КР, притежателят му да представи в РИОСВ план на площадката в три еднообразни екземпляра, върху които да са означени точките на заустване на повърхностните води (в най-малко един пункт за мониторинг над депото срещу течението и един след депото – по посока на естествения поток на повърхностните води) с географски координати. По един екземпляр от съгласувания план да се представи в ИАОС и БД и да се счита за неразделна част от настоящото КР | Съгласно Договор за възлагане обществена поръчка са изготвени (актуализирани) работни проекти и на документации за възлагане на обществени поръчки за избор на строител и доставчик на техника и оборудване за обект: Регионален Център за отпадъци, включващ инсталация за компостиране и център за предаване на отпадъци – Регион Плевен. През 2011г. са завършени и одобрени работните проекти и са определени координатите на точките. Ще бъде представен план с означените точки на заустване. |
| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| Условие 10.6.4 Притежателят на настоящото разрешително да докладва като част от съответния ГДОС обобщена информация за резултатите от мониторинга по Условие 10.1.2.1., Условие 10.1.2.2. и Условие 10.3.3.1. | Не е стартирало строителство, не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

  - Управление на отпадъците: По Условие 11. от КР

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.4.1. Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от изпълнението на Условие 11.7.5. и да представя като част от ГДОС: - Данни от мониторнга на състоянието на тялото на Регионално депо за неопасни отпадъци от общините Плевен, долна митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци, включващо Клетка 1, определен в Условие 11.7.5. | Не е стартирало строителство, не е въведена в експлоатация Клетка 1 - не е приложимо за докладвания период |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 11.9.6 Притежателят на настоящото разрешително да документира видовете и количествата отпадъци, приети и депонирани на площадката, и да представя данните като част от ГДОС. | Не е стартирало строителство, не е въведена в експлоатация Клетка 1 – не са депонирани отпадъци през докладвания период |

  - Шум: по Условие 12 от КР

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 12.3.3 Притежателят на настоящото разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС: - оплаквания от живущи около площадката; - резултати от извършени през изтеклата отчетна година наблюдения, в съответствие с изискванията на чл.23 от Наредба №2/05.04.2006г.; - установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. | Не е стартирало строителство, не е въведена в експлоатация Клетка 1 – Няма данни за измерване на нивата на шума. Не са постъпвали оплаквания от района около депото. |

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване: по Условие 13 от КР

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.5 и 13.8.7 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от собствения мониторинг на подземните води като част от ГДОС. | Не е стартирало строителство, не е въведена в експлоатация Клетка 1 – не е извършен мониторинг на подземни води |
| Условие 13.8.8 Притежателят на настоящото разрешително да докладва резултатите от изпълнението на Условие 13.7.1.4. като част от ГДОС | Не е въведена в експлоатация Клетка 1 – не е извършена оценка на съответствието на концентрации замърсители в подземни води с определените стойности за стандарти за качеството на подземните води, посочени в Таблица 13.7.1.4 от КР и фоново ниво по Условие 13.7.1.3. |

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 13.8.9. Обобщени данни от изпълнението на всички инструкции да се докладват като част от ГДОС. | Не е приложимо към докладвания период |

4.7. Преходни и анормални режими на работа: по Условие №15 от КР

| Условия по КР №304 НО/2008г. | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 15.4 Резултатите от мониторинга по Условие 15.3. да се представя като част ГДОС | Не е приложимо към докладвания период |

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията по КР (ИППСУКР)

Не е приложимо към докладвания период, не е изготвян Доклад за привеждане в съответствие с условията на Комплексното разрешително.

6. Прекратяване на работа на инсталации или част от тях;

През 2010 г. не е извършвана работа на инсталацията или на част от нея, не е стартирало строителството.

| Условия по КР | Докладване |
| --- | --- |
| Условие 16.5 Притежателят на настоящото комплексно разрешително да докладва изпълнението на мерките на плановете по Условие 16.2 и Условие 16.3 като част от ГДОС. | Не е приложимо към докладвания период |

7. Свързани с околната среда аварии;

7.1 Аварии:

През 2011 г. в района на депо за твърди битови отпадъци (РД за ТБО) не е имало аварии свързани с околната среда – не са извършвани строителни и/ или други дейности.

7.2 Оплаквания или възражения свързани с дейността на РД за ТБО:

През 2011 г. не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на регионалното депото.

8.  Подписване на годишния доклад;

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ, Д.М.Н.

Кмет на община Плевен

Съгласувал:

Инж. П. Тодорова

Началник отдел “Екология”

Изготвил:

Инж. Д. Николова

Гл. експерт  отдел “Екология”

Дата 23.03.2012г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 304 - НО/2008г. на Регионално депо за неопасни отпадъци ще обслужва общините Плевен, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Пордим, Искър и Гулянци.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР СТОЙКОВ, Д.М.Н.

Кмет на община Плевен

Дата: 23.03.2012г.

РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ

КР				Комплексно разрешително

СК				Сондажни кладенци

ТБО				Твърди битови отпадаци

РД				Регионално депо

РИОСВ			Регионална инспекция по околна среда и водите

ИАОС			Изпълнителна агенция по околна среда

БД				Басейнова дирекция

ГК				Газови кладенци

СУОС			Система за управление на околната среда

ЕРИПЗ                		Регламент №166/ 2006 относно създаването на

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители