Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

за изпълнение на дейностите през 2011 г., за които е предоставено комплексно разрешително

№ 334-Н0/2008г на "Свинекомплекс Крумово Градище" АД с. Крумово Градище

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	Уводна част на годишния доклад	1

1.1	Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)	1

1.2	Адрес по местонахождение на инсталацията	1

1.3	Регистрационния номер на КР	1

1.4	Дата на подписване на КР	1

1.5	Дата на влизане в сила на КР	1

1.6	Име на собственика или на оператора	1

1.7	Адрес, тел. номер, факс и e-mail на оператора / инсталацията	1

1.8	Име на лицето за контакти	2

1.9	Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти	2

1.10	Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията	2

1.11	Производствен капацитет на инсталацията	2

1.12	Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда	3

1.13	РИОСВ, отговаряща за разрешителното	3

1.14	Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията	3

2.	Система за управление на околната среда	3

3.Използване на ресурси	6

3.1.Използване на вода	6

3.2 Използване на енергия	8

3.3 Използване на спомагателни материали	8

3.4 Съхранение на спомагателни материали, горива и продукти	9

4.	ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА	10

4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR	10

	Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води	14

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	15

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води	16

4.3.1 Емисии на производствени води	16

4.3.2 Емисии на охлаждащи води	16

4.3.3 Емисии на битово-фекални води	16

4.3.4 Емисии на дъждовни води	17

4.4 Управление на отпадъците	17

4.5 ШУМ	20

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.	22

5.	Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)	27

6.	Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях	27

7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ	28

8.Декларация	29

Приложения

1.Генплан на площадката на "СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ" АД

2.Генплан на "СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ" АД с разположение на пунктовете за собствен мониторинг на почви

3. Генплан на "СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ" АД с разположение на пунктовете за собствен мониторинг на подземни води

# Уводна част на годишния доклад

## Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

“СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ”  АД

с. Крумово Градище

Община Карнобат

“Инсталация за интензивно отглеждане на свине” - т. 6.6 в) от Приложение 4 на ЗООС.

## Адрес по местонахождение на инсталацията

“СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ” АД, с. Крумово Градище, Община Карнобат, област Бургас, п.к. 8487

тел: (0559)  227 56,

факс: (0559) 227 56,

## Регистрационния номер на КР

Комплексно разрешително на "Свинекомплекс Крумово Градище" АД, с. Крумово Градище № 334-Н0/2008г.

## Дата на подписване на КР

08.10.2008г.

## Дата на влизане в сила на КР

15.11.2008г.

## Име на собственика или на оператора

“СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ”  АД

с. Крумово Градище

Община Карнобат

## Адрес, тел. номер, факс и e-mail на оператора / инсталацията

“СВИНЕКОМПЛЕКС КРУМОВО ГРАДИЩЕ” АД, с. Крумово Градище, Община Карнобат, област Бургас, п.к. 8487

тел: (0559)  227 56,

факс: (0559) 227 56,

e-mail: bonikrgr@mail.bg

## Име на лицето за контакти

Лице за контакти:

Красимир Костадинов Недев – изпълнителен директор

## Телефон, факс и e-mail на лицето за контакти

тел: (0559)  227 56,

факс: (0559) 227 56,

моб: 0887 664 884

e-mail: bonikrgr@mail.bg

## Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

В свинекомплекса се отглеждат свине майки и подрастващи прасета

Отглеждането на основните свине майки става в 3 последователни технологични процеса:

- Период на заплождане до установена бременност, с престояване в тази производствена група до 45 дни – постоянен  брой от 290 животни, индивидуално отглеждани във фиксиран бокс;

- Период на бременност от 70 дни с постоянен брой в група от по 450 броя, групово отглеждане до 4 броя в бокс;

- Период на опрасване и отглеждане на родените прасета от 30-35 дни. Индивидуално отглеждане на повдигнат бокс с пластмасов под. След опрасването родените в индивидуално повдигнат бокс прасета престояват при прасетата майки максимално до 30 дни, през който период на същите се извършва манипулации. През този период се приучват към храна и на 28-30 ден от раждането се отбиват от майките. След отбиването на 30-35 ден от раждането прехвърлят в сградите за подрастващи прасета, където престояват 65 дни и до 30 кг живо тегло. След тази възраст се предават за угояване.

## Производствен капацитет на инсталацията

Инсталацията, която попада в обхвата на т. 6.6 в) от Приложение 4 на ЗООС:

Максимален капацитет на инсталацията съгласно Условие №4 от КР:

Инсталация, която попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Промишлена инсталация за интензивно отглеждане на свине

- Отглеждане на свине майки (т. 6.6.в) – 2130 бр. скотоместа (15 броя сгради)

Инсталации, непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за отглеждане на подрастващи прасета (8-30 кг) – 8 000 бр. скотоместа (5 броя сгради)

През 2011 година в производството са били заети 1796 бр. скотоместа за отглеждане на свине майки и 7219 бр. скотоместа за отглеждане на подрастващи прасета. Общото количество подрастващи прасета отгледани в свинекомплекса през 2011 година възлиза на 48487.

## Организационната структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

На настоящия етап в дружеството има лице, което пряко да се занимава и да отговаря по въпросите, свързани с опазване на околна среда като съвместно с ръководството на свинекомплекса е разработена и внедрена система за управление на околната среда. В момента на подаване на настоящия годишен доклад отговорник по околната среда е екологът на дружеството.

## РИОСВ, отговаряща за разрешителното

РИОСВ – Бургас

гр. Бургас–пощенски код: 8000

ул. Перущица №67, п.к. 219

тел. 056/81-32-05;

тел. 056/81-32-00;

## Басейновата дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова Дирекция Източно беломорски район с център гр. Пловдив

Адрес на Басейновата дирекция

ул."Булаир" 26;

факс 032/62-80-63;

тел. 032/62-15-52;

e-mail: bd_plovdiv@abv.bg

# Система за управление на околната среда

Съгласно комплексно разрешително КР № 334-Н0/2008г. “Свинекомплекс Крумово Градище” АД има задължението да внедри система за управление на околната среда (СУОС).

За докладвания период 01.01.2011г.-31.12.2011г. в дружеството има лице, което пряко да се занимава и да отговаря по въпросите, свързани с опазване на околна среда като съвместно с ръководството на свинекомплекса е разработена и внедрена система за управление на околната среда.

Всички изискуеми  инструкции по Условие №5 Управление на околната среда са налични,актуализирани и се прилагат съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:

Структура и отговорности:

Съгласно Условие 5.1 на КР

Определен е персоналът,който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в него и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното;

Изготвен e актуализиран списък на персонала,който извършва конкретните дейности по изпълнение на условията в разрешителното и на лицата, отговорни  за изпълнение на условията в него;

Обучение:

Съгласно Условие 5.2 на КР

Прилага се инструкция за определяне на потребностите от обучение на персонала,както и програма за обучение на същия  за 2011 год.;

Обмен на информация:

Съгласно Условие 5.3 на КР

Изготвен е актуален списък на органите/ лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи);

Изготвена е актуална информация,достъпна за всички служители на площадката,относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното,включително списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и други възможни начини на свързване на отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнение на условията в разрешителното;

Документиране:

Съгласно Условие 5.4 на КР

Изготвен е актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите;

Изготвен е списък с всички необходими инструкции,изисквани с настоящото разрешително;

Изготвен е списък на кого от персонала/отговорните лица/,какъв документ е предоставен;

Управление на документите:

Съгласно Условие 5.5 на КР

Прилага се инструкция за актуализация на документите,изисквани с настоящото разрешително,в случай на промени в нормативната уредба,работата и управлението на инсталациите,както и за изземване на невалидната документация;

Изготвен е списък, на кого от персонала/отговорните лица какъв документ е предоставен.

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в разрешителното  се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат.

Оперативно управление:

Съгласно Условие 5.6 на КР

Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка,изисквани с разрешителното.Те се съхраняват на площадката в писмен вид и при поискване се представят на компетентния орган.

Проверка и коригиращи действия:

Съгласно Условие 5.7 на КР

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително;

Прилагат се писмени инструкции за периодична оценка на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното;

Прилага се писмена инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия;

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

Съгласно Условие 5.8 на КР

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария;

Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии:

Прилагат се инструкции за:

- определяне на  опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората

- определяне на  възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и избор на действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда

- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на плана за действие при аварии и периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на плана за действие при аварии

- определяне на сборни пунктове, избор на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията

- определяне на причините довели до авария в предприятието, както и предприемането и извършването на необходимите коригиращи действия за елиминиране или смекчаване на резултатите от аварията

- определяне и  редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им

- определяне на  средствата за противодействие на възможните аварии (като пожарогасители, кофпомпи, абсорбенти за разливи и др. подобни), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действие при аварии.

Записи:

Съгласно Условие 5.9 на КР

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и техническите показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително;

Документират се и се съхраняват данните за причините при установяване на несъответствия  и предприетите коригиращи действия;

Документират се и се съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за технологичното/пречиствателното/оборудване;

Изготвен е списък с документите,доказващи съответствие с условията на разрешителното;

Съхраняват се документите, изисквани по настоящото условие и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Докладване:

Съгласно Условие 5.10 на КР

Докладват се резултатите от собствения мониторинг и се представя ежегодно в  РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено настоящото комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година,следваща годината,за която се отнася на хартиен и електронен носител.Докладът се изготвя съгласно “Методика за реда и начина за контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите;

Допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното се предоставя при поискване от компетентните органи.

Актуализация на системата за управление по околна среда (СУОС):

Съгласно Условие 5.11 на КР

Към настоящия момент не се е наложила актуализация на системата за управление на околната среда(СУОС).

# 3.Използване на ресурси

## 3.1.Използване на вода

Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди става от собствен водоизточник 1бр. сондажен кладенец, разположени извън площадката, при наличие на издадено актуално разрешително за водоползване №315900016/18.05.2007.

Разрешеното годишно количество съгласно разрешителното е 65 897м3.

Отчитането на изразходваната вода става чрез измервателно устройство.

Всички изискуеми инструкции по  Условие 8.1-Използване на вода  са налични,актуализирани и се прилагат,а условието  се изпълнява съгласно изискванията на КР.

Прилагат се инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на питейната инсталация за животните, основен консуматор на вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.3.),

- поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях (съгл. Усл. 8.1.4.),

- измерване/ изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (съгл. Усл. 8.1.5.2),

- оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на комплексното разрешително и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи мерки (съгл. Усл. 8.1.5.3).

Документират се резултатите от проверките на технологичното оборудване(съгл. Усл. 8.1.3);

Документират се резултатите от мониторинга относно разрешителното за водовземане (съгл. Усл. 8.1.5.2);

Документират се резултатите от оценката на съответствието на изразходваните количества вода (съгл. Усл. 8.1.5.3);

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа (съгл. Усл. 8.1.5.4);

Табл.3.1-1 Разход на вода през 2011г.

| Източник на вода | Годишно количество съгласно КР | Количество на единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1бр. собствен сондажен кладенец | В КР няма посочени норми | 13,1 | 70 508 м3 96 395 м3* (общо за свинекомплекса) | 39,26 | НЕ** |

*Съгласно Условие 8.1.5.1. от КР дружеството трябва да отчита изразходваната вода за производствени  нужди чрез измервателното устройство, монтирано при сондажния кладенец. Води за производствени нужди се използват и в инсталацията за отглеждане на подрастващи прасета като тази инсталация не е  в обхвата на Приложение 4 от ЗООС и не е посочена разходна норма за нея в комплексното разрешително на дружеството. Разходът на свежа вода за едно скотоместо за отглеждане на подрастващи прасета за една година е 3.4м3 т.е. при 7219 бр. скотоместа за отглеждане на подрастващи прасета за 2011г.консумацията на вода възлиза на 24545 м3.На територията на свинекомплекса работят 49 души. Съгласно  Наредба №4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни,водопроводни и канализационни инсталации(Обн.ДВ бр.53 от 28.06.2005) разходната норма за потребление за битово-питейни нужди от един работник за такъв тип производство е 75 л/дневно(работниците в дружеството използват изградените санитарни възли,филтърна сграда за измиване ,кухня и столова)т.е.консумираната вода за битово питейни нужди е около 1342 м3. Общото количество изразходвана вода за двете инсталации (инсталация за отглеждане на свине майки и инсталация за отглеждане на подрастващи прасета) и за питейно битови нужди  е 96395 м3.

** В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.5.3. от комплексното разрешително е документирано несъответствие. Установeни са причините за същото,а именно:налагаща се принудителна оздравителна мярка във ветеринарно отношение,съпътствана от по-често измиване на сградите ,както и регистрирани аварии по трасето на довеждащия етернитов водопровод,вследствие извършване на пътно-строителни дейности по новостроящия се в близост участък от магистрала”Тракия”.Всичко това доведе до по-голям разход на вода през годината.Очаква се през 2012 год.инсталацията да е в съответствие по количество изразходвана вода за единица продукт.

____________________________

Единица продукт – 1 брой място за свиня майка (скотоместо) за една година

## 3.2 Използване на енергия

Всички изискуеми инструкции по  Условие 8.2-Използване на енергия  са налични,актуализирани и се прилагат,а условието се изпълнява съгласно изискванията на КР.

Разходът на електрическа енергия се отчита от електромери, монтирани във външни трафопостове, където се подава електричество от два независими далекопровода от подстанциите в гр.Карнобат и с.Крумово Градище и откъдето започва кабелното отклонение за свинекомплекса.

Прилагат се инструкции за:

- експлоатация и поддръжка на вентилаторите и осветлението на сградите, основни консуматори на електроенергия-резултатите от извършените проверки се документират(съгл. Усл. 8.2.1.2 от КР).

- измерване, изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия-резултатите се документират (съгл. Усл. 8.2.2.1 от КР).

- оценка на съответствието на измерените и изчислените количества консумирана електроенергия с определението такива в Таблица 8.2.1. и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.2.2.2 от КР).

Табл.3.2-1 Разход на електроенергия през 2011г.

| Електроенергия/ Топлоенергия | Количество на единица продукт съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| електроенергия | 540kWh/единица продукт | 401 kWh/единица продукт | ДА |

* Общото количество консумирана електроенергия в свинекомплексът е 1 044 733 kWh за 2011год. Съгласно Условие 8.2.2.1. от КР дружеството трябва да измерва, изчислява и документира изразходваните количества електроенергия. Инсталацията за отглеждане на подрастващи прасета не е в обхвата на Приложение 4 от ЗООС и няма зададена отделна разходна норма за нея в Условие 8.2. от КР. Необходимото количество електроенергия за едно скотоместо за подрастващи прасете е 39 kWh т.е. изразходваното количество електроенергия за отглеждане на подрастващи прасета за 2011 година е 281541 kWh. За отглеждане на свине майки от инсталацията за 2011 година са изразходвани 719362 kWh. Изразходваното количество за пречиствателните съоръжения е 43800 kWh/г.

-инсталация за отглеждане на свине майки -	  719362 kWh.

(в обхвата на Приложение 4 от ЗООС)

-инсталация за отглеждане на подрастващи прасета -	  281541 kWh

(непопадащи в обхвата на Приложение 4 на ЗООС)

-пречиствателни съоръжения –	    43800 kWh

обща консумация на електроенергия за 2010г -	1044733 kWh

Няма констатирани несъответствия (съгл. Усл. 8.2.2.2).

## 3.3 Използване на спомагателни материали

Прилагат се инструкции за:

- измерване/изчисляване и документиране на използваните количества горива и спомагателни материали, съгласно таблиците по Условие 8.3.1.2 и 8.3.1.3 (съгл. Усл. 8.3.2.1 от КР).

- оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни материали и горива с определените такива в условията на комплексното разрешително и установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.2.2 от КР).

- поддръжка на един брой резервоар за дизелово гориво, включително проверка на целостта и здравината  на резервоара, действия за откриване и отстраняване на течове от резервоара, установяване на причините за регистрираните нарушения и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.5 от КР).

- периодична проверка на съответствието на резервоара и складовете с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително, установените причини за несъответствие и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.6 от КР).

- установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за горива при работа на инсталациите по Условие 2 на комплексното разрешително (съгл. Усл. 8.3.4.7 от КР).

Табл.3.3-1: Използвани спомагателни материали през 2011г.

| Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР | Количество на единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дезинфектант | 0,36 | 0,00017 | 0.540 | 0.00030 | НЕ |

*Констатираното несъответствие са дължи на налагаща се принудителна оздравителна мярка във ветеринарно отношение, което доведе до по-голям разход на дезинфектанти в помещенията за отглеждане на прасета.

При извършените проверки няма установени несъответствия, за които да се докладва съгласно Условие 8.3.6.1.

Табл.3.3-2: Използвани горива през 2011г.

| Горива | Годишно количество съгласно КР | Количество на единица продукт съгласно КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропан бутан за отопление | 4t/y | В КР няма посочени норми | 7,2 t/y | В КР няма посочени норми | НЕ* |

*Констатираното несъответствие са дължи на неблагоприятните климатични условия в първите месеци на докладваната година, което доведе до по-голям разход на пропан бутан за отопление в помещенията за отглеждане на прасета,а така също и на допусната грешка при подаване на заявлението за комплексно разрешително,в предвид обстоятелството,че при изготвянето му са ползвани прогнозни  данни,тъй като свинекомплексът тогава все още не е бил  населен с животни.

## 3.4 Съхранение на спомагателни материали, горива и продукти

Всички изискуеми инструкции  по Условие 8.3 Съхранение на спомагателни материали са изготвени,актуализирани и се прилагат съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:

Прилагат се инструкции за:

- периодична проверка на съответствието на резервоара и складовете с експлоатационните изисквания и условията на комплексното разрешително, установените причини за несъответствие и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 8.3.4.6 от КР).

- установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбопреносната мрежа за горива при работа на инсталациите по Условие 2 на комплексното разрешително (съгл. Усл. 8.3.4.7 от КР).

При извършените проверки през 2011 година не са констатирани течове и разливи от резервоара за дизелово гориво.Резултатите от проверките се документират.

# ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Всички данни за предходната календарна година са представени във формата на Образеца на ГДОС, утвърден от министъра на ОСВ. Представените по-долу данни са получени въз основа на измервания и изчисления.

## 4.1 Доклад по европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR

Вредните вещества, които се изхвърлят от организираните точкови източници на комплекса по свиневъдство са: Метан (CH4), Амоняк (NH3), Диазотен оксид (N2O) и финни прахови частици прах (вещeства под формата на малки твърди или течни частици РM 10 от органичен и неорганичен произход).

Табл.4.1-1:

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1a) kg/год. | във води (колона 1b) kg/год. | в почва (колона 1c) kg/год. |  |  |
| 1# | 74-82-8 | Метан (CH4) | - С (7184 кг) | - | - | - | - |
| 5# | 10024-97-2 | Диазотен оксид (N2O) | - С (37.72 кг) | - | - | - | - |
| 6# | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 10 000 С 29 508 кг | - | - | - | 10 000 С 29 508 кг |
| 12# |  | Общ азот | - | 50 000 М (8 705 кг) | - | - | - |
| 13# |  | Общ фосфор | - | 5 000 М (116 кг) | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (изразен като общ С или ХПК/3) | - | 50 000 М (40561 кг) | - | - | - |
| 86# |  | Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) | - С (49.02 кг) | - | - | - | - |
| Легенда: |

Изчисленията за #1, 5, 6 и 86 са извършени съгласно Условие 9.5 и Таблица 9.5 от комплексното разрешително на дружеството.

Източниците, от които се отделят тези вещества са от вентилационните системи към сградите за отглеждане на животни Приложение №1.

През периода (2011г.) не са извършени контролни измервания от РИОСВ на емисиите на вредни вещества във въздуха.

Резултатите от изчисленията на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са направени на база 1796 места за отглеждане на свине-майки (“Инсталация за интензивно отглеждане на свине” - т. 6.6 в) от Приложение 4 на ЗООС).

За изчисляване на емисиите на вредни вещества (NH3, N2O и CH4) в атмосферния въздух от дейността на свинекомплекса са използвани емисионни фактори от актуализирана методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (ЕМЕР/CORINAIR 1997 и 2000г., 3 - то издание от месец септември 2004г.)

Азотни съединения - Дейността на дружеството попада в код (дейност и съоръжение) - SNAP CODE 100904 – Свине-майки.

Амоняк (NH3) – общо за 2011 г.

1796 бр. места свине-майки х 16,43 кг/1 бр. животно годишно = 29 508,28 кг общо за година

Двуазотен оксид (N2O) - общо за 2011 г.

1796 бр. места свине-майки х 0,001 кг/1 бр. животно годишно = 1.796 кг годишно /анаеробни лагуни/

1796 бр. места свине-майки х 0,02 кг/1 бр. животно годишно = 35.92 кг годишно

/складиране на твърдата фракция и пункт за изсушаване/

Общо количество – 37.72 кг общо за година

Метан - общо за 2011 г.

Дейността на фирмата попада в код (дейност и съоръжение) - SNAP CODE 100503 – Свине, код по CHEB-94 - 100503

1796 бр. места свине-майки х 4 кг/1 бр. животно годишно = 7184 кг общо за година

За определяне на емисиите на вредни вещества (прах) в атмосферния въздух от дейността на свинекомплекса e използван емисионeн фактор за PM10 (Particulate Matter < 10µm), взет от The UK Emission Factor Database, (http://www.naei.org.uk/emissions/), за 2006г. за Agriculture livestock - pigs: Housed livestock 0.000265kilotonne/1,000 head of livestock.

1796 бр. места свине-майки х 0,000265 х103 кг/1 бр. животно годишно = 49.02 кг общо за година

Изчисленията за #12, 13 и 76 са извършени съгласно Условие 10.1.2.2 и Таблица 10.1.2.2. от комплексното разрешително на дружеството. Обръщаме внимание, че съгласно “Методика за реда и начина на контрол на комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително” в точка 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите ва вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR е дадено следното пояснение “Докладването е свързано с оценка на емисиите от площадката в атмосферния въздух, водните обекти/канализационната система на друг оператор и/или населено място и почвата, преноса на замърсители извън площадката обработка и/или употребата на вредни и опасни вещества с определени прагови стойности, съгласно Решението на Европейската комисия по ЕРЕВВ.”. В даденото по-долу Описание на технологията на третиране на отпадъчните води от „Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище е направено кратко описание на третирането на водите от производството като е пояснено, че отпадъчни води не се заустват във водни обекти или канализационни системи на друг оператор и/или населено място.

Съгласно комплексното си разрешително дружеството не извършва мониторинг на отпадъчните си води и през отчетния период за 2011 година не е извършван собствен мониторинг на отпадъчните води и поради липса на базова информация (емисионен фактор или концентрация) направените по-долу изчисления са на база измервания и протоколи от 2007 година като за количеството отпадъчна вода е взет обема на консумираната вода през 2011 година и нормите заложени в комплексното разрешително за консумация на свежа вода за едно скотоместо годишно. Пробата е взета след разделянето на твърда и течна фаза на торта преди вливането на течната торова фракция в  задържателните лагуни за отпадъчни води собственост на дружеството.

Класификация на инсталацията по Директива за КПКЗ (96/61/ЕО)

“Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки” - т. 6.6 в)

Класификация на инсталацията по Регламент за РИПЗ

“Инсталация за интензивно отглеждане на свине-майки” - т. 7 а)(iii)

През 2011 година в производството са били заети 1796 бр. скотоместа за отглеждане на свине майки като количеството отпадъчни води от инсталацията се изчислява на около 11 860 м3/ за 2011 г.

Данните за концентрация на замърсителите са взети от анализи на отпадъчните води преди постъпването им в лагуните собственост на дружеството (Протокол от изпитване №0004/10.01.2007- измерването е извършено от ИАОС – Регионална  изпитвателна лаборатория гр.Бургас)

Общ азот – общо за 2011 г.

11 860м3/ за 2011 г.х 0,734 кг/м3 = 8 705,24 кг общо за година

Общ фосфор – общо за 2011 г.

11 860м3/ за 2011 г х 0,00975 кг/м3 = 115,63 кг общо за година

Общ органичен въглерод(ТОС) (изразен като общ С или ХПК/3) –

общо за 2011 г.

11 860м3/ за 2011 г.х 3,42 кг/м3 = 40 561 кг общо за година

Описание на технологията на третиране на отпадъчните води от „Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище

Площадката на свинекомплекса е със смесена канализационна система за битово-фекални и производствени отпадъчни води. Дъждовните води се отвеждат повърхностно по естествените наклони на вътрешната пътна мрежа и площите с трайна настилка. Оформени са няколко главни канализационни клона, които в крайна сметка довеждат отпадъчните води (торови маси) до обща събирателна помпена шахта в южната част на комплекса. Оттам помпажно те се подават към пречиствателните съоръжения на територията на площадката.

Производствените отпадъчни води се формират при измиване на помещенията за животни и при хидравлично почистване на каналите в които се събират отделяните екскременти.

Отпадъчните води от свинекомплекса съдържат урина и фекалии от животните, разпиляна храна и промивни води. В тези отпадъчни води попадат също и лекарствени препарати, прилагани при лечението на животните, както и дезинфектанти, използвани при дезинфекция на помещенията Основното замърсяване обаче, представлява отделените екскременти, количеството на които съставлява 5-7% от теглото на животното. Формирането на отпадъчните води в производствените помещения на дружеството, в различните часове е неравномерно. При различните дни количеството на отпадъчни води е почти постоянно. Отпадъчните води се събират в лагуни, разположени западно от свинекомплекса на разстояние от 900 метра. Водите постъпват в лагуните посредством тръбопровод. След престояване достатъчно в лагуните, се използват за течно наторяване след доказана годност. Лагуните са собственост на дружеството.

Производствените отпадъчни води се характеризират с високо съдържание на суспендирани вещества и органична замърсеност. Основната замърсеност е по отношение на БПК5, неразтворени вещества, органичен въглерод, азот и фосфор. Суспендираните вещества се формират от неусвоена храна, разпилян фураж и други материали, попаднали в канализационната мрежа.

Високото съдържание на органична маса, макро и микроелементи в течния оборски тор от свинекомплексите го определят като особено добър за торене на селскостопанските култури за подобряване на почвеното плодородие и повишаване добивите от земеделски култури. Внесената органична маса от течния оборски тор подобрява водно-физическите свойства на почвата, запасява я с макро и микроелементи, биологически активни вещества и повишава общата биогенност на почвата. Течният оборски тор не съдържа токсични вещества, които биха оказали неблагоприятно влияние върху почвата, растенията , хората и животните. Канализацията на свинекомплекса е изградена изцяло. Всяка сграда е със собствена канална система. Каналите са с различна широчина, дълбочина и наклони. Чрез събирателни шахти вътрешните канали се свързват с външната канализация, отвеждаща фекалните маси в пречиствателната станция. Клетките са преустроени и са на напълно скарови подове с водна възглавница и вакуумна система.

### Пречиствателни съоръжения за производствени отпадъчни води

Свинекомплексът разполага с площадка за собствена ПСОВ. Пречиствателната станция, разположена на територията на свинекомплекса е в най-източната му част. Първоначално ПСОВ е била проектирана за механично, биологично третиране и аеробна стабилизация на утайката. В пречиствателната станция в момента, работи само филтърната сграда оборудвана с едно дъгово хидросито, където става механично разделяне на твърдата фракция.

Пречиствателните съоръженията са проектирани през 70-те години на миналия век. Повечето от тях са в състояние, което не позволява към момента да бъдат използвани. Поради икономическата нецелесъобразност на старата технология за пречистване на водите както и невъзможността на тази технология  да постига ефект на пречистване позволяващ покриване на изискванията на емисионните норми е преминато към механично третиране на водите чрез решетка и дъгово хидросито и биологично третиране на течната фракция, която постъпва в система от лагуни за обеззаразяване. Използват се единствено филтърната сграда оборудвана с дъгово сито,сепаратор за разделяне на течната и твърда фракция, площадката за претоварване на торови маси, силози за компост и система от четири лагуни, в които се задържат отпадъчните води (течни торови маси).

Технологичната блок-схема на ПСОВ е представена на Фиг. 1.

Фиг. 1 Технологична блок-схема на ПСОВ

Няма заустване на отпадъчни води във водни обекти от свинекомплекса, ПСОВ и лагуните. Водите се третират на територията на свинекомплекса по описаната технология като няма пренос на замърсители с отпадъчните води към пречиствателни съоръжения на друго дружество и/или населено място.

## 4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Всички изискуеми инструкции по  Условие 9 Емисии в атмосферата са изготвени и се прилагат,а условието се изпълнява  съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите /технологични и вентилационни газове/ се изпускат в атмосферния въздух организирано като количествата им се изчисляват по балансов път.

На площадката има документирана информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ).

Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката

Прилагат се:

- Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им (Условие 9.2.2)

- Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия (Условие 9.3.2)

Таблица 4.2-1.

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Всяка емисия, докладвана в Таблица 1, колона 1: |
| Прах /ФПЧ |  | * | * | * | * | * |
| NH3 |  | * | * | * | * | * |
| N2O |  | * | * | * | * | * |
| CH4 |  | * | * | * | * | * |

*няма изисквания в КР

## 4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище не се заустват във водни обекти.

Всички изискуеми инструкции по Условие 10 Емисии в отпадъчните води са налични и се прилагат,а условието се изпълнява  съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:

Прилага се:

- Инструкция за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения, по Условие 10.1.1.1 (съгл. Усл. 10.1.1.2.1от КР).

- Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1, с определените в Таблица 10.1.1.1, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия(съгл. Усл. 10.1.1.2.2 от КР).

- Инструкция за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1 (съгл. Усл. 10.1.1.2.3 от КР).

- Инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 10.1.1.3 от КР).

### 4.3.1 Емисии на производствени води

Отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище не се заустват в канализация или воден обект.

### 4.3.2 Емисии на охлаждащи води

В производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище не се използват охлаждащи води.

### 4.3.3 Емисии на битово-фекални води

Битово-фекални отпадъчни води от производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД, с. Крумово Градище не се заустват в канализация или воден обект.

### 4.3.4 Емисии на дъждовни води

От инсталацията не се заустват дъждовни води в канализация или воден обект.

Дъждовните води от площадката се оттичат свободно по трайните настилки на площадката и придадените наклони или попиват в зелените площи. Няма изградена специална система за улавяне и отвеждане на дъждовните води.

## 4.4 Управление на отпадъците

“Свинекомплекс Крумово Градище” АД има одобрена от РИОСВ – Бургас Програмата за управление на дейностите по отпадъците в съответствие с условията на Комплексното разрешително.

Всички изискуеми инструкции по Условие 11-Управление на отпадъците са налични и се прилагат,а условието  се изпълнява съгласно изискванията на КР,а по-конкретно:

Образуваните отпадъци при работата на инсталацията на територията на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Комплексно разрешително № 334-НО / 2008,с изключение на производствен отпадък с код 191202.Регистрираното несъответствие се дължи на обстоятелството,че се демонтира остаря метално оборудване в неизползваеми сгради.Предаването на отпадъка е придружено със съпроводителен документ.От опасните отпадъци са предадени такива с код 180202* и 150110*,за които също има издаден съпроводителен документ-транспортна карта.

Води се отчетна книга за генерираните отпадъци на площадката.

Дружеството разполага с утвърдени от РИОСВ – гр. Бургас работни листове за класификация на отпадъците, съгласно Наредба №3/01.04.2004 год. (обн. ДВ бр. 44/25.05.2004 год.),като в края на отчетния период бе класифициран нов отпадък под  №160708*-утайки от почистване на резервоар за съхранение на дизелово гориво,за който има одобрен работен лист за класификация на същия.

Управлението на отпадъците се извършва въз основа на актуализираната програма за управление на отпадъците. Обобщените количества на образуваните на площадката отпадъци през 2011 г. са докладвани в Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2.

Табл.4.4-1: Образуване на отпадъци през 2011г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт* | Временно съхранение на площадката | Транспортира не – собствен транспорт / външна фирма** | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР, t/y | Реално измерено, t/y | Количества определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,3 | 0.000 | - | - | Да – Площадка №3 | - | ДА |
| Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | 0,12 | 0,000 | - | - | Да – Площадка №3 | - | ДА |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества (от дезинфектанти) | 15 01 10* | 0,1 | 0.006 | - | - | Да – Площадка №3 | На 20 09.2011 год. предаден на ЕТ„БЯГ-Б.Гроздев”ООД гр.Бургас | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 15 02 02 | 15 02 03 | 0,5 | 0.000 | - | - | Да – Площадка №3 | - | ДА |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 0,2 | 0.000 | - | - | Да – Площадка №2 | - | ДА |
| Маслени филтри | 16 01 07* | 0,03 | 0.000 | - | - | Да – Площадка №3 | - | ДА |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,05 | 0.000 | - | - | Да – Площадка №3 | - | ДА |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 3 | 0.000 | - | - | Да – Площадка №2 | - | ДА |
| Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции (скалпели и игли от ветеринарно – медицински манипулации) | 18 02 02* | 0,035 | 0.035 | - | - | Да – Площадка №3 | На 20 09.2011 год. предаден на ЕТ„БЯГ-Б.Гроздев”ООД гр.Бургас | ДА |
| Черни метали | 19 12 02 | 7 | 38.59 | - | - | Да – Площадка №2 | На 13.05.и 17.05.2011 год.предаден на „Метал Респект1”ЕООД | НЕ |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 10 | 3.90 | - | - | Не | Собствен транспорт | ДА |

* Отпадъците от свинекомплекса се образуват от цялата площадка и не се генерират пряко от производствения процес поради което не са посочвани като количества за единица продукция и няма посочени норми в комплексното разрешително на дружеството

** Отпадъците по Условие 11 от КР, които се генерират от дейността на свинекомплекса са в малки количества. В момента на подаване на настоящият годишен доклад дружеството е в процес на търсене на специализирана фирма за извозване на отпадъците предназначени за оползотворяване и рециклиране. Отпадъците се съхраняват на площадки определени в Условие 11 от КР.

Табл.4.4-2:   Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване / обезвреждане извън площадката | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Няма | Няма | Код на извършваната операция- D | ДА |

Прилагат се инструкции за:

- периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.2.7. от КР).

- периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.3.9. от КР).

- действия при аварии, в съответствие с Приложение №5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/19.03.1999г.. (съгл. Усл. 11.4.3 от КР).

- периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.4.4. от КР).

- оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на комплексното разрешително изисквания, установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 11.5.2. от КР).

- измерване и изчисление на образуваните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение (съгл. Усл. 11.7.2. от КР).

## 4.5 ШУМ

Територията на Свинекомплекс Крумово Градище граничи със селскостопански земи. Най-близкият източник на шум е главен път София-Бургас, който е в непосредствена близост до северната граница на площадката и е път с много голяма интензивност особено в летния сезон и е непрестанен източник на шум в околната среда.

През 2007 година приключи оборудването на свинекомплекса, което включваше: автоматизирано разнасяне на фураж, автоматизирани вентилационни и отоплителни съоръжения, индивидуално поене с поилки. В началото на 2008 година започна населването на свинекомплекса с животни. В момента на подаване на настоящия годишен доклад свинекомплексът е в нормална експлоатация.

Съгласно изискването на Условие 12.2.2.измервания на обща звукова мощност на площадката и еквивалентни нива на шум се извършват на всеки две години.През септември 2011 год.бяха извършени такива.

За установяване на съществуващия шумов режим на територията на комплекса измерванията на нивото на шум бе извършено от „Практик-ХД”ЕООД гр.Ямбол (Протоколи от измерване № ФШС 29228/02.09.2011 год., №ФШИ 29228/02.09.2011 год., съгласно ПК 10/2009 год.на Наредба №6(обн.ДВ,бр.58/2006г.),  (МООЗМИОСППОНШМВ-утвърдена със Заповед №РД-199/2007г.от Министъра  на  МОСВ). Резултатите от проведените контролни измервания на нивата на шум са направени в 24 точки по границите на “Свинекомплекс Крумово Градище”.Съгласно изискванията три различни измервания са направени през деня(7-19ч. на 02.09.2011 г., извадка №ФШС 29228), вечерта (19-23ч. на 02.09.2011 г., извадка №ФШС 29228) и през нощта (23-07ч. на 02.09.2011 г., извадка №ФШС 29228, резултатите от които са показани в Табл.8.2.

На основание раздел V,чл.30 от Наредба №54 от 13.12.2010 год.за дейността на Националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда доклад за резултатите от извършените периодични измервания бяха предоставени на РИОСВ гр.Бургас с писмо изх.№106/04.11.2011 год.

Таблица 4.5-1. Измервания нивата на шум

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Дневен период /7-19 часа/ | Вечерен период /19-23 часа/ | Нощен период /23-7 часа/ |  |
| №1 срещу сграда №14-адаптация | 35 | 34 | 34 | ДА |
| №2 между сгради №14 и №19 | 40 | 39 | 39 | ДА |
| №3 срещу сграда №19-подрастване | 44 | 43 | 43 | ДА |
| №4 срещу сграда №18-подрастване | 45 | 45 | 44 | ДА |
| №5 срещу сграда №33-дворен клозет | 41 | 41 | 40 | ДА |
| №6 срещу сграда №18-свине -майки | 39 | 39 | 39 | ДА |
| №7 срещу сграда №8-свине –майки/отдих/ | 42 | 41 | 40 | ДА |
| №8 срещу сграда №7-свине –майки/отдих/ | 42 | 41 | 41 | ДА |
| №9 срещу сграда №7-свине –майки/отдих/ | 43 | 42 | 41 | ДА |
| №10 срещу сграда №7-свине –майки/отдих/ | 47 | 46 | 45 | ДА |
| №11 между сгради №1 и №3-опрасване | 52 | 50 | 50 | ДА |
| №12 срещу сграда№20-рем.работилница | 47 | 45 | 45 | ДА |
| №13-в района на рем.работилница | 42 | 41 | 40 | ДА |
| №14 срещу сграда№20-рем.работилница | 41 | 39 | 39 | ДА |
| №15 срещу сграда№40-външни гаражи | 43 | 40 | 39 | ДА |
| №16 срещу сграда№23-трафопост | 44 | 41 | 40 | ДА |
| №17 до сграда№25-трафопост | 45 | 42 | 41 | ДА |
| №18 срещу сграда№25-склад фуражи | 42 | 42 | 42 | ДА |
| №19 между сграда№26-сан.филтър | 39 | 39 | 39 | ДА |
| №20 между сграда№27/раб.стол/ и №30/адм.сграда/ | 38 | 38 | 38 | ДА |
| №21 срещу портал с кантар | 37 | 36 | 36 | ДА |
| №22 между сграда №27/стол/ и №28/осем.пункт/ | 38 | 37 | 37 | ДА |
| №23 между сграда №29/нерезарник/ и №14 /адаптация/ | 36 | 36 | 36 | ДА |
| №24 в района на сграда №14/адаптация/ | 36 | 36 | 35 | ДА |

Пределно допустимото ниво на шум на промишлени територии и зони е 70 dBA за дневен и нощен период-съгласно Хигиенни Норми-0-64,изм.и доп.от 1975г. Анализът на данните показва,че измерените стойности на шумовия фон не превишават нормативните изисквания.

Величините,които са определени чрез изчисления са както следва:

| Величини | Период на измерване-стойност/dBa / | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Дневен период /7-19 часа/ | Вечерен период /19-23 часа/ | Нощен период /23-7 часа/ |  |
| Ниво на обща звукова мощност | 95.7 | 94.3 | 93.9 |  |
| Нива на шум в мястото на въздействие при границите на площадката най-близко до геом.център | 52.5 | 51.1 | 50.7 | ДА |
| Нива на шум в мястото на въздействие при най-близката жилищна сграда | 21.0 | 19.6 | 19.2 | ДА |

За 2011 г.няма постъпили жалби от живущи около площадката ,няма установени несъответствия с поставените в разрешителното максимално допустими нива и затова няма предприети коригиращи действия.

Прилагана инструкция:

- Инструкция за периодично наблюдение на показателите по Условие 12.2.1 на Комплексното разрешително (съгл. Усл. 12.2.2. от КР).

За 2011 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката.

## 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

Всички изискуеми инструкции по  Условие 13 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване са налични и се прилагат,а условието се изпълнява  съгласно изискванията на КР, а по-конкретно:

Прилагат се инструкции за :

- периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.. (съгл. Усл. 13.2. от КР).

- мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) (съгл. Усл. 13.4. от КР).

- периодична оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.2 и фоново ниво по Условие 13.7.1.4, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл.13.7.1.5 от КР).

- периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите по Таблица 13.7.2.1 и базовото състояние на почвите, установяване на причините за регистрираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия (съгл. Усл. 13.7.2.3 от КР).

В момента на подаване на настоящия годишен доклад и в изпълнение на Условие 13.7.1.от КР „Свинекомплекс Крумово Градище”АД има изградени  8/осем/ броя съоръжения за подземни води,предназначени за мониторинг в съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредба №1/10.10.2007 год.за проучването,ползването и опазването на подземните води. Изграждането на съоръженията,предназначени за мониторинг и извършването на самия него бе възложено на ЕТ„ГеоХидроКонсулт”гр.София.Спазват се условията ,при които се предоставя правото на ползване на същите,съгласно Разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води,предназначени за мониторинг №02550038/12.11.2009 год. Към настоящия момент са извършени 4 цикъла на мониторинг,като резултатите от първи и втори цикъл бяха отразени в Годишния доклад за 2010 год.,а резултатите от трети и четвърти цикъл са отразени в настоящия Годишен доклад.

В Приложение №3 от годишния доклад са дадени схеми с координати и местоположение на изградените пунктове за мониторинг.(съгл.Условие 13.7.1.1.от КР).

Таблица №4.6-1. Опазване на подземни води-ІІІ цикъл на мониторинг

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П1/фонова/ | (6.5 и (9.5 | 7.25 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П1/фонова/ | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П1/фонова/ | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П1/фонова/ | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П1/фонова/ | 0.50mg/l | 0.40 | Два пъти годишно | ДА |
| Нефтопродукти | П1/фонова/ | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.40 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П2 | (6.5 и (9.5 | 7.40 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П2 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П2 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П2 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П2 | 0.50mg/l | 0.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П2 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П3 | (6.5 и (9.5 | 7.32 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П3 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П3 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П3 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П3 | 0.50mg/l | 0.60 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П3 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.70 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П4 | (6.5 и (9.5 | 7.06 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П4 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П4 | 50 mg/l | 88.80 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П4 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П4 | 0.50mg/l | 1.10 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П4 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.40 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П5 | (6.5 и (9.5 | 7.05 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П5 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П5 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П5 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П5 | 0.50mg/l | 1.10 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П5 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П6 | (6.5 и (9.5 | 7.05 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П6 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П6 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П6 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П6 | 0.50mg/l | 2.20 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П6 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П7 | (6.5 и (9.5 | 7.10 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П7 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П7 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П7 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П7 | 0.50mg/l | 1.40 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П7 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П8/фонова/ | (6.5 и (9.5 | 7.12 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П8/фонова/ | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П8/фонова/ | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П8/фонова/ | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П8/фонова/ | 0.50mg/l | 1.30 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П8/фонова/ | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

Таблица №4.6-2. Опазване на подземни води-ІV цикъл на мониторинг

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П1/фонова/ | (6.5 и (9.5 | 7.60 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П1/фонова/ | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П1/фонова/ | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П1/фонова/ | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П1/фонова/ | 0.50mg/l | 0.30 | Два пъти годишно | ДА |
| Нефтопродукти | П1/фонова/ | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.40 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П2 | (6.5 и (9.5 | 7.55 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П2 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П2 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П2 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П2 | 0.50mg/l | 0.50 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П2 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |
| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| pН | П3 | (6.5 и (9.5 | 7.43 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П3 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П3 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П3 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П3 | 0.50mg/l | 0.80 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П3 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.70 | Два пъти годишно | НЕ |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П4 | (6.5 и (9.5 | 7.35 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П4 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П4 | 50 mg/l | 70.20 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П4 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П4 | 0.50mg/l | 0.90 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П4 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.40 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П5 | (6.5 и (9.5 | 7.62 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П5 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П5 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П5 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П5 | 0.50mg/l | 1.00 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П5 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П6 | (6.5 и (9.5 | 7.24 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П6 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П6 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П6 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П6 | 0.50mg/l | 2.60 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П6 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П7 | (6.5 и (9.5 | 7.31 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П7 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П7 | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П7 | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П7 | 0.50mg/l | 1.10 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П7 | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

| Показател | Пробовземна точка | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pН | П8/фонова/ | (6.5 и (9.5 | 7.81 | Два пъти годишно | ДА |
| Амоний | П8/фонова/ | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Нитрати | П8/фонова/ | 50 mg/l | 110.70 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нитрити | П8/фонова/ | 0.50 mg/l | 0.00 | Два пъти годишно | ДА |
| Фосфати | П8/фонова/ | 0.50mg/l | 1.00 | Два пъти годишно | НЕ |
| Нефтопродукти | П8/фонова/ | прието фоново съдържание -0.60mg/l | 0.10 | Два пъти годишно | ДА |

Производствената дейност на “Свинекомплекс Крумово Градище”АД не е източник на преки емисии в почвата (не се изпускат директно замърсители в нея).

Извършен е собствен мониторинг на почви-базово състояние,съгласно Условие 13.7.2.от Комплексното разрешително през 2009 год.Съгласно изискванията на Условие 13.7.2.1.на КР №334-НО/2008 год.следващ мониторинг ще бъде извършен през 2012 год.

# Доклад по инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

В условията на КР на Свинекомплекс Крумово Градище няма заложени изисквания за привеждане в съответствие.

# Прекратяване на работата на инсталациите или части от тях

През 2011 год.инсталациите като цяло или части от тях не са прекратявали работа.

# 7.СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ

7.1 Аварии

Таблица №7.1-1.Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - |  |

През 2011 г. на територията на “Свинекомплекс Крумово Градище” АД няма аварийни ситуации.

7.2  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Таблица №7.2-1.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

През 2011 г. не са постъпили оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията.

# 8.Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 334-Н0/2008г на "Свинекомплекс Крумово Градище" АД - с. Крумово Градище.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:_________________________________ Дата:07.03.2012 год.            (упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:Красимир Костадинов Недев

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

- емисионен праг  съгласно решение на ЕК по ЕРЕВВ

- начин на определяне на стойността M(измерена стойност), Е(стойност, получена на база експертна оценка), С(изчислена стойност)

- изчислена стойност за 2011 година

10 000

С

29 508 кг