ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ДЕЙНОСТИТЕ,  ЗА  КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО  КОМПЛЕКСНОТО РАЗРЕШИТЕЛНО

НА  ,,РАФИНЕРИЯ ПЛАМА’’АД

ЗА  2012г.

Комплексното разрешително №21/2004г. на ,,Рафинерия Плама’’АД гр.Кърджали (изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/2011г. на Изпълнителния директор на ИАОС) е издадено на основание ЗООС за експлоатация на следните инсталации и съоръжения:

1.Рафинерия (т.1.2 от Приложение №4 на ЗООС):

- Атмосферно – вакуумна дестилация - Концентрационно – вакуумна инсталация

- Атмосферно – вакуумна дестилация

- Деасфалтизация

- Хидроочистка

- Битумна инсталация

- Инсталация за смесване на бензини

2.Депо за твърди опасни отпадъци (т.5.4 от Приложение №4 на ЗООС)-не е в експлоатация

Адрес по местонахождение на инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД - гр.Плевен, Западна индустриална зона

Регистрационен номер на КР:

Комплексно разрешително №21/2004г. /изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/2011г./

Дата на подписване на КР:

Комплексно разрешително №21/27.12.2004г. /изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г./

Дата на влизане в сила на КР:

Комплексно разрешително №21/27.12.2004г /изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г./

Оператор на инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД

Адрес, тел.номер, факс, е-mail на оператора:

гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417

тел: 064/900 090

факс: 064/900 091

е-mail: r.sofroniev @ abv.bg

Лице за контакти:

Росен Софрониев  -   Регионален директор

Христо Спасов – Ръководител отдел ,,ТБ и ООС’’

Адрес,тел.номер, факс, е-mail на лицето за контакти:

гр.Плевен, Западна индустриална зона,п.к.417

тел: 064/900 090

факс: 064/900 091

е-mail: h.spasov.plama@ abv.bg

Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите:

,,Рафинерия Плама’’АД е специализирана за преработка на нискосернисти парафино - нафтенови видове нефт по гориво – маслен вариант.Преработването на нефта се реализира по традиционната схема за производство основно на горива и минерални масла, включващи следните инсталации:

- Атмосферно – вакуумна дестилация /АВД/ - атмосферна и вакуумна дестилация на нефт.

- Деасфалтизация /ДА/ - отделяне на най – вискозните фракции посредством екстракция с пропан.

- Хидроочистка /ХО/ - хидроочистка на масла и парафини с водородо съдържащ газ.

- Атмосферно – вакуумна дестилация - Концентрационно – вакуумна инсталация /АВД-КВИ/ - производството на инсталацията обхваща два процеса - атмосферна дестилация и вакуум дестилация.При атмосферната дестилация суровината се разделя на съответните фракции въз основа на разликата в температурата на кипене на компонентите като след отделянето на по-леките фракции атмосферния остатък се подава във вакуум колона за последваща дестилация.В резултат на атмосферно-вакуумната дестилация се получават: минерален терпентин, газьоли, мазут и трансформаторен дестилат;

- Битумна инсталация /БИ/ - производство на окислени битуми от гудрон, екстракти и асфалт.

- Инсталация за смесване на бензини /ИСБ/ - производство на автомобилни бензини чрез смесване на реформат, бензин – галовка и подобрители.

Производствен капацитет на инсталациите

Максимален капацитет на:

1. Рафинерия – 1 000 000 t/y суров нефт

- Атмосферно – вакуумна дестилация - Концетрационно – вакуумна инсталация: 300 000 т/г суров нефт

/След потвърдено от РИОСВ – Плевен изпълнение на Условие 10.1.2.1.1.1./:

## - Атмосферно – вакуумна дестилация: 700 000 т/г суров нефт

- Деасфалтизация: 198 000 т/г

- Хидроочистка: 250 000 т/г

- Битумна инсталация: 510 000 т/г

- Инсталация за смесване на бензини: 314 000 т/г

2. Депо за твърди опасни отпадъци  – не е в експлоатация

През отчетния период рафинерията като цяло не е работилa и не беше възможно да се изпълняват условията на КР.

Технологичните инсталации Атмосферно – вакуумна дестилация, Деасфалтизация, Хидроочистка, Битумна инсталация, Инсталация за смесване на бензини са консервирани, съгласно изискванията отразени в утвърденото заявление за издаване на комплексно разрешително, конкретно за всяка инсталация по следния начин:

- освободени са от нефтопродукти, пропарени и продухани с технически въздух

- на териториите на инсталациите не се съхраняват нефтопродукти и реагенти

- електрозахранването на инсталациите, освен осветлението е изключено

- технологичния персонал като цяло е временно пренасочен или освободен, освен специалистите, които извършват проверки на състоянието на оборудването в технологичните инсталации

Атмосферно – вакуумна дестилация - Концетрационно – вакуумна  инсталация не е пусната в експлоатация.

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението на околната среда

Управлението на околната среда в ,,Рафинерия Плама’’АД се извършва от ръководител отдел ‘’ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени пряко на регионалния директор на дружеството. Отчитането пред него става периодично (на оперативки), като се предлага и съответен план за действие през следващите периоди.Независимо от това, че рафинерията не работи през отчетния период се изпълняват ангажиментите свързани с екологичното законодателство.

РИОСВ, отговаряща за разрешителното

Регионална инспекция по околна среда и води – гр.Плевен

гр. Плевен, ул.,,Александър Стамболийски” № 1А

Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район гр. Плевен

гр. Плевен, ул “Чаталджа” №60

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

,,Рафинерия Плама’’АД е разработила и поддържа система за управление на околната среда като основен елемент от общата управленска стратегия на дружеството.

- Структура и отговорности:

Ръководството на ,,Рафинерия Плама’’АД е отговорно за цялостно изграждане и внедряване на системата за управление на околната среда. Предприема всички необходими мерки така, че поставените цели да бъдат постигнати в определените срокове.

Управлението на околната среда в ,,Рафинерия Плама’’АД се извършва от ръководител отдел ‘’ТБ и ООС’’ и екологична лаборатория, подчинени пряко на регионалния директор на дружеството.

Изготвени са списъци с персонала и лицата отговорни за изпълнение на условията в разрешителното при експлоатация на инсталациите.Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна на персонала/лицата или отговорностите.

- Обучение

В началото на всяка календарна година се изготвя План за обучение на персонала, който се утвърждава от Регионалния директор на рафинерията. За всяко обучение се издава Протокол за проведено обучение;За външно обучение – удостоверение, и др.

Технологът отговаря за съхранението на записите по обучението на персонала.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Поддържа се и актуален списък на органите/лицата, адреси и телефони, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното (Условия 5.3.1; 5.3.2).

- Документиране

  - Съгласно Условие 5.4.1 е изготвен актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталациите.

  - Съгласно Условие 5.4.2 е изготвен списък и са документирани всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на площадката от съответното лице отговорно за изпълнението им.Към настоящия момент няма промяна в изготвения списък на инструкциите,   изисквани с настоящото разрешително. Няма промяна и на лицата, отговорни за тяхното изпълнение.

  - Съгласно Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала (отговорните лица), какъв документ е предоставен.

- Управление на документите

Документите на СУОС подлежат на изменения. Те съответстват на изискванията на комплексното разрешително и новите нормативни изисквания, касаещи СУОС.Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, а също и за изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на условия 5.5.1

- Оперативно управление

Изготвени са и са утвърдени всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с Комплексното разрешително. Инструкциите се съхраняват на площадката в писмен вид и се предоставят на компетентния орган при поискване.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Съгласно Условие 5.7.1. са изготвени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в КР.

Съгласно Условие 5.7.2. са изготвени писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в условията на разрешителното.

Съгласно Условие 5.7.3. има изготвени писмени инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Допуснатите несъответствия се документират, установяват се причините за допуснатите несъответствия и се предприемат коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.7.4. има изготвена писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите /съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни /технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно Условие 5.8.1 е изготвена инструкция за преразглеждане и при необхидимост актуализиране на инструкциите за работата на технологичнот/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Съгласно Условие 5.8.2 се  прилага инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.Личният състав на рафинерията е запознат с местата за съхранение на опасните вещества и тяхната специфика на съхранение.

Всички аварийни ситуации и защитата от тях са описани в Аварийния план на ,,Рафинерия Плама’’АД.

Документирането на възникналите аварии на територията на рафинерията се извършва в Дневник за аварии. Дневникът се съхранява и се води от отговорното длъжностно лице  ръководител отдел „ТБ и ООС”.

За проверка на готовността на персонала се организира проиграване на аварийния план с личния състав, като се поставят теоретични и практични задачи, касаещи различни ситуации. Готовността на личния състав се документира в Протокол.

При промяна на сборните пунктове и пътищата за извеждане на персонала от мястото на аварията, промените се отразяват в плана и незабавно с тях се запознават работниците и служителите.

- Записи

Съгласно Условие 5.9.2. се документират резултатите от прилагане на инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, и се уведомявава ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Съгласно Условие 5.9.3. при наличие на несъответствия данните  се документират и съхраняват за причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Съгласно Условие 5.9.4. се документират и съхраняват данните от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Съгласно Условие 5.9.5. е изготвен е и се съхранява списък с документи, доказващи съответствие с условията на разрешителното.

- Докладване

Настоящият доклад по околна среда се изготвя на основание чл. 125, т.5 от ЗООС и условие 5.10.2. от Комплексно разрешително №21/2004г.. /изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/14.09.2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/23.11.2011г./

Дружеството докладва резултатите от собствения мониторинг и представя в РИОСВ и Басейнова дирекция Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото Комплексно разрешително в срок до 31 март в годината, следваща тази, в която е влязло в сила комплексното разрешително, на хартиен и електронен носител.

Докладът е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед № РД – 806 / 31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на Комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително”.

- Актуализация на СУОС

,,Рафинерия Плама’’АД ще актуализира системата за управление на околната среда при въвеждане на технологичните инсталации в експлоатация.

Използване на ресурси

През отчетния период рафинерията като цяло не е работила. През целия период са работили само пречиствателната станция за отпадни води.По тази причина са консумирани минимални количества вода и ел.енергия.

Използване на вода

Тъй като технологичните инсталации не са работили, водата за производствени нужди е спряна.Използва се собствен водоизточник за захранване с вода за технологичните нужди на ПСОВ.Годишните използвани количества са отразени в таблица 1:

Таблица1:

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано годишно количество | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ПС - Крушовица | 220 752м³ | - | - | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |
| 2.Сондажен кладенец | 132 800 м³ Разрешително №11530218/ 15.06.2009г. | - | 28994м³ | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |

Годишното количество вода от сондажен кладенец 28994 м³ е използвано за охлаждане на помпеното оборудване на пречиствателната станция.

Използване на енергия

Основните консуматори на ел.енергия не са работили.Използвани са минимални количества за ПСОВ и осветление.

Таблица 2

| Електроенергия/ топлоенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Електроенергия | 14,21 MWh | - | Не Инсталациите не работят няма произведен продукт |

Използвание на суровини, спомагателни материали и горива

Тъй като инсталациите не работят, няма произведен продукт, не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, съгласно технологичната схема на рафинерията.

Таблица 3.4.1

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР | Годишна норма за ефективност t/t продукт | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферно-вакуумна дестилация |
| Суров нефт |  | 1,026 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Деасфалтизация |
| Гудрон |  | 1,004 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Хидроочистка |
| Трансформаторно дълбоко депарафинизирано масло |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Ниско вискозно депарафинизирано масло |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Средно вискозно депарафинизирано масло |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Вискозно депарафинизирано масло |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Остатъчно депарафинизирано масло |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Суров парафин |  | 1,05 |  |  | Инсталациите не работят Няма суровина |
| Суров церезин |  | 1,05 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Свеж водород съдържащ газ |  | 0,06 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Атмосферно вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация |
| Суров нефт |  | 1,0640 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Битумна инсталация |
| Асфалт |  | 0,19 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Екстракт |  | 0,27 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Гудрон |  | 0,55 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Инсталация за смесване на бензини |
| Реформат |  | 0,77 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |
| Галовка |  | 0,15 |  |  | Не Инсталациите не работят Няма суровина |

Таблица 3.4.2.

| Спомагателни материали | Годишно количество, съгласно КР | Годишна норма за ефективност t/t продукт | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Атмосферно-вакуумна дестилация |
| Натриева основа |  | 0,00002 t/t суровина |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Деемулгатор Nalco 412 |  | 0,000003 t/t суровина |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Медно-амонячен комплекс 4 |  | 0,00003 t/t суровина |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Деасфалтизация |
| Пропан |  | 0,0026 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Екстракт |  | 0,0088 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Хидроочистка |
| Въздух ,,КиП и А’’ |  | 0,0119 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Въздух технически |  | 0,002 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Моноетанол амин 100% |  | 0,0000252 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Свеж катализатор |  | 0,0000465 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Машинни масла /легирани/ |  | 3 |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Атмосферно вакуумна дестилация-Концентрационно-вакуумна инсталация |
| Инхибитор, добавки |  | 0,00003m³/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Битумна инсталация |
| Въздух |  | 87,23Nm³/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи |
| Инсталация за смесване на бензини |
| Оцветител |  | 0.0000035/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи |

Таблица 3.4.3.

| Горива | Годишно количество, съгласно КР | Годишна норма за ефективност t/tсуровина/ продукт | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рафинерия |
| Природен газ |  | 0,05 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |
| Котелно гориво |  | 0,05 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |
| Нефтен газ |  | 0,05 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |
| Атмосферно-вакуумна дестилация |
| Котелно гориво |  | 0,09 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |
| Нефтозаводски газ |  | 0,018t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |
| Деасфалтизация |
| Котелно гориво |  | 0,0135 t/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |
| Хидроочистка |
| Нефтозаводски газ |  | 0,0185t/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |
| Атмосферно-вакуумна дестилация-Концентрационно –вакуумна инсталация |
| Природен газ |  | 0,037 t/t суров нефт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |
| Битумна инсталация |
| Котелно гориво |  | 0,0064t/t продукт |  |  | Не Инсталацията не работи Не се ползват горива |

Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Съхранението на суровини, готови продукти, спомагателни материали (реагенти) се извършва в резервоари.Тъй като през отчетния период в рафинерията не е извършвана производствена дейност всички резервоари са празни.Всички обваловки на резервоарните паркове са проверени и е установено, че са в изправност.Няма констатирани замърсявания в районите на резервоарните паркове.

ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Отчета на емисиите от вредни и опасни вещества в околната среда е съобразен с изискванията на европейския регистър на емисиите на вредни вещества /EREBB/ и нормите отразени в комплексното разрешително.Това е отразено в приложените таблици.

Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества и PRTR

Tаблица 1.Замърсители по EPEBB и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг на пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производ ство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1 b) | в почви (колона 1 c) |  |  |
| 1 | 630 -08 - 0 | Въглероден оксид (СО) | - | - | - | - | - |
| 2 |  | Азотни оксиди (NOх/NO2) | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Серни оксиди (SOх/ SO2 ) | - | - | - | - | - |
| 4 |  | Общ азот | - | - 0 | - | - | - |
| 5 | 7440-43-9 | Кадмий и съединения (като Cd) | - | - 0 | - |  |  |
| 6 | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сr) | - | - 0 | - | - | - |
| 7 | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като Рb) | - | - 0 | - | - | - |

През отчетния период технологичните инсталации не са работили и

не са формирани емисии на вредни и опасни  вещества в околната среда.

Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

През периода технологичната част на рафинерията не е работила, не е имало горивни процеси, не са изпускани емисии от точкови източници, както и неорганизирани емисии от пропуски на оборудването на технологичните инсталации, което е отразено в приложените таблици.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство комин К 3,4,9 |
| Прах /ФПЧ | mg/Nm3 | 50 за течно гориво 5 за газово гориво 5 за нефто заводски газ | - | - | Непрекъснат |  |
| NOх | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж на две години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на две години |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на две години |  |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | К3-8415 К4-18975 К9-28473 | - | - | Веднъж годишно |  |
| Изпускащо устройство комин К 10,13, 14,15 |
| Прах /ФПЧ NOX CO SO2 | mg/Nm3 | 50т.г | - | - | 1 път на три месеца |  |
|  | mg/Nm3 | 300 | - | - | 1 път на три месеца |  |
|  | mg/Nm3 | 170т.г | - | - | 1 път на три месеца |  |
|  | mg/Nm3 | 1700т.г | - | - | 1 път на три месеца |  |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | К10-11200 К13-1600 К14-640 К15-5150 | - | - | Веднъж годишно |  |

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство комин К1, К2, К3 |
| Прах /ФПЧ | mg/Nm3 | 5 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| NOх | mg/Nm3 | 150 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | К1-4160,6 К2-8036,7 К3-1359,6 | - | - | Веднъж годишно |  |
| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито ринг | Съот-ветствие брой % |
|  |  |  | Непрекъснат мониториг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство комин К4, К5, К6 |
| NOх | mg/Nm3 | 250 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| CO | mg/Nm3 | 100 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| SO2 | mg/Nm3 | 35 | - | - | Веднъж на 2 години |  |
| Максимален дебит на газовете | Nm3/h | К4-2684,3 К5-4273,8 К6-6958,1 | - | - | Веднъж годишно |  |

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

През отчетния период на работата на всички пречиствателни съоръжения в ПСОВ, включително ЛПС е извършван мониторинг.

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствие на измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 на разрешителното.

| Поре-ден № | Оборудване/съоръжение |
| --- | --- |
|  | Съществуващо положение | Контролирани параметри |
| Инсталация №15: Централна пречиствателна станция |
| 1 | Решетки за отделяне на грубите примеси 2 см. Решетката се почиства ръчно. | Визуален контрол и отстраняване на замърсяванията |
| 2 | Пясъкозадържател – Хоризонтален тип, правоточен, двусекционен. Дължината му е 14 м. Състои се от две секции, всяка с ширина 1.10 м. Пясъкът и механичните примеси се отстраняват посредством хидроелеватор с производителност 13 л/сек. с разход на работна вода 21 л/сек. Продължителност на отстояване 30-60 сек. | Механични примеси |
| 3 | Нефтоуловител за отстраняване на нефта и нефтопродуктите, съоръжени със система за отстраняване на повърхностния слой и утайката; Представлява хоризонтален отстойник, разделен с надлъжна стена на 2 секции. Всяка секция се състои от разпределителна преграда, отстойна камера, в която се създават благоприятни условия за сепариране, поради намаляването скоростта на потока – утаяване на механични примеси и изплаване на нефтопродуктите. Скоростта на движение на потока е под 10 мм/сец. Нефтоуловителят е снабден с нефтосборни тръби. Размерите на всяка камера са: ширина – 6м; дължина – 36 м; обща височина – 3 м; работна височина – 2 м; работен обем – 432 м3; време на престой в секциите – 2 ч | Визуален контрол за натрупани нефтопродукти с цел своевременно отстраняване |
| 4 | Калови площадки Представляват тинесборни (илови) площадки,които са два броя бетонирани скосени в страните. Дължината им е 34 м, ширина 41 м и полезна дълбочина 1.3 м. Работен обем – 3360 м2. На едната челна страна има монтирани шибър. При отваряне на шибърите водите постъпват през дъждопреливника, а тинята остава на дъното на площадките. | Визуален контрол и отстраняване на утайката |
| 5 | Басейн за допълнително утаяване Басейните са два на брой. Те поемат водите от резервоара след нефтоуловителя. Всеки от тях има дължина 80.40 м, ширина 26 м, полезна дълбочина 2 м и обем 10.530 м3. В басейните са монтирани нефтоулавящи тръби за отбиране на нефтопродукта. В крайната част на басейна е монтиран тръбен колектор. Тръбният колектор е предназначен да поеме водите, намиращи се на 30 см под повърхността на водата в басейна и оттам чрез канализация по самотек се отвеждат в резервоар след басейните за допълнителен отстой и БХО. | Визуален контрол и улавяне на нефтопродукта |
| 6 | Аварийни резервоари Два на брой, бетонирани и вкопани в земята. Диаметър на всеки резервоар – 40 м и полезна дълбочина 5 м.Предназначението на аварийните басейни е акумулирането на допълнително постъпилите атмосферни води от технологичните площадки и обвало-ванните площи на резервоарните паркове. Има монтирани нефтосборни тръби, чрез които се изпраща изплувалия нефт в нефтосборен резервоар. | Визуален контрол на нивата (по стъпала) |
| 7 | Първични утаители – радиални, оборудвани със система за механично отстраняване на утайката. | Визуален контрол за натрупана утайка |
| 8 | Флотатори – 2 на брой, като предназначението им е отделянето на емулгирания нефт от отпадъчните води. Водата постъпва във флотаторите посредствомвъртящо разпределително устройство. От флотаторите водите отиват в черпателен резервоар на изпразнителната система, посредством дренажна система. Диаметърът на флотационната камера е 6 м, височина 1.50 и времепрестой 5 мин. | рН Визуален контрол по цвета и консинстенцията на флотационната пяна и рН на изход |
| 9 | Биобасейни - конвенционален тип с рециркулация на активната утайка и механична аерация. Биобасейн 1 – Представлява стоманобетонен резервоар с трапецовидно напречно сечение, в който постъпват пречистващите се води и активната утайка. Повърхностните аератори имат предназначението да обогатят с кислород пречистващите се води и активна утайка.Обемът на басейна е 1950 м3. Количеството на активната утайка е 77 м3/ден. Биобасейн 2 –В този басейн се третира водата за заустване в градския колектор на гр. Плевен. Аналогичен е на басейн 1. | Активна утайка |
| 10 | Вторични утаители – 6 бр. Предназначението им е пълното отделяне на активната утайка и избистряне на биологичните пречистени води. Захранването се извършва отгоре надолу посредством централната тръба с ф1000. Пречистената вода заедно с активната утайка постъпва равномерно във вторичния вертикален утаител. Там поради намаляване скоростта на движение на водата се създават условия за утаяване на активната утайка и осветляване на биоогически пречистената вода. Осветлената вода преминава през преливник и оттам във водосъбирателния улей. От него водата гравитачно постъпва към контактните резервоари. | рН и нефтопродукти |
| 11 | Контактни резервоари – 2 броя Водите преминали през биологично пречистване трябва да бъдат обеззаразени с цел унищожаването на съдържащите се в тях патогенни микроби. Дезинфекцията се извършва чрез вкарване на определено количество хлор в отпадъчната вода. Основните параметри на контактните резервоари са: дебит – 150 м3/час, работна височина – 1.10 м, времепрестой 30-44 мин., диаметър 8 м. | Остатъчен хлор |
| 12 | Нефтоуловител на откритата дъждовна канализация в източната част на рафинерията преди Шлюз 2-ЛПС Представлява краен нефтоуловител на изхода на откритата дъждовна канализация. Състои се от четири камери, като: I-ва камера – задържаща – задържа постъпилите води и при натрупване на нефтопродукт се изземва чрез помпа; II-ра камера – за отделяне на нефтопродукта с подвижна преграда; III-та камера – задържаща, откъдето пречистените води се отвеждат към аварийната лагуна. IV-та камера – за изпомпване и връщане към ПСОВ на нефтопродукти. | Визуален контрол за натрупани нефтопродукти с цел своевременно отстраняване |
| 13 | Аварийна лагуна -ЛПС | Нефтопродукти |

През периода няма констатирани несъответствия.

Прилага се инструкция по Условие 10.1.1.5.2. за проверка на състоянието на канализационната мрежа на площадката, при установяване на течове се предприемат коригиращи действия за тяхното отстраняване.

През отчетния период основните технологични инсталации не са работили и водата за производствени нужди от язовир Горни Дъбник към рафинерията беше спряна.В рафинерията са ползвани само охлаждащи води от сондажен кладенец ,,ТК - Нова Плама – Търнене’’ с разрешително за водоползване №11530218/15.06.2009г. През периода се формира само един смесен поток основно от охлаждащи, дъждовни и подпочвени води. Те преминават  за обработка в механично, физико-химично и биологично стъпало на пречиствателната станция, която е минимално натоварена и с това се гарантира неизпускане на замърсени води от територията на рафинерията.

Направени са анализи на отпадъчни води с точки на пробовземане:

1. Сав. шахта след ПСОВ и аварийната лагуна към първа лагуна, преди заустване в първата лагуна, с географски координати N = 43(40(12.30(, E = 24(50(14.09(

2. Шлюз №2, след изградена система от лагуни преди заустване в р. Вит, с географски координати N = 43(24(15.74(, E = 24(30(56.33(

от акредитирани лаборатории за изпитване на отпадъчни води - ,,ВиК’’ЕООД гр.Плевен, Регионална лаборатория на ИАОС-Пловдив и ,,Евротест-контрол’’ ЕАД.Протоколи от мониторинг, съгласно приложение№1.

Таблица3.Емисии в отпадъчни води (смесен поток от подпочвени, охлаждащи, битови и дъждовни) във воден обект

Отпадъчни води от савачна шахта след ПСОВ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Средногодишен резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-общ | mg/dm3 | 10 | 1,12 | 1 път месечно | Да |
| Хром общ и хром VІ | mg/dm3 | 0,5 0,05 | <0,09 | 1 път на тримесечие | Да |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/dm3 | 0,1 | 0,065 | 1 път на тримесечие | Да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0,5 | <0,05 | 1 път на тримесечие | Да |
| Бензен | mg/dm3 | 0,05 | <0,0005 | 1 път на тримесечие | Да |
| Бензо(а) пирен | mg/dm3 | 0,05 | <0,000005 | 1 път на тримесечие | Да |
| Дебит на отпадъчните води | м³/ден м³/час м³/год | 13 920 580 4618800 | 229 9,54 83594 | ежедневно | Да |
| pH |  | 6-9 | 7,59 | ежедневно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 30 | 6,88 | 1 път месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | 0,7 | 1 път месечно | Да |
| БПК5 | mg/l | 25 | 3,5 | 1 път месечно | Да |
| ХПК | mg/l | 125 | 13,74 | 1 път месечно | Да |
| Кадмий | mg/l | 0,01 | 0,01 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/l | 0,2 | 0,1 | 1 път на тримесечие | Да |
| Фосфати като PO4 | mg/l | 1,0 | 0,5 | 1 път на тримесечие | Да |

Отпадъчни води от шлюз №2, преди заустване в р.Вит

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Средногодишен резултат от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N-общ | mg/dm3 | 10 | 1,16 | 1 път месечно | Да |
| Хром общ и хром VІ | mg/dm3 | 0,5 0,05 | <0,09 | 1 път на тримесечие | Да |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/dm3 | 0,1 | <0,029 | 1 път на тримесечие | Да |
| Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0,5 | <0,050 | 1 път на тримесечие | Да |
| Бензен | mg/dm3 | 0,05 | <0,0005 | 1 път на тримесечие | Да |
| Бензо(а) пирен | mg/dm3 | 0,05 | <0,000005 | 1 път на тримесечие | Да |
| pH |  | 6-9 | 7,65 | ежедневно | Да |
| Неразтворени вещества | mg/l | 30 | 4,87 | 1 път месечно | Да |
| Нефтопродукти | mg/l | 10 | 0,45 | 1 път месечно | Да |
| БПК | mg/l | 25 | 3,58 | 1 път месечно | Да |
| ХПК | mg/l | 125 | 12,16 | 1 път месечно | Да |
| Кадмий | mg/l | 0,01 | 0,012 | 1 път на тримесечие | Да |
| Никел | mg/l | 0,2 | 0,123 | 1 път на тримесечие | Да |
| Фосфати,като PO4 | mg/l | 1,0 | 0,59 | 1 път на тримесечие | Да |

Прилага се инструкция за проверка  на съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води с определените в условие 10.1.2.1/таблица 10.1.2.1 стойности  на индивидуални емисионни ограничения/.

При констатиране на несъответсвие между резултатите от мониторинга  и определените норми, се анализират причините, довели до това и се предприемат коригиращи и превантивни действия.

Резултатите от анализа за причините довели до несъответствие и предприетите превантивни и коригиращи действия се документират в протоколи за установено несъответсквие.

През отчетния период е констатирано несъответсвие между резултатите от мониторинга  и определените норми по показател кадмий през месец декември в отпадъчни води от савачна шахта след ПСОВ и по показателите кадмий през месец юни и олово през месец декември в отпадъчните води от шлюз №2, преди заустване в р.Вит. Анализирани са причините, довели до това.След предприетите коригиращи действия, стойностите на показателите са под определената норма.

Съгласно Условие 10.1.5. е заплатена такса за разрешено ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води, съгласно разпоредбите на Тарифата по чл. 194, ал. 6 на Закона за водите. Копие от платежния документ е изпратен в БД с писмо наш изх.№ 47 /14.03.2013г.

Управление на отпадъците

През отчетния период технологичните инсталации не са работили вследствие на което, отпадъците посочени по инсталации в комплексното разрешително условие 11.1.1 по кодове не са генерирани.

Ежемесечно количествата генерирани и получени отпадъци се определят по обемен или тегловен способ и се документират в отчетни книги, съгласно Наредба № 9 /28.09.2004 г./  и заверени  от РИОСВ- Плевен.

През отчетния период са генерирани:

- Отпадък от рециклиране на отпадъчни масла и нефтопродукти на възел центрофуги с код – 13.05.06*-масло от маслено-водни сепаратори, който е предаден на ,,Мита’’ЕООД притежаващо документ по чл.12 от ЗУО №08-РД-103-00/18.08.2011г. на РИОСВ-Плевен.

- Отпадък  с код 17.06.04 - изолационни материали, различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 предаден по договор от 12.03.2012г. с ЕТ ,,Импорт-Експорт 2000 - Величко Великов’’/оператор на сметище/ на общинското депо   притежаващ документ по чл.12 от ЗУО №08-ДО-102-06/19.04.2012г. на РИОСВ-Плевен.

Депонирането на отпадъци на ДТОО на ,,Рафинерия Плама’’АД е преустановено със Заповед №12/11.03.2005г.

През изтеклия период рафинерията не е работила и не са образувани твърди отпадъци за депониране.

Отпадъците са класифицирани, съгласно Наредба №3/01.04.2004г., води се съответната отчетна документация, съгласно Наредба №9/28.09.2004г.

Съгласно Условие 11.1.2. беше представена за утвърждаване, с вх.№ 2329/28.03.2012г. в РИОСВ-Плевен Програма за управление на дейностите по отпадъците.С писмо на РИОСВ-Плевен изх.№2329/11.04.2012г. и Решение № 08-ПУО-1020-00/10.04.2012г. програмата е утвърдена за срок от 10.04.2012г. до 10.04.2017г.

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество Количества определени с КР, т/год | Годишно количество Реално измерено | Годишно количество за единица продукт Количества определени с КР | Годишно количество за единица продукт Реално измерено | Временно съхранение на площадката | Транспортиране - собствен транспорт /външна фирма | С Ъ О Т В Е Т С Т В И Е |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Утайки от маслено водни сепаратори | 13.05.02* | 100т | 0 | 2,3X10-5 |  |  |  |  |
| Флуоресцентни тръби и др.отпадъци, съдържащи живак | 20.01.21* | 1,592т | 0 | - |  |  |  |  |
| Изолационни материали, различни от 17.06.01 и 17.06.03 | 17.06.04 | 8,77т | 7,89 | 2,3х10-8 |  |  | Външна фирма | Да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12.01.01 | 102т | 0 |  |  |  |  |  |
| Опаковки от дървесни материали | 15.01.03 | 6 | 0 |  |  |  |  |  |
| Прах и частици от цветни метали | 12.01.04 | 0,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Излезли от употреба гуми | 16.01.03 | 5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20.03.01 | 500 | 43 |  |  |  | Външна фирма | Да |
| Масло от маслено-водни сепаратори | 13.05.06* | 1650 | 13,080 | 3,8х10-4 |  |  | Външна фирма | Да |
| Утайки от физико-химично обработване, съдържащи опасни вещества | 19.02.05* | 900 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19.10.01 | 500 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отпадъци от от цветни метали | 19.10.02 | 50 | 0 |  |  |  |  |  |
| Утайки от биологично пречистване на ПОВ различни от упоменатите в 19.08.11 | 19.08.12 | 0,2 | 0 | 4,6x10-8 |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 13.08.99* | 389,9 | 0 |  |  |  |  |  |
| Дънни утайки от резервоари | 05.01.03* | 510 | 0 |  |  |  |  |  |
| Разливи от нефт и нефтопродукти | 05.01.05* | 85,2 | 0 |  |  |  |  |  |
| Утайки от нефтопродукти, получени от дейности по поддръжка на инсталации или оборудване | 05.01.06* | 4,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества | 15.01.10* | 221,5 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 05.01.99 | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни метали или опасни съединения на преходните метали | 16.08.02* | 12 | 0 |  |  |  |  |  |
| Други емулсии | 13.08.02* | 160 | 0 |  |  |  |  |  |
| Оловни акумулаторни батерии | 16.06.01* | 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 17.09.04 | 20,25 | 0 |  |  |  |  |  |

През отчетния период технологичните инсталации и спомагателните цехове не са работили, не е извършван капитален ремонт.

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13.01.10* | ВСОС |  |  |  |
| Отпадъци, съд.масла и нефтопродукти | 16.07.08* | ВСОС |  |  |  |
| Утайки от маслено водни сепаратори | 13.05.02* | ВСОС |  |  |  |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13.05.03* | ВСОС |  |  |  |
| Нехлорирани моторни,смазочни масла | 13.02.05* | ВСОС |  |  |  |
| Трюмови масла от други видове корабоплаване | 13.04.03* | ВСОС |  |  |  |
| Газьол, котелно и дизелово гориво | 13.07.01* | ВСОС |  |  |  |
| Бензин | 13.07.02* | ВСОС |  |  |  |
| Други горива(включително смеси) | 13.07.03* | ВСОС |  |  |  |
| Води от маслено-водни сепаратори, съдържащи масла | 13.05.07* | ВСОС |  |  |  |
| Отпадъци неупоменати другаде | 13.08.99* | ВСОС |  |  |  |

Съгласно условие 11.5.2 в инсталацията за третиране на опасни отпадъци (възел центрофуги) бяха оползотворени

отпадъците посочени в Таблица 5 в количество 1987,781т.

Шум

Тъй като през периода технологичните инсталации, които са източник на шум не са работили, съгласно условие 12.2.1 от комплексното разрешително не са предприемани действия свързани с мониторинг на шума.Няма жалби от живущи около площадката.

Таблица 6.Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/ноща | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - |  |

Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Опазване на подземните води от замърсяване

По отношение на замърсяването на подземните води е извършен мониторинг в пунктове С – 0, С – 2, С – 5, С - 12, С – 18, С – 19, С - 21, от акредитирана лаборатория на ,,Евротест-контрол’’ЕАД, като се контролират района на производствената площадка и районите около нея, включително и до река Вит.През периода не са констатирани завишения на нормите.

Извършен е мониторинг и по показателите електропроводимост, рН, амониев йон, нитрати, сулфати, хлориди, фосфати и нефтопродукти със Заявка от 27.06.12г.в лаборатория на ,,Евротест-контрол’’ЕАД, но поради финансови затруднения не сме заплатили анализите и не можем да предоставим всички резултати.

Таблица 7.Опазване на подземни води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст-вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водно ниво от кота 0, м | С-0 |  | 3,10 | Веднъж на три месеца |  |
|  | С-2 |  | 1,40 |  |  |
|  | С-5 |  | 1,80 |  |  |
|  | С-12 |  | 3,50 |  |  |
|  | С-18 |  | 2,40 |  |  |
|  | С-19 |  | 2,50 |  |  |
|  | С-21 |  | 2,60 |  |  |
| Температура, °C | С-0 |  | 13 | Веднъж на три месеца |  |
|  | С-2 |  | 15 |  |  |
|  | С-5 |  | 15 |  |  |
|  | С-12 |  | 12 |  |  |
|  | С-18 |  | 14 |  |  |
|  | С-19 |  | 14 |  |  |
|  | С-21 |  | 14 |  |  |
| Нефтопродукти | С-0 | 50µg/l | < 20 | Веднъж на три месеца |  |
|  | С-2 |  | < 20 |  |  |
|  | С-5 |  | < 20 |  |  |
|  | С-12 |  | < 20 |  |  |
|  | С-18 |  | < 20 |  |  |
|  | С-19 |  | < 20 |  |  |
|  | С-21 |  | < 20 |  |  |

Опазване на почвата от увреждане

През отчетния период няма замърсявания на почвата, тъй като технологичните инсталации не са работили.

Пунктове за собствен мониторинг на почви:

- Пункт № 1 с географски координати N 43.401813   Е 24.487316

- Пункт № 2 с географски координати  N 43.401528  Е 24.488043

- Пункт № 3 с географски координати N 43.400897   Е 24.48698

Разположението и броят на пунктовете за собствен мониторинг на почви с определени географски координати са съгласувани с РИОСВ– Плевен с писмо изх. № 4524/13.09.2012г.

През докладвания период  е извършен анализ на състоянието на почвите на територията на производствената площадка (базово състояние) по показателите в Таблица 13Б.7.

През отчетния период не е извършван мониторинг на почвите.

Таблица 8.       Опазване на почви

| Показател | Концентрация в (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст-вие, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция (рН) | 8,43 | Пункт № 1 |  | Веднъж на три години |  |
|  | 8,45 | Пункт № 2 |  |  |  |
|  | 8,13 | Пункт № 3 |  |  |  |
| Нефтопродукти mg/kg | 31,8 | Пункт № 1 |  | Веднъж на три години |  |
|  | 39,0 | Пункт № 2 |  |  |  |
|  | 39,1 | Пункт № 3 |  |  |  |
| Олово mg/kg | 52,2 | Пункт № 1 |  | Веднъж на три години |  |
|  | 56,4 | Пункт № 2 |  |  |  |
|  | 49,1 | Пункт № 3 |  |  |  |
| Хром-общ mg/kg | 24,7 | Пункт № 1 |  | Веднъж на три години |  |
|  | 22,9 | Пункт № 2 |  |  |  |
|  | 18,5 | Пункт № 3 |  |  |  |
| РАНs (сума) mg/kg | 1,24 | Пункт № 1 |  | Веднъж на три години |  |
|  | 1,10 | Пункт № 2 |  |  |  |
|  | 1,13 | Пункт № 3 |  |  |  |
| РСВs (сума) mg/kg | 0,01 | Пункт № 1 |  | Веднъж на три години |  |
|  | 0,013 | Пункт № 2 |  |  |  |
|  | 0,012 | Пункт № 3 |  |  |  |

Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР

Няма инвестиционната програма на ,,Рафинерия Плама’’АД за 2012г.

Прекратяване работата на инсталации или на части от тях

През отчетния период рафинерията не е работила.Няма взето от собственика решение за окончателно прекратяване на дейността на инсталации или съоръжения или части от тях.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения Аварии

През отчетния период не са възниквали аварийни ситуации свързани с околната среда, оплаквания или възражения.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

Няма инциденти и оплаквания свързани с околната среда.Поради факта, че е обезпечена нормална работа на пречиствателните съоръжения и постоянен контрол на водите от екологична лаборатория на рафинерията, няма констатирани нарушения и оплаквания.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР

| Дата на инцидента | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №21/2004г./изменено и актуализирано с Решение №21-НО-И1-А1/2011г., поправено с Решение №21-НО-И1-А1-ТГ1/2011г./ на ,,Рафинерия Плама’’АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ и МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:________________________

Дата:____________________

Име на подписващия: инж.Росен Софрониев

Длъжност в дружеството:Регионален директор