# “Р Е М О Т Е К С -  Р А Д Н Е В О” ЕАД град РАДНЕВО

## ГОДИШЕН ДОКЛАД

### ПО

#### ОКОЛНА СРЕДА

( ГДОС )

за изпълнение на дейностите през 2012 г. за които е предоставено Комплексното разрешително № 163/2007 г.

(актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.)

/ допълнен /

2 0 13 г.

##### “Р Е М О Т Е К С – Р А Д Н Е В О” ЕАД град РАДНЕВО

СЪДЪРЖАНИЕ

1.   Увод..............................................................................................................................	 4

1.1. Наименование на инсталациите за които е издадено Комплексното разреши   телно............................................................................................................................  		 4

1.1.1. Инсталация за производство на чугун и стомана ........................................  		 4

1.1.2. Инсталация за производство на ацетилен.....................................................  		 4

1.2. Адрес по местонахождение на инсталациите..................................................  		 4

1.3. Регистрационен номер на Комплексното разрешително................................ 		 4

1.4. Дата на подписване на Комплексното разрешително..................................... 		 4

1.5. Дата на влизане в сила  на Комплексното разрешително............................... 		 4

1.6. Притежател на разрешителното........................................................................  		 4

1.7. Адрес, тел. номер, факс, е – mail на собственика/оператора..........................  		 4

1.8. Лице за контакти................................................................................................. 		 4

1.9. Адрес, тел. номер, факс, е – mail на лицето за контакти................................. 		 5

1.10.Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталациите............................................................................................................... 		 5

1.10.1. Инсталация за производство на чугун и стомана.......................................  		 5

1.10.2. Инсталация за производство на ацетилен...................................................  		 5

1.11. Производствен капацитет на инсталациите................................................... 		 5

1.11.1. Инсталация за производство на чугун и стомана.......................................  		 5

1.11.2. Инсталация за производство на ацетилен................................................... 		 6

1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на околната среда............................................................................................................ 			 6

1.13. РИОСВ на чиято територия са разположени инсталациите.........................  		 7

1.14. Басейнова дирекция на чиято територия са разположени инсталациите.... 		 6

2.Система за управление на околната среда.................................................................. 		 6

2.1. Структура и отговорности.................................................................................. 		 7

2.2. Обучение............................................................................................................... 		 7

2.3. Обмен на информация......................................................................................... 		 7

2.4.Документиране...................................................................................................... 		 7

2.5.Управление на документите................................................................................  		 8

2.6. Оперативно управление......................................................................................  		 8

2.7. Проверка и коригиращи действия...................................................................... 		 8

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации..........................................		 9

2.9. Записи.................................................................................................................. 		 9

2.10. Докладване........................................................................................................ 		10

3. Използване на ресурси................................................................................................ 		10

3.1. Използване на вода........................................................................................... 		10

3.2. Използване на енергия...................................................................................... 		11

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива........................  		12

3.3.1. Използване на суровини в инсталация за производство на чугун и стомана….         12

3.3.2. Използване на спомагателни материали в инсталация за производство на чугун и стомана.................................................................................................................  		13

3.3.3. Използване на горива в инсталация за производство на чугун и стомана...... 	13

3.3.4. Използване на суровини в инсталация за производство на ацетилен..............            15

3.3.5. Използване на спомагателни материали в инсталация за производство на ацетилен....................................................................................................................                   15

3.4.Емисии  на вредни  и опасни вещества в околната среда............................... 		16

3.4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

( ЕРЕВВ ) и PRТR......................................................................................................                  17

3.4.1.1. Емисии на вредни вещества във въздуха...................................................		17

3.4.1.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води........................  		18

3.4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух...................................  		23

3.4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води...........................  		28

3.4.4. Управление на отпадъците...........................................................................  		31

3.4.5. Шум.................................................................................................................  		37

3.4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване..........................  		39

3.4.6.1. Опазване на почвата................................................................................... 		39

3.4.6. 2. Опазване на подземните води...................................................................  		43

3.4.7. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР........................................................................................................  			46

3.4.8. Прекратяване на работа на инсталации или части от тях.........................   		47

3.4.9. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения................   		47

3.4.9.1. Аварии.........................................................................................................   		47

3.4.9.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които

е издадено КР................................................................................................   		47

4. Декларация...................................................................................................................  	48

5. Приложения................................................................................................................. 		48

5.1. Приложение  1.......................................................................................................... 		49

Таблица 1- Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR.......................................................... 		49

Таблица 2 - Емисии в атмосферния въздух............................................................ 		49

Таблица 3 -  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води (производст вени, охлаждащи,битово – фекални и/или дъждовни) във водни обекти/ канализа ция............................................................................................................................... 		50

Таблица 4 -   Образуване на отпадъци..................................................................... 		51

Таблица 5 -   Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци...............................		53

Таблица 6 – Шумови емисии................................................................................... 		54

Таблица 7 – Опазване на подземните води............................................................ 		55

Таблица 8 –  Опазване на почвите........................................................................... 		58

Таблица 9 –  Аварийни ситуации............................................................................ 		60

Таблица 10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за

които е предоставено КР............................................................ 				60

5.2. Приложения – карти на завода............................................................................... 		61

- Увод.

1.1. Наименование на инсталациите за които е издадено Комплексното разре шително ( КР ).

1.1.1. Инсталация за производство на чугун и стомана включваща:

  - 1 бр. електродъгова пещ (EДП)

  - 1 бр. индукционна пещ (ИП)

  - производство на блокова стомана

  - производство на стоманени отливки

  - производство на чугунени отливки

  - подготовка на леярски форми и сърца

  - почистване на отливки

1.1.2. Инсталация за производство на ацетилен.

1.2. Адрес по местонахождение на инсталациите.

обл. Старозагорска   6260 гр. Раднево ул. “Заводска” № 1

1.3. Регистрационен номер на Комплексното разрешително( КР ).

КР на “Ремотекс – Раднево ” ЕАД гр. Раднево № 163/2007 г.актуализирано с Решение № - Н0 – И0 – А1/2012 г.

1.4. Дата на подписване на Комплексното разрешително ( КР ).

Издадено на: 29.06.2007 г.

Оповестено с писмо на МОСВ с Изх. №26-00-2705/20.07.2007 г.

Актуализирането е изпратено с писмо на ИАОС № 143 – СЗ – 413/07.05.2012 г.

1.5. Дата на влизане в сила  на Комплексното разрешително ( КР ).

Влязло в сила на:  14.07.2007 г.Оповестено с писмо на МОСВ с Изх. №26-00-2705/20.07.2007 г. Актуализирането влиза в сила от 23.05.2012 г.

1.6. Притежател на разрешителното.

“Ремотекс – Раднево ” ЕАД гр. Раднево

1.7. Адрес, тел. номер, факс, е – mail на собственика/оператора.

6260 гр. Раднево ул. “Заводска” № 1

тел.  0417 / 8 24 35

факс 0417 / 8 31 64

Е mail - remotex@hemotex.bg

Изпълнителен Директор инж. Сабин Кадринов Спахиев

1.8. Лице за контакти.

инж. Христо Иванов Режев – инспектор по екология

  - Адрес, тел. номер, факс, е – mail на лицето за контакти.

6260 гр. Раднево ул. “Заводска” № 1

тел.  0882383169

факс 0417 / 8 31 64

Е mail -  rejev@mail.bg

  - Кратко описание на всяка от дейностите/ процесите, извършвани в инсталациите.

    - Инсталация за производство на чугун и стомана.

Инсталацията за производство на чугун и стомана включва:

  - 1 бр. електродъгова пещ (EДП)

В електродъговата пещ се получава 5 тона течна стомана от нарязани до определени размери стоманени отпадъци.Приготвената бада със скрап се зарежда в ЕДП, където се извършва стопяване, рафиниране и легиране на течния метал. Течния метал се разлива с помощта на стомано разливни кофи в предварително подготвени леярски форми.

  - 1 бр. индукционна пещ (ИП)

В индукционната пещ се получава по 600 килограма стопен чугун за производство на чугунени отливки, като технологичната последователност на  операциите е като при стоманените отливки.

  - производство на блокова стомана

Стопения метал от електродъговата пещ се излива в кокили за производството на блокова стомана.

  - производство на стоманени отливки

  - производство на чугунени отливки

Стопения метал – стомана или чугун се излива в различни леярски форми и се получават различни детайли след изтиването му и разбиването на формите.

  - подготовка на леярски форми и сърца

От формовъчна и сърцева смес във формовъчни каси се изготвят леярските форми, в които се излива течния метал от ЕДП и ИП за получаването на различни отливки.

  - почистване на отливки

Остатъците от формовъчна пръст по отливките се почистват от тях ръчно или  в дробоструйна машина.

    - Инсталация за производство на ацетилен.

Ацетиленовата станция в завода служи да се произведе ацетилен от кар бид за производствени нужди, който по тръбопроводи се довежда в раз лични точки на цеховете за включване на газовите заварочни апарати.

Станцията е с два ацетиленови генератора SHD 25  и са с производителност 25 m3 ацетилен на час,работното налягане е 0,15 MРa.

Станцията има газов резервоар, нагнетателна взривообезопасена вентилация и помпа за технологични нужди.

  - Производствен капацитет на инсталациите.

    - Инсталация за производство на чугун и стомана.

Електродъгова пещ  - 5 тона стопен метал. Проектен капацитет  -  20 000 т/год

Индукционна пещ    - 0,6 тона стопен чугун. Проектен капацитет  - 750 т/год

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет за 2012 [ t/ h ] | Капацитет по КР [ t/ h ] | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на чугун и стомана | т.2.2 |  | - |  |
| 1 | 1 бр. електродъгова пещ |  | 1.93 | 3,33 | да |
| 2 | 1 бр. индукционна пещ |  | 0,0854 | 0,208 | да |

| № | Годишно производство за инсталацията за производство на чугун и стомана за 2012 г. | Количество за годината[ т ] |
| --- | --- | --- |
| 1. | Годишно производство на стомана | 1 437,635 |
| 2. | Годишно производство на чугун | 36,21 |

    - Инсталация за производство на ацетилен.

Проектен капацитет  - 128 т/год

Производителност   - 25 m3 / час ацетилен.

Работно налягане     - 0,15 Mрa

| № | Инсталации | Позиция на дейността по Приложение № 4 на ЗООС | Капацитет за 2012 t/y | Капацитет по КР t/y | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за производство на ацетилен | т.4.1.a) | 11,67 | 128 | да |

  - Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управление на околната среда.

Изп. Директор

ИБТЕТН

- еколог

н-е ПРЧ              н-е РДСО              н-е РЧ              н-е ТД               н-е  Техн.           н-е АПО

цех Леярен     у-к Флуиди        бояджиен у-к        склад                складове        конструк     орг. обучение

РВЕ             отпадъци                                   тори

  - РИОСВ на чиято територия са разположени инсталациите.

РИОСВ    гр. Ст. Загора      ул. “Ст. Планина” №2

  - Басейнова дирекция на чиято територия са разположени инсталациите.

Басейнова дирекция “ Източно беломорски район” гр. Пловдив ул.” Янко Сакъзов” № 35

- Система за управление на околната среда.

2.1. Структура и отговорности.

Условие 5.1.1. Определен е персонала изпълняващ конкретни дейности по условията в КР и на лицата отговорни за изпълнение на условията в КР.

Условие 5.1.2. Изготвен е и се съхранява списък на персонала, който ще извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в комплексното разрешително със заеманата длъжност, телефон за връзка и същия е поставен на видно място в административната сграда.

Условие 5.1.3. При всяка промяна на персонала/лицата или техните отговорности, ако е необходимо се актуализира списъка по Условие 5.1.2.

2.2. Обучение.

Условие 5.1.3.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2001 и съществува Основна процедура ОП 6.2 –1- 0 –00, която определя процесите, изискванията и отговорностите за подбор и обучение, за оценка на ефективността от обучението и компетентността на персонала.Целта е персоналът на дружеството да бъде квалифициран, компетентен и осведомен на базата на съответното образование, обучение, квалификация и практически опит.

Процесът е описан в алгоритъм, като на обучение подлежи целия персонал на дружеството. Обучението се извършва след подадени от Ръководители на структорни звена (РСЗ) ОД 6.2 –1- 0 –01 “Заявки за участие в обучение на персонала” или за специализирано обучение съгласно т 6.2 от горецитираната процедура.

2.3. Обмен на информация.

Условие 5.3.1.

На площадката на фирмата се поддържа актуална информация за отговорните лица за изпълнението на условията на комплексното разрешително чрез списъка с имената им, заеманата от тях длъжност, работно място и телефон.

Условие 5.3.2. Поддържа се актуален списък на органите или лицата които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на КР, които ако се наложи се актуализират.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2001 и съществу ва Основна процедура ОП 4.2 – 1 – 0 – 00 “Управление на документите” .

Ако се налага актуализиране на документи, в случай на промени в списъка, в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите то това става съгласно инструкция ТБ9 – 501 и горецитираната процедура.

2.4.Документиране.

Условие 5.4.1.

На площадката има актуален списък с нормативните актове отнасящи се работата на инсталациите от КР.Списъка се намира при Инспектора по екология към инспекция БТЕТН.

Условие 5.4.2.

Има списък на инструкциите изискващи се от КР, като оргиналите на списъка и инструкциите се съхраняват в Техническия архив на фирмата, същите се намират в електронен вид  в сървъра на фирмата заедно с комплексното разрешително и са достъпни за ползване от всеки.

След актуализиране с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г. на КР  е съставен нов списък с отпадналите и разработени и въведени на нови инструкции, като същите са размножени и раздадени на съответно касаещите ги съгласно съществуващата Основна процедура ОП 4.2 – 1 – 0 – 00 “Управление на документите” по ISO 9001:2001

Условие 5.4.3.

Персонала изпълняващ конкретни дейности по условията в КР и на персонала отговорен за изпълнение на същите е получил копие от инструкциите, които го касаят и се е разписал за получаването им в абонатни листове, съхранявани в техническия архив. При подмяна на инструкция или част от нея съответните абонати своевременно получават измененията, като старата документация се изземва задължително при  подмяната за да не бъде използвана паралелно.

2.5.Управление на документите.

Условие 5.5.1.

Прилага се инструкция ТБ9 – 501 за “Актуализиране на всички документи, изисквани с настоящото комплексно разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите.”

Инструкцията се прилага при извършването на дейности, свързани с актуализиране на всички документи, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите попадащи под обхвата на Комплексното разрешително.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2001 и съществува Основна процедура                       ОП 4.2 – 1 – 0 – 00 “Управление на документите” .

Ако се налага актуализиране на документи, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите то това става съгласно горе цитираната инструкция, като се пуска заповед за изменение на съответната документация.

Условие 5.5.2.

  - инструкция ТБ9 – 502 за “Изземване на невалидната документация.”

Изземването на ненужната документация става от завеждащия  централния технически архив (ЦТА) съгласно цитираната по горе Основна процедура ОП 4.2 – 1 – 0 – 00 “Управление на документите”.

2.6. Оперативно управление.

Прилагат се всички изисквани от Комплексното разрешително инструкции. Има списък на същите изискващи се от КР, като оргиналите на списъка и инструкциите се съхраняват в Техническия архив на фирмата, същите се намират и в електронен вид  в сървъра на фирмата заедно с комплексното разрешително и са достъпни за ползване от всеки.

Персонала изпълняващ конкретни дейности по условията в КР и на персонала отговорен за изпълнение на същите е получил копие от инструкциите, които го касаят и се е разписал за получаването им в абонатни листове, съхранявани в техническия архив.

2.7. Проверка и коригиращи действия.

Условие 5.7.1.

Прилагат се инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели съгласно условията в комплексното разрешително.

Условие 5.7.2.

Прилагат се инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Условие 5.7.3.

Прилага се инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

При установяване на несъответствие с някое от условията от комплексното разрешително се разследват причините за неспазване на същото и съгласувано със специалисти от завода се набелязват мерки и се определят срокове за предприемане на коригиращи действия, които да доведат до спазване на нарушеното условие.

Условие 5.7.4.

Прилага се инструкция ТБ9 – 566  за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на инсталациите/ съоръженията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

През времето на действие на комплексното разрешително за 2012 г. - аварийни ситуации на територията на завода не е имало.

Прилагат се всички инструкции, касаещи Условие 5.8. - Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации. Разработен е и е утвърден План за действие при аварии, като са определени и постоянно се поддържат в изправност средствата за противодействие при възможните аварии. Средствата за лична защита се проверяват редовно и се поддържат в изправност.Има изготвени списъци и редовно се актуализират същите, на персонала отговорен за изпълнение на действията предвидени в Плана за действие при аварии.Също така редовно се актуализира списъка с телефонните номера по оповестяването.

По условие 7.1. – Не сме уведомявали през 2012 г.областния управител, кмета на общината, РИОСВ и Главна Дирекция Национална служба “Гражданска защита” към Министерство на държавната политика при бедствия и аварии за аварийни или други замърсявания от страна на дружеството тъй като през изминалата година такива на територията му не е имало.Не е имало залпови или други замърсявания  на повърхностни и/или подземни води и затова не е уведомявана Басейнова дирекция.

По условие 7.2. – Не е имало аварийни ситуации на територията на дружеството и за това не са уведомявани компетентния орган - областния управител, кмета на общината, РИОСВ, и Главна Дирекция Национална служба “Гражданска защита” към Министерство на държавната политика или Басейнова дирекция.при бедствия и аварии за аварийни или други замърсявания.

По условие 7.3. – Не е имало планирана промяна на работата на инсталациите по условие 2 от КР и затова не сме информирали МОСВ, ИАОС и РИОСВ.

2.9. Записи.

Документират се  и се съхраняват в писмен и в електронен вид данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително при инспектора по екология към ИБТЕТН на фирмата.Копия от тях има и в инсталациите обхванати от Комплексното разрешително.Всеки месец се извършва мониторинг на емисионните и техническите показатели като копията се предават на инспектора по екология, той следи дали има или няма превишение на показателите и при наличие на превишения на същите се взимат коригиращи мерки, като се поставя срок и отговорник за изпълнение на мерките, които ще доведат до намаление на превишението на показателите.

Изготвен е списък с  документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното, като същия се съхранява при Инспектора по екология към ИБТЕТН.

2.10. Докладване.

Изготвен е Годишен доклад за изпълнение на дейностите за които е предоставено комплексното разрешително на хартиен и електронен носител.

- Използване на ресурси.

3.1. Използване на вода.

Вода за производствени нужди се добива от собствен сондажен кладенец на територията на завода. Разрешителното е продължено с Решение № 184/14.01.2008 г.  на Басейнова дирекция за управление на водите – Източно беломорски район гр. Пловдив и важи до 12.02.2014 г.

Питейната вода  е “Девин” и във фирмата се доставя от фирма СК “Трявна” ООД . Такава се използва и от водопроводната мрежа на стола, включен във ВИК мрежата на гр. Раднево.

Отчитането на изразходваната вода за производствени нужди (включително охлаждане), става чрез измервателното устройство за измерване на отнетите водни количества от сондажен кладенец, обозначено в Приложение №II.4.1-2 от заявлението.

Документира се:

- Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за тон продукт за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

Годишна консумация на вода за производствени нужди (включително охлаждане) за тон продукт за инсталациите по Условие 2, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС.

| № | Наименование на инсталацията | Годишно количество вода съгл. КР [ м3 ] | Количество вода за еди ница проду кт, съгласно КР [ м3 ] | Използвано годишно количество вода [ м3 ] | Използвано количество вода за единица продукт [ м3 ] | Съответствие да/ не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за производст во на чугун и стомана | - | 1,662 | 2005,4 | 1,5895 | да |
| 2 | Инсталация за производство на ацетилен | - | 2,95 | 708 | 0,016 | да |

За изтеклите пет години годишната консумация на вода съответно е:

| № | Наименование на инсталацията |  | Съгласно КР | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инст. за пр-во на чугун и стом. | Изп. год. к-во вода [ м3 ] | - | 6159,45 | 5929 | 1963 | 2353,7 | 2005,4 |
|  |  | Изп.к-во вода за единица продукт [ м3 ] | 1,662 | 1.033 | 1,10 | 1,166 | 1,053 | 1,5895 |
| 2 | Инст. за пр-во на ацетилен | Изп. год. к-во вода [ м3 ] | - | 1904,3 | 1278 | 926 | 1046 | 708 |
|  |  | Изп.к-во вода за единица продукт [ м3 ] | 2,95 | 0,0165 | 0,0165 | 1,708 | 1,708 | 0,016 |

През всичките години на действие на КР е имало съответствие на използваното годишно количество вода и използваното количество вода за единица продукт със зададената стойност.

По условие 8.1.6.3. Прилага се инструкция ТБ9 – 521 за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди (включително охлаждане) с условията на разрешителното.

През 2012 г. няма възникнали аварийни ситуации и течове на вода от водопроводната мрежа – помпи, тръбопроводи и кранове не е имало. Всички горецитирани съоръжения са се поддържали в изправност.

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.1.6.3. не са документирани несъответствия и не трябва да се  предприемат коригиращи действия.

3.2. Използване на енергия.

Електроенергията се мери с електромери, които се намират в подстанция ЦРБ на Мини “Марица изток” АД.

Изразходваното количество електроенергия да се отчита по измервателните устройства, обозначени на Приложение № II.4.2–1 ”Схема с местоположението и списък на електромерите на площадката” от заявлението.

По условие 8.2.1.2. Определено е със заповед и протокол от Главния енергетик оборудването, основен консуматор на електроенергия за всяка инсталация по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение №4 на ЗООС.

По условие 8.2.1.3. Прилага се инструкция ТБ9 – 522 за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното и пречиствателно оборудване, основен консуматор на електроенергия за всяка инсталация по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС.

Фирмата е сертифицирана по ISO 9001:2001 и съществува Основна процедура                       ОП 6.3 – 1 – 0 – 00 “ Поддържане и ремонт на машини и съоръжения ” , съгласно която става експлоатацията и поддържането на ел. оборудването.

По условие 8.2.2.1. Прилага се инструкция ТБ9 – 523 за измерване/изчисляване и документиране на количествата електроенергия изразени като:

- Годишна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за всяка инсталация по Условие 2, попадаща в обхвата на Приложение №4 на ЗООС

Годишна консумация на електроенергия за производството на единица продукт за всяка инсталация по Условие 2, попадаща в обхвата на приложение №4 на ЗООС

| № | Наименование на инсталацията | Електроенергия/ Топлоенергия [ М W h ] | Количество за единица проду кт, съгласно КР [ МWh ] | Използвано ко личество за еди ница продукт [ МWh ] | Съответствие да/ не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инсталация за производство на чугун и стомана | 975,233 | 0,930 | 0.669 | да |
| 2 | Инсталация запроизводство на ацетилен | 2,136 | 1,354 | 0,182 | да |

За изтеклите пет години годишната консумация на електроенергия съответно е:

| № | Наименование на инсталацията |  | Съгласно КР | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инст. за пр-во на чугун и стом. | Изп. год. к-во Електроенергия [ МWh ] | - | 2 472, 570 | 892, 590 | 1 197, 593 | 1 288, 901 | 975,233 |
|  |  | Изп.к-во еленергия за единица продукт[ МWh ] | 0,930 | 0.742533 | 0.681 | 0.681 | 0,6713 | 0.669 |
| 2 | Инст. за пр-во на ацетилен | Изп. год. к-во Електроенергия [ МWh ] | - | 4, 570 | 3, 075 | 2,043 | 2, 524 | 2,136 |
|  |  | Изп.к-во еленергия за единица продукт [ МWh ] | 1,354 | 0,381 | 0,162 | 0,12 | 0,0165 | 0,182 |

През всичките години на действие на КР е имало съответствие на използваното годишно количество eлектроенергия и използваното количество еленергия за единица продукт със зададената стойност.

По условие 8.2.2.2. Прилага се инструкция ТБ9 – 524 за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества консумирана електроенергия с определените в КР.

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.2.2.2. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива.

По условие 8.3.2.1. Прилага се инструкция ТБ9 – 525 за измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива, съгласно комплексното разрешително, изразени като:

- годишна консумация на суровини, спомагателни материали и горива, описани в Условия 8.3.1.1., 8.3.1.2. и 8.3.1.3., за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС;

- стойностите на годишните норми за ефективност при употребата на суровини, спомагателни материали и горива за инсталациите по Условие 2., които попадат в обхвата на Приложение № 4 от ЗООС.

Изчисляването на количествата да се извършва в съответствие с Условие 6.6.1.

По условие 8.3.2.2. Прилага се инструкция ТБ9 – 526 за  оценка на съответствието на годишната употреба на суровини, спомагателни материали и горива с определените в КР.

3.3.1. Използване на суровини в инсталация за производство на чугун и стомана.

Таблица 8.3.1.1.

| Инсталация | Суровина | Годишна норма за ефективност, t/t продукт по КР | Получена Годишна норма за ефективност, t/t продукт | Годишно количество съгласно КР | Употребено годишно количество съгласно КР | Съответствие ( да/не ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за произво дство на чугун и стомана: 1бр. ЕДП; 1бр.ИП |
| Производство на течна стомана | Феросилиций 45% и 65% | 0,01521 | 0,0093233 |  |  | да |
|  | Феросиликоманган | 0,0050 | 0,0014525 |  |  | да |
| Производство на блок. ст - на | Стомана, течен метал | 1,988 | -- |  |  | - |
| Производство на стом. отл. | Стомана, течен метал | 2,8844 | 1,4874442 |  |  | да |
| Производство на течен чугун | Феросилиций 45% и 65% | 0,17240 | 0,0087633 |  |  | да |
|  | Фероманган 78% | 0,1331 | 0,0051083 |  |  | да |
| Производство на чуг.отливки | Чугун, течен метал | 2,0107 | 1,1342375 |  |  | да |

За изтеклите пет години годишната употреба на суровини за единица продукт съответно е:

| Инсталация | Суровина | Годишно количество съгласно КР t/t продукт | Количество за единица продукт t/t продукт 2008 г. | Количество за единица продукт t/t продукт 2009 г. | Количество за единица продукт t/t продукт 2010 г. | Количество за единица продукт t/t продукт 2011 г. | Количество за единица продукт t/t продукт 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на чугун и стома на: 1бр. ЕДП 1бр.ИП | Производство на теч на стомана | Феросилиций 45% и 65% | 0,01521 | 0.00946 | 0.00799 | 0,00837 | 0,0070992 | 0,0093233 |
|  |  | Феросиликоманган | 0,0050 | 0.00210 | 0.00167 | 0,00187 | 0,0004767 | 0,0014525 |
|  |  | Феромолибден 63% | 0,00050 | 0.00075 | 0.00088 | 0,00027 | 0,0000083 |  |
|  |  | Алуминий 95% | 0,00331 | 0.00470 | 0.00455 | 0,00428 | 0,0027475 |  |
|  |  | Никел | 0,00006 | 0.00001 | 0,00042 | 0,00042 | 0 |  |
|  |  | Фероманган 78% | 0,01033 | 0.00570 | 0.0058 | 0,00785 | 0,0076642 |  |
|  |  | Силикокалции | 0,00025 | 0.00032 | 0.00028 | 0,00024 | 0,0004525 |  |
|  |  | Ферованадии 80% | 0,00017 | 0.00012 | 0.00013 | 0,00008 | 0,0000033 |  |
|  |  | Ферохром 65% | 0,00325 | 0.00469 | 0.00407 | 0,00151 | 0,0008508 |  |
|  |  | Феротитан 50% | 0,000012 | 0.00006 | 0,00014 | 0,00014 | 0,0000020 |  |
|  |  | Окалина | 0,01277 | 0.00397 | 0.00224 | 0,00031 | 0 |  |
|  |  | Навъглеродители /кокс/ | 0,01242 | 0.00451 | 0.00405 | 0,00793 | 0,0045508 |  |
|  | Производство на бло кова стома на | Стомана, течен метал | 1,988 | 0.94043 | 0.43575 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производство на сто манени отл. | Стомана, течен метал | 2,8844 | 1.82434 | 1.88822 | 1,57626 | 1,4075658 | 1,4874442 |
|  | Производство на те чен чугун | Феросилиций 45% и 65% | 0,17240 | 0.00498 | 0.03048 | 0,00175 | 0,0035192 | 0,0087633 |
|  |  | Фероманган 78% | 0,1331 | 0.00124 | 0.00012 | 0 | 0 | 0,0051083 |
|  |  | Графит | 0,00397 | 0.00129 | 0.00036 | 0,00016 | 0,0001242 |  |
|  |  | Навъглеродители /кокс/ | 0,01982 | 0 | 0 | 0 | 0,0059883 |  |
|  | Производство на чугу нени отлив ки | Чугун, течен метал | 2,0107 | 1.28971 | 1.26692 | 0,71681 | 1,2501633 | 1,1342375 |

В измененото КР от 2012 г.  не се изисква вече да се дават данни за другите параметри от предните години. През тодините предшестващи 2012 в резултат от прилагане на инструкцията по условие 8.3.2.2.  са документирани несъответст вия и се  предприеха коригиращи действия – изискахме да се променят данните от ИАОС за количество за единица продукт.

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.3.2.2. не са документирани несъответствия и не трябва да се  предприемат коригиращи действия.

3.3.2. Използване на спомагателни материали в инсталация за производство на чугун и стомана.

Таблица 8.3.1.2.

| Инсталация | Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност, t/t продукт по КР | Получена Годишна норма за ефективност, t/t продукт | Годишно количество съгласно КР | Употребено годишно количество съгласно КР | Съответствие ( да/не ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за произво дство на чугун и стомана: 1бр. ЕДП; 1бр.ИП |
| Производст-во на течна стомана | Графитови електроди | 0,00982 | 0,00518667 |  |  | да |
|  | Вар металургична (Шлакообразуващи мат) | 0,0403 | 0,01255 |  |  | да |
|  | Шлаколит, Екзокрас С | 0,00652 | 0,00017 |  |  | да |
|  | Аргон | 0,0320 Nm3 | 0,00240833 |  |  | да |
| Производство на блокова стомана | Екзотермични смеси | 0,086 | 0 |  |  | - |
| Производство на стоманени отливки | Екзотермични смеси | 0,00369 | 0,00226083 |  |  | да |
|  | Пясък | 4,40312 | 1,9735175 |  |  | да |
|  | Водно стъкло | 0,23227 | 0,06826833 |  |  | да |
|  | Бентонит | 0,2892 | 0,02955667 |  |  | да |
|  | Противопригарна боя, циркониева | 0,00302 | 0,00024667 |  |  | да |
|  | Карсет 555, естер – катализатор | 0.00043 | 0,00038917 |  |  | да |
| Производство на течен чугун | Шлакооделяща флюс | 0,01142 | 0,00304667 |  |  | да |
| Производство на чугунени отливки | Графит, сребрист | 0,00645 | 0,0001 |  |  | да |
|  | Пясък | 2,07797 | 1,01475083 |  |  | да |
|  | Водно стъкло | 16,1972 | 6,89734833 |  |  | да |
|  | Бентонит | 0,23155 | 0,0856725 |  |  | да |
|  | Противопригарна до бавка, Екосил | 0,08708 | 0,04436667 |  |  | да |
|  | Противопригарна боя Циркониева | 0,0006 | 0,000017 |  |  | да |
|  | Противопригарна боя Coalid | 0.0004 | 0,000007 |  |  | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.3.2.2. не са документирани несъответствия и не трябва да се  предприемат коригиращи действия.

За изтеклите пет години годишната употреба на спомагателни материали за единица продукт съответно е:

| Инсталация | Спомагателни материали | Годишно количество съгласно КР t/t продукт | Количество за единица продукт t/t родукт 2008 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2009 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2010 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2011 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инста лация за произ водст во на чугун и стома на: 1бр. ЕДП 1бр.ИП | Получаване на теч на стома на | Графитови електроди | 0,00982 | 0.006844 | 0.0060 | 0,00384 | 0,00510917 | 0,00518667 |
|  |  | Вар металургична (Шлакообраз.материали) | 0,0403 | 0.035685 | 0.0182 | 0,0137 | 0,01328833 | 0,01255 |
|  |  | Шлаколит, Екзокрас С | 0,00652 | 0.003165 | 0.0028 | 0,0016 | 0,00095833 | 0,00017 |
|  |  | Аргон | 0,0320 Nm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00240833 |
|  | Производство на блокова стомана | Екзотермични смеси | 0,086 | 0.010213 | 0.01313 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производство на течен чугун | Екзотермични смеси | 0,00369 | 0.001698 | 0.0016 | 0,0015 | 0,0025825 | 0,00226083 |
|  |  | Пясък | 4,40312 | 2.540548 | 1.4989 | 0,9364 | 1,58782417 | 1,9735175 |
|  |  | Водно стъкло | 0,23227 | 0.095425 | 0.0672 | 0,0273 | 0,06315917 | 0,06826833 |
|  |  | Бентонит | 0,2892 | 0.120567 | 0.09870 | 0,04430 | 0,03781083 | 0,02955667 |
|  |  | Противопригарна боя, циркониева | 0,00302 | 0.000642 | 0.001049 | 0,00035 | 0,0000315 | 0,00024667 |
|  |  | Карсет 555, естер – катализатор | 0.00043 | 0.00005 | 0 | 0,00079 | 0,00102667 | 0,00038917 |
|  | Получаване на течен чугун | Шлакооделяща флюс | 0,01142 | 0.005833 | 0.00588 | 0,00074 | 0,00367417 | 0,00304667 |
|  | Производство на чугунени отливки | Графит, сребрист | 0,00645 | 0.002285 | 0.0006 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
|  |  | Пясък | 2,07797 | 1.104222 | 0.9673 | 0,2671 | 1,0373125 | 1,01475083 |
|  |  | Водно стъкло | 16,1972 | 0.011052 | 0.0093 | 0,0024 | 0,00945167 | 6,89734833 |
|  |  | Бентонит | 0,23155 | 0.120363 | 0.09724 | 0,02520 | 0,09313 | 0,0856725 |
|  |  | Противопригарна добавка, Екосил | 0,08708 | 0.049453 | 0.03318 | 0,007679167 | 0,03812833 | 0,04436667 |
|  |  | Противопригарна боя, циркониева | 0,0006 | 0.00006 | 0.00001 | 0,000017 | 0,000017 | 0,000017 |
|  |  | Противопригарна боя, Coalid | 0.0004 | 0.00007 | 0.000007 | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 |
|  |  | Карбофен | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 |

През тодините предшестващи 2012 в резултат от прилагане на инструкцията по условие 8.3.2.2.  са документирани несъответст вия и се  предприеха коригиращи действия – изискахме да се променят данните от ИАОС за количество за единица продукт.

3.3.3. Използване на горива в инсталация за производство на чугун и стомана.

Таблица 8.3.1.3.

| Инсталация | Гориво | Годишна норма за ефективност, t/t продукт по КР | Получена Годишна норма за ефективност, t/t продукт | Годишно количество съгласно КР | Употребено годишно количество съгласно КР | Съответствие ( да/не ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за произво дство на чугун и стомана: 1бр. ЕДП; 1бр.ИП |
| Производство на течна стомана | Газьол | 18,975 l | 8,0865 |  |  | да |
|  | Ацетилен | 1,4920 Nm3 | 1,04646 |  |  | да |
|  | Кислород | 45,0024 Nm3 | 30,4379 |  |  | да |
| Производство на блоко-ва стомана | Газьол | 0,01725 | 0 |  |  | - |
| Производство на стоманени отливки | Газьол | 0,18144 l | 0,07245 |  |  | да |
|  | Ацетилен | 3,3546 Nm3 | 1,66841 |  |  | да |
| Производство на течен чугун | - | - | 0 |  |  | - |
| Производство на чугунени отливки | Газьол | 0,16 l | 0,04083 |  |  | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.3.2.2.  за инсталацията за производство на чугун и стомана не са документирани несъответствия при тон за тон продукт и не трябва да се  предприемат коригиращи действия.

За изтеклите пет години годишната употреба на горива за единица продукт съответно е:

| Инсталация | Горива | Годишно количество съгласно КР t/t продукт | Количество за единица продукт t/t родукт 2008 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2009 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2010 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2011 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инстала ция за производ ство на чугун и стомана: | Пр-во на течна стомана | Газьол | 18,975 l | 11.843 | 5,176683 | 5,51042 | 5,176683 | 8,0865 |
|  |  | Ацетилен | 1,4920 Nm3 | 1.0258 | 1,1370 | 1,14011 | 1,1370 | 1,04646 |
|  |  | Кислород | 45,0024 Nm3 | 47.001 | 21,523 | 21,027 | 21,523 | 30,4379 |
|  |  | Газьол | 0,01725 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
|  | Пр-во на блок. Стом. | Газьол | 0,18144 l | 0.00371 | 0 | 0,04913 | 0 | 0 |
|  | Пр-во на стоманени отливки | Газьол | 3,3546 Nm3 | 0.0923 | 0,0428 | 1,6045 | 0,0428 | 0,07245 |
|  |  | Ацетилен | - | 2.1157 | 1,7952 | 0 | 1,7952 | 1,66841 |
|  | Пр-во на течен чугун | --- | 0,16 l | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Производст во чуг. отл. | Газьол | 18,975 l | 0.048411 | 0,0178 | 0,02825 | 0,0178 | 0,04083 |

През тодините предшестващи 2012 са документирани несъответст вия и се  предприеха коригиращи действия – изискахме да се променят данните от ИАОС за количество за единица продукт.

3.3.4. Използване на суровини в инсталация за производство на ацетилен.

Таблица 8.3.1.1.

| Инсталация | Суровина | Количество, t/t продукт по КР | Получено Количество, t/t продукт | Годишно количество съгласно КР | Употребено годишно количество съгласно КР | Съответствие (да/не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за произ водство на ацетилен | Калциев карбид | 2.1913 | 0,33 | Не се изисква по акт. КР | - | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.3.2.2. не са документирани несъответствия и не трябва да се  предприемат коригиращи действия.

За изтеклите пет години годишната употреба на суровини за единица продукт съответно е:

| Инсталация | Суровина | Годишно количество съгласно КР t/t продукт | Количество за единица продукт t/t родукт 2008 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2009 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2010 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2011 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производ ство на ацетилен | Калциев карбид | 2.1913 | 2,62 | 1,75 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |

3.3.5. Използване на спомагателни материали в инсталация за производство на ацетилен.

Таблица 8.3.1.2.

| Инсталация | Спомагателни материали | Количество, t/t продукт по КР | Получено Количество, t/t продукт | Годишно количество съгласно КР | Употребено годишно количество съгласно КР | Съответствие (Да/Не) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за произ водство на ацетилен | Въглероден диоксид | 4,255 Nm3 | 0,036 | Не се изисква по акт. КР | - | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 8.3.2.2.  за инсталацията за производство на ацетилен не са документирани несъответствия и не трябва да се  предприемат коригиращи действия.

За изтеклите пет години годишната употреба на спомагателни материали за единица продукт съответно е:

| Инсталация | Суровина | Годишно количество съгласно КР t/t продукт Nm3 | Количество за единица продукт t/t родукт 2008 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2009 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2010 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2011 г. | Количество за единица продукт t/t родукт 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за произ водство на ацетилен | Въглероден диоксид | 4,255 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,036 |

По условие 8.3.4.1. Всички химични вещества и препарати, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно ЗЗВВХВП, се съхраняват съгласно условията за съхранение, посочени в информационните листове за безопасност.

Листовете за безопасност се съхраняват на площадката в Отдел МТС и има копия  при Инспектора по екология.

Съхраняването на суровините се осъществява в складовете, посочени на Приложение І.Б.1.1.2-1 “Разположение на складовите площи на промишлената площадка и в производствени халета и разположение на резервоари за съхранение”.

През 2012 г. е направена една проверка от еколога за правилното съхранение на химичните вещества и смеси на площадките на територията на завода. Несъответствия няма и съответно предприети коригиращи действия не са извършвани

По условие 8.3.4.2. Мазут на територията на фирмата не се използва и съхранява. За да не се използват резервоарите за мазут, същите са пломбирани съгласно Заповед на Изп. Директор.

По условие 8.3.4.3. Газьола се съхранява в 2 броя резервоари с вместимост по 50 т всеки, посочени на Приложение І.Б.1.1.2-1.

На същите е изградена обваловка, която е непропусклива и устойчива на въздействието на газьола.

По условие 8.3.4.4 . Прилага се инструкция ТБ9 – 527 за поддръжка на резервоарите и обваловките.

През 2012 г. са направени три броя проверки от еколога за спазване на инструкция ТБ9 527 за това как се поддръжат резервоарите и тръбопроводната система за течни горива. Несъответствия няма и съответно предприети коригиращи действия не са извършвани

По условие 8.3.4.8. Разработена е и се прилага инструкция ТБ9 – 528 за периодична проверка на съответствието на резервоарите, складовете и площадките за съхранение с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното.

Периодичната проверка на съответствието на резервоарите за съхранение на газьол се извършва с визуален оглед за цялоста на резервоарите и обваловката  (ежеседмично, месечно и годишно съгласно инструкция  по безопасност и екология ТБ9 – 527), като дейностите по обслужването стават по утвърдени графици. Вида на евентуалния ремонт и вложените части се записват в Дневник за техническо обслужване и ремонт.

През изминалата година не е имало нарушение на целостта на резервоарите за газьол, тръбопроводите и обваловките им. Проверка на същите се прави по инструкции ТБ9 – 527,528 и 529 чрез визуален оглед ежеседмично, месечно и годишно и се записва в съответните дневници.

По условие 8.3.4.9. Прилага се инструкция ТБ9 – 529 за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за течни горива се извършва с визуален оглед.

Периодичната проверка на тръбопроводите, свързващите фланци или съединения, помпи и крановете по тръбната преносна мрежа за течни горива се извършва с визуален оглед за цялоста им ежеседневно, месечно и годишно, като това става по изготвен график и резултатите се записват в Дневник за техническо обслужване и ремонт.

За изтеклия период на действие са направени  три проверки от инспектора по екология за периодична проверка на съответствието на резервоарите, складовете и площадките за съхранение и за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за течни горива по Условия 8.3.4.8 и 8.3.4.9. Несъответствия няма и съответно предприети коригиращи действия не са извършвани.

Документирането на  резултатите от извършените проверки за съответствието на съоръженията и площадките за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и за проверката на тръбната преносна мрежа за течни горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното става с  протоколи в свободна форма от инспектора по екология.

3.4.Емисии  на вредни  и опасни вещества в околната среда.

3.4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

( ЕРЕВВ ) и PRJR.

3.4.1.1. Емисии на вредни вещества във въздуха.

Годишните количества на замърсителите, които се отделят във въздуха и които се докладват в рамките на ЕРЕВВ са представени в долната таблица.

| № | CAS номер | Замърсител | Ед. мярка | К-во за 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3# | 124 – 38 - 9 | Въглероден диоксид ( CO2 ) ** | кg | “- ” 381000 М |
| 11# |  | Серен диоксид ( SO2 ) | кg | “- ” 2039.74 М |
| 8# |  | Азотни оксиди ( NO / NO2 ) | кg | “ -“ 1117,08 М |
| 17# | 7440 – 38 - 2 | Арсен ( As ) и съединенията му | кg | “- ” 0 М |
| 18# | 7440 – 43 - 9 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | кg | “- ” 0 М |
| 22# | 7440 – 02 - 0 | Никел ( Ni ) и съединенията му | кg | “- ” 0 М |
| 23# | 7439 - 92 - 1 | Олово ( Pb ) и съединенията му | кg | “- ” 0 М |

Финни прахови частици по експертна оценка са 60% от измерения общ прах и са 426,17 кg.

Данните за CO а  са взети от верифицирания доклад за парникови газове за 2012 г. – приложен към ГДОС за годината

Емисии на вредни вещества във въздуха са изчислени на базата на замерванията от акредитираната лаборатория  по формулата

G [ kg] = V изх.газове[м3]  . t раб. часове[h]   . Низм. [мg/м3]

Където - G [ kg] – количеството на емисии на вредни вещества изхвърлени във въздуха

V изх.газове[м3]  - количеството на изхвърлените газове от изпускащите устройства

t раб. часове [h]  - работните часове през годината

Низм. [мg/м3]  - съответно измерените стойности за съответния показател от протоколите от замерванията от акредитираната лаборатория на емисии на вредни вещества във въздуха

През отчетната 2012 г. всяко едно изпускащо устроиство е работило по:

Общо за годината К1 - 88 h, К2 – 453.5 h, К3 – 50h, К4 – 1834 h, К5 – 222 h, К6 – 337 h, К7 – 855.3 h.

От  замерванията на вредните вещества, изпускани в атмосферата от неподвижните източници от К1 до К7 по констативните  протоколи на Лабораторията по екология на “ Пехливанов инженеринг” ООД гр. София.

Т-ца 1

|  | Общ прах | SO2 | NO | Pb | Cd | Ni | As | Дименсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 1 | 19,22 | 171,6 | 102,7 | - | - | - | - | mg/Nm3 |
| К 2 | 19,4 | 263,12 | 144,2 | - | - | - | - | mg/Nm3 |
| К 3 | 12 | 30,50 | 14,46 | - | - | - | - | mg/Nm3 |
| К 4 | 16,92 | - | - | - | - | - | - | mg/Nm3 |
| К 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | mg/Nm3 |
| К 6 | 18,122 | 60,1 | 34,53 | - | - | - | - | mg/Nm3 |
| К 7 | 7. 8 | - | - | 0,001 | 0,0001 | 0,002 | 0,0002 | mg/Nm3 |

Т-ца 2

|  | Общ прах | SO2 | NO | Pb | Cd | Ni | As | Дименсия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К 1 | 2.66 | 23.77 | 14.22 | - | - | - | - | [kg] |
| К 2 | 144.94 | 1965.88 | 1077.38 | - | - | - | - | [kg] |
| К 3 | 1.17 | 2.98 | 1.41 | - | - | - | - | [kg] |
| К 4 | 441.70 | - | - | - | - | - | - | [kg] |
| К 5 | 3.24 | - | - | - | - | - | - | [kg] |
| К 6 | 14.20 | 47.11 | 24.07 | - | - | - | - | [kg] |
| К 7 | 102.38 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | [kg] |
| общо | 710.29 | 2039.74 | 1117,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | [kg] |

- Финни прахови частици – 426.17 [kg]

G [ kg] = V изх.газове[м3]  . t раб. часове[h]   . Низм. [мg/м3] = Vn . t с.  раб. час.[h]   . Н изм.10- 6   [kg]

По експ. оценка 60% от  Общия прах  са Финни прахови частици -  710.29. 60/100 = 426.17 [kg]

- SO2  -  2039.74 [kg]

G [ kg] = V изх.газове[м3]  . t раб. часове[h]   . Низм. [мg/м3] = Vn. Tс. раб. час.[h]    . Н изм.10- 6 = [kg]

- NO -  1117,08 [kg]

G [ kg] = V изх.газове[м3]  . t раб. часове[h]   . Низм. [мg/м3] = Vn. t с. раб. час.[h]    . Н изм.10-6  = [kg]

- Pb - 0 [kg]

G [ kg] = V изх.газове[м3]  . t раб. часове[h]   . Низм. [мg/м3] = Vn. t с.  раб. час.[h]    . Н изм.10-6  =  [kg]

-  Cd  - 0[kg]

G [ kg] = V изх.газове[м3]  . t раб. часове[h]   . Низм. [мg/м3] = Vn. t с. раб. час.[h]    . Н изм.10-6  =  [kg]

-  Ni  - 0 [kg]

G [ kg] = V изх.газове[м3]  . t раб. часове[h]   . Низм. [мg/м3] = Vn. t с. раб. час.[h]    . Н изм.10-6  =  [kg]

-  As  - 0 [kg]

G [ kg] = V изх.газове[м3]  . t раб. часове[h]   . Низм. [мg/м3] = Vn. t с. раб. час.[h]    . Н изм.10-6  =  [kg]

3.4.1.2. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води.

По условие 10.1.4.6. Замърсителите и техните годишни количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) са:

През изминалата 2012 г. са направени четири замервания на заустените в река “Блатница” отпадни води – смесен поток производствени, охлаждащи и дъждовни води.

Протоколите от замерванията са:

№ 326/ 17.04.2012 г.

№ 614/ 16.07.2012 г.

№ 957/ 23.10.2012 г.

№ 038/ 16.01.2013 г.

Дебитите на заустените в река “Блатница” отпадни води – смесен поток производствени, охлаждащи и дъждовни води по тримесечие са:

1 – 31 608,94 м 3

2 –   6 986      м 3

3 –   4 744      м 3

4 –   5 538      м 3

Замърсителите и техните годишни количества са дадени в 4 – ри таблици.

Т-ца  1

| № | CAS номер | Замърсител | Ед. мярка | К-во за 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18# | 7440 – 43 - 9 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | кg | “- ” -(1,11) М |
| 19# | 7440 – 47 - 3 | Хром ( Нr ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.32) М |
| 20# | 7440 – 50 - 8 | Мед ( Cu ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.63) М |
| 21# | 7439 – 97 - 6 | Живак ( Hg ) и съединенията му | кg | “- ” -(- ) М |
| 22# | 7440 – 02 -0 | Никел ( Ni ) и съединенията му | кg | “- ” -(1.45) М |
| 23# | 7439 – 92 - 1 | Олово ( Pb ) и съединенията му | кg | “- ” -(1.2) М |
| 24# | 7440 – 66 - 6 | Цинк (Zn) и съединенията му | кg | “- ” -(6) М |
| 82# |  | Цианиди ( CN ) | кg | “- ” -(0.03) М |
| 71# | 108 – 95 - 2 | Феноли изразени като общо кол. въглерод | кg | -(1.58) М |
| 76# |  | Общ органичен въглерод | кg | “- ” -(16.12 ) М |

Т-ца  2

| № | CAS номер | Замърсител | Ед. мярка | К-во за 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18# | 7440 – 43 - 9 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.048) М |
| 19# | 7440 – 47 - 3 | Хром ( Нr ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.076) М |
| 20# | 7440 – 50 - 8 | Мед ( Cu ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.07) М |
| 21# | 7439 – 97 - 6 | Живак ( Hg ) и съединенията му | кg | “- ” -( -) М |
| 22# | 7440 – 02 -0 | Никел ( Ni ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.18) М |
| 23# | 7439 – 92 - 1 | Олово ( Pb ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.12) М |
| 24# | 7440 – 66 - 6 | Цинк (Zn) и съединенията му | кg | “- ” -(0.98) М |
| 82# |  | Цианиди ( CN ) | кg | “- ” -(0.006) М |
| 71# | 108 – 95 - 2 | Феноли изразени като общо кол. въглерод | кg | “+ ” -(2.65) М |
| 76# |  | Общ органичен въглерод | кg | “- ” -(7.26) М |

Т-ца  3

| № | CAS номер | Замърсител | Ед. мярка | К-во за 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18# | 7440 – 43 - 9 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.02) М |
| 19# | 7440 – 47 - 3 | Хром ( Нr ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.16) М |
| 20# | 7440 – 50 - 8 | Мед ( Cu ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.06) М |
| 21# | 7439 – 97 - 6 | Живак ( Hg ) и съединенията му | кg | “- ” -( -) М |
| 22# | 7440 – 02 -0 | Никел ( Ni ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.71) М |
| 23# | 7439 – 92 - 1 | Олово ( Pb ) и съединенията му | кg | “- ” -(0. 32) М |
| 24# | 7440 – 66 - 6 | Цинк (Zn) и съединенията му | кg | “- ” -(0.095) М |
| 82# |  | Цианиди ( CN ) | кg | “- ” -(0.005) М |
| 71# | 108 – 95 - 2 | Феноли изразени като общо кол. въглерод | кg | “- ” -(0.24) М |
| 76# |  | Общ органичен въглерод | кg | “- ” -(3.84) М |

Т-ца  4

| № | CAS номер | Замърсител | Ед. мярка | К-во за 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18# | 7440 – 43 - 9 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.04 ) М |
| 19# | 7440 – 47 - 3 | Хром ( Нr ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.05) М |
| 20# | 7440 – 50 - 8 | Мед ( Cu ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.05 ) М |
| 21# | 7439 – 97 - 6 | Живак ( Hg ) и съединенията му | кg | “- ” -( -) М |
| 22# | 7440 – 02 -0 | Никел ( Ni ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.028 ) М |
| 23# | 7439 – 92 - 1 | Олово ( Pb ) и съединенията му | кg | “- ” -(0.13 ) М |
| 24# | 7440 – 66 - 6 | Цинк (Zn) и съединенията му | кg | “- ” -(0.11 ) М |
| 82# |  | Цианиди ( CN ) | кg | “- ” -(0.005 ) М |
| 71# | 108 – 95 - 2 | Феноли изразени като общо кол. въглерод | кg | “- ” -(0.166 ) М |
| 76# |  | Общ органичен въглерод | кg | “- ” -(1.38) М |

Емисиите са изчислени на базата на замерванията от акредитираната лаборатория  по формулата

G [ kg] = Q зауст.вода [м3]  . Низм. [мg/м3]

Където

G [ kg] – количеството на емисии на вредни вещества изхвърлени във отпадните води

Q зауст.вода [м3]  - количеството на заустваните отпадни води за съответното тримесечие

Низм. [мg/м3]   - съответно измерените стойности за съответния показател от протоколите от замерванията от акредитираната лаборатория на емисиите на вредни и опасни вещества в отпадните води.

Заустения в река “ Блатница” смесен поток отпадъчни води: производствени, охлаждащи и дъждовни -  за 2012 г. е Q зауст.вода [м3] =  48 876,94  м3 = 48 876,94  . `103 dм 3

Дебитите по тримесечия са: 1 – 31 608,94 м 3 , 2 – 6 986  м 3 , 3 – 4 744  м 3 , 4 – 5 538  м 3 .

Съответно измерените стойности за съответния показател от протоколите от замерванията от акредитираната лаборатория в “АМЕЕС” ООД гр Раднево на емисиите на вредни и опасни вещества в отпадните води умножени по количеството на заустената вода  по горната формула се получава:

Т-ца  1

| № | Наименование на показателя | Единица | Резултат | Емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.035 | 1. 11 |
| 2 | Хром ( Нr ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.010 | 0.32 |
| 3 | Мед ( Cu ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.02 | 0.63 |
| 4 | Живак( Hg ) и съединенията му | мg/dм 3 | - | - |
| 5 | Никел ( Ni ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.046 | 1.45 |
| 6 | Олово ( Pb ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.038 | 1. 2 |
| 7 | Цинк (Zn) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.19 | 6 |
| 8 | Цианиди ( CN ) | мg/dм 3 | 0.001 | 0. 03 |
| 9 | Феноли изр. като общо кол. въглерод | мg/dм 3 | 0.05 | 1. 58 |
| 10 | Общ органичен въглерод | мg/dм 3 | 0.51 | 16.12 |

Т-ца  2

| № | Наименование на показателя | Единица | Резултат | Емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.007 | 0. 048 |
| 2 | Хром ( Нr ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.011 | 0.076 |
| 3 | Мед ( Cu ) и съединенията му | мg/dм 3 | ( 0.01 | 0.07 |
| 4 | Живак ( Hg ) и съединенията му | мg/dм 3 | - | - |
| 5 | Никел ( Ni ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.026 | 0.18 |
| 6 | Олово ( Pb ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.017 | 0.12 |
| 7 | Цинк (Zn) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.14 | 0.98 |
| 8 | Цианиди ( CN ) | мg/dм 3 | ( 0.001 | 0.006 |
| 9 | Феноли изр. като общо кол. въглерод | мg/dм 3 | 0.38 | 2.65 |
| 10 | Общ органичен въглерод | мg/dм 3 | 1.04 | 7.26 |

Т-ца  3

| № | Наименование на показателя | Единица | Резултат | Емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.005 | 0.02 |
| 2 | Хром ( Нr ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.013 | 0.16 |
| 3 | Мед ( Cu ) и съединенията му | мg/dм 3 | ( 0.01 | 0.06 |
| 4 | Живак( Hg ) и съединенията му | мg/dм 3 | - | - |
| 5 | Никел ( Ni ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.15 | 0.71 |
| 6 | Олово( Pb ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.068 | 0.32 |
| 7 | Цинк (Zn) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.02 | 0.095 |
| 8 | Цианиди ( CN ) | мg/dм 3 | ( 0.001 | 0.005 |
| 9 | Феноли изр. като общо кол. въглерод | мg/dм 3 | 0.05 | 0.24 |
| 10 | Общ органичен въглерод | мg/dм 3 | 0. 81 | 3. 84 |

Т-ца  4

| № | Наименование на показателя | Единица | Резултат | Емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадмий( Cd ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.008 | 0.04 |
| 2 | Хром ( Нr ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.009 | 0.05 |
| 3 | Мед ( Cu ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.01 | 0.05 |
| 4 | Живак ( Hg ) и съединенията му | мg/dм 3 | - | - |
| 5 | Никел ( Ni ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.005 | 0.028 |
| 6 | Олово ( Pb ) и съединенията му | мg/dм 3 | 0.023 | 0.13 |
| 7 | Цинк (Zn) и съединенията му | мg/dм 3 | ( 0.02 | 0.11 |
| 8 | Цианиди ( CN ) | мg/dм 3 | ( 0.001 | 0.005 |
| 9 | Феноли изр. като общо кол. въглерод | мg/dм 3 | 0.03 | 0.166 |
| 10 | Общ органичен въглерод | мg/dм 3 | 0.25 | 1.38 |

Обобщените данни за Замърсителите и техните годишни количества, заустени в река“Блатница”смесен поток отпадъчни води: производствени, охлаждащи и дъждовни -  за 2012 г.са:

| № | CAS номер | Замърсител | Ед. мярка | К-во за 2012 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18# | 7440 – 43 - 9 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | кg | “- ” -(1. 22) М |
| 19# | 7440 – 47 - 3 | Хром ( Нr ) и съединенията му | кg | “- ” -(0. 61) М |
| 20# | 7440 – 50 - 8 | Мед ( Cu ) и съединенията мукг. | кg | “- ” -(0. 81) М |
| 21# | 7439 – 97 - 6 | Живак ( Hg ) и съединенията му | кg | “- ” -( -) М |
| 22# | 7440 – 02 -0 | Никел ( Ni ) и съединенията му | кg | “- ” -(2. 37) М |
| 23# | 7439 – 92 - 1 | Олово ( Pb ) и съединенията му | кg | “- ” -(1. 77) М |
| 24# | 7440 – 66 - 6 | Цинк (Zn) и съединенията му | кg | “- ” -(7. 18) М |
| 82# |  | Цианиди ( CN ) | кg | “- ” -(0. 046) М |
| 71# | 108 – 95 - 2 | Феноли изразени като общо кол. въглерод | кg | -(4,64) М |
| 76# |  | Общ органичен въглерод | кg | “- ” -(28.6) М |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 10.1.4.5. не се установи несъответствие и не са предприемани коригиращи действия.

Промишлени води през 2012 г. не сме зауствали.

През изминалата 2012 г. са направени четири замервания на заустените битово-фекални води в канализационната система на град Раднево.

Протоколите от замерванията са:

№  90       /11.04.2012 г.

№ 151- 1 /11.07. 2012 г.

№ 225 –1 /16.10.2012 г.

№   05 –1  /10.01.2012 г.

Дебитите на заустените в градската канализационна мрежа битово фекални води са:

1 – 9 983,1 м 3

2 – 3 085      м 3

3 – 2 607,52 м 3

4 – 3 309,25 м 3

Поради липса на изтичане през време на вземането на пробите през четирите тримесечия не са вземани проби от Битово фекалните води.

През изтеклата година са направени пет проверки от инспектора по екология за изпълнение на Условия 10.1.4.2., 10.3.2.1., 10.3.4.2.,  8.1.5., от Комплексното разрешително за проверка на заустваните производствени отпадъчни води и БФВ, зауствани съответно в река “Блатница” и в градския колектор (съответно за БФВ).

3.4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

По условие 9.1.2. Прилага се инструкция ТБ9 – 530 за поддържане на оптимални стойности при работа на пречиствателните съоръжения на Дробометната машина и ЕДП.

Пречиствателното съоръжение на Електродъговата  и Индукционната пещ се поддържа в изправност. Монтираните са устройства за наблюдение на контролирания параметър “Разлика в налягане (р” на пречиствателното съоръжение на Дробометната машина, ЕДП и ИП, се поддържат в изправност, като е заведен дневник за записване на стойностите на наблюдавания параметър – в същия се попълва стойността по един път на ден съответно за всяка смяна на контролирания параметър. Ако контролирания параметър надмине допустимата стойност от зададената в КР т.е. над 1кРа това се записва в дневника , съобщава се на инспектора по екология и се взимат незабавни мерки за подобряване на показателя и вкарването му в нормата 0,5 (1кРа като взетите мерки се описват в дневника. Не е имало превишение на контролирания параметър над допустимите стойности тъй като се прави редовна профилактика и почистване и продухване на филтърните касети.

През изтеклата година са направени четири проверки от инспектора по екология за изпълнение на Усл. 9.1.4. от Комплексното разрешително - Контрол на пречиствателното оборудване на Дробометната машина и ЕДП . При проверката се установи че дневниците за Касетъчените ръкавни филтри на Дробометна машина и ЕДП са попълвани редовно.

По условие 9.2.7. Използват се вече бои на водна основа.

В ПУР – а за 2012 г.

- указано е количеството на боята и грунда на водна основа,която е използвана за 2012 г.

- сметнати са и ЛОС в тази боя и грунд съгласно листовете за безопасност.

Правилно се съхраняват съдовете с бои – винаги са добре затворени съдовете когато не се  употребяват.

В цех ЕР се използва импрегнационен лак за секциите на отремонтираните двигатели на водна основа – “LISA 1”.

Със заповед на Изпълнителния Директор е забранено използването на бои с органични разтворители и на разтворители за разреждане на боя.

По условие 9.1.4.1. Прилага се инструкция ТБ9 – 531 за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива в КР.

По условие 9.2.8. Прилага се инструкция ТБ9 – 532 за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на емисиите на вредни вещества с определените в разрешителното емисионни норми.

По условие 9.3.2. Осигурено е  организираното изпускане на всички емисии на вредни вещества от ЕДП и ИП.

Емисиите от точковите източници са съгласно Приложение № ІІ.5.2-1 “Схема на изпускащите устройства в атмосферния въздух (комини)”.

Емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство К1 - Пещ за нагряване на стоманоразливочни кофи

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота от мониторинг | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | 19.22 | Веднъж годишно | да |
| 2 | NOх | mg/Nm3 | 400 | 102,7 | Веднъж на две години | да |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 400 | 171,6 | Веднъж на две години | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.2.8. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство К2 - Сушилня за пясък

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота от мониторинг | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | 19,4 | Веднъж годишно | да |
| 2 | NOх | mg/Nm3 | 400 | 144,20 | Веднъж на две години | да |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 400 | 263,12 | Веднъж на две години | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.2.8. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство К3 - Нагревателна пещ в чистално отделение

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота от мониторинг | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | 12 | Веднъж годишно | да |
| 2 | NOх | mg/Nm3 | 400 | 14,46 | Веднъж на две години | да |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 400 | 30,50 | Веднъж на две години | да |

14,46

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.2.8. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство К4 - Дробометна машина

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота от мониторинг | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | 16,92 | Веднъж годишно | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.2.8. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство К5 - Сушилна камера в ЕРЦ

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота от мониторинг | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | 8 | --- | да |
| 2 | ЛОС | mgC/ Nm3 | 50 | - | -- | да |

Измервания за ЛОС не са извършвани, защото използваме вече само боя на водна основа.

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.2.8. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от ПУР | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Неорганизирани емисии ННЕ | % от КВР | 20 | -- | да |

По условие 9.3.3.1. Прилага се инструкция ТБ9 – 534 за извършване на периодична оценка на съответствието на измерените стойности на неорганизираните емисии на летливи органични съединения с определените в разрешителното норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

Със Заповед на Изпълнителния Директор № 914/ 14. 10.2012 г се спира използване то на бои, лакове и грундове с органични разтворите ли и на такива за разтваряне и разре ждане на същите.

В ел. Цеха  от няколко години се  мина на вносен импрегнационен лак “ Лиза” на водна основа.

По условие 9.3.6. При извършване на товарене и разтоварване, складиране и преработка на твърди прахообразни материали на площадката, притежателят на настоящото разрешително спазва изискванията за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Периодично територията на завода се почиства от прах и се измива основно с вода.

Товаренето и разтоварването, складирането на твърди прахообразни материали на площадката се извършва като се спазват изискванията от Наредба № 1 от 27.06.2005г.

По условие 9.6.2.7. и 9.6.2.8.

Средно вложените разтворители за 2012 г. на територията на завода (същите се съдържат в боите и грундовете на водна основа)са – 0,096 т.

Емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство К6 - Термични и нагревателни пещи в КПЦ

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота от мониторинг | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | 18.122 | Веднъж годишно | да |
| 2 | NOх | mg/Nm3 | 500 | 34,53 | Веднъж на две години | да |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 400 | 60,1 | Веднъж на две години | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.2.8. не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Емисии в атмосферния въздух от изпускащо устройство К7 – ЕДП и  ИП

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота от мониторинг | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | 7, 8 | Веднъж годишно | да |
| 2 | Олово Pb | mg/Nm3 | 0,5 | 0,001 | Веднъж на две години | да |
| 3 | Кадмий Cd | mg/Nm3 | 0,5 | 0,0001 | Веднъж на две години | да |
| 4 | Никел Ni | mg/Nm3 | 0,05 | 0,002 | Веднъж на две години | да |
| 5 | Арсен As | mg/Nm3 | 0,05 | 0,0002 | Веднъж на две години | да |

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 9.2.8. не са документирани не съответст вия и не са предприемани коригиращи действия.

По условие 9.3.4. Прилага се инструкция ТБ9 – 535 за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

През времето на действието на Комплексното разрешително не е имало източници на неорганизирани емисии на площадката. За да бъде ограничено предизвикването и разпространението на неорганизирани емисии в атмосферния въздух при извършването на различни дейности се предприемат превантивните мерки за ограничаване на същите, както е цитирано в инструкцията.

Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.Има заведен Дневник за оплаквания за интензивно миришещи вещества.През изминалата година не сме имали оплаквания за интензивно миришещи вещества.

По условие 9.4.3. Прилага се инструкция ТБ9 – 537 за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/ намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

По условие 9.6. Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове изпускани от изпускащи устройства № К1, К2, К3, К4, К5, К6 и К7, съгласно изискванията на Глава 5 от Наредба 6/ 26.03.1999г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници от акредитираната Лаборатория по екология на“Пехливанов инженеринг”ООД ЛИПГЕИ гр. София, като резултатите от мониторинга се документират и съхраняват от инспектора по екология.

По условие 9.6.2.1. За всяко изпускащо устройство на площадката се  документират и съхраняват данни с:

максимален дебит на отпадъчните газове.

стойности на контролираните параметри.

честота на мониторинг.

| Изпускащо у-во № | Източник на отпадни газове | Максимален дебит на газовете по КР (Nm3/h) | Измерен дебит на газовете при нормални условия (Nm3/h) | Съответствие да / не |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К 1 | Пещ за нагряване на стоманораз ливочни кофи | 10 000 | 1 574 | да |
| К 2 | Сушилня за пясък | 20 000 | 16 475 | да |
| К 3 | Нагревателна пещ в чистално отделение | 3 000 | 1 953 | да |
| К 4 | Дробометна машина | 16 000 | 14 234 | да |
| К 5 | Сушилна камера в ЕРЦ | 16 000 | 1 823 | да |
| К 6 | Термични и нагревателни пещи в КПЦ | 16 000 | 2 326 | да |
| К 7 | Електродъгова и индукционна пещ | 52 000 | 15 347 | да |

По условие 9.6.2.2. За всяко изпускащо устройство на площадката се  документи рат и съхраняват резултатите от мониторинга при Инспектора по екология по години.

По условие 9.6.2.3. Съхранява се на площадката информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ).

По условие 9.6.2.4. Съхраняват се на площадката измерените/ изчислените стойности на неорганизирани и общи емисии на летливи органични съединения.Същите се записват в дневника за отразяване на стойностите на ЛОС

По условие 9.6.2.5. Документират се  и съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката.

По условие 9.6.2.6. Документират се  и съхраняват постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката в Дневник за оплаквания за интензивно миришещи вещества.

За изминалата година нямаме постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката.

3.4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води.

Заустването на отпадъчните води, формирани на територията на производствената площадка, се извършва при спазване на условията в комплексното разрешително,като фирмата заплаща такса за разрешено ползване на воден обект.

По условие 10.1.1.1. Експлоатира се и се поддържа трикамерен утаител и локална пречиствателна станция (реактор за неутрализация, реактор за третиране с Ca(OH)2, вана-утаител, пясъчен филтър и сорбционен филтър(активен въглен)), обозначени на Приложение №II.4.1-6.

По условие 10.1.2.1. Прилага се инструкция ТБ9 – 538 за поддържане на оптимална стойност на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения съгласно КР.

Извършва се ежемесечен мониторинг на нивото на утайката на пречиствателните съоръжения, като контролираните параметри се отразяват в Дневник на пречиствателните съоръжения - трикамерен утаител и локална пречиствателна станция ТБ9 – 538 – 1 – 1 съгласно инструкцията.

По условие 10.1.1.2.2. Прилага се инструкция ТБ9 – 539 за периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения.

Спирането при възникнали аварии или при установяване на нефтопродукти в трикамерния утаител се извършва от упълномощеното лице или дежурния персонал, като се отразява в рапортна тетрадка на съоръжението.Според инструкцията се прави ежедневно, месечно и годишно техническо обслужване на съоръженията , като дейностите се отразяват в дневник за техническо обслужване и ремонти.

През изминалата година нямаме несъответствия с изискванията на КР и не са пред приемани коригиращи действия.

Направена е една периодична проверка от еколога по спазването на Инструкция ТБ9 – 539 – Периодична проверка и поддръжка (ремонт) на пречиствателните съоръжения – трикамерен утаител и локална пречиствателна станция. При направените проверки не са установени нередности и не са предприемани коригиращи действия., спазва се инструкцията за поддръжка на пречиствателните съоръжения.

По условие 10.1.1.2.3. Прилага се инструкция ТБ9 – 540 за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за смесен поток отпадъчни води: производствени, охлаждащи и дъждовни на площадката на дружеството. Според инструкцията се прави ежедседмично техническо обслужване на канализацията и шахтите, като дейностите се отразяват в дневник за техническо обслужване и ремонти.

На територията на фирмата източник на отпадни води са:

производствени отпадъчни води от омокряне на формовъчната смес в инсталацията за производство на чугун и стомана, термична обработка на детайлите (закалочни вани) и за получаване на химически чиста вода за охлаждане на индукционната пещ за течен чугун, производство на ацетилен и от цех Заводски ремонт багери – при миене на агрегати и части на багери;

охлаждащи води от добив на чугун, леене на стомана, компресорна станция, пресово-термично производство (пещи и 1000 тонна хидравлична преса);

дъждовни води от сградите и прилежащите им територии.

За 2012 г. нямаме такива отпадни води заустени в река Блатница, имаме заустени само дъждовни води.

Тези води се заустват като смесен поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни) в р. Блатница (II категория водоприемник) при спазване на изискванията на Комплексното разрешително. Точката на заустване– №1  и пробовземане– №1   за мониторинга е с координати 420 18’ 36” СШ  и 25  56’ 38,1” ИД обозначена в Приложение № ІІ. 4.1.-6.

Количеството на смесения поток отпадъчни води: производствени, охлаждащи и дъждовни на площадката на дружеството зависи от валежите и за изминалата годи на е -  33 152 м3 .

Няма несъответствие с допустимото количество заустена вода съгласно КР – 83 948 м3/ год. и за това не са предприемани коригиращи действия. Цялото количество заустена вода в река “Блатница”  е само дъждовни води от сградите и прилежащите им територии и зависи от валежите през годината.

    - Битово-фекални отпадъчни води.

Тези води се заустват като самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води в канализационната система на гр. Раднево при спазване на изискванията на Комплексното разрешително. Това става при наличие на актуален договор с ВИК дружеството, експлоатиращо канализационната система и при спазване на условията в него. Точка на заустване – №2 и пробовземане– №2( последна шахта след стоманобетонния резервоар) е в градския колектор, с координати 42°18’22,4” СШ и 25°56’45,4” ИД, обозначена в Приложение №II.4.1-6.

Количеството на самостоятеления поток битово-фекални отпадъчни води заустен в градската канализация на Раднво за 2012 г. е –  18 985,57 м3 .

Няма несъответствие с допустимото количество заустена вода съгласно КР – 24 040 м3/ год и не сме предприемали коригиращи действия

По условие 10.1.4.1. Извършва се мониторинг на смесения поток отпадъчни води (производствени, охлаждащи и дъждовни) съгласно КР. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории веднъж на три месеца.

По условие 10.1.4.5. Прилага се  инструкция ТБ9 – 542 за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по КР.

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от монито ринга 1-во замерване | Резултати от монито ринга 2-ро замерване | Резултати от монито ринга 3-то замерване | Резултати от монито ринга 4-то замерване | Честота на мониторинга | Съответствие да/ не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дебит на отпадъчните води | m3 / у | 83 948 | 33 152 |  | да |
| 1 | Активна реакция рН | - | 6,0 – 9,0 | 8.12 ( 0,03 | 8.12 ( 0,03 | 8.30 ( 0,03 | 8.20 ( 0,03 | Веднъж на три месеца | да |
| 2 | ХПК | mg/dm3 | 50 | 27 ( 2,0 | 27 ( 2,0 | 11 ( 1,0 | 11 ( 1,0 | Веднъж на три месеца | да |
| 3 | Неразтворени в - ва | mg/dm3 | 250 | 44 ( 0,3 | 44 ( 0,3 | 47.9 ( 0,4 | 34 .3 ( 0,3 | Веднъж на три месеца | да |
| 4 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.04 | 1.04 ( 0,02 | 0.81 ( 0,04 | 0.25 ( 0,02 | Веднъж на три месеца | да |
| 5 | Желязо | mg/dm3 | 0,5 | 0.023 ( 0.001 | 0.023 ( 0.001 | 0.020 ( 0.001 | 0.040 ( 0.003 | Веднъж на три месеца | да |
| 6 | Манган | mg/dm3 | 0,1 | 0.08 ( 0.002 | 0.08 ( 0.002 | 0.030 ( 0.002 | 0.020 ( 0.002 | Веднъж на три месеца | да |
| 7 | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.011 ( 0.001 | 0.011 ( 0.001 | 0.013 ( 0.001 | 0.009 ( 0.001 | Веднъж на три месеца | да |
| 8 | Мед | mg/dm3 | 0,2 | < 0.01 ( 0.001 | < 0.01 ( 0.001 | < 0.01 ( 0.001 | 0.01 ( 0.001 | Веднъж на три месеца | да |
| 9 | Никел | mg/dm3 | 0,01 | 0.026 ( 0,002 | 0.026 ( 0,002 | 0.015 ( 0,01 | 0.005 ( 0,001 | Веднъж на три месеца | да |
| 10 | Цинк | mg/dm3 | 2,0 | 0,14 | 0,14 | 0,02 | < 0,02 | Веднъж на три месеца | да |
| 11 | Алуминий | mg/dm3 | 5,0 | 0,010 | 0,010 | 0,070 | 0,060 | Веднъж на три месеца | да |
| 12 | Олово | mg/dm3 | 0,2 | 0,017 | 0,017 | 0,068 | 0,023 | Веднъж на три месеца | да |
| 13 | Кадмий | mg/dm3 | 0,3 | 0. 007 | 0. 007 | 0. 005 | 0. 008 | Веднъж на три месеца | да |
| 14 | Цианиди (общо) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | Веднъж на три месеца | да |
| 15 | Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0,2 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 0.03 | Веднъж на три месеца | да |
| 16 | Живак | mg/dm3 | 0,01 | - | - | - | - | Веднъж на три месеца | - |

По условие 10.1.4.2. Прилага се инструкция ТБ9 – 541 за изчисляване на количествата зауствани производствени отпадъчни води, като част от смесен поток - производствени, охлаждащи и дъждовни.

Количеството на заустваните в река “Блатница” производствени отпадъчни води, като част от смесен поток - производствени, охлаждащи и дъждовни се измерва от дебитомер.

По условие 10.1.4.3. “Ремотекс Раднево” ЕАД е монтирало разходомерно устройство на  фирма “Делчев и син” гр. Пловдив на заустваните в река Блатница производствени, охлаждащи и дъждовни отпадъчните води.

В момента за изчисляването на заустваните количества БФ вода става чрез отчитането на заустваните води на базата на изразходваната електроенергия.

За целта е поставен електронен електромер, мерещ изразходваната електроенергия на помпите в помпената станция и чрез методика се изчисляват и отчитат заустваните БФ води.

По условие 10.3.2.1. Прилага се инструкция ТБ9 – 544 за периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа за самостоятелен поток битово-фекални отпадъчни води на площадката на дружеството.

Според инструкцията се прави ежедневно, месечно и годишно техническо обслужване на съоръженията , като дейностите се отразяват в дневник за техническо обслужване и ремонти.

През изминалата година не сме имали тежки аварии по канализациите и тръбопроводите на БФВ. Своевременно са подменени спукани тръби в напорния тръбопровод на БФВ, като нямаме течове от тях поради естеството на канализацията. Правени са няколко продухвания на запушени тръбопроводи в битовките на цеховете.

През годината е направена една проверка от инспектора по екология по горецитираните дейности. Несъответствия не са установени и не са предприемани коригиращи дейности.

По условие 10.3.4.1. Извършва се мониторинг на битово – фекалните отпадъчни води съгласно КР. Пробовземането и анализите да се извършват от акредитирани лаборатории веднъж на три месеца.

По условие 10.3.4.4. Прилага се инструкция ТБ9 – 546 за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни ограничения по КР.

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съглас но КР | Резултати от монито ринга 1-во замерв | Резултати от монито ринга 2-ро замерв | Резултати от монито ринга 3-то замерв | Резултати от монито ринга 4-то замерв | Честота на мониторинг | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дебит на отпад. води | m3 / у | 24 040 | 18 985,57 |  | да |
| 1 | Неразтворени в - ва | mg/dm3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веднъж на три месеца | - |
| 2 | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веднъж на три месеца | - |
| 3 | БПК5 | mg/dm3 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веднъж на три месеца | - |

Поради липса на изтичане през време на вземането на пробите през четирите тримесечия не са вземани проби от Битово фекалните води.

В резултат от прилагане на инструкцията по Условие 10.3.4.4. не са документирани несъответствия.

По условие 10.3.4.2. От септември 2012 г. Количеството на заустваните в река “Блатница” производствени отпадъчни води, като част от смесен поток - производствени, охлаждащи и дъждовни вече се измерва от дебитомер.

По условие 10.5.2. Направена е проверка за това как се прилага  инструкцията по Условие 10.1.1.2.2 за времето на действие на КР,не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи  действия.

По условие 10.5.4. Документират се и се  съхраняват резултатите от оценката на съответствието на показателите по мониторинга на отпадните води при инспектора по околна среда.

През изминалата година нямаме допуснати разливи по тръбопроводната и канализационна мрежи. Бяха направени седем проверки от инспектора по екология. Не са установени несъответствия и не са предприемани коригиращи мерки.

3.4.4. Управление на отпадъците.

По условие 11.1.1.

Таблица 11.1. (1) Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на чугун и стомана

| № | Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка та | Транспортиране собст вен транспо рт/ външна фирма | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) |  |  |  |
| 1. | Непреработва на шлака | 10 02 02 | 1 750,1 | 103,45 | 0,145 | 0,0976583 | Врем. площ. на тер. на завода | собствен транспорт | да/ да |
| 2. | Шлака от пещи | 10 09 03 | 1 750,1 | 0 | 0,145 | 0 | Врем. площ. на тер. на завода | собствен транспорт | да |
| 3. | Използвани отпа дъчни леярски сърца матрици и пресформи разли чни от упом. в 10 10 07 | 10 09 08 | 11 026 | 914 | 2.3224 | 0,8884917 | Врем. площ. на тер. на завода | собствен транспорт | да/ да |
| 4. | Прах от отпадъч ни газове, разли чен от упом. в 10 09 09 | 10 09 10 | 6 | 0,378 | 0,000549 | 0,0003453 | Площадка №1 | собствен транспорт | да/да |
| 5. | Стърготини, ст ружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 9 786,2 | 404,5 | 0,4893 | 0,3906917 | Площадка №1 | собствен транспорт | да/да |
| 6. | Абсорбенти, фил търни материали кърпи за изтрива не и предпазни облекла, разл. от упоменатите в 15 02 02 – ръкавни филтри | 15 02 03 | 0,72 | 0 | 0,0000065 | 0 | Площадка №1 | -- | да/да |

Не са документирани несъответствия в Годишно количество за единица продукт при производствените отпадъци, образувани от Инсталация за производство на чугун и стомана и не са взимани.

За изтеклите пет години, производствените отпадъци за единица продукт, образувани от Инсталация за производство на чугун и стомана са както следва:

| № | Отпадък | Код | Годишно к-во за ед.продукт опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2008 ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2009 ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2010 ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2011 ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2012 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непреработвана шлака | 10 02 02 | 0,0875 | 0.117649 | 0,128 | 0,11 | 0,0998583 | 0,0976583 |
| 2. | Шлака от пещи | 10 09 03 | 0,0875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Изп. отп л. сърца матр. и пресф. разл. от упом. в 10 10 07 | 10 09 08 | 0,551 | 1.116242 | 1,052 | 0,948 | 0,8370833 | 0,8884917 |
| 4. | Прах от отп. газо веразл. от упом. в 10 09 09 | 10 09 10 | 0,000549 | 0.000495 | 0,00053 | 0,00050 | 0,0004117 | 0,0003453 |
| 5. | Стърготини, ст. ружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,4893 | 0.369592 | 0,456 | 0,4669 | 0,4020667 | 0,3906917 |
| 6. | Абс. филт. мат. кърпи за изтр. и предп. обл. разл. от уп. в 15 02 02 – ръкавни филтри | 15 02 03 | 0,0000065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

За изтеклите пет години, производствените отпадъци, образувани от Инсталация за производство на чугун и стомана са както следва:

| № | Отпадък | Код | Годишно к-во опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за 2008 ( т ) | Годишно к-во за 2009 ( т ) | Годишно к-во за 2010 ( т ) | Годишно к-во за 2011 ( т ) | Годишно к-во за 2012 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Непреработвана шлака | 10 02 02 | 1750,1 | 209.80 | 165,83 | 126,45 | 139,72 | 103,45 |
| 2. | Шлака от пещи | 10 09 03 | 1 750,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Изп. отп л. сърца матр. и пресф. разл. от упом. в 10 10 07 | 10 09 08 | 11 026 | 1567.5 | 1471,04 | 1080,28 | 1170,9 | 914 |
| 4. | Прах от отп. газо веразл. от упом. в 10 09 09 | 10 09 10 | 6 | 0.93 | 0,755 | 0, 595 | 0,585 | 0,378 |
| 5. | Стърготини, ст. ружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 9 786,2 | 674.6 | 654 | 532,5 | 562,7 | 404,5 |
| 6. | Абс. филт. мат. кърпи за изтр. и предп. обл. разл. от уп. в 15 02 02 – ръкавни филтри | 15 02 03 | 0,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 11.1. (2) Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на ацетилен

| № | Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка та | Транспортиране собст вен транс порт / вън шна фирма | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) |  |  |  |
| 1. | Отпадъци, не упоменати друга де – калциев хид рооксид | 10 13 99 | 500 | 40,883 | 3,9 | 3,5 | Площадка №4 | външна фирма | да/да |

Не са документирани несъответствия при производствените отпадъци, образувани от Инсталация за производство на ацетилен и не са предприемани коригиращи дейст вия.

За изтеклите пет години, производствените отпадъци за единица продукт, образувани от Инсталация за производство на ацетилен са както следва:

| Отпадък | Код | Годишно к-во за ед.продукт опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2008 ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2009 ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2010 ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2011 ( т ) | Годишно к-во за ед.продукт 2012 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отп. неуп. другаде калциев идрооксид | 10 13 99 | 3,9 | 0,11 | 0,11 | 3, 5 | 3, 5 | 3, 5 |

За изтеклите пет години, производствените отпадъци, образувани от Инсталация за производство на ацетилен са както следва:

| Отпадък | Код | Годишно к-во опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за 2008 ( т ) | Годишно к-во за 2009 ( т ) | Годишно к-во за 2010 ( т ) | Годишно к-во за 2011 ( т ) | Годишно к-во за 2011 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отп. неуп. другаде калциев идрооксид | 10 13 99 | 500 | 285, 42 | 191 , 09 | 53 , 426 | 60 , 091 | 40,883 |

Таблица 11.2. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за за производство на чугун и стомана

| № | Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка та | Транспортиране собст вен транс порт / вън шна фирма | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) |  |  |  |
| 1. | Твърди отпадъ ци от пречиства не на отпадъчни газове съдържа щи опасни в –ва | 10 02 07* | 308 | 0,1893 | 0,0154 | 0,0002283 | Площадка №4 | външна фирма | да/да |

За изтеклите пет години, опасните отпадъци, образувани от Цялата площадка са както следва:

| № | Отпадък | Код | Годишно к-во опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за 2008 ( т ) | Годишно к-во за 2009 ( т ) | Годишно к-во за 2010 ( т ) | Годишно к-во за 2011 ( т ) | Годишно к-во за 2012 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Твърди отп. от пречиств. на отп. газове, съд. опасн вещества | 10 02 07* | 308 | 0,698 | 1,01 | 0,375 | 0,52 | 0,1893 |

Таблица 11.3. Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка

| № | Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение на площадка та | Оползотворяване преработване и рециклиране | Съответст вие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) |  |  |  |
| 1 | Нехлорирани хидравлич ни масла на минерална основа | 13 01 10* | 12,500 | - | Да – Площадка №2 | Условие 11.5.1 | да |
| 2 | Нехлорирани моторни сма зочни и масла за зъбни пре давки на минерал на основа | 13 02 05* | 18,500 | - | Да – Площадка №2 | Условие 11.5.1 | да |
| 3 | Опаковки, съдържащи оста тъци от опасни вещества или замърсени с опасни ве щества (метал ни варели) | 15 01 10* | 0,5 | 0 | Да – Площадка №1 | Условие 11.5.1 | да |
| 4 | Абсорбенти филтърни мате риали(включително масле ни филтри, не упо менати другаде, кърпи за изтриване и предпазни облекла, за мър сени с опасни вещества ома сле ни дървени стърготини конци, парцали | 15 02 02* | 3,52 | 0 | Да – Площадка №1 | Условие 11.5.1 | да |
| 5 | Оловни акумулаторни бате рии | 16 06 01* | 1,1 | 0 | Да – Площадка №2 | Условие 11.5.1 | да |
| 6 | Отпадъци, съдържащи мас ла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,3 | 0 | Да – Площадка №2 | Условие 11.5.1 | да |
| 7 | Флуоресцентни тръби и дру ги отпадъци, съдържащи жи вак | 20 01 21* | 0,6 | 0.005 | Да – Площадка №3 | Условие 11.5.1 | да |

За изтеклите пет години, опасните отпадъци, образувани от Цялата площадка са както следва:

| № | Отпадък | Код | Годишно к-во опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за 2008 ( т ) | Годишно к-во за 2009 ( т ) | Годишно к-во за 2010 ( т ) | Годишно к-во за 2011 ( т ) | Годишно к-во за 2012 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нехлор. хидр. масла на минерална основа | 13 01 10* | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Нехлор. мот. смаз. м-ла за зъб пред. на мин о-ва | 13 02 05* | 18,500 | 1,138 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | О-вки, съд.ост. от оп. ве щества или зам. с оп. вещества (мет. варели) | 15 01 10* | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Абсорб. Филт.м-ли (вкл. Масл. филтри не уп. дру гаде, кърпи за изтр. и предп. облекла, за мърс. с оп-ни в-ва омасл. дър вени ст. конци, парцали | 15 02 02* | 3,52 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 |
| 5 | Оловни акум. батерии | 16 06 01* | 1,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Отпад. Съд. масла и нефтопродук ти | 16 07 08* | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Флуор. тръби и др. отп. съдържащи живак | 20 01 21* | 0,6. | 0,543 | 0,006 | 0,003 | 0,007 | 0,005 |

Таблица 11.4. Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| № | Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение на площадка та | Оползотворяване преработване и рециклиране | Съответст вие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) |  |  |  |
| 1 | Трици, талаш, изрезки, пар чета, дървен материал, тала шитени пл-сти и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 17,2 | 2.42 | Да – Площадка №2 | Условие 11.5.1 и Условие 11.5.3 | да |
| 2 | Нагар/окалина | 10 02 10 | 6 | 4.05 | Да – Площадка №2 | Условие 11.5.2 | да |
| 3 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2 071,89 | 1 107 | Да – Площадка №1 | Условие 11.5.2 | да |
| 4 | Облицовъчни и огнеу пор ни материали на въглерод на основа от мета лургични процеси, раз лични от упо менати те в 16 11 01 | 16 11 02 | 93,639 | 30.35 | Да – Площадка №1 | Не | да |
| 5 | Утайки от други видове пре чистване на промиш лени отпадъчни води, различни от упо менати те в 19 08 13 | 19 08 14 | 5 | 0 | Врем. Депо на тер. на завода | Не | да |
| 6 | Цветни метали | 19 12 03 | 64,265 | 0 | Да – Площадка №2 | Условие 11.5.1 | да |

Не са документирани несъответствия в годишното количество при производствените отпадъци, образувани от цялата площадка и не са предприемани коригиращи действия.

За изтеклите пет години, производствените отпадъци, образувани от Цялата площадка са както следва:

| № | Отпадък | Код | Годишно к-во опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за 2008 ( т ) | Годишно к-во за 2009 ( т ) | Годишно к-во за 2010 ( т ) | Годишно к-во за 2011 ( т ) | Годишно к-во за 2012 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трици, талаш, изр, п-та, дървен мат.талашит.пл-сти и фурнири, разл. от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 17,2 | 11,6 | 11,6 | 0 | 0 | 2.42 |
| 2 | Нагар/окалина | 10 02 10 | 6 | 5,5 | 5,5 | 3,6 | 4.25 | 4.05 |
| 3 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2 071,89 | 1780,839 | 1315,7 | 959.06 | 721.136 | 1 107 |
| 4 | Облиц. и огн. матер. на въгл. осн. от мет. пр. Разл. от упом. в 16 11 01 | 16 11 02 | 93,639 | 50,925 | 51,465 | 93,639 | 40,64 | 30.35 |
| 5 | Утайки от др. в-ве преч. на пром. отп.води, разл. от упо м. в 19 08 13 | 19 08 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Цветни метали | 19 12 03 | 64,265 | 0,235 | 0,194 | 0 | 0.194 | 0 |

Таблица 11.5. Строителни отпадъци

| № | Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение на площадка та | Оползотворяване преработване и рециклиране | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) |  |  |  |
| 1 | Смеси от бетон, тухли керемиди, плочки, фа янсови и керамич ни изделия, различни от упоменатите в 170106 | 17 01 07 | 250 | 64.73 | Врем. Площ. На тер. на завода | Условие 11.5.1 | да |

Не са документирани несъответствия при строителните отпадъци, образувани от цялата площадка и не са предприемани коригиращи действия.

За изтеклите пет години, строителните отпадъци, образувани от Цялата площадка са както следва:

| № | Отпадък | Код | Годишно к-во опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за 2008 ( т ) | Годишно к-во за 2009 ( т ) | Годишно к-во за 2010 ( т ) | Годишно к-во за 2011 ( т ) | Годишно к-во за 2012 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смеси от бетон, тухли керем. плочки, фаянсови и керами ни изд. разл. от упом. в 17 01 06 | 17 01 07 | 250 | 132,33 | 72,15 | 72,15 | 96.5 | 64.73 |

Таблица 11.6. Битови отпадъци

| № | Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение на площадка та | Оползотворяване преработване и рециклиране | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определено с КР ( т ) | реално измерено ( т ) |  |  |  |
| 1 | Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 150 | 62.04 | D1 д-не градско сметище Раднево | външна фирма “Шеле” България | да |

Не са документирани несъответствия при битовите отпадъци, образувани от цялата площадка и не са предприемани коригиращи действия.

За изтеклите пет години, битовите отпадъци, образувани от Цялата площадка са както следва:

| № | Отпадък | Код | Годишно к-во опр. с КР ( т ) | Годишно к-во за 2008 ( т ) | Годишно к-во за 2009 ( т ) | Годишно к-во за 2010 ( т ) | Годишно к-во за 2011 ( т ) | Годишно к-во за 2012 ( т ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | См-ни битови отпа дъци | 20 03 01 | 150 | 63,36 | 68,64 | 66 | 52,8 | 62.04 |

По условие 11.1.3. Прилага се инструкция ТБ9 – 547 за периодична оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци при производството на единица продукт с определените в КР.

По условие 11.2.10. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъците с определените в настоящото разрешително изисквания. През 2012 г. са извършени две проверки, не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригирощи действия.

По условие 11.3.10. Временното съхраняване на отпадъцитете  се осъществява по начин, който не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасните отпадъци.

По условие 11.3.11. Прилага се инструкция ТБ9 – 549 за оценка на съответствието на временното съхраняване с изискванията на Комплексното разрешително.

Направени са две проверки,несъответствия не са установявани през изминалия период на действие на КР и за това коригиращи действия не са предприемани.

По условие 11.4.4. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното.Транспортира

нето на отпадъците се извършва при спазване на  инструкцията. Не сме предавали на външни фирми отпадъци.За отпадъците транспортирани до временната площадка за съхранение на територията на завода се попълва дневник за транспортирането им от Леярен цех. През 2012 г. еизвършена една проверка, не са установявани несъответствия при транспортирането и не са предприемани коригиращи действия.

По условие 11.5.2. Извършва се операция по оползотворяване, обозначена с код R4 (рециклиране или възстановяване на метали и метални съединения) в пещите на Инсталация за производство на чугун и стоманана следните отпадъци:

- 12 01 01 – Стърготини, стружки и изрезки от черни метали

- 10 02 10 – Нагар/окалина

- 02 01 10 – Метални отпадъци

- 15 01 04 – Метални опаковки

- 16 01 17 – Черни метали

- 17 04 05 – Желязо и стомана

- 17 04 07 – Смеси от метали

- 19 01 02 – Черни метали, отделени от дънна пепел

- 19 10 01 – Отпадъци от желязо и стомана

- 19 12 02 – Черни метали

-     20 01 40 – Метали

Количеството на горецитираните и оползотворени метални отпадъци за 2012 г. е

1107т. и е посочено в таблица 11.4.Не са документирани несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

По условие 11.5.8. Прилага инструкция ТБ9 – 551 за оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания.

През време на действие на КР за година 2012 не сме имали несъответствие и за това не сме предприемали коригиращи действия.

За 2012 г. имаме предадени на външни фирми метални отпадъци – ф. “Диамант 6 ” ЕООД гр. Раднево – 202,64 т.

По условие 11.6.6. Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на настоящото разрешително изисквания.

Обезвреждането на разрешените от КР отпадъци от производството след затварянето на депото става на временна площадка в предприятието понеже не сме открили фирма която иска да изкупва същите за обезвреждане. Затова с писмо с изх. № 386/15.04.2012 г.до МОСВ сме искали да ни бъде изменено КР (да ни се разреши временна площадка на територията на предприятието за съхраняване, до предаването им на външни фирми). Направена е една проверка през годината, не са констатирани несъответствия и не са предприемани коригираи действия.

По условие 11.7.3. Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените такива не са установени несъответствия и затова не са предприемани коригиращи действия.

По условие 11.8.Долуцитираните отпадъци с огледални кодове и предназначени за депониране, сме изпитали  в акредитирана лаборатория.

- 10 10 03       - Шлака от пещи

- 10 10 08 – Използвани отпадъчни леярски сърца,матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07

- 10 10 10   - Прах от отпадъчни газове, различен от упоменатия в 10 10 10

- 16 11 02     - Облицовъчни и огнеупорни материали на въглеродна основа от металургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 01

- 19 08 14 – Утайки от други видове пречистване на промишлени   отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13

На същите  се извърши основно охарактеризиране в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци, и имаме протокол за здравно – екологична експертиза №20/11.04.2008г. от изпитванията.В него отпадъците се класифицират като неопасни отпадъци с възможност за приемане на депа за неопасни отпадъци.Протокола е изпратен с писмо от лабораторията”Лаборекс”ЕАД с изх. № 0262 – 0296/14.04.2008 г.Изпитването е проведено на проба, която не е взета с протокол от акредитирана лаборатория по стандартния метод за вземане на проби.

При събиране, приемане, съхранение,третиране и транспортиране на отпадъците през време на действие на КР за 2012 г.са направени две проверки, не сме имали несъответствие и не се налага предприемане на коригиращи действия.

Не е възможно намаляване на обема на отпадъците депонирани на временната площадка тъй като това са инертни материали – отпадъчни сърца, пясък за формите. Обема на депонираните отпадъци зависи от количеството отлята стомана, от големината на формите, и от тяхната сложност.

Врем. Площадка на територията на завода е маркирано, оградено с цел да не се изхвърлят други освен упоменатите на табелата отпадъци на него. Не е въведена инсталация за регенериране на отпадъчните леярски пясъци с цел намаляване на тяхното количество понеже това не може да стане и същите поради естеството си не могат да се използват за нищо.

Отпадъците се съхраняват на площадките обозначени на Приложение II.7.3-1 “Схема на местата за събиране на производствени и опасни отпадъци”

3.4.5. Шум.

Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната Среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шум.

Промишлената площадка на фирмата граничи с:

- на север – Бетонов център, земеделски земи

- на запад – река Блатница, земеделски земи

- на юг – предприятие “Автотранспорт и сервиз” АД

- на изток – път гр. Нова Загора – гр. Раднево, земеделски земи

Най близкото населено място до обекта е жилищен квартал на гр. Раднево, на 1200 м от южната граница, през пътен възел на обиколното шосе на гр.Раднево за ТЕЦ 2.

Измерване на шум на площадката на “Ремотекс Раднево”ЕАД през 2012 г. е правено на 23 и 24 11.2012 г. с измервателни протоколи:

2935/ 06.12.2010 г.	2938/ 06.12.2010 г.

2936/ 06.12.2010 г.	2939/ 06.12.2010 г.

2937/ 06.12.2010 г.	2940/ 07.12.2010 г.

Измерване  на 23.11.2010 г. от  1000  ( 1400  - ден

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на звуко во налягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1 код 02935 – 1 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 53,6 ( 0,3 - деня | да |
| 2 | Пункт 2 код 02935 – 2 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.7 ( 0,3 - деня | да |
| 3 | Пункт 3 код 02935 – 3 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 51.6 ( 0,3 - деня | да |
| 4 | Пункт 4 код 02935 – 4 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 54.7 ( 0,3 - деня | да |
| 5 | Пункт 5 код 02935 – 5 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 57.6 ( 0,3 - деня | да |
| 6 | Пункт 6 код 02935 – 6 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 61.8 ( 0,3 - деня | да |
| 7 | Пункт 7 код 02935 – 7 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 67.0 ( 0,3 - деня | да |
| 8 | Пункт 8 код 02935 – 8 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 66.4 ( 0,3 - деня | да |
| 9 | Пункт 9 код 02935 – 9 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 60.7 ( 0,3 - деня | да |
| 10 | Пункт 10 код 02935 – 10 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 55.2 ( 0,3 - деня | да |
| 11 | Пункт 11 код 02935 – 11 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.7 ( 0,3 - деня | да |
| 12 | Пункт 12 код 02935 – 12 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 49.1 ( 0,3 - деня | да |
| 13 | Пункт 13 код 02935 – 13 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 48.4 ( 0,3 - деня | да |
| 14 | Пункт 14 код 02935 – 14 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.8 ( 0,3 - деня | да |
| 15 | Пункт 15 код 02935 – 15 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.6 ( 0,3 - деня | да |
| 16 | Пункт 16 код 02935 – 16 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.4 ( 0,3 - деня | да |
| 17 | Пункт 17 код 02935 – 17 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.2 ( 0,3 - деня | да |
| 18 | Пункт 18 код 02935 – 18 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 62.8 ( 0,3 - деня | да |
| 19 | Пункт 19 код 02935 – 19 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 56.4 ( 0,3 - деня | да |
|  | общата звукова мощност |  | - | 115.2 | - |

Измерване  на 23.11.2010 г. от  1430  ( 1630 – ден

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1 код 02936 – 1 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.7 ( 0,3 - деня | да |
| 2 | Пункт 2 код 02936 – 2 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 63.8 ( 0,3 - деня | да |
| 3 | Пункт 3 код 02936 – 3 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 57.5 ( 0,3 - деня | да |
| 4 | Пункт 4 код 02936 – 4 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50.0 ( 0,3 - деня | да |
| 5 | Пункт 5 код 02936 – 5 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.8 ( 0,3 - деня | да |
| 6 | Пункт 6 код 02936 – 6 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.6 ( 0,3 - деня | да |
| 7 | Пункт 7 код 02936 – 7 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 57.8 ( 0,3 - деня | да |
| 8 | Пункт 8 код 02936 – 8 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 55.7 ( 0,3 - деня | да |
| 9 | Пункт 9 код 02936 – 9 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 47.6 ( 0,3 - деня | да |
| 10 | Пункт 10 код 02936 – 10 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 53.2 ( 0,3 - деня | да |
| 11 | Пункт 11 код 02936 – 11 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 59.8 ( 0,3 - деня | да |
| 12 | Пункт 12 код 02936 – 12 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.4 ( 0,3 - деня | да |
| 13 | Пункт 13 код 02936 – 13 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.6 ( 0,3 - деня | да |
| 14 | Пункт 14 код 02936 – 14 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.8 ( 0,3 - деня | да |
| 15 | Пункт 15 код 02936 – 15 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 48.4 ( 0,3 - деня | да |
| 16 | Пункт 16 код 02936 – 16 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 49.1 ( 0,3 - деня | да |
|  | общата звукова мощност |  |  | 110.8 |  |

Измерване  на 23.11.2010 г. от  1400  ( 1430 – ден

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищна зона в близост до “ Ремотекс Раднево” ЕАД | Еквиваленто ниво на шума | 55 | 39,6 ( 0,3 - деня | да |

Измерване  на 23.11.2010 г. от  2300  ( 0200  - нощ

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1 код 02938 – 1 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 54,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 2 | Пункт 2 код 02938 – 2 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 53,9 ( 0,3 - нощ | да |
| 3 | Пункт 3 код 02938 – 3 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 48,2 ( 0,3 - нощ | да |
| 4 | Пункт 4 код 02938 – 4 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 49,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 5 | Пункт 5 код 02938 – 5 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 38,0 ( 0,3 - нощ | да |
| 6 | Пункт 6 код 02938 – 6 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 38,7 ( 0,3 - нощ | да |
| 7 | Пункт 7 код 02938 – 7 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 8 | Пункт 8 код 02938 – 8 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,4 ( 0,3 - нощ | да |
| 9 | Пункт 9 код 02938 – 9 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 38,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 10 | Пункт 10 код 02938 – 10 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 35,2 ( 0,3 - нощ | да |
| 11 | Пункт 11 код 02938 – 11 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,0 ( 0,3 - нощ | да |
| 12 | Пункт 12 код 02938 – 12 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 47,2 ( 0,3 - нощ | да |
| 13 | Пункт 13 код 02938 – 13 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 43,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 14 | Пункт 14 код 02938 – 14 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 46,7 ( 0,3 - нощ | да |
| 15 | Пункт 15 код 02938 – 15 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,6 ( 0,3 - нощ | да |
| 16 | Пункт 16 код 02938 – 16 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,6 ( 0,3 - нощ | да |
| 17 | Пункт 17 код 02938 – 17 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 51,3 ( 0,3 - нощ | да |
| 18 | Пункт 18 код 02938 – 18 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 48,9 ( 0,3 - нощ | да |
| 19 | Пункт 19 код 02938 – 19 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,6 ( 0,3 - нощ | да |
|  | общата звукова мощност |  | - | 104,1 | - |

Измерване  на 24.11.2010 г. от  0200  ( 0500 – нощ

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1 код 02939 – 1 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,0 ( 0,3 - деня | да |
| 2 | Пункт 2 код 02939 – 2 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,6 ( 0,3 - деня | да |
| 3 | Пункт 3 код 02939 – 3 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 37,8 ( 0,3 - деня | да |
| 4 | Пункт 4 код 02939 – 4 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 36,8 ( 0,3 - деня | да |
| 5 | Пункт 5 код 02939 – 5 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 39,6 ( 0,3 - деня | да |
| 6 | Пункт 6 код 02939 – 6 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52,8 ( 0,3 - деня | да |
| 7 | Пункт 7 код 02939 – 7 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 46,8 ( 0,3 - деня | да |
| 8 | Пункт 8 код 02939 – 8 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 43,8 ( 0,3 - деня | да |
| 9 | Пункт 9 код 02939 – 9 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 36,3 ( 0,3 - деня | да |
| 10 | Пункт 10 код 02939 – 10 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 38,6 ( 0,3 - деня | да |
| 11 | Пункт 11 код 02939 – 11 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 39,6 ( 0,3 - деня | да |
| 12 | Пункт 12 код 02939 – 12 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,6 ( 0,3 - деня | да |
| 13 | Пункт 13 код 02939 – 13 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,6 ( 0,3 - деня | да |
| 14 | Пункт 14 код 02939 – 14 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 46,7 ( 0,3 - деня | да |
| 15 | Пункт 15 код 02939 – 15 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 43,8 ( 0,3 - деня | да |
| 16 | Пункт 16 код 02939 – 16 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 47,2 ( 0,3 - деня | да |
|  | общата звукова мощност |  |  | 100.0 |  |

Измерване  на 24.11.2010 г. от  0500  ( 0530 – нощ

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищна зона в близост до “ Ремотекс Раднево” ЕАД | Еквиваленто ниво на шума | 45 | 38,9 ( 0,3 - деня | да |

По условие 12.2.2. Прилага се инструкция ТБ9 – 555 за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. (еквивал. Нива на шум и обща зв. Мощност  на площ.)от КР.

По условие 12.2.3. Прилага се инструкция ТБ9 – 556 за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива от КР.

Не са документирани несъответствия при шума, образуван от цялата площадка и не са предприемани коригиращи действия. Оплакване от живущи около производствената площадка през изминалата година нямаме.Пунктовете на замерване са на приложение 3.4.5.

3.4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване.

3.4.6.1. Опазване на почвата.

Определено е разположението на постоянните пуктове за мониторинг на почвите и същите са съгласувани  с РИОСВ с изходящо  писмо № 4323/10.10. 2007 г.

Пунктовете за мониторинг са указани в Приложение  3.4.6. :

През 2012 г. не е правен мониторинг на почвите ( според КР се прави на 3 години – последният е направен през 2010 г. )

По условие 13.9.5. Прилага се инструкция ТБ9 – 560 за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга на показателите  и базовото състояние на почвите от Комплексното разрешително.

По условие 13.4. Прилага се инструкция ТБ9 – 557 за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци.

През изминалата година не сме имали разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят почвата/подземните води и за това не са предприемани коригиращи действия.

По условие 13.7. Прилага се инструкция ТБ9 – 558 за периодична проверка за течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

През изминалата година не сме имали течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Имаме заведен дневник за разливи с данни за датата, часа на разлива, причините за същия, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

Такива на територията на фирмата също не е имало и за това не са предприемани коригиращи действия.

3.4.6. 2. Опазване на подземните води.

По условие 13.8.1. Замерванията са направени преди актуализацията на КР на дата 17.04.2012 г. с протоколи

327/17.04.2012 – ХНС 1

328/17.04.2012 – ХНС 2

329/17.04.2012 – ХНС 3

Определените места на мониторинговите сондажи са:

Хидронаблюдателен сондаж – ХН1, е в южната част на промишлената площадка пред пълначен цех на “Кислородна станция”, като координатите му са:

- 420 18’ 10’’ N  - 250 56’ 27’’ E

| № | Показател | Единица на величината | Концентрация в подземните води | Пробовземна точка | Резултати от монито ринг | Честота на мониторинг | Съотве тствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Екологичен праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |
| 1 | Водно ниво | m | - | - | ХН1 | 4, 3 | Два пъти годишно |  |
| 2 | Температура | - | - | - | ХН1 | 200 | Два пъти годишно |  |
| 3 | Водороден показател | - | - | - | ХН1 | 7, 47 | Веднъж годишно |  |
| 4 | Разтворени вещества | mg / l | 500 | 1000 | ХН1 | 1680.4 ( 13.2 | Веднъж годишно | не/ не |
| 5 | Нефтопродукти | mg / l | 0,05 | 0, 5 | ХН1 | 0,046 ( 0,002 | Веднъж годишно | да /да |
| 6 | Желязо | mg / l | 0,05 | 0, 2 | ХН1 | 0.140 ( 0,006 | Веднъж годишно | не/ да |
| 7 | Манган | mg / l | 0,02 | 0,05 | ХН1 | 0.042 ( 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |
| 8 | Олово | mg / l | 0,03 | 0,2 | ХН1 | 0,008 | Веднъж годишно | да/да |
| 9 | Хром (Общо) | mg / l | 0,005 | 0,05 | ХН1 | 0,008 ( 0,001 | Веднъж годишно | не/да |
| 10 | Живак | mg / l | 0,0005 | 0,002 | ХН1 | - | Веднъж годишно | - |
| 11 | Цинк | mg / l | 0,2 | 1,0 | ХН1 | 0,67 | Веднъж годишно | не/да |
| 12 | Мед | mg / l | 0,03 | 0,1 | ХН1 | ( 0,01 | Веднъж годишно | да/да |
| 13 | Алуминий | mg / l | 0,2 | 0,5 | ХН1 | 0,02 | Веднъж годишно | да/да |
| 14 | Никел | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН1 | 0,016( 0,001 | Веднъж годишно | да /да |
| 15 | Полициклични ароматни въглеводороди |  | 0,001 | 0,1 |  |  |  |  |
| 15.1 | Naphthalene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.2 | Acenaphthyline | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.3 | Acenaphthene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.4 | Fluorene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.5 | Phenanthrene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.6 | Anthracene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.7 | Fluoranthene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.8 | Pyrene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.9 | Benzo(a)anthracene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.10 | Chrizene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.11 | Benzo(b+k)fluoranthere | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.12 | Benzo(a)pyrene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.13 | Indeno(1,2,3- cd) pyrene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.14 | Dibenzo(a,h)anthracene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.15 | Benzo(ghi)perilene | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 16 | Полихлорирани бифенили |  | 0,0001 | 0,001 |  |  |  |  |
| 16.1 | РСВ 28 | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.2 | РСВ 52 | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.3 | РСВ 101 | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.4 | РСВ 153 | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.5 | РСВ 138 | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.6 | РСВ 180 | mg / l |  | ХН1 |  | Веднъж годишно |  |
| 17 | Цианиди | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН1 | 0,002 | Веднъж годишно | да/да |
| 18 | Кадмий | mg / l | 0,001 | 0,005 | ХН1 | 0,003 | Веднъж годишно | не/да |

Хидронаблюдателен сондаж – ХН2, отговаря на условието за разполоение до местата на разположение на суровини, химикали и горива. Мястото на сондажа е в западната част на площадката, между “Ацетиленова станция” и “Станцията за въглероден диоксид”, като координатите му са :  - 420 18’ 25’’ N – 250 56’ 28’’ E

| № | Показател | Единица на величината | Концентрация в подземните води | Пробовземна точка | Резултати от монито ринг | Честота на мониторинг | Съотве тствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Екологичен праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |
| 1 | Водно ниво | m | - | - | ХН2 | 2,8 | Два пъти годишно |  |
| 2 | Температура | - | - | - | ХН2 | 200 | Два пъти годишно |  |
| 3 | Водороден показател | - | - | - | ХН2 | 7,56 | Веднъж годишно |  |
| 4 | Разтворени вещества | mg / l | 500 | 1000 | ХН2 | 1540,5 ( 12.8 | Веднъж годишно | не/не |
| 5 | Нефтопродукти | mg / l | 0,05 | 0, 5 | ХН2 | 0,042 ( 0,002 | Веднъж годишно | да /да |
| 6 | Желязо | mg / l | 0,05 | 0, 2 | ХН2 | 0.11 ( 0,004 | Веднъж годишно | не/ да |
| 7 | Манган | mg / l | 0,02 | 0,05 | ХН2 | 0.046 ( 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |
| 8 | Олово | mg / l | 0,03 | 0,2 | ХН2 | 0,007 | Веднъж годишно | да/да |
| 9 | Хром (Общо) | mg / l | 0,005 | 0,05 | ХН2 | 0,007 ( 0,001 | Веднъж годишно | не/да |
| 10 | Живак | mg / l | 0,0005 | 0,002 | ХН2 | - | Веднъж годишно |  |
| 11 | Цинк | mg / l | 0,2 | 1,0 | ХН2 | 1.0 ( 0,02 | Веднъж годишно | не/да |
| 12 | Мед | mg / l | 0,03 | 0,1 | ХН2 | ( 0,01 | Веднъж годишно | да/да |
| 13 | Алуминий | mg / l | 0,2 | 0,5 | ХН2 | 0,036 | Веднъж годишно | да/да |
| 14 | Никел | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН2 | 0,015( 0,001 | Веднъж годишно | да /да |
| 15 | Полициклични ароматни въглеводороди |  | 0,001 | 0,1 |  |  |  |  |
| 15.1 | Naphthalene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.2 | Acenaphthyline | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.3 | Acenaphthene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.4 | Fluorene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.5 | Phenanthrene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.6 | Anthracene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.7 | Fluoranthene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.8 | Pyrene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.9 | Benzo(a)anthracene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.10 | Chrizene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.11 | Benzo(b+k)fluoranthere | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.12 | Benzo(a)pyrene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.13 | Indeno(1,2,3- cd) pyrene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.14 | Dibenzo(a,h)anthracene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.15 | Benzo(ghi)perilene | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 16 | Полихлорирани бифенили |  | 0,0001 | 0,001 |  |  |  |  |
| 16.1 | РСВ 28 | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.2 | РСВ 52 | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.3 | РСВ 101 | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.4 | РСВ 153 | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.5 | РСВ 138 | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.6 | РСВ 180 | mg / l |  | ХН2 |  | Веднъж годишно |  |
| 17 | Цианиди | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН2 | 0,008 | Веднъж годишно | да/да |
| 18 | Кадмий | mg / l | 0,001 | 0,005 | ХН2 | 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |

Хидронаблюдателен сондаж – ХН3, отговаря на условието за разполоение до площадката за отпадъци. Мястото на сондажа е в най северната част на  пром – площадката на завода, от северната страна на “Шихтов двор” на “Леярен цех”, като координатите му са

- 420 18’ 27’’ N - - 250 56’ 36’’ E

| № | Показател | Единица на величината | Концентрация в подземните води | Пробовземна точка | Резулта ти от монито ринг | Честота на мониторинг | Съотве тствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Екологичен праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |
| 1 | Водно ниво | m | - | - | ХН3 | 2,15 | Два пъти годишно |  |
| 2 | Температура | - | - | - | ХН3 | 200 | Два пъти годишно |  |
| 3 | Водороден показател | - | - | - | ХН3 | 7,70 | Веднъж годишно |  |
| 4 | Разтворени вещества | mg / l | 500 | 1000 | ХН3 | 1696,2 ( 13,2 | Веднъж годишно | не/не |
| 5 | Нефтопродукти | mg / l | 0,05 | 0, 5 | ХН3 | 0,04 ( 0,002 | Веднъж годишно | да /да |
| 6 | Желязо | mg / l | 0,05 | 0, 2 | ХН3 | 0,18 ( 0,007 | Веднъж годишно | не/ да |
| 7 | Манган | mg / l | 0,02 | 0,05 | ХН3 | 0,047 ( 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |
| 8 | Олово | mg / l | 0,03 | 0,2 | ХН3 | 0,004 | Веднъж годишно | да / да |
| 9 | Хром (Общо) | mg / l | 0,005 | 0,05 | ХН3 | 0,006 ( 0,001 | Веднъж годишно | не/да |
| 10 | Живак | mg / l | 0,0005 | 0,002 | ХН3 | - | Веднъж годишно |  |
| 11 | Цинк | mg / l | 0,2 | 1,0 | ХН3 | 0,25 | Веднъж годишно | не/да |
| 12 | Мед | mg / l | 0,03 | 0,1 | ХН3 | ( 0,01 | Веднъж годишно | да/да |
| 13 | Алуминий | mg / l | 0,2 | 0,5 | ХН3 | 0,009 ( 0,002 | Веднъж годишно | да/да |
| 14 | Никел | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН3 | 0,018 ( 0,001 | Веднъж годишно | да /да |
| 15 | Полициклични ароматни въглеводороди |  | 0,001 | 0,1 |  |  |  |  |
| 15.1 | Naphthalene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.2 | Acenaphthyline | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.3 | Acenaphthene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.4 | Fluorene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.5 | Phenanthrene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.6 | Anthracene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.7 | Fluoranthene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.8 | Pyrene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.9 | Benzo(a)anthracene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.10 | Chrizene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.11 | Benzo(b+k)fluoranthere | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.12 | Benzo(a)pyrene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.13 | Indeno(1,2,3- cd) pyrene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.14 | Dibenzo(a,h)anthracene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 15.15 | Benzo(ghi)perilene | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 16 | Полихлорирани бифенили |  | 0,0001 | 0,001 |  |  |  |  |
| 16.1 | РСВ 28 | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.2 | РСВ 52 | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.3 | РСВ 101 | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.4 | РСВ 153 | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.5 | РСВ 138 | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 16.6 | РСВ 180 | mg / l |  | ХН3 |  | Веднъж годишно |  |
| 17 | Цианиди | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН3 | 0,009 | Веднъж годишно | да/да |
| 18 | Кадмий | mg / l | 0,001 | 0,005 | ХН3 | ( 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |

По условие 13.8.3. Прилага се инструкция ТБ9 – 559 за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в Комплексното разрешително.

Има някои несъответствия с Екологиченият праг и/или Прага на замърсяване.

От геоморфоложка гледна точка площадката е разположена на лявата заливна тераса на р. Блатница. Водите от сондажите се подхранват основно от повърхностните води на река Блатница по време на високите водни стоежи и от атмосферните валежи. Подхранване се осъществява и от водите от първата надливна тераса, които се дренират в по – долу лежащата заливна тераса.

Разглеждайки данните от таблиците от трите мониторингови сондажа виждаме че има замърсяване с някои елементи на подземната вода, но заусвания с отпадни води в подземните нямаме, а също така нямаме замърсявания с отпадъци, събирани на територията на предприятието и затова не са предприемани коригиращи действия.

По условие 13.10.4. Имаме заведен дневник за евентуални разливи  с данни за датата и часа на установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на замърсяване, замърсителите, наименование/номер на приемащия обем, където е събрана разлятата течност или използвания сорбент, последствията от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за разлива.

През изминалата година на територията на предприятието не сме имали разливи. Това е записано в дневника за съответната година и не са предприемани коригиращи мерки.

3.4.7. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Във връзка с издаденото ни КР беше разработена Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР – същата е изпълнена.

3.4.8. Прекратяване на работа на инсталации или части от тях.

Досега не е взимано решение за спиране на дейността на инсталациите или части от тях. Само по коледните и новогодишните празници бяха спрени за кратко от работа инсталациите поради почивки на персонала.

3.4.9. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

3.4.9.1. Аварии.

| № | Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

През изминалата година на територията на “ Ремотекс – Раднево” ЕАД гр. Раднево не са възниквали аварийни ситуации с въздействие върху здравето на населението и околната среда.

3.4.9.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

| № | Дата на Оплакването или възражението | Приносителна оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |

През изминалата година на територията на “ Ремотекс – Раднево” ЕАД гр. Раднево не са постъпвали оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за които е издадено Комплексното разрешително.

4. Декларация.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително № 163/ 2007 г. . (актуализирано с Решение № 163-Н0-И0-А1/2012г.)  на “Ремотекс Раднево” ЕАД гр. Раднево.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

гр. Раднево

17.05.2013 г.                                         Изп. Директор:   . . . . . . . . . . .

/ инж. С. Спахиев /

5. Приложения.

5.1.Приложение 1 – Таблици.

5.2.Приложение № ІІ.4.1-2 Водомер от сондажен кладенец.

5.3.Приложение № ІІ.4.2-1 Схема и списък с електромерите на площадката.

5.4. Приложение № І.Б.1.1.2-1Разположение на складовите площи на промишле ната площадка и в производствени халета и разположение на резервоари за съхра нение.

5.5.Приложение № ІІ.4.1-6 Заустване на води.

5.6. Приложение № ІІ.5.2-1 Схема на изпускащите устройства в атмосферния въз дух (комини).

5.7. Приложение II.7.3-1 Схема на местата за събиране на производствени и опас ни отпадъци.

5.8. Приложение 3.4.6.1. Пунктове за мониторинг на почвата и подпочвените води.

5.9. Приложение 3.4.5.  Измерване на шума.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 -  ТАБЛИЦИ

Таблица1 -  Замърсители по ЕРЕВВ и РRTR.

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а ) | Във води (колона 1b) | В почва (колона 1c ) |  |  |
|  | Kg / год | Kg / год | Kg / год | Kg / год | Kg / год |
| 3# | 124 – 38 – 9 | Въглероден диоксид ( CO 2 ) | “- ” (381 000) M | - | - | - | - |
| 11# | 124 – 38 – 9 | Серен диоксид ( SO2 ) | “- ” (2039.74) M |  |  |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди ( NO / NO2 ) | “ –“ (1117,08) M | - | - | - | - |
| 17# | 7440 – 38 – 2 | Арсен (As) и съединенията му | “- ” 0 M | - | - | - | - |
| 18# | 7440 – 43 – 9 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | “- ” 0 M | “- ” -(1,22) M | - | - | - |
| 19# | 7440 – 47 – 3 | Хром ( Нr ) и съединенията му | - | “- ” -(0,61) M | - | - | - |
| 20# | 7440 – 50 – 8 | Мед ( Cu ) и съединенията му | - | “- ” -(0,81) M | - | - | - |
| 21# | 7439 – 97 – 6 | Живак ( Hg ) и съединенията му | - | “- ” -(-) M | - | - | - |
| 22# | 7440 – 02 -0 | Никел ( Ni ) и съединенията му | “- ” 0 M | “- ” -(2,37) M | - | - | - |
| 23# | 7439 – 92 – 1 | Олово ( Pb ) и съединенията му | “- ” 0 M | “- ” -(1,77) M | - | - | - |
| 24# | 7440 – 66 – 6 | Цинк (Zn) и съединенията му | - | “- ” -(7,18) M | - | - | - |
| 71# | 108 – 95 – 2 | Феноли изразени като общо кол. Въглерод | - | “- ” -(0. 046) М | - | - | - |
| 76# |  | Общ органичен въглерод | - | “- ” -(28,6) M | - | - | - |
| 82# |  | Цианиди ( CN ) | - | “- ” -(0,046) M | - | - | - |

Финни прахови частици по експертна оценка са 60% от измерения общ прах и са 426,17 кg.

Данните за CO а  са взети от верифицирания доклад за парникови газове за 2012 г. – приложен към ГДОС за годината

Таблица 2 -  Емисии в атмосферния въздух.

Изпускащо устройство К1 – Пещ за нагряване на стоманоразливочни кофи

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да /не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | _ | 19,22 | Веднъж годишно | да |
| 2 | NOх | mg/Nm3 | 400 | _ | 102,7 | Веднъж на две години | да |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 400 | _ | 171,6 | Веднъж на две години | да |

изпускащо устройство К2 – Сушилня за пясък

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да /не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | _ | 19,4 | Веднъж годишно | да |
| 2 | NOх | mg/Nm3 | 400 | _ | 144,20 | Веднъж на две години | да |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 400 | _ | 263,12 | Веднъж на две години | да |

изпускащо устройство К3 – Нагревателна пещ в чистално отделение

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да /не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | _ | 12 | Веднъж годишно | да |
| 2 | NOх | mg/Nm3 | 400 | _ | 14,46 | Веднъж на две години | да |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 400 | _ | 30,50 | Веднъж на две години | да |

изпускащо устройство К4 – Дробометна машина

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да /не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | _ | 16,92 | Веднъж годишно | да |

изпускащо устройство К5 – Сушилна камера в ЕРЦ

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да /не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | _ | 8 | _ | да |
| 2 | ЛОС | mgС/Nm3 | 50 | _ | _ | _ | _ |

изпускащо устройство К6 – Термични и нагревателни пещи в КПЦ

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да /не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | _ | 18,122 | Веднъж годишно | да |
| 2 | NOх | mg/Nm3 | 500 | _ | 34,53 | Веднъж на две години | да |
| 3 | SO2 | mg/Nm3 | 400 | _ | 60,10 | Веднъж на две години | да |

изпускащо устройство К7 – ЕДП и  ИП

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да /не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| 1 | Прахообразни в-ва | mg/Nm3 | 20 | _ | 7,8 | Веднъж годишно | да |
| 2 | Олово ( Pb ) и съединенията му | mg/Nm3 | 0,5 | _ | 0,001 | Веднъж на две години | да |
| 3 | Кадмий ( Cd ) и съединенията му | mg/Nm3 | 0,05 | _ | 0,0001 | Веднъж на две години | да |
| 4 | Никел ( Ni ) и съединенията му | mg/Nm3 | 0,5 | _ | 0,002 | Веднъж на две години | да |
| 5 | Арсен (As) и съединенията му | mg/Nm3 | 0,05 | _ | 0,0002 | Веднъж на две години | да |

Таблица3 – Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води (производствени, охлаждащи,битово – фекални и/или дъждовни) във водни обекти/ канализация.

Зауствани производствени отпадъчни води, като част от смесен поток – производствени, охлаждащи и дъждовни

| № | Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от монито ринга 1-во замерв | Резултати от монито ринга 2-ро замерв | Резултати от монито ринга 3-то замерв | Резултати от монито ринга 4-то замерв | Честота на мониторинга | Съответствие да/ не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дебит на отпадъчните води | m3 / у | 83 948 | 33 152 |  | да |
| 1 | Активна реакция рН | - | 6,0 – 9,0 | 8.12 ( 0,03 | 8.12 ( 0,03 | 8.30 ( 0,03 | 8.20 ( 0,03 | Веднъж на три месеца | да |
| 2 | Неразтворени в – ва | mg/dm3 | 50 | 44 ( 0,3 | 44 ( 0,3 | 47.9 ( 0,4 | 34 .3 ( 0,3 | Веднъж на три месеца | да |
| 3 | ХПК | mg/dm3 | 250 | 27 ( 2,0 | 27 ( 2,0 | 11 ( 1,0 | 11 ( 1,0 | Веднъж на три месеца | да |
| 4 | Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1.04 | 1.04 ( 0,02 | 0.81 ( 0,04 | 0.25 ( 0,02 | Веднъж на три месеца | да |
| 5 | Желязо | mg/dm3 | 0,5 | 0.023 ( 0.001 | 0.023 ( 0.001 | 0.020 ( 0.001 | 0.040 ( 0.003 | Веднъж на три месеца | да |
| 6 | Манган | mg/dm3 | 0,1 | 0.08 ( 0.002 | 0.08 ( 0.002 | 0.030 ( 0.002 | 0.020 ( 0.002 | Веднъж на три месеца | да |
| 7 | Хром (общ) | mg/dm3 | 0,5 | 0.011 ( 0.001 | 0.011 ( 0.001 | 0.013 ( 0.001 | 0.009 ( 0.001 | Веднъж на три месеца | да |
| 8 | Мед | mg/dm3 | 0,2 | < 0.01 ( 0.001 | < 0.01 ( 0.001 | < 0.01 ( 0.001 | 0.01 ( 0.001 | Веднъж на три месеца | да |
| 9 | Никел | mg/dm3 | 0,01 | 0.026 ( 0,002 | 0.026 ( 0,002 | 0.015 ( 0,01 | 0.005 ( 0,001 | Веднъж на три месеца | - |
| 10 | Цинк | mg/dm3 | 2,0 | 0,14 | 0,14 | 0,02 | < 0,02 | Веднъж на три месеца | да |
| 11 | Алуминий | mg/dm3 | 5,0 | 0,010 | 0,010 | 0,070 | 0,060 | Веднъж на три месеца | да |
| 12 | Олово | mg/dm3 | 0,2 | 0,017 | 0,017 | 0,068 | 0,023 | Веднъж на три месеца | да |
| 13 | Кадмий | mg/dm3 | 0,3 | 0. 007 | 0. 007 | 0. 005 | 0. 008 | Веднъж на три месеца | да |
| 14 | Цианиди (общо) | mg/dm3 | 0,1 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | < 0,001 | Веднъж на три месеца | да |
| 15 | Феноли (летливи) | mg/dm3 | 0,2 | 0.38 | 0.38 | 0.05 | 0.03 | Веднъж на три месеца | да |
| 16 | Живак | mg/dm3 | 0,01 | - | - | - | - | Веднъж на три месеца | да |

Битово-фекални отпадъчни води

| № | Параметър | Единица | НДЕ, съглас но КР | Резултати от монито ринга 1-во замерв | Резултати от монито ринга 2-ро замерв | Резултати от монито ринга 3-то замерв | Резултати от монито ринга 4-то замерв | Честота на мониторинг | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дебит на отпад. Води | m3 / у | 24 040 | 18 985,57 |  | не |
| 1 | Неразтворени в – ва | mg/dm3 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веднъж на три месеца | да |
| 2 | ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веднъж на три месеца | да |
| 3 | БПК5 | mg/dm3 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | Веднъж на три месеца | да |

Таблица4 -   Образуване на отпадъци.

| № | Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадка та | Транспортиране собствен транс порт/ външна фирма | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | определено с КР ( т) | реално измерено ( т) | определено с КР ( т) | реално измерено ( т) |  |  |  |
| 1. | Непреработва на шлака | 10 02 02 | 1750,1 | 103,45 | 0,145 | 0,0976583 | не |  | да/не |
| 2. | Шлака от пещи | 10 09 03 | 1 750,1 | 0 | 0,145 | 0 | Врем. Площ. На тер. на завода | собствен транспорт | да |
| 3. | Изп отпадъчни леярски сърца матрици и прес форми разл от уп оменатите в 10 10 07 | 10 09 08 | 11 026 | 914 | 2,3224 | 0,8884917 | Врем. Площ. На тер. на завода | собствен транспорт | да/не |
| 4. | Прах от отпадъ чни газове, раз личен от упоме натия в 10 09 10 | 10 09 10 | 6 | 0,378 | 0,000549 | 0,0003453 | Площадка №1 | собствен транспорт | да/да |
| 5. | Стърготини, стр ужки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 9 786,2 | 404,5 | 0,4893 | 0,3906917 | Площадка №1 | собствен транспорт | да/да |
| 6. | Абсорбенти,фил тр матер кърпи за изт риване предп. Облекла разл от упомена ти те в15 02 02 рък. Филтри | 15 02 03 | 0,72 | 0 | 0,0000065 | 0 | Площадка №1 | -- | да |
| 7. | От-ци, не упоме нати друга де – калциев хидро оксид | 10 13 99 | 500 | 40,883 | 3,9 | 3,5 | Площадка №4 | външна фирма | да/да |
| 8. | Твърди отпадъ ци от пречиства не на отпадъчни газове съдържа щи опасни в -ва | 10 02 07* | 308 | 0,1893 | 0,0154 | 0,0002283 | Площадка №4 | външна фирма | да/да |
| 9. | Нехлорирани хи дравлични масла на мин основа | 13 01 10* | 12,500 | 0 | - | - | Да - Площадка №2 | -- | да |
| 10. | Нехлорирани мо торни масла за зъбни предавки на мин. основа | 13 02 05* | 18,500 | 0 | - | - | Да - Площадка №2 | _ | да |
| 11. | Опаковки, съд. остатъци от опа сни вещества или замърсени с опасни вещест ва (мет. варели) | 15 01 10* | 0,5 | 0 | - | - | Да - Площадка №1 | _ | да |
| 12. | Абс материали (вкл маслени фи лтри, неупомена ти др угаде, кър пи за изтр и пр обл ла, замърсе ни с опасни ве щества омасл. дървени стърг от конци парц. | 15 02 02* | 3,52 | 0 | - | - | Да - Площадка №1 | _ | да |
| 13. | Оловни акумула торни батерии | 16 06 01* | 1,1 | 0 | - | - | Да - Площадка №2 | _ | да |
| 14. | Отпадъци, съдър жащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | 0,3 | 0 | - | - | Да - Площадка №2 | _ | да |
| 15. | Флуоресцентни тръби и др отпа дъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,6. | 0,005 | - | - | Да - Площадка №3 | _ | да |
| 16. | Трици талаш, из резки, парчета, дървен матери ал талашитени плоскости и фур нири, различ ни отупомена тите в 030104 | 03 01 05 | 17,2 | 2,42 | - | - | Да - Площадка №2 | собствен транспорт | да |
| 17. | Нагар/окалина | 10 02 10 | 6 | 4.05 | - | - | Да - Площадка №2 | собствен транспорт | да |
| 18. | Стърготини, стр ужки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 2 071,89 | 1 107 | - | - | Да - Площадка №1 | собствен транспорт | да |
| 19. | Облицовъчни и огнеупорнимате риали на въгле родна основа от ме талургични процеси, разл от упоменати те в 16 11 01 | 16 11 02 | 93,639 | 30.35 | - | - | Да - Площадка №1 | собствен транспорт | да |
| 20. | Утайки от др в ве пречист ване на промишлени отп води, разл от упоме натите в1908 13 | 19 08 14 | 5 | 0 | - | - | Да - Площадка №2 | собствен транспорт | да |
| 21. | Цветни метали | 19 12 03 | 64,265 | 0 | - | - | Да - Площадка №2 | собствен транспорт | да |
| 22. | Смеси от бе тон, тухли керемиди, плочки, фаянсо ви и керамич ни изделия, разл от упоменати те в 17 01 06 | 17 01 07 | 250 | 64.73 | - | - | D1 Врем. площ. на тер. на завода | собствен транспорт | да |
| 23. | Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 150 | 62.04 | - | - | д-не градско сметище Раднево | външна фирма “Шеле” България | да |

Таблица5 –  Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| № | Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма извърш ваща операция по оползотворя ване/обезвреждане | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | Да | - | - | да |
| 2 | Нагар/окалина | 10 02 10 | Да | - | - | да |
| 3 | Метални отпадъци | 02 01 10 | Да | - | - | да |
| 4 | Метални опаковки | 15 01 04 | Да | - | - | да |
| 5 | Черни метали | 16 01 17 | Да | - | - | да |
| 6 | Желязо и стомана | 17 04 05 | Да | - | - | да |
| 7 | Смеси от метали | 17 04 07 | Да | - | - | да |
| 8 | Черни метали, отделени от дънна пепел | 19 01 02 | Да | - | - | да |
| 9 | Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | Да | - | - | да |
| 10 | Черни метали | 19 12 02 | Да | - | - | да |
| 11 | Метали | 20 01 40 | Да | - | - | да |
| 12 | Шлака от пещи | 10 10 03 | - | Врем. площ. на тер. на завода | - | да |
| 13 | Използвани отпадъчни леярски сърца,матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 10 07 | 10 10 08 | - | Врем. площ. на тер. на завода | - | да |
| 14 | Прах от отпадъчни газове, разли чен от упоменатия в 10 10 10 | 10 10 10 | - | Врем. площ. на тер. на завода | - | да |
| 15 | Облицовъчни и огнеупорни ма териали на въглеродна основа от металургични процеси, разли чни от упоменатите в 16 11 01 | 10 10 10 | - | Врем. площ. на тер. на завода | - | да |
| 16 | Утайки от други видове пречис тване на промишлени отпадъч ни води, различни от упоменати те в 19 08 13 | 19 08 14 | - | Врем. площ. на тер. на завода | - | да |
| 17 | Смеси от бетон, тухли керемиди плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменати те в17 01 06 | 17 01 07 | - | Врем. площ. на тер. на завода | - | да |
| 18 | Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | външна фирма “Шеле” България | да |
| 19 | Цветни метали | 19 12 03 | - | - | - | да |
| 20 | Трици, талаш, изрезки, пар чета, дървен материал, тала шитени плоскости и фурни ри, различни от упоменати те в 03 01 04 | 03 01 05 | Да | - |  | да |
| 21 | Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | - | Да | БалБок Инженеринг” АД гр. София | да |
| 22 | Нехлорирани хидрав лични мас ла на минерална основа | 13 01 10* | - | - | “Титан Ойл” ЕООД гр. Варна | да |
| 23 | Нехлорирани моторни смазочни масла за зъбни пре давки на ми нерална основа | 13 02 05* | - | - | “Титан Ойл” ЕООД гр. Варна | да |
| 24 | Опаковки, съдържащи оста тъци от опасни вещества или замърсе ни с опасни ве ва (мет. варели) | 15 01 10* | - | - | “БалБок Инженеринг” АД гр. София | да |
| 25 | Абсорбенти филтърни материа ли(включително маслени филт ри, не упоменати другаде, кърпи за изтриване и предпазни облек ла, за мърсени с опасни вещест ва омаслени дървени стърготини конци, парцали | 15 02 02* | - | - | “БалБок Инженеринг” АД гр. София | да |
| 26 | Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | - | - | - | да |
| 27 | Отпадъци, съдържащи масла и нефто продук ти | 16 07 08* | - | - | “БалБок Инженеринг” АДгр. София | да |

Таблица 6 – Шумови емисии.

Измерване  на 23.11.2010 г. от  1000  ( 1400  - ден

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1 код 02935 - 1 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 53,6 ( 0,3 - деня | да |
| 2 | Пункт 2 код 02935 – 2 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.7 ( 0,3 - деня | да |
| 3 | Пункт 3 код 02935 – 3 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 51.6 ( 0,3 - деня | да |
| 4 | Пункт 4 код 02935 – 4 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 54.7 ( 0,3 - деня | да |
| 5 | Пункт 5 код 02935 – 5 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 57.6 ( 0,3 - деня | да |
| 6 | Пункт 6 код 02935 – 6 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 61.8 ( 0,3 - деня | да |
| 7 | Пункт 7 код 02935 – 7 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 67.0 ( 0,3 - деня | да |
| 8 | Пункт 8 код 02935 – 8 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 66.4 ( 0,3 - деня | да |
| 9 | Пункт 9 код 02935 – 9 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 60.7 ( 0,3 - деня | да |
| 10 | Пункт 10 код 02935 - 10 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 55.2 ( 0,3 - деня | да |
| 11 | Пункт 11 код 02935 – 11 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.7 ( 0,3 - деня | да |
| 12 | Пункт 12 код 02935 – 12 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 49.1 ( 0,3 - деня | да |
| 13 | Пункт 13 код 02935 – 13 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 48.4 ( 0,3 - деня | да |
| 14 | Пункт 14 код 02935 – 14 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.8 ( 0,3 - деня | да |
| 15 | Пункт 15 код 02935 – 15 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.6 ( 0,3 - деня | да |
| 16 | Пункт 16 код 02935 – 16 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.4 ( 0,3 - деня | да |
| 17 | Пункт 17 код 02935 – 17 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.2 ( 0,3 - деня | да |
| 18 | Пункт 18 код 02935 – 18 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 62.8 ( 0,3 - деня | да |
| 19 | Пункт 19 код 02935 - 19 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 56.4 ( 0,3 - деня | да |
|  | общата звукова мощност |  | - | 115.2 | - |

Измерване  на 23.11.2010 г. от  1430  ( 1630 - ден

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1 код 02936 - 1 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.7 ( 0,3 - деня | да |
| 2 | Пункт 2 код 02936 – 2 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 63.8 ( 0,3 - деня | да |
| 3 | Пункт 3 код 02936 – 3 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 57.5 ( 0,3 - деня | да |
| 4 | Пункт 4 код 02936 – 4 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50.0 ( 0,3 - деня | да |
| 5 | Пункт 5 код 02936 – 5 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.8 ( 0,3 - деня | да |
| 6 | Пункт 6 код 02936 – 6 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.6 ( 0,3 - деня | да |
| 7 | Пункт 7 код 02936 – 7 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 57.8 ( 0,3 - деня | да |
| 8 | Пункт 8 код 02936 – 8 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 55.7 ( 0,3 - деня | да |
| 9 | Пункт 9 код 02936 – 9 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 47.6 ( 0,3 - деня | да |
| 10 | Пункт 10 код 02936 - 10 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 53.2 ( 0,3 - деня | да |
| 11 | Пункт 11 код 02936 – 11 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 59.8 ( 0,3 - деня | да |
| 12 | Пункт 12 код 02936 – 12 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.4 ( 0,3 - деня | да |
| 13 | Пункт 13 код 02936 – 13 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 58.6 ( 0,3 - деня | да |
| 14 | Пункт 14 код 02936 – 14 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52.8 ( 0,3 - деня | да |
| 15 | Пункт 15 код 02936 – 15 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 48.4 ( 0,3 - деня | да |
| 16 | Пункт 16 код 02936 – 16 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 49.1 ( 0,3 - деня | да |
|  | общата звукова мощност |  |  | 110.8 |  |

Измерване  на 23.11.2010 г. от  1400  ( 1430 - ден

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищна зона в близост до “ Ремотекс Раднево” ЕАД | Еквиваленто ниво на шума | 55 | 39,6 ( 0,3 - деня | да |

Измерване  на 23.11.2010 г. от  2300  ( 0200  - нощ

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1 код 02938 - 1 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 54,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 2 | Пункт 2 код 02938 – 2 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 53,9 ( 0,3 - нощ | да |
| 3 | Пункт 3 код 02938 – 3 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 48,2 ( 0,3 - нощ | да |
| 4 | Пункт 4 код 02938 – 4 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 49,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 5 | Пункт 5 код 02938 – 5 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 38,0 ( 0,3 - нощ | да |
| 6 | Пункт 6 код 02938 – 6 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 38,7 ( 0,3 - нощ | да |
| 7 | Пункт 7 код 02938 – 7 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 8 | Пункт 8 код 02938 – 8 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,4 ( 0,3 - нощ | да |
| 9 | Пункт 9 код 02938 – 9 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 38,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 10 | Пункт 10 код 02938 - 10 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 35,2 ( 0,3 - нощ | да |
| 11 | Пункт 11 код 02938 – 11 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,0 ( 0,3 - нощ | да |
| 12 | Пункт 12 код 02938 – 12 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 47,2 ( 0,3 - нощ | да |
| 13 | Пункт 13 код 02938 – 13 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 43,8 ( 0,3 - нощ | да |
| 14 | Пункт 14 код 02938 – 14 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 46,7 ( 0,3 - нощ | да |
| 15 | Пункт 15 код 02938 – 15 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,6 ( 0,3 - нощ | да |
| 16 | Пункт 16 код 02938 – 16 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,6 ( 0,3 - нощ | да |
| 17 | Пункт 17 код 02938 – 17 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 51,3 ( 0,3 - нощ | да |
| 18 | Пункт 18 код 02938 – 18 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 48,9 ( 0,3 - нощ | да |
| 19 | Пункт 19 код 02938 - 19 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,6 ( 0,3 - нощ | да |
|  | общата звукова мощност |  | - | 104,1 | - |

Измерване  на 24.11.2010 г. от  0200  ( 0500 - нощ

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пункт 1 код 02939 - 1 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,0 ( 0,3 - деня | да |
| 2 | Пункт 2 код 02939 – 2 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,6 ( 0,3 - деня | да |
| 3 | Пункт 3 код 02939 – 3 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 37,8 ( 0,3 - деня | да |
| 4 | Пункт 4 код 02939 – 4 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 36,8 ( 0,3 - деня | да |
| 5 | Пункт 5 код 02939 – 5 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 39,6 ( 0,3 - деня | да |
| 6 | Пункт 6 код 02939 – 6 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 52,8 ( 0,3 - деня | да |
| 7 | Пункт 7 код 02939 – 7 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 46,8 ( 0,3 - деня | да |
| 8 | Пункт 8 код 02939 – 8 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 43,8 ( 0,3 - деня | да |
| 9 | Пункт 9 код 02939 – 9 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 36,3 ( 0,3 - деня | да |
| 10 | Пункт 10 код 02939 - 10 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 38,6 ( 0,3 - деня | да |
| 11 | Пункт 11 код 02939 – 11 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 39,6 ( 0,3 - деня | да |
| 12 | Пункт 12 код 02939 – 12 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 42,6 ( 0,3 - деня | да |
| 13 | Пункт 13 код 02939 – 13 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 50,6 ( 0,3 - деня | да |
| 14 | Пункт 14 код 02939 – 14 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 46,7 ( 0,3 - деня | да |
| 15 | Пункт 15 код 02939 – 15 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 43,8 ( 0,3 - деня | да |
| 16 | Пункт 16 код 02939 – 16 | Еквиваленто ниво на шума | 70 | 47,2 ( 0,3 - деня | да |
|  | общата звукова мощност |  |  | 100.0 |  |

Измерване  на 24.11.2010 г. от  0500  ( 0530 - нощ

| № | Място на измерването | Наименование на показателя | Ниво на зву ковоналягане съгласно КР dB(A) | Измерено през деня/нощта dB(A) | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищна зона в близост до “ Ремотекс Раднево” ЕАД | Еквиваленто ниво на шума | 45 | 38,9 ( 0,3 - деня | да |

Таблица7 –  Опазване на подземните води.

Хидронаблюдателен сондаж – ХН1

| № | Показател | Единица на величината | Концентрация в подземните води | Пробовземна точка | Резулта ти от монито ринг | Честота на мониторинг | Съотве тствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Екологичен праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |
| 1 | Водно ниво | m | - | - | ХН1 | 4, 3 | Два пъти годишно |  |
| 2 | Температура | - | - | - | ХН1 | 200 | Два пъти годишно |  |
| 3 | Водороден показател | - | - | - | ХН1 | 7, 47 | Веднъж годишно |  |
| 4 | Разтворени вещества | mg / l | 500 | 1000 | ХН1 | 1680.4 ( 13.2 | Веднъж годишно | не/ не |
| 5 | Нефтопродукти | mg / l | 0,05 | 0, 5 | ХН1 | 0,046 ( 0,002 | Веднъж годишно | да /да |
| 6 | Желязо | mg / l | 0,05 | 0, 2 | ХН1 | 0.140 ( 0,006 | Веднъж годишно | не/ да |
| 7 | Манган | mg / l | 0,02 | 0,05 | ХН1 | 0.042 ( 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |
| 8 | Олово | mg / l | 0,03 | 0,2 | ХН1 | 0,008 | Веднъж годишно | да/да |
| 9 | Хром (Общо) | mg / l | 0,005 | 0,05 | ХН1 | 0,008 ( 0,001 | Веднъж годишно | не/да |
| 10 | Живак | mg / l | 0,0005 | 0,002 | ХН1 | - | Веднъж годишно | - |
| 11 | Цинк | mg / l | 0,2 | 1,0 | ХН1 | 0,67 | Веднъж годишно | не/да |
| 12 | Мед | mg / l | 0,03 | 0,1 | ХН1 | ( 0,01 | Веднъж годишно | да/да |
| 13 | Алуминий | mg / l | 0,2 | 0,5 | ХН1 | 0,02 | Веднъж годишно | да/да |
| 14 | Никел | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН1 | 0,016( 0,001 | Веднъж годишно | да /да |
| 15 | Полициклични ароматни въг леводороди |  | 0,001 | 0,1 |  |  |  |  |
| 15.1 | Naphthalene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.2 | Acenaphthyline | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.3 | Acenaphthene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.4 | Fluorene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.5 | Phenanthrene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.6 | Anthracene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.7 | Fluoranthene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.8 | Pyrene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.9 | Benzo(a)anthracene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.10 | Chrizene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.11 | Benzo(b+k)fluoranthere | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.12 | Benzo(a)pyrene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.13 | Indeno(1,2,3- cd) pyrene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.14 | Dibenzo(a,h)anthracene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 15.15 | Benzo(ghi)perilene | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 16 | Полихлорирани бифенили |  | 0,0001 | 0,001 |  |  |  |  |
| 16.1 | РСВ 28 | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 16.2 | РСВ 52 | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 16.3 | РСВ 101 | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 16.4 | РСВ 153 | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 16.5 | РСВ 138 | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 16.6 | РСВ 180 | mg / l |  | ХН1 |  |  |  |
| 17 | Цианиди | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН1 | 0,002 | Веднъж годишно | да/да |
| 18 | Кадмий | mg / l | 0,001 | 0,005 | ХН1 | 0,003 | Веднъж годишно | не/да |

Хидронаблюдателен сондаж – ХН2

| № | Показател | Единица на величината | Концентрация в подземните води | Пробовземна точка | Резулта ти от монито ринг | Честота на мониторинг | Съотве тствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Екологичен праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |
| 1 | Водно ниво | m | - | - | ХН2 | 2,8 | Два пъти годишно |  |
| 2 | Температура | - | - | - | ХН2 | 200 | Два пъти годишно |  |
| 3 | Водороден показател | - | - | - | ХН2 | 7,56 | Веднъж годишно |  |
| 4 | Разтворени вещества | mg / l | 500 | 1000 | ХН2 | 1540,5 ( 12.8 | Веднъж годишно | не/не |
| 5 | Нефтопродукти | mg / l | 0,05 | 0, 5 | ХН2 | 0,042 ( 0,002 | Веднъж годишно | да /да |
| 6 | Желязо | mg / l | 0,05 | 0, 2 | ХН2 | 0.11 ( 0,004 | Веднъж годишно | не/ да |
| 7 | Манган | mg / l | 0,02 | 0,05 | ХН2 | 0.046 ( 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |
| 8 | Олово | mg / l | 0,03 | 0,2 | ХН2 | 0,007 | Веднъж годишно | да/да |
| 9 | Хром (Общо) | mg / l | 0,005 | 0,05 | ХН2 | 0,007 ( 0,001 | Веднъж годишно | не/да |
| 10 | Живак | mg / l | 0,0005 | 0,002 | ХН2 | - | Веднъж годишно |  |
| 11 | Цинк | mg / l | 0,2 | 1,0 | ХН2 | 1.0 ( 0,02 | Веднъж годишно | не/да |
| 12 | Мед | mg / l | 0,03 | 0,1 | ХН2 | ( 0,01 | Веднъж годишно | да/да |
| 13 | Алуминий | mg / l | 0,2 | 0,5 | ХН2 | 0,036 | Веднъж годишно | да/да |
| 14 | Никел | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН2 | 0,015( 0,001 | Веднъж годишно | да /да |
| 15 | Полициклични ароматни въглеводороди |  | 0,001 | 0,1 |  |  |  |  |
| 15.1 | Naphthalene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.2 | Acenaphthyline | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.3 | Acenaphthene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.4 | Fluorene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.5 | Phenanthrene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.6 | Anthracene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.7 | Fluoranthene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.8 | Pyrene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.9 | Benzo(a)anthracene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.10 | Chrizene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.11 | Benzo(b+k)fluoranthere | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.12 | Benzo(a)pyrene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.13 | Indeno(1,2,3- cd) pyrene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.14 | Dibenzo(a,h)anthracene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 15.15 | Benzo(ghi)perilene | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 16 | Полихлорирани бифенили |  | 0,0001 | 0,001 |  |  |  |  |
| 16.1 | РСВ 28 | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 16.2 | РСВ 52 | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 16.3 | РСВ 101 | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 16.4 | РСВ 153 | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 16.5 | РСВ 138 | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 16.6 | РСВ 180 | mg / l |  | ХН2 |  |  |  |
| 17 | Цианиди | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН2 | 0,008 | Веднъж годишно | да/да |
| 18 | Кадмий | mg / l | 0,001 | 0,005 | ХН2 | 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |

Хидронаблюдателен сондаж – ХН3

| № | Показател | Единица на величината | Концентрация в подземните води | Пробовземна точка | Резулта ти от монито ринг | Честота на мониторинг | Съотве тствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Екологичен праг | Праг на замърс. |  |  |  |  |
| 1 | Водно ниво | m | - | - | ХН3 | 2,15 | Два пъти годишно |  |
| 2 | Температура | - | - | - | ХН3 | 200 | Два пъти год. |  |
| 3 | Водороден показател | - | - | - | ХН3 | 7,70 | Веднъж годишно |  |
| 4 | Разтворени вещества | mg / l | 500 | 1000 | ХН3 | 1696,2 ( 13,2 | Веднъж годишно | не/не |
| 5 | Нефтопродукти | mg / l | 0,05 | 0, 5 | ХН3 | 0,04 ( 0,002 | Веднъж годишно | да /да |
| 6 | Желязо | mg / l | 0,05 | 0, 2 | ХН3 | 0,18 ( 0,007 | Веднъж годишно | не/ да |
| 7 | Манган | mg / l | 0,02 | 0,05 | ХН3 | 0,047 ( 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |
| 8 | Олово | mg / l | 0,03 | 0,2 | ХН3 | 0,004 | Веднъж годишно | да / да |
| 9 | Хром (Общо) | mg / l | 0,005 | 0,05 | ХН3 | 0,006 ( 0,001 | Веднъж годишно | не/да |
| 10 | Живак | mg / l | 0,0005 | 0,002 | ХН3 | - | Веднъж годишно |  |
| 11 | Цинк | mg / l | 0,2 | 1,0 | ХН3 | 0,25 | Веднъж годишно | не/да |
| 12 | Мед | mg / l | 0,03 | 0,1 | ХН3 | ( 0,01 | Веднъж годишно | да/да |
| 13 | Алуминий | mg / l | 0,2 | 0,5 | ХН3 | 0,009 ( 0,002 | Веднъж годишно | да/да |
| 14 | Никел | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН3 | 0,018 ( 0,001 | Веднъж годишно | да /да |
| 15 | Полициклични ароматни въглеводороди |  | 0,001 | 0,1 |  |  |  |  |
| 15.1 | Naphthalene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.2 | Acenaphthyline | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.3 | Acenaphthene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.4 | Fluorene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.5 | Phenanthrene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.6 | Anthracene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.7 | Fluoranthene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.8 | Pyrene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.9 | Benzo(a)anthracene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.10 | Chrizene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.11 | Benzo(b+k)fluoranthere | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.12 | Benzo(a)pyrene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.13 | Indeno(1,2,3- cd) pyrene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.14 | Dibenzo(a,h)anthracene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 15.15 | Benzo(ghi)perilene | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 16 | Полихлорирани бифенили |  | 0,0001 | 0,001 |  |  |  |  |
| 16.1 | РСВ 28 | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 16.2 | РСВ 52 | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 16.3 | РСВ 101 | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 16.4 | РСВ 153 | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 16.5 | РСВ 138 | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 16.6 | РСВ 180 | mg / l |  | ХН3 |  |  |  |
| 17 | Цианиди | mg / l | 0,02 | 0,1 | ХН3 | 0,009 | Веднъж годишно | да/да |
| 18 | Кадмий | mg / l | 0,001 | 0,005 | ХН3 | ( 0,002 | Веднъж годишно | не/ да |

Таблица 8 –  Опазване на почвите.

През 2012 г. не е правен мониторинг на почвите ( според КР се прави на 3 години – последният е направен през 2010 г. )

Таблица9 –  Аварийни ситуации.

| № | Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Няма инциденти за 2012 г |  |  |  |  |

Таблица10 – Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е предоставено КР.

| № | Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Няма оплаквания за 2012г |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |