„ПРОГРЕС” АД – СТАРА ЗАГОРА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА

(ГДОС)

за изпълнението на дейностите през 2012г., за които е предоставено

Комплексно разрешително № 133/2006г.

СТАРА ЗАГОРА

2013г.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Съдържание

| 3.1 | УВОД | 3 стр. |
| --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Име на инсталацията, за която е издадено КР | 3 стр. |
| 3.1.2 | Адрес по местонахождение на инсталацията | 3 стр. |
| 3.1.3 | Регистрационен номер на разрешителното | 3 стр. |
| 3.1.4 | Дата на подписване на Комплексно разрешително | 3 стр. |
| 3.1.5 | Дата на влизане в сила на КР | 3 стр. |
| 3.1.6 | Притежател на разрешителното | 3 стр. |
| 3.1.7 | Телефон, факс и е-mail на оператора/инсталацията | 3 стр. |
| 3.1.8 | Имена на лицата за контакт | 3 стр. |
| 3.1.9 | Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията | 4 стр. |
| 3.1.10 | Производствен капацитет на инсталацията | 4 стр. |
| 3.1.11 | Организационна структура на предприятието, отнадяща се до управлението на околната среда | 6 стр. |
| 3.1.12 | РИОСВ, отговаряща за разрешителното | 6 стр. |
| 3.1.13 | Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията | 6 стр. |
| 3.2 | СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА | 6 стр. |
| 3.3 | ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ | 11 стр. |
| 3.3.1 | Използване на вода | 11 стр. |
| 3.3.2 | Използване на енергия | 13 стр. |
| 3.3.3 | Използване на суровини, спомагателни материали и горива | 14 стр. |
| 3.3.4 | Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | 14 стр. |
| 4 | ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА | 15 стр. |
| 4.1 | Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества/ЕРЕВВ/ | 15 стр. |
| 4.2 | Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 17 стр. |
| 4.3 | Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 18 стр. |
| 4.4 | Управление на отпадъците | 19 стр. |
| 4.5 | Шум | 21 стр. |
| 4.6 | Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 21 стр. |
| 5 | ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА | 22 стр. |
| 6 | ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ | 22 стр. |
| 7 | СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ | 23 стр. |
| 8 | ДЕКЛАРАЦИЯ | 24 стр. |
| 9 | ПРИЛОЖЕНИЕ №1 | 25 стр. |
| 10 | ПРИЛОЖЕНИЕ №2 | 35 стр. |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

„Прогрес” АД притежава Комплексно разрешително/КР/ №133/2006г., което влиза в сила от 14.07.2007г. и настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, т.5 от ЗООС и Условие 5.10.2 от КР, съгласно които Дружеството се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Стара Загора Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително в срок до 31 март на съответната година, следваща годината, за която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад, приложен към утвърдената със Заповед на Министъра на околната среда и водите №РД-1535/30.12.2003г. „Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в база данни, с помощта на които България да изпълни поетите ангажименти, съгласно Директивата на КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и Протокола на Икономическата Комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). Освен това включва резултатите от проведения собствен мониторинг през периода 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г., както сравнението им и обобщена информация по условията в КР, подлежащи на годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад – запазена е също номерацията на разделите и таблиците.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

3.1.1 Име на инсталацията, за която е издадено Комплексното разрешително

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

- Индукционни пещи 4 броя;

- Индукционна пещ 1 брой;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора,

са разположени на площадката на „Прогрес” АД, Индустриална зона,

гр.Стара Загора 6000,  България.

3.1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията

„Прогрес” АД, Индустриална зона, гр.Стара Загора 6000,България.

3.1.3 Регистрационен номер на разрешителното

Комплексно разрешително №133/2006г.

3.1.4 Дата на подписване на Комплексното разрешително

25.06.2007г.

3.1.5 Дата на влизане в сила на Комплексното разрешително

14.07.2007г.

3.1.6 Притежател на разрешителното

„Прогрес” АД

3.1.7 Телефон, факс и e-mail на оператора/инсталацията

България

Стара Загора 6000

Индустриална зона

Тел.   +359 42 605 697

Факс  +359 42 605 661

E-mail:contact@progress-sz.com

3.1.8 Име на лицето за контакт, адрес, телефон и E-mail:

инж.Веселина Колева  – инженер ЕМО и отговорник КР

България

Стара Загора 6000

Индустриална зона

Тел.   +359 42 632 807

GSM 0889/ 85 14 99

E-mail:koleva@progress-sz.com

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

3.1.9 Кратко описание на всяка от дейностите, извършвани в инсталацията

На производствената площадка на „Прогрес” АД през 2012г. са извършвани следните дейности:

Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на метал:

- Индукционни пещи 4 броя;

- Индукционна пещ 1 брой;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора.

Заводът е пуснат в редовна експлоатация през 1968 година. Предмет на дейност на фирмата е производството  на чугунени отливки.

За производство на чугунени отливки се използват като суровини: чугун леярски на блок, чугунени отпадъци и стоманени отпадъци.

Технологичната схема включва следните процеси:

Посредством мостов кран металната шихта, съставена от посочените по-горе суровини постъпва в участък „Топилен“. Стопеният метал се разлива в кранова кофа, която с помощта на  електроповдигач се транспортира в три участъка: участък „Конвейер“, участък „Тежки отливки“ и АФЛ, където течният метал се налива в готови форми.

С палети отливките се пренасят в участък „Чистачен“ за почистване, а отработената смес по транспортни ленти постъпва в участък „Смесеподготовка“.

Почистването на отливките става в участък „Чистачен“. Почистените отливки се транспортират до поле за очистване на остатъците от наливни системи, което се извършва с ъглошлайф машини и стационарни шмиргели.

Готовите отливки се сортират по клиенти в метални палети или дървени опаковки и постъпват в склада за готова продукция за експедиция.

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на алуминиеви сплави:

- Тигелна пещ 1 брой

Моделно-сърцевата екипировка, която се изработва от алуминиева сплав, предварително се подготвя, като получената готова алуминиева сплав се стопява в тигелна пещ и се отлива в готовите форми. Така получената отливка се обработва в „Моделен“ участък“ и монтира на формовъчните блани.

3.1.10 Производствен капацитет на инсталацията.

Леярна за черни метали с производствен капацитет 47,43t/24h и 12 000t/у готова продукция

Топене на метал:

- Индукционни пещи 4 броя всяка с капацитет 10 t стопен метал;

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

- Индукционна пещ 1 брой с капацитет 3 t стопен метал;

- Индукционна пещ 1 брой с два индуктора с общ капацитет 5 t стопен метал

Топене на алуминиеви сплави:

- Тигелна пещ 1 брой с капацитет 2t/24h.

- Произведена продукция през 2012г. при работа на инсталацията, попадаща в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

Топене на метал в Леярна за черни метали:

| Месец | Произведена продукция по марки чугун в t |
| --- | --- |
|  | GJL 200 | GJL 300 | GJS 500 |
| Януари | 167,886 | 400,193 | 83,370 |
| Февруари | 204,377 | 379,341 | 75,398 |
| Март | 208,817 | 344,621 | 107,542 |
| Април | 169,645 | 326,059 | 57,912 |
| Май | 175,919 | 360,997 | 83,113 |
| Юни | 130,206 | 333,660 | 92,756 |
| Юли | 177,496 | 340,836 | 62,957 |
| Август | 79,780 | 93,991 | 59,088 |
| Септември | 127,675 | 300,940 | 75,439 |
| Октомври | 138,992 | 324,467 | 87,101 |
| Ноември | 134,387 | 284,533 | 65,149 |
| Декември | 83,143 | 229,836 | 53,487 |
| Общо: | 6 421,109 t |

- Инсталация извън обхвата на Приложение 4 на ЗООС

Топене на алуминиеви сплави:

- Стопено количество Al сплав през 2012г.

| Месец | Норма по КР, t/24h | Стопено количество Al сплав, t/24h | Съответствие Да/Не |
| --- | --- | --- | --- |
| Януари | 2t/24h | 0,215 | Да |
| Февруари | 2t/24h | 0 | Да |
| Март | 2t/24h | 0,205 | Да |
| Април | 2t/24h | 0 | Да |
| Май | 2t/24h | 0 | Да |
| Юни | 2t/24h | 0,210 | Да |
| Юли | 2t/24h | 0 | Да |
| Август | 2t/24h | 0 | Да |
| Септември | 2t/24h | 0,215 | Да |
| Октомври | 2t/24h | 0 | Да |
| Ноември | 2t/24h | 0 | Да |
| Декември | 2t/24h | 0 | Да |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

3.1.11 Организационна структура на Фирмата, отнасяща се до

управлението на околната среда.

3.1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – Стара Загора 6000

Ул.”Стара планина” №2

3.1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Гр.Пловдив 4000

Ул.”Булаир” №26

3.2 СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

“ПРОГРЕС” АД – гр. Стара Загора има функционираща система за управление на околната среда, която е разработена при спазване изискванията на условие 5 на КР № 133/2006г.

- Структура и отговорности – усл. 5.1.

Ръководството на „ПРОГРЕС” АД е определило задачите и отговорностите на служителите и работниците, които извършват конкретни дейности по изпълнение условията в КР, с цел да гарантира ефективно и ефикасно функциониране на СУОС. Списъците на тези лица се съхраняват  при отговорник Комплексно разрешително и в случай на необходимост се актуализират своевременно.

- Обучение – усл. 5.2.

Дружеството има изготвена  програма за обучение на персонала за всяка година в изпълнение на изискванията, поставени в усл.5.2.1 от КР. Осигуряването на компетентен и осъзнат персонал подпомага постигането на общите и конкретни цели по околна среда за реализиране на политиката на “ПРОГРЕС” АД в областта на околната среда. Програмата се изготвя от отговорник КР и се утвърждава от Изп. директор. При необходимост същата се

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

актуализира  в съответствие с потребностите от обучение на персонала.

- Обмен на информация – усл. 5.3.

В изпълнение изискванията на усл. 5.3.1. Дружеството има изготвен  актуален списък на лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, включително списък с имената, длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.3.2. се поддържа и в случай на необходимост се актуализира списък на органите / лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното. Списъкът съдържа имената на органите / институциите, адресите и начините за контакт (вкл. в спешни случаи). Списъкът е сведен до знанието на персонала на Дружеството, който е отговорен за уведомяването на заинтересованите лица, контролни органи и обществени институции.

- Документиране – усл. 5.4.

Изпълнени са изискванията на усл. 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. При отговорник КР се съхранява и при необходимост актуализира списък с нормативните актове по околна среда, отнасящи се до дейността на инсталацията, като ги свежда до знанието на лицата, отговорни за прилагането на съответните законови изисквания и изпълнението на условията в КР. Съхраняват се всички изготвени инструкции, изисквани от КР, както и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Инструкциите, изисквани от КР, са предоставени на хартиен носител на лицата, отговорни по усл. 5.3.1. срещу подпис.

- Управление на документи – усл. 5.5.

Документите на СУОС регламентират начина на управление, изпълнение на процесите (дейностите), отговорностите и записите генерирани от тях, в съответствие със законовите и други изисквания в областта на околната среда.

В Дружеството се прилага документирана процедура за управление на документите на СУОС, включваща ред за създаване, промяна, съгласуване, утвърждаване, регистриране, разпространяване, съхраняване и архивиране на документите. В изпълнение на изискванията на усл. 5.5.1. е изготвена инструкция за изземване на невалидната документация и за актуализация на документите, изисквани от КР, в случай на промяна на нормативната уредба, дейността на инсталацията, изменение на технологичните процеси или използваните суровини и материали. При необходимост инструкцията своевременно се прилага.

- Оперативно управление – усл. 5.6.

Актуален списък  с нормативните документи и всички инструкции, касаещи компонентите на околната среда, се съхраняват при Отговорник Комплексно разрешително.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Спазват се инструкциите за експлоатация и поддръжка на инсталацията, съгласно КР и БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007.

- Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия –

усл. 5.7.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.7. в дружеството има утвърдени писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за оценка на съответствието на стойностите на емисионните и техническите показатели с определените по КР и в случай на констатирани несъответствия за установяване на причините, които са ги предизвикали, както и на предприетите коригиращи действия, резултатите от тях и отговорните лица.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – усл. 5.8.

За предотвратяване и ликвидиране на възникнали аварии и аварийни ситуации в "ПРОГРЕС”АД се разработват организационни и технически

мероприятия, определени за прилагане в етап на превенция или възникване на аварийни събития, целящи тяхното недопускане и действия, предназначени за спасяването на хора, материални активи и отстраняване на последствията от аварията.

В Дружеството са разработени и се поддържат в актуално състояние следните планове:

- План за защита при бедствие в "ПРОГРЕС" АД съставен от шест подпланове. Планът за защита при бедствия е разработен въз основа на Закона за защита при бедствия – 14.10.2011г. и е съобразен с изискванията на следните нормативни документи: чл. 20, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд 24.01.2012г., чл. 248, чл. 249, чл. 250 и чл. 251 от Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване 13.01.2009г., Закон за опазване на околната среда 26.10.2012г.,  Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария 29.11.2011г., Наредба № 5/11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, Закон за водите 26.10.2012г.

-   План за евакуация при бедствие или авария, неразделна част от Плана за защита при бедствие в "ПРОГРЕС" АД;

- План за пожарна безопасност в „Прогрес” АД, разработен съгласно Наредба І3 – 2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, неразделна част от Плана за защита при бедствие в "ПРОГРЕС" АД.

Плановете са съгласувани и одобрени от Кмета на Община Стара Загора.

Целта на тези планове е да се запознае персонала с най – вероятните ситуации, които могат да възникнат, действия за ограничаване на развитието им и начинът на евакуиране на работниците и служителите.

В случаи на анормални условия, инциденти и аварийни ситуации, в

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

структурните единици се прилагат незабавни действия за намаляване или предотвратяване на неблагоприятното въздействие върху околната среда.

Дружеството има изготвена писмена инструкция по усл. 5.8.1. за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария. При необходимост от преразглеждане на инструкциите за работа с пречиствателното оборудване се определя комисия със заповед на Изп.директор, която да определи наложащите промени и да въведе нова инструкция за работа, съгласно Интегрирана система за управление (ИСУ), включваща стандартите БДС EN ISO 9001:2008, БДС EN ISO 14001:2005, BS OHSAS 18001:2007.

В изпълнение на усл. 5.8.2. е  утвърдена и се прилага писмена инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност, с въздействие върху околната среда при аварии. Предвидено е тази инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията и при аварии. За всяко от въпросните опасни вещества Дружеството е получило Информационни листи за безопасност от съответните производители, вносители или дистрибутори.

В “ПРОГРЕС” АД се прилага писмена инструкция за определяне на възможните  аварийните ситуации по усл. 5.8.3. на КР.  Предвидено е тази

инструкция да се прилага при всяка промяна в работата на инсталацията, както и след авария. Същата при необходимост се преразглежда и актуализира. Възможните аварийни ситуации са разгледани в Плана за защита при бедствие. Обемът на аварийни ситуации с потенциално въздействие върху околната среда и здравето на хората обхваща и случаите на природни явления – наводнение, земетресение, и др.

В изпълнение на усл. 5.8.4. на КР са определени възможните начини на действие за всяка от аварийните ситуации по усл. 5.8.3., въз основа на които е изготвен План за защита при бедствие, който осигурява най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда.

В изпълнение на изискванията на усл. 5.8.5 до усл. 5.8.13. Дружеството прилага изготвени и утвърдени следните инструкции:

- Инструкция за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за защита при  бедствие или аварии и периодично опресняване на готовността му за действие;

- Инструкция за периодична проверка на готовността на персонала за действие при бедствие или аварии;

- Инструкция за избор на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района;

- Инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия;

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

- Инструкция за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на бедствие или авария;

- Инструкция за определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им;

- Инструкция за определяне на средствата за противодействие на възможни бедствия и аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за защита при бедствие;

- Инструкция за изготвяне и редовна актуализация на списъка с телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за защита при бедствие.

Ежегодно се актуализира План за защита при бедствие на дружеството. В съответствие с него при необходимост се актуализират съответните инструкции. Регулярно се извършват проверки за техническата изправност на средствата за оповестяване на бедствие или авария. Протокол от извършено обучение се съхранява при отговорник пожарна безопасност.

- Записи – усл. 5.9.

“ПРОГРЕС” АД изпълнява задълженията си по изискванията на

усл. 5.9. на КР. Изготвени са и се прилагат инструкции за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценка на съответствието им с изискванията на КР, за установяване на причините за констатирани несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Инструкциите са изготвени по компоненти и съдържат дневници за документиране и оценката на съответствието на регистрираните стойности на емисионните и технически показатели с нормите, заложени в КР. Всички данни от наблюдението на емисионните и технически показатели, оценка на съответствието и предприеманите коригиращи действия се описват в Дневници, които се съхраняват при Отговорник КР и съответните отговорни лица.

- Докладване – усл. 5.10.

Дружеството изпълнява изискванията на усл.5.10. на КР. Информация относно изпълнението на условията на КР се предоставя на контролните органи за резултатите от собствения мониторинг по компоненти. Обобщена информация за изпълнение условията на КР за отчетната 2012г. се предоставя с настоящия ГДОС. При извършване на проверки от страна на контролните органи при поискване е предоставена изисканата допълнителна информация.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

- Актуализация на СУОС – усл. 5.11.

Актуализация на СУОС се извършва при актуализация или изменение на издаденото Комплексно разрешително или след издаването на ново такова. През 2012г. е уведомено МОСВ и са предприети действия за изменение на настоящото разрешително, които включват:

- увеличение на проектния капацитет на разрешителното

- чугунени отливки – 15 000 т/год

- производство на стоманени и алуминиеви отливки

- стоманени отливки – 5 000 т/год;

- алуминиеви отливки – 200 т/год.

- Извеждане от експлоатация на тръскаща решетка в участък “Машинна формовка” и въвеждане на ново съоръжение – вибрационна маса;

- локална аспирационна система на „Топилен участък” - №5;

- вентилационна система на пещ за топене на алуминий - №6;

- замяна на  съществуващи две  10-тонни индукционни пещи за топене на метал, с две нови  8 – тонни пещи.

- Изграждане и внедряване на инсталация за рециклиране на отработена  леярска формовъчна и сърцева смес.

Главните насоки на фирмената политика по отношение опазването на околната среда са основани на принципите на спазване на законовите разпоредби, действащи в областта на опазване на околната среда, ограничаване и предотвратяване на замърсяването на компонентите на околната среда, подобрение на експлоатационните параметри на инсталацията от екологична гледна точка. Стремежът на Дружеството е всички нови и съществуващи продукти и процеси да бъдат съобразени с изискванията на здравеопазването, безопасността, опазването на околната среда и ресурсите. Основната цел е управление на производствените инсталации и съоръжения по начин, който осигурява здравето и безопасността на хората и опазване на околната среда.

  - ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ

3.3.1 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА

В „Прогрес” АД са изготвени инструкции за експлоатация и поддръжка на водопроводната мрежа на площадката и експлоатация и поддръжка на оборотните охлаждащи системи към индукционните пещи в Леярна за черни метали, съгласно ИСУ. Необходимото количество вода се добива от собствени водоизточници ТК№1 и ТК№2, съгласно Разрешително за водоползване №31530246, като ТК№2 се използва за охлаждане на индукционните пещи, а ТК№1 за други цели /хигиенизиране на площадката/. Отчитането на изразходваното количество вода за охлаждане на индукционни пещи от ТК№2

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

става с водомери.

През 2012г. не са установени несъответствия по условие 8.1.7.2 между измерените количества вода и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

- Количества свежа вода за охлаждане при работа на инсталацията, определени с КР

| Инсталация | Количество, m3/единица продукт | Количество, m3/у |
| --- | --- | --- |
| Леярна за черни метали | 5 | 63 072 |

Табл.3.3.1(Условие 8.1.2) Разход на вода през 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. и оценка на съответствието за количествата изразходвана вода за охлаждане в Леярна за черни метали

| Отчетен период | Източник на вода | Годишно к-во, съгл.КР | К-во за един.продукт, съгл. КР | Използвано годишно количество | Използвано год.к-во за ед.продукт | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008г. | ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 30147 m3/у | 3,31 m3 | Да |
| 2009г. | ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 17122 m3/у | 3,70 m3 | Да |
| 2010г. | ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 27196 m3/у | 3,92 m3 | Да |
| 2011г. | ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 22613 m3/у | 2,77 m3 | Да |
| 2012г. | ТК №2 | 63 072 m3/у | 5 m3 | 22389 m3/у | 3,56 m3 | Да |

От представените данни в Таблица 3.3.1. е видно, че няма преразход на изразходваната вода за охлаждане в Леярна за черни метали през 2012 год. с определените по Усл. 8.1.2. на КР разходни норми. През 2012г. не са установени несъответствия по условие 8.1.7.2 между измерените количества вода и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

Извършва се ежедневен преглед за наличие на течове и се води Дневник за установени течове, причини за тяхната поява и предприетите коригиращи действия, съгласно писмена инструкция за проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа по усл.8.1.3. През отчетният период не са установени течове по водопроводната мрежа и не са предприемани коригиращи действия. По Усл.8.1.4 се прилага писмена инструкция за поддръжка на оборотните охлаждащи системи към индукционните пещи в Леярна за черни метали, според която се извършва ежедневен визуален контрол за функционална годност на охлаждащите системи на ИП – да поддържат t0 на охлаждащата вода на ИП, съгласно инструкциите за експлоатация на съоръженията. Веднъж годишно се извършва профилактика

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

на оборотните охлаждащи системи, съгласно Годишен план-график на основни машини, съоръжения и инсталации (МСИ) по ИСУ. Прилага се писмена инструкция за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване – охлаждащи системи към индукционни пещи в Леярна за черни метали, съгласно усл.8.1.5. Тази инструкция е обвързана с други технологични инструкции, както и с изискванията за техническо обслужване на машини, съоръжения и инсталации по ИСУ.

3.3.2 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Прилагането на инструкциите за експлоатация и поддръжка на оборудването, съгласно ИСУ е свързано с подобряване ефективността на съоръженията, което от своя страна води до ефективност на инсталацията по отношение употребата на електроенергия.

През 2012г. не са установени несъответствия между измерените количества енергия и определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия, съгласно условие 8.2.3.2.

- Количество електроенергия за работа на инсталацията, определена с КР

| Наименование на инсталацията | Електроенергия за единица продукт(MWh/t) |
| --- | --- |
| Леярна за черни метали | 2,94 - 3,26 |

Табл.3.3.2 (Условие 8.2.4.1) Консумация на електроенергия през 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. и оценка на съответствието за количествата изразходвана енергия в Леярна за черни метали

| Електроенергия | Количество за единица продукт, съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 2008г. | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,32 (MWh/t) | Да |
| 2009г. | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,64 (MWh/t) | Да |
| 2010г. | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,65 (MWh/t) | Да |
| 2011г. | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,56 (MWh/t) | Да |
| 2012г. | 2,94 – 3,26 (MWh/t) | 2,69 (MWh/t) | Да |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

3.3.3 ИЗПОЛЗВАНЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ И ГОРИВА

Не са установени несъответствия през 2012г. по условие 8.3.2.2 между изразходваните количества суровини, спомагателни материали и горива с определената разходна норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

Табл. 3.3.3.1(Условие 8.3.3.1и 8.3.3.2) Консумация на суровини през 2008г., 2009г.,2010г., 2011г. и 2012г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани суровини в Леярна за черни метали е представена в Приложение №2 на настоящия доклад.

Табл. 3.3.3.2(Условие 8.3.3.1и 8.3.3.2) Консумация на спомагателни материали

през 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали е представена в Приложение №2 на настоящия доклад.

Табл.3.3.3.3 (Условие 8.3.1.3) Консумация на горива през 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. и оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали е представена в Приложение №2 на настоящия доклад.

3.3.4 СЪХРАНЕНИЕ НА СУРОВИНИ, СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ГОРИВА И ПРОДУКТИ

Проверка на складовата база се извършва веднъж годишно, съгласно инструкцията по Усл.8.3.4.8 и се съставя протокол. През 2012г. определена със заповед на Изпълнителния директор комисия е извършена една проверка на складовата база за съхранение на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите. Комисията е констатирала, че съхранението на суровини, спомагателни материали и горива и резервоарите отговаря на изискванията, определени в Комплексното разрешително. Не са установени несъответствия в складовата база и течове по тръбната преносна мрежа и не са предприемани коригиращи действия, в изпълнение на условие 8.3.4.9 и условие 8.3.4.10.

Табл.3.3.4.1(Условие 8.3.6.1) Складова база на площадката

| Наименова ние на резервоара за съхранение | Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива | Тип, размери, конструктивен материал | Разположение в рамките на площадката и разстоянието до канализационна с-ма | Дата на извършена проверка 2011г. | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Склад метал | Чугунени отпадъци Стоманени отпадъци Леярски чугун | 280 м2 бетонова конструкция | в леярски корпус 50м | 30.08.2012г. | Да |
| Склад спомагателни материали | Навъглеродител Каменовъглен прах Карбопласт | 306 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 10м | 30.08.2012г. | Да |
|  | ПРОГРЕС АД |

| Склад №1 | Дробинки,FeMn;FeSi,Медни отпадъци; Леярски гвоздеи;Подпори;Бентонит;Набивна маса;Модификатори;Огнеупорен цимент;Слакс; Декстрин;Леярска глина Теракот,Плакиран пясък, Черен графит;Сребрист графит; Шлакоотделящ флюс,Al сплав, смола | 1586 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 10м | 30.08.2012г. | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Покрит склад сушилня | Изсушен кварцов пясък Силози за кварцов пясък | 1486 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | в леярски корпус 10м | 30.08.2012г. | Да |
| Склад спомагателни материали | Навъглеродител Каменовъглен прах Карбопласт | 306 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелна сграда 10м | 30.08.2012г. | Да |
| Склад СО2 | СО2 | 74 м2 стоманен | самостоятелна сграда 10м | 30.08.2012г. | Да |
| Конвейер Складова площ | Огнеупорна пръст | 25 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | в леярски корпус 100м | 30.08.2012г. | Да |
| Склад открит спомагателни материали | Огнеупорни тухли Шмиргелови шайби | 792 м2 Стоманена консрукция с бетонна плоча | самостоятелен корпус 20м | 30.08.2012г. | Да |
| Склад №2 | Карбофлексови шайби Силиконова емулсия | 792 м2 стоманен | самостоятелна сграда 20м | 30.08.2012г. | Да |

Табл.3.3.4.2(Условие 8.3.6.2) Проверки за установяване и отстраняване на течове

от резервоарите

| Период | Брой проверки на състоянието на резервоарите | Установени течове | Коригиращи действия | Съотвествие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012г. | 12 проверки | Няма течове в резервоарите | - | Да |

- ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

4.1Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества(ЕРЕВВ) И PRTR

Табл.4.1 (Условие 9.6.4.2)

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ | Праг за производство, обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух | Във води | В почва |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 86# |  | Фини прахови частици<10µm (РМ 10) | (3150,384) М | - | - | - | - |

Забележка: ФПЧ10 е процентно съдържание (60%) от общия прах на площадката

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Въз основа на данните от извършения мониторинг на показател прах през 2012г. на Изпускащи устройства №1, №2, №3, №4, №5 и №6 се определя общото количество прах на площадката за 2012година, както следва:

Работни дни през 2012г. – 253 бр; работно време – 8h дневно

Изпускащо устройство №1 - извършено измерване на 12.11.2012г. :

Определя се дебита за  2012г: 53 474,6 (Nm3/h). 2024 (h) =108,23.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

108,23.106 Nm3 . 18,97 mg/Nm3.10-6= 2 053,12 kg

Изпускащо устройство №2 - извършено измерване на 12.11.2012г. :

Определя се дебита за 2012г: 63 203,6 (Nm3/h). 2024 (h) =127,92.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

127,92.106 Nm3 . 18,35 mg/Nm3. 10-6= 2 347,33 kg

Изпускащо устройство №3 - извършено измерване на 12.11.2012г. :

Определя се дебита за 2012г: 3 811,9 (Nm3/h). 2024 (h) = 7,7.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

7,7.106 Nm3 . 5 mg/Nm3. 10-6= 38,5 kg

Изпускащо устройство №4 - извършено измерване на 12.11.2012г. :

Определя се дебита за 2012г: 4 032,7 (Nm3/h). 2024 (h) = 8,16.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

8,16.106 Nm3 . 5 mg/Nm3. 10-6= 40,8  kg

Изпускащо устройство №5 - извършено измерване на 12.11.2012г. :

Определя се дебита за 2012г: 21 101,8 (Nm3/h). 2024 (h) = 42,71.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

42,71.106 Nm3 . 17,35 mg/Nm3. 10-6=   741 kg

Изпускащо устройство №6 - извършено измерване на 12.11.2012г. :

Определя се дебита за 2012г: 2 258,6 (Nm3/h). 2024 (h) = 4,57.106 Nm3

Количеството прах за периода е:

4,57.106 Nm3 . 6,54 mg/Nm3. 10-6= 29,89  kg

Общото количество прах за 2012 година е  5 250,64 kg.

ФПЧ10 е 60% от общия прах – 3 150,384 kg.

От проведеният собствен мониторинг, съгласно условие 9.2.1. - табл. 9.2.1.1 и табл. 9.2.1.2, табл. 9.6.1.1 и табл. 9.6.1.2 през 2012г. е видно изпълнение на индивидуалните емисионни ограничения за показател прах поставени в КР 133/2006.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

  - Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

(Условие 9.6.4.6)

Спазва се инструкцията по Условие 9.1.1.1 за експлоатация и поддържане на оптималните стойности на всяко пречиствателно съоръжение и се извършва ежедневен мониторинг на параметъра диференциално налягане, съгласно Условие 9.1.4.1. През 2012г. не са установени несъответствия между измерените стойности на параметъра и определената норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия.

| Пречиствателно съоръжение | Контролиран параметър | Оптимална стойност, съгласно КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Ръкавен филтър | Диференциално налягане | Δ 80-100mmН2О стълб |  |
| Януари | 92 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Февруари | 90 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Март | 93 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Април | 95 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Май | 91 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Юни | 89 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Юли | 89 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Август | 92 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Септември | 93 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Октомври | 91 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Ноември | 94 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |
| Декември | 92 | Δ 80-100mmН2О стълб | Да |

| Пречиства телно съоръжение | Пара метър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непре къснат монито ринг | Периодичен мониторинг 2012г. |  |  |
| Изпускащо устройство №1 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 18,97 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №2 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 18,35 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №3 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 5 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №4 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 5 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №5 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 17,35 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |
| Изпускащо устройство №6 | Прах | mg/Nm3 | 10 mg/Nm3 | - | 6,54 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответства |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

В таблицата са представени резултатите от извършения собствен мониторинг на показател прах, от които е видно съответствие с поставените норми в Комплексното разрешително. Резултатите от извършения собствен мониторинг са представени в Приложение №1 табл.2 на ГДОС.

Източници на неорганизирани емисии могат да бъдат: течове по тръбопроводи, фланци, клапи или помпи; нарушено уплътнение на оборудването, сито за отработена смес. В дневник се записва регистрацията на неорганизирани емисии и предприетите мерки за отстраняването им. Източник на интензивно миришещо вещество може да бъде не добре затворена опаковка на фенолформалдехидни смоли. Веднъж месечно се извършва проверка за целостта на опаковките и резултата се записва в дневник.

През 2012г. не е установено наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката, в изпълнение на Условие (9.6.4.4). Вземат се превантивни мерки, включващи преглед и поддръжка техническата годност на оборудването - потенциален източник на неорганизирани емисии, съгласно условие (9.6.4.3) и измиване/омокряне, почистване на площадката, където е установена неорганизирана емисия от прах.

В резултат на собственият мониторинг на показател прах и оценка на документираните стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми не са установени несъответствия, налагащи предприемането на коригиращи действия (Условие 9.6.4.5).

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Точка на пробовземане ТЗ№1 РШ№59 /последна ревизионна шахта на площадката/

Табл.4.3.1 (Условие 10.2.4) Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, определени с КР.

| Показател | Максимално допустими концентрации на замърсяващи вещества в отпадъчните води, зауствани в ТЗ №1 |
| --- | --- |
| Активна реакция pH | 6,5-9 pH единици |
| Неразтворени вещества | 200 mg/dm3 |
| Желязо(общо) | 10 mg/dm3 |
| Нефтопродукти | 10 mg/dm3 |

От извършения собствен мониторинг на емисии в отпадъчни води през 2012г. не са установени превишения на емисионните показатели поставени в Комплексното разрешително.

В Приложение №1 табл. 3 на ГДОС са представени резултатите от

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

извършения собствен мониторинг на емисии в отпадъчни води през 2012г. Съгласно Условие 10.1.1.1 се извършва месечна проверка на канализационната мрежа и канализационните шахти и при установяване на възникнали течове се определят причините и се предприемат коригиращи действия. През 2012г. не са документирани възникнали течове в канализационната мрежа.

Табл.4.3.2 (Условие 10.2.1) Брой извършени проверки за състоянието на канализационната мрежа през 2012г.

| Брой проверки на състоянието на канализационната мрежа | Установени течове в канализационната мрежа | Коригиращи действия | Съотвествие |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 проверки | Няма течове | - | Да |

Табл.4.3.3 (Условие 10.2.6) Непреки годишни емисии в отпадъчни води

през 2012г.

| Количества зауствани отпадъчни води m3 | Данни от мониторинга mg/dm3 | Количество на годишните емисии кг/год |
| --- | --- | --- |
|  | Неразтворени вещества | Fe | Нефтопродукти | Неразтворени вещества | Fe | Нефтопродукти |
| 43 286,1 | 17 | 0,18 | 10 | 735,86 | 7,79 | 432,861 |

Количеството зауствани отпадъчни води се определя съгласно инструкциите по Усл.10.1.4.2, а непреките годишни емисии по Усл.10.1.4.4.

  - Управление на отпадъците

Съгласно Усл.11.1.3 от Комплексно разрешително се извършва всеки месец оценка на образуваните количества отпадъци и при установени

несъответствия с определените норми се предприемат коригиращи действия.

През 2012г. не са установени несъответствия между изчислените стойности на количествата отпадъци и определената норма в Комплексното разрешително и не са предприемани коригиращи действия. Образуваните отпадъци на площадката са представени в табл.4 на Приложение №1 на ГДОС за последните пет години, съгласно „Образеца на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на околната среда и водите със заповед №806/31.10.2006г.

Събирането на отпадъци (Условие 11.2.7) се извършва по определена схема.

Веднъж годишно се извършва проверка, която дава възможност да се направи оценка за събирането на отпадъците на площадката. Не са установени несъответствия през 2012г.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Транспортирането на отпадъците в дружеството се извършва съгласно Условие 11.4.2 от КР и се следи за възникнали несъответствия.

Отпадъци с код 16 11 06, код 17 01 07 и код 20 03 01 се депонират на общинско депо, находящо се в местността „Мандра баир” гр.Стара Загора. Транспортирането на тези отпадъци се извършва с транспорт на дружеството.

За останалите видове отпадъци посочени в табл.4 на Приложение №1 са сключени договори с оторизирани фирми за транспорт, обезвреждане и рециклиране.

Предварително третиране /раздробяване/ се извършва на отпадък с

код 16 11 06 – облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 за намаляване  обема на отпадъка.

Оползотворяване на отпадък с код 10 10 99 - Отпадъци неупоменати другаде (леякови системи от алуминиева сплав) се извършва в тигелната пещ на участък Машинна формовка.

Съгласно упоменатите в Условие 11.5.3 отпадъци:

02 01 10 Метални отпадъци

12 01 01 Стърготини,стружки и изрезки от черни метали

06 01 17 Черни метали

17 04 05 Желязо и стомана

17 04 07 Смеси от метали

19 01 02 Черни метали, отделени от дънна пепел

19 10 01 Отпадъци от желязо и стомана

19 12 02 Черни метали

19 12 03 Цветни метали

20 01 40 Метали

е разрешено тяхното оползотворяване на територията на площадката с общо количество 9 512 t/у, представени в табл.5 на Приложение №1. През 2012г. не са установени несъответствия по оползотворяването, преработването и рециклирането на упоменатите видове отпадъци (Условие 11.5.10). Отпадъците, определени за обезвреждане от КР (Условие 11.6.5) се предават на

лица, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО, Комплексно разрешително за

такава дейност и със сключен договор. Предаването на тези отпадъци се извършва с транспорт на съответната фирма. През 2012г. не са установени несъответствия при спазване на инструкцията по (Условие 11.6.5) за оценка на съответствието при обезвреждане на отпадъците.

За отпадъци, които се генерират от производствения процес в изпълнение на Условие 11.7.3 от КР, се извършва всеки месец оценка на съотвествието между количествата образувани отпадъци и определените норми в КР. Отпадъците, които не се генерират пряко от производствения процес се оценят веднъж годишно, чрез сравняване на количествата измерени и изчислени отпадъци.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

През 2012г. не са установени несъответствия при извършените оценки на съответствията за наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци.

  - Шум

Дейностите, извършвани на производствената площадка не трябва да предизвикват нива на шум превишаващи следните стойности:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие /най-близката жилищна зона/:

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A);

Измервания на показател шум е извършено през 2011г. и от оценката на получените резултати е видно, че е спазено допустимото звуково налягане, представено в табл.6 на Приложение №1.

Не са регистрирани жалби от живущите около площадката, съгласно Условие 12.3.3 от КР през 2012г.

  - Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

През 2012г. е направен анализ на подземни води и не са установени несъответствия при извършената оценка на съответствията за наблюдаваните

показатели (Условие 13.7.1.4),  представени в табл.7 на Приложение №1 в

ГДОС. Не е регистрирано замърсяване на повърхностни и/или подземни води, съгласно (Условие 7.1) от КР. При аварийна ситуация и/или залпово замърсяване на повърхностен воден обект или подземни води ще се прилага утвърдения в дружеството План при залпови изпускания на замърсяващи вещества, вследствие на аварийни ситуации. През 2012г. не са регистрирани аварийни ситуации със залпови изпускания на замърсяващи вещества (Условие 7.2) от КР.

Собствен мониторинг на почви се извършва веднъж  на три години, съгласно (Условие 13.7.2,табл.13.3) от Комплексно разрешително №133/2006г. Резултатите от проведения мониторинг е представен в табл.8 на Приложение №1 от ГДОС.

При направения собствен мониторинг на почви в пункт 2 през 2010г. се установи превишение на показател желязо. Предприети са коригиращи действия, включващи почистване и измиване на района около пункт 2 със срок 20.01.2011г.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Въпреки предприетите коригиращи действия, повторното измерване отново показа превишение на показател желязо. Тъй като в КР №133 е поставена базова стойност за сравнение бе потърсена точно определена норма в законодателството. Оказва се, че в Наредба №3 за норми за допустимото

съдържание на вредни вещества в почвата, веществото желязо не съществува като замърсител.

Въпреки липсата на точно определена норма за желязо в почвата се предприемат постоянни коригиращи и превантивни действия, състоящи се в измиване и поддържане на чиста територията на дружеството.

- ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРЕМА

за привеждане в съответствие с условията на КР

През 2012г. са изпълнени посочените по-долу дейности за постигане изискванията на Комплексното разрешително на стойност 85 947 лв.

| № | Дейности | Инвестиции |
| --- | --- | --- |
| 1. | Поддръжка на индукционните пещи | 17 314 лв. |
| 2. | Поддръжка на пречиствателните съоръжения | 22 737 лв. |
| 3. | Депониране на отпадъци | 37 340 лв. |
| 4. | Предаване за обезвреждане на опасни отпадъци | 3 068 лв. |
| 5. | Моделиране на очакваните концентрации на прах | 5 488 лв. |

За поддържане на пречиствателните съоръжения и за изпълнение на индивидуалните емисионни ограничения за показател прах и разрешените дебити за вентилационните тръби, съгласно Комплексно разрешително №133/2006, се извършва редовен оглед, профилактика, ремонт, подмяна на

ръкавни филтри на изпускащите устройства и др.дейности, които осигуряват

ефективно функциониране на съоръженията.

Количествата на използваните вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива в производствения процес, както и образуваните отпадъци изпълняват поставените изисквания в Комплексното разрешително.

- Прекратяване работата на инсталации или части от тях

По утвърдена Програма за ремонт на технологичното оборудване всяка година през месеците август и декември се прекратява производствената дейност и се извършват ремонтни и профилактични дейности на съоръженията на площадката, съгласно изискванията на БДС EN ISO 9001:2008 и конкретно процедура П 630-00 „Управление на инфраструктурата”.

Дейностите по ремонт и поддръжка включват планови и възстановителни ремонти, профилактика, проверки, настройки, а също така и

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

дейности по събиране и обработка на информация за състоянието на съоръженията. Целта е осигуряване на надеждно, безопасно и ефективно функциониране на машинно - технологичния парк, включващ съоръжения, агрегати и инсталации.

За временното прекратяване на производствената дейност е уведомена

РИОСВ – Стара Загора, съгласно Условие 16.3 от КР и е предоставен План за временно прекратяване дейността на площадката за посочените по-горе месеци.

- Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

През 2012г. не са възникнали аварии, които да доведат до въздействие върху здравето на населението и околната среда /Приложение №1 табл.9/.

Не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталацията през 2012г. /Приложение №1 табл.10/.

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително №133/2006г. на „Прогрес” АД.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:__________________________

Дата:_________________

Име на подписващия: инж.Славин Янакиев

Длъжност: Изпълнителен Директор

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ | Праг за производство, обработка или употреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух | Във води | В почва |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |
| 86# |  | Фини прахови частици<10µm (РМ 10) | - (3150,384) М | - | - | - | - |

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

| Пречиства телно съоръжение | Пара метър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Изпускащо устройство №1 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 18,97 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответ ства |
| Изпускащо устройство №2 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 18,35 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответ ства |
| Изпускащо устройство №3 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 5 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответ ства |
| Изпускащо устройство №4 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 5 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответ ства |
| Изпускащо устройство №5 | Прах | mg/Nm3 | 20 mg/Nm3 | - | 17,35 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответ ства |
| Изпускащо устройство №6 | Прах | mg/Nm3 | 10 mg/Nm3 | - | 6,54 mg/Nm3 | Веднъж годишно | Съответ ства |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (охлаждащи, битово-фекални и дъждовни) в канализацията

| Параметър | Мерна единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадъчните води през 2012г | m3/ден | 172,8 | 171,09 | Веднъж годишно | Съответства |
|  | m3/час | 7,2 | 7,1 | Веднъж годишно | Съответства |
|  | m3/год | 63 072 | 43 286,1 | Веднъж годишно | Съответства |

| Активна реакция pH | pH единици | 6,5-9 | 7,72± 0,02 | Веднъж годишно | Съответства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 200 | 17 ± 1 | Веднъж годишно | Съответства |
| Желязо(общо) | mg/dm3 | 10 | 0,18 ± 0,01 | Веднъж годишно | Съответства |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 10 | Веднъж годишно | Съответства |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Таблица 4. Образуване на отпадъци на площадката през 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012г.

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхране ние на площадка та /№ на площадка та | Транспортиране собствен транспорт/ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коли че ства определени с КР t/у | Реално измерено t/у 2008г | Реално измерено t/у 2009г | Реално измерено t/у 2010г | Реално измерено t/у 2011г | Реално измерено t/у 2012г | Количества определени с КР | Реално измерено t/у 2008г | Реално измерено t/у 2009г | Реално измерено t/у 2010г | Реално измерено t/у 2011г | Реално измерено t/у 2012г |  |  |  |
| Трици,талаш,изрез ки,парчета,дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | 17 | 2,500 | 14,150 | 2,850 | 1,850 | 0,800 | - | - | - | - | - | - | 0,800 т на площадка №1 | - | Съответ ства |
| Шлака от пещи | 10 09 03 | 195 | 32,550 | 2,400 | 24,78 | 4,560 | 1,100 | 0,0163 | 0,0036 | 0,00052 | 0,00063 | 0,00056 | 0,00017 | 66,410 т на площадка №2 | ЕТ”Импорт-експорт В.Великов” гр.Плевен | Съответ ства |
| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 05 | 10 09 06 | 30 | 1,560 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 5,800 т на площадка №3 | - | Съответ ства |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, различни от упоменатите в 10 09 07 | 10 09 08 | 2 169 | 2,301 | 0 | 0 | 0 | 380,854 | 0,181 | 0,0025 | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 384 т на площадка №4 | - | Съответ ства |
|  | ПРОГРЕС АД |

| Отпадъци неупоменати другаде (леякови системи от алуминиева сплав) | 10 10 99 | 5,4 | 0,9815 | 0,644 | 1,091 | 0,180 | 0,450 | 0,00045 | 0,0000011 | 0,00014 | 0,00016 | 0,000022 | 0,00007 | 0,140 т на площадка №5 | - | Съответ ства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 26,8 | 5,630 | 2,370 | 7 | 4,55 | 4,30 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадка №6 | - | Съответ ства |
| Прах и частици от черни метали (от почистване на отливките) | 12 01 02 | 5 213 | 3983,5 | 2333,96 | 2591 | 4653 | 4410,56 | - | - | - | - | - | - | 616,560 т на площадка №7 | - | Съответ ства |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | 21,8 | 2,730 | 1,980 | 0,570 | 1,56 | 4,070 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадка №8 | „Меридиан 29”ЕООД с.Осиковица обл. София | Съответ ства |
| Отпадъци от заваряване | 12 01 13 | 0,96 | 0,320 | 0,063 | 0,200 | 0,100 | 0,200 | - | - | - | - | - | - | 1,346 т на площадка №9 | - | Съответ ства |
| Хартиени и картонени опаковки | 15 01 01 | 1,67 | 0,125 | 0,675 | 0,900 | 0,700 | 0,800 | - | - | - | - | - | - | 0,800 т на площадката | Собствен транспорт | Съответ ства |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадката | - | Съответ ства |
| Смесени опаковки | 15 01 06 | 2,5 | 1,310 | 1,145 | 0,430 | 0,550 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадката | Собствен транспорт | Съответ ства |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | 97,3 | 52,650 | 23,200 | 30,4 | 26,16 | 35 | - | - | - | - | - | - | 1,5 т на площадка№10 | Собствен транспорт | Съответ ства |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

| Неизползвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 05* | 266 | 0,492 | 0,064 | 0,770 | 0,120 | 0,200 | - | - | - | - | - | - | 1,911 т на площадка №11 | - | Съответ ства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Използвани отпадъчни леярски сърца, матрици и пресформи, съдържащи опасни вещества | 10 09 07* | 3 185 | 1,590 | 1,090 | 3,820 | 2,890 | 1,050 | - | - | - | - | - | - | 16,110 т на площадка №12 | - | Съответ ства |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа | 13 01 10* | 6,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадка №13 | - | Съответс тва |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 2 | 1,2 | 0 | 1,430 | 0 | 0,834 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадка №13 | „Промишлени системи” ООД гр.Пазарджик | Съответ ства |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 13 03 07* | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадка №13 | - | Съответ ства |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества /варели от смоли/ | 15 01 10* | 4,7 | 2,568 | 1,560 | 2,140 | 2,340 | 0,992 | - | - | - | - | - | - | 6,654 варели на площадка №14 | „Промишлени системи” ООД гр.Пазарджик | Съответ ства |
| Трансформатори и кондензатори, съдържащи РСВs | 16 02 09* | 17 /217 бр./ | 0 | 0 | 16,709 | 16,709 | 0 | - | - | - | - | - |  | 0 т на площадка №15 | „Метарекс” ООд гр. София | Съответ ства |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,21 /600бр/у/ | 0 | 0,051 | 0 | 0,120 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадка №16 | „Сплавкомерс” АД гр.София | Съответ ства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли,керемиди, плочки,фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | 5 | 3,6 | 4,100 | 3 | 2,8 | 1,800 | - | - | - | - | - | - | 0 т на площадката | Собствен транспорт | Съответ ства |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 70 | 39,90 | 28,300 | 28,100 | 18,1 | 23,500 | - | - | - | - | - | - | 1 т на площадка №17 | Собствен транспорт | Съответ ства |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотво ряване на площадката, т 2008г. | Оползотво ряване на площадката, т 2009г. | Оползотво ряване на площадката, т 2010г | Оползотво ряване на площадката, т 2011г | Оползотво ряване на площадката, т 2012г | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма, извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Метални отпадъци | 02 01 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Стърготини,стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 887,413 | 411,370 | 986 | 881,919 | 1 801 | - | - | - |
| Черни метали | 06 01 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Желязо и стомана | 17 04 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Смеси от метали | 17 04 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Черни метали, отделени от дънна пепел | 19 01 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Черни метали | 19 12 02 | 3536,962 | 2419,680 | 2460 | 2078,080 | 242,900 | - | - | - |
| Цветни метали | 19 12 03 | 0 | 0 | 0 | 21,006 | 0 | - | - | - |
| Метали | 20 01 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси,различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | - | - | - | - | - | - | Общинско депо Стара Загора | - |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 | 17 01 07 | - | - | - | - | - | - | Общинско депо Стара Загора | - |
| Трици,талаш,изрезки,парчета, дървен материал, талашитени плоскости и фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 | 03 01 05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | - | - | - | - | - | - | Общинско депо Стара Загора | - |
| Общо количество: | 4424,375 | 2831,050 | 3446 | 2981,005 | 2043,9 |  |  | Да |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на изверване | Ниво на звуково налягане в dB(A) | Време на замерване (деня/нощта) | Измерено звуково налягане в dB(A) | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на измерване №1 | 70 | 1000-1400 h | 67,3 | съответства |
| Точка на измерване №2 | 70 | 1000-1400 h | 68,1 | съответства |
| Точка на измерване №3 | 70 | 1000-1400 h | 69,2 | съответства |
| Точка на измерване №4 | 70 | 1000-1400 h | 62,3 | съответства |
| Точка на измерване №5 | 70 | 1000-1400 h | 64,2 | съответства |
| Точка на измерване №6 | 70 | 1000-1400 h | 65,2 | съответства |
| Точка на измерване №7 | 70 | 1000-1400 h | 66,4 | съответства |
| Точка на измерване №8 | 70 | 1000-1400 h | 62,2 | съответства |
| Точка на измерване №9 | 70 | 1000-1400 h | 66,1 | съответства |
| Точка на измерване №10 | 70 | 1000-1400 h | 69,0 | съответства |
| Точка на измерване №1 | 70 | 2000-2300 h | 64,1 | съответства |
| Точка на измерване №2 | 70 | 2000-2300 h | 68,7 | съответства |
| Точка на измерване №3 | 70 | 2000-2300 h | 67,1 | съответства |
| Точка на измерване №4 | 70 | 2000-2300 h | 57,3 | съответства |
| Точка на измерване №5 | 70 | 2000-2300 h | 52,4 | съответства |
| Точка на измерване №6 | 70 | 2000-2300 h | 53,4 | съответства |
| Точка на измерване №7 | 70 | 2000-2300 h | 65,1 | съответства |
| Точка на измерване №8 | 70 | 2000-2300 h | 50,2 | съответства |
| Точка на измерване №9 | 70 | 2000-2300 h | 57,4 | съответства |
| Точка на измерване №10 | 70 | 2000-2300 h | 56,1 | съответства |
| Точка на измерване №1 | 70 | 0000-0230 h | 53,7 | съответства |
| Точка на измерване №2 | 70 | 0000-0230 h | 52,1 | съответства |
| Точка на измерване №3 | 70 | 0000-0230 h | 55,2 | съответства |
| Точка на измерване №4 | 70 | 0000-0230 h | 54,1 | съответства |
| Точка на измерване №5 | 70 | 0000-0230 h | 50,2 | съответства |
| Точка на измерване №6 | 70 | 0000-0230 h | 51,1 | съответства |
| Точка на измерване №7 | 70 | 0000-0230 h | 52,3 | съответства |
| Точка на измерване №8 | 70 | 0000-0230 h | 49,2 | съответства |
| Точка на измерване №9 | 70 | 0000-0230 h | 53,1 | съответства |
| Точка на измерване №10 | 70 | 0000-0230 h | 52,2 | съответства |

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |
| Разтворени вещества | ТК №1 | 500 mg/l | 1000 mg/l | 300± 15 | Веднъж годишно | Да |
| Амоний | ТК №1 | 0,12 mg/l | 1,2 mg/l | < 0,01 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | ТК №1 | 0,025 mg/l | 0,125 mg/l | < 0,006 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | ТК №1 | 10 mg/l | 30 mg/l | 28,4 ±1,4 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | ТК №1 | 50 µg/l | 500 µg/l | <100 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | ТК №1 | 50 µg/l | 200 µg/l | 70±4 | Веднъж годишно | Да |
|  | ПРОГРЕС АД |

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Екологичен праг | Праг на замърсяване |  |  |  |
| Разтворени вещества | ТК №2 | 500 mg/l | 1000 mg/l | 280 ± 12 | Веднъж годишно | Да |
| Амоний | ТК №2 | 0,12 mg/l | 1,2 mg/l | < 0,01 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрити | ТК №2 | 0,025 mg/l | 0,125 mg/l | < 0,006 | Веднъж годишно | Да |
| Нитрати | ТК №2 | 10 mg/l | 30 mg/l | 25,5 ±1,3 | Веднъж годишно | Да |
| Нефтопродукти | ТК №2 | 50 µg/l | 500 µg/l | < 100 | Веднъж годишно | Да |
| Желязо | ТК №2 | 50 µg/l | 200 µg/l | 20±1 | Веднъж годишно | Да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция /рН/ | 8,74±0,02 рН единици | Пункт 1 | 8,53±0,02 рН единици | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 370±27 mg.kg-1 | Пункт 1 | 72±5 mg.kg-1 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо | 36 542 mg.kg-1 | Пункт 1 | 35 053±1102 | Веднъж на 3 години | Да |
| Активна реакция /рН/ | 8,58±0,02 рН единици | Пункт 2 | 8,22±0,10 рН единици | Веднъж на 3 години | Да |
| Нефтопродукти | 75±5 mg.kg-1 | Пункт 2 | 34,54±3,45 mg.kg-1 | Веднъж на 3 години | Да |
| Желязо | 20 697 mg.kg-1 | Пункт 2 | 26 586±1329 | Веднъж на 3 години | Не |
| Желязо | 20 697 mg.kg-1 | Пункт 2 | 36422±1821 | Веднъж на 3 години | Не |

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на

инсталацията

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Табл. 3.3.3.1(Условие 8.3.3.1и 8.3.3.2) Консумация на суровини през 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. и

оценка на съответствието за количествата изразходвани суровини в Леярна за черни метали

| Суровини | Годиш-но к-во, съгл. КР t/у | К-во за ед. продукт, съгл. КР | Употребе но к-во 2008 t/у | Употребе но к-во 2009 t/у | Употребе но к-во 2010 t/у | Употребе но к-во 2011 t/у | Употребе но к-во 2012 t/у | К-во за ед. пр-т 2008г | К-во за ед. пр-т 2009г | К-во за ед. пр-т 2010г | К-во за ед. пр-т 2011г | К-во за ед. пр-т 2012г | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Леярски чугун GJL 200 | 5 883 | 0,18 | 4721,927 | 1650,7 | 3 585 | 4 883,420 | 3779,6 | 0,125 | 0,175 | 0,173 | 0,159 | 0,15 | Да |
| Леярски чугун GJL 300 |  | 0,84 |  |  |  |  |  | 0,684 | 0,665 | 0,781 | 0,762 | 0,674 | Да |
| Леярски чугун GJS 500 |  | 1,27 |  |  |  |  |  | 1,194 | 1,172 | 1,197 | 1,218 | 1,111 | Да |
| Собствен възврат/скрап/ GJL 200 | 6 740 | 0,39 | 5978,073 | 2463,859 | 4 292,342 | 5 638,243 | 4646,794 | 0,385 | 0,386 | 0,383 | 0,384 | 0,367 | Да |
| Собствен възврат/скрап/ GJL 300 |  | 0,87 |  |  |  |  |  | 0,866 | 0,861 | 0,856 | 0,857 | 0,846 | Да |
| Собствен възврат/скрап/ GJS 500 |  | 1,02 |  |  |  |  |  | 0,888 | 0,891 | 0,894 | 0,93 | 0,929 | Да |
| Навъглеродител GJL 200 | 153,6 | 0,009 | 63,71 | 21,39 | 64,15 | 92,50 | 71 | 0,005 | 0,003 | 0,007 | 0,006 | 0,004 | Да |
| Навъглеродител GJL 300 |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,008 | 0,013 | 0,017 | 0,016 | Да |
| Навъглеродител GJS 500 |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,008 | 0,007 | 0,008 | 0,006 | 0,006 | Да |
| Фероманган GJL 200 | 67 | 0,005 | 46,58 | 31,20 | 42,9 | 58,40 | 45 | 0,0036 | 0,0043 | 0,0043 | 0,0032 | 0,003 | Да |
| Фероманган GJL 300 |  | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,009 | 0,0156 | 0,011 | 0,012 | 0,011 | Да |
| Феросилиций GJL 200 | 133,2 | 0,1 | 114,569 | 50,6 | 88,4 | 104,10 | 81,2 | 0,014 | 0,011 | 0,012 | 0,010 | 0,008 | Да |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

| Феросилиций GJL 300 |  | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,016 | 0,014 | 0,017 | 0,018 | 0,018 | Да |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модификатор GJL 300 МКЦ2 | 28 | 0,01 | 20,08 | 7,352 | 22,925 | 26,80 | 27,650 | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,0067 | 0,007 | Да |
| Модификатор GJS 500 SKV63 | 87 | 0,06 | 70,541 | 13,85 | 42,6 | 59,60 | 46,49 | 0,048 | 0,046 | 0,055 | 0,055 | 0,051 | Да |
| Мед, електролитна GJL 300 | 17 | 0,006 | 16,7 | 4,678 | 13,911 | 16,800 | 16,342 | 0,0046 | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,004 | Да |

Табл.3.3.3.2(Условие 8.3.3.1и 8.3.3.2) Консумация на спомагателни материали през 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. и

оценка на съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали.

| Спомагателни материали | Год. к-во, съгл. КР t/у | К-во за ед. пр-т, съгл. КР | Употребе но к-во t/у 2008г | Употребе но к-во t/у 2009г | Употребе но к-во t/у 2010г | Употребе но к-во t/у 2011г | Употребе но к-во t/у 2012г | К-во за ед. пр-кт 2008г | К-во за ед. пр-т 2009г | К-во за ед. пр-т 2010г | К-во за ед. пр-т 2011г | К-во за ед. пр-т 2012г | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Шлакоотделящ флюс GJL 200 | 39,22 | 0,0025 | 13,885 | 7,426 | 9,2 | 14,750 | 14 | 0,001 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0012 | 0,0015 | Да |
| Шлакоотделящ флюс GJL 300 |  | 0,0030 |  |  |  |  |  | 0,001 | 0,0022 | 0,0012 | 0,0017 | 0,002 | Да |
| Шлакоотделящ флюс GJS 500 |  | 0,0080 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,0062 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0037 | Да |
| Слакс внос GJL 200 | 51,8 | 0,0005 | 12,405 | 3,947 | 7,67 | 12,340 | 9,62 | 0,00048 | 0,0004 | 0,0004 | 0,00048 | 0,00039 | Да |
| Слакс внос GJL 300 |  | 0,0025 |  |  |  |  |  | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0019 | 0,0016 | Да |
| Слакс внос GJS 500 |  | 0,0040 |  |  |  |  |  | 0,003 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0028 | 0,0030 | Да |
| Каменовъглен прах | 78 | - | 6,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | Да |
| Смола Еколотек | 98 | - | 34,55 | 19,44 | 26,78 | 29,35 | 15,55 | - | - | - | - | - | Да |
| Епоксидна смола | 1,7 | - | 0,657 | 0,386 | 0,731 | 0,962 | 0,612 | - | - | - | - | - | Да |
| Масла | 14,7 | - | 5,93 | 0,598 | 3,316 | 6,436 | 5,464 | - | - | - | - | - | Да |

|  | ПРОГРЕС АД |
| --- | --- |

Табл.3.3.3.3(Условие 8.3.1.3) Консумация на горива през 2008г., 2009г., 2010г., 2011г. и 2012г. и оценка на

съответствието за количествата изразходвани в Леярна за черни метали.

| Горива | Год. к-во, съгл. КР t/у Nm3 | К-во за ед. продукт, съгл. КР | Употребе но к-во t/у 2008г | Употребе но к-во t/у 2009г | Употребе но к-во t/у 2010г | Употребе но к-во t/у 2011г | Употребе но к-во t/у 2012г | К-во за ед. пр-т 2008г | К-во за ед. пр-т 2009г | К-во за ед. пр-т 2010г | К-во за ед. пр-т 2011г | К-во за ед. пр-т 2012г | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дизелово гориво | 108 | 0,009 | 28,589 | 8,136 | 11,868 | 13,816 |  | 0,003 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,002 | Да |
| Природен газ | 120 000 | - | 38610 | 19085,5 | 59367 | 41646,5 |  | - | - | - | - | - | Да |

# Text boxes

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН

ДИРЕКТОР

РЪКОВОДИТЕЛ

КЛИ

ЗАМ. ПРОИЗВОДСТВЕН

ДИРЕКТОР

ОТГОВОРНИК КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

РЪКОВОДИТЕЛ

ЕНЕРГЕТИЧНА

ПОДДРЪЖКА

ОРГАНИЗАТОРИ

ПРОИЗВОДСТВО

РЪКОВОДИТЕЛ

МЕХАНИЧНА

ПОДДРЪЖКА