Монди Стамболийски ЕАД

Заводска 1

4210, Стамболийски

България

Тел. : +359 (0)32 909 287

Факс: +359 (0)32 909 554

# ГОДИШЕН ДОКЛАД

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №123-H1/2009г. за 2012г.

# март 2013г.

# Съдържание

1.	Увод	1

1.1.	Наименование на инсталацията, за която е издадено КР	1

Инсталации, които попадат в обхвата на  Приложение 4 на ЗООС:	1

1.2.	Адрес по местонахождение на инсталацията	1

1.3.	Регистрационен номер на КР	1

1.4.	Дата на подписване на КР	1

1.5.	Дата на влизане в сила на КР	1

1.6.	Оператор на инсталацията, притежател на КР	1

1.7.	Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора	2

1.8.	Лице за контакти	2

1.9.	Адрес , тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти	2

1.10.	Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията	2

1.11.	Производствен капацитет на инсталацията	3

1.12.	Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда	4

1.13.	РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията	4

1.14.	Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията	4

2.	Система за управление на околната среда	4

2.1.	Структура и отговорности	4

2.2.	Обучение	4

2.3.	Обмен на информация	4

2.4.	Документиране	5

2.5.	Управление на документите	5

2.6.	Оперативно управление	5

2.7.	Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия	5

2.8.	Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации	6

2.9.	Записи	7

2.10.	Докладване	8

2.11.	Актуализация на СУОС	8

3.	Използване на ресурси	8

3.1.	Използване на вода	9

Условия	9

Годишни изразходвани водни количества за производството на единица продукт	9

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми	12

Резултати от извършени проверки на водопроводната мрежа	13

3.2.	Използване на енергия	14

Условия	14

Годишна консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия) за производство на единица продукт	14

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни норми.	17

Резултати от извършени проверки на топлопреносната  мрежа	18

3.3.	Използване на суровини, спомагателни материали и горива	18

Годишна употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива	19

Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените в условията на КР разходни норми	23

3.4.	Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти	25

Условия	25

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти	26

Резултати от проверката на местата за съхранение	26

Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти	27

4.	Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда	28

Докладване	28

4.1.	Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ и PRTR	29

Резултат	28

Метод за определяне	28

Входни данни и пресмятания	29

4.2.	Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух	30

Условия пречиствателно оборудване	34

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите в КР норми	35

Условия точкови източници	36

Брой  емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи действия	39

Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества	41

Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката	42

Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката	42

4.3.	Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води	44

Докладване	44

Условия	45

Условия пречиствателни съоръжения	46

Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми	47

Условия свързани с емисионни норми и мониторинг	47

Брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи мерки	48

4.4.	Управление на отпадъците	49

Докладване	49

Образувани отпадъци	49

Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	49

Събиране и приемане и на отпадъците	50

Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	52

Временно съхранение на отпадъците	53

Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	54

Третиране и транспортиране на отпадъците	55

Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	55

Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци	56

Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	57

Обезвреждане на отпадъци	58

Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия	58

Анализи на отпадъците	59

4.5.	Шум	59

Жалби на живущи около площадката	59

Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие	53

Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  с разрешените такива в комплексно разрешително	59

4.6.	Опазване на почвата и подземните води от замърсяване	60

Условия	60

Резултати от собствения мониторинг на подземни води	61

Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води  с опредените в условията на КР	64

Резултати от собствения мониторинг на почви	65

Резултати от оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите  с измерените	65

5.	Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР		65

6.	Прекратяване на работата на инсталации или части от тях	65

7.	Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения	66

7.1.	Аварии	66

7.2.	Оплаквания или възражения	67

7.3.	Преходни и анормални режими на работа	68

8.	Подписване на годишния доклад	69

Приложение 1	70

Административна структура	70

Приложение 2	71

Таблици	71

Таблица 1 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR	71

Таблица 2 Емисии във въздуха	72

Таблица 3 Емисии в отпадъчни води	79

Таблица 4 Образуване на отпадъци	81

Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци	85

Таблица 6 Шумови емисии	88

Таблица 7 Опазване на подземните води	91

Таблица 8 Опазване на почви	97

Таблица 9 Аварийни състояния	97

Таблица 10 Оплаквания	97

# Увод

С писмо вх. № 278-ПВ-709/20.10. 2010 г. е поискано становище на МОСВ за необходими действия за промяна в условията на издаденото КР. Съгласно писмо с изх. № 12-00-239/15.03.2011 е изготвена и представена с изх.. №666/11.10.2011г.  в МОСВ  информация по приложение 5 към наредбата за издаване на комплексни разрешения. Съгласно становище на МОСВ изх. № 12-00-239/25.11.2011г. е подготвена и подадена  с изх. №124/06.03.2012г.     допълнителна информация по Приложение 5.

Получено е становище на МОСВ С ИЗХ.№ . № 12-00-239/18.04.2012г. за  установяване на необходимостта от провеждане на процедура по Глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда ЗООС във връзка с планираните промени.

С писмо с изх. №740 от 07.11.2012г. (вх.№ в РИОСВ ОВОС-818/08.11.2012г.) е пдадено Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на система за разделяне, улавяне и отвеждане за изгаряне на концентрираните некондензирани газове от организирани източници в пещната камера на содорегенерационен котел” с приложена план-програма за изпълнение по изискването на чл.4 ал.3  на Наредба за условията и реда за извършване на оценка за въздействието върху околната среда, ДВ бр.25/2003г, посл.изм ДВ бр. 3/2011г..

Получено е становище  с изх. № ОВОС-818/20.11.2012г. от МОСВ/РИОСВ – Пловдив, че не е необходимо провеждане на процедура по Глава шеста на ЗООС за инвестиционното предложение.

Предстои да се подаде информация за планираните промени (чл.125, ал.1 от ЗООС) до Изпълнителната агенция по околна среда съгласно Приложение №5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни  (ДВ бр..97 ОТ 2009г.)

## Наименование на инсталацията, за която е издадено КР

“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД  гр. Стамболийски

### Инсталации, които попадат в обхвата на  Приложение 4 на ЗООС:

- Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

- Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

- Горивна инсталация

- Инсталация за производство на вар

## Адрес по местонахождение на инсталацията

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1

## Регистрационен номер на КР

№123-Н1/2009 г

## Дата на подписване на КР

12.10.2009 г.

## Дата на влизане в сила на КР

11.12.2009 г.

## Оператор на инсталацията, притежател на КР

“Mонди Стамболийски ‘’ЕАД

## Адрес , тел.номер, факс, e-mail на собственика/оператора

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1

тел.: 032 909 202 ;  факс: 032 909 553

## Лице за контакти

Йоана Тодорова  – Еколог

Мариана Кочиева - Ръководител Направление ТК

## Адрес , тел.номер, факс, e-mail на лицето за контакти

4210  гр.Стамболийски ул. „Заводска” №1

тел.: 032 909 321 ;  GSM:0882604522

е-mail: yoana.todorova@mondigroup.com

## Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

„Монди Стамболийски” ЕАД произвежда неизбелена крафт целулоза,  крафт хартия за торби и терпентин. Около 97-98 % от произведената крафт хартия е  предназначена за износ.

Производствата са напълно интегрирани – от дървесината през влакнестия материал – целулоза , зона за регенериране на химикали, до крайния продукт – крафт хартия.

Предприятието има собствен ТЕЦ и Биологична пречиствателна станция.

Реално действащите промишлени инсталации на фабриката  са както следва:

1.0. Промишлена инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

1.1.     Дървесно подготвителен цех

1,1.1.     Склад за иглолистна дървесина

1.1.2      Корообелване

1.1.3.     Надробяване

1.1.4.     Сортиране

1.1.5.     Пневмотранспорт

1.1.6.     Открит склад за трески

1.2.    Цех за целулоза

1.2.1.     Транспорт  на трески

1.2.2.     Варилно отделение

1.2.2.1.  Отделение за терпентин

1.2.3.     Промивно отделение

1.2.4.     Сортиране, двустепенно на целулозата (грубо и фино)

1.2.5.     Сгъстяване и обезводняване

1.3.    Хартиена машина РМ2 за производство на крафт хартия

1.3.1.     Басейн за висока концентрация

1.3.2. 	 Размилащо подготвително отделение, 2 степени на размилане, 3 степени на сортиране висока концентрация и 5 степени очистване при ниска концентрация

1.3.2.1.  Басейн за брак

1.3.2.2. Химично отделение

1.3.2.3 Напорна кутия и ситова част

1.3.3.    Пресова част, 3 преси

1.3.4.    Пред-сушилна част

1.3.5.    Микрокрепиране, клупак устройство

1.3.6.    След-сушилна част

1.3.7.     Устройство за навиване на хартията

1.3.8.    Рол апарат за нарязване

1.3.9.    Опаковачна машина

1.4.  Зона за регенерация на химикали

1.4.1     Вакуум изпарителна станция (ВИС), 1 линия с 6 корпуса

1.4.2.    Содорегерационен котел (СРК)

1.4.3.    Отделение за каустизация (ОК)

1.4.3.1. Пещ за регенерация на варта (ПРВ)

1.5. Инсталация за производство на топло и електроенергия

1.5.1 СРК

1.5.2 Енергиен котел №8

1.5.3 Енергиен котел №9 (временно спрян от експлоатация с протокол на РИОСВ – Пловдив №2960-ПД от 21.10.2010г. и Заповед № РД-351 /21.10.2010 г. )

1.5.4 Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия

## Производствен капацитет на инсталацията – 2012г.

| Инсталация | Продукт | Максимален капацитет по КР | Реално измерено количество | Максимален капацитет по КР | Реален капацитет, ср.год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби | t/y | t/y | t/24h | t/24h |
| 1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина | BDP | 96 000,00 | 67 872.630 |  |  |
| 1.2.Хартиена машина PM2 | хартия |  |  | 362 | 271.49 |
| 2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия1 | t/y | t/y | t/24h | t/24h |
| 2.1 Участък за производство на полуцелулоза | АСПЦ | 15 000 | 0 |  |  |
| 2.2 Участък за производство на хартия - хартиена машина РМ1 | хартия |  |  | 65 | 0 |
| 3. Горивна инсталация |  |  | MW | MW |
| 3.1.Содорегенерационен котлоагрегат (СРКА); 3.2.Парогенератор ЕК-8; 3.3.Парогенератор ЕК-92 | топлинна енергия |  |  | 156 | 57.27 |
| 3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия 3 | топлинна енергия |  |  | 35 | 26.45 |
| 4. Инсталация за производство на вар | t/y | t/y | 90t/24h | 76.7t/24h |

Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия не е работила през отчетния период – подаден в РИОСВ-Пловдив с писмо с изх.№696 от 21.10.2011г „План за прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях” на площадката.

Парогенератор ЕК-9  е запечатан с със Заповед № РД-351 /21.10.2010 г на РИОСВ

## Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда

Организационната структура на Монди Стамболийски ЕАД е представена в Приложение 1.

Отговорни лица за изпълнение на КР са Ръководител Направление ТК и Еколога на дружеството . По изпълнение на КР са ангажирани още:

- ОЗБУТ (отговорник здравословни и безопасни условия на труд)

- Ръководител производство

- Ръководител  обособено производство ,, Енергии и регенерация на химикала’’

- Ръководител Техническа  поддръжка

- Ръководител електро- и Автоматизация

- Всички Н-к цехове , процес инженери, механици и ел.механици

## РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ – гр. Пловдив

## Басейнова дирекция на чиято територия е разположена инсталацията

БД Източно-беломорски район,  център  Пловдив

# Система за управление на околната среда

Въведена е и се прилага система за управление на околната среда в съответствие с изискванията в комплексното разрешително.

От 05 април 2012г. предприятието има издадени Сертификат по системата за управление на околната среда ISO 14001:2004, Сертификат по системата за управление на качеството ISO 9001:2008 и Сертификат по системата за управление на здравословни и безопасни условия на труд ISO 18001:2007.

За периода до възобновяване на експлоатацията на временно спряните съоръжения,  се изпълнява План за временно прекратяване на дейността и инструкциите към него.

## Структура и отговорности

Условие 5.1.1

Определени са лицата, които извършват конкретни действия по изпълнение на условията в КР. Отговорностите са възложени със Заповед .№52/20.05.2010г.

Условие 5.1.1 и 5.1.3

Изготвени са и се поддържат актуални списъци на лицата, на които са възложени конкретни дейности и отговорности по изпълнение на условията в КР. Списъците се съхраняват и актуализират от Еколога на дружеството.

## Обучение

Условие 5.2.1:

Дружеството е изготвило и прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала.  Съгласно инструкцията е изготвена годишна програма за обучение на персонала, включваща изпълнение на дейностите и отговорностите по КР.  Програмата се актуализира при промяна на потребностите от обучение на персонала.

## Обмен на информация

Условие 5.3.1:

Изготвен е списък на лицата, на които са възложени дейности и отговорности по условията в КР. Списъкът е достъпен за всички служители.

Условие 5.3.2:

Изготвен е и се поддържа актуален списък с органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията в разрешителното. Списъкът съдържа информация за случаите, при които трябва се уведомят.

## Документиране

Условие 5.4.1:

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентиращ работата на инсталацията.

Условие 5.4.2 , 5.4.3:

Разработени са всички необходими инструкции по КР.  Предоставянето на документите се контролира чрез  списък на разпространение.

## Управление на документите

Условие 5.5.1:

Изготвена е инструкция управление на документите и записите на ИСУправление.

Изготвен  е, съгласно инструкцията,  „Дневник  за архивиране на документите” _ 2012 във връзка с въвеждането на интегрирана система за управление  ИСУ по Качество (ISO 9001:2008), Безопасност и здраве при работа (OHSAS ISO 18001:2007)  и Опазване на околната среда (ISO 14001:2004).

## Оперативно управление

Условие 5.6.1:

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, съгласно условията в КР. Съхраняват се в писмен вид на площадката.

## Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия

Условие 5.7.1:

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионните показатели по КР.

Условие 5.7.2:

Изготвени са и се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на съответствието на данните от мониторинга с изискванията на условията на КР. За всеки компонент на мониторинга, съгласно Условията в КР,  са изготвени дневници за оценка на съответствието  и форма за запис на резултатите.

Условие 5.7.3:

Изготвена е и се прилага инструкция за установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

## Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Условие 5.8.1:

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след авария.

През 2012г. :

Ситуации, изискващи приложение на инструкцията –  0 бр.

Установена необходимост от актуализация на инструкцията –  не.

Условие 5.8.2:

Изготвена е инструкция за определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария. Прилага се при промяна в работата на инсталациите и след авария. Резултатите се документират.

През 2012 г.

Условия, изискващи приложение на инструкцията – 1 бр. – промени в документирането и докладването, актуализиране на използваните количества през 2012г.

Налични записи – 1 бр

Условие 5.8.3:

Изготвена е инструкция за определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху  околната среда и човешкото здраве. Резултатите от приложението са документирани.

Условие 5.8.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.8.12, 5.8.13:

Изготвени са обектови аварийни планове за всяка сграда и общ план за действие при авария на площадката, съгласно изискванията на КР. Възложени са отговорностите по изпълнение на обектовите и общия аварийни планове. Списъкът на отговорните лица се актуализира при необходимост. Изготвени са програма за обучение  и поддръжка на готовността за действие. Проверките се извършват по график, съгласно инструкция. Резултатите се документират и анализират. Списъкът за оповестяване се поддържа актуален.

Условие 5.8.7:

Определени са пътищата за евакуация и сборните пунктове при всички идентифицирани аварийни ситуации. Информацията за тях е достъпна във всяко производствено помещение.

Условие 5.8.8:

Изготвена е инструкция за определяне на причините за възникнали аварии и необходимите коригиращи мерки за бъдещо предотвратяване.

Условие 5.8.9, 5.8.10, 5.8.11:

Предвидените съгласно плана за действие при аварии средства за оповестяване се поддържат по график.

Необходимите лични предпазни средства, съгласно анализа на възможните рискове за персонала са осигурени на достъпни места и се поддържат съгласно изискванията.

Съгласно действащото законодателство и характеристиките на възможните аварии са осигурени и се поддържат в изправност необходимите средства за противодействие.

## Записи

Условие 5.9.1:

Данните от мониторинга се документират във форми/дневници и обходни листове, съгласно изготвените инструкции.  Към записите се съхраняват оригиналните документи (протоколи), когато измерванията са извършени от външни организации и съответните документи за правоспособност. Оценката на съответствие се документира и съхранява в съответните записи/форми , съгласно инструкциите.

Резултатите от извършените измервания, съгласно Плана за временно прекратяване на работата са документирани и представени в РИОСВ.

Условие 5.9.2:

Съгласно инструкцията са изготвени форми/дневници за документиране на несъответствията и проследяване на изпълнението на коригиращите действия. При необходимост се  прилагат  съпътстващи документи за диагностика, ремонт, настройки и др.

Условие 5.9.3:

Съгласно инструкцията по Условие 5.8.1 е предвидено документирането и съхранението на данните по актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

През 2012г.:

Извършена актуализация – 0 бр.

Условие 5.9.4:

Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на разрешителното. Документите са налични на площадката. Съхраняват се в отдел ”Екология”.

## Докладване

Условие 5.10.2:

Настоящият доклад е четвърти за инсталацията и трети  след възстановяване на нормалната експлоатация.

Изготвен е съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително.

## Актуализация на СУОС

Условие 5.11.1:

Извършвана е актуализация на СУОС.  Не са извършвани изменения и актуализации на КР.

# Използване на ресурси

## Използване на вода

### Условия

Условие 8.1.1:

Срокът на действие на актуално  разрешително  № 301604/20.12.2006г е  до 20.12.2012 г.

На основание чл.78 ал.1 и 2 от Закона за водите (ДВ бр.67/1999г., посл.изм. ДВ бр.82/2012г. ), е подадено до БДИБР - център Пловдив Заявление за продължаване срока на разрешителното с изх.№579 от 18.09.2012г. (вх.№ ПВ-01-101 от 19.09.2012г.)

Срокът на действие на актуално разрешително - № 300556/12.12.2006, посл.изм. с Решение №РР-940/05.05.2010г е до 08.10.2016 г.

С протокол №230/03.04.2012г. на БДИБР, център Пловдив, е извършено  консервиране на 2бр. сондажи за промишлено водоснабдяване СК №2 и СК №11, които не се експлоатират.

Няма констатирани нарушения на условията в разрешителното за водоползване.

Условие 8.1.4:

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка на затворените оборотни цикли.

Поддръжката се изпълнява по график от от оператора и началника на смяна. Записите по прилагането се водят в обходен лист и дневник на н-к смяна.

Условие 8.1.5, 8.1.7.4:

Разработени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, основен консуматор на вода.

Поддръжката се изпълнява по график. Записите по прилагането се водят в обходни листове и дневник на началника на смяна към съответните производства.

Условие 8.1.6:

Отчитането на изразходваната вода за производство и охлаждане става чрез измервателните устройства, посочени в заявлението.  Същите се поддържат в изправност, съгласно изискванията на законодателството.

### Годишни изразходвани водни количества за производството на единица продукт

Условие 8.1.7.1:

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди и охлаждане.. Записите от отчитане на уредите се вписват в дневник. Води се отчет за месечното количество вода за производствени нужди  и за  охлаждане  на цялата площадка и на инсталациите по Условие 2. Специфичния разход за единица продукт се изчисляват от Еколога, съгласно условия 6.5.1. и 6.5.2.

Условие 8.1.8.1:Количество на използваната вода за производство на единица продукт по месеци за инсталациите по Условие 2:

През 01 месец до 14.02., от 20.10. до 19.11. и от 20.12. до 31.12.2012г.  цех Целулоза, хартиена машина РМ2  и ПРВ не произвеждат продукт. През това време  измерената консумация на вода е за измиване на съоръженията и  за осигуряване на циркулация против измръзване на тръбопроводите, и се отчита в категория „вода за охлаждане”, за което са подадени уведомителни  писма до БДИБР –център Пловдив с изх.№.786 от 28.11.2011г., №691 от 25.10.2012г. и №826 от 21.12.2012г.

- Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | tАСЦ | m3/tАСЦ |
| 1 | 300 314 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 420 544 | 3210.26 | 131.0 |
| 3 | 762 808 | 7335.07 | 104.0 |
| 4 | 776 991 | 7527.51 | 103.2 |
| 5 | 703 236 | 7474.90 | 94.1 |
| 6 | 672 058 | 7385.85 | 91.0 |
| 7 | 741 694 | 8143.77 | 91.1 |
| 8 | 680 479 | 7495.97 | 90.8 |
| 9 | 683 698 | 7457.15 | 91.7 |
| 10 | 500 462 | 4770.93 | 104.9 |
| 11 | 265 946 | 2391.57 | 111.2 |
| 12 | 558 905.70 | 4679.66 | 119.4 |
| 2012 | 7 067 135.7 | 67 872.631 | 102.9 |

1.2.Хартиена машина PM2:

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | t хартия | m3/t хартия |
| 1 | 29 029 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 107 096 | 3,220.50 | 33.25 |
| 3 | 185 000 | 7,851.02 | 23.56 |
| 4 | 195 998 | 8,199.45 | 23.90 |
| 5 | 195 313 | 7,842.51 | 24.90 |
| 6 | 173 575 | 7,713.75 | 22.50 |
| 7 | 192 450 | 8,437.96 | 22.81 |
| 8 | 181 822 | 7,874.81 | 23.09 |
| 9 | 183 062 | 7,762.17 | 23.58 |
| 10 | 110 381 | 5,075.28 | 21.75 |
| 11 | 71 422 | 2,308.34 | 30.94 |
| 12 | 104 010 | 5,002.80 | 20.79 |
| 2012 | 1 729 158 | 71 288.582 | 24.64 |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

Не е работила през отчетния период.

3. Горивна инсталация

3.1.СРКА

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Gcal | m3/Gcal |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 16 456 | 11876.50 | 1.39 |
| 3 | 26 793 | 27507.51 | 0.97 |
| 4 | 26 779 | 27361.49 | 0.98 |
| 5 | 28 449 | 27802.44 | 1.02 |
| 6 | 25 368 | 24593.57 | 1.03 |
| 7 | 34 042 | 29836.91 | 1.14 |
| 8 | 30 705 | 27422.70 | 1.12 |
| 9 | 26 902 | 26191.51 | 1.03 |
| 10 | 16 283 | 15844.80 | 1.03 |
| 11 | 17 204 | 9830.63 | 1.75 |
| 12 | 21 939 | 17105.34 | 1.28 |
| 2012 | 270 920 | 245 373.4 | 1.16 |

3.2.ЕК-8 :

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Gcal | m3/Gcal |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 4453 | 5,124.77 | 0.87 |
| 3 | 2581 | 3,009.88 | 0.86 |
| 4 | 2822 | 3,248.10 | 0.87 |
| 5 | 341 | 392.62 | 0.87 |
| 6 | 529 | 608.69 | 0.87 |
| 7 | 557 | 1,338.76 | 0.42 |
| 8 | 1664 | 1,916.03 | 0.87 |
| 9 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 611 | 703.34 | 0.87 |
| 11 | 290 | 334.44 | 0.87 |
| 12 | 422 | 486.07 | 0.87 |
| 2012 | 14 270 | 17 162.7 | 0.82 |

3.3.ЕК-9

Не е работил през  отчетния период.

3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия :

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Gcal | m3/Gcal |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 11360 | 9093.62 | 1.25 |
| 3 | 17298 | 17457.17 | 0.99 |
| 4 | 13871 | 13542.55 | 1.02 |
| 5 | 17164 | 16196.73 | 1.06 |
| 6 | 17657 | 15942.34 | 1.11 |
| 7 | 16738 | 13417.92 | 1.25 |
| 8 | 16148 | 13216.60 | 1.22 |
| 9 | 17539 | 16320.53 | 1.07 |
| 10 | 11159 | 10476.14 | 1.07 |
| 11 | 8319 | 6654.98 | 1.25 |
| 12 | 14712 | 11779.05 | 1.25 |
| 2012 | 161 965 | 144 097.63 | 1.14 |

4. Инсталация за производство на вар

| месец | разход вода | производство | разход за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | tАСЦ | m3/tАСЦ |
| 1 | 0 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 9500 | 3,.26 | 3.0 |
| 3 | 19464 | 7335.07 | 2.7 |
| 4 | 19577 | 7527.51 | 2.6 |
| 5 | 27500 | 7474.90 | 3.7 |
| 6 | 31790 | 7385.85 | 4 |
| 7 | 26094 | 8143.77 | 3.2 |
| 8 | 25106 | 7495.97 | 3.3 |
| 9 | 24227 | 7457.15 | 3.2 |
| 10 | 17500 | 4770.93 | 3.7 |
| 11 | 8630 | 2391.57 | 3.6 |
| 12 | 15499 | 4679.66 | 3.3 |
| 2012 | 22 4887 | 67 872.631 | 3.33 |

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените водни количества с определените такива в условията на КР разходни норми

Условие 8.1.7.2:

Разработена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода с изискванията на условие 8.1.2. Оценката се извършва съобразно условие 6.5.3. Резултатите се документират ежемесечно в дневник при Еколога.

Условие 8.1.8.2:

Оценка на  съответствие на изразходваните количества вода за единица продукт (средногодишни), съгласно нормите по условие 8.1.2:

| Инсталация | разход за единица продукция м.единица | средногодишен разход 2011 | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби |
| 1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина | m3/t АСЦ | 102.9 | 131.5 | да |
| 1.2.Хартиена машина PM2 | m3/t хартия | 24.64 | 34.00 | да |
| 2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия (не е работила) |
| 2.1 Участък за производство на полуцелулоза | m3/t АСПЦ | 0 | 36 | да |
| 2.2 Участък за производство на хартия - хартиена машина РМ1 | m3/t флутинг | 0 | 40 | да |
| 3. Горивна инсталация |
| 3.1. СРКА | m3/Gcal | 1.16 | 1.75 | да |
| 3.2 ЕК-8 |  | 0.82 | 0.87 | да |
| 3.3 ЕК-9 (временно спрян) |  | 0.00 | 0.87 | да |
| 3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия |  | 1.14 | 1.25 | да |
| 4. Инсталация за производство на вар | m3/t АСЦ | 3.33 | 4.00 | да |

Констатирани несъответствия в месечните отчети – 0 бр.;

Установени причини: няма несъответствия

Предприети мерки: не се налагат

Условие 8.1.2.1:

Оценка на съответствие на годишните количества употребена вода за производство и охлаждане с условията в разрешителното за водоползване:

| месец | разход на вода за цялата площадка | Разход по разрешително | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | m3 |  |
| 1 | 340806 |  |  |
| 2 | 687086 |  |  |
| 3 | 1020454 |  |  |
| 4 | 1042390 |  |  |
| 5 | 978759 |  |  |
| 6 | 929672 |  |  |
| 7 | 1018530 |  |  |
| 8 | 941304 |  |  |
| 9 | 940308 |  |  |
| 10 | 669228 |  |  |
| 11 | 574119 |  |  |
| 12 | 721987 |  |  |
| 2012 | 9 864 643 | 21 129 120 | да |

### Резултати от извършени проверки на водопроводната мрежа

Условие 8.1.3, 8.1.7.3:

Разработена е и се прилага инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях. Записите по прилагането се водят в дневник.

Условие 8.1.8.3:

Проверки по условие 8.1.3 за 2012:

Документирани проверки – 209 бр.

Констатирани течове – 23 бр.

Установени причини: пропуск

Предприети действия за отстраняване: смяна на кранове, затваряне на сонди №5 и 9, подмяна на участък, заварка на тръбопровод, прекарване на нов тръбопровод, подмяна на хидрант;

## Използване на енергия

### Условия

Условие 8.2.2 , 8.2.4.3:

Изготвени са и се прилагат инструкции за експлоатация и поддръжка на топлообменните/ електропреобразувателните части на технологичното оборудване. Резултатите се документират в дневник при оборудването.

### Годишна консумация на енергия (електроенергия и топлоенергия) за производство на единица продукт

Условие 8.2.4.1:

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия и топлоенергия за цялата площадка и инсталациите по условие 2.  Записите се водят ежемесечно в дневник.  Специфичният разход за единица продукт се изчислява от Еколога, съгласно условия 6.5.1. и 6.5.2.

Условие 8.2.5.1:

Годишна консумация на електро енергия и топлоенергия на единица продукт:

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tАСЦ | MWh | MWh/ tАСЦ | Gcal | Gcal/ tАСЦ |
| 1 | 0.00 | 293.68 | 0.000 | 0.00 | 0.000 |
| 2 | 3210.26 | 1472.00 | 0.459 | 8178.50 | 2.548 |
| 3 | 7335.07 | 3087.74 | 0.421 | 19757.97 | 2.694 |
| 4 | 7527.51 | 2999.55 | 0.398 | 19431.62 | 2.581 |
| 5 | 7474.90 | 3131.87 | 0.419 | 19730.27 | 2.640 |
| 6 | 7385.85 | 2939.43 | 0.398 | 18553.78 | 2.512 |
| 7 | 8143.77 | 3088.55 | 0.379 | 20095.60 | 2.468 |
| 8 | 7495.97 | 2983.66 | 0.398 | 18657.31 | 2.489 |
| 9 | 7457.15 | 2513.14 | 0.337 | 18504.35 | 2.481 |
| 10 | 4770.93 | 1892.77 | 0.397 | 11335.50 | 2.376 |
| 11 | 2391.57 | 1112.18 | 0.465 | 6976.90 | 2.917 |
| 12 | 4679.66 | 1925.41 | 0.411 | 13124.35 | 2.805 |
| 2012 | 67 872.63 | 27 439.98 | 0.407 | 174 346.15 | 2.59 |

1.2.Хартиена машина PM2:

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tхартия | kWh | kWh/ tхартия | Gcal | Gcal/ tхартия |
| 1 | 0.00 | 134230 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3220.50 | 3059470 | 950.00 | 6118.00 | 1.90 |
| 3 | 7851.02 | 6753350 | 860.19 | 14425.57 | 1.84 |
| 4 | 8199.45 | 6383130 | 778.48 | 12767.10 | 1.56 |
| 5 | 7842.51 | 6231950 | 794.64 | 12631.94 | 1.61 |
| 6 | 7713.75 | 6450790 | 836.27 | 13481.68 | 1.75 |
| 7 | 8437.96 | 6751070 | 800.08 | 15337.77 | 1.82 |
| 8 | 7874.81 | 6546530 | 831.33 | 13512.23 | 1.72 |
| 9 | 7762.17 | 6596590 | 849.84 | 11762.36 | 1.52 |
| 10 | 5075.28 | 4242620 | 835.94 | 7708.70 | 1.52 |
| 11 | 2308.34 | 2192925 | 950.00 | 4261.90 | 1.85 |
| 12 | 5002.80 | 4116650 | 822.87 | 9006.54 | 1.80 |
| 2012 | 71 288.582 | 59 459 305 | 846.33 | 121 013.790 | 1.72 |

Инсталацията не произвежда продукт през месец януари , поради което консумираната за осветление и други поддържащи дейности електроенергия не може да бъде отнесена към единица продукт за същия  месец.

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

Не е работила през отчетния период.

# 3.Горивна инсталация:

3.1.СРКА

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t хартия1 | MWh | MWh/ tхартия | Gcal | GCal/ tхартия и флутинг |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3220.50 | 2627.70 | 0.82 | 735.79 | 0.23 |
| 3 | 7851.02 | 2583.31 | 0.33 | 536.09 | 0.07 |
| 4 | 8199.45 | 766.75 | 0.09 | 1877.90 | 0.23 |
| 5 | 7842.51 | 836.31 | 0.11 | 1680.42 | 0.21 |
| 6 | 7713.75 | 794.04 | 0.10 | 1311.79 | 0.17 |
| 7 | 8437.96 | 829.10 | 0.10 | 1703.05 | 0.20 |
| 8 | 7874.81 | 824.02 | 0.10 | 1719.60 | 0.22 |
| 9 | 7762.17 | 853.38 | 0.11 | 1676.57 | 0.22 |
| 10 | 5075.28 | 576.23 | 0.11 | 921.35 | 0.18 |
| 11 | 2308.34 | 436.02 | 0.19 | 686.92 | 0.30 |
| 12 | 5002.80 | 346.07 | 0.07 | 1066.52 | 0.21 |
| 2012 | 71 288.582 | 11 472.92 | 0.19 | 13 916.00 | 0.20 |

3.2.ЕК-8  и 3.3 ЕК9:

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t хартия | kWh | kWh/ tхартия | Gcal | GCal/ tхартия и фл |
| 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3220.50 | 120750 | 37.49 | 402.50 | 0.12 |
| 3 | 7851.02 | 61800 | 7.87 | 1648.00 | 0.21 |
| 4 | 8199.45 | 39300 | 4.79 | 262.00 | 0.03 |
| 5 | 7842.51 | 8850 | 1.13 | 59.00 | 0.01 |
| 6 | 7713.75 | 15600 | 2.02 | 104.00 | 0.01 |
| 7 | 8437.96 | 23700 | 2.81 | 158.00 | 0.02 |
| 8 | 7874.81 | 30900 | 3.92 | 206.00 | 0.03 |
| 9 | 7762.17 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 5075.28 | 16350 | 3.22 | 109.00 | 0.02 |
| 11 | 2308.34 | 11700 | 5.07 | 78.00 | 0.03 |
| 12 | 5002.80 | 37830 | 7.56 | 252.20 | 0.05 |
| 2012 | 71 288.582 | 366 780 | 6.108 | 3 278.70 | 0.040 |

3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия :

| месец | производство | разход електроенергия | разход електроенергия за единица продукция | разход топлоенергия | разход топлоенергия за единица продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t хартия | kWh | kWh/ tхартия | Gcal | Gcal/ tхартия |
| 1 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 |
| 2 | 3220.50 | 222215 | 69.00 | 408.00 | 0.1 |
| 3 | 7851.02 | 364152 | 46.38 | 728.00 | 0.1 |
| 4 | 8199.45 | 302856 | 36.94 | 595.00 | 0.1 |
| 5 | 7842.51 | 361940 | 46.15 | 744.00 | 0.1 |
| 6 | 7713.75 | 336670 | 43.65 | 706.00 | 0.1 |
| 7 | 8437.96 | 308928 | 36.61 | 664.50 | 0.1 |
| 8 | 7874.81 | 292032 | 37.08 | 622.00 | 0.1 |
| 9 | 7762.17 | 329280 | 42.42 | 712.00 | 0.1 |
| 10 | 5075.28 | 231000 | 45.51 | 451.00 | 0.1 |
| 11 | 2308.34 | 136992 | 59.35 | 278.00 | 0.1 |
| 12 | 5002.80 | 247080 | 49.39 | 439.00 | 0.1 |
| 2012 | 71 288.582 | 3 133 145 | 46.59 | 6 347.50 | 0.1 |

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на измерените/изчислените количества с определените в условията на КР разходни норми.

Условие 8.2.4.2.

Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на измерените количества топло -  и електроенергия с определените в условие 8.2.1 норми. Оценката се извършва от еколога ежемесечно и се документира в дневник.

Условие 8.2.5.2.

Оценка на  съответствие на изразходваните количества енергия за единица продукт (средногодишни), съгласно нормите по условие 8.2.1:

| Инсталация | електроенергия | топлоенергия |
| --- | --- | --- |
|  | м.ед. | средногодишен разход за единица продукция | норма КР | съответствие | м.ед. | средногодишен разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| 1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби |
| 1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина | MWh/ tАСЦ | 0.407 | 0.465 | да | Gcal/ tАСЦ | 2.59 | 3.20 | да |
| 1.2.Хартиена машина PM2 | kWh/ tхартия | 846.33 | 950 | да | Gcal/ tхартия | 1.72 | 1.90 | да |
| Участък за производство на хартиени торби Опаковъчна машина | кWh/ 1000 бр. торби kWh/t хартия | 0 0 | 25 2.5 | Да Да |  |  |  |  |
| 2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия |
| 2.1 Участък за производство на полуцелулоза | kWh/t АСПЦ | 0 | 265 | да | Gcal/t АСПЦ | 0 | 1.62 | да |
| 2.2 Участък за производство на хартия - хартиена машина РМ1 | kWh/t хартия | 0 | 700 | да | Gcal/t флутинг | 0 | 1.8 | да |
| 3. Горивна инсталация |
| 3.1. СРКА | MWh/ tхартия | 0.19 | 1.33 | да | GCal/ tхартия и фл | 0.20 | 0.45 | да |
| 3.2 ЕК-8 и 3.3 ЕК-9 | kWh/t хартия и флутинг | 6.108 | 182 | да | Gcal/t хартия и флутинг | 0.04 | 0.45 | да |
| 3.4.Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия | kWh/t хартия и флутинг | 46.59 | 69 | да | Gcal/t хартия и флутинг | 0.1 | 0.1 | да |

Констатирани несъответствия в месечните отчети – 0 бр.

Установени причини:  няма несъответсвия

Предприети мерки: не се налагат

### Резултати от извършени проверки на топлопреносната  мрежа

Изготвена е и се прилага инструкция за проверки на техническото Условие 8.2.3, 8.2.4.4:

състояние на топлопреносната мрежа, установяване на загуби и предприемане на действия за тяхното отстраняване. Дейностите се извършват от Инженер Механоподдръжка. Резултатите се документират в дневник.

Проверки по условие 8.2.3 за 2012г.:

Документирани проверки – 110 бр.

Констатирани течове – 0бр.

Установени причини:  няма пропуски

Предприети действия за отстраняване:  не се налагат

Използване на суровини, спомагателни материали и горива:

### Годишна употреба за производството на единица продукт на всяка от контролираните суровини, спомагателни материали и горива

Условие 8.3.2.1

Изготвена е и се прилага инструкция, осигуряваща измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива. Резултатите се документират ежемесечно. Изчислението на разхода за единица продукт е съгласно условия 6. 5.1 и 6.5.2.

Условие 8.3.3.1

Консумация на суровини, спомагателни материали и горива по месеци и годишно:

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

|  | производство | иглолистна дървесина | сяра | антипенител - промиване 4243 | антипенител - сортиране 4351 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | tАСЦ | tАСД | tАСД/ tАСЦ | t | t/tАСЦ | t | t/tАСЦ | t | t/tАСЦ |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00000 | 0.00 | 0.0000 |
| 2 | 3210.26 | 7414.52 | 2.31 | 16.70 | 0.0052 | 2.20 | 0.00069 | 2.21 | 0.0007 |
| 3 | 7335.07 | 16923.06 | 2.31 | 14.86 | 0.00203 | 3.80 | 0.00052 | 3.71 | 0.0005 |
| 4 | 7527.51 | 17017.93 | 2.26 | 21.08 | 0.0028 | 3.94 | 0.00052 | 3.84 | 0.0005 |
| 5 | 7474.90 | 16874.03 | 2.26 | 38.67 | 0.00517 | 3.98 | 0.00053 | 3.82 | 0.0005 |
| 6 | 7385.85 | 16790.68 | 2.27 | 29.46 | 0.00399 | 3.91 | 0.00053 | 3.89 | 0.0005 |
| 7 | 8143.77 | 19492.23 | 2.39 | 33.19 | 0.00408 | 4.08 | 0.00050 | 3.70 | 0.0005 |
| 8 | 7495.97 | 17175.18 | 2.29 | 25.00 | 0.00334 | 4.26 | 0.00057 | 4.05 | 0.0005 |
| 9 | 7457.15 | 17291.55 | 2.32 | 11.00 | 0.00148 | 3.98 | 0.00053 | 4.20 | 0.0006 |
| 10 | 4770.93 | 10814.70 | 2.27 | 7.04 | 0.00148 | 2.76 | 0.00058 | 2.60 | 0.0005 |
| 11 | 2391.57 | 5540.17 | 2.32 | 6.14 | 0.00257 | 1.36 | 0.00057 | 1.54 | 0.0006 |
| 12 | 4679.66 | 10349.60 | 2.21 | 3.91 | 0.00084 | 2.86 | 0.00061 | 2.61 | 0.0006 |
| 2012 | 67 872.63 | 155 683.64 | 2.29 | 207.03 | 0.00300 | 37.11 | 0.00056 | 36.16 | 0.0005 |

1.2.Хартиена машина PM2

|  | производство | целулоза | нишесте | алуминиев сулфат | проклейващо вещество ASA | сярна киселина | натриева основа | антипенител |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t / tхартия |
| 1 | 0.000 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.00 | 0.00000 |
| 2 | 3220.495 | 3077.369 | 0.96 | 41 | 0.013 | 46 | 0.01 | 1.65 | 0.001 | 10.4 | 0.0032 | 0 | 0.0000 | 0.45 | 0.00014 |
| 3 | 7851.022 | 7344.876 | 0.94 | 102 | 0.013 | 78 | 0.010 | 4.51 | 0.001 | 9.13 | 0.0012 | 0 | 0.0000 | 1.20 | 0.00015 |
| 4 | 8199.445 | 7622.744 | 0.93 | 110 | 0.013 | 98 | 0.010 | 4.84 | 0.001 | 10.5 | 0.0013 | 0 | 0.0000 | 1.10 | 0.00013 |
| 5 | 7842.511 | 7386.089 | 0.94 | 90 | 0.011 | 65 | 0.008 | 3.89 | 0.0005 | 20.7 | 0.0026 | 0 | 0.0000 | 1.03 | 0.00013 |
| 6 | 7713.746 | 7316.253 | 0.95 | 72 | 0.009 | 93 | 0.01 | 4.41 | 0.001 | 12.1 | 0.0016 | 0 | 0.0000 | 0.75 | 0.00010 |
| 7 | 8437.957 | 8026.647 | 0.95 | 76 | 0.009 | 95 | 0.01 | 5.2 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.89 | 0.00011 |
| 8 | 7874.809 | 7521.371 | 0.96 | 72 | 0.009 | 107 | 0.01 | 4.75 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.85 | 0.00011 |
| 9 | 7762.173 | 7393.976 | 0.95 | 62 | 0.008 | 105 | 0.01 | 4.9 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.75 | 0.00010 |
| 10 | 5075.278 | 4873.645 | 0.96 | 43 | 0.008 | 70 | 0.01 | 3 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.45 | 0.00009 |
| 11 | 2308.342 | 2225.079 | 0.96 | 21 | 0.009 | 23 | 0.01 | 2.39 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.11 | 0.00005 |
| 12 | 5002.804 | 4785.176 | 0.956 | 44 | 0.009 | 75 | 0.01 | 2.98 | 0.001 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0.25 | 0.00005 |
| 2012 | 71 288.582 | 67 573.225 | 0.950 | 733 | 0.010 | 855 | 0.01 | 42.5 | 0.001 | 62.8 | 0.0009 | 0 | 0.000 | 7.83 | 0.00010 |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

Не е работила през отчетния период.

- Горивна инсталация:

3.1.СРКА:

|  | производство | мазут | плътна черна луга | сулфатен сапун | сярна киселина | натриева основа | йонообменни смоли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месец | t хартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | t | t/ tхартия | l | l/ tхартия |
| 1 | 0.000 | 0.00 | 0.0000 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00000 | 0.00 | 0.00000 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3220.495 | 189.83 | 0.0589 | 6879.98 | 2.1 | 174.64 | 0.05 | 14.5 | 0.00450 | 4.04 | 0.00125 | 130 | 0.04 |
| 3 | 7851.022 | 310.56 | 0.0396 | 16428.56 | 2.1 | 355.32 | 0.05 | 24.4 | 0.00311 | 5.82 | 0.00074 | 340 | 0.04 |
| 4 | 8199.445 | 222.76 | 0.0272 | 16439.07 | 2.0 | 472.15 | 0.06 | 20.7 | 0.00253 | 7.33 | 0.00089 | 350 | 0.04 |
| 5 | 7842.511 | 88.71 | 0.0113 | 17956.16 | 2.2 | 539.32 | 0.07 | 22.3 | 0.00284 | 5.1 | 0.00064 | 340 | 0.04 |
| 6 | 7713.746 | 103.18 | 0.0134 | 16458.62 | 2.1 | 319.80 | 0.04 | 20.9 | 0.00271 | 7.75 | 0.00100 | 330 | 0.04 |
| 7 | 8437.957 | 9.80 | 0.0012 | 18722.08 | 2.2 | 631.80 | 0.07 | 24.1 | 0.00285 | 6.41 | 0.00076 | 360 | 0.04 |
| 8 | 7874.809 | 80.52 | 0.0102 | 17431.53 | 2.2 | 535.68 | 0.07 | 24.3 | 0.00308 | 9.21 | 0.00117 | 340 | 0.04 |
| 9 | 7762.173 | 32.25 | 0.0042 | 16979.71 | 2.2 | 521.58 | 0.07 | 19.9 | 0.00256 | 5.31 | 0.00068 | 340 | 0.04 |
| 10 | 5075.278 | 58.02 | 0.0114 | 9565.20 | 1.9 | 308.61 | 0.06 | 16.5 | 0.00325 | 3.88 | 0.00076 | 220 | 0.04 |
| 11 | 2308.342 | 170.20 | 0.0737 | 5143.06 | 2.2 | 163.21 | 0.07 | 10.4 | 0.00450 | 3.23 | 0.00140 | 100 | 0.04 |
| 12 | 5002.804 | 141.95 | 0.0284 | 11181.03 | 2.2 | 324.11 | 0.06 | 19.4 | 0.00388 | 5.61 | 0.00112 | 150 | 0.03 |
| 2012 | 71 288.582 | 1 407.78 | 0.0254 | 153185.00 | 2.1 | 4346.225 | 0.06 | 217.3 | 0.00326 | 63.6 | 0.00095 | 3000 | 0.04 |

3.2.ЕК-8  и 3.3 ЕК9:

| пара метър | производство | разход природен газ ЕК8 | разход природен газ ЕК9 |
| --- | --- | --- | --- |
| месец | t хартия | Nm3 | Nm3/ tхартия | Nm3 | Nm3/ tхартия |
| 1 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3220.495 | 720013.00 | 223.57 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 7851.022 | 448973.00 | 57.19 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 8199.445 | 485644.00 | 59.23 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 7842.511 | 59693.50 | 7.61 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 7713.746 | 108612.00 | 14.08 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 8437.957 | 310399.00 | 36.79 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 7874.809 | 424965.00 | 53.97 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 7762.173 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 5075.278 | 152406.00 | 30.03 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 2308.342 | 161609.00 | 70.01 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 5002.804 | 238285.00 | 47.63 | 0.00 | 0.00 |
| 2012 | 71 288.582 | 3 110 599.50 | 56.93 | 0.00 | 0.00 |

- Инсталация за производство на вар:

| пара метър | производство | разход свежа вар | разход природен газ |
| --- | --- | --- | --- |
| месец | t АСЦ | t | t/t АСЦ | Nm3 | Nm3/t АСЦ |
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 3210.26 | 46.00 | 0.014 | 205380.00 | 63.98 |
| 3 | 7335.07 | 78.25 | 0.011 | 458549.00 | 62.51 |
| 4 | 7527.51 | 154.00 | 0.020 | 390275.00 | 51.85 |
| 5 | 7474.90 | 101.00 | 0.014 | 599082.90 | 80.15 |
| 6 | 7385.85 | 137.63 | 0.019 | 550278.00 | 74.50 |
| 7 | 8143.77 | 171.00 | 0.021 | 464220.00 | 57.00 |
| 8 | 7495.97 | 74.72 | 0.010 | 495160.00 | 66.06 |
| 9 | 7457.15 | 156.00 | 0.021 | 425960.00 | 57.12 |
| 10 | 4770.93 | 67.00 | 0.014 | 277185.00 | 58.10 |
| 11 | 2391.57 | 51.00 | 0.021 | 179305.00 | 74.97 |
| 12 | 4679.66 | 98.00 | 0.021 | 306994.00 | 65.60 |
| 2012 | 67 872.63 | 1 134.60 | 0.017 | 4 352 388.90 | 64.71 |

### Резултати от прилагане на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини, спомагателни материали и горива с определените в условията на КР разходни норми

Условие 8.3.2.2

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за оценка на съответствието на използваните суровини, спомагателни материали и горива с нормите, съгласно условие 8.3.1. Резултатите се документират в дневник.

Условие 8.3.3.2

Резултати от оценка на съответствието на средногодишния разход за единица продукт на суровини, спомагателни материали и горива по инсталации:

Условие 8.3.1.1 - Суровини

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

| суровина | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | tАСД/y |  | tАСД/tАСЦ |  |
| Иглолистна дървесина | 155 683.64 | 230 400 | да | 2.29 | 2.4 | да |
| Иглолистни трески | 0 | 25 500 | да |  |  |  |

1.2.Хартиена машина PM2

| суровина | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t АСЦ/y |  | t АСЦ/ tхартия |  |
| целулоза | 67 573.225 | 96 000 | да | 0.950 | 0.96 | да |
| нишесте | 733 | 1300 | да | 0.010 | 0.013 | да |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

Не е работила през отчетния период.

4. Инсталация за производство на вар

| суровина | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /y |  | t/t АСЦ |  |
| свежа вар | 1 134.60 | 2 016 | да | 0.017 | 0.021 | да |

Констатирани несъответствия в месечните отчети – 0 бр.

Установени причини:  не са констатирани несъответсвия

Предприети мерки: не се налагат

Условие 8.3.1.2 – Спомагателни материали

1. Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби:

1.1.Участък за производство на целулоза от дървесина:

| Спомагателен материал | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /y |  | t/tАСЦ |  |
| сяра | 207.03 | 520 | да | 0.003 | 0.0054 | да |
| антипенител - промиване 4243 | 37.11 | 77 | да | 0.00056 | 0.008 | да |
| антипенител - сортиране 4351 | 36.16 | 58 | да | 0.0005 | 0.006 | да |

1.2.Хартиена машина PM2:

| Спомагателен катерила | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /y |  | t/tхартия |  |
| Алуминиев сулфат | 855 | 1 000 | да | 0.01 | 0.01 | да |
| Проклейващо в-во | 42.5 | 80 | да | 0.001 | 0.08 | да |
| Сярна киселина | 62.8 | 850 | да | 0.0009 | 0.085 | да |
| Натриева основа | 0 | 18 | да | 0 | 0.0002 | да |
| Антипенител | 7.83 | 30 | да | 0.00010 | 0.0003 | да |

2. Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия:

Не е работила през отчетния период.

3. Горивна инсталация:

3.1.СРКА:

| Спомагателен катерила | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t /y |  | t/t хария |  |
| Сулфатен сапун | 4 346.225 | 10 000 | да | 0.06 | 0,1 | да |
| Сярна киселина | 217.3 | 502 | да | 0.00326 | 0.0045 | да |
| Натриева основа | 63.6 | 157 | да | 0.00095 | 0.0014 | да |
| Йонообменни смоли | 3000 l | 4000 l | да | 0.04 | 0.04 l/t | да |

Констатирани несъответствия в месечните отчети: 0бр.

Установени причини:  няма констатирани несъответсвия

Предприети мерки: не се налагат

Условие 8.3.1.3 – Горива

3. Горивна инсталация:

3.1.СРКА:

| Гориво | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/y |  | t/t хария |  |
| Мазут (разпалване) | 1407.78 | 7 800 | да | 0.0254 | 0.078 | да |
| Плътна черна луга | 153 185 | 220 000 | да | 2.1 | 2.2 | да |

3.2.ЕК-8

| Гориво | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/y |  | Nm3/t хария |  |
| Природен газ | 3 110 599.50 | 50 240 000 | да | 56.93 | 455 | да |

3.3.ЕК-9

Не е работил

4.  Инсталация за производство на вар

| Гориво | разход | норма КР | съответствие | Ср. разход за единица продукция | норма КР | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nm3/y |  | Nm3/t АСЦ |  |
| Природен газ | 4 352 388.90 | 7 880 | (не) 1 | 64.71 | 82 | да |

1 - В условието е посочено  7 880 Nm3/y, въпреки заявено  7 880 000 Nm3/y. Това ще бъде коригирано с предстоящата процедура по планирани промени.

Констатирани несъответствия в месечните отчети: 0бр.

Установени причини:  не са констатирани

Предприети мерки: не се налагат

## 3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

### Условия

Условие 8.3.4.1., 8.3.4.1.1, 8.3.4.2, 8.3.4.3, 8.3.4.3.1, 8.3.4.4.:

Извършена е проверка за наличие на ИЛБ и съответствие с условията, посочени в тях за съхраняваните и използваните опасни химични вещества, препарати и горива.

ИЛБ  на български език се съхраняват при местата за съхранение и употреба.

Съхранението и употребата на химичните вещества и препарати е съгласно изискванията, посочени в тях.

Суровините и спомагателните материали се съхраняват  в одобрените складове, съгласно приложение ІІ.4.3.1.  към заявлението за КР. Складовете отговарят на изискванията на условие 8.3.4.2. Съхранението се извършва в оригинална опаковка.

Всички складове за съхранение на класифицирани като опасни вещества, отговарят на изискванията на условие 8.3.4.4.

Условие 8.3.4.5.

Предприети са всички мерки за недопускане на замърсяване на ОС при дейности с прахообразуващи материали.

Условие 8.3.4.6.

Съхраняването  на  течни суровини, спомагателни материали и горива става  в резервоари с оваловка,  на обозначените в приложение ІІ.4.3.1 места .

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от резервоари и обваловки за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.8, 8.3.5.1:

Разработена е и се прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на резервоарите и техните обваловки, съгласно условие 8.3.4.6. Обект на проверките е наличие на маркировка и наименование за съхраняваните материали, съответсвие на съхраняваните с разрешените материали, състояние на резервоарите, цялост на оваловката  и наличие на течност в обема на обваловките, наличие на неконтролирана връзка с канализацията.  Дейностите по осъществяване на проверки за състоянието  на резервоарите и обваловките се изпълняват по смени регулярно.  Резултатите  се документират ежедневно в обходни листове и месечно в дневник.

Условие 8.3.6.1:

Проверки,  съгласно инструкцията по условие 8.3.4.8 за 2012г.:

- Брой проверки – 366 бр.

- Брой констатирани  несъответствия по целостта и здравината на резервоарите и обваловките – 7 бр.

- Брой констатирани  течове от  резервоарите и обваловките – 0

- Установени причини:

- Резервоар за сярна киселина на  хартиена машина РМ2/1бр./ - некачествено покритие на оваловката;

- Резервоар за сярна киселина в БПС – паднали киселинно – устойчиви плочи на оваловката;

- Резервоар за сярна киселинана  в ХВО /1бр./ – при направена дебелометрия е констатирано износване на материала на металния корпус;

- Резервоари за зелена луга /1бр/ - пробив и нарушена оваловка;

- Резервоари за силна и слаба бяла луга /2бр/ – пробив;

- Резервоар за мазут /1бр/ – пукнатина в горната част на резервоара;

- Предприети действия :

- Подменено е покритието на резервоар за сярна киселина  на хартиена машина РМ2;

- Подадено Задание за възстановяване на плочите.

- Резервоар за сярна киселинана  в ХВО – подменен е износения участък;

- Резервоари за зелена луга целостта на резервоара е възстановена и е изпълнено техническо задание за възстановяване на оваловката;

- Резервоари за силна и слаба бяла луга бяла луга – ремонт и заваряване на пробива;

- Резервоар за мазут – съхранение на малки количества мазут в долната част на резервоара, поради силно редуцирана консумация на горивото, бюджетиран е ремонт;

През м. май е направена дебелометрия на резервоарите за целулозна маса от варилните котли /2бр./. Няма регисрирани проблемни участъци.През м. октомври е извършена превантивна подмяна на рисков участък на единия резервоар.

### Резултати от проверката на местата за съхранение

Условие 8.3.4.9., Условие 8.3.5.1

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и  периодична проверка на съответствието на съоръженията, складовете и площадките за съхранение на спомагателни материали, резервоарните стопанства и товаро-разтоварните площадки с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от проверките се документират ежемесечно в дневник.

Условие 8.3.6.1:

Проверки,  съгласно инструкцията по условие 8.3.4.9 за 2012г.:

- Брой извършени проверки - 12бр

- Обект на проверка – ГСМ и складове  за химикали

- Брой установени несъответствия - 3бр

- Причини за установени несъответствия :

Склад  за сяра /2бр/ – скъсани хартиени торби;

Склад за сол /1бр./ - скъсани пластмасови биг беци;

- Предприети мерки :

Склад  за сяра  –  разговор с доставчика да не препълва превозното средство, тъй като при разтоварване на суровината се късат торбите;

Склад за сол – незабавно събиране на разпиляната сол в здрава торба;

### Резултати от проверките за установяване и отстраняване на течове от тръбната преносна мрежа за течни суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Условие 8.3.4.10., Условие 8.3.5.2:

Изготвена е и се прилага инструкция за установяване и отстраняване на течове, както и поддръжка на фланците, уплътненията и помпите, по тръбната преносна мрежа за горива, суровини и спомагателни материали. Резултатите от изпълнението се документират в дневник.

Условие 8.3.6.2:

Проверки, съгласно инструкцията по условие 8.3.4.10 за 2012г.:

- Брой извършени проверки -1098 бр.

- Брой установени течове - 0

- Причини –  не са установени течове

- Предприети/планирани коригиращи действия– не са констатирани несъответствия

# 4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

### Докладване

Условие 9.6.5.7

Докладвано в раздели 4.1 и 4.2.

Условие 10.3.7

Докладвано в раздели 4.1 и 4.3.

## 4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества ЕРЕВВ  и PRTR

Данните за доклада по ЕРИПЗ са въведени в електронния регистър.

Условие 9.6.4.:

Изчисленията и източниците на информация са документирани и се съхраняват на площадката:

Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно условие 9.6.4.1–методика, входни данни и изчисления.

Годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух, съгласно условие 9.6.4.2–входни данни от непрекъснатото измерване и изчисления.

Условие 9.6.5.3, 10.3.6:

Първичните документи и записите от определяне на количествата на замърсителите, свързани с прилагане на ЕРИПЗ се съхраняват на площадката.

### Резултат

Изчислените стойности са представени в  Приложение 2 - Таблица 1, така, както са докладвани в регистъра.

Докладвани са общо изчислените за 2012г. количества замърсители,  не само надпраговите превишения.

Докладваните стойности за емисии във въздух включват и емисиите от биомаса.

За 2012г. над праговете за докладване са стойностите за:

- Емисии във въздух:  NOx и CO2 с биомаса

- Емисии във води:  ТОС

- Пренос на отпадъци на територията на страната:  опасни и неопасни

### Метод за определяне

#### Емисии във въздуха:

##### При СПИ

Условие 9.6.4.1

Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух от изпускащите устройства, за които не се изискват СНИ, са определени в съответствие „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители”.  Съгласно него, при наличие на данни от измервания, те се предпочитат пред тези от изчисление.

За целта: емисиите на контролираните по КР замърсители са определени като сума от произведенията на работните часове за годината на източниците на емисии, подлежащи на СПИ,  стойността на дебита и  стойността на концентрацията на замърсителя по протоколи от измервания.

##### При СНИ

Условие 9.6.4.2

Годишните количества на замърсителите, които се контролират чрез СНИ са определени чрез сумиране на произведенията от осреднената котцентрация на всяко едно от контролираните замърсяващи вещества (мг/нм3), осреднения обем на отпадъчните газове (нм3/ч) и  ефективното работно време на котела.

##### CO2

Емисиите на СО2 от изкопаеми горива и от промишлени процеси са определени съгласно методиката за мониторинг и докладване на ПГ. Резултатите съответстват на докладваните и верифицирани от верификационния орган данни.

Емисиите на СО2 от изгаряне на биомаса са изчислени чрез методиката, изготвена от МОСВ на база EMER/CORINAIR.

#### Емисии във  води

Изчислени са като произведение на количество заустени отпадни води в Точка  на заустване 1 в река Марица  и осреднена за годината концентрация на замърсители по протоколи от  измерване в Точка за заустване1 и  след последното пречиствателно съоръжение.

#### Пренос  на отпадъци

Количествата изнесени от площадката отпадъци са докладвани съгласно наличната документация по управление на отпадъците – отчетни книги и годишни отчети за образуване/оползотворяване/депониране на производствени и опасни отпадъци.

### Входни данни и пресмятания

#### 4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух във въздуха

##### Емисии по СПИ:

| ИУ | източник | работни часове | Средногодишни стойности | Емисии изчисления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дебит | NOx | SOx | CO | PM | NOx | SOx | CO | PM |
|  |  | h/y | Nm3/h | mg/Nm3 | kg/y |
| K1/G2 | ЕК8* | 1282 | 40 115 |  | <LTD** |  | <LTD** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K1/G3 | EK9 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| К2 | ПРВ | 6230 | 12829 | 163.67 | <LTD | 18.06 | 4.63 | 13 081.2710 | 0 | 1443.4400 | 370.0510 |
| K13 | PM2/ситова част | 6330 | 876 |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.1760 |
| K14 | PM2/ситова част |  | 6925 |  |  |  | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 99.0680 |
| K15 | PM2/сушилна част | 6330 | 6502 |  |  |  | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 54.7396 |
| K16 | PM2/сушилна част |  | 8592 |  |  |  | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 1022.4820 |
| K17 | PM2/сушилна част |  | 36636 |  |  |  | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 647.0174 |
| K18 | PM2/сушилна част |  | 39541 |  |  |  | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 921.0839 |
| K19 | PM2/сушилна част |  | 56974 |  |  |  | <1** | 0 | 0 | 0 | 360.6454 |
| K20 | PM2/сушилна част |  | 55992 |  |  |  | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 432.4038 |
| K21 | PM2/сушилна част |  | 20237 |  |  |  | <1** | 0 | 0 | 0 | 128.1002 |
| Общо от СПИ | 13 081.2710 | 0 | 1443.4400 | 4 118.7673 |

*извършени са две измервания

**измерените концентрации са под прага на чувствителност на уреда

##### Емисии по СНИ

| ИУ | източник | ефективни | дебит средногод. | средногод. Конц. | емисии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NOx | SO2 | CO | PM | NOx | SO2 | CO | PM |
|  |  | h/y | Nm3/h | mg/Nm3 | kg/г |
| K1 | СРКА | 6563 | 52735 | 181.2 | 1.9 | 11.6 | 14.3 | 62713.2847 | 657.5896 | 4014.7577 | 4949.2272 |
| К1/G1 | ЕК8 | 1282 | 29706 | 178.5 |  | 24.8 |  | 6797.8319 |  | 944.4607 |  |
| K5/G8 | БКБ | 6344 | 78372 | 188.3 | 44.3 | 65.4 | 10.4 | 93621.2476 | 22 025.6042 | 32516.3547 | 5170.7965 |
| сума | 163132.3642 | 22 683.1938 | 37475.5731 | 10120.0237 |

##### Емисии на СО2, докладвани по ETS

Емисии СО2 от изгаряне на природен газ 2012

| консумация на гориво nm3 (20'С) | Долна топлина на изгаряне, TJ/Nm3 | Внесена топлина с горивото, TJ | емисионен фактор тСО2/TJ | окисляващ фактор | kgСО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 257 000 | 0.000033641 | 277.7737 | 55.2413 | 0.995 | 15 267 859.430 |

Емисии СО2 от изгаряне на котелно гориво 2012

| Количество в t | Долна топлина на изгаряне, TJ/t | Внесена топлина с горивото, TJ | емисионен фактор тСО2/TJ | окисляващ фактор | kgСО2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1407.778 | 040 | 56.3111 | 77.3667 | 099 | 4 313 037.941 |

Емисии СО2 от калцинирана сода 2012

| Калцинирана сода по доставки, t | ЕФ tCO2/tNa2CO3 | kgCO2 |
| --- | --- | --- |
| 2195.78 | 0.415 | 911 248.700 |

##### Емисии по CORINAIR

Емисии от изгаряне на горива

Емисии на CO2 от изгаряне на биомаса, които не са докладвани по ETS:

Източник :	СРКА

Гориво: 	Черна плътна луга (111)

Консумация: 	153 305.895 т

Долна топлина на изгаряне: 10.97 GJ/t (ср. по лаб. данни)

Внесена топлина с горивото: 1681.766 ТJ (изчислено)

Емисионен фактор (горивни инсталации над 50MW и под 300MW и таблица парникови газове):

От таблица горива към CORINAIR – други горива: 2.3 биомаса -  най-близка стойност 12.4 GJ/t

Кор. фактор за ЕФ по Долна топлина на изгаряне – 0.93

Източник :	Котел за изгаряне на биомаса

Гориво: 	Отпадъци – биомаса (дървесни кори) (111)

Консумация: 183713 т

Долна топлина на изгаряне: 8.34 GJ/t (по лаб.данни.)

Внесена топлина с горивото: 1532.166 ТJ (изчислено)

Емисионен фактор (горивни инсталации над 50MW и под 300MW и таблица парникови газове):

От таблица горива към CORINAIR – други горива: 2.2 дърва -  най-близка стойност 9.4 GJ/t

Кор. фактор за ЕФ по Долна топлина на изгаряне – 1.07

| гориво | замърсител | EF, kg/GJ | EF, kg/TJ | Внесена топлина | Емисии CO2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | табличен | Коригиран | коригиран | TJ | kg |
| Черна плътна луга | CO2 | 100 | 92.6612903 | 92661.29 | 1681.766 | 155 834 607 |
| Отпадъци биомаса | CO2 | 115 | 123.404787 | 123404.79 | 1532.166 | 189 076 623 |
| Общо биомаса | 344 911 230 |

##### Общо емисии въздух

| метод | Емисии кg/y |
| --- | --- |
|  | Прах | NОx | SО2 | СО | CO2 |
| по СПИ | 4 118.7673 | 13 081.2710 | 0 | 1 443.4400 |  |
| поСНИ | 10 120.0237 | 163 132.3642 | 22 683.1938 | 37 475.5731 |  |
| Методика ETS |  |  |  |  | 20 492 146.071 |
| Методика CORINAIR/биомаса |  |  |  |  | 344 911 230 |
| Общо емисии | 14238.791 | 189 960.7112 | 22 683.1938 | 38 919.0131 | 365 403 376.071 |
| Праг за докладване | 500 000 | 100 000 | 150 000 | 50 000 | 100 000 000 |
| Превишение за докладване (Табл.1) | не | 89 960.7112 | не | не | 265 403 376.071 |
| Метод за докладване | М | М | М | М | C |
|  | Емисии от биомаса | 344 911 230 |

#### 4.3.Емисии във води

Общо количество заустени води – 15 991 685 m3

| замърсител | м/ед | средни 2012 | емисии, kg/y 2012 |
| --- | --- | --- | --- |
| Азот (общ) | mg/ dm3 | 2.075 | 31 382.7464 |
| Фосфор (общ) | mg/ dm3 | 0.045 | 719.6258 |
| ХПК | mg/ dm3 | 27 | 431 775.495 |
| ТОС (ХПК/3) | mg/ dm3 | 9 | 143 925.1650 |

| замърсител | Азот (общ) | Фосфор (общ) | TOC |
| --- | --- | --- | --- |
| кг/г | 31 382.7464 | 719.6258 | 143 925.1650 |
| праг | 50 000 | 5 000 | 50 000 |
| За докладване (Табл.1) | не | не | 93 925.165 |

#### Пренос на отпадъци

##### Неопасни

| за | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | д | д | 0 | д | д | д | сума | праг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | 150102 | 191001 | 120101 | 191002 | 30308 | 200301 | 170107 | 160214 | 30302 | 30309 | 100101 |  |  |
| Предадено, т | 9.007 | 2025 | 5.92 | 19.98 | 4.24 | 85 | 1.3 | 0.52 | 172.32(79.7тАСО) | 243.73(107.8тАСО) | 945.58 | 3512.597 | 2000 |

##### Опасни (за оползотворяване)

| код | 13 02 08* | 16 07 08* | 16 06 01* | 20 01 21* | 13 03 07* | 15 01 10* | Сума | праг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Предадено, т | 6.91 | 0 | 2.12 | 0.044 | 0 | 0.077 | 9.151 | 2 |

## Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

### Условия пречиствателно оборудване

Условие 9.1.1., 9.1.2 , 9.1.6.1:

В експлоатация са разрешените съгласно условие 9.1.1. пречиствателни съоръжения. За всяко от тях са определени контролираните параметри, техните оптимални стойности, честотата и оборудването за мониторинг, необходимите резервни части. Документите се съхраняват в писмен вид при н-ка на цеха.

#### Ръкавен филтър към изпускащо устройство К-5/G-7 към Котел за изгаряне на биомаса

| Параметър/оборудване | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура на газовете | 130 - 150 оС | непрекъснат | YOKOGAWA | Сензор за температура, трансмитер |
| Налягане на димни газове пред филтъра | -1.0 - -2.0 МРа | непрекъснат | YOKOGAWA | Сензор за налягане, трансмитер |
| Налягане на димни газове след филтъра | -2.0 - -3.0 МРа | непрекъснат | YOKOGAWA | Сензор за налягане, трансмитер |

#### Електрофилтър към изпускащо устройство K-1/G-1 към СРКА

| Параметър/оборудване | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вторично напрежение –на Импулсен блок за висока честота – зона I-филтър 1. | максимална стойност без натоварване до 80 kv | Непрекъснат | Производител ALSTOM Швеция, Тип на захранващия блок SIR E-1-1-4-0 | Импулсен блок за висока честота |
| Вторично напрежение –на Импулсен блок за висока честота – зона I-филтър 2. | максимална стойност без натоварване до 80 kv | Непрекъснат | Производител ALSTOM Швеция, Тип на захранващия блок SIR E-1-1-4-0 | Импулсен блок за висока честота |
| Вторично напрежение на Трансформаторно-изправителен блок – зона II | максимална стойност без натоварване 90 kV | Непрекъснат | Производител KRAFT Швеция, Тип на захранваващия блок CBQE 90/800-A | Трансформаторно-изправителен блок |
| Вторично напрежение на Трансформаторно-изправителен блок – зона III | максимална стойност без натоварване 90 kV | Непрекъснат | Производител KRAFT Швеция, Тип на захранваващия блок CBQE 90/1000-A | Трансформаторно-изправителен блок |

#### Електрофилтър към изпускащо устройство K-2 към Инсталация за производство на вар

| Параметър/оборудване | Оптимална стойност | Честота на мониторинг | Оборудване за мониторинг | Резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tемпература на газовете на изход / оС | Очаквана експлоатационна стойност 220 оС, максимална стойност 390 оС | Непрекъснат | YOKOGAWA | Трансмитер за температура |
| Налягане mmWG | Очаквана експлоатационна стойност 150, максимална стойност 408 | Непрекъснат | YOKOGAWA | Трансмитер за налягане |
| Неорганизиран въздух % | 4 - 8 | Непрекъснат | YOKOGAWA | Трансмитер за въздух |

Условие 9.1.3.,  9.1.4. , 9.1.6.2., 9.6.5.2

Изготвена е и се прилага инструкция за поддържане на оптимални стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения.

Съгласно изготвената инструкция за определяне на параметрите за мониторинг  на работата на пречиствателните съоръжения, се осъществява адекватно наблюдение и контрол на технологичните параметри.  Резултатите се вписват в дневник към оборудването, съгласно инструкцията. Записите са организирани ежедневно.

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определите в КР норми

Условие 9.1.5.1, 9.1.6.3 и 9.1.6.4, 9.6.5.1, 9.6.5.6, 9.6.5.7

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на контролираните параметри.  Резултатите се вписват в съответната таблица и се съхраняват в дневник.

Резултати 2012г.:

- Брой извършени проверки – 1095 бр.

- Брой установени несъответствия – 0

- Констатирани причини  - няма несъответствия;

- Предприети/планирани коригиращи действия: не се налагат;

### Условия точкови източници

Условие 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6

Дебит на технологичните и вентилационни газове на изпускащите устройства, съгласно измерванията:

| ИУ | източник | дебит Nm3/h | съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | КР | измерен |  |
| K1/G2 | ЕК8 | 40000 | СПИ 44 856/35374 СНИ 29 706 | не да |
| K1/G3 | ЕК9 | 40000 | 0 | да |
| К2 | ПРВ | 45000 | 12 829 | да |
| К3/G5 | ВФПИ 1 | 20000 | 9 524/9411 | да |
| К4/G6 | ВФПИ 2 | 20000 | 4 815/6485 | да |
| К5 | Обезводняващ ф-р | 8000 | 9 724/10 916 | не |
| K13 | PM2/ситова част | 5000 | 876 | да |
| K14 | PM2/ситова част | 20000 | 6 925 | да |
| K15 | PM2/сушилна част | 16000 | 6 502 | да |
| K16 | PM2/сушилна част | 14000 | 8 592 | да |
| K17 |  | 70000 | 36636 | да |
| K18 |  | 70000 | 39 541 | да |
| K19 |  | 70000 | 56 975 | да |
| K20 |  | 70000 | 55 992 | да |
| K21 |  | 70000 | 20 237 | да |
| К1 | СРКА | 150000 | 52 735.4 (средногодишно) | да |
| К5/G7 | Котел за изгаряне на биомаса | 90000 | 78371.7 (средногодишно) | да |

Констатирани несъответствия в дебита – 3бр. – превишен дебит на изпускащо устройство K1/G2 (2 бр), К5ОФ (1 бр)

Причини: посочените в КР дебити се различават от физическите параметри на вентилаторите към ИУ.

Предприети мерки: подадено е приложение 5 с предложение за изменение на условието за дебит

За регистрираните превишения операторът е санкциониран с Акт№16/23.03.2012г.

#### СПИ

Условие 9.6.1., 9.6.2.1.

Съгласно докладваните по в Таблица 2 от приложение 2  резултати от собствените периодични измервания в рамките на мониторинга са  включени изпускащите устройства по Условие 9.6.1. (без тези към Участък за производство на полуцелулоза и хартиена машина РМ1, които са изведени от  експлоатация)

Измерванията са извършени от акредитирана лаборатория на СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД при "СЖС - БЪЛГАРИЯ" ЕООД,  сертификат №86-ЛИ от 05.06.2012г., валиден до 2013-01-31 и лабораторията на СЖС Испания SGS Technos S.A., акредитация №5/LE 369 за анализ по показателите: метилмеркаптан и диметилсулфид.

Резултатите са докладвани в РИОСВ, съгласно изискванията на чл.39 на  Наредба 6/ДВ бр.31 от 1999г., посл.изм. ДВ бр.102 от 21 декември 2012г.

Извършени измервания:

| ИУ | източник | замърсител | измервания |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | лаборатория | стандарт |
| K1/G2 | ЕК8 | Прах | Е119А/20.03.2012г. от измерване на 19.03.2012г. и Е1462А/05.11.2012г. от измерване на 24.10.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 24.06.2010г./05.06.2012г. | БДС ISO 9096 |
|  |  | SО2 |  |  | ВЛМ 71:2011 |
| K1/G3 | ЕК9 / не работи/ | Прах | NA |  |  |
|  |  | SОx | NA |  |  |
| К2 | ПРВ | Прах | Е778А/25.07.2012г. от измерване на 05.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | NОx |  |  | ISO 10849 |
|  |  | SО2 |  |  | ISO 7935 |
| К3/G5 | ВФПИ 1 | H2S | Е113А/02.03.2012г. от изпитване на 29.02.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 24.06.2010г. | ВЛМ71:2011 |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | Е33NА/07.01.2013г. от изпитване на 06.12.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | NIOSH 2542:1994 |
| К4/G6 | ВФПИ 2 | H2S | Е120А/09.03.2012г. от измерване на 07.03.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 24.06.2010г. | ВЛМ 71:2011 |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | Е34NА/07.01.2013г. от изпитване на 06.12.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | NIOSH 2542:1994 |
| К5 | Обезводняващ ф-р | H2S | Е115А/02.03.2012г. от измерване на 29.02.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 24.06.2010г. | ВЛМ71:2011 |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | Е35NА/07.01.2013г. от изпитване на 06.12.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | NIOSH 2542:1994 |
| K13 | PM2/ситова част | Прах | Е769А/25.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 24.06.2010г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |
| K14 | PM2/ситова част | Прах | Е770А/24.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |
| K15 | PM2/сушилна част | Прах | Е771А/24.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |
| K16 | PM2/сушилна част | Прах | Е772А/25.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |
| K17 |  | Прах | Е773А/24.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |
| K18 |  | Прах | Е774А/25.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |
| K19 |  | Прах | Е775А/24.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България!ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |
| K20 |  | Прах | Е776А/24.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |
| K21 |  | Прах | Е777А/24.07.2012г. от измерване на 09.07.2012г. | "СЖС България”ЕООД Серт.БСА №86 ЛИ от 05.06.2012г. | БДС ISO 12141:2002 |
|  |  | общ С |  |  | БДС EN 13526:2004 |

#### През м.февруари/март 2012г. е измерен показателя Общ органичен въглерод от точкови източници ВФПИ1, ВФПИ2 и Обезводняващ филтър към инсталация Главен корпус, вместо показателите метилмеркаптан и диметилсулфид, във връзка с подадено писмо с изх.№48 от 19.01.2012г. до МОСВ /копие до ИАОС,РИОСВ/ за липса на акредитирана лаборатория в България за измерване на тези показатели.

Получен е отговор от МОСВ,ИАОС с изх.№105-ПВ-318/05.04.2012г.с мнение, че операторът може да потърси услугите на акредитирана лаборатория за такива измервания от друга страна, членка на ЕС.

#### СНИ

Условие 9.6.1.1.

Котел за изгаряне на биомаса е въведен в експлоатация на 01.10.2010г. заедно със системата за СНИ към него.

Система за непрекъснато измерване към K1/ газоход G1 -СРКА   е пусната в експлоатация на 1.02.2011г.

Система за непрекъснато измерване към K1/ газоход G2 – EK8 е пусната в експлоатация на 1.02.2011г.

Енергиен котел ЕК-9 е запечатан с протокол № 2960-ПД от 21.10.2010г на РИОСВ и временно не е в експлоатация.

### Брой  емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи действия

Условие 9.6.5.7, относно Условия 9.6.5.1, 9.6.5.2, 9.6.5.4, 9.6.5.5, 9.6.5.6

Резултатите от извършените измервания на емисии в атмосферата от точкови източници са докладвани в Таблица 2  Приложение 2.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното емисионни норми, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от оценката се документират в дневник за оценка на съответствието.

Оценка на съответствието -  периодичност на мониторинга

| ИУ | източник | замърсител | честота | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | По КР | изпълнение |  |
| К1 | СРКА | Прах | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | СО | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | NОx | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | SО2 | непрекъснат | непрекъснат | да |
| K1/G2 | ЕК8 | Прах | 1/6м. | 1/6м | да |
|  |  | NOx | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | SО2 | 1/6м. | 1/6м | да |
|  |  | CO | непрекъснат | непрекъснат | да |
| K1/G3 | ЕК9 / не работи/ | Прах | 1/6м. |  |  |
|  |  | SО2 | 1/6м. |  |  |
|  |  | NOx | непрекъснат |  |  |
|  |  | CO | непрекъснат |  |  |
| К2 | ПРВ | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | NОx | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | SО2 | 1/1г. | 1/1г. | да |
| К5/G-7 | Котел за изгаряне на биомаса | Прах | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | NOx | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | SО2 | непрекъснат | непрекъснат | да |
|  |  | CO | непрекъснат | непрекъснат | да |
| К3/G5 | ВФПИ 1 | H2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
| К4/G6 | ВФПИ 2 | H2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
| К5 | Обезводняващ ф-р | H2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | CH3SH и (CH3)2S | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K13 | PM2/ситова част | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K14 | PM2/ситова част | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K15 | PM2/сушилна част | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K16 | PM2/сушилна част | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K17 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K18 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K19 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K20 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |
| K21 |  | Прах | 1/1г. | 1/1г. | да |
|  |  | общ С | 1/1г. | 1/1г. | да |

Подадено е уведомително писмо до РИОСВ – Пловдив с изх.№538 от 28.08.2012г., че в момента няма производствена необходимост от пускане в експлоатация на ЕК8, тъй като работят СРКА и Котела за биогориво, които задоволяват нуждите от топлоенергия. При пускане в експлоатация на Котела през м. октомври, емисиите от периодичния мониторинг по КР бяха измерени.

Констатирани несъответствия – 0 бр:

Причини: не са констатирани несъответствия

Предприети мерки:  не се налагат

Оценка на съответствието -  емисии точкови източници:

| ИУ | източник | Брой измервания | Брой несъответствия | Причини | Предприети мерки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | СРКА | Непрекъснато | 0 |  |  |
| K1/G2 | ЕК8 | 2СПИ/непр. | 0 |  |  |
| K1/G3 | ЕК9 / не работи/ | 0 | 0 |  |  |
| К5/G-7 | Котел за изгаряне на биомаса | Непрекъснато | 0 |  |  |
| К2 | ПРВ | 1 | 0 |  |  |
| К3/G5 | ВФПИ 1 | 1 | 0 |  |  |
| К4/G6 | ВФПИ 2 | 1 | 0 |  |  |
| К5 | Обезводняващ ф-р | 1 | 0 |  |  |
| K13 | PM2/ситова част | 1 | 0 |  |  |
| K14 | PM2/ситова част | 1 | 0 |  |  |
| K15 | PM2/сушилна част | 1 | 0 |  |  |
| K16 |  | 1 | 0 |  |  |
| K17 |  | 1 | 0 |  |  |
| K18 |  | 1 | 0 |  |  |
| K19 |  | 1 | 0 |  |  |
| K20 |  | 1 | 0 |  |  |
| K21 |  | 1 | 0 |  |  |

Констатирани несъответствия – 2 бр. дебит на отпадъчните газове от ИУ К5/G-7 – м.февруари 90 521 нм3/час и м.март 100 986 нм3/час и 1бр. дебит на отпадъчните газове от ИУ K1/G2 – м.февруари 43 846 нм3/час

Причини - посоченият в КР дебит се различава от физическите параметри на вентилатора към ИУ K1/G2 и изгарянето на биогориво с по-висока влага.

Предприети мерки: подадено предложение за промени в КР по приложение 5 с предложение за изменение на условието за дебит

За регистрираните превишения операторът е санкциониран с Акт№16/23.03.2012г.

### Неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества

Условие 9.3., 9.4.1.:

Всички емисии на вредни вещества от инсталациите по Условие 2. се изпускат в атмосферния въздух организирано през изпускащи устройства.

Относно констатиран източник кондензна бака в  протокол  от проверка на РИОСВ №1067-ПД от 16.11.2011Г.  и акт №000609/24.01.2011г. за установяване на административно нарушение, с писмо с изх. №740 от 07.11.2012г. (вх.№ в РИОСВ ОВОС-818/08.11.2012г.) е пдадено Уведомление за инвестиционно предложение „Изграждане на система за разделяне, улавяне и отвеждане за изгаряне на концентрираните некондензирани газове от организирани източници в пещната камера на содорегенерационен котел” с приложена план-програма за изпълнение, което предложение включва затварянето на кондензната бака към околната среда.

Дейностите на площадката се извършват по начин, предотвратяващ максимално разпространението на  миризми извън площадката.

### Резултати от прилагане на инструкциите за оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии и/или интензивно миришещи вещества на площадката

Условие 9.3.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

Резултатите от оценката се документират.

Резултати 2012г.

Брой извършени проверки – 260 бр.

Брой установени несъответствия – 2 бр.

Констатирани причини  - спешно доставена свежа вар извън заслона за съхранение /1бр./ и запрашеност от движението на автомобили към депото по полски път /1бр./

Предприети/планирани коригиращи действия  - ръчно прибиране и почистване на площадката за свежа вар, чакълиране на пътния участък

### Резултати от изпълнение на мерки за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и емисии на интензивно миришещи вещества, генерирани от дейността на площадката

Условие 9.3.3, 9.6.5.4,  9.6.5.7

Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Записите се съхраняват в дневник.

Резултати 2012г.

Брой извършени проверки – 260 бр.

Брой установени несъответствия – 2бр.

Констатирани причини  - спешно доставена свежа вар извън заслона за съхранение /1бр./ и запрашеност от движението на автомобили към депото по полски път /1бр./

Предприети/планирани коригиращи действия - ръчно прибиране и почистване на площадката за свежа вар, чакълиране на пътния участък

Условие 9.3.4

Съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии са предприети всички необходими мерки за ограничаване емисиите на прахообразни вещества. Изготвена е писмена инструкция за ограничаване на емисиите от дейностите товарене, разтоварване и складиране на насипни материали на площадката.

Условие 9.4.2,  9.4.3., 9.6.5.4., 9.6.5.5, 9.6.5.7

Прилага се инструкция за контрол на емисиите на интензивно миришещи вещества, включваща мерки за предотвратяване и намаляване на емисиите и периодична оценка на спазването им.

Съгласно инструкцията се водят дневник за получени сигнали/оплаквания и дневник за оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване на емисиите от интензивно миришещи вещества, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

За 2012 година са направени 3бр.  посещения от РИОСВ във връзка с постъпили  оплаквания по „зелен” телефон за бучене и емисии на интензивно миришещи вещества и 2 бр. писмени оплаквания, съгласно докладваното в Таблица 10, Приложение 2.

Проверки за спазване на мерките

Брой извършени проверки – 1098/ежесменно/

Брой установени несъответствия – 2 бр.

Констатирани причини - протокол 1бр. за проверка №0026 от 23.03.2012г. на РИОСВ,Пловдив и протокол за проверка №0027 от 29.03.2012г. на РИОСВ,Пловдив, съставени на основание Заповед на РИОСВ-Пловдив №368 от 20.03.2012г. за съставяне на комисия, която да извърши определяне разпространението на неприятни миризми извън границата на производствената площадка във връзка с постъпили сигнали на „зелен” телефон на РИОСВ.

В резултат на направеното обследване  и констатации на дати 23.03. и 29.03. 2012г., на дружеството е наложена текуща санкция с Наказателно постановление № С-И-25/25.04.2012г.

Предприети/планирани коригиращи действия – за направените констатации сме подали писмено „особено мнение” до РИОСВ-Пловдив с изх.№202/03.04.2012г.; подали сме Жалба с изх.№ 286 от 04.05.2012г. до Пловдивски районен съд по издаденото НП № С-И-25/25.04.2012г., подали сме Жалба до Административен съд град Пловдив с изх.№543 от 31.08.2012г.

изготвена е  и е представена в РИОСВ-Пловдив с писмо с изх.№740 от 07.11.2012г. план – програма за „проектиране, поетапно изграждане на Система за улавяне и обезвреждане на концентрираните некондензирани газове, съпътстващи целулозното производство” със срокове за изпълнение, която включва изпълнени мероприятия, мероприятия в процес на изпълнение и предстоящи да бъдат изпълнени дейности.

Условие 9.6.2.3

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите на площадката се документират и съхраняват в дневници, както е докладвано по Условие 9.3.4. и Условие 9.4.3..

## 4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчни води

### Докладване

Условие 10.1.4.4.,  10. 3.6. 10.3.7.

Изчислените количества на замърсителите във води са докладвани към т.4.1. Документацията по тяхното изчисление и първичните документи/протоколи от измерване се съхраняват на площадката.

Условие 10.3.8

Емитирани количества замърсители в отпадъчни води на тон депониран отпадък:

От м.април 2012г. стартира експлоатацията на собствено депо „Чеиргьол”, на което са депонирани 3920.479 т отпадък за 2012г.

Общ Азот – 0.008т/т депониран отпадък

Общ Фосфор – 0.00018т/т депониран отпадък

ХПК – 0.110 т/т депониран отпадък

НРВ – 0.014т/т депониран отпадък

### Условия

Условие 10.,  10.1.2.1. и 10.1.3.1

Смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води, формирани на територията на производствената площадка се отвеждат съгласно условията, както следва:

- Точка на заустване  №1 в р. Марица, IІІ категория водоприемник, - Условие 10.1.2.1.

Условие 10.1.4.5.,  10.1.4.2,  10.1.4.3

Плащанията и отчетите за месечното и годишното количество заустени води и оценка на съответствието  с определените индивидуални емисионни ограничения се водят редовно.

Протоколите от измерване се изпращат на РИОСВ-Пловдив.

До БДИБР-център Пловдив се попълва и изпраща Декларация по образец за заустеното в р.Марица количество пречистени отпадъчни води от площадката, Въз основа на подадената декларация заплащаме такса за ползване на воден обект.

Няма констатирани несъответсвия.

### Условия пречиствателни съоръжения

Условие 10.1.1.1., 10.1.1.2., 10.1.1.2.1., 10.1.1.2.2., 10.1.1.4.1.,  10.1.1.4.2. , 10.2.1.1, 10.2.1.1.1, 10.2.1.1.2, 10.2.1.1.3, 10.2.1.1.4, 10.2.1.2.2, 10.2.1.2.3, 10.3.1., 10.3.2.

Оборудването в  Биологичната пречиствателна станция /БПС/ съответства на разрешеното  по Условие 10.1.1.1.

Определени са и са документирани технологичните параметри, осигуряваща оптимална работа на съоръжението:

| Пречиствателно съоръжение | Контролирани параметри | Оптимални стойности на контролираните параметри | Честота на мониторинг | Вид на оборудването за мониторинг | Необходими резервни части |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Приемна шахта | toC |  | 3 пъти дневно | термометър | не се налага |
|  | pH |  | на всеки един час | Универсален индикатор |
|  | NaOH г/л | до 0.35г/л | при pH >9.5 | лабораторно |  |
|  | ХПК мг/л р.О2 |  | eжедневно | лабораторно |  |
|  | НРВ мг/л |  | 2 пъти на седмица | тегловен анализ |
|  | РВ мг/л |  | 1 път месечно | тегловен анализ |
| Пясъкозадържател | % влага | до 60% | 1 път месечно | тегловен анализ | не се налага |
|  | % мин. в-во |  |  | тегловен анализ |
| Секция за хлориране на битово-фекални води | разтвор на хипохлорит за дезинфекция | 100л 5% р-р | 1 път седмично | наблюдение | не се налага |
| смесител неутрализатор | въздух | няма такава | ежедневно | наблюдение | 2бр. резервни въздуходувки |
|  | pH | при води с pH >9.5; подава се H2SO4 | pH <,= 8,5 | универсален индикатор | не се налага |
| Предаератор | въздух | няма такава | ежедневно | няма такава | 2бр. резервни въздуходувки |
| Първични радиални утаители- 4бр. | pH | до 8.5 | на 2 часа | универсален индикатор | не се налага |
|  | НРВ мг/л |  | веднъж седмично | тегловен анализ |
|  | ХПК мг/л р.О2 |  | веднъж седмично | лабораторно |  |
|  | % очистване по НРВ | веднъж седмично | тегловен анализ |
| Усреднител | въздух |  | ежедневно | наблюдение | 2 резервни въздуходувки |
|  | pH |  | на 2 часа | универсален индикатор | не се налага |
|  | Амониев азот | <6мг/л | 1път месечно | лабораторно |  |
|  | Общ фосфор | <1.5 мг/л | 1път месечно | лабораторно | не се налага |
| Биобасейни 6бр.секции | разтворен О2мг/л | над 2мг/л | 1път месечно | преносим кислородомер | по един резервен аератор на всяка секция |
|  | % С на активната утайка | 3-4 г/л | 1път седмично | тегловен анализ |
| Вторични радиални утаители- 4бр. | pH | от 6 до 8 | на 2часа | универсален индикатор | не се налага |
|  | разтворен О2мг/л | над 2мг/л | 1път седмично | преносим кислородомер |
|  | ХПК мг/л | < 300мг/л | ежедневно | лабораторно |  |
|  | НРВ мг/л | <100мг/л | ежедневно | тегловен анализ |
|  | РВ мг/л | <1500мг/л | 1път месечно | тегловен анализ |
| Радиален калоуплътнител за излишна активна утайка | % С на уплътнената утайка | >1.2% | 1път месечно | тегловен анализ | не се налага |
|  | % мин. и орг. в-во | 1път месечно | тегловен анализ |
| Калоуплътнител сборник за влакнеста утайка | контрол на нивото на утайката | <3м пълен | 3пъти дневно | разграфена рейка | не се налага |
| Окислителни езера -2бр. | pH | от 6 до 9 | 1път месечно | не се налага |
|  | НРВ мг/л | 100мг/л |  |  |  |
|  | Нефтопродукти | 05 мг/л |  |  |  |
|  | Общ азот | 0.4 кг/ т продукция |  |  |
|  | Общ фосфор | 0.05 кг / т продукция |  |  |
|  | ХПК мг/л | < 300мг/л |  |  |  |

Документацията се съхранява в писмена форма.

Разработена е и се прилага инструкция за поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателните съоръжения. Мониторингът на контролираните параметри се извършва съгласно посочената периодичност и се документира в дневник и лабораторен журнал , съгласно инструкцията – Условие 10.1.1.4.2.и Условие 10.2.1.3 .

Условие 10.1.1.2.3., 10.2.1.1.2 ,  10.3.2

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на всички пречиствателни съоръжения.  Резултатите от проверките се документират в дневник и технологичен журнал на цеха.

Резултати 2012г.

Поддръжка на изправността – ежесменно наблюдение, регулярна поддръжка съгласно изискванията на техническата документация на оборудването.

Извършени проверки на състоянието – 1098 бр.

Констатирани неизправности/ неработоспособност на оборудването – 14 бр.

Причини – нарушено бетоново покритие на пистата на първичен и вторичен утаител,  кабелен канал на биобасейн №1, зацапани пръстени на токоотнематели, износени четки на правотоков ел. двигател на ВФИ, редукктор на аератор  №15 за ремонт, за ремонт турбина на помпа, износена гума на ходовите колела на утаители №1 и №3, изгорял ел.двигател №43 на биобасейн, износени лагери на ел.двигател на ІІ-ен утаител, 84-та и 124-та помпа, неизправен контактор на ел.двигател №27 от биобасейн.

Предприети мерки– подменени износени и дефектирали части, гресирани лагери, ремонт на кабелно трасе, бетониране на пистите, подменени ходови колела.

За наложителното спиране на пречиствателно оборудване за ремонт сме уведомили РИОСВ-Пловдив с писмо с изх.№395 от 02.07.2012г.

### Резултати от оценка на съответствието на данните от мониторинга на контролираните параметри на пречиствателните съоръжения с определените в КР норми

Условие 10.1.1.3.1, 10.1.1.4.3. 10.1.1.4.4., 10.2.1.2.1, 10.2.1.3, 10.2.1.4

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри на пречиствателното съоръжение с оптималните, като резултатите се документират в съответната форма. Оценката се извършва ежемесечно.

Резултати 2012г.

Брой извършен проверки – 8784 бр.

Установени несъответствия  – 10 бр.

Високо рН, ХПК и НРВ на вход на БПС; висока концентрация на „активна” утайка:

Причини – стартиране на производството след продължителен престой през м.янури, спиране на производството за планиран ремонт и измиване на баки и съоръжения;

Предприети коригиращи действия/планирани коригиращи действия – подаване на необходимото количество сярна киселина за неутрализиране на потока отпадъчни води, подаване на свежа вода за разреждане на потока, по-често дрениране на утайката от първичните утаители към калоуплътнител – сборник и ВФИ,пускане в експлоатация на калоуплътнителя за „активна” утайка и отвеждането и след уплътняване на изсушителните полета.

### Условия свързани с емисионни норми и мониторинг

Условие 10.1.2.1., 10.2.2.1

Заустването на смесен поток пречистени производствени, охлаждащи, битово-фекални и дъждовни води след БПС в река Марица (трета категория водоприемник) в Точка на заустване1 се извършва  при спазване на условията  по Таблица 10.1.2.1., както е докладвано в дневник за оценка  на съответствието.

Условие 10.1.3.1, 10.1.3.2

Заустваният в река Марица смесен  поток отпадъчни води не нарушава нейната категория, тъй като са спазени индивидуалните норми по КР.

| замърсител | м.ед | наредба 7/1986 (3 категория) | средногодишно | съответсвие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норма | измерено |  |
| pH | 6 | 9 | 8.12 | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | <3.5 | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | <0.1 | да |
| Азот (амониев) | mg/dm3 | 5 | Общ азот 2.075 | да |
| Фосфор (общ) | mg/dm3 | 3 | 0.045 | да |
| ХПК | mg/dm3 | 100 | 27 | да |

В аварийния план на площадката са включени мерки при залпови изпускания на замърсяващи вещества р. Марица. През 2012г. не се е налагало прилагането на мерки.

### Брой емисионни измервания, брой несъответствия, причини, предприети/планирани коригиращи мерки

Условие 10.1.4.1. 10.1.4.2., 10.2.3.1, 10.3.3., 10.3.5

Измерванията в точка на мониторинг  1 се извършват по график, съгласно Таблица 10.1.4.1. към Условие 10.1.4.1:

| Параметър | Периодичност по КР | Замервания/протокол | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество зауствани води | ежемесечно при измерване с водомер | Ежемесечно | да |
| Активна реакция рН | ежемесечно | №10-0090/06.02.2012г. от взета проба на 31.01.2012г. №10-0239/16.03.2012г. от взета проба на 29.02.2012г. №10-0356/28.03.2012г. от взета проба на 22.03.2012г. №10-0498/21.04.2012г. от взета проба на 10.04.2012г. №10-0594/10.05.2012г. от взета проба на 08.05.2012г. №10-1003/02.07.2012г. от взета проба на 25.06.2012г. №10-1113/12.07.2012г. от взета проба на 05.07.2012г. №10-1453/12.09.2012г. от взета проба на 29.08.2012г. №10-1715/02.10.2012г. от взета проба на 25.09.2012г. №10-1931/17.10.2012г. от взета проба на 11.10.2012г. №10-2216/16.11.2012г. от взета проба на 13.11.2012г. №10-2419/17.12.2012г. от взета проба на 13.12.2012г. | Да |
| Неразтворени вещества | ежемесечно |  |  |
| Нефтопродукти | ежемесечно |  |  |
| Азот (общ) | ежемесечно |  |  |
| Фосфор (общ) | ежемесечно |  |  |
| ХПК | ежемесечно |  |  |

Анализите и пробовземането са извършени от акредитирана лаборатория ИАОС Регионална лаборатория Пловдив, сертификат от БСА №135 ЛИ/30.09.2011г.

Количеството зауствани производствено отпадъчни води се измерва чрез монтирано в точка на заустване Nо 1 измервателно устройство, съгласно заявлението за издаване на комплексното разрешително и приложени ІІ.4.1. към него. Графика и документирането на данните са регламентирани с инструкция.

Данните за резултатите от мониторинга са докладвани в Таблица 3, Приложение 2.

През 2012г. са извършени от лаборатория ИАОС-Пловдив 2бр. измервания през м. октомври и м.декември  на водите на р. Марица преди и след точката на заустване №1.Резултатите от анализа са представени на РИОСВ,гр.Пловдив и те показват, че заустването на пречистените води от производствената дейност на дружеството не влияе върху показателите на р. Марица.Води се дневник за оценка на съответствието.

Условие 10.1.4.3.  10.2.3.1, 10.3.5.

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените индивидуални емисионни ограничения, като резултатите се документират в  дневник за оценка на съответствието.

Оценка

Извършени проверки – ежемесечно при всяко  измерване на замърсители и  документацията за дебит на заустваните  води  по показанията на монтиран водомер на изход от Пречиствателна станция

Установени несъответствия – 0бр.

Причини – не са констатирани несъответствия

Предприети мерки – не се налагат

## 4.4.Управление на отпадъците

Условие 11.1.2

Програмата за управление на дейностите по отпадъците  е актуализирана и утвърдена с Решение с изх.№ УО -1007/02.07.2010г. на Директора на РИОСВ Пловдив.

Условие 11.9.6.

Проучена е  възможността за оползотворяване, преработване или рециклиране  на образуваните на площадката отпадъците при планирани промени. Поради временно прекратяване на дейността на Инсталацията за производство на  флутинг и крафт хартия, Участък за производство на хартия – хартиена машина РМ1, отпадък с код 030308  - Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране, се предава за оползотворяване на колективна организация БулЕкоПак  с Разрешително по чл.37 или чл.35 от новия 3УО/ДВ бр.53/13.07.2012г..

### Докладване

Условие 11.9.1., 11.9.1.1

Изготвени са и са предадени в ИАОС, гр.София  информационни карти за отпадъците за 2012г..

Всички записи, чието докладване се изисква по Условие № 11./отчетни книги,инструкции, транспортни карти, информационни карти/, както и дневниците, доказващи съответствие, се съхраняват на площадката. Срокът за съхранение е регламентиран в  разрешителното, наредбите и в процедурата за управление на документите.

Условие 11.9.7.

Преносите на отпадъци извън площадката са докладвани към т.4.1. и т.“Третиране и транспортиране на отпадъци“

### Образувани отпадъци

Условие 11.7.1 , 11.7.2 , 11.9.2.

Разработена е и се прилага инструкция за измерване/ изчисление на образуваните количества отпадъци. Резултатите се документират в дневник за образуваните отпадъци.

Количествата образувани отпадъци за 2012г. са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

### Резултати от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с определените в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.1.1, 11.7.3., 11.9.3. ,11.9.4.6

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието. Резултатите се документират в дневник  за оценка на съответствието на наблюдаваните количества образувани отпадъци с определените такива в Условие 11.1.1.

Образуваните отпадъци съответстват по вид и не превишават годишните количествата по Условие 11.1.1. и Условие 6.6.2

Оценка

- Брой извършени проверки – 12бр.

- Обект за проверка – дневник за периодична оценка на съответствието на образуваните отпадъци

- Брой установени несъответствия – 6бр. количество отпадък за единица продукт за отпадъци с код 030302/3бр/ и 030309/3бр/

- Причини – старт на производството след по-дълъг престой, повече шлам в промивателя, ремонт на ПРВ;

- Предприети/планирани коригиращи действия  - наложен технологичен режим, оптимизиране на технологичния режим, увеличаване дела на регенерираната вар;

### Събиране и приемане и на отпадъците

Условие 11.2.1, 11.2.2. и 11.2.3.

Образуваните на площадката отпадъци се събират на местата за разделно събиране, представени в Приложение II 7.4 от заявлението и в съответствие с изискванията на КР и нормативната уредба по околна среда.

Условие 11.2.4

Отпадък с код и наименование: 20 01 21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак се събира отделно на закрита площадка, обозначена с кода на отпадъка. Площадката е оборудвана с вана, контейнер за поставяне на изгорелите лампи и съндъче с абсорбент сяра. Предприети са всички необходими мерки, за да не се допусне попадането им  в съдове за битови отпадъци, както и смесването им с други отпадъци.

Условие 11.2.5

Отпадък с кодове и наименование:

13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа;

16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти

се събира в специални  съдове /затворени метални варели, резервоар/.Варелите  са поставени върху събирателни вани в затворен метален контейнер. Съоръженията за съхранение са маркирани с кода на отпадъка и надпис: Внимание! “Отработени масла” и ”Отпадъчни нефтопродукти”. Предприети са всички необходими мерки, за  да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка. Съдовете се държат затворени, освен по време на манипулации и  преди да се предадат на фирма с разрешително по чл.37/чл.35 от ЗУО.

Условие 11.2.6

Образуваните отпадъци с код 16 06 01* - Оловни акумулаторни батерии се събират разделно, в събирателни вани,  в устойчив спрямо киселини затворен склад, който осигурява подходяща вентилация на въздух. Складът е обозначен с надпис: Внимание! “Негодни за употреба батерии и акумулатори” . Отпадъкът се предава на фирма с разрешително по чл.37/чл.35 от ЗУО.

Условие 11.2.7

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се събират в подходящи, не взаимодействащи с отпадъка и добре затворени  съдове и площадки. Съдовете са обозначени съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка и опасните свойства на отпадъка.

Условие 11.2.8

Отпадъци с код:

15 01 01 – Хартиени и картонени опаковки;

19 02 01 – Хартия и картон;

20 01 01 - Хартия и картон

За оползотворяване (R3) не са приемани на площадката, поради извеждане от експлоатация на  Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия, Участък за производство на хартия – хартиена машина РМ1.

Условие 11.2.9

За оползотворяване (R1) в Инсталацията за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия,  са приети следните отпадъци:

| Отпадък | Код | Годишно количество, т | Получени от: т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |
| Отпадъци от корк и дървесни кори | 030101 |  | 0 |  |  |
| Трици, талаш, изрезки, парчета…, различни от упоменатите в 03 01 04 | 030105 |  | 31 347.980 | Бобър 72 КиК ЕООД (1819.58) Триманс ЕООД (2988.46) Златолес ЕООД (501.42) Върбица Лес Груп ООД (4068.36) МАХ – 2000 ООД (5105.92) Глобал Пр. Консулт ООД (11726.8) Семекс ЕООД (4473.84) Смолес ЕООД (663.6) |  |
| Отпадъчни кори и дървесина (опилки) | 030301 |  | 0 |  |  |
|  |  | 104 618 | 31 347.980 |  | да |

Информация за фирмите, от които са получени:

| доставчик | ЕИК по БУЛСТАТ |
| --- | --- |
| Бобър 72 КиК ЕООД | 201211479 |
| Триманс ЕООД | 200058315 |
| Златолес ЕООД | 120558581 |
| Върбица Лес Груп ООД | 201540086 |
| МАХ – 2000 ООД | 108516226 |
| Глобал Пр. Консулт ООД | 131039536 |
| Семекс ЕООД | 175180741 |
| Смолес ЕООД | 200735735 |

Условие 11.2.10, 11.2.10.1, 11.2.10.2, 11.2.10.3

Приемането на отпадъците се извършва въз основа на сключен договор, след заявки и предварително изготвен график.

Спазват се изискванията за наличие на придружаваща документация.

Приемането се извършва съгласно Условие 11.2.10.3 и се отразява в Отчетната книга.

### Резултати от оценка на съответствието на събирането и приемането на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.2.11 , 11.9.3. ,11.9.4.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието за  събирането  на отпадъците. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното,  причини за установените несъответствия и  предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект за проверка – отпадъци по кодове и вид, съгласно таблица 11.1 .

- Брой установени несъответствия – 7 бр.

- Причини – отпадък с код 160103 (2 бр.) – оставена отпадна гумена лента пред цех, отп.гуми с джанти на площадката за метални отпадъци за изрязване на мет.джанти; код 191001 (1бр ) – метални отпадъци извън специализираната площадка, код 150102 (1бр) – събрани смесени отпадъци в пластмасов биг бег от вн. фирма Изпълнител;код 160601* (1бр.) – оставена отп.акум. б-я пред специализирания склад; код 200301 (1бр.) – битови отпадъци върху клетка с цел.маса; код 030308 /1бр./ – събрани хартиени отпадъци на спец.площадка за пластм.отпадъци от вн.фирма Изпълнител;

- Предприети/планирани коригиращи действия  - своевременно прибрани гуми в спец.отредения склад №11 ;предупреждение към фирмата Изпълнител за своевременно натоварване и извозване на мет.отпадъци; сортиране на отпадъците и прибирането им в специализираните площадки; прибиране в спец.склад №12; почистване в контейнер за битови отпадъци; сортиране и преместване на харт.отпадъци на спец. Площадка №9;

Условие 11.2.12 , 11.9.3. ,11.9.4.

Прилага се инструкцията за периодична оценка на съответствието на приемането  на отпадъците. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието на приемането на отпадъците с условията в разрешителното,  причини за установените несъответствия и  предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект за проверка – отпадъци по кодове от условие 11.2.8. и 11.2.9, налична документация, визуален оглед, измерване, водене на Отчетна книга.

- Брой установени несъответствия – 0 бр.

- Причини – няма констатирани несъответствия;

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не се налагат;

### Временно съхранение на отпадъците

Условие 11.3.1, 11.3.2

На площадката се съхраняват  временно  само отпадъците съгласно Условие 11.1.1. и само на местата, определени  съгласно Приложение II 7.4. от заявлението за КР. Позициите на площадките, на които се извършва временното съхранение са посочени в Таблица 4  на Приложение 2. Временното съхранение е за срок до три години при последващо предаване за оползотворяване и до една година при последващо предаване за обезвреждане.

Условие 11.3.3

Всички опасни отпадъци, които се образуват на площадката се съхраняват в подходящи, не взаимодействащи с отпадъка и добре затворени съдове. Съдовете са маркирани съгласно  Наредба №3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците с надпис “опасен отпадък”, код и наименование на отпадъка, опасните свойства на отпадъка и в съответствие с изискванията на Глава ІІ, Раздел ІII на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС №53/ДВ бр.29,1999г.

Условие 11.3.4

Отпадък с код и наименование 20 01 21* - „Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак” се съхранява на площадка №21, обозначена на Приложение II 7.4 от заявлението. Отпадъкът се съхранява разделно от другите отпадъци, като е осигурено наличие на абсорбент сяра в количество най-малко по 2 грама на всеки килограм лампи. Площадката е закрита, оградена, обозначена с  надпис за вида на отпадъка, които се съхранява в нея. Осигурени са съдове за счупени лампи, спазени са изискванията към повърхностите, върху които се поставят съдовете за съхранение – бетониран под,

Условие 11.3.5

Образуваният отпадък с код 16 06 01* - „Оловни акумулаторни батерии” се съхраняват на  площадка №20, обозначена на Приложение II 7.4 от заявлението.Площадката е  закрит склад, в който има устойчиви спрямо киселини вани в които се поставят отпадните акумулаторни батерии, осигурена е  подходяща вентилация на въздух. Складът е  обозначени с надпис: Внимание!“Негодни за употреба батерии и акумулатори” .

Условие 11.3.6

Отпадъци с код и наименование:

13 02 08*- Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки

13 03 07* - Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа;

16 07 08* - Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти /резервоар с оваловка/

се съхраняват съответно на площадки №18,22,19 посочени в Приложение II 7.4 от заявлението. Площадките са затворени с метална ограда и имат трайна бетонова настилка, оборудвани са със събирателни вани, поставен е метален контейнер за съхранение на първичната опаковка от затворени метални варели. Площадките/резервоара са обозначени с кода и наименованието на съхранявания отпадък.   Съдовете за съхранение се затварят плътно и материалът им не взаимодейства с отпадъка. Предприети са всички необходими мерки, за да се осигури контрол върху целостта на съдовете и да не се допусне разливане или изтичане на отпадъка.

Условие 11.3.7

Отпадък с код и наименование: 15 01 10* - Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества се съхранява на площадка №23, посочена на Приложение II 7.4  от заявлението. Площадката е закрит контейнер, обозначен с кода и наименованието на отпадъка, който се съхранява. Контейнерът е поставен на трайна бетонова настилка, съхраняваният отпадъци е изолиран от атмосферни въздействия и защитени от случаен достъп.

Условие 11.3.8, 11.3.9

Неопасните отпадъците, за които е разрешено временно съхранение,  се съхраняват на площадките, посочени в условие 11.3.8. и обозначени на Приложение II 7.4 от заявлението. Всички площадки са ясно отделени (оградени), обозначени с надписи за предназначението, вида на отпадъците, които се съхраняват и са с трайна настилка. Местата за временно съхранение са докладвани в Таблица 4, Приложение 2.

Условие 11.3.10

Временното съхранение на отпадъци се осъществява така, че да не се допусне смесване на опасните отпадъци с други отпадъци, смесването на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесването на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

### Резултати от оценка на съответствието на временното съхранение с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.3.11, 11.9.3., 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното. Резултатите се документират в дневник  за оценка на съответствието на временното съхранение с условията на разрешителното, причини за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект на проверка – всички площадки за временно съхранение, налични отпадъци, условия за съхранение

- Брой установени несъответствия – 5 бр.

- Причини – отпадък с код 191001 191002 /2бр/ – наличие на нерегламентирани отпадъци на специално отредената, маркирана площадка; код 160106* /1бр/ - поставена отп.акум.батерия в склада извън ваната за съхранение; код 150102 /1бр/ - пластм.бидони извън специализ.площадка №12;

- Предприети/планирани коригиращи действия    -  сортиране на отпадъците и изпълнение на проект за ограждане и затваряне с врата на спец. Площадка №10, преместване във ваната, прибиране в спец. склад №12.

За спазване изискванията на чл.10, ал.1 и 2 от ЗУО/дв.бр.53 от 13.07.2012г. почти цялото количество генерирани строителни отпадъци през 2012г. с код 170107 се разтрошава/фрагментира на специална машина „трошачка” за повторна употреба – напр. чакълиране на пътни трасета и др.

Третиране и транспортиране на отпадъците

Условие 11.4.1., 11.4.2., 11.4.2.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1. се предават/транспортират извън територията на площадката единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл. 37/чл.35 от новия ЗУО за извършване на такава дейност, въз основа на сключен договор за конретен отпадък.

Сключени са следните договори:

| Фирма | Разрешително |
| --- | --- |
| Булекопак АД , гр.София | №00п-05-00(03)/22.11.2004(11.02.2010) |
| Ровотел Стийл ООД | Лиценз №144/14.12.2004г. и №00-ДО-171-05/13.07.2012г. |
| Кабакчиев ЕООД, с.Говедаре | №07-ДО-229-01/04.07.2010г.. |
| Промишлени системи ООД | №07-ДО-148-01,02,03,04,05,06/30.11.2011 |
| Валд 95 ЕООД, гр. София | №00-ДО-309-00 |
| Тонер Дайрект България ЕООД | №12-ДО-771-03(06)/30.09.2011(21.05.2012г.) |

Предадени количества отпадъци:

| код | 03 03 08 | 15 01 02 | 19 10 01 | 15 02 03 | 12 01 01 | 03 03 09 | 19 10 02 | 16 01 03 | 13 02 08* | 16 07 08* | 16 06 01* | 20 01 21* | 20 03 01 | 17 01 07 | 16 02 14 | 15 01 10* | 10 01 01 | 19 08 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| преда-дено, т | 4.24 | 9.007 | 2025 | 0 | 5.92 | 0 | 19.98 | 0 | 6.91 | 0 | 2.12 | 0.044 | 85 | 1.3 | 0.52 | 0.077 | 0 | 0 |

За всички опасни отпадъци, които се изнасят от площадките се изготвя транспортна карта по  Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г.

За всяка партида транспортиран отпадък се съхраняват копия от следните документи:

- За производствени отпадъци:

  - Договор, Кантарна бележка, документ за излизане и запис в програма на автокантара „Paper 2000”;

- За опасни отпадъци:

  - Договор, Документ за излизане/сертификат за произход и кантарна бележка, запис в програма на автокантара „Paper 2000”;

- “Транспортна карта”, съгласно Приложение 4 на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности;

- “Писмени инструкции за действие при аварии”, в съответствие с Приложение № 5 на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/19.03.1999г.

### Резултати от оценка на съответствието на дейностите по третиране и транспортиране на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.4.3, 11.9.3., 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъци с условията в разрешителното. Резултатите се документират в дневник  за оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, причини за установените несъответствия и предприети коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект на проверка – договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за предадени и приети количества, наличие на разрешение за транспорт на предадения и приетия код, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти), транспортиране, отчетни книги

- Брой установени несъответствия –1 бр.

- Причини –  замърсяване на улично платно при транспортиране на отпадна дървесина с код 030105

- Предприети/планирани коригиращи действия – спазване на  вътрешна Заповед към охраната да проверява платформите на автомобилите преди напускане на площадката, дали са почистени, реконструкция на кошовете /каната/ на автомобилите по изискване на КАТ, почистване на уличния участък.

### Оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъци

Условие 11.5.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за оползотворяване, преработване и рециклиране на външни фирми, се предават въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък - разрешение по чл. 37/чл.35 от новия ЗУО.

Сключени са договори със следните фирми:

| Фирма | Булстат | Разрешително |
| --- | --- | --- |
| Булекопак АД , гр.София | 131283533 | №00п-05-00(03)/22.11.2004(11.02.2010) |
| Ровотел Стийл ООД | 831850937 | Лиценз №144/14.12.2004г. и №00-ДО-171-05/13.07.2012г. |
| Кабакчиев ЕООД, с.Говедаре | 112540232 | №07-ДО-229-01/04.07.2010г.. |
| Промишлени системи ООД | 112004406 | №07-ДО-148-01,02,03,04,05,06/30.11.2011 |
| Валд 95 ЕООД, гр. София | 104030287 | №00-ДО-309-00 |
| Тонер Дайрект България ЕООД | 175047940 | №12-ДО-771-03(06)/30.09.2011(21.05.2012г.) |

Условие 11.5.2

Операция по оползотворяване с код R3 не се извършва през отчетния период – Инсталацията е изведена от експлоатация.

Условие 11.5.3

В Инсталацията за оползотворяване на неопасни отпадъци се извършва операцията оползотворяване посредством изгаряне с код R1  на следните приети и образувани отпадъци, съгласно Условие 11.2.9.

Оползотворени:

| произход | приети | собствени |
| --- | --- | --- |
| код | 03 03 01 и 030101 | 03 01 05 | 03 03 01 кори | 03 03 01 Опилки | 03 03 10 | 19 08 02 |
| Количество, t | 0 | 20 339.212 | 30440.817/ 17457тАСО | 3010.604/ 1687.9т АСО | 2806.769/ 731.572т АСО | 46.32/ 18.61тАСО |

Условие 11.5.4, 11.5.5, 11.5.6

R13 – съхранение до извършване на операции по оползотворяване R1 и R3:

Отпадъците, предназначени за оползотворяване с код R1 се съхраняват временно  на площадки №1 и №2, обозначени на приложение ІІ.7.4. от заявлението.

Отпадъци с кодове 150101,191201и 200101, предназначени за оползотворяване с код R3, се съхраняват временно  на площадка №9. През 2012г. не са приемани отпадъци тези отпадъци от външни организации, проради изведена от експлоатация хартиена машина РМ1.

Отпадък с код 030308, предаден 4.24т за оползотворяване от външна организация, поради изведена от експлоатация хартиена машина РМ1, се съхранява временно на площадка №9.

Площадките отговарят на изискванията по Условие 11.5.5.Следи се да не се допусне временно съхранение  преди предаване за оползотворяване за период над 3 години.

Условие 11.5.7

Извършена е  операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране и възстановяване на неорганични материали) на 339т отпадък с код 10 13 01 „Отпадъчна смес преди термично обработване” в Инсталацията за производство на вар.

Условие 11.5.8

Пречистване на центрофуга чрез отделяне на вода и механични примеси на отпадък с код 13 03 07* „Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа” за поледваща повторна употреба (R9) не е извършвана през отчетния период.

### Резултати от оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.5.9, 11.9.3., 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието на оползотворяването на отпадъци с условията в разрешителното. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъци с условията на разрешителното, причини за констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12бр.

- Обект на проверка – оползотворяване, договори с външни фирми, записи в дневник отпадъци за приети и предадени количества, наличие на разрешение за операцията за оползотворяване с предадения код отпадъци, наличие на документи (кантарни бележки, транспортни карти), отчетни книги, годишен отчет за оползотворяване

- Брой установени несъответствия – 0бр.

- Причини –не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия – не се налагат

### Обезвреждане на отпадъци

Условие 11.6.1

Всички отпадъци по Условие 11.1.1., които се предават за обезвреждане на външни фирми с разрешение по чл. 37/чл.35 от ЗУО/ДВбр.53,2012г.  въз основа на писмен договор, след представяне на копие от документ, разрешаващ извършване на такава дейност за конкретния вид отпадък.

Сключени са договори със следните депа:

| Фирма | Разрешително |
| --- | --- |
| общинско сметище Горньовица | Документ за експлоатация № 1716 от 17.09.2009 |
| сметище Цалапица | счетоводно отчисление към БКС – гр. Стамболийски |
| сметище Първенец | Подем ООД – рамков договор |

### Дружеството има издадено Решение по чл.37 от ЗУО №09-ДО986-00/12.07.2011г. за извършване на дейности по обезвреждане D1 на собствено депо Чеиргьол, на отпадъци с кодове:030302, 030309 и 100101 в срок до 12.07.2016г.

### Резултати от оценка на съответствието на обезвреждането  на отпадъци с условията в КР – брой установени несъответствия, причини и приети/планирани коригиращи действия

Условие 11.6.2. , 11.9.3. , 11.9.4.

Прилага се инструкцията  за периодична оценка на съответствието. Резултатите се документират във формата за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното.

Оценка

- Брой извършени проверки – 12 бр.

- Обект на проверка – договори с външни фирми, документи, записи в дневник отпадъци за предадени количества за обезвреждане, наличие на разрешение за депонирания код отпадъци, наличие на документи (кантарни бележки);

- Брой установени несъответствия – 0бр.

- Причини– не са установени несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия– не се налагат

### Анализи на отпадъците

Условие 11.8.1., 11.8.2, 11.8.2.1. , 11.8.2.2., 11.9.1.1.

През отчетния период:

- Идзвършва се лабораторен анализ на образуваните от производствената дейност отпадъци; съхраняват се попълнени и съгласувани от РИОСВ, гр. Пловдив работни листове за класификация на отпадъците;

- Извършвано е охарактеризиране на отпадъци, предназначени за депониране.

## 4.5.Шум

### Жалби на живущи около площадката

Условие 12.3.3

За регистриране на оплакванията на живущи около площадката се води дневник оплаквания. Предвидени са мерки за своевременно реагиране при постъпването на жалби на граждани.

През отчетния период не е постъпило на площадката оплакване на граждани за шум от площадката - Таблица 10 на Приложение 2 .

Извършена е една проверка от РИОСВ,Пловдив – протокол №0129 от 01.03.2012г. за подаден сигнал по ”зелен” телефон в РИОСВ от гражданин на гр.Стамболийски за „бучене” и миризма от площадката.

Във връзка с направеното предписание е изпратено писмо-отговор до РИОСВ с изх.№ 133 от 09.03.2012г. за причини (труден старт на предприятието при тежки зимни условия след близо тримесечен престой) и предприети коригиращи верки.

### Резултати от извършени през отчетната година наблюдения на общата звукова мощност на площадката, нива на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката, нива на звуково налягане на мястото на въздействие

Условие 12.2.1., 12.2.2, 12.3.1.

Изготвена е и се прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на шума по границите/оградата  на площадката, и шума  в мястото на въздействие (най-близката жилищна зона) – дневно, вечерно и нощно ниво. Резултатите се документират в дневник.

Извършено е едно измерване –  протоколи за проведени собствени измервания  №23,24,26 и 27 от 04.09.2012г. и протоколи от изпитване №10-1499,10-1500,10-1501 и 10-1502 от 10.09.2012г.

Измерванията на шумовите емисии са извършени от  ИАОС, Регионална лаборатория Пловдив/сертификат за акредитация от БСА №135ЛИ от 30.09.2011г..

Данните от измерванията са докладвани в Таблица 6 на Приложение 2.

### Резултати от оценка на съответствието на установените нива на звуково налягане  с разрешените такива в комплексно разрешително

Условие 12.1.1., 12.2.3, 12.3.2., 12.3.3.

Прилага се инструкцията за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива по условие 12.1.1., причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието.

Оценка

- Брой извършени проверки – 1

- Брой установени несъответствия – 0 бр.

- Причини – не са констатирани несъответствия

- Предприети/планирани коригиращи действия  - не се налагат.

## 4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

### Условия

Условие 13.1., 13.7

Предприети са всички мерки за недопускане пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и подземните води, както и инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води посредством действащите инструкции за контрол на дейностите, поддръжка на съоръженията и мониторинг.

Условие 13.2., 13.10.4, 13.10.4.1

Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. Дейностите по обхода се извършват от персонала, като резултатите се документират в дневник.

Резултати:

- Брой проверки – 262, ежедневно

- Установени течове – 2 бр.

- Причини – пропуск от стар тръбопровод към колектор за кондензат, поради корозия на тръбата, повредена гарнитура на смукателен тръбопровод на помпа;

- Предприети действия – изрязване на стария тръбопровод, подменена гарнитура

Условие 13.3., 13.4. , 13.5. , 13.6., 13.10.5, 13.10.5.1, 13.10.5.2

Товаро-разтоварните дейности, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват само на определените за това места.

Разработена е и се прилагат инструкции, съдържащи:

- Индикатори и мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони) и третиране на образуваните отпадъци.  Включено е изиксване за почистване/преустановяване до 12 часа след откриване.

- мерки за действие при аварийни случаи, съгласно Условие 13.8.3., когато разливът може да предизвика замърсяване на подземни води

За осигуряване на изпълнението на инструкцията, на подходящи места на площадката, невъзпрепятстващи движението и в близост до местата на възможни разливи са разположени сандъци със сорбиращ материал (пясък). Наличието на материал в тях се проверява при обхода на площадката. Предвидени са обеми за събиране на отпадъците от почистване на разливи.

В инструкцията са регламентирани действията за отстраняване на течностите от обеми/прекратяване на захранването на тръбопроводи, при които са установени течове, отстраняване на разливите, почистване на мястото и третиране на образуваните отпадъци, както и рекултивация на мястото.

Изготвен е Дневник  за документиране на установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони).

Резултати

- Брой проверки -12 бр.

- Обект на проверка – дневник, наличие на сорбиращ материал, състояние на местата, където е възможно да възникнат разливи

- Регистрирани разливи -1бр.,  шлам от почистване на резервоар за „зелена” луга

- Наличие на сорбиращ материал – дебел слой пепел от Котела за биогориво

- Предприети коригиращи действия – депониране на сместа на депо „Чеиргьол” и покриване на мястото с пръст

- Замърсявания от потенциално нерегистрирани разливи – не са установени.

Условие 13.10.6, 13.10.6.1

Съгласно аварийните инструкции по цехове и общия авариен план на дружеството са предвидени всички мерки за локализиране и почистване на разливи. Регламентиран е редът за уведомяване на компетентните органи.

За отчетния период не е регистриран разлив, който потенциално да доведе до замърсяване на почвите и подземните води.

### Резултати от собствения мониторинг на подземни води

Условие 13.8.1, 13.10.1, 13.10.2, 13.10.2.1

С протокол №230/03.04.2012г. на БДИБР, център Пловдив, е извършено  консервиране на 2бр. сондажи за промишлено водоснабдяване СК №2 и СК №11, които не се експлоатират.

Проведен е собствен мониторинг в 3 броя сондажни кладенци, означени на Приложение II 9.2. от заявлението.

Обхватът на мониторинга е съгласно показателите и честотата, посочени в Таблица 13.8.1. към условието / в сиво са маркирани проведените измервания през 2012г/.

Резултатите от извършения мониторинг са изведени в Таблица 7 на Приложение 2.

Всички протоколи от собствен мониторинг се представят в БД в двуседмичен срок /14 дни/ от получаването им от акредитираната лаборатория.

#### Честота на мониторинг

| ПТ1 |  |
| --- | --- |
| показател | честота | протоколи | съответсвие |
| електропроводимост | 1/6м | 2бр №10-1110/12.07.2012 и 10-2416/17.12.2012г. | да |
| обща твърдост | 1/2г | 1бр | да |
| перманганатна окисляемост | 1/2г | 1бр | да |
| активна реакция | 1/1г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| амониев йон | 1/2г | 1бр | да |
| нитрати | 1/2г | 1бр | да |
| нитрити | 1/2г | 1бр | да |
| сулфати | 1/2г | 1бр | да |
| хлориди | 1/2г | 1бр | да |
| фосфати | 1/1г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| флуориди | 1/1г | №14-0539/10.07.2012г | да |
| живак | 1/2г | 1бр | да |
| кадмий | 1/2г | 1бр | да |
| мед | 1/2г | 1бр | да |
| никел | 1/2г | 1бр | да |
| олово | 1/1г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| селен | 1/2г | 1бр | да |
| хром | 1/2г | 1бр | да |
| алуминий | 1/2г | 1бр | да |
| желязо | 1/1г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| калций | 1/2г | 1бр | да |
| магнезий | 1/2г | 1бр | да |
| манган | 1/2г | 1бр | да |
| цинк | 1/1г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| естествен уран | 1/2г | 1бр | да |
| натрий | 1/г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| бор | 1/2г | 1бр | да |
| антимон | 1/г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| арсен | 1/2г | 1бр | да |
| бензен | 1/2г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| бенза(а)пирен | 1/2г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| 1,2 дихлоретан | 1/2г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| ПАВ | 1/2г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | 1/2г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| пестициди | 1/2г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| пестициди (общо) | 1/2г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |
| цианиди | 1/2г | 1бр | да |
| нефтопродукти | 1/г | 1бр№10-1110/12.07.2012 | да |

Несъответствия-  0бр.

| ПТ4 |  |
| --- | --- |
| показател | честота | протоколи | съответсвие |
| електропроводимост | 1/6м | 2бр№10-1111/12.07.2012г. и 10-2416/17.12.2012г. | да |
| обща твърдост | 1/2г | 1бр | да |
| перманганатна окисляемост | 1/2г | 1бр | да |
| активна реакция | 1/1г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| амониев йон | 1/2г | 1бр | да |
| нитрати | 1/2г | 1бр | да |
| нитрити | 1/2г | 1бр | да |
| сулфати | 1/2г | 1бр | да |
| хлориди | 1/2г | 1бр | да |
| фосфати | 1/1г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| флуориди | 1/1г | №14-0539/10.07.2012г | да |
| живак | 1/2г | 1бр | да |
| кадмий | 1/2г | 1бр | да |
| мед | 1/2г | 1бр | да |
| никел | 1/2г | 1бр | да |
| олово | 1/1г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| селен | 1/2г | 1бр | да |
| хром | 1/2г | 1бр | да |
| алуминий | 1/2г | 1бр | да |
| желязо | 1/1г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| калций | 1/2г | 1бр | да |
| магнезий | 1/2г | 1бр | да |
| манган | 1/2г | 1бр | да |
| цинк | 1/1г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| естествен уран | 1/2г | 1бр | да |
| натрий | 1/г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| бор | 1/2г | 1бр | да |
| антимон | 1/г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| арсен | 1/2г | 1бр | да |
| бензен | 1/2г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| бенза(а)пирен | 1/2г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| 1,2 дихлоретан | 1/2г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| ПАВ | 1/2г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | 1/2г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| пестициди | 1/2г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| пестициди (общо) | 1/2г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |
| цианиди | 1/2г | 1бр | да |
| нефтопродукти | 1/г | 1бр№10-1111/12.07.2012 | да |

Несъответствия-  0бр

| ПТ5 |  |
| --- | --- |
| показател | честота | протоколи | съответсвие |
| електропроводимост | 1/6м | 2бр№10-1112/12.07.2012г. и 10-2416/17.12.2012г. | да |
| обща твърдост | 1/2г | 1бр | да |
| перманганатна окисляемост | 1/2г | 1бр | да |
| активна реакция | 1/1г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| амониев йон | 1/2г | 2бр. | да |
| нитрати | 1/2г | 1бр | да |
| нитрити | 1/2г | 1бр | да |
| сулфати | 1/2г | 1бр | да |
| хлориди | 1/2г | 1бр | да |
| фосфати | 1/1г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| флуориди | 1/1г | №14-0539/10.07.2012г | да |
| живак | 1/2г | 1бр | да |
| кадмий | 1/2г | 1бр | да |
| мед | 1/2г | 1бр | да |
| никел | 1/2г | 1бр | да |
| олово | 1/1г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| селен | 1/2г | 1бр | да |
| хром | 1/2г | 1бр | да |
| алуминий | 1/2г | 1бр | да |
| желязо | 1/1г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| калций | 1/2г | 1бр | да |
| магнезий | 1/2г | 1бр | да |
| манган | 1/2г | 1бр | да |
| цинк | 1/1г | 1бр | да |
| естествен уран | 1/2г | 1бр№П-598-1/03.07.2012г. | да |
| натрий | 1/г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| бор | 1/2г | 1бр | да |
| антимон | 1/г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| арсен | 1/2г | 1бр | да |
| бензен | 1/2г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| бенза(а)пирен | 1/2г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| 1,2 дихлоретан | 1/2г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| ПАВ | 1/2г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | 1/2г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| пестициди | 1/2г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| пестициди (общо) | 1/2г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| цианиди | 1/2г | 1бр | да |
| нефтопродукти | 1/г | 1бр№10-1112/12.07.2012г | да |
| Обща бета-активност |  | 1бр№П-598-1/03.07.2012г. | да |
| Коли форми |  | 1бр№П-598-2/03.07.2012г. | да |
| Ешерихия коли |  | 1бр№П-598-2/03.07.2012г. | да |

Несъответствия-  0бр.

#### Изпълнител

Измерванията са извършени по показатели от ИАОС-Регионална лаборатория,Пловдив със сертификат за акредитация от БСА №135ЛИ/30.09.2011г.,

и  лабораторен изпитвателен комплекс към РЗИ, гр.Пловдив със сертификат за акредитация от БСА №246ЛИ/23.12.2011г.

Условие 13.8.2, 13.8.2.1, 13.10.3

Извършено е фоново замерване по показател нефтопродукти – м.12.2009г.  (съгласно таблиците за честота на мониторинг).  Последващите измервания са с честота 1 път годишно.

### Резултати от оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води  с опредените в условията на КР

Условие 13.8.3, 13.10.3.1

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води, посочени в Таблица 13.8.2. и фоново ниво по Условие 13.8.2. Попълва се дневник за периодична оценка на съответствието на измерените стойности за замърсители в подземни води с нормине, причини за констатираните несъответствия и предприети коригиращи действия. Съответствието на измерените стойности на показателите е посочено в Таблица 7 на Приложение 2.

### Резултати от собствения мониторинг на почви

Условие 13.9.2.1, 13.9.2.2., 13.9.2.3, 13.10.1

На 17.12.2009г. е определено от акредитирана лаборатория  базово ниво на концентрацията на замърсители в почви в постоянните пунктове, обозначени на Приложение II 9.2 от заявлението.

На 14.09.2010г. е извършен собствен мониторинг на състоянието на почвите, съгласно показателите и честотата от Таблица 13.9.2.2. е в обхват, съгласно показатели и методи по Таблица 13.9.2. 2.

През отчетния период 2012г. не е извършено измерване.

### Резултати от оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите  с измерените

Условие 13.9.2.4

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на базовите концентрации на вредни вещества в почвите  с измерените. Резултатите се документират в дневник за оценка на съответствието, причини за констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия.

# Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

Изпълнени са всички точки към Инвестиционна програма към Заявление за издаване на КР.

# Прекратяване на работата на инсталации или части от тях

Условие 16.1.

Взето е решение за прекратяване на дейността на:

- Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия, ключваща:

- Участък за производство на полуцелулоза

- Участък за производство на хартия на хартиена машина РМ1

- Складови и мазутни резервоари – 2бр.,

за което е подадено уведомление в РИОСВ , гр.Пловдив – писмо с изх.№667/11.10.2011г.

Условие 16.2.

Изпратен е в РИОСВ, гр. Пловдив „План за прекратяване на дейността на инсталациите или части от тях” – писмо с изх.№696/21.10.2011г.

Условие 16.3.

През 2012г. не е планирано временно спиране на инсталации или части от тях.

Условие 16.6.

През 2012г  не са извършени дейности по плановете по условие 16.2 и 16.3.

Условие 16.7.

От представения в РИОСВ  с писмо с вх.№1296/11.06.2010г.„План за закриване на части от дейностите на площадката” са разрушени следните сгради:

- Стар дъбилен цех №72 – 2010г.

Извършен е мониторинг на площадката, съгласно инструкция ВПД-04.

Няма констатирано замърсяване на почвата и подземните води.

- Стар въглищен склад №35 – 2011г.

За почистване и мониторинг на площадката са спазени изискванията на инструкции ВПД-04 ВПД-05 ВПД-06, приложени към плана.

Няма констатирано замърсяване на почвата при мониторинга.

- Закрита естакада за въглища №3501-3505 – 2011г.

За почистване и мониторинг на площадката са спазени изискванията на инструкции ВПД-04 ВПД-05 ВПД-06.

- Участък за производство на полуцелулоза – 2011г.

- При демонтажа на оборудването, почистването и собствения мониторинг са спазени изискванията на инструкции ВПД-01  ВПД-04 ВПД-05 ВПД-06.

Няма констатирано замърсяване на почвата при мониторинга.

За извършените дейности има попълнен „дневник проверка” и дневник „контрол”.

Няма констатирани несъответсвия.

През отчетния период 2012г. няма други разрушени сгради и съоръжения по Условие 16.7.

# Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

## 7.1.Аварии

Условие 14.1

Изготвен е и съгласуван от компетентните органи и утвърден от ръководителя на предприятието вътрешен авариен план, съобразно изискванията по Условие 14.1. Информацията, касаеща оповестяването се актуализира редовно.

Условие 14.2

Има изготвена е инструкция, в която е извършена е оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. Изготвени са мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране.

Условие 14.3

Съгласно инструкцията за действие при аварии по Изпълнение на Условие 5 е изготвен „дневник – аварийни ситуации”.

Записите в дневника са докладвани в Таблица 9, Приложение 2.

През 2012г. не са регистрирани аварийни състояния.

Условие 14.4

Изготвена е инструкция за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие на аварийни ситуации. Записите по нейното изпълнение се документират в дневник.

През 2012г. не е имало аварийни ситуации.

Условие 14.5. 14.6

През 2012г.  не е възниквала ситуация, изискваща уведомяване на органите по Условие 14.5.и 14.6.

Условие 14.7

Местата за съхранение на опасни вещества и препарати на площадката са съгласно изискванията за съхранение към настоящото КР и ИЛБ по CLP регламента 1272/2008. Има наличен актуализиран инвентаризационен списък с употребяваните през 2012г.  количества опасни  вещества.

Води се регистър на наличностите и движението на всички опасни вещества и препарати на площадката, попадащи в обхвата на Приложение 3 от ЗООС.

Условие 7.5, относно Условие 7.1, Условие 7.2, Условие 7.3

През 2012г. не е имало аварийни ситуации и залпови замърсявания.

Резулататите от мониторинга се представят в РИОСВ и БДИБР след получаване на протоколите от измерване.

7.2.Оплаквания или възражения

Всички постъпили оплаквания, жалби и възражения се регистрират в дневник. Записите по дневника са докладвани в таблица 10 наПриложение 2.

През 2012г. са постъпили при оператора 2 бр. оплаквания и възражения, касаещи дейността на площадката: 1бр. – за замърсяване на улично платно  с кори от автомобилите, които доставят дървесина и 1бр. за миризма от завода

– предприети мерки за контрол на доставчиците.

## 7.3.Преходни и анормални режими на работа

Условие 15.1

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на пречиствателните съоръжения при спиране и при пускане на свързаните с тях производствени инсталации или части от тях. Резултатите от изпълнението се документират в дневник на съоръженията.

Условие 15.2, Условие 15.3.

Изготвена е и се прилага инструкция за пускане и спиране на инсталациите по Условие 2 и документиране на действията и за документиране на   Резултатите от изпълнението  в дневник на съоръженията.

Условие 15.4, Условие 15.5.

В резултат на обработка на данните по  изпълнение на Условия 15.1  и 15.3.,  се предвижда анализ на потенциалните извънредни емисии,  дефиниране на методи за тяхното определяне и на тази база  прилагане на изготвения  план за мониторинг на анормални режими.

Условие 15.6

През отчетния период няма  документирана неизправност на измервателните устройства за свежа, оборотна и отпадъчни води.

Условие 7.4

РИОСВ е уведомена за всяко пускане и спиране на горивните инсталации.

# Подписване на годишния доклад

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №. 123-Н1/2009год. на “Монди” Стамболийски  ЕАД .

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:            __________

Дата: 28.03.2013г. 			Име на подписващия:             Александер Криклер

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор

Подпис:	_________

Име на подписващия:          Никола Тенов

Длъжност в организацията: Прокурист

# Приложение 1

## Организационна структура

# Приложение 2

### Таблица 1.  Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площадката (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Във въздух (колона 1а) | Във води (колона 1б) | В почва (колона 1с) |  |  |
|  |  |  | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год | kg/год |
| 1 | 630-08-0 | Въглероден моноксид (CO) | „-„ (38 919.013) M |  |  |  |  |
| 2 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) (с биомаса) | 265403376.071 C |  |  |  |  |
| 3 | 124-38-9 | Въглероден диоксид (CO2) (без биомаса) | „-„ (20 492 146. 071) C |  |  |  |  |
| 4 |  | Азотни оксиди (NOx/NO2) | 89960.711 M |  |  |  |  |
| 5 |  | Серни оксиди (SOx/SO2) | „-„ (22 683.194) М |  |  |  |  |
| 6 |  | Общ азот |  | „-„ (31 382.746) М |  |  |  |
| 7 |  | Общ фосфор |  | „-„ (719.626) М |  |  |  |
| 8 |  | Общ органичен въглерод (TOC) (изразен като ХПК/3) |  | 93925.165 М |  |  |  |
| 9 |  | Вещество под формата на малки твърди или течни частици (PM10) | „-„ (14 238.791) М |  |  |  |  |

### Таблица 2 Емисии във въздуха

#### Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

##### ИУ К13 протокол Е769А/25.07.2012г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 15 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 17.87 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К14 протокол Е770А/24.07.2012г.

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (%/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 2.26 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 17.38 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К15 протокол Е771А/24.07.2012г.

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (%/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 1.33 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 13.92 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К16 протокол Е772А/25.07.2012г.

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 18.8 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 16.35 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К17 протокол Е773А/24.07.2012г.

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (%/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 2.79 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 17.59 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К18 протокол Е774А/25.07.2012г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (%/%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 3.68 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 6.64 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К19 протокол Е775А/24.07.2012г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | <1 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 3.54 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К20 протокол Е776А/24.07.2012г.

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | 1.22 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 10.81 | 1/1г | да/да |

##### ИУ К21протокол Е777А/24.07.2012г

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 20 | 1/1год |  | <1 | 1/1г | да/да |
| Други |  |  |  |  |  |
| ТОС | mg/Nm3 | 50 | 1/1год |  | 4.36 | 1/1г | да/да |

#### Горивна инсталация

##### ИУ K1/G1 (СРКА ) – годишен доклад за СНИ

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат /ср.год./ | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | Непрекъснат | 14.3 |  | Непрекъснат | да/да |
| СО | mg/Nm3 | 170 | Непрекъснат | 11.6 |  | Непрекъснат | да/да, 99.97% |
| NОх | mg/Nm3 | 450 | Непрекъснат | 181.2 |  | Непрекъснат | да/да, 99.95% |
| SО2 | mg/Nm3 | 1700 | Непрекъснат | 1.9 |  | Непрекъснат | да/да |

##### ИУ K1/G2 (EK-8), годишен доклад за СНИ; протоколи от СПИ Е119А/20.03.2012г .и Е1462А/05.11.2012г.

| Параметър | Единица | Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат /ср.год./ | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 5 | 1/6м |  | <LTD; <20 | 1/6м | да/да |
| СО | mg/Nm3 | 100 | Непрекъснат | 24.8 |  | Непрекъснат | да/да,99.88% |
| NОх | mg/Nm3 | 300 | Непрекъснат | 178.5 |  | Непрекъснат | да/да |
| SО2 | mg/Nm3 | 35 | 1/6м |  | <LTD; <3.06 | 1/6м | да/да |

<LTD  - по-малко от границата на измерване на метода

#### Инсталация за производство на вар

##### ИУ K2 протокол Е778А/25.07.2012г

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 50 | 1/1г |  | 7.09 | 1/1г | да/да |
| NОx | mg/Nm3 | 500 | 1/1г |  | 250.93 | 1/1г | да/да |
| SО2 | mg/Nm3 | 400 | 1/1г |  | <LTD | 1/1г | да/да |

#### Главен корпус - Инсталация за производство на крафт хартия и хартиени торби

##### ИУ K3/G5 (ВФПИ1) протоколи от СПИ  Е113А/02.03.2012г. и Е33NА/06.12.2012г.

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| H2S | mg/Nm3 | 5 | 1/1г |  | 3.7 | 1/1г | да/да |
| ТОС /Общ органичен въглерод/ | mg/Nm3 | 20 |  |  | 17.78 |  | да/да |
| CH2SH и (CH3)2S | mg/Nm3 | 20 | 1/1г |  | 0.81 | 1/1г | да/да |

##### ИУ K4/G6 (ВФПИ2) протоколи от СПИ  Е120А/09.03.2012г. и Е34NА/06.12.2012г.

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| H2S | mg/Nm3 | 5 | 1/1г |  | 3.7 | 1/1г | да/да |
| ТОС /Общ органичен въглерод/ | mg/Nm3 | 20 |  |  | 17.57 |  | да/да |
| CH2SH и (CH3)2S | mg/Nm3 | 20 | 1/1г |  | 0.81 | 1/1г | да/да |

##### ИУ K5(ОФ) протоколи  от СПИ  Е115А/02.03.2012г. и Е35NА/06.12.2012г.

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат | Периодичен |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |
| H2S | mg/Nm3 | 5 | 1/1г |  | 4.6 | 1/1г | да/да |
| ТОС /Общ органичен въглерод/ | mg/Nm3 | 20 |  |  | 16.64 |  | да/да |
| CH2SH и (CH3)2S | mg/Nm3 | 20 | 1/1г |  | 0.81 | 1/1г | да/да |

#### Инсталация за оползотворяване на неопасни отпадъци, използвани като гориво за получаване на енергия

##### ИУ K5/G7 – годишен доклад за СНИ

| Параметър | Единица | съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинга | Съответствие честота/концентрация (да/да) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | НДЕ | Честота на мониторинга | Непрекъснат (ср.год.) | Периодичен |  |  |
| Докладвани по таблица 1 |  |  |  |  |  |  |
| Прах | mg/Nm3 | 30 | непрекъснат | 10.4 |  | непрекъснат | да/да, 99.94% |
| СО | mg/Nm3 | 250 | непрекъснат | 65.4 |  | непрекъснат | да/да, 100% |
| NОx | mg/Nm3 | 300 | непрекъснат | 188.3 |  | непрекъснат | да/да, 99.2% |
| SО2 | mg/Nm3 | 200 | непрекъснат | 44.3 |  | непрекъснат | да/да,100% |

### Таблица 3 Емисии в отпадъчни води

#### Точка на заустване №1  в р. Марица, трета категория водоприемник

##### Дебит

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дебит на отпадни води | m3/час m3/ден m3/година | 2 988 71 710,9 26 174 488 | 1821 43 693 15 991 685 | Веднъж месечно и при при взимане на проби за контролен мониторинг | да да да |

##### Емисии в Точка на пробовземане  № 1  - на изход от последно пречиствателно съоръжение

| Параметър | Единица | НДЕ | измерване | Съответствие резултати |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №10-0090/06.02.2012г. | №10-0239/16.03.2012г. | №10-0356/28.03.2012г. | №10-0498/21.04.2012г. | №10-0594/10.05.2012г. | №10-1003/02.07.2012гг.г.г. | №10-1113/12.07.2012г | №10-1453/12.09.2012г | №10-1715/02.10.2012г | №10-1931/17.10.2012г | №10-2216/16.11.2012г | №10-2419/17.12.2012г | Ср. |  |
| Докладвани по Таблица 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Азот(общ) | mg/dm3 |  | 3.50 | <1 | 2.30 | 2.30 | 1.90 | 1.700 | 2.00 | 1.8 | 2 | 1.90 | 2.70 | 2.4 | 2.075 |  |
| Фосфор(общ) | mg/dm3 |  | 0.048 | 0.017 | 0.069 | 0.069 | 0.025 | 0.096 | <0.01 | 0.018 | 0.036 | 0.163 | 0.024 | <0.02 | 0.045 |  |
| Общ въглерод (ХПК/3) | mg/dm3 |  | <10 | 7.3 | 6 | 10.3 | 7.3 | 11.3 | 13.3 | 9 | 12.3 | 10.3 | 5.7 | 6 | 9 |  |
| Други |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активна реакция рН |  | 6,5 – 9,0 | 7.77 | 8.23 | 7.4 | 8 | 8.48 | 7.67 | 8.08 | 8.58 | 8.22 | 8.32 | 8.25 | 8.480 | 8.12 | 12/12 |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 100 | <2 | <2 | <2 | <2 | <2 | 4.00 | 6 | <3 | <3 | 10.00 | <3 | <3 | <3.5 | 12/12 |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 0.5 | <0.2 | <0.2 | 0.45 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | 0.23 | <0.1 | <0.1-0.2 | 12/12 |
| ХПК (бихроматна) | mg/dm3 | 300 | <30 | 22 | 18 | 31 | 22 | 34 | 40 | 27 | 37 | 31 | 17 | 18 | 27 | 12/12 |
| Азот(общ) | kg/t прод. | 0.4 | н.п. | 0.184 | 0.206 | 0.13 | 0.185 | 0.155 | 0.173 | 0.165 | 0.170 | 0.256 | 0.718* | 0.238 | 0.23 | 11/12 |
| Фосфор(общ) | kg/t прод. | 0.05 | н.п. | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.022 | 0.006 | 0.005 | 0.01 | 12/12 |
| н.п.-няма продукция *завишената стойност през м. ноември като кт общ Азот на тон произведена продукция се дължи не на замърсяване или ниска степен на пречистване на отпадъчните води, а на малкото произведена продукция през м.ноември – 2391.57т целулоза и 2308.342т хартия, поради планирано спиране на съоръженията и инсталациите. Нормалното производство е над 15 000 т продукция(целулоза и хартия) на месец. |

### Таблица 4 Образуване на отпадъци

#### Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на крафт хартия и хартиени торби и Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение, площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, т | Реално измерено, т | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Отпадъчни кори и дървесина | 030301 | 38330 (40%влага) или 23000 (АСО) | 30440.817 (17457АСО) | 0.24 т АСД/ тАСЦ | 0.11 | 1 |  | да |
| Отпадъчни кори и дървесина (опилки) | 030301 | 3965 (42% влага) или 2300 (АСО) | 3010.604 (1687.9АСО) | 0.024 т АСД/ тАСЦ | 0.01 | 2 |  | да |
| Утайка от зелена луга | 030302 | 480 | 368.952 | 0.005 т/тАСЦ | 0.005 | 4 | външна фирма Ембор Общинско депо Горньовица до м.март, от м.април собствено депо Чеиргьол | да |
| Механично отделени отпадъци | 030307 | 300 | 0 | 0.015 т/ т флутинг | 0 | 6 |  | да |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 030308 | 500 | 4.27 |  |  | 9 | външна фирма Булекопак АД | да |
| Отпадъчен шлам съдържащ вар | 030309 | 680 | 467.487 | 0.007 т/тАСЦ | 0.0064 | 4 | външна фирма Ембор Общинско депо Горньовица до м.март, от м.април собствено депо Чеиргьол | да |
| Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали (обезводнена утайка) | 030310 | 26300(с74% влага) или 6840АСО | 2806.769 (731.572АСО) | 0.57 тАСО/ т хартия и флутинг | 0.0092 | 3 | външна фирма Ембор Котел за биогориво | да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на тази, упомената в 100104) | 100101 | 8000 | 4169.56 |  |  | 16 | външна фирма Ембор Общинско депо Горньовица до м.март, от м.април собствено депо Чеиргьол | да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 101301 | 3500 | 339 |  |  | 5 |  | да |

#### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР, т | Реално измерено, т |  |  |  |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 | 6 | 6 | 14 | външна фирма Кабакчиев | да |
| Пластмасови опаковки | 150102 | 20 | 6.901 | 12 | външна фирма Булекопак АД, Промишлени с-ми ООД | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202 | 150203 | 1.5 | 0.005 | 13 |  | да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 | 3 | 3 | 11 |  | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 160209 и 160213 | 160214 | 6 | 0.55 | 15 | Тонер Дайрект България ЕООД | да |
| Отпадъци от песъкоуловители | 190802 | 600 (60% влага) или 240 (АСО) | 46.32 (18.61АСО) | 8 | външна фирма Ембор Котел за биогориво | да |
| Утайки от биологично пречистване ( активна утайка ) | 190812 | 1920 | 438 |  |  | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 | 2000 | 1998.94 | 10 | Външна Фирма РОВОТЕЛ СТИЙЛ | да |
| Отпадъци от цветни метали | 191002 | 20 | 19.98 | 10 | Външна Фирма РОВОТЕЛ СТИЙЛ | да |

#### Опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР,т | Реално измерено,т |  |  |  |
| Други моторни смазочни масла | 130208* | 10 | 9.7 | 18 | Валд-95 ЛУМАКС ТРАНС ЕООД Промишлени с.ми ООД | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 130307* | 6 | 0 | 22 |  |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества | 150110* | 10 | 0.084 | 23 | Промишлени с.ми ООД | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601* | 6 | 2.97 | 20 | Промишлени с.ми ООД | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 160708* | 10 | 0.1 | 19 |  | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121* | 0.045 | 0.044 | 21 | Промишлени с.ми ООД | да |

#### Строителни отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР,т | Реално измерено,т |  |  |  |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 170107 | 6000 | 2781.3 |  | външна фирма,депо Първенец (1.3т) | да |

#### Битови отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Временно съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества, определени с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 150 | 85 |  | външна фирма, депо Цалапица | да |

#### Отпадъци, приети за оползотворяване R1 (R13)

| Отпадък | Код | Временно съхранение площадка | Транспортиране – собствен транспорт/външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъци от корк и дървесни кори | 030101 | 1,2 | външни фирми | да |
| Трици, талаш, изрезки, парчета…, различни от упоменатите в 03 01 04 | 030105 |  |  |  |
| Отпадъчни кори и дървесина (опилки) | 030301 |  |  |  |

### Таблица 5 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

#### Производствени отпадъци, образувани от Инсталацията за производство на крафт хартия и хартиени торби и Инсталация за производство на флутинг и крафт хартия

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката, т | Обезвреждане на площадката,т | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпадъчни кори и дървесина | 030301 | R130440.817 (17457АСО) |  |  | да |
| Отпадъчни кори и дървесина (опилки) | 030301 | R1 3010.604 (1687.9АСО) |  |  | да |
| Утайка от зелена луга | 030302 |  | 289.252АСО депо Чеиргьол | общинско депо Горньовица (79.7АСО) | да |
| Механично отделени отпадъци | 030307 |  |  | 0 | да |
| Отпадъци от сортиране на хартия и картон, предназначени за рециклиране | 030308 | R3(0т) |  | Булекопак АД (4.24) | да |
| Отпадъчен шлам съдържащ вар | 030309 |  | 359.687АСО депо Чеиргьол | Общинско депо Горньовица (107.8АСО) | да |
| Отпадъчни влакна, утайки от механична сепарация, съдържащи влакна, пълнители и покривни материали (обезводнена утайка) | 030310 | R12806.769 (731.572АСО) |  |  | да |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на тази, упомената в 100104) | 100101 |  | 3223.96АСО депо Чеиргьол | Общинско депо Горньовица (945.58) | да |
| Отпадъчна смес преди термично обработване | 101301 | R5(339т) |  |  | да |

#### Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката, т | Обезвреждане на площадката,т | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане,т | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 120101 |  |  | Кабакчиев ЕООД (5.92т) | да |
| Пластмасови опаковки | 150102 |  |  | Булекопак АД (6.587т) Промишлени с-ми ООД (2.42т) | да |
| Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, различни от упоменатите в 150202 | 150203 |  |  |  | да |
| Излезли от употреба гуми | 160103 |  |  |  | да |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в 160209 и 160213 | 160214 |  |  | Тонер Дайрект България ЕООД (0.52т) | да |
| Отпадъци от пясъкоуловители | 190802 | R1 46.32 с влага (18.61АСО) |  |  | да |
| Утайки от биологично пречистване ( активна утайка ) | 190812 | 438 |  |  | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 191001 |  |  | Ровотел Стийл ООД (2025) | да |
| Отпадъци от цветни метали | 191002 |  |  | Ровотел Стийл ООД (19.98) | да |

#### Опасни отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Други моторни смазочни масла | 130208* |  |  | ВАЛД -95 ЕООД (6.514т) Промишлени с-ми ООД (0.396т) | да |
| Нехлорирани изолационни и топлопредаващи масла на минерална основа | 130307* | R9 (0т) |  |  | да |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества | 150110* |  |  | Промишлени с-ми ООД (0.077т) | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 160601* |  |  | Промишлени с-ми ООД (2.12т) | да |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 160708* |  |  |  | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 200121* |  |  | Промишлени с-ми ООД (0.044т) | да |

#### Строителни  отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 170106 | 170107 |  |  | Депо Първенец (1.3т) | да |

#### Битови  отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирма, извършваща операцията по оползотворяване/обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 |  |  | депо Цалапица(85т) | да |

### Таблица 6 Шумови емисии

| Нива на звуковото налягане по границата на площадката | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Ниво на звуково налягане в dB(А) по КР | Период на провеждане на измерването | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | /дневни, вечерни и нощни/ | Да/Не |
| Точка 1-работна площадка | 62.2 | 70 | ден | да |
| Точка 2 | 62.1 | 70 | ден | да |
| Точка 3 | 61.6 | 70 | ден | да |
| Точка 4 | 61.2 | 70 | ден | да |
| Точка 5 | 58.1 | 70 | ден | да |
| Точка 6 | 60.5 | 70 | ден | да |
| Точка 7 | 64.8 | 70 | ден | да |
| Точка 8 | 56.8 | 70 | ден | да |
| Точка 9 | 54.2 | 70 | ден | да |
| Точка 10 | 47.2 | 70 | ден | да |
| Точка 11 | 48.9 | 70 | ден | да |
| Точка 12 | 49.6 | 70 | ден | да |
| Точка 13 | 48.0 | 70 | ден | да |
| Точка 14 | 48.7 | 70 | ден | да |
| Точка 15 | 44.2 | 70 | ден | да |
| Точка 16 | 47.8 | 70 | ден | да |
| Точка 17 | 49.5 | 70 | ден | да |
| Точка 18 | 56.2 | 70 | ден | да |
| Точка 19 | 54.5 | 70 | ден | да |
| Точка 20 | 54.8 | 70 | ден | да |
| Точка 21 | 52.9 | 70 | ден | да |
| Точка 22 | 52.6 | 70 | ден | да |
| Точка 23 | 54.6 | 70 | ден | да |
| Точка 24 | 59.0 | 70 | ден | да |
| Точка 25 | 60.0 | 70 | ден | да |
| Точка 26 | 61.4 | 70 | ден | да |
| Точка 27 | 62.7 | 70 | ден | да |
| Точка 28 | 57.4 | 70 | ден | да |
| Точка 29 | 51.0 | 70 | ден | да |
| Точка 30 | 60.2 | 70 | ден | да |
| Точка 31 | 51.2 | 70 | ден | да |
| Точка 32 | 59.2 | 70 | ден | да |
| Точка 33 | 54.8 | 70 | ден | да |
| Точка 34 | 50.2 | 70 | ден | да |
| Точка 35 | 47.2 | 70 | ден | да |
| Точка 36 | 44.0 | 70 | ден | да |
| Точка 37 (точка в мястото на въздействие) | 45.6 | 55 | ден | да |
| Точка 38 | 45.7 | 70 | ден | да |
| Точка 39 | 47.1 | 70 | ден | да |
| Точка 40 | 46.8 | 70 | ден | да |
| Точка 41 | 51.3 | 70 | ден | да |
| Точка 1-БПС | 41.8 | 70 | ден | да |
| Точка 2 | 42.3 | 70 | ден | да |
| Точка 3 | 41.4 | 70 | ден | да |
| Точка 4 | 40.3 | 70 | ден | да |
| Точка 5 | 51.2 | 70 | ден | да |
| Точка 6 | 51.9 | 70 | ден | да |
| Точка 7 | 56.8 | 70 | ден | да |
| Точка 8 | 63.7 | 70 | ден | да |
| Точка 9 | 64.5 | 70 | ден | да |
| Точка 10 | 55.1 | 70 | ден | да |
| Точка 11 | 48.0 | 70 | ден | да |
| Точка 12 | 47.0 | 70 | ден | да |
| Точка 13 | 47.1 | 70 | ден | да |
| Точка 14 | 43.5 | 70 | ден | да |
| Точка 15 | 43.2 | 70 | ден | да |
| Ниво на звуково налягане в мястото на въздействие | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Т Ниво на звуково налягане в dB(А) по КР | Период на провеждане на измерването /дневни, вечерни и нощни/ | Съответствие |
| Точка 37 | 44.8 | 50 | вечер | да |
| Точка 37 | 44.2 | 45 | нощ | да |

### Таблица 7 Опазване на подземните води

#### Точка на пробовземане ПТ1

| показател | М.ед. | НДЕ КР | Измерване | Честота на мониторинг | Съответствие концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст |  |  |
| електропроводимост | μs cm-1 | 2000 | №10-1110/12.07.2012 | 480 | №10-2416/17.12.2012 | 506 |  |  | 1/6м | 2/2 |
| обща твърдост | mg-eqv/l | 12 | №2011/1251 | 6.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| перманганатна окисляемост | μgO2/l | 5 | №1142-1/ 2011 | 0,24 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| активна реакция | pH ед. | 9,5 | №10-1110/12.07.2012 | 7.74 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| амониев йон | mg/l | 0,5 | №2011/1251 | <0.01 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрати | mg/l | 50 | №1142-1/ 2011 | 21 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрити | mg/l | 0,5 | №1142-1/ 2011 | 0.0047 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| сулфати | mg/l | 250 | №1142-1/ 2011 | 28 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хлориди | mg/l | 250 | №1142-1/ 2011 | 8.7 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| фосфати | mg/l | 0,5 | №10-1110/12.07.2012 | 0.082 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| флуориди | mg/l | 5 | №14-0539/10.07.2012 | <0.1 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| живак | μg/l | 1 | №12-1282/ 2.08.2011 | <1.0 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| кадмий | μg/l | 5 | №1142-1/ 2011 | <1.0 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| мед | mg/l | 2 | №1142-1/ 2011 | <0.004 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| никел | μg/l | 20 | №1142-1/ 2011 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| олово | μg/l | 10 | №10-1110/12.07.2012 | 2.1 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| селен | μg/l | 10 | №1142-1/ 2011 | <0.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хром | μg/l | 10 | №1142-1/ 2011 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| алуминий | μg/l | 50 | №2011/1251 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| желязо | μg/l | 200 | №10-1110/12.07.2012 | <40* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| калций | mg/l | 150 | №1142-1/ 2011 | 74 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| магнезий | mg/l | 80 | №1142-1/ 2011 | 20 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| манган | μg/l | 50 | №1142-1/ 2011 | <3 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цинк | mg/l | 5 | №10-1110/12.07.2012 | 0.0024 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| естествен уран | mg/l | 0,06 | №2011/1251 | 0,0063 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| натрий | mg/l | 200 | №10-1110/12.07.2012 | 12 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| бор | mg/l | 1 | №2011/1251 | <0.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| антимон | μg/l | 5 | №10-1455/27.11.2012 | <0.5* |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| арсен | mg/l | 0,05 | №1142-1/ 2011 | 0.00023 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бензен | μg/l | 1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бенза(а)пирен | μg/l | 0,01 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| 1,2 дихлоретан | μg/l | 3 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| ПАВ | μg/l | 0,1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | μg/l | 10 | №10-1110/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди | μg/l | 0,1 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди (общо) | μg/l | 0.5 | №10-1110/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цианиди | mg/l | 0,01 | №1142-1/ 2011 | <0.002 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нефтопродукти | mg/l | -<0.2базово ниво | №10-1455/27.11.2012 | <0.1* |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| - по-малко от границата на количественото определяне на метода |

#### Точка на пробовземане ПТ4

| показател | М.ед. | НДЕ | Измерване | Честота на мониторинг | Съответствие концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст |  |  |
| електропроводимост | μs cm-1 | 2000 | №10-1111/12.07.2012 | 573 | №10-2416/17.12.2012 | 600 |  |  | 1/6м | 2/2 |
| обща твърдост | mg-eqv/l | 12 | №2011/1254 | 7.7 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| перманганатна окисляемост | μgO2/l | 5 | №1145-1/2011 | 0.24 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| активна реакция | pH ед. | 9,5 | №10-1111/12.07.2012 | 7.31 |  | 7.59 |  |  | 1/1г | 1/1 |
| амониев йон | mg/l | 0,5 | №1145-1/2011 | <0.01 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрати | mg/l | 50 | №1145-1/2011 | 27 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрити | mg/l | 0.5 | №1145-1/2011 | <0.002 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| сулфати | mg/l | 250 | №1145-1/2011 | 48 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хлориди | mg/l | 250 | №1145-1/2011 | 9.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| фосфати | mg/l | 0.5 | №10-1111/12.07.2012 | 0.101 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| флуориди | mg/l | 5 | №14-0539/10.07.2012г. | <0.10 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| живак | μg/l | 1 | №12-1282/02.08.2011 | <1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| кадмий | μg/l | 5 | №1145-1/2011 | <1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| мед | mg/l | 2 | №1145-1/2011 | <0.004 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| никел | μg/l | 20 | №1145-1/2011 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| олово | μg/l | 10 | №10-1111/12.07.2012 | 2 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| селен | μg/l | 10 | №1145-1/2011 | <0.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хром | μg/l | 10 | №1145-1/2011 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| алуминий | μg/l | 50 | №2011/1254 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| желязо | μg/l | 200 | №10-1111/12.07.2012 | <40 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| калций | mg/l | 150 | №1145-1/2011 | 108 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| магнезий | mg/l | 80 | №1145-1/2011 | <2 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| манган | μg/l | 50 | №2011/1254 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цинк | mg/l | 5 | №10-1111/12.07.2012 | <0.001 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| естествен уран | mg/l | 0,06 | №2011/1254 | 0.0225 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| натрий | mg/l | 200 | №10-1111/12.07.2012 | 12.2 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| бор | mg/l | 1 | №2011/1254 | <0.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| антимон | μg/l | 5 | №10-1454/27.11.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| арсен | mg/l | 0,05 | №1145-1/2011 | <0.0001 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бензен | μg/l | 1 | №10-1111/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бенза(а)пирен | μg/l | 0,01 | №10-1111/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| 1,2 дихлоретан | μg/l | 3 | №10-1111/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| ПАВ | μg/l | 0,1 | №10-1111/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | μg/l | 10 | №10-1111/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди | μg/l | 0,1 | №10-1111/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди (общо) | μg/l | 0,5 | №10-1111/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цианиди | mg/l | 0,01 | №1145-1/2011 | <0.002 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нефтопродукти | mg/l | -<0.2базово ниво | №10-1111/12.07.2012 | <0.2 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |

#### Точка на пробовземане ПТ5

| показател | М.ед. | КР | Измерване | Честота на мониторинг | Съответствие концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст | протокол | Ст-ст |  |  |
| електропроводимост | μs cm-1 | 2000 | №598-1/03.07.2012 | 526 | №10-1456/27.11.2 | 572 |  |  | 1/6м | 2/2 |
| обща твърдост | mg-eqv/l | 12 | №2011/1255 | 6.8 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| перманганатна окисляемост | μgO2/l | 5 | №1146-1/2011 | 0.24 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| активна реакция | pH ед. | 9.5 | №10-1112/12.07.2012 | 7.71 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| амониев йон | mg/l | 0,5 | №1146-1/2011 | <0.03 | №2011/1255 | <0.01 |  |  | 1/2г | 2/2 |
| нитрати | mg/l | 50 | №1146-1/2011 | 19 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нитрити | mg/l | 0,5 | №1146-1/2011 | <0.002 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| сулфати | mg/l | 250 | №1146-1/2011 | 57 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хлориди | mg/l | 250 | №1146-1/2011 | 13.3 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| фосфати | mg/l | 0.5 | №10-1112/12.07.2012 | 0.14 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| флуориди | mg/l | 5 | №14-0539/10.07.2012г. | <0.1 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| живак | μg/l | 1 | №12-1282/02.08.2011 | <1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| кадмий | μg/l | 5 | №1146-1/2011 | <0.004 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| мед | mg/l | 2 | №1146-1/2011 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| никел | μg/l | 20 | №1146-1/2011 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| олово | μg/l | 10 | №10-1112/12.07.2012 | 2.8 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| селен | μg/l | 10 | №1146-1/2011 | <0.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| хром | μg/l | 10 | №1146-1/2011 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| алуминий | μg/l | 50 | №2011/1255 | <5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| желязо | μg/l | 200 | №10-1112/12.07.2012 | <40 | №2011/1255 | <40 |  |  | 1/1г | 1/1 |
| калций | mg/l | 150 | №1146-1/2011 | 90 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| магнезий | mg/l | 80 | №1146-1/2011 | 16 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| манган | μg/l | 50 | №1146-1/2011 | <3 | №2011/1255 | <5 |  |  | 1/2г | 2/2 |
| цинк | mg/l | 5 | №10-1112/12.07.2012 | <0.001 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| естествен уран | mg/l | 0.06 | №ІХ-89/10.07..2012 | 0.0001 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| натрий | mg/l | 200 | №10-1112/12.07.2012 | 18.6 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| бор | mg/l | 1 | №2011/1255 | <0.1 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| антимон | μg/l | 5 | №10-1456/27.11.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/1г | 1/1 |
| арсен | mg/l | 0,05 | №1146-1/2011 | <0.0001 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бензен | μg/l | 1 | №10-1112/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| бенза(а)пирен | μg/l | 0.01 | №10-1112/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| 1,2 дихлоретан | μg/l | 3 | №10-1112/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| ПАВ | μg/l | 0,1 | №10-1112/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| тетрахлоретилен и трихлоретилен | μg/l | 10 | №10-1112/12.07.2012 | <0.5 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди | μg/l | 0,1 | №10-1112/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| пестициди (общо) | μg/l | 0,5 | №10-1112/12.07.2012 | <0.005 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| цианиди | mg/l | 0,01 | №1145-1/2011 | <0.002 |  |  |  |  | 1/2г | 1/1 |
| нефтопродукти | mg/l | -<0.2базово ниво | №10-1112/12.07.2012 | <0.2 |  |  |  |  | 1/г | 1/1 |
| Радий-226 | Bq/l |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Коли форми/Ешерихия коли | CFU/cm3 | 0/100 | 0/100 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обща бета-активност | Bq/l |  | №ІХ-89/10.07..2012 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 8 Опазване на почви

През 2012г. не са извършвани измервания

| Пробовземна точка | Показател | Концентрация в почвите(базово състояние), съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПТ1 | pH | 7.93 |  | 1/3г. |  |
|  | Нефтопродукти, mg/kg | <0.1 |  | 1/3г. |  |
| ПТ2 | pH | 7.56 |  | 1/3г. |  |
|  | Нефтопродукти, mg/kg | <0.1 |  | 1/3г. |  |
| ПТ3 | pH | 7.93 |  | 1/3г. |  |
|  | Нефтопродукти, mg/kg | <0.1 |  | 1/3г. |  |

### Таблица 9 Аварийни състояния

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Няма регистрирани инциденти |  |  |  |  |  |

### Таблица 10 Оплаквания

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Постъпило 1 оплакване посъпило 1 оплакване | писмо от Община С-ски №1064/08.05.2012г. писмо от граждани на гр. Стамболийски | кори по пътя от автомобилите, които доставят дървесина миризма от завода | писмо-отговор до Общината (Заповед за проверка на каросериите на автомобилите, които напускат площадката на завода, реконструкция на каросериите, съгл. изискв. на КАТ,почистване на пътния участък) срещи с граждани на гр.Стамболийски и Ръководството на завода на 03.06.2012г. ,с г-н Кмета и представители на Общинския съвет | регулярна проверка диалог и представяне на всички дейности и проекти на дружеството, свързани с опазване на околната среда | РИОСВ-Пловдив |