Утвърдил:.............................

Изпълнителен директор:

/инж.П.Петров/

“ТЕЦ Бобов дол”  ЕАД

годишен доклад

за

2012 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО №45-H1/2012Г

СЪДЪРЖАНИЕ:

1.Уводна част на годишния доклад

### Наименование на инсталациите, за които е издадено комплексно разрешително (КР);

#### Адрес по местонахождение  на инсталациите ;

#### Регистрационен номер на КР;

#### Дата на подписване на КР;

#### Дата на влизане в сила на КР;

#### Оператор на инсталацията;

### Адрес, тел.номер, факс,e-mail на оператора;

### Лице за контакти;

### Адрес, тел.номер, факс,e-mail на лицето за контакти;

- Кратко описание на всяка от дейностите/процесите ,извършвани в инсталациите;

- Производствен капацитет на инсталациите;

- Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталациите;

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

2. Система за управление на околната среда

- Структура и отговорности

- Обучение

- Обмен на информация

- Документиране

- Управление на документи

- Оперативно управление

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

- Записи

- Докладване

- Актуализация на СУОС

3. Използване на ресурси

3.1.Използване на вода

3.2.Използване на енергия

3.3Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

### 4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) E- PRTR

4.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадните води

- Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води;

- Емисии на вредни и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води;

- Емисии на вредни и опасни вещества в битово-фекалните и дъждовни отпадъчни води;

4.4.Управление на отпадъците.

4.5. Шум в околната среда

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР

6.Прекратяване работата на инсталации или части от тях

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.Аварии

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

1.Уводна част на годишния доклад

Наименование на инсталациите

Горивна инсталация с номинална мощност 420MWел - производство на електрическа енергия, включваща:

- Енергиен котел ЕК 1 - резервен

- Енергиен котел ЕК 2 със СОИ 1 от 01.10.2012г.

- Енергиен котел ЕК 3 в експлоатация до 31.12.2014г.

Инсталация за производство на водород

Адрес по местонахождение  на инсталациите

България 2635, с.Големо село, общ. Бобов дол, обл.Кюстендилска

Административно териториална единица по ЕКНМ : 15535

Регистрационен номер на КР

№45-Н1/2012г

Дата на подписване на КР

18.06.2012г

Дата на влизане в сила на КР

05.07.2012г

Оператор на инсталацията

„ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село

### Адрес, телефон, факс, e-mail на собственика/оператора

Седалище: България 2635, с. Големо село, община Бобов дол, обл. Кюстендилска

Изпълнителен директор:  инж.Петър Иванов Петров

тел:  0701 / 50 544; e-mail: id@tecbd.com

Телефонна централа: 0701/ 50 531; 0701/50532,  Факс: 07101/50 533

Идентификационен номер по чл.94 ал.2 ЗДДС – BG 109 513 731

Идентификационен номер по чл.84 ДОПК -109 513 731

#### Адрес  за кореспонденция

“ТЕЦ Бобов дол”-ЕАД

България  2600,  обл. Кюстендилска,   гр. Дупница   п.к. 8

### Лицa за контакти:

### инж.Георги Алексов – Н-к производствен отдел - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 521; e-mail: pto@tecbd.com

### инж. Величка Гогова – р-л група „Екология” - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707- e-mail: eko2 @tecbd.com

инж. Радослав Шопов –еколог - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707

e-mail: r.shopov @tecbd.com

РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите

РИОСВ гр.Перник

Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите

БДЗБР гр.Благоевград

Производствен капацитет и кратко описание на горивната инсталация за производство на електическа енергия.

Производствения капацитет на горивната инсталация за  производство на електрическа енергия  за отчетната година е два блока по 210 MW.

Произведената електрическа енергия за 2012г. е  1 786 224 652 KWh.

ТЕЦ “Бобов дол” е кондензационна топлоелектрическа централа с три идентични енергийни блока (парогенератор, парна турбина, генератор, трансформатор) и общостанционно спомагателно оборудване. Проектната инсталирана мощност на блоковете е по 210 MW електрическа мощност.

По-голямата част от въглищата в ТЕЦ “Бобов дол” се доставят със саморазтоварващи се железопътни вагони. По проект, постъпилото в централата гориво се подава директно към котелните бункери, като моментният излишък се насочва към открития склад.

Открития склад за въглища е с капацитет около 260 000 м3 след изграждане на СОИ 1, без въможност за смесване, той е съоръжен с  едно комплексно роторно съоръжение/KРС/, което служи за насипване на въглищата от разтоварището на фигура, която се трамбова и оформя с булдозери, или за подаване на гориво към котелните бункери. Възможно е паралелно подаване на въглища към котелите от покрито разтоварище и от открития склад.

Проектната горивна база на ТЕЦ “Бобов дол” са кафяви каменни въглища от мини “Бобов дол” със съдържание на пепел 48 %, влага - 14.5 % и калоричност 2800 kcal /kg. Поради невъзможност за достигане на проектното производство на мини “Бобов дол”, в централата се изгарят и кафяви въглища от мина “Перник” , лигнитни въглища от Софийския минен басейн, и други местни въглища. В електроцентралата доставяните от различни минни басейни са с различни физико-химични качества. Калоричността им варира от 1700 до 3300 kcal /kg, пепелното им съдържание е до 54 %  и влагата от 14 до 50%. Изключително широкият диапазон на изменение на качествените характеристики на горивото води до нестационарни режими на работа на котлоагрегатите. Това утежнява експлоатацията им, увеличава аварийността и влошава технико-икономическите показатели. Този разнообразен състав на въглищата предполага съществени затруднения, свързани с очистването на димните газове и депонирането на получаващите се относително големи количества твърди отпадъци.

Парогенераторът е тип ОВ-650-040 и е с мембранна пещна камера, работеща под разреждане, с прахово изгаряне и сухо шлакоотделяне. Заедно с въздух, въглищният прах се вдухва в пещната камера на парогенератора, където изгаря, освобождавайки топлина за производството на пара. Необходимият въздух за изгарянето се подава от въздушните вентилатори. Продуктите на горенето (димните газове) се извеждат от парогенератора с помощта на димосмукателните вентилатори, преминавайки през пречиствателно съоръжение (електрофилтър) и се изпускат в атмосферата през комин H=200м.

Произведената в парогенератора прегрята пара се подава към парната турбина, където топлинната енергия на парата се превръща в механична работа въртейки ротора на турбината, който е свързан с ротора на електрическия генератор. Парата с начално налягане 13 МРа се разширява постепенно в степените на турбината до крайно налягане от около 0,0063 МРа. В този процес от цялата топлинна енергия на парата в електрическа енергия се превръща една част (около 40%), а останалата част представляват технически  загуби и енергия на отработената пара.

Отработената пара се охлажда и кондензира в кондензатора на турбината. Кондензатът с помощта на помпи се връща в парогенератора и цикълът започва отново. При кондензирането на парата в кондензатора се освобождава топлина, която се предава на охлаждащата вода (наричана циркулационна вода). Циркулационната вода повишава температурата си в кондензатора с 8 – 10 оС и с температура 25 – 35 оС се подава към охладителните кули.

Парогенераторът, турбината, кондензаторът, помпите, свързващите ги тръбопроводи и другите съоръжения през които преминава вода и пара образуват пароводния тракт на енергийния блок.

Системата за снабдяване на кондензатора с охлаждаща вода, както и за охлаждане на смазочното масло и лагерите на въртящите се съоръжения се нарича техническо водоснабдяване. За възстановяване на загубите се добавя вода от река Джерман (чрез помпена станция) и от язовир Дяково.

Електрическият генератор, повишаващият трансформатор, разпределителните уредби ниско, средно и високо напрежение, системите за осигуряване на собствените нужди от електрозахранване, образуват електрическата част на централата. Връзката на ТЕЦ “Бобов дол” с електроенергийната система се осъществява чрез открити разпределителни уредби (ОРУ)на 110 и 220 кV.

Съоръженията за отстраняване на пепелта и шлаката съставят сгуропепелоизвоза на централата. Пепелта от бункерите на електрофилтъра се транспортира с пневматично-вакуумна система в силози, а от там с гумено-лентов транспорт се депонира в сгуроотвал Каменик.

В електроцентралата съществуват допълнителни обекти като: химическа водоочистка (ХВО или ВПИ –водоподготвителна инсталация) за добив на обезсолена вода за добавка в пароводния тракт, пускова схема за осигуряване на първоначално набиране на параметри за развъртане на турбината и пускане на блока в работа, мазутно стопанство за съхраняване и разпределяне на мазут за разпалване на парогенератора, компресорна станция за производство на сгъстен въздух за различни нужди, електролизерна установка за производство на водород за охлаждане на ротора на генератора, маслено стопанство, различни лаборатории, работилници и складове.

За управлението на сложния производствен процес са внедрени голямо количество средства за измерване на различни физични величини, средства за дистанционно управление и автоматизирани системи за управление, както и средства за сигнализация и защита на съоръженията. Тази апаратура е концентрирана на блочния щит за управление, откъдето дежурният персонал контролира и управлява производствения процес.

Производствен капацитет и кратко описание на електролизерна инсталация за производство на водород

Производствения капацитет на инсталацията за водород е 15 Nm3/h

От постъпващата вода  в инсталацията посредством електролиза се отделя водород и кислород. В качеството на електролит се използва разтвор на калиева основа (KOH). Режима на работа на инсталацията е динамичен. Водорода произведен от инсталацията се съхранява в 6 двойки временни резервоари(ресивери), с вместимост 16м3 всеки, при максимално налягане  9.5 atm.Обемът за съхранение е 192 м3.

Кислородът отделен при електролизата, не се използва и се изпуска в атмосферата.

Съхранения водород се използва за охлаждане на генераторите в централата. В зависимост от натоварването на блоковете и нуждата от водород за охлаждане , електролизера работи според съществуващата необходимост от добавяне на водород.

Електролизерната инсталация е произвела през 2012г. -  16 073 Nm3 H2.

Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на околната среда

Към Производствен отдел има изградена група по ООС със специалисти занимаващи се с проблемите по  опазване на околната среда.

2.Система за управление на околната среда

КПКЗ изисква използването на най-добрата налична техника, за да може да се гарантира спазването на нормите на емисиите в разрешителното непрекъснато. Изискванията за добра производствена практика обхващат системи за управление, мониторинг и контрол на отпадъците и потреблението на вода, енергия и суровини, вътрешни мерки за предотвратяване на инциденти и краткотрайни емисии, мерки за намаляване на потреблението, оборудване за обработка на отпадъците и оборудване за мониторинг.

Това изисква въвеждането на СУОС.

Фирмата няма друга СУОС (ISO 14001  или EMAS), освен въведената чрез Комплексното разрешително.

Структура и отговорности

Към производствен отдел е изградена група по “Екология”.

Изготвени са списъци утвърдени от Изп.директор с персонала, който ще  извършва конкретни дейности по изпълнение на условия от КР и отговорните лица за изпълнение.

Обучение

През отчетната година  не са посетени  семинари  касаещи  актуални въпроси свързани с управление и опазване на околната среда.

Обмен на информация и документиране

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица, нормативните актове, инструкциите отнасящи се до работата на инсталациите и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Информацията се съхранява по цехове и в Технически архив и е достъпна за всички работници и специалисти. Повечето от технологичните инструкциите са качени в ел.вариант на сървъра в локалната “мрежа” на ТЕЦ и по този начин се осигурява допълнителен достъп до документацията.

Управление на документите

Извършват се периодични проверки на 2г., за необходимостта от актуализиране на документите. Актуализация се извършва и при всяка промяна в нормативната уредба по околна среда, техническа експлоатация, безопасност на труда и противопожарна безопасност.

Оперативно управление

Изготвени са всички необходими инструкции за експлоатация и подръжка на съоръженията.

Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия

По изготвените инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели  се извършва контрол , оценка на съответствие и предприетите мерки за корекция. Всички данни от мониторинга се документират и съхраняват.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Всички инструкции отнасящи се до предотвратяване и контрол на аварийни ситуации са изготвени и се спазват от персонала.

По отношение на опасните химични вещества, предприятието е класифицирано относно рисков потенциал с Разрешително №47/2007г. за експлоатация на ТЕЦ”Бобов дол”ЕАД по чл.104 ал.1 от ЗООС.

Има изготвен План за действие при авария.Определени са аварийните ситуации и възможните начини за действие при всяка авария. Провеждат се обучения и проверки на персонала чрез аврийни тренировки. Проверяват се средствата за противодействие на възможните аварии и средствата за лична защита.

Записи, докладване и актуализация на системата за управление на околната среда

Всички наблюдения на емисионните и техническите показатели и резултатите от тях се записват и съхраняват.

ТЕЦ „Бобов дол” докладва резултатите от собствения мониторинг и представя Годишен доклад за изпълнение на условията от КР.

Системата за управление на околната среда е актуализирана след влизане в сила на новото комплексно разрешително КР-Н1/2012г.

Планирани промени в работата на инсталацията

С писма с изх.№ ПО-04-2457 от 18.10.2012г. и изх.№ ПО-04-2682 от 08.11.2012г., оператора е уведомил писмено компетентните органи/МОСВ,ИАОС/ за планирана промяна в работата на инсталацията по условие 2, включваща:

- изграждане на СОИ 2 за ЕК №3  и рехабилитация на горивната му уредба, което е етап 2 от инвестиционното предложение ”Изграждане на сероочистващи инсталации/СОИ/ и рехабилитация на енергийните мощности в ТЕЦ”Бобов дол”ЕАД за продължаване на дейността след изтичане на крайните срокове за извеждане от експлоатация по КР №45/2005г.”, за което има издадено Решение № 3 - ПР/2011г., да не се извършва ОВОС.

- изграждане на завод за производство на блокове от аериран автоклавиран бетон/ААБ/, за което е издадено Решение №33-ПР/2012г., да не се извършва ОВОС.

С писмо Изх.№ 26-00-3223 от 20.11.2012г. са дадени указания от компетентния орган за приложимата процедура за разрешаване на планираните промени.

3.Използване на ресурси

3.1 Използване на вода

Източниците на вода за производствени нужди за охлаждане и питейно-битово водоснабдяване са р.”Джерман” и яз.”Дяково”.

Годишното водопотребление  за производствени, охлаждащи и питейно-битови нужди общо е: 9 529 504 куб.м.

От тях  788 400 куб.м  са за питейнно – битови нужди, 4 217 198 куб.м  – за охлаждане и 4 523 906 куб.м. – за производствени нужди.

Потреблението на вода се следи и документира ежедневно по монтираните водомерни устройства. Количествата вода за производствени нужди( включително охлаждане) не превишават  количествата посочени в Таблица 8.1.2. Несъответствия не са констатирани.

По водопреносната мрежа не са открити течове. Тя се проверява и поддържа съгласно инструкцията.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР /по разр.за водоползване/ | Годишна норма за ефективност По КР | Използвано годишно Количество | Годишна ефективност при употребата на вода | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | куб.м | куб.м /MWh | куб.м | куб.м /MWh | да/не |
| Произв.вода |  |  |  |  |  |
| Р.”Джерман” | 3 500 000 |  | 3 016 522 |  |  |
| яз.”Дяково” | 1 187 600 |  | 1 200 676 |  |  |
| Общо пр.вода | 4 687 600 |  | 4 217 198 |  |  |
| Охлаждаща вода |  |  |  |  |  |
| Р.”Джерман” | 8 500 000 |  | 3 291 808 |  |  |
| яз.”Дяково” | 4 231 200 |  | 1 232 098 |  |  |
| Общо охл.вода | 12 731 200 |  | 4 523 906 |  |  |
| Вода за питейно битови нужди | 788 400 |  | 788 400 |  |  |
| Общо вода ТЕЦ | 18 207 200 | 6.0 | 9 529 504 | 5.33 | Да |

3.2.Използване на енергия

Основните консуматори на електроенергия на площадката са питателни,кондензни и циркулационни помпи; мелещи,димни и въздушни вентилатори. Същите се подържат съгласно инструкция за експлоатация и поддръжка.

Ежесменно се отчитат количествата използвана електроенергия по измервателните устройства. За инсталацияна за производство на водород отчитането става при пускане и спиране на инсталацията по изготвена методика.

Изготвят се ежемесечни справки. Годишната консумация на енергия отнесена към произведен  MWh не превишава посочените в усл.8.2.1.1 стойности.

Таблица 3.2

| Електроенергия | Годишна норма за ефективност при употребата на ел.енергия по КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MWh/MWh | MWh/MWh | да/не |
| Горивна инсталация | 0,13 | 0,11 | Да |
| Електролизерна инсталация | 0,01 MWh/Nm3 | 0,0052 MWh/Nm3 | Да |

3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

3.3.1.Използване на горива

За горивната инсталация с номинална мощност 420MWел. за производство на електрическа енергия суровините са и горива. Това са въглища и мазут за разпалване на котлите.

По отношение на използваните горива за отчетния период несъответствие по усл.8.3.1.2. не е отчетено. Котелното гориво отговаря на изискванията на Наредбата  за изискванията за качество на течните горива. Отчита се ежедневно и се документира употребата на въглища и мазут.

Таблица 3.3.1.

| Суровини | Годишна норма за ефективност по КР | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/MWhe | t/у | t/MWhe | да/не |
| Въглища | 1.3 | 2 225 500 | 1.25 | Да |

3.3.2.Използване на спомагателни материали

Използваните спомагателни материали през 2012г. са описани в таблица 3.3.2.

Отчетено е пълно съответствие с усл.8.3.1.1.

За всички употребени спомагателни материали се изготвят ежемесечни отчети. Прилага се инструкция за съответствие и резултатите се документират.

Таблица 3.3.2.

| Суровини | Годишна норма за ефективност по КР | Употребено годишно количество | количество за единица продукт | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | t/MWhе | t/у | t/MWhе | да/не |
| Инсталация за производство на електрическа енергия |
| Негасена вар | 0,015 | 24,0 | 0,000013 | Да |
| Ферихлорид | 0,0000131 | 22,520 | 0,000013 | Да |
| Натриева основа | 0,000111 | 99,600 | 0,000056 | Да |
| Сярна киселина | 0,000111 | 107,300 | 0,000060 | Да |
| Хидразин | 0,0000012 | 2,200 | 0,000001 | Да |
| Хидратна вар | 0,02 | 1784,700 | 0,0010 | Да |
| Карбамид | 0,004 | 0,0 | 0,0 | Да |
| Инсталация за производство на водород |
| Калиев хидрооксид | 0,0000112t/Nm3H2 | 0,029 | 0,0000000 | Да |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти.

За използваните химични вещества има информационни листове за безопасност и съхранението им е съгласно тях.

Въглищата се съхраняват в покрито и открито разтоварище. На откритата площадка въглищата се съхраняват на трамбовани фигури, като водите от площадката се отвеждат в промишлено дъждовната канализация към утаител - Черно езеро. На покритото разтоварище има изградена изградена обезпрашителна инсталация.

Мазута се съхранява в резервоари с обваловка , която е изпълнена при изграждането на резервоарите.

Всички спомагателни материали се съхраняват в посочените в КР резервоари и помещения. Несъответствия в съхранението на суровини, спомагателни материали и горива при извършените три проверки през годината не са отчетени.

Резултатите от проверките на резервоарите се документират с протоколи.

Течовете по тръбопреносната мрежа за течни горива, спомагателни материали се отбелязват в дневници, които се съхраняват при отделните цехове отговарящи за съответната тръбопреносна мрежа или резервоари.

4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда.

4.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) Е-PRTR

Замърсители във въздуха при производството на електроенергия от ТЕЦ “Бобов дол” са: СО, СО2, NOх, SОх  и прах.

Замърсители във водите: Сг, Сu и Zn.

Замърсители във почвите: Сг, Сu , Zn и Pb

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

| №. | CAS номер | Замърсител | Емисионни пpагове (колона1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) kg/год. | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) kg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона1а) kg/год. | във води (колона lb) Kg/год. | в почва (колона 1с) kg/год |  |  |
| 2 # | 630-08-0 | Въглероден оксид(СО) | 500 000 _ (201 683) | - | - | - | * |
| 3 # | 124-38-9 | Въглероден диоксид (С02) | 100 милиона 2 021 075 000 | - | - | - | * |
| 8 # |  | Азотни оксиди (NOX/N02) | 100 000 2 931 688 | - | - | - | * |
| 11 # |  | Серни оксиди (SOx/S02) | 150 000 35 399 221 | - | - | - | * |
| 86 # |  | Фини прахови час-гици<10цт (РМЮ) | 50000 1 781 432 | - | - | - | * |
| 19 # | 7440-47-3 | Хром и съединенията му (като Сг) | 100 _ | 50 _ (0,98) | 50 _ | 200 | 10000 |
| 20 # | 7440-50-8 | Мед и съединенията му (като Си) | 100 _ | 50 _ (8,49) | 50 _ | 500 | 10000 |
| 23 # | 7439-92-1 | Олово и съединенията му (като РЬ) | 200 | 20 | 20 _ | 50 | 50 |
| 24 # | 7440-66-6 | Цинк и съединенията му (като Zn) | 200 | 100 _ (3,71) | 100 _ | 1 000 | 10000 |
| 76# |  | Общ органичен въглерод(ТОС) (като общ С или ХПК/3) |  | 50 000 - (8002,49) | - | - | ** |

Годишните емисии във водите са изчислени като концентрацията на съответния замърсител е умножена по месечните количества на потоците отпадни води.Годишната емисия се получава като сума от всички месечни емисии в килограми.

Годишните емисии за прах, СО, NOX  и SO2  са изчислени, като са сумирани техните маси, измерени  за всяко денонощие от годината, при което, денонощната маса на всяко вещество, е определена на базата на обемната скорост в потока на димните газове – съгласно условие 9.6.4.1 от КР.

Годишните емисии за   СО2,  са изчислени на базата на специфични показатели за дейността на централата през 2012г., съгласно мониторинговата методология в разрешително за емисии на парникови газаве №58-Н1/2012г.

4.2. Замърсители на вредни вещества в атмосферния  въздух.

В централата пречествателни съоръжения по отношение на емисиите във въздуха  са електрофилтрите и сероочистваща инсталация(СОИ) за блок №2. Има изготвени инструкции за експлоатация и подържане на оптимален работен режим, както и за мониторинг на технологичните и емисионни показатели.

Мониторинг на технологичните показатели на електрофилтрите се извършва всекидневно и резултатите се документират в денонощна ведомост. Най чести несъответствия – понижено напрежение  от замърсени изолатори, деформирани утаителни или корониращи електроди, отслабени елементи на корониращите електроди. Коригиращите действия при тези несъответствия са: почистване на изолаторите, почистване праха от бункерите, изправяне на  електродите  и пренатягане на елементите им. Друго забелязано несъответствие е повишаване на тока на коронния заряд -получава се при повишено влагосъдържание на газовете от нарушен технологичен процес. При понижение на коронния ток  от недостатъчно стръскване се проверява и коригира  работата на стръскащата система прекъсвания по очистващите електроди, което води до късо съединение, забит бункер под полетата на ЕФ се отстранява веднага чрез сработване на бункера.

Мониторинг на технологичните показатели на СОИ 1 се извършва  всекидневно със запис в оперативен дневник .Наблюдаваните параметри са: рН на разтвора в абсорбера, ниво в абсорбера и температура на разтвора. При отклонение от техническите показатели  се установява причината и се предприемат коригиращи действия съгласно изготвените инструкции.

На закрития склад за въглища е изградена аспирационно-обезпрашителна инсталация , която се експлоатира, поддържа и контролира съгласно изготвените инструкции.

Непрекъснат мониторинг на емисиите изпускани във въздуха през Комин №1  се извършва от м.юли 2005г. Собствените непрекъснати измервания се извършват съгласно Наредба №6/1999г. и Инструкция 1. Резултатите се документират, съхраняват  и докладват съгласно условията от КР.

Непрекъснат мониторинг на емисиите изпускани във въздуха след СОИ 1 през Комин №2 се извършва от въвеждане в експлоатация на съоръжението- 01.10.2012г. Резултатите се документират, съхраняват  и докладват съгласно условията от КР.

За СНИ на Комин №1 са отчетени завишения на  праховите емисии, които  средно за отчетната година са 222 mg/Nm3 при индувидиална норма за централата 50 mg/Nm3. Нормите по КР на другите замърсители във въздуха са спазени. Превишението на емисионната норма за прах се дължи на високото пепелно съдържание на горивото, което съществено се различава от проектното за което са проектирани и изградени електрофилтрите. Чрез непрекъснатия мониторинг на техническите показатели на ЕФ , който се извършва, се стремим да коригираме работата им с цел по добро очистване  и улавяне на праховите частици.

За СНИ на Комин №2  са отчетени завишения на  азотните оксиди, които  средно за отчетната година са 255 mg/Nm3 при индувидиална норма за блок №2 - 200 mg/Nm3. Нормите по КР на другите замърсители във въздуха са спазени. Причините за превишената норма за азотни оксиди са изключително широкия диапазон на изменение на качествените характеристики на постъпващите въглища за изгаряне и от там нестационарен режим на работа на котела.

Емисиите при анормален режим на работа на инсталацията/пускане и спиране/, се регистрират, отчитат и документират освен чрез СНИ и с помоща на съществуващите информационни системи за упрлавление „Елекон” и „Honywell”.

Коригиращи действия за несъответствията по усл.9.2.1 : договаряне за доставка на въглища с постоянни качествени характеристики и по-малко пепелно съдържание.

Източници на неорганизирани емисии във въздуха са фигурите на въглищен склад. Прилага се инструкция за оценка на неорганизираните емисии .

Пътищата до открития въглищен склад и площадката около него се оросяват с водоноска  и се отразяват в оперативен  дневник на ГТС.

През сухите месеци се отвява въглищен прах, но отвяването е с локален характер - на площадката на централата  и на практика не замърсяват въздуха в населените места и земеделските земи. Оплаквания за отвяване на прах от съседните населени места не  са постъпвали.

Централата не емитира интензивно миришещи вещества и не е получавала оплаквания за миризми  от съседи.

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух през Комин№1.

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответ Ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНИ | СПИ |  |  |
| Януари 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 329 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4422 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 226 |  |  | Не |
| Февруари 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 25 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 239 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 5190 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 233 |  |  | Не |
| Март 2012г Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 12 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 329 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4422 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 226 |  |  | Не |
| Април 2012. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 16 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 409 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4578 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 254 |  |  | Не |
| Май 2012г Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 26 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 406 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4052 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 210 |  |  | Не |
| Юни 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 36 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 330 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 3916 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 218 |  |  | Не |
| Юли 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 27 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 299 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4051 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 284 |  |  | Не |
| Август 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 16 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 520 |  |  | Не |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4658 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 265 |  |  | Не |
| Септември 2012г Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 23 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 451 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4935 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 223 |  |  | Не |
| Октомври 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 27 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 383 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4390 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 174 |  |  | Не |
| Ноември 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 36 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 349 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4301 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 188 |  |  | Не |
| Декември 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 41 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 500 | 336 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 5 500 | 4085 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 50 | 152 |  |  | Не |

Таблица 2.Емисии в атмосферния въздух през Комин№2.

| Параметър | Единица | НДЕ съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответ Ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | СНИ | СПИ |  |  |
| Октомври 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 16 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 200 | 256 |  |  | Не |
|  | mg/Nm3 | 200 | 66 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 30 | 6 |  |  | Да |
| Ноември 2012г. Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 15 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 200 | 257 |  |  | Не |
|  | mg/Nm3 | 200 | 28 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 30 | 1 |  |  | Да |
| Декември 2012г Средно месечна стойност |
| Въглероден оксид(CO) Азотни оксиди(NOX) Серен диоксид (SO2) Финни прахови частици | mg/Nm3 | 250 | 11 |  | непрекъснат | Да |
|  | mg/Nm3 | 200 | 252 |  |  | Не |
|  | mg/Nm3 | 200 | 45 |  |  | Да |
|  | mg/Nm3 | 30 | 0 |  |  | Да |

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води.

Таблица3.Емисии в отпадните води(производствени , дъждовни с битово-фекални води) във водни обекти

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинга | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Точка на заустване № 1 ПСИВ Производствени отпадни води |
| Хром-общ | mg/dm3 | 0,5 | <0.001 | февруари | да |
|  |  |  | <0.005 | май | да |
|  |  |  | <0.005 | октомври | да |
|  |  |  | 0,052 | декември | да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | < 0,05 | февруари | да |
|  |  |  | 0,04 | май | да |
|  |  |  | 0,009 | октомври | да |
|  |  |  | 0,011 | ноември | да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,14 | февруари | да |
|  |  |  | 0,037 | май | да |
|  |  |  | <0.005 | октомври | да |
|  |  |  | 0,039 | ноември | да |
| рН |  | 6,0-9,0 | 8,96 | януари | да |
|  |  |  | 7,56 | февруари | да |
|  |  |  | 8,71 | март | да |
|  |  |  | 10,37 | април | не |
|  |  |  | 10,85 | май | не |
|  |  |  | 10,88 | юни | не |
|  |  |  | 10,46 | юли | не |
|  |  |  | 11,15 | август | не |
|  |  |  | 11,48 | септември | не |
|  |  |  | 10,58 | октомври | не |
|  |  |  | 9,81 | ноември | не |
|  |  |  | 9,62 | декември | не |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 30,0 | януари | да |
|  |  |  | 52 | февруари | не |
|  |  |  | 48,0 | март | да |
|  |  |  | 49,0 | април | да |
|  |  |  | 14,7 | май | да |
|  |  |  | 49,0 | юни | да |
|  |  |  | 132,0 | юли | не |
|  |  |  | 9,75 | август | да |
|  |  |  | 19,3 | септември | да |
|  |  |  | 11,5 | октомври | да |
|  |  |  | 21,0 | ноември | да |
|  |  |  | 9,3 | декември | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 7,1 | януари | да |
|  |  |  | 9,4 | февруари | да |
|  |  |  | 3,5 | март | да |
|  |  |  | 11,7 | април | да |
|  |  |  | 0,8 | май | да |
|  |  |  | 0,9 | юни | да |
|  |  |  | 0,5 | юли | да |
|  |  |  | <0,5 | август | да |
|  |  |  | 1,4 | септември | да |
|  |  |  | 0,6 | октомври | да |
|  |  |  | 0,5 | ноември | да |
|  |  |  | 6,2 | декември | да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 27,0 | януари | да |
|  |  |  | 19,0 | февруари | да |
|  |  |  | 12,0 | март | да |
|  |  |  | 40,0 | април | да |
|  |  |  | 6,0 | май | да |
|  |  |  | <4,0 | юни | да |
|  |  |  | 8,9 | юли | да |
|  |  |  | <4,0 | август | да |
|  |  |  | 10,1 | септември | да |
|  |  |  | 7,9 | октомври | да |
|  |  |  | 7,7 | ноември | да |
|  |  |  | 55,0 | декември | да |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,0 | януари | да |
|  |  |  | 0,8 | февруари | да |
|  |  |  | <0.1 | март | да |
|  |  |  | 0,8 | април | да |
|  |  |  | <0.10 | май | да |
|  |  |  | <0.1 | юни | да |
|  |  |  | <0.10 | юли | да |
|  |  |  | <0.10 | август | да |
|  |  |  | <0.10 | септември | да |
|  |  |  | <0.10 | октомври | да |
|  |  |  | <0.10 | ноември | да |
|  |  |  |  | декември | да |
| Желязо-общо | mg/dm3 | 1,0 | 0,29 | февруари | да |
|  |  |  | 0,25 | май | да |
|  |  |  | 0,25 | октомври | да |
|  |  |  | <0.10 | ноември | да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,12 | февруари | да |
|  |  |  | 0,04 | май | да |
|  |  |  | 0.05 | юни | да |
|  |  |  | < 0,01 | юли | да |
|  |  |  | 0,02 | август | да |
|  |  |  | < 0,01 | септември | да |
|  |  |  | < 0,01 | октомври | да |
|  |  |  | 0,02 | ноември | да |
|  |  |  | < 0,01 | декември | да |
| Дебит | m3/ден m3/час m3/год | 960 40 350 400 | 450,61 18,78 164 923 |  | да |
| Точка на заустване № 2 Дъжд. и битово-фекални води |
| Хром-общ | mg/dm3 | 0,5 | < 0,01 | февруари | да |
|  |  |  | < 0,005 | май | да |
|  |  |  | < 0,005 | октомври | да |
|  |  |  | 0,005 | декември | да |
| Цинк | mg/dm3 | 1,0 | <0.05 | февруари | да |
|  |  |  | 0,052 | май | да |
|  |  |  | 0,012 | октомври | да |
|  |  |  | 0,037 | декември | да |
| Мед | mg/dm3 | 0,5 | 0,11 | февруари | да |
|  |  |  | 0,051 | май | да |
|  |  |  | 0,009 | октомври | да |
|  |  |  | 0,035 | декември | да |
| рН |  | 6,0-9,0 | 7,95 | януари | да |
|  |  |  | 8,76 | февруари | да |
|  |  |  | 7,28 | март | да |
|  |  |  | 9,48 | април | не |
|  |  |  | 7,46 | май | да |
|  |  |  | 7,94 | юни | да |
|  |  |  | 8,96 | юли | да |
|  |  |  | 8,21 | август | да |
|  |  |  | 8,8 | септември | да |
|  |  |  | 7,93 | октомври | да |
|  |  |  | 9,00 | ноември | да |
|  |  |  | 8,56 | декември | да |
| Неразтворени вещества | mg/dm3 | 50 | 57,0 | януари | не |
|  |  |  | 276,0 | февруари | не |
|  |  |  | 10,0 | март | да |
|  |  |  | 18,0 | април | да |
|  |  |  | 33,7 | май | да |
|  |  |  | 12,5 | юни | да |
|  |  |  | 26,0 | юли | да |
|  |  |  | 13,25 | август | да |
|  |  |  | 8,5 | септември | да |
|  |  |  | 15,5 | октомври | да |
|  |  |  | 23,5 | ноември | да |
|  |  |  | 25,8 | декември | да |
| БПК | mg/dm3 | 25 | 6,8 | януари | да |
|  |  |  | 12,9 | февруари | да |
|  |  |  | 3,0 | март | да |
|  |  |  | 8,5 | април | да |
|  |  |  | 2,2 | май | да |
|  |  |  | 1,2 | юни | да |
|  |  |  | 0,6 | юли | да |
|  |  |  | 1,1 | август | да |
|  |  |  | 2,1 | септември | да |
|  |  |  | 1,2 | октомври | да |
|  |  |  | 0,9 | ноември | да |
|  |  |  | 13,2 | декември | да |
| ХПК | mg/dm3 | 125 | 14,0 | януари | да |
|  |  |  | 29,0 | февруари | да |
|  |  |  | 16,0 | март | да |
|  |  |  | 21,0 | април | да |
|  |  |  | 12,3 | май | да |
|  |  |  | 8,7 | юни | да |
|  |  |  | 9,4 | юли | да |
|  |  |  | 9,0 | август | да |
|  |  |  | 8,1 | септември | да |
|  |  |  | 21,9 | октомври | да |
|  |  |  | 11,9 | ноември | да |
|  |  |  | 164,0 | декември | не |
| Нефтопродукти | mg/dm3 | 10 | 1,0 | януари | да |
|  |  |  | <0.1 | февруари | да |
|  |  |  | <0.1 | март | да |
|  |  |  | 0,6 | април | да |
|  |  |  | 0,5 | май | да |
|  |  |  | 0,29 | юни | да |
|  |  |  | 1,24 | юли | да |
|  |  |  | 0,18 | август | да |
|  |  |  | 1,08 | септември | да |
|  |  |  | <0.1 | октомври | да |
|  |  |  | 0,36 | ноември | да |
|  |  |  | 0,65 | декември | да |
| Желязо-общо | mg/dm3 | 1,0 | 0.70 | февруари | да |
|  |  |  | 0,58 | май | да |
|  |  |  | 0,25 | октомври | да |
|  |  |  | 0,89 | декември | да |
| Остатъчен хлор | mg/dm3 | 0,2 | 0,18 | февруари | да |
|  |  |  | 0,20 | май | да |
|  |  |  | 0,08 | юни | да |
|  |  |  | <0.01 | юли | да |
|  |  |  | <0.01 | август | да |
|  |  |  | <0.01 | септември | да |
|  |  |  | <0.01 | октомври | да |
|  |  |  | 0,06 | ноември | не |
|  |  |  | <0.01 | декември | да |
| Дебит | m3/ден m3/час m3/год | 2 880 120 1 051 200 | 694,03 28,92 254 015 |  | да |

Изпускания на отпадни производствени води във  водни обекти има след помпена станция избистрени води /ПСИВ/. Заустването е в р.Разметаница и това са дебалансни води. Пречиствателните съоръжения за тези води на площадката са: утаител; неутрализационна яма и сепарираща шахта. На всяко пречествателно съоръжение се извършва контрол.

За водите от Черното езеро два пъти седмично се изършва анализ за неразтворени вещества. Резултатите са – средно 29 mg/dm3 и  се документират в дневник в лаборатория „Отпадни води „ в цех ХВО. Извършва се проверка за съответствие и  предприетите коригиращи действия се описват в  дневник в цех Сгуропепелоизвоз. Ежедневно се правят обходи от оперативният персонал за експлоатация и поддръжка на пречиствателното съоръжение съгласно усл.10.1.1.2.3. от КР

Отпадните води от цех „ХВО” се неутрализират в пречиствателно съоръжение-неутрализационна яма. Контролиран параметър за тези води е рН. Той се следи и коригира автоматично от въведената система след направената реконструкция на съоръжението.

Отпадните промишлени води /води от сгуропепелоизвоза и ХВО/ се заустват в утаителя “Черно езеро”.Там водите се избистрят и отиват към ПСИВ, от където с помпи се връщат отново в смивния контур.

Извършва се собствен мониторинг съгласно усл.10.1.4.1 от акредитирана лаборатория. Резултатите се документират, съхраняват и докладват.

Един от показателите по който  избистрените води  не отговарят на нормите от КР е активна реакция (алкална - 9 несъответствия),  дължаща се  на алкалноста на пепелината от където и избистрените води от Черното езеро имат такъв характер. Коригиращи действия не са предприети, поради невъзможноста за избор на горивото.

За отделни месеци е  отчетено и несъответствие за неразтворени вещества(2 несъответствия). Причините са   лоши метеорологични условия , обилни валежи , които водят до нарушаване на процеса на утаяване  и преходни режими на работа на утаителните съоръжения. Коригиращи действия – поставяне на пръстени на водоотливните кули през по-кратък интервал с цел удължаване времето на избистряне.

Несъоттветствие в заустените количества не е отчетено.

Количеството заустени отпадни води на изход от ПСИВ се отчитат по монтирано разходомерно устройство съгласно усл.10.1.4.2.

Мониторинг на сепарираща шахта се извършва ежеседмично и резултатите се документират в дневник. Несъответствия не са установени.

Канализационната мрежа се подържа и експлоатира съгласно изготвената инструкция. Шахтите се почистват периодично.

Ежедневно се ревизира канализационната мрежа, от звено ВиК към РСЦ като във дневник се записват резултатите от ревизията и лицата отговорни за отстраняване на повредата, ако има такава. Не са установени  течове през годината. Води се дневник за проверка , регистриране и отстраняване на течове.

Вторият поток отпадни води заустен в р.Разметаница е смесен поток промишлени, дъждовни и битово-фекални води.

Битово-фекалните води които се  генерират на площадката на ТЕЦ се заустват в дъждовната канализация , а тя се изпуска или към р.”Разметаница” или към клетките на хидравличен сгуроотвал ”Големо село” - Черно езеро.

Контрола на тези води е идентичен с този на водите след ПСИВ. Несъответствия в измерените стойности на показателите, са отчетени за рН (1 несъотвествие), неразтворени в-ва.(2 несъответствия).Несъответствието за показателя  рН е от преливане на избистрени води от аванкамерата на ПС „Каменик” към дъждовна канализация по време на анормален режим на работа  /размяна на блокове което е съпроводено с действия на превключване на блокови съоръжения/. За неразтворените вещества причиниата е лоши метеорологични условия в деня на пробообиране. Отчетено е несъответствие за ХПК м.декември и остатъчен хлор за м.ноември.

Несъоттветствие в заустените количества не е отчетено.

Изчисляват се преките годишни емисии на замърсителите в отпадните производствени води, свързани с прилагане на ЕРЕВВ съгл.усл.10.1.4.4 и са докладвани в табл.1 от ГДОС.

Таксите за разрешено ползване на воден обект се заплащат съгласно усл.10.1.4.5.

4.4. Управление на отпадъците

Образуваните количества отпадъци на площадката на ТЕЦ „Бобов дол” за отчетната 2012 г. са отразени в таблица 4.

Таблица 4.Образуване на отпадъци

| Отпадък | код | Годишно количество | Годишна норма за ефективност | временно съхранен на площадката | транспорт. собствен/ външна фирма | съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество по КР | реално измере но | количество по КР | реално измерено |  |  |  |
|  |  | t/у | t/у | t/MWhe | t/MWhe |  |  |  |
| Сгурия,шлака и пепел | 10 01 01 | 300 000 | 192 017 | 0,12 | 0,107 | Черно езеро | собствен | да |
| Увлечена пепел | 10 01 02 | 640 000 | 441 924 | 0,26 | 0,247 | Черно езеро | собствен | да |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10 01 05 | 123 500 | 1 937 | 0,1 | 0,0011 | Черно езеро | собствен | да |
| Стружки от черни мет. | 12 01 01 | 10 | 4,46 |  |  | №2 | външна фирма ФЕНИКС гр.Дупница | да |
| Стружки от цветни мет. | 12 01 03 | 1 | - |  |  | №2 | външна фирма |  |
| Метални опаковки | 15 01 04 | 0,6 | 0,715 |  |  | №2 | външна фирма ФЕНИКС гр.Дупница | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 2 | - |  |  | №6 |  |  |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | 2 | - |  |  | №3 |  |  |
| Други батерии и акумулатори | 16 06 05 | 1 | - |  |  | №5 |  |  |
| Облиц. и огнеуп.материали | 16 11 06 | 2,5 | - |  |  | №11 |  |  |
| Изолац. материали /минер.вата | 17 06 04 | 4 | - |  |  | №3 |  |  |
| Утайки от декарб. | 19 09 03 | 2 | 1.54 |  |  | Черно езеро | Каменинова канализация | Да |
| Наситени или отр.йоннообмени смоли | 19 09 05 | 2 | - |  |  | №9 | - |  |
| Разтвори и утайки от регенер. | 19 09 06 | 140 | 112 |  |  | Черно езеро | Каменинова канализация | да |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | 470 | 72,947 |  |  | №2 | външна фирма ФЕНИКС гр.Дупница | да |
| Стъкло | 20 01 02 | 2 | - |  |  | №8 |  |  |
| Хидравл. масла | 13 01 10 | 5 | - |  |  | №4 |  |  |
| Моторни смаз.масла | 13 02 05 | 2 | - |  |  | №4 |  |  |
| Други моторни смаз.масла | 13 02 08 | 10 | 0,9 |  |  | №4 | външна фирма ФЕНИКС гр.Дупница | да |
| Синтет.изолационни масла | 13 03 08 | 2 | - |  |  | №4 |  |  |
| Утайки от маслено-водна сепарация | 13 05 02 | 1 | - |  |  | №4 |  |  |
| Утайки от маслоуловителни шахти | 13 05 03 | 1 | - |  |  | №4 |  |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва | 15 01 10 | 2 | - |  |  | №4 |  |  |
| Абсорб. маслени филтри | 15 02 02 | 1 | - |  |  | №3 |  |  |
| Маслени филтри | 16 01 07 | 2 | - |  |  | №5 |  |  |
| Оловни акумул.батерии | 16 06 01 | 5 | 0,653 |  |  | №5 | външна фирма ФЕНИКС гр.Дупница | да |
| Отпадъци съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08 | 1 | - |  |  | №4 |  |  |
| Флуоресц.тръби и др.съдържащи живак | 20 01 21 | 0,5 | 0.099 |  |  | №7 | външна фирма ФЕНИКС гр.Дупница | да |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 17 09 04 | 100 | - |  |  | №10 |  |  |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 320 | 256 |  |  | №3 | външна фирма Община „Бобов дол” |  |

На територията  на ТЕЦ “Бобов дол” се генерират производствени,опасни, строителни и битови отпадъци.

Прави се ежемесечна  оценка /отчет/ за образуваните отпадъци , където се отбелязва и несъответствието, ако има такова, причините и предприетите коригиращи действия, съгласно усл.11.1.3.

Периодично се контролира, проверява и анализира съответствието за образуване, събиране, временно съхранение и транспортиране на отпадъците от площадката на ТЕЦ”Бобов дол”ЕАД, съгласно условията на  КР, като коригиращите действия се  отразяват в протоколи за оценка на съответствие. През 2012 са извършени четири оценки съгласно усл.11.9.4

Условията за разрешено годишно количество образуван отпадък са спазени.

Отпадъците се събират разделно, съгласно условие 11.2.2. от КР. Събират се единствено отпадъците образувани на площадката. Луминесцентните тръби се съхраняват в контейнер , а маслата в добре затварящи се съдове .

Площадката за съхранение на отпадъчни масла е покрита и отговаря на изискванията за временно съхранение на опасни отпадъци съгласно условие 11.3. от КР.

Площадките се проверяват регулярно и несъответствия не са забелязани. Проверките са документирани с протокол.

Несъответствия по отношение на временното съхранение и транспортиране на отпадъците не са отчетени.

По отношение на предварителното третиране на депонираните отпадъци пепел ,сгурия и шлак, те се депонират по утвърден проект.

Утайките  от декарбонизиране и разтвори и утайки от регенерация на йоннообменници се събират и неутрализират в неутрализационна яма и по каменинова канализация се отвеждат до временно хранилище “Черно езеро” и след това се депонират на сгуроотвал “Каменик”. По този начин се постига минимизиране на тези отпадъци и ограничаване на вредното им въздействие върху околната среда в съответствие с усл.11.2.3.

Облицовъчните и огнеупорни материали се раздробяват с цел намаляване на обема образуван отпадък, като се предават за последващо обезвреждане на депо за неопасни отпадъци – сгуроотвал”Каменик”, експлотариан с КР 299/2008г.

Транспортирането на отпадъците на територията на площадката се осъществява със собствен транспорт, а извън площадката се осъществява от външни фирми, притежаващи разрешение или регистрационен документ , издадени по реда на Закона за управление на отпадъците или КР.

Таблица 5.Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външна фирма извършваща операция по оползотворяване/ обезвреждане | Съот- ветствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, упомената в 10 01 04) | 10 01 01 | не | не | депо Каменик D1 | ДА |
| Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища | 10 01 02 | не | не | депо Каменик D1 Златна Панега R | ДА |
| Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при десулфуризация на отпадъчни газове | 10 01 05 | не | не | „Алфа Микс” ЕООД | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали | 12 01 03 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Метални опаковки | 15 01 04 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Излязло от употреба оборудване, различно от упоменатото в кодове от 16 02 09 и 16 02 13 | 16 02 14 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Други батерии и акумулатори | 16 06 05 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Облицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 16 11 06 | не | не | депо Каменик D1 | ДА |
| Изолационни материали различни от упоменатите в 17 06 01 и 17 06 03 (минерална вата) | 17 06 04 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Утайки от декарбонизиране | 19 09 03 | не | не | депо Каменик D1 | ДА |
| Наситени или отработени йонообменни смоли | 19 09 05 | не | не | - |  |
| Разтвори и утайки от регенерация на йонообменници | 19 09 06 | не | не | депо Каменик D1 | ДА |
| Отпадъци от желязо и стомана | 19 10 01 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Стъкло | 20 01 02 | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа (турбинни масла) | 13 01 10* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Други моторни,смазочни и масла за зъбни предавки | 13 02 08* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Синтетични изолационни и топлопредаващи масла ( трансф.масла) | 13 03 08* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Утайки от маслено-водни сепаратори | 13 05 02* | не | не | - |  |
| Утайки от маслоуловителни шахти (колектори) | 13 05 03* | не | не | - |  |
| Опаковки, съдържащи остатъци от опасни в-ва или замърсени с опасни в-ва. | 15 01 10* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Абсорбенти, филтърни материали (включително маслени филтри, неупоменати другаде), кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества (омаслени почистващи материали) | 15 02 02* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Маслени филтри | 16 01 07* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Оловни акумолаторни батерии | 16 06 01* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти | 16 07 08* | не | не | - | ДА |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | Феникс гр.Дупница | ДА |
| Смесени отпадъци от строителство и събаряне | 17 09 04 | не | не | Община „Бобов дол” | ДА |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | не | не | Община „Бобов дол” | ДА |

Изпълнява се усл.11.5.1 и отпадъци за обезвреждане и оползотворяване се предават само на фирми притежаващи разрешение за извършване на дейности с отпадъци издадена по реда на ЗУО или комплексно разрешително.

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.

4.5.Шум

Емисиите на шум в околната среда са резултат от работата на основните и спомагателните съоръжения в ТЕЦ. Режима на работа на инсталацията е непрекъснат и шумовите емисии са еднакви през деня и нощта. Извършва се мониторинг на шумовото натоварване в с.Големо село и в определени точки по оградата на площадката на ТЕЦ. Съгласно условие 12.2. периода на мониторинга е веднъж на две години, като се извършва наблюдение на:

- Общата звукова мощност на площадката

- Нивата на звуково налягане в определени точки по оградата на площадката.

- Нивата на звуково налягане в определени чувствителни на шум места.

През 2011 г. е извършено определяне на общата звукова мощност на площадката и са проведени измервания на нивата на звуково налягане в най-близките места на въздействие от централата – с.Големо село. Резултатите са представени в Таблица 6. Анализите са извършени от орган за контрол от вид”C” –„ЛЪВ-97” гр.Благоевград.

Следващо замерване е планирано през 2013г.

Върху производствената площадка на предприятието са определени два измервателни контура.

Таблица 6. Шумови емисии

| № по ред | Място на измерване | Дневно ниво на шум, dBA | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Измерено | Норма | Да/не |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №1 |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №1 | 55,5 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №2 | 53,6 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №3 | 58,2 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №4 | 62,1 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №5 | 58,1 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №6 | 54,6 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №7 | 59,1 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №8 | 64,3 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №9 | 65,4 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №10 | 68,7 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №11 | 66,7 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №12 | 60,2 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №13 | 61,3 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №14 | 63,5 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №15 | 60,9 | 70,0 | да |
|  | НИВО НА ОБЩА ЗВУКОВА МОЩНОСТ | 118,32 | Няма | - |
|  | НИВО НА ШУМ В МЯСТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ – НА 515 м от Ж.С. НА ПЕНКА ДИМИТРОВА с.ГОЛЯМО СЕЛО | 40,3 | 55,0 | да |
| ИЗМЕРИТЕЛЕН КОНТУР №2 |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №1 | 61,3 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №2 | 63,7 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №3 | 68,1 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №4 | 69,1 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №5 | 64,4 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №6 | 63,1 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №7 | 58,6 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №8 | 67,9 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №9 | 68,5 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №10 | 60,9 | 70,0 | да |
|  | ТОЧКА НА КОНТРОЛ №11 | 63,5 | 70,0 | да |
|  | НИВО НА ОБЩА ЗВУКОВА МОЩНОСТ | 118,72 | Няма | - |
|  | НИВО НА ШУМ В МЯСТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ – НА 507 м от Ж.С. НА ПЕНКА ДИМИТРОВА с.ГОЛЯМО СЕЛО | 52,7 | 55,0 | да |

Измерените нива на шум в точките по двата контура и в мястото на въздействие-с.Големо село, съответстват на нормативно определените стойности.

Следва да се отбележи че при измерването в най-близкото населено място, допълнително влияние оказват националната пътна мрежа и съседните предприятия.

Оплаквания от живущи около площадката на централата не са постъпили.

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

По отношение опазване на почвата и подземните води се изпълнят всички заложени условия в Комплексното разрешително.

Извършени са проверки на резервоарите за съхранение на опасни вещества с цел недопускане замърсяване на водите и почвите от течове или разливи.

Проверките са документирани  в протоколи. Разливи и течове не са констатирани.

Мониторинг на подземни води се извършва съгласно усл.13А.7.1 Пробонабирането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория. Резултатите са документирани с протоколи. Спазено е усл.13А.8.2. и копия от протоколите с резултатите на подземни води са изпратени в БД и РИОСВ гр.Перник.

Направена е оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените в разрешителното.Констатирани са общо 8 несъответствия за показателите желязо (3), олово (2),арсен(2) и амоний 1.

Конкретни причини за превишенията не са определени. Предприетите коригиращи мерки се отнасят до следене на измененията в показателите на подземните води и по-често черпене на сондажите преди пробовземане.

Собствен мониторинг на почви съгласно табл.13Б.7.1 е извършен от акредитирана лаборатория през месец май 2012г. Резултатите са представени в табл.8. Констатирани са 4 несъответствия- за нефтопродукти 2 и за мед и цинк по 1.

Таблица 7.Опазване на подземните води

| Показател | Точки на пробовземане | Стандарт за качество на подземните води | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МС-6 1-ви пункт |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| Водно ниво |  |  | 1,5м | 2,80м | 2 пъти год. |  |  |
| Температура |  |  | 13.0о | 14,0о |  |  |  |
| рН |  | ≥6,5 и ≤9,5 | 7,49 | 9,09 | 2 пъти год. | да | да |
| Амоний | анализ за NH4 | 0,5mg/l | 0,061 | 0.25 | 2 пъти год. | да | да |
| Мед |  | 0,2 mg/l | 0,032 | 0,005 | 2 пъти год. | да | да |
| Арсен |  | 10μg/l | 78 | 100 | 2 пъти год. | не | не |
| Желязо |  | 200μg/l | 1040 | 230 | 2 пъти год. | не | не |
| Хром |  | 50μg/l | 24 | <5 | 2 пъти год. | да | да |
| Олово |  | 10μg/l | 22 | <5 | 2 пъти год. | не | да |
| Цинк |  | 1,0mg/l | 0,086 | 0,031 | 2 пъти год. | да | да |
| Нефтопродукти |  | 50μg/l | <0,1 | <0,1 | 2 пъти год. | да | да |
|  | МС-10 2-ри пункт |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |
| Водно ниво |  |  | 3,0 м | 2,0м | 2 пъти год. |  |  |
| Температура |  |  | 20.00 | 20.00 |  |  |  |
| рН |  | ≥6,5 и ≤9,5 | 8,18 | 7,78 | 2 пъти год. | да | да |
| Амоний | анализ за NH4 | 0,5mg/l | <0.013 | 2,77 | 2 пъти год. | да | не |
| Мед |  | 0,2 mg/l | 0,017 | <0,005 | 2 пъти год. | да | да |
| Арсен |  | 10μg/l | 5 | <5 | 2 пъти год. | да | да |
| Желязо |  | 200μg/l | 81 | 360 | 2 пъти год. | да | не |
| Хром |  | 50μg/l | 25 | <5 | 2 пъти год. | да | да |
| Олово |  | 10μg/l | 11 | <5 | 2 пъти год. | не | да |
| Цинк |  | 1,0mg/l | 0,089 | 0.051 | 2 пъти год. | да | да |
| Нефтопродукти |  | 50μg/l | <0,1 | <0,1 | 2 пъти год. | да | да |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите(базово състояние) , съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие да/не |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | т.1 |  |  |  |
| рН | 8,18 | - |  | 8.01 | 1 път на 3год. | да |
| Мед | 42 | mg/kg |  | 28.3 | 1 път на 3год. | да |
| Желязо | 37720 | mg/kg |  | 14155 | 1 път на 3год. | да |
| Хром | 128 | mg/kg |  | 17.8 | 1 път на 3год. | да |
| Олово | 36 | mg/kg |  | <0.05 | 1 път на 3год. | да |
| Цинк | 95 | mg/kg |  | 24.9 | 1 път на 3год. | да |
| Нефтопродукти | 28,26 | mg/kg |  | <100 | 1 път на 3год. | да |
|  | т.2 |  |  |  |
| рН | 8,11 | - |  | 8.03 | 1 път на 3год. | да |
| Мед | 47 | mg/kg |  | 22.8 | 1 път на 3год. | да |
| Желязо | 40 521 | mg/kg |  | 13895 | 1 път на 3год. | да |
| Хром | 124 | mg/kg |  | 18.7 | 1 път на 3год. | да |
| Олово | 36 | mg/kg |  | 10.6 | 1 път на 3год. | да |
| Цинк | 111 | mg/kg |  | 64.9 | 1 път на 3год. | да |
| Нефтопродукти | 37,70 | mg/kg |  | <100 | 1 път на 3год. | да |
|  | т.3 |  |  |  |
| рН | 8,20 | - |  | 8.58 | 1 път на 3год. | да |
| Мед | 38 | mg/kg |  | 45.5 | 1 път на 3год. | не |
| Желязо | 35 532 | mg/kg |  | 28190 | 1 път на 3год. | да |
| Хром | 173 | mg/kg |  | 49.8 | 1 път на 3год. | да |
| Олово | 38 | mg/kg |  | 15.1 | 1 път на 3год. | да |
| Цинк | 97 | mg/kg |  | 392 | 1 път на 3год. | не |
| Нефтопродукти | 35.23 | mg/kg |  | 184 | 1 път на 3год. | не |
|  | т.4 - фонова |  |  |  |
| рН | 8,13 | - |  | 8.22 | 1 път на 3год. | да |
| Мед | 29 | mg/kg |  | 23.7 | 1 път на 3год. | да |
| Желязо | 36 836 | mg/kg |  | 22325 | 1 път на 3год. | да |
| Хром | 91 | mg/kg |  | 31.6 | 1 път на 3год. | да |
| Олово | 35 | mg/kg |  | 11.3 | 1 път на 3год. | да |
| Цинк | 91 | mg/kg |  | 51.5 | 1 път на 3год. | да |
| Нефтопродукти | 20.58 | mg/kg |  | 104 | 1 път на 3год. | не |

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Всички дейности по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие по старото КР 45/2005г., са изпълнени. От 05.07.2012г. е в сила ново комплексно разрешително КР №45-Н1 .

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от тях. Извеждане от експлоатация на инсталацията.

Оператора  не е взимал решение за прекратяване дейността на инсталациите посочени в усл.2 или на части от тях.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

7.1.Аварии

За отчетния период на площадката на ТЕЦ  „Бобов дол” не е възниквала аварийна ситуация. Централата е класифицирана като предприятие с нисък рисков потенциал и притежава издадено разрешително за експлоатация на осн. на чл.106, във връзка с чл. 104 от ЗООС .

Таблица 9.Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите , за които е предоставено КР.

Подадени оплаквания за замърсяване или шум не са констатирани.

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите , за които е предоставено КР.

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Изготвили:Група „Екология”

Производствен отдел

Н-к :................................ 				Зам.изп. директор:..........................

/ инж.Г.Алексов /						/инж.Вл.Владимиров/

Декларация

Удостоверявам верността, точноста и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №45-Н1/2012г. на ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ” ЕАД

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ,БДЗБР  или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:…………………                     		Дата:…………….

инж.Владимир Владимиров