„КЕРАМ ИНВЕСТ” – ад, СЛИВЕН

годишен

ДОКЛАД

2012 г.

За изпълнение на дейностите,

за които е предоставено

комплексно разрешително

№  60/2005 год. И №  60-НО/2005 год.

сЛИВЕН, януари  – 2013 год.

Годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено

комплексно разрешително № 60/2005 г. и № 60-НО/2005 г.

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията;

„Инсталация за производство на керамични продукти чрез изпичане в тунелна пещ – производство на тухли”.

- Адрес по местонахождение на инсталацията;

8800, гр. Сливен, Промишлена зона, ул. “Самуиловско шосе”.

- Регистрационен номер на КР; - № 60/2005 год. и № 60-НО/2005 год.

- Дата на подписване на КР; - 19.07.2005 г. и 02.09.2011 г.

- Дата на влизане в сила на КР; - 13.08.2005 г. и 02.09.2011 г.

- Оператор на инсталацията; „КЕРАМ  ИНВЕСТ” АД  – гр.  Сливен.

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/ оператора;

8800, гр. Сливен, Промишлена зона, ул. “Самуиловско шосе”.

Тел.: 044/622 819, факс: 044/663 042: e-mail: keram-invest@dir.bg

- Лице за контакти ; инж. Венцеслав Върбанов

- Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти;

8800, гр. Сливен, Промишлена зона, ул. “Самуиловско шосе”.

Тел.: 044/622 819, факс: 044/663 042: e-mail: keram-invest@dir.bg

- Кратко описание на всяка от дейностите (процесите), извършвани в инсталацията;

В главния производствен корпус е разположена технологичната линия за производство на тухли, разпределена както следва:

- Глинопреработвателно отделение за преработка (смилане, навлажняване) и отлежаване на основната суровина от глина и спомагателните материали към нея;

- Формовъчно и сушилно отделение за формоване (екструдиране) на тухлите и изсушаването им с топъл въздух;

- Пещно отделение за зареждане на сухите тухли на пещни вагони и изпичането им в тунелна пещ тип “Морандо”. Пещта е оборудвана с комбинирана горивна инсталация, работеща с природен газ и алтернативно резервно твърдо прахообразно гориво петрококс.

- Склад за готова продукция – където се извършва палетизиране и натоварване на готовата продукция за експедиция:

- Производствен капацитет на Инсталацията;

Съгласно Условие 4 от КР максималния капацитет на инсталацията е: - 132 t/ 24 h (43446 t/y).

Произведената продукция от инсталацията за отчетния  период  на 2012 г., е  –  24032,8 t/y.

- Организационна структура на дружеството, отнасяща се до управлението на околната среда;

Дружеството има изградена организационна структура по управлението на околната среда. Съгласно условия 5.1; 5.1.1 и 5.1.2 са регламентирани отговорностите по контрола на замърсяванията. Изготвен е персонален списък на специалисти и служители, отговарящи по вземане на решения, относно отстраняване на възникнали несъответствия. Определени са отговорните специалисти и служители отговарящи по контрола на резултатите от отстраняване на възникналите несъответствия.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр. Стара Загора

6000, гр. Стара Загора, ул. „Стара планина”, № 2;

През отчетния период е извършена  проверка по изпълнение на условията от КР № 60/2005 г. и № 60-НО/2005 г. от страна на РИОСВ гр. Стара Загора както следва: С КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ № 000200/04 и 05.06.2012 г.

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията;

Басейнова дирекция, „Източнобеломорски район”,  център Пловдив

4000, гр. Пловдив, ул. „Булаир”, № 26.

3.2. Система за управление на околната среда:

Чрез прилагането на СУОС, ръководството на Дружеството се стреми да извършва комплексна оценка на всички дейности на площадката, чрез създаване на реални условия за качествено по-добро подържане състоянието на техническото оборудване в цялата технологична линия, с цел недопускане надвишаване количеството на генерираните отпадъци над допустимите граници и норми регламентирани в КР, за опазване на околната среда и опазване здравето на хората.

- Структура и отговорности:

Съгласно Условия 5; 5.1; 5.1.1 и 5.1.2 са определени персонално отговорностите на длъжностните лица от дружеството, определени в поименен списък за всяка задача в СУОС.

- Обучение:

Всяка година в Дружеството се разработва и приема годишна програма за обучение на персонала според определените потребности. Годишната програма се актуализира при промяна на потребностите от обучение.

През отчетния период на 2012 г., съгласно Плана за обучение и повишаване квалификацията на персонала, са проведени обучения по следните теми:

1. Запознаване на персонала с устройството и експлоатацията на новата комбинирана горивна инсталация, работеща с природен газ и твърдо прахообразно  гориво – петрококс.

2. Запознаване на персонала със съдържанието и резултатите от ГД на Дружеството за 2011 г. във връзка с изпълнение на КР № 60/ 2005 г. и № 60-НО/ 2005 г.

3. Обучение на персонала за начините на реагиране и действия при бедствия, аварии и катастрофи.

4. Безопасна експлоатация на повдигателните съоръжения /електротелфери/.

5. Проверка на знанията по правилата за безопасност при работа по ел. уредби и мрежи и придобиване на квалификационна група.

6. Запознаване на персонала с Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръжения, инсталации и уреди за природен газ.

- Обмен на информация:

В дружеството има актуализиран и изготвен списък с имената, длъжностите, работните места, телефоните и адресите за свързване с отговорните лица и персонала, отговорен за изпълнението на условията в КР. Списъкът е раздаден и доведен до знанието на всички, имащи задължения по изпълнение на разрешителното, същият е лесно достъпен за всички служители.

Така също има  изготвен и поддържан актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, с техните пълни адреси и начини за контакти (включително за спешни случаи).

- Документиране:

В дружеството се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околната среда, регламентираща работата на инсталацията.

Всички документи, включително инструкциите изисквани в КР са документирани и се съхраняват на площадката от съответно отговорно лице, както на електронен, така и на хартиен носител.

- Управление на документи:

Всички документи свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и отговорните лица, които ги прилагат. Има специален Дневник в който се регистрира, на кого от персонала/ отговорните лица какъв документ е предоставен.

- Оперативно управление:

На площадката има разработени, изготвени и одобрени всички инструкции за експлоатация и поддръжка изисквани в КР. Инструкциите се съхраняват на площадката в специални папки в писмен вид и се предоставят редовно на компетентния орган при поискване. Същите се актуализират и допълват с влезлите в сила допълнения, изменения и нови такива.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия:

В Дружеството се прилага утвърдена инструкция, която има за цел да определи организацията и реда за действия при:

  - Периодична оценка на съответствието със стойностите на емисионните и технически показатели с определените в КР условия.

  - Мониторинг на техническите и емисионните показатели, съгласно условията в КР.

  - Установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

В КР на Дружеството няма определени технически и емисионни показатели, които да се измерват постоянно. Емисионните показатели от точковите източници се измерват веднъж на 2 години от лицензирани лаборатории. След извършване на измерването се прави оценка на съответствие със стойностите на емисионните показатели определени в условие 9.1.2 на КР.

През отчетният период на 2012 година е извършен собствен мониторинг на технологичните гозове на точковите източници. Основен източник на отпадъчни газове на площадката е изпускащо устройство Комин №1 на тунелна пещ, тип "Морандо".

Резултатите от извършения мониторинг са регистрирани с Протокол № 1690/20.08.2012 г. за извършените собствени замервания на вредните вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и Протокол № 1690/10.09.2012 г. от изпитване на вредните вещества изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници.

В съответствие с Наредба № 6/26.03.1999 г., изм. ДВ бр. 52/27.06.2000 г., с писмо наш Изх.№ 047/12.09.2012 г., Ви представихме Доклад за резултатите от извършените собствени периодични измервания на емисиите на вредните вещества, изпускани в атмосферния въздух, на основание План за собствен мониторинг съгласно КР № 60-НО/2005 г.

През отчетния период дебитът на технологичните газове от точковия източник не превишава посочените в Условия 9.1.2 и 9.1.3 стойности. Нито една от посочените стойности и емисии в атмосферата не превишава определените в Таблица 9.1.1. - продължение, емисионни норми. Нямаме регистрирано наличие или експлоатация на други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните в настоящото Условие.

При извършването на собствения мониторинг през настоящата 2012 година тунелната пещ тип „Морандо” работи с новата комбинирана горивна инсталация, работеща с природен газ и алтернативно резервно твърдо прахообразно гориво  петрококс. През цялата втора половина на отчетната година подаването на природен газ беше сведено до минимум, поради нерешени финансови проблеми и нарушени взаимодействия на Доставчика ПГПГ ЕООД гр. Сливен с „Булгаргаз” АД гр. София , поради което инсталацията работеше почти с алтернативното гориво от петрококс, а подаваните минимални количества от природен газ, използвахме само за разпалване на твърдото прахообразно гориво от петрококс.

И с новото резервно алтернативно гориво  от петрококс, дебита на технологичните газове от точковия източник не превишава посочените такива в Условия 9.1.2 и 9.1.3 стойности. Нито една от посочените емисии в атмосферата не превишава определените в Таблица 9.1.1 -продължение, емисионни норми, така също нямаме регистрирано наличие или експлоатация на други неорганизирани емисии в атмосферния въздух, освен описаните в по-горе Условия от КР № 60/2005 г. и № 60-НО/2005 г.

Като заключение, през отчетния период на ГД, няма установени несъответствия на емисионните показатели и не са предприемани коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации:

В Дружеството е създадена необходимата документация от всичките необходими Инструкции, Планове за действия при аварии, списъци, схеми и видове технически и помощни средства за противодействия на възможните аварии и тяхното предотвратяване.

Контролът на аварийните ситуации се осъществява от ръководството на дружеството и ползване съдействие от специализираните органи по тях.

- Записи:

На площадката се документират и съхраняват всички данни от наблюдението на емисионните и техническите показатели и резултатите от оценката на съответствие с изискванията по условията в КР. Има изготвен списък с всички документи доказващи съответствие с условията на КР.

- Докладване:

Ръководството на Дружеството изготвя и предоставя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за съответната година на хартиен и електронен носител, като спазва стриктно необходимите срокове. Така също са изготвени и предоставени Докладите за резултатите от извършени собствени Мониторингови замервания на емисионните и техническите показатели определени в КР.

Направени са и необходимите писмени уведомления и допълнителна информация относно изпълнението на условията в КР.

- Актуализация на СУОС:

Същата се актуализира на всеки две години и при наличия на средства и възможности се закупуват отделни технологични възли и детайли,с цел подобряване работата на технологичното оборудване за подържане на постигнатото ниво по отношение опазване на околната среда и здравето на хората.

3.3 Използване на ресурси

Операторът осъществява системен контрол за ефективно използване на енергията и минимизиране употребата на ресурси, като редовно следи за ефективността на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива.

3.3.1. Използване на вода

Операторът използва вода за производствени и питейно-битови нужди чрез сключен договор с водоснабдително дружество “ВиК” ООД гр. Сливен, адрес ул. “Шести септември” № 27.

На площадката се прилагат необходимите инструкции за експлоатация и поддръжка на технологичното оборудване, за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

През настоящата година съгласно условия 8.1.4 и 8.1.6.3 от КР, са извършени две проверки по състоянието на водопроводната мрежа. Резултатите от проверките са документирани с протоколи от 07.06.2012 г. и 07.11.2012 г. на комисията извършила проверките.

При извършената проверка на 07.06.2012 г., след обхождането на откритите и закритите части на водопроводната мрежа комисията е констатирала, че по клона на захранването на глинопреработвателното отделение към ГД-650 и КМ-26 са видими частични течове. Същите бяха своевременно отстранени, чрез подмяна на старата изгнила метална водопроводна връзка с нови полипропиленови тръби.

Съгласно инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, по Условие 8.1.6.2 от КР, даваме оценка на съответствие на измерените водни количества с определените такива в КР разходни норми.

Операторът разполага с необходимите данни  за изразходваните количества вода за отчетния период на 2006 г.и 2007г. и 2008 г.,и 2009 г., 2010 г. и 2011 г. както следва:

| Година | Използвано количество за единица продукт m3/t |
| --- | --- |
| 2006 г. | 0,093 |
| 2007 г. | 0,087 |
| 2008 г. | 0,085 |
| 2009 г. | 0,0857 |
| 2010 г. | 0,0872 |
| 2011 г. | 0,078 |

В периода на отчетната година няма разлика между Годишната норма за ефективност и действително изразходваната вода за единица продукт m³/t., поради което не са предприемани планирани коригиращи действия за последните шест години. Използването на вода през отчетния период на ГД е отразен в Таблица 3.1.

Таблица 3.1

| Източник на вода | Годишна норма за ефективност при употреба на вода, m3/единица продукт | Използвано годишно количество m3/у | Използвано количество за единица продукт m3/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Договор № 80/2008 г. с “В и К” ООД - Сливен | 0,095 m3/t | 1097 | 0,048 | да |

3.3.2. Използване на енергия

Ръководството на Дружеството периодично оценява енергоемкостта на инсталацията и предприема мерки, целящи спазване на разрешената годишна норма за ефективност при употребата на ел. енергия, MWh/единица продукт, съгласно КР № 60-НО/2005 г. при  експлоатация на съоръженията в технологичната линия за производство на тухли чрез изпичане в тунелна пещ.

Съгласно условие 8.2.3.2 от КР, през отчетния период на 2012 г. количествата на консумираната електроенергия е в съответствие с разрешената норма за ефективност при употреба на електроенергия, MWh/единица продукт  в КР № 60-НО/2005 г.

Във връзка с Условие 8.2.2.2 от КР, резултатите от прилагането на Инструкцията за оценка на съответствието на документираните количества ел. енергия с определените такива с условията на КР  норми за ефективност при употреба на електроенергия, MWh/единица продукт, разполагаме с данни за целите преходни отчетни периоди на 2006 год.,  2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. и 2011 г. както следва:

| Година | Използвано количество за единица продукт MWh/единица продукт |
| --- | --- |
| 2006 г. | 0,0414 |
| 2007 г. | 0,0398 |
| 2008 г. | 0,0349 |
| 2009 г. | 0,0346 |
| 2010 г. | 0,0347 |
| 2011 г. | 0,0358 |

През отчетния период няма установени несъответствия и не са предприемани планирани коригиращи действия за последните 6 години.

Резултатите от енергопотреблението за отчетния период на 2012 г. са отразени в Таблица 3.2.

Таблица 3.2

| Електроенергия/ Топлоенергия | Годишна норма за ефективност при употреба на електроенергия, MWh/единица продукт | Използвано количество за единица продукт MWh/единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Договор с “Енерго-разпределение” гр. Сливен | 0,0370 | 0,0369 | да |

3.3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Операторът прилага писмени и утвърдени инструкции, осигуряващи измерване/изчисляване и документиране на използваните количества суровини, спомагателни материали и горива използвани в инсталацията за производство на керамични продукти чрез изпичане в тунелна пещ – производство на тухли.

През отчетния период на 2012 г., в предвид извършената планирана промяна в работата на инсталацията чрез монтирането и пускане в експлоатация на новата комбинирана горивна инсталация на тунелна пещ тип „ Морандо” за производство на керамични продукти чрез изпичане. Същата инсталация работи с газообразно гориво природен газ и алтернативно резервно твърдо прахообразно гориво от петрококс.

От началото на месец юни до края на отчетната 2012 г., поради неуредени финансови взаимоотношения между доставчика на територията на гр. Сливен „Промишлено газоснабдяване” ООД – Сливен и „Булгаргаз” АД – гр. София. В предвид на горното инсталацията през същия период поради недостига на необходимите количества природен газ, работеше и с двете горива, като природния газ се използваше само за разпалване  на твърдото прахообразно гориво от петрококс в І подзона на тунелната пещ, а останалите 4 (четири) подзони на комбинираната горивна инсталация, работеха с алтернативното резервно гориво от петрококс.

Във връзка с Условие 8.3.2.2 от КР, резултатите от прилагането на инструкцията за оценка на съответствието на годишните количества използвани суровини и горива с определените такива годишни норми за ефективност при употребата им в Условията на КР, през отчетния период няма установени несъответствия и не са предприемани мерки за извършване на коригиращи действия.

За последните 6 години операторът  разполага с данни за използваните суровини и горива за целите отчетни години 2006 год.,  2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. и 2011 г. при годишна норма за ефективност (m3/t тухли), както следва:

| Година | Употребено годишно количество на мергелни глини m3/y | Употребено количество за единица продукт m3/t |
| --- | --- | --- |
| 2006 г. | 42 787,7 | 1,05 |
| 2007 г. | 46 184 | 1,06 |
| 2008 г. | 44 778 | 1,096 |
| 2009 г. | 26 248 | 1,06 |
| 2010 г. | 19 067 | 1,058 |
| 2011 г. | 23 210 | 0,82 |

При годишна норма за ефективност при използване на основно гориво природен газ и резервно гориво петрококс, Nm3/t тухли за последните 6 години операторът  разполага с данни  за целите отчетни години 2006 год.,  2007 г., 2008 г., 2009 г. и 2010 г. и 2011 г.  както следва:

| Година | Употребено годишно количество на природен газ x.Nm³/у | Употребено количество за единица продукт Nm3/t |
| --- | --- | --- |
| 2006 г. | 801 | 18,72 |
| 2007 г. | 862 | 19,87 |
| 2008 г. | 811 | 19,86 |
| 2009 г. | 454 | 17,35 |
| 2010 г. | 282 | 14,875 |
| 2011 г. | 385,3 | 16,14 |

Информацията за използваните суровини, спомагателни материали и горива за отчетната 2012 год.,  са отразени в Таблица 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3.

Таблица 3.3.1

| Суровини | Годишна норма за ефективност (m3/t тухли) | Употребено годишно количество m3/y | Употребено количество за единица продукт m3/t | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мергелни глини – кариера “Блатец” | 1,27 | 22 879 | 0,95 | да |

Таблица 3.3.2

| Спомагателни материали | Годишна норма за ефективност | Употребено годишно количество | Количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | Да/не |

Забележка: Операторът няма определени Годишни норми за ефективност в КР за употреба на спомагателни материали.

Таблица 3.3.3

| Горива | Годишна норма за ефективност | Употребено годишно количество | Употребено количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Природен газ Договор № 04/01.01.2011 г. “Промишлено газоснабдяване” ООД гр. Сливен | 19,88 Nm3/t тухли | 92,549 х. Nm3/y | 6,40 Nm3/t | да |
| Петрококс – резервно гориво | 0,047 t/t тухли | 791,6 t/у | 0,036 t/t |  |

3.3.4.Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти

Операторът съхранява суровините, спомагателните материали и продуктите на специални обособени открити площадки, а горивото се получава по тръбопровод за природен газ.

Съгласно условия 8.3.4.5 и 8.3.5.1 операторът прилага инструкции за периодична проверка на съответствието на площадките, установяване на причини за несъответствие и предприемане на коригиращи действия, така също и за установяване и отстраняване на течове по тръбната преносна мрежа за гориво.

През отчетния период са извършени два броя проверки по състоянието на площадките и тръбната преносна мрежа за гориво. Резултатите от проверките са отразени и документирани в протоколи от 22.06.2012 г. и от 31.10.2012 г. на комисията извършила проверките.

Няма установени несъответствия.

Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Дружеството извършва собствен мониторинг на газовите емисии, в съответствие с изискванията на Наредба 6/26.03.1999 г. за реда и начина на измерване на емисии и вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници. На площадката на тунелната пещ за изпичане на тухли, работеща с комбинирана горивна инсталация за природен газ и алтернативно резервно гориво от петрококс, има един брой организиран източник на газови емисии – комин № 1 за димни газове от тунелната пещ.

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Оценката на вредните емисии от площадката в  атмосферния  въздух,

водните обекти, канализационната система и почвата са докладвани в Таблици 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8.

На територията на площадката не се образуват отпадъчни промишлени води. На площадката се изпускат само емисии на битово-фекални и част от дъждовни води в градската канализационна мрежа.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

На площадката е въведена в действие Програма за собствен мониторинг. Измерванията се извършват от акредитирана лаборатория. Контролират се: NOx, SO2, прах, Pb, HF и органични вещества определени като въглерод. Определената честота на измерване е веднъж на две години.

Съгласно условие 9.5.2.6 от КР през отчетния период имаме извършен собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества във въздуха.

Оценка на съответствието на измерените стойности за отчетния период на 2012 година е направена на база от резултатите на Протоколи № 1690/20.08.2012 г., и № 1690/10.09.2012 г., на акредитирана лаборатория за изпитване и калибриране - „Пехливанов - Инженеринг” ООД, ”ЛИПГЕЙ” 1505, София, ул. ”Мърфи” № 16. ЕИК:831 356 059.

Съгласно Условия 9.5.2.3 и  9.5.2.4 оператора извършва два пъти годишно проверка за оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри, или в случай на оплакване се събира комисия.

През настоящата година са извършени  два броя проверки с Протокол № 1/11.06.2012 г. и Протокол № 2/28.09.2012 г.. През отчетния период на ГД няма установени несъответствия. В дружеството се контролират и потенциалните възможности за възникване на източници на неорганизирани емисии във въздуха. Не са регистрирани неорганизирани емисии във въздушното пространство от работата на инсталацията. Няма регистрирани излъчвания на интензивно миришещи вещества и няма постъпили оплаквания от интензивно миришещи вещества.

Резултатите от оценката на съответствието на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух са отразени в Таблици 1 и 2 на ГД.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

На територията на площадката от работа на инсталацията не се образуват замърсители на водите. Характерът на технологичния процес е такъв, че не се образуват отпадъчни води. Технологично водата се използва само за навлажняване на основната суровина (глината) за преработка и формоване (екструдиране) на тухлите. Тази вода при изсушаване на тухлите в сушилния агрегат на инсталацията се отделя в атмосферата във вид на водна пара. На площадката не се използват охлаждащи води и отделят вещества от охлаждащи води. На площадката се изпускат само емисии на битово-фекални и част от дъждовните води в градската канализационна мрежа на ПСОВ гр. Сливен, съгласно договор № 80/ 09.06.2008 г. с “ВиК” ООД гр. Сливен, ул.”Шести септември” № 27, за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадните води. В сключения договор са поставени индивидуални емисионни ограничения. Данните за изпусканията на битово-фекалните води във водни обекти/канализация са нанесени в Таблица 3 на ГД.

Съгласно условие 7.4 от КР с Уведомително писмо с наш изх. № 053/ 04.12.2012 г. до БД “Източнобеломорски район” и копие до РИОСВ гр. Стара Загора, сме уведомили, че през 2012 година на площадката не сме имали аварийни ситуации и залпови замърсявания от нашата дейност. Не сме нарушили повърхностните водни обекти и подземни води.

Съгласно условие 8.1.4 от КР се прилага разработена и утвърдена инструкция за поддръжка и проверка на водопроводната мрежа на площадката, отстраняване на течове и установяване на причините за тях.

Съгласно условие 10.1.1.3. от КР се прилага разработена и утвърдена инструкция за проверка и поддръжка на състоянието на канализационната мрежа на площадката на дружеството, включително и установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.              През отчетния период   комисия от специалисти на дружеството е извършила проверка съгласно условие 10.2.1 на състоянието на канализационната мрежа видно от Протокол № 1/31.05.2012 г. и Протокол № 2/05.10.2012 г.

При извършване на проверките на канализационната мрежа се установи, че има запушени водостоци, воронки на водостоците и отводнителни шахти. Веднага се предприеха необходимите мерки и се създаде организация  за извършване почистване и ревизиране на цялата канализационна мрежа вътре в производствения корпус. Така също комисията установи, че главната водосборна шахта от която се вземат проби от „ВиК” ООД гр. Сливен за анализ на отпадните води е с нисък обрушен страничен борд, същата има нужда от доизграждане на височината и спрямо кота терен, изработване и монтиране на нов защитен капак и промиване на същата от насъбралите се в нея земно-глинести и растителни отпадъци. След извършването  ремонта на главната водосборна шахта. Комисията установи, че всички шахти са затворени с предпазни капаци. Външния вид на шахтите е  в добро състояние. Състоянието на водопроводната и канализационната мрежи са в добро техническо състояние.

На площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в повърхностни водоеми. Такива водоеми не съществуват в близост до площадката.

Резултатите от оценка на емисиите на вредни и опасни вещества в отпадъчните води са отразени в Таблица 3 от Приложение 1 на ГД.

4.4. Управление на отпадъците

“Керам Инвест” АД – Сливен има утвърдена Програма за управление на отпадъците. Разработена е в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1, т. 2 от Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в Р България. Съобразена е с националната политика на страната по управление на отпадъците.

На площадката от работата на инсталацията се образуват и генерират следните видове отпадъци:

- Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване).

Код на отпадъка – 10 12 08.

- Стърготини, изрезки и стружки от черни метали.

Код на отпадъка – 12 01 01.

- Излезли от употреба гуми с код 16 01 03.

- Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с код – 13 02 05*.

- Оловни акумулаторни батерии с код 16 06 01*.

6. Флуоресцентни  тръби  и   други   отпадъци, съдържащи   живак  с                  код – 20 01 21*.

В предвид на горното, на територията на дружеството са обособени площадки и складови помещения за временно съхранение на генерираните по време на работа отпадъци и други такива, както следва:

- № 1 – площадка за технологичен брак от печени тухли;

- № 2 – склад за отпадъчни акумулатори;

- № 3 – склад за излезли от употреба гуми;

- № 4 – склад, оборудван с метален шкаф за отпадъчни лум. лампи;

- № 5 – площадка за събиране на метални стружки и други метални отпадъци;

Класифицирането на отпадъците, начина на третиране, името на оператора за третирането им, общо предадените количества са докладвани и отразени във формата на Таблици 4 и 5 от Приложение 1.

По условие 11.9.4.1. от КР: - през отчетния период количествата на образуваните отпадъци от производството на единица продукт са в съответствие с разрешените количества отпадъци в разрешителното. Същите се водят на отчет в специални заверени отчетни книги, където се следи тяхното количествено нарастване, периода на временното им съхранение и третиране. За единица продукт на тон продукция при норма 0,05 т/тон продукт няма превишение. Съгласно условие 11.1.3. от КР прилагаме одобрена инструкция за периодичната оценка на количеството образувани при производството на единица продукт отпадъци,извършват се изчисления за всеки производствен месец по-отделно,в края на годината се събират всички месечни резултати и се разделят на броя работни месеци за отчетната година,получения резултат се вписва в графата годишно количество за единица продукт на Таблица 4 към приложенията. Няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия за периодична оценка на количествата образувани отпадъци. Съгласно условие 11.2.6. от КР прилагаме инструкция за периодичната оценка на събирането и приемането на отпадъци с условията на разрешителното. Извършена е един брой проверка от която е установено, че няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.     Съгласно условие 11.3.6. от КР за периодична оценка на съответствие на временното съхранение отпадъците съгласно разрешителното е извършена един брой проверка от която е установено, че няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Съгласно условие 11.5.1. от КР на оператора е разрешено да транспортира и предава за третиране генерираните отпадъци от дейността. Транспортирането на замърсителите, генерирани на площадката се извършва съгласно изискванията на условията в комплексното разрешително. Конкретните действия са регламентирани в утвърдената от ръководството Програма за управление на дейностите по отпадъците.

Организирано, двукратно през годината се извършва извозване със самосвали на генерираните отпадъчните керамични изделия от тухли до кариера „Блатец”, където те се използват за рекултивация.

Всички посочени в комплексното разрешително отпадъци, образувани от дейността на предприятието при експлоатация на инсталацията се транспортират извън площадката към други оператори за по нататъшно третиране. Дейността се възлага на лица, притежаващи разрешителни, сертификати или регистрация за извършване на тази дейност.

Води се необходимата документация, съответстваща с изискванията на нормативната уредба и условие 11.4.2 от комплексното разрешително, свързана с производствените и опасните отпадъци.

Съгласно Условие 11.2.5 от КР на площадката оператора използва спомагателни материали като външни отпадъци: - сгурия, шлака и дънна пепел от котли с код (10 01 01) до – 3 000 t/y и отпадъци от промиване и преработване на полезни изкопаеми каменни въглища ( шлам – въглищен прах) с код (01 02 12) до 9 000 t/y.

През отчетния период на 2012 г. са употребени годишни количества както следва:

-	Употребено годишно количество на външен отпадък с код (10 01 01) е – 0,0 t/y.

- Употребено годишно количество на външен отпадък с код (01 02 12) е – 2 833,22 t/y.

Извършени са два броя  проверки при които е установено, че няма установени несъответствия и не са предприемани коригиращи действия.

Във връзка с Условия 11.7.3, 11.2.6 и 11.3.6 от КР, резултатите от прилагането на инструкциите за оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци с разрешените в КР количества: - на събирането, приемането и временното съхранение по Условията на КР, оператора разполага  с необходимите данни за предходната 2011 г., както следва:

1. Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) с код (10 12 08) е – 0,0423 t/t.

2. Стърготини, стружки и изрезки от черни метали с код (12 01 01) е – 0,0018 t/ t.

3.  Излезли от употреба гуми с код (16 01 03) е – 0,0000 t/ t.

4. Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа с код (13 02 05*) е – 0,0001 t/ t.

5. Оловни акумулаторни батерии с код (16 06 01*) е – 0,0 t/ t.

6. Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак с код (20 01 21*) е – 0,0 t/t.

През отчетния период на 2012 г. няма установени несъответствия и не са предприемани планови коригиращи действия за последните 3 години.

Информацията за действията по отпадъците е отразена в Таблици 4 и 5 на Приложение 1.

Не се изпускат отпадъци извън площадката.

4.5. Шум

Съгласно условие 12.1.1 от КР на оператора е разрешено от Дейността извършвана на производствената площадка, не трябва да превишават нивата на шум както следва:

По границите на производствената площадка:

    - през деня – 70 dB (A);

    - през нощта - 70 dB (A);

В мястото на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място):

    - през деня – 60 dB (A);

    - през нощта - 50 dB (A);съгласно ХН – 64 (ДВ-16/1975 г.);

Имайки в предвид голямата отдалеченост на инсталацията от жилищните зони, то тя не представлява опасност за шумово натоварване на околната среда в този район. Независимо от това, с цел опазване здравето на хората работещи на площадката и в съседните предприятия и изпълнявайки изискванията на условие 12 от КР, дружеството извършва собствен мониторинг на шумовите емисии излъчвани от инсталацията.  Съгласно собствения план за мониторинг и условие 12.2.1. от КР. През отчетния период на 2012г. няма извършено  Мониторингово замерване и оценяване на общата звукова мощност излъчвана през деня и през нощта от работата на инсталацията в околната среда. Същото ще бъде извършено през второто полугодие на 2013 година.

През отчетния период не са постъпили жалби и оплаквания от наднормени шумови емисии и не са установени несъответствия с посочените в КР максимално допустими нива, и не са предприемани коригиращи действия.

Резултатите за шумовите емисии са отразени в Таблица 6 от Приложение 1.

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

От дейността на инсталацията на площадката не се генерират замърсители, които да се изпускат в почвите и отпадъчните води.

Виж в т. 4.3. – Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на ГД е докладвано изпълнението на всички условия в КР, свързани с контрола на емисиите на отпадъчните води, и прилагане инструкциите за проверка на канализационната система.

Във връзка с Условия 13.7.1.1 и 13.7.2 от КР, оператора прилага Инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. Няма допуснати разливи и изливания на вредни и опасни вещества върху производствената площадка. Има заведен дневник за регистриране на времето на установените разливи, тяхната площ, състав и количество на замърсителя. На територията на площадката на Оператора имаше монтирани 2 броя открити резервоари за дизелово гориво. Същите през настоящата отчетна година бяха демонтирани и предадени, единият беше на „Топливо” ООД гр. Сливен, върнат с Предавателно-приемателен протокол, а вторият резервоар собственост на Дружеството беше предаден на „Вторични суровини” ООД за отпадъчно желязо, за което с писмо наш № 045/08.10.2012 г. сме уведомили РИОСВ гр. Стара Загора, а с писмо наш № 046/08.10.2012 г. сме уведомили МОСВ гр. София.

През отчетния период на 2012 г. няма допуснати и регистрирани разливи на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

Информацията за опазването на почвата и подземните води от замърсяване е отразена в Таблици 7 и 8 от Приложение 1.

5. Доклад за инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

През отчетния период на 2012 г. ръководството на Дружеството изцяло приключи с окомплектовката и пусна в действие монтираната нова комбинирана горивна инсталация на тунелна пещ тип „Морандо”, работеща с природен газ и алтернативно резервно твърдо прахообразно гориво от петрококс. С което се реши проблемът на инсталацията да не изпада принудително в анормален режим поради липса на алтернативно гориво на природния газ,при появата на газови кризи от национален мащаб.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

Съгласно условие 15.3 от КР има разработен и утвърден План за мониторинг при анормални режими на инсталацията по Условие 2 на КР.

Съгласно условие 15.4 от КР обобщения резултат от мониторинга е:

Анормален режим при инсталацията на практика е веднъж  годишно, при гасене на тунелната пещ, работеща с природен газ и твърдо прахообразно гориво от петрококс и при първоначално запалване за действие на същата. В резултат на тези две действия, съгласно инструкция 5.6.1 от КР при гасенето на тунелната пещ се прекратява отделянето на емисии от комина на пещта. При първоначалното запалване на тунелната пещ, това става с помощта на дърва за огрев, в рамките на 24 часа до създаване на необходимата температура 545 оС за запалване на комбинираната горивна инсталация за природен газ и твърдо прахообразно гориво от петрококс. През тези 24 часа извънредните емисии не могат да бъдат контролирани. Всички действия при запалването на тунелната пещ се регистрират и документират в дневник на дежурните оператори на пещта.

Съгласно условия 15.1 и 15.2 от КР операторът прилага одобрени технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен режим) и спиране на инсталацията по условие 2 от КР, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствения процес. Така също прилага утвърдена инструкция за документиране на действията по продължителността на процесите по пускане и спиране на инсталацията по условие 2. документацията се съхранява на площадката и при поискване се предоставя на контролните органи. През отчетния период на 2012 г. е принудително прекратена работата на инсталацията, а именно гасене на тунелната пещ, считано от 13.12.2011 г. до 25.04.2012 г., поради влошената реализация на готовата продукция, и запълване до пределите двора на площадката с такава, поради настъпилата финансово-икономическа криза в национален и световен мащаб.

За всички спирания и възстановявания на дейността на инсталацията съгласно изискванията на чл. 121, т. 7 от ЗООС, Ръководството на „Керам инвест” АД  Сливен своевременно е уведомявало РИОСВ гр. Стара Загора.

Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1 Аварии

През изтеклия период на 2012 година не са регистрирани аварии в инсталацията и прилежащите към нея съоръжения, които да водят до:

- Емисии над емисионните норми, определени в комплексното разрешително, както и не планирани емисии;

- Въздействие върху здравето на населението и околната среда;

- Замърсяване на почвите и подпочвените води в района и др.

Информацията е докладвана в Таблица 9 от Приложение 1.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено КР

През отчетния период на 2012 година, в дружеството не са постъпвали оплаквания и възражения относно замърсяване на околната среда, вследствие дейността и експлоатация на инсталацията. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.

Информацията е докладвана в Таблица 10 от Приложение 1.

Подписване на годишния доклад

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на предоставената информация в Допълнен Годишен доклад за периода на 2012 година по изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 60/2005 г. и актуализирано такова № 60-НО/2005 г.  на „Керам Инвест” АД гр. Сливен.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис: ………………………                           Месец  Януари – 2013 г.

/печат/

Име на подписващия: ИНЖ. ВЕНЦЕСЛАВ ВЪРБАНОВ

Длъжност в организацията: ГЛАВЕН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители  по ЕРЕВВ и PRTR

| № | CAS номер | Замърси- тел | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) кg/год. | Праг за произ-водство, обработка или употреба (колона 3) кg/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух (колона 1а) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |
|  |  |  | кg/год. | За единица продукт t/ t продукт | кg/год. | За единица продукт t/ t продукт | кg/год. | За единица продукт t/ t продукт |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOX/NO2) | - (15 890) С | 0,00066 | - | - | - | - | - | - |
| 11# |  | Серни оксиди (SOX/SO2) | - (0) С | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 23# | 7439-92-1 | Олово и съедине- нията му (като Pb) | - (184,08) С | 0,0000076 | - | - | - | - | - | - |
| 84# |  | Флуор и неорганич-ни съединения (като HF) | - (0) С | 0 | - | - | - | - | - | - |

Изчисление на стойностите на емитираните замърсители в резултат на извършените собствени мониторингови замервания на комин на тунелна пещ, в таблица 9.1.1 от КР съгласно Протоколи № 1690/20.08.2012 година и № 1690/10.09.2012 година.

1.Азотни оксиди(NOх /NO2):

Дебит на газовете при нормални условия – 17 985 Nм³/h

Измерена емисия – 155,33 мg/ Nм³ от Протокол № 1690/10.09.2012 г.

За    1 час  = 17985 х 155,33 = 2793610 мg/h = 2,793 kg/h

За 24 часа = 24 х 2,793 = 67,032 kg/24 h

За 236 р. дни = 236 х 67,032 = 15 890 kg/y

Количество емитиран замърсител за производството на единица продукт: 15 890 kg/y : 24 032,8 t/y = 0,00066 t/ t продукт

2.Серни оксиди(SOх като SO2):

Дебит на газовете при нормални условия - 17 985 Nм³/h

Измерена емисия - 0,0 мg/ Nм³ от Протокол № 1690/10.09.2012 г.

За 1   час = 17 985 х 0 = 0 мg/h = 0 kg/h

За 24 часа   = 24 х 0 = 0 kg/24 h

За 236 р. дни = 236 х 0 = 0 kg/y

Количество емитиран замърсител за производството на единица продукт: 0  kg/y : 24 032,8 t/y =  0  t/ t продукт

3.Олово и съединенията му като (Pb)

Дебит на газовете при нормални условия - 17 985 Nм³/h

Измерена емисия - 1,812 мg/ Nм³ от Приложение № 1 към Протокол    № 1690/10.09.2012 г.

За 1   час = 17 985 х 1,812 = 320588,82 мg/h = 0,0325 kg/h

За 24 часа   = 24 х 0,0325 = 0,78 kg/24 h

За 236 р. дни = 236 х 0,78 = 184,08 kg/y

Количество емитиран замърсител за производството на единица продукт: 184,08  kg/y : 24 032,8 t/y = 0,0000076 t/ t продукт

4.Общ органичен въглерод (ТОС) (като общ С)

Дебит на газовете при нормални условия – 17 985 Nм³/h

Измерена емисия – 14,429 мg/ Nм³ от Протокол № 1690/10.09.2012 г.

За    1 час  = 17985 х 14,429 = 259505,565 мg/h = 0,259 kg/h

За 24 часа = 24 х 0,259 = 6,216 kg/24 h

За 236 р. дни = 236 х 6,216 = 1467 kg/y

Количество емитиран замърсител за производството на единица продукт: 1467 kg/y : 24 032,8 t/y = 0,000061 t/ t продукт

5.Прах:

Дебит на газовете при нормални условия – 17 985 Nм³/h

Измерена емисия – 31 мg/ Nм³ от Протокол № 1690/10.09.2012 г.

За    1 час  = 17985 х 31 = 557535 мg/h = 0,557 kg/h

За 24 часа = 24 х 0,557 = 13,368 kg/24 h

За 236 р. дни = 236 х 13,368 = 3155 kg/y

Количество емитиран замърсител за производството на единица продукт: 3155  kg/y : 24 032,8 t/y = 0,00013 t/ t продукт

Обяснителна бележка:

За замърсителя от Таблица 1 от неорганични съединения флуор (като HF) нямаме извършени изчисления за неговите количества, защото няма данни за него съгласно Протокол № 1690/10.09.2012 г.

Таблица 2. Eмисии в атмосферния въздух

| Параметър | Еди-ница | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на монито- ринг | Съот- ветствие Брой/ % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Азотни оксиди (NOX/NO2) | mg/Nm3 | 500 | - | 155,33 | на всеки 2 години | - |
| Серни оксиди (SOX/SO2) | mg/Nm3 | 750 | - | 0,0 | на всеки 2 години | - |
| Олово и съединенията му (като Pb) | mg/Nm3 | 3 | - | 1,812 | на всеки 2 години | - |
| Органични вещества, определени като общ въглерод | mg/Nm3 | 20 | - | 14,429 | на всеки 2 години | - |
| Флуор и неорганични съединения (като HF) | mg/Nm3 | 5 | - | Няма следи | на всеки 2 години | - |
| Прах | mg/Nm3 | 40 | - | 31 | на всеки 2 години | - |

Обяснителни бележки:

Честотата на измерване на замърсителите е на две години, съгласно таблица 9.5.1.1 от КР. През отчетния период на 2012 г., е извършено собствено Мониторингово замерване на Комин № 1 на тунелна пещ, съгласно Протокол № 1690/10.09.2012 г.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

| Параметър | Единица | НДЕ, Съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всяка емисия*, докладвана в таблица 1, колона 1 | - | - | - | - | - |
| Дебит на отпадъчните води | m3/ден m3/час m3/год. | - | - | - | - |
| рН | единици рН | 6,5 - 9 | 7,45 | месечно | да |
| Неразтворени вещества | mg /l | 100 | 58,5 | месечно | да |
| БПК | mg O2/l | 160 | 25,25 | месечно | да |
| ХПК | mg O2/l | 300 | 47,25 | месечно | да |
| Други** | kg | - | - | месечно | да |

Забележка:

На територията на площадката не се образуват и отделят  производствени и охлаждащи води. Технологично водата се използва само за навлажняване на основната суровина (глината) за преработка и формоване (екструдиране) на тухлите. Тази вода при сушилния процес на тухлите се изпарява в атмосферата във вид на пара.

В КР № 60/2005 г.,  и № 60-НО/2005 г., нямаме определени разходни норми за дебит на отпадъчните води.

На площадката се изпускат само битово-фекални и част от дъждовните води през годината в градската канализация на ПСОВ гр. Сливен съгласно договор № 80/ 2008 г. с “В и К” ООД гр. Сливен.

Нормите на допустимите параметри са определени в клаузите на договора с „ВиК”. Резултатите от мониторига са средните за годината.

Таблица 4. Производствени отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество за единица продукт | Годишна норма за ефективност, t/t продукт | Времен- но съхра-нение на площад-ката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално изчислено за всеки месец поотделно и разделено на работните месеци |  |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строител-ни материали (след термично обработване) | 10 12 08 | 2173 | 857,8 | 0,05 | 0,0370 | 1 | Със собствен транспорт. Периодично извозване за рекултивация на кариера “Блатец” и част от него се използва за футеровка на пещни вагони | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | 0,75 | 0,025 | - | 0,003 | 5 | Със собствен транспорт. Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | 1,9 | 0,0 | - | - | 3 | При смяна на стари гуми с нови, старите гуми остават при продавача. “Кале” ЕООД – Сливен | да |

Таблица 4.1 „Опасни отпадъци, образувани на площадката”

| Отпадък | Код | Годишно количество за единица продукт | Годишна норма за ефективност, t/t продукт | Времен- но съхра-нение на площад-ката* | Транспортиране - собствен транспорт/ външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t/y | Реално измерено t/y | Количества определени с КР | Реално изчислено за всеки месец поотделно и разделено на работните месеци |  |  |  |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа | 13 02 05* | 3 | 0,180 | - | 0,0225 | - | Предаване на други лицензирани оператори за по нататъшно третиране с транспорт на външна фирма, “Кале” ЕООД – Сливен. | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | 0,56 | 0,0 | - | - | 2 | При закупуване на нови старите остават при продавача. “Кале” ЕООД – Сливен | да |
| Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | 0,004 | 0,0022 | - | 0,0003 | 4 | Съхраняват се в специален метален контейнер третирани със сяра и заключени в специален склад. При предаване и транспортиране, транспорта се извършва от „Балбок инженеринг” АД гр. София. | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката |  | Име на външната фирма извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответ ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обезвреждане на площадката |  |  |
| Отпадъчни керамични изделия, тухли, керемиди, плочки и строителни материали (след термично обработване) | 10 12 08 | частично (за футеровка на пещни вагони) | не | - | да |
| Стърготини, стружки и изрезки от черни метали | 12 01 01 | не | не | “Рентконсулт” ООД гр. София | да |
| Излезли от употреба гуми | 16 01 03 | не | не | “Кале” ЕООД гр. Сливен | да |
| Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни преда-вки на мине-рална основа | 13 02 05* | не | не | “Кале” ЕООД гр. Сливен | да |
| Оловни акумулаторни батерии | 16 06 01* | не | не | “Кале” ЕООД гр. Сливен | да |
| Флуоресцентни тръби и др. отпадъци, съдържащи живак | 20 01 21* | не | не | „Балбок Инженеринг” АД гр. София | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А) | Измерено през деня/нощта | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| „Керам инвест” – АД - гр. Сливен | 70/70 | - /- | - /- |

Обяснителни бележки:

През отчетния период на 2012 година оператора няма извършени наблюдения и измервания на параметрите за шумови емисии.

Съгласно плана за собствен мониторинг оператора ще извършва измервания през второто полугодие на 2013 година.

В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Така също няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и от други инстанции и институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района на площадката.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка на пробовземане | Концентрация в подземните води, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответст вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Обяснителни бележки:

В  КР № 60/ 2005 г. и КР № 60-НО/2005 г. нямаме  определени разходни  норми  за  концентрация в подземните води /концентрация в почвите.

На територията на площадката не се образуват/отделят замърсители на водите/почвите, характерът на технологичния процес е такъв, че при работа на инсталацията не се отделят промишлени отпадъчни води. Технологично водата се използва само за навлажняване на основната суровина (глината) за преработка и формоване на тухлите. Тази вода при сушилния процес се изпарява в атмосферата.

На територията на площадката се отделят само битово-фекални и част от дъждовни води.

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено КР

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Обяснителни бележки:

През отчетния период на 2012 г. на площадката не са допуснати и регистрирани аварийни ситуации в инсталацията. В дружеството няма постъпили и регистрирани оплаквания и възражения. Няма сведения за постъпили оплаквания и възражения срещу дружеството и в други институции, имащи отношение по опазването на околната среда и здравето на населението в района.