ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА

2012г.

За изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 424 – Н0/2012г

Март 2012г.

гр.Стара Загора

годишен доклад

за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО № 424-НО/2012 г.

# 1. Въведение

Настоящият годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 424-Н0/2012г. на „БИОИНВЕСТ” ЕООД, гр. Стара Загора е изготвен в изпълнение на чл. 125 т. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

Докладът е разработен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите,за които е предоставено комплексно разрешително”, утвърден от Министъра на околната среда  и водите, м.Май, 2006г., съгласно изискванията на чл. 22, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни.

Годишният доклад отговаря на общите  и специфични изисквания за инсталации, попадащи в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС – „Инсталации за интензивно отглеждане на птици, с повече от 40 000 места за птици”.

.

# 3. Формат на годишния доклад (ГД):

Годишният доклад включва количествени данни за емисиите на замърсители, управлението на отпадъците, шумовите емисии, опазването на почвите и подземните води, съпроводени с бележки и разяснения във връзка с представените данни.

3.1. Увод

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР);

Инсталация за интензивно отглеждане на птици –т.6.6 „а” от Приложение № 4 на ЗООС

- Адрес по местонахождение на инсталацията;

Инсталацията е разположена в землището на с. Памукчий, община Стара Загора.

- Регистрационен номер на КР;

КР № 424-Н0/2012г

- Дата на подписване на КР;

12.01.2012 г.

- Дата на влизане в сила на КР:

08.02.2012 година

- Оператора на инсталацията, притежател на разрешителното;

„БИОИНВЕСТ” ЕООД, гр. Стара Загора

- Адрес, тел.номер, факс, собственика/оператора;

ул. “Генерал Гурко” №67 вх. А, гр. Стара Загора

Община Стара Загора, Област Стара Загора

Тел.: 042/600773

Факс: 042/600773

- Лице за контакти;

Игнат Донев Желев тел. 0893 446244

- Адрес, тел. номер, факс, на лицето за контакти;

- ул. “Генерал Гурко” №67 вх. А, гр. Стара Загора

Община Стара Загора, Област Стара Загора

Тел.: 042/600773

Факс: 042/600773

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията;

РИОСВ – гр.Стара Загора

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите;

БД „Източнобеломорски район” гр. Пловдив

Условие № 2

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията;

Т.1. “Биоинвест” ЕООД е птицевъдна фирма за производство на бройлери и отглеждане на родители за бройлери. "Биоинвест" ЕООД притежава съвременна материално-техническа база. База “Памукчии” е  разположена на 15 км югозападно от Стара Загора край село Памукчии. Тук е организирано отглеждането на родители за бройлери и бройлери с капацитет съответно: за родители до 20 000 места за птици и бройлери с капацитет до 120 000 места за птици. Отглеждането отговаря на съвременните технологични и зоо-ветеринарни изисквания.

Инсталацията е комплектована със система силози за съхранение на фуража , вентилационна и охладителна система , централизирана система за събиране на яйца и компютъризирана контролна система.Частите са произведени от галванизирани метали и са комплектовани с нипелни поилки.Хранилките са направени, широки и дълбоки така че да бъде сведено до минимум разпиляването на храната.

Помещението е климатизирано , с автоматично поддържане на температура и влажност.

Т. 2 Инсталации , които не попадат в обхвата на приложение 4 на ЗООС

Изградена е нова инсталация за отопление. Печките на твърдо гориво 18 броя са премахнати.

Отоплението е модерно и използва природен газ с цел намаляване на вредните емисии. На халетата за угояване на бройлери са монтирани 24 газови калорифера с мощност  70 кв. всеки. На сградите за родителските стада съответно 12 калорифери броя с 40 кв. мощност всеки.

Всеки производствен цикъл стартира с почистване, обеззаразяване и дезинфекциране на оборудването.

Отглеждането става по зададени климатични условия-температура,влажност и светлинен ден.Цялата система за отглеждането на бройлери и родители за бройлери е  компютъризирана и съгласно технологията в сградите се поддържат автоматично зададени параметри за температура,влажност, количество свеж въздух,продължителност на светлинния ден и др.Допълнително се контролира процеса на хранене по време и количество,нивото на фураж в силоза,количеството подаден фураж на птиците за деня,количеството изпита вода с опции тези показатели да се проследят в седмичен план назад.

Цялата информация свързана с тези процеси се документира, обобщава и анализира.

Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите.

Съгласно Условие  4 на КР №424-ОН/2012 г., разрешеният капацитет на инсталацията за пълен годишен период е:

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | Капацитет |
| --- | --- | --- |
|  |  | Позиция на дейността по Приложение №4 на ЗООС | Брой места |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици : Ферма бройлерни родители 3 броя халета Ферма бройлери 6 броя халета | 6,6”а” | 140000 20000 120000 |

За отчетния период, са запълнени всички производствени халета, но не са натоварени съгласно производствения цикъл за отглеждане на този вид животни. По тази причина за периода не са отгледани 900 000 бройлера, а 368 196 бройлера.

| № | Инсталация, която попада в обхвата на т. 6.6 a) от Приложение 4 на ЗООС: | По КР | Отчет | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Птици брой | Птици брой |  |
| 1. | Инсталация за интензивно отглеждане на птици : Ферма бройлерни родители 3 броя халета Ферма бройлери 6 броя халета Общо | 20000 120000 | 18043 368196 386239 | Да Да |

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда;

Процесите по отглеждане на птиците са автоматизирани.

Организационните и управленски функции са възложени и се изпълняват от управителя на фермата Игнат Донев Желев със заповед № 11от 16.02.2011година..

Наетият персонал изпълнява конкретни счетоводни или технически задачи.

3.2. Система за управление на околната среда

След издаване на Комплексното разрешително №424-НО/2012 г., ръководството на фирмата предприе действия за въвеждане на рационална система за управление на околната среда.

- Структура и отговорности

Съгласно съществуващата организационна структура на дружеството, отговорно лице по изпълнение на условията на комплексното разрешително е управителят на птицефермата.  Изготвен е списък с отговорностите и задълженията.

- Обучение

Изготвена е програма за обучение на персонала, в която са включени теми с актуални въпроси ,касаещи основните параметри на ресурсите и спомагателните материали;мониторинг на околната среда;съхранението и събирането на отпадъците и предотвратяване и контрол на аварийните ситуации.

- Обмен на информация

На площадката се поддържа актуална информация относно отговорното лице за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

- Документиране

Изготвен е и се съхранява актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталациите както и

списък на всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Отговорните за изпълнението на условията лица имат достъп до тях.

Изготвен е и списък на кого от персонала, какъв документ е предоставен.

- Управление на документи

Прилагат се изискванията на КР за актуализация на документите, условията и реда за актуализация и за изземване на невалидната документация.

- Оперативно управление

Инструкциите за експлоатация и поддръжка на производствените системи, изисквани с КР №424-НО/2012 г. са изготвени и се съхраняват на площадката.

- Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия

Дружеството прилага писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното, както и за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Дружеството има разработен План за действие при аварии, в който са определени възможните начини на действие за всяка от предполагаемите аварийни ситуации и са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. Проведено е обучение на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие.

Направена е оценка на възможностите за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества,препарати или силно замърсена вода,включително в резултата на гасене на пожар.Предвидени са съответстващи мерки, определени са сборни пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждането на работещите от района на аварията.

Прилага се инструкция за определяне на причините, довели до авария и предприемане на коригиращи действия; за определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване на аварията; за определяне на необходимите средства за лична защита и противопожарни средства, редовната им проверка и поддръжка, както и достъпът до местата за съхранението им.

Поддържа се актуален списък на телефонните номера по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

- Записи

Данните от наблюдението на емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително и предприетите коригиращи действия при несъответствие се документират и съхраняват.

- Докладване

Настоящият доклад е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и ще бъде представен в РИОСВ – гр. Стара Загора до 31.03.2013 г.

Дружеството е в състояние да предостави при поискване от компетентните органи допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Дружеството не изпитва съществени затруднения при изпълнение на условията заложени в КР и внедряването на СУОС.

3.3. Използване на ресурси

Ефективното използване на енергия, горива и ресурси е един от основните приоритети на фирменото ръководство, свързан както с щадящото въздействие на дейността върху параметрите на околната среда, така и с добри икономически показатели от дейността.

3.3.1. Използване на вода

Използваната вода за производствени нужди от един брой тръбен кладенец, на територията на площадката. Монтирано е водомерно устройство за измерване на добитите количества вода;

      - Ежемесечно се отчитат и документират добитите водни количества.

      - Системно се докладват резултатите от наблюденията и измерванията в БД „Източнобеломорски район”, гр. Пловдив;

      - Ежегодно се внася таксата за водоползване.

Количеството използвана вода за производствени нужди на Инсталацията за интензивно отглеждане на птици за отчетния период е 4072 м3.

Годишната консумация на вода на 1000 птици се изчислява като изразходваното количество вода се раздели на броят на отгледаните птици умножи се по 1000 и се раздели на на броя на циклите през съответната година.

Или 4072 кубм. : 386239 броя птици = 0,0105427 Х 1000 = 10,542776 : 4 бр. цикли за 2012г. = 2,635 кубм. вода

Таблица 3.1

| Източник на вода- шахтов кладенец/продукт | Годишно количество, съгласно КР, m3 | Количество за единица продукт1), съгласно КР, m3/1000птици | Използвано колич. за периода От 01.01 до 31.12.2012 г., m3 | Използвано количество за единица продукт | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000бр. птици |  | 243 | 4072 | 2.63 | Да |

Комплексно разрешително №424-НО/2012 г. не поставя годишен лимит за вода. В колона „Използвано количество за единица продукт” е отчетено количеството вода за 1000 броя птици за цялата 2012 г. Всички количества в Таблица 3.1 са дадени в м3.

Дружеството има разработена и прилага инструкция за експлоатация и поддръжка на поилните системи за птиците. Извършват се проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката за установяване и отстраняване на течове.

Дружеството прилага инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Прилага се инструкция и се документират резултатите от оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с условията на разрешителното. За отчетния период няма констатирани несъответствия.

Има установени течове от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа. Предприети са мерки за подмяна на старата етернитова инсталация с полипропиленова водопроводна инсталация. Положени са тръбите на новата инсталация и предстои включването и в експлоатация.

3.3.2. Използване на енергия

Консумираната ел.енергия  за отчетния период общо на площадката възлиза на 234 634  киловат часа.

Месечната консумация на ел. енергия се постановява по показанията на електромера  находящ се на собствения трафопост, а годишната такава е сбор от месечните измервания и заплатени фактури от EVN България.

Годишната консумация на ел. енергия на 1000 птици се изчислява като общата ел. енергия се раздели на броят на отгледаните птици умножи се по 1000 и се раздели на на броя на циклите през съответната година.

Или 234,634мвч. : 386239 броя птици = 0,000607491 Х 1000 = 0,607491 : 4 бр. цикли за 2012г. = 0,151873 мвч.

Таблица 3.2.

| Продукт, броя птици | Електро-енергия, MWh/у | Количество за единица продукт, съгласно КР, MWh/1000бр. | Използвано количество за единица продукт, MWh/1000 бр. | Съответс-твие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Птици | Няма норма | 3,283 | 0,152 | Да |

Прилага се инструкцията за експлоатация и поддръжка на електрическите части на вентилационната инсталация, основни консуматори на електроенергия в инсталацията за интензивно отглеждане на птици.

Консумираната ел.енергия се измерва, изчислява и документира съгласно изискванията на Условие 8.2.2.1 от КР.

Дружеството прилага инструкцията по Условие 8.2.2.2. За отчетния период не са констатирани несъответствия.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и PRTR

Във връзка с прилагане на Европейския регистър на изпускане  и пренос на замърсители „БИОИНВЕСТ” ЕООД е докладвала превишение на емисионните прагове по отношение на амоняка, като при прагова стойност 10000 кг/год. е образувана емисия от 11 333, 38 кг/год общо от цялата инсталация.

По останалите замърсители праговите стойности не се надвишават.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

Дебитът на вентилационни газове от организираните  източници не превишава посочените в КР стойности.

Във връзка с подмяна на оборудването на птицефермата и въвеждането на компютърна система за контрол на микроклимата, са демонтирани печките на твърдо гориво и са заменени с газови калорифери които не разполагат с устройство за изпускане на газове. Билната вентилация също е демонтирана като е заменена с по малко на брой но еднакви като дебит вентилатори с което се намали консумацията на електро енергия и се намали шумовият фон.

Няма други организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен описаните.

За отчетния период действащите вентилационни системи са работили съобразно зададените технологични параметри – температура и  влажност на въздуха.

Всички емисии на вредни вещества от инсталацията за интензивно отглеждане на птици се изпускат в атмосферния въздух организирано, в съответствие с изискванията на Условие 9.2.1 от КР.

Прилага се инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.   За отчетния период няма поява на неорганизирани емисии на площадката.

Предприемат се необходимите мерки за ограничаване на неорганизираните емисии на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл. 70 на Наредба №1 от 27.06.2005г.

Всички дейности на площадката се извършват съгласно утвърдената технология, отговаряща на НДНТ прилагани в отрасъла и по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка, съгласно изискванията на Условие 9.3.1.

През отчетния период не са  получени сигнали и/или оплаквания от миризми, генерирани от дейностите на площадката.

Дружеството прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване или намаляване на емисиите на интензивно миришещи вещества, в съответствие с изискванията на  Условие 9.3.3.

Операторът е създал необходимата организация за документиране и съхраняване на резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, на постъпилите оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката, както и информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите.

Към оператора няма поставено изискване за периодичен или непрекъснат мониторинг на замърсители, поради което в таблица 2 от образеца на ГД  не могат да бъдат определени концентрациите на замърсителите.

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Всички производствени отпадъчни води заедно с битово фекалните води се отвеждат единствено в един брой еднокамерна изгребна яма с координати обозначени в приложение № 3 от Заявлението – чертеж „Ситуация с монтажни планове на В и К системи”.

Дружеството има сключен договор с фирма ЕТ СТИДАР  – оператор за извозване и пречистване на отпадъчните води.

Прилагат се инструкции за проверка и поддръжка на поилната и канализационна системи и изгребната яма. През този период са извършвани периодични проверки за техническото им състояние.Не са констатирани отклонения и не са се налагали коригиращи действия.

Успоредно с това вещества квалифицирани като „опасни” от Закона за защита от вредното въздействие на химически вещества, препарати и продукти не са налични и не се използват в производствения процес.

За отчетния период инсталацията не е работила с пълният си капацитет поради което не се наложи изгребване на водоплътният резервоар. По тази причина не са ползвани услугите на почистваща фирма ЕТ „Станчо Станчев-Стидар” гр. Стара Загора с която Биоинвест ЕООД има сключен договор.

4.4. Управление на отпадъците

Съгласно КР №424-НО/2012 г., предприятието има право да генерира, временно да съхранява и да предава за оползотворяване следните производствени отпадъци, с наименование, код и количество, както следва:

Табл. 11.1 Производствени отпадъци , образувани от цялата площадка

| Вид отпадък | Код | Количество по КР[t/y] | Количество [t/y]за 2012г. | Времен-но съхра-няване | Оползотворяване, преработ-ване и ре-циклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини ,стружки и изрезки от черни метали | 20 01 01 | 2,4 | 0 | Да площадка №2 | Предаване на фирма Сплав комерс АД | Не |

Посочените видове отпадъци не са пряко свързани с производствената дейност на предприятието, поради което не е въведена норма за 1 продукт.

В следващата таблица са посочени разрешените за генериране, временно съхраняване, рециклиране и/или обезвреждане опасни отпадъци.

Таблица 11.2. Опасни отпадъци образувани от цялата площадка.

| Вид отпадък | Код | Количество по КР[t/y] | Количество [t/y]за 2012г. | Времен-но съхра-няване | Оползотворяване, преработ-ване и ре-циклиране | Обезвреждане |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Опаковки , съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0.025 | 0 | Да | Предаване на фирма Сплав комерс АД | Не |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,02 | 0 | Да | Предаване на фирма Сплав комерс АД | Не |
| Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 20 01 08* | 0,5 | 0,010 | Да | Контейнер на фирма Нелсен чистота | Не |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01* | 6 | 0,03 | Да | Контейнер на фирма Нелсен чистота | Не |

Всички генерирани от дейността на фирмата отпадъци се събират в съответствие с изискванията на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, разделно, на определените и посочени в заявлението места.

##### Тъй като генерираните през периода отпадъци са незначителни като количество и не притежават опасни свойства, не е прилагана допълнителна обработка за намаляване степента на тяхната опасност или на техния обем.

Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак с код 20 01 21*   е предвидено да се съхраняват в обособен участък от площадката, посочена в заявлението, в доставната си заводска опаковка и в затворени съдове, с необходимото обозначение. За периода на докладване няма генерирани отпадъци с код 20 01 21*

Начинът по който се съхраняват отпадъците не позволява смесване на опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и неоползотворими отпадъци, както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни отпадъци.

На настоящия етап не се  планират промени в работата на инсталациите и не са изпускани замърсители в почвата.

Специфичните условия в КР, свързани с дейностите по управление на отпадъците се отнасят до управление на странични животински продукти-умрели животни и торова постеля.

Дружеството има сключен договор с Екарисаж БРАМАК Шумен за събирането и транспортирането им за обезвреждане.

Дружеството има и сключени договор с ЕТ „Теди Димитрова” гр. Хасково за предаване на,  образувания животински тор за оползотворяване от селскостопански производители. За докладвания период извозеният птичи тор е приблизително 120 тона. Приложение № 1 е копие от договор с ЕТ „Теди Димитрова”

4.5 Шум

Измерените шумови нива при подготовката на заявлението за КР показват, че дейностите, извършвани на производствената площадка не предизвикват шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва,

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво - 70 dB(A);

- вечерно ниво - 70 dB(A);

- нощно ниво - 70 dB(A);

Най-близката жилищна зона е отдалечена на повече от 1,5 km, поради което работата на инсталацията не може да окаже въздействие върху нивото на шума. Успоредно с това спецификата на производствената дейност „отглеждане на животни” не предполага излъчването на шум, превишаващ нормите предвидени в нормативната уредба.Производството е постоянно с непроменливи параметри на използваната техника.

За 2012г. не е извършвано измерване на шумовите нива.

За 2012 г. няма постъпили жалби от живущи около площадката.

# 4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На площадката не се използват и не се складират вредни и опасни вещества, което изключва замърсяването на почвата с такива.

Дружеството има издадено разрешително за водоползване №31520246/19.04.2011г.

За 2012г не са извършвени изпитания на ползваните подземни води.

Няма регистрирани аварийни случаи.

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР)

За отчетния период дружеството няма изготвена Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с условията на КР.

Като неразделна част на програмата за управление на отпадъците са предвидени инвестиционни средства в направление- разделното им събиране;ограничаване обема на генерираните отпадъци и препятстване неорганизирани емисии.

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

В предстоящия период се предвижда временно извеждане от  експлоатация на  инсталацията.

# 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

# 7.1 Аварии

През отчетния период не са настъпвали аварии, свързани с околната среда.

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР

Няма постъпили  оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР.

Декларация

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително №.424-НО/2012 г. на „БИОИНВЕСТ” ЕООД, гр. Стара Загора.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:___________                                 Дата: 22.05.2013 г.

(упълномощено от организацията лице)

Име на подписващия:

Длъжност в организацията:

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

|  |  |  | Емисионни прагове (колона 1) | Праг за пренос на замърсители извън площ. (колона 2) | Праг за производство, обработка или употреба (колона 3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | CAS номер | Замърсител | във въздух (колона 1a) | във води (колона 1b) | в почва (колона 1c) |  |  |  |
|  |  |  | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. | Kg/год. |  |
| 1 | 74-82-8 | Метан | “-“ (2544,36) C | - | - | - | * |  |
| 6 | 7664-41-7 | Амоняк (NH3) | 1333,38 C | - | - | - | * |  |
| 5 | 10024-97-2 | Диазотен оксид (/N2O) | “-“ (110,092) C | - | - | - | * |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод |  |  | - | - | * |  |
| 12 |  | Общ азот | - |  | - |  |  |  |
| 13 |  | Общ фосфор | - |  | - |  |  |  |
| 76 |  | Общ органичен въглерод | - |  | - |  |  |  |

Колона 1а.

За изчисляване на резултатите за замърсители NH3,CH4,N2O е използвана методика за изчисляване по балансов метод на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферата съгласувана от Министъра на околната среда и водите- „Единна методика за инвентаризация на емисиите на вредни вещества във въздуха(октомври 2007 г.)”.

В нея са отчетени и обновяванията на Методика CORINAIR НА ЕС както и препоръките в Ръководството по „Добри практики” на РКОНИК от 2000 г.

Методиката включва всички процеси, съгласно т.н.”SNAP код” от Ръководството за инвентаризация на емисии- EMEP/CORINAIR 2006 г.със съответното съответствие между категориите източници на замърсители и по IPCC методиката. Емисиите на отделните замърсители са определени по формулата:

E=EF x A,

Където:

Е – емисията на определен замърсител,получен в съответното количество;

EF – емисионен фактор (коефициент), който е относителна мярка и представлява емисия отнесена към единица количествена характеристика, която определя адекватно конкретна дейност;

А – статистическа величина, която е количествена характеристика на дейността(в случая брой животни)

Таблица 4. Образуване на отпадъци

| Отпадък | Код | Годишно количество | Годишно количество за единица продукт | Временно съхранение на площадката t | Транспортиране –външна фирма | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количества определени с КР t | Реално измерено t | Количества определени с КР t/1000 бр. | Реално измерено t/1000бр. |  |  |  |
| Стърготини стужки и изрезки от черни метали | 20 01 01 | 2,4 | 0 | - | - | Да площадка № 2 | Сплавкомерс АД | Да |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | 0,025 | 0 | - | - | Да | СплавкомерсАД | Да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | 0,08 | 0,02 | - | - | Да | Сплавкомерс АД | Да |
| Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 20 01 08 | - | 0 | - | - | Да | Нелсен чистота | - |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | 2,160 | 1,92 | - | - | Да | Нелсен чистота | Да |

Отпадъците с код 20 01 08 и 20 03 01 се поставят в контейнери на фирма Нелсен чистота.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външната фирмата извършваща операцията по оползотворяване/ обезвреждане | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стърготини стужки и изрезки от черни метали | 20 01 01 | Не | Не | Сплавкомерс АД | Да |
| Опаковки съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества | 15 01 10* | не | не | Сплавкомерс АД | да |
| Флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак | 20 01 21* | Не | Не | Сплавкомерс АД | да |
| Биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене | 20 01 08 | Не | Не | Нелсен чистота | да |
| Смесени битови отпадъци | 20 03 01 | Не | Не | Нелсен чистота | да |

Таблица 6. Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB (А)при границата на площадката През деня | Ниво на звуково налягане в dB (А)при границата на площадката През през вечерта | Ниво на звуково налягане в dB (А)при границата на площадката През нощта | Ниво на звуково налягане в dB (А) разрешено по КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Център 1 | 56,33 | 49,93 | 50,08 | 70 | Да |
| Център 2 | 56,82 | 52,31 | 52,00 | 70 | Да |
| Център 3 | 56,65 | 52,28 | 52,23 | 70 | Да |

За отчетения период не са правени измервания на шумовия фон.

Таблица 7. Опазване на подземните води

| Показател | Точка напробовземане | Концентрация в подземните води съгл.КР | Резултати от мониторинга | Честота на мониторинг | съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH,Активна реакция | Тръбен сондаж | - |  | Веднъж годишно |  |
| Електропрово- димост | Тръбен сондаж | - |  | Веднъж годишно |  |
| Нитрати | Тръбен сондаж | - |  | Веднъж годишно |  |
| Окисляемост | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Нитрити | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Амониев йон | Тръбен сондаж | - |  | Веднъж годишно |  |
| Калций | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Магнезий | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Сулфати | Тръбен сондаж | - |  | Веднъж годишно |  |
| Хлориди | Тръбен сондаж | - |  | Веднъж годишно |  |
| Желязо | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Манган | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| флуориди | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Хром | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Цианиди | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Фосфати | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Натрий | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Никел | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Цинк | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Олово | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Кадмий | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Мед | Тръбен сондаж | - |  | На две години |  |
| Арсен | Тръбен сондаж |  |  | На две години |  |
| Живак | Тръбен сондаж |  |  | На две години |  |

Не е правен мониторинг на подпочвени води за 2012г.

Таблица 8. Опазване на почви

| Показател | Концентрация в почвите (базово състояние), съгласно КР | Пробовземна точка | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Активна реакция Ph(H2O) | - |  |  | Веднъж на три години | - |
| Общ Азот | - |  |  | Веднъж на три години | - |
| Общ Фосфор | - |  |  | Веднъж на три години | - |

Не е направен базов анализ на почвата

Таблица 9. Аварийни ситуации

| Дата на инцидента | Описание на инцидента | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

През отчетния период няма аварийни ситуации.

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР

| Дата на оплакването или възражението | Приносител на оплакването | Причини | Предприети действия | Планирани действия | Органи, които са уведомени |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Няма постъпили оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено КР.