“Н О Р А “ АД   -  гр. Л О В Е Ч

## Г О Д И Ш Е Н     Д О К Л А Д

за  околната   среда  (ГДОС)

2012 г.

# гр. Л О В Е Ч

Март 2013 г.

1. Уводна част на Годишния доклад за околната среда(ГДОС)

Наименование на инсталацията /ите, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

“НОРА” АД, Ловеч

Адрес по местонахождение на инсталацията/ите;

ул.”Филип Тотю” №3 5500 гр.Ловеч

Регистрационен номер на -КР-№354-Н0/2008г.

Дата на подписване на КР –08.10.2008г.

Влизане в сила на 15.11.2008 г.

Оператор на инсталацията/ите, като се посочва конкретно кой е притежател на разрешителното-“НОРА” АД, Ловеч

Представлявано от Георги Николов Вълканов – Изпълнителен директор

Адрес,тeлефон,факс и е-mail на собственика/оператора

ул.”Филип Тотю “ №3  гр. Ловеч тел 068 /60 15 38;

факс 068/60 15 45,

e-mail:office@norabg.com

Лице за контакти – Радослав Лазаринов Рачев – н-к ЕМО и Биорафинерия 1

тел. 0899982992

Адрес,тел.номер,факс,е-mail на лицето за контакти; ул.”Филип Тотю” №3

5500 гр.Ловеч тел. 0899982992, e-mail: radoslav.rachev@abv.bg

###### Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталацията.

Методът на произвоство е базиран на процес на преестерификация на слънчогледово или рапично масло с извличане на глицерина посредством метанол в присъствието на катализатор. Крайните продукти са метил естер и глицеринова фаза, представляваща смес от глицерин, метил естер и натриеви соли на масни киселини.

Изходни суровини за производството са:

- слънчогледово и рапично масло

- метанол с чистота 99,5%

- натриев хидроокис на кристали – за катализатор

Като посредник в процеса се използва оборотна технологична вода със следните две

функции:

- установяване на температурни режими – посредствено без пряк контакт с продуктите, участващи в процеса.

- спомагателни функции при транспорт на обработваните продукти между отделните

производствени операции.

Инсталацията за производство на метилови естери включва:

- Парен котел ПКМ1

- Парен котел ПКМ 2,5

- Водогрейни котли ГВН - 1000

- Производствен капацитет на инсталацията.

Определения в Условие 4 от КР капацитет на инсталацията за производство на метилови естери е 20 000t/y. Също така включва парен котел ПКМ1 с капацитет 0,78 MW и ПКМ 2 с капацитет 1,94 MW.

В инсталацията извън приложение 4 на ЗООС включва два броя водогрейни котли ГВН 1000 с  номинална топлинна мощност 1,163  MW.

### Инсталацията за производство на биодизел неработи от Юни 2007год.

РИОСВ гр Плевен

### Басейнова дирекция Дунавски район с център Плевен

1.2.Система за управление на околната среда.

Системата за управление на околната среда (СУОС) е важен елемент от спазването и прилагането на нормативната база на екологичното законодателство.

Независимо от намаления експлоатационен и управленски персонал за

“НОРА”АД опазването на околната среда е важен въпрос.Полагат се постоянно усилия за изпълнението в максимална степен на изискванията залегнали в условията на Комплексно разрешително(КР) №354- НО/2008г. Фирмата е в процес на въвеждане на СУОС.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации.

От 15.11.2008г. до 31.12.2012г. нямаме образувани опасни вещества в резултат на производствената дейност.За определяне на опасните вещества при всяка една доставка на различни материали се изисква от доставчиците информационен лист за безопасност.

1.3.Използване на ресурси.

1.3.1.Използване на вода.

##### Използването на вода за производствени нужди и питейно-битови.

Tаблица 3.1

| Източник на вода | Годишно количество, съгласно КР m3/y | Количество за единица продукт съгласно КР | Използвано годишно количество m3/y | Използвано количество за единица продукт m3 | Съответст- вие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В и К -Ловеч | 554 | 0.0277 | 0 | 0 | да |

От посочените числа в Таблица 3.1. се вижда, че за периода от15.11.2008г. до 31.12.2012г не се отчита консумиране на вода.

Причините за това са, че инсталацията за метил естер не е била в експлоатация.

1.3.2.Използване на енергия.

Таблица 3.2.

| Eлектроенергия/ Топлоенергия | Количество електроенергия за единица топлинна енергия MWh/t Количество топлинна енергия за единица топлинна енергия GJ/t Съгласно КР | Използвано количество за единица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Електроенергия | 0,1304 | 0 | да |
| 2.Топлинна енергия | 8368,2 | 0 | да |

Не се превишава разрешеното количество на електро и топлоенергия, определено в КР, тъй като  инсталацията за метил естер не е била в експлоатация.

1.3.3.Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Таблица 1.3.1.

| Суровини | Годишно количество, съгласно КР t/y | Количество за еденица продукт , съгласно КР | Употребено годишно количество t/y | Kоличество за еденица продукт | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рапично /слънчогледово/масло | 21 060 | 1,053t/t | 0 | 0,00 | да |
| метанол | 3 340 | 167kg/t | 0 | 0,00 | да |
| Натриева основа /кристали/ | 136 | 6,8kg/t | 0 | 0,00 | да |

Таблица 1.3.2.

| Горива Природен газ | Годишно количество, съгласно КР Nm3/y | Количество, Nm3/h, съгласно КР | Употребено годишно количество, Nm3/y | Количество, Nm3/h, | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПКМ1 | 790 680 | 66,58 | 0 | 0,00 | да |
| ПКМ2,5 | 550 000 | 99,83 | 0 | 0,00 | да |

Употребеногодишно количествоNm3/y е 0, поради това, че  инсталацията за метил естер не е била в експлоатация.

1.3.4.Съхранение на спомагателни материали и горива.

На площадката  са разположени 2 резервоара по 400 m3 всеки, за слънчогледово

и рапично масло, 2*400m3 за междинни продукти  и 2*200m3 за готова продукция – биодизел. Резервуарите са обваловани, но обваловката има връзка с канализацията – към маслоуловител.

На закрито е обособен склад за глицеринова фаза от два резервуара от по 50 m3. Резервуарите нямат обваловка. Скадът за метанол също е в закрито помещение. Внего са разположени три резервуара от по 50 m3 с двойни стени. В резервуар №1 има два тона метанол.

Натриевата основа на кристали се съхранява на палети в склада предвиден за съхранение на отпадъци. Няма налични количества натриева основа.

Във връзка с изпълнението на Наредба за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи-чл.341;342 са извършени проверки на рулоните резервуари на 21.07.2008 г.

Фирмата извършила измерванията е “Контрол инженеринг”, методът-ултразвукова дебелометрия.Измерванията показват, че резервоарите отговарят на изискванията.Периодът на валидност е пет години, така, че резултатите са меродавни.

Останалите резервоари и съоръжения се контролират визуално при обходите на експлоатационния персонал в изпълнение Условията на КР.

За периода от 15.11.2008г. до 31.12.2012г. г не е допуснат нито един разлив, теч.

| № | Съхранявано вещество | Проектен капацитет (m3) | Тип,размери,конструктивен материал | Наличие на обваловката, вместимост |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Слънчогледово масло | 400 | Рулонен, стоманен, D=8530 mm, H=7450mm | Да - обща обваловка с височина 600mm |
| R2 | Рапично масло | 400 | Рулонен, стоманен, D=8530 mm, H=7450mm | Да - обща обваловка с височина 600mm |
| R3 | Метилестер / на основата на слънчогледово масло / | 400 | Рулонен, стоманен, D=8530 mm, H=7450mm | Да - обща обваловка с височина 600mm |
| R4 | Метилестер / на основата на рапично масло | 400 | Рулонен, стоманен, D=8530 mm, H=7450mm | Да - обща обваловка с височина 600mm |
| R5 | Биодизел | 200 | Рулонен, стоманен, D=6630 mm, H=5960mm | Да - обща обваловка с височина 600mm |
| R6 | Биодизел | 200 | Рулонен, стоманен, D=6630 mm, H=5960mm | Да - обща обваловка с височина 600mm |
| 1 | Метанол | 50 | Хоризонтален,стоманен, D=2800mm, с двойна стена | Не |
| 2 | Метанол | 50 | Хоризонтален,стоманен, D=2800mm, с двойна стена | Не |
| 3 | метанол | 50 | Хоризонтален,стоманен, D=2800mm, с двойна стена | не |

2.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

Паровата централа на „Нора „ – АД в момента разполага с три котела които осигуряват пара за производство и отопление. Два от котлите са ГНВ – 1000 с номинална мощност от 1Gcal/h и реална мощност 0,8Gcal/h. Те са присъединени към два комина с височина на фундаментите 2м и метална тръба с диаметър ф- 426мм и височина 15м. Третият котел е  тип ПКМ1 има номинална реална мощност съответно 0,67 и 0,54Gcal/h. Той е присъединен към комин с височина на фундамента 2м и метална тръба с диаметър ф -530мм и височина15м.

Другия четвърти котел ПКМ2,5 е демонтиран през Септември 2007г. Всички котли са  на природен газ. Паровата централа не функционира от 01.01.2008г.

Друг източник на емисии в атмосферния въздух са локалните вентилационни системи на отпадъчни газове от точкови източници.

- Вентилация производствено помещение

- В производственото помещение процесите са херметизирани. Няма отделяне на вредности глицерин и метилов естер. При нередности и авария е възможно отделяне на тези вещества в работната среда. Неса посочени като опасности в Наредба13/92год.и Наредба 14/97год.

- Вентилационно помощение - катализация

- В производственото помещение процесите са херметизирани. Няма отделяне на вредности.

- Вентилация склад – метанол

- Зареждането на аскладовете с метанол ще се извърщи от специлизирана авто цистернар оборудвана със собствена попма за разтоварване и щуцери за обратна газова фаза от резервуарите. По този начин не се отделят метанолови пари в атмосферата при разтоварването му.

- ПДК метанол максимално еднократна в атмосферния въздух на населени места

= 1,0mg/m3 съгласно Наредба14/97год, изм.доп.2002год.

ПДК метанол краткотрайна максимална в работна зона е = 50,0mg/m3 съгласно Наредба 13/92год.

Не е възможно достигане на тези концентрации тъй кото резервуарите за метанол са херметично затворение и при използването му в производството се запазва този принцип.

Емисии в атмосферния въздух през комините и изходите на локалните вентилационни системи на отпадъчни газове от точкови източници, с излючение на горивните инсталации

| Пореден № на изпускащото устройство и от кои неподвижни източници са газовете | Характеристика на изпускащо устройство |
| --- | --- |
|  | координати | Височина на изпусащото устройство | Вътр. Диаметър или площ | Обемен дебит или капацитет | Емисии продължителност | Емисии температура | Начало на емисиите |
|  | X | Y | m | mm | M3/h |  | 0C | Дата |
| Взривозащитен вентилатор ЕВНН8/ производствено помещение/ |  |  | 5,5 | 250 | 19200 | работен | околна |  |
| Осов взривозащитен вентилатор ВО8/ производствено помещение/ |  |  | 6,75 | 800 | 25000 | авариен | околна |  |
| Взривозащитен вентилатор евнн6,3/катализаторно отделение/ |  |  | 4 | 630 | 3000 | работен | околна |  |
| Осов взривозащитен вентилатор ВО5/катализаторно отделение/ |  |  | 3 | 500 | 2400 | авариен | околна |  |
| Осов взривозащитен вентилатор ВО5/склад метанол/ |  |  | 0,75 | 500 | 5530 | работен | околна |  |
| Осов взривозащитен вентилатор ВО5/склад глицерин/ |  |  | 0,75 | 500 | 5530 | работен | околна |  |
| Осов взривозащитен вентилатор ВО5/склад метанол/ |  |  | 0,75 | 500 | 5530 | авариен | околна |  |
| Осов взривозащитен вентилатор ВО5/склад глицерин/ |  |  | 0,75 | 500 | 5530 | авариен | околна |  |

Тъй като инсталацията не работи от Юни 2007г. не са провеждани СПИ.

Пробовземане и мониторинг на емисиите

| Изпускащо устройство Пор № или наименование на инсталацията или процеса , след който се извърщва мониторинга | Вещество/ параметар подлежащ на пробовземане | Пробовземане |
| --- | --- | --- |
|  |  | Пробовземна точка | Достъпност на точките за пробовземане | Честотата | Метод | Метод на пробовземане/анализ | Място на извършване на анализа |
| №1 | СО,NO2,прах | №1 | Газоход същ.ПК -1 | Веднъж | - | БДС ENI 3284-1:2001 | Акредитир. |
| №2 | СО,NO2,прах | №2 | Газоход същ.ГВН1000 | На 2 | - | БДС ENI 14791:2005 | Лаборатория |
| №3 | СО,NO2,прах | №3 | Газоход същ.ГВН1000 | години | - |  |  |

2.1.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Канализацията на площадката е придвидена като обща / смесена/ за производствени, охлаждащи битови-фекални и дъждовни води. Смесения поток отпадъчни води се отвежда през една точка на заустване в селищната канализационна система на гр. Ловеч. Производствените отпадъчни води се пречистват в пречиствателна станция за отпадъчни води, след което се заустват в смесената канализационна мрежа на площадката. Непосредствено след това има подходящо място за изборна точка за мониторинг на производствени отпадъчни води. Заустване на охлаждащите води се извършва единствено при профилактика на съоръженията към двата оборотни цикъла за неконтактно охлаждане. В непосредствена близост до резервуарите за съхранение на суровини и продукти, е разположено и претоварището на горивото в цистерни. До тях е монтиран маслоловител, към който се отвеждат и дъждовните води/ преди включването им в общата канализация/. Не е извършван мониторинг на отпадъчните води през периода от 15.11.2008г. до 31.12.2012г., поради това, че инсталацията не е функционирала.

2.2.Управление на отпадъците.

Склада за временно съхранение на отпадъците представлява покрито бетонирано помещение в което са складирани всички видове отпадъци, които се образуват на площадката. В склада се съхраняват опаковки от натриева основа, метални отпадъци, дървени палета и метални варели. Опаковките от натриева оснава са около 300бр., металните отпадъци са около 2т, 20бр. - дървени палета.

С  фирма „БАЛБОК ИНЖЕНЕРИНГ” е сключен договор за изкупуване на опаковките от натриевата основа при спазване на изискванията на чл. 12 от ЗУО, следните опасни отпадъци съгласно Наредба №3 за класификация на отпадъците.

За почистването на каломаслоуловителя е сключен договор с  „ ВА- ДИ2” – ООД- гр. Варна.

Не са използвани услугите на тези две фирми поради това,че инсталацията не е функционирала през периода от 15.11.2008г. до 31.12.2012г.

2.3.Шум.

През периода от 15.11.2008г. до 31.12.2012г. не са извършвани контролни измервания и собствен мониторинг на нивата на шума на територията на Дружеството, тъй като то не е функционирало.

2.4.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Производствената площадка е бетонирана и асфалтирана.

3.Прекратяване на работата на инсталации или части от тях.

“Нора- АД” – гр. Ловеч е прекратила временно производството на метилови естери поради високата цена на суровините и не конкурентните цени на крайния продукт на пазара.

4.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения.

4.1.Аварии.

Инциденти и аварии в производствената дейност на площадката на “Нора- АД” – гр. Ловеч за периода от 15.11.2008г. до 31.12.2012г няма.

През отчетния период няма аварийни замърсявания, няма аварийна ситуация и залпово замърсяване на воден обект или подземна вода.

Таблиците към приложение І от Образеца за годишен доклад не са попълнени, тъй като инсталацията не е функционирала от юни 2007 г. до момента.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР-№354-Н0/2008г. на“Нора”АД гр Ловеч.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на Изпълнителната агенция по околна среда или РИОСВ или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Дата:12.03.2013г.                            Подпис:…………………

Име на подписващия: Георги Николов Вълканов

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор