# Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д   П О   О К О Л Н А

# С Р Е Д А  ( ГДОС )

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗА КОИТО Е

ПРЕДОСТАВЕНО КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО

№ 407-НО/2011 г.

на

“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД,

гр. Бургас, площадка с. Добромир

Март 2013 г.

# ВЪВЕДЕНИЕ

# Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда

# (ГДОС)

“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас, площадка с. Добромир притежава Комплексно разрешително № 407-НО/2011 г. и настоящият Годишен доклад по околна среда се изготвя съгласно Условие 5.10.1. от Комплексното разрешително, което гласи следното: „Притежателят на разрешителното да докладва резултатите от собствения мониторинг и да представя ежегодно в РИОСВ Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено настоящото комплексно разрешително за съответната година, в срок до 31 март на следваща годината, на хартиен и електронен носител. Докладът да е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и да бъде съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.”

Комплексното разрешително е издадено “СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас, площадка с. Добромир, на основание чл. 120, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда и чл. 11, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009 г., попр. ДВ, бр. 97/08.12.2009 г.)  за експлоатация на:

Инсталация за производство на вар, изпълняваща дейност, съгласно т. 3.1 от Приложение № 4 от ЗООС „Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно и за вар в ротационни пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно”, включваща:

  - шахтова пещ;

  - трошачно – сортировъчна инсталация.

# СЪДЪРЖАНИЕ:

| 1. Обща информация | 5 стр. |
| --- | --- |
| 1.1.Увод на годишния доклад | 5 стр. |
| 1.2.Система за управление на околната среда | 8 стр. |
| 1.3.Използване на ресурси | 12 стр. |
| 1.3.1.Използване на вода | 12 стр. |
| 1.3.2.Използване на енергия | 14 стр. |
| 1.3.3.Използване на суровини и горива | 16 стр. |
| 1.3.4.Съхранение на суровини и горива | 17 стр. |
| 2.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда | 18 стр. |
| 2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и РRTR | 18 стр. |
| 2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух | 19 стр. |
| 2.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води | 21 стр. |
| 2.4.Управление на отпадъците | 22 стр. |
| 2.5.Шум | 26 стр. |
| 2.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване | 28 стр. |
| 3.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в | 29 стр. |
| съответствие с условията на КР (ИППСУКР) 4.Предотвратяване и действия при аварии 5.Преходни и анормални режими 6.Прекратяване работата на инсталацията или части от нея 7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 7.1.Аварии 7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително 8. Декларация Приложение 1: Таблици | 29 стр. 30 стр. 31 стр. 31 стр. 31 стр. 31 стр. 32 стр. 33 стр. |

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

  - Увод на годишния доклад

- Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително (КР) на “СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас, площадка с. Добромир: Инсталация за производство на вар, изпълняваща дейност, съгласно т. 3.1 от Приложение № 4 от ЗООС „Инсталации за производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно и за вар в ротационни пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно”, включваща:

  - шахтова пещ;

  - трошачно – сортировъчна инсталация.

- Адрес по местонахождение на инсталацията: землището на            с. Добромир, община  Руен, област Бургас

- Регистрационен номер на КР: № 407-НО/2011 г.

- Дата на подписване на  КР: 13.04.2011 г.

- Дата на влизане в сила на КР: 04.05.2011г.

- Оператор на инсталацията, притежател на КР:

“СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас

- Адрес, тел. номер и факс на оператора:

8000 гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов” № 120

телефон: 056/811 506; факс: 056/811 505

- Лице за контакти: инж. Димо Петков Димов – Управител

- Адрес, телефон, факс, e-mail на лицето за контакт:

8000 гр. Бургас, ул. „Чаталджа”  № 52, ет. 2

телефон: 056/811 506; факс: 056/811 505

e-mail: office@smamineralbg.com

- Производствен капацитет на инсталацията, която попада в Приложение 4 на ЗООС :

Производственият капацитет на Инсталацията за производство на вар съгласно КР е  100 t/24 h;

Количеството произведена негасена вар за  2012 г.: 14 717, 834 t

- Производствен капацитет на инсталацията, която не попада в Приложение 4 на ЗООС :

На територията на площадката няма такава инсталация.

- Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната среда:

Управлението на дейността по околната среда се осъществява от Главния механик, който със Заповед на Управителя на “СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД е определен да отговаря за комплексното разрешително.

- РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:

РИОСВ,  гр. Бургас

- Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията:

Басейнова дирекция „Черноморски район”, с център гр. Варна

Кратко описание на дейността

Технологичният процес, включително и подготовка на суровината за производство на вар и работа на трошачно-сортировъчната инсталация (ТСИ) е следният:

Варовикът се добива от намираща се в близост кариера по открит начин, чрез извършване на пробивно-взривни работи. Взривената скална маса с късове от от 0÷500мм се товари с багер на автосамосвали и се транспортира до приемния бункер на инсталацията за претрошаване (трошачно-сортировъчна инсталация). Инсталацията за претрошаване е снабдена с оросителна система тип “дюза”. За оросяване се ползва вода от главния водопровод съгласно договор с „ВиК” ЕАД, гр. Бургас. До приемния бункер на ТСИ се доставя мобилна цистерна (20м3), от която посредством хидрофорна помпа се подава вода под налягане до 6 bar към оросителната система.

Натрошеният варовик, посредством закрита транспортна лента се транспортира до сепаратора (вибрационно сито), на което става отделянето на фракцията от 50÷150мм. От там фракцията се транспортира до бункерите на варовата пещ. Подситовата фракция от 0÷500мм се транспортира отново със закрита транспортна лента до бункери за временно съхранение, или директно се продава за пътни настилки на клиенти.

Фракцията варовик от 50÷150мм постъпва в бункерите на варовата пещ чрез закрита транспортна лента, където става добавянето на антрацитни въглища (АС) - фракция от 6 до 16мм.

Първо се пуска в работа хидравличната станция, която чрез постъпателно-възвратни движения движи разтоварващото съоръжение в пещта, което разтоварва определена порция изпечена вече вар от дъното на пещта. Времето на работа на съоръжението се определя от желаното натоварване на пещта. Извадената от пещта вар се събира в бункер под пещта. От бункера под пещта готовата вар се изпуска на транспортна лента и се насочва към двата налични складови бункери. След всяко изваждане на вар от пещта се задейства линията за зареждане на пещта с варовик и въглища. Първо се отваря шибърът под бункера за варовик, пуска се вибропитателят и той зарежда порцията варовик. След като електронният кантар-дозатор отмери зададеното количество се изключва вибропитателят и отваря разтоварващия шибър и порцията варовик се насочва към транспортната лента и чрез нея се зарежда кофата на скиповия подемник.

По същия начин от бункера за въглища, чрез вибропитател и електронен кантар-дозатор се отмерва нужното количество въглища, което се транспортира до същата скипова кофа. Чрез скипа варовикът и въглищата се повдигат и изсипват в пещта. Варовата пещ е с два скипа, които изсипват на две места по сечението на пещта варовика и въглищата. С това се цели по-добро разпределение на материала по сечението на пещта. При всяко зареждане броят заредени скипове по сечението на пещта трябва да е равен. Не се допуска зареждане два или повече пъти само с единия скип. Ваденето на варта и зареждането с варовик и въглища се извършва циклично на всеки час. Броят на заредените общо скипове на един цикъл (едно зареждане) се съобразява със зададения капацитет на пещта, която е устроена за работа на максимум 100т/24ч. Разчетите са направена на база на това, че от 1.8 тона варовик се получава 1 тон негасена вар и от това, че една скипова кофа е оразмерена да побира 1000кг варовик и въглища.

Трошачно-сортировъчната инсталация, както и транспортната лента довеждаща суровината (варовик) до бункера на варовата пещ не е задължителен елемент от технологичния процес. Възможна е доставка на варовик от друга кариера с размери на фракцията 50÷150мм която директно да постъпва в бункера за дозиране.

При намалена реализация на варта се минава на друг режим на работа, при който се намалява времето на работа на вентилатора и подаваното количество въздух. Преминаването от един режим на работа в друг се извършва плавно (постепенно), с оглед запазване количеството на произведената вар.

1.2.Система за управление на околната среда

„СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас, площадка                с. Добромир осъществява дейността си в съответствие с условията на комплексно разрешително № 407-НО/2011 г., прилагайки Системата за управление на околната среда (СУОС).

Със Заповед № 17/26.07.2011 г. на Управителя на “СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД са определени отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително. Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на лицата, отговорни за изпълнението на условията в комплексното разрешително. Отговорникът за КР докладва пред ръководството за резултатността на СУОС, като основа за нейния преглед и подобряване. Лицата, изпълняващи задачи по условията на комплексното разрешително имат необходимата компетентност. Провеждат се обучения за повишаване на квалификацията. През 2012 г. няма промяна на персонала и лицата, отговорни за изпълнение на условията на комплексното разрешително.

Всички  необходими инструкции по Условие 5 Управление на околната среда са изготвени и се прилагат съгласно изискванията на КР, а по-конкретно:

Структура и отговорности:

Съгласно Условие 5.1. на КР

Определен е персоналът, който извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното  и отговорните лица за изпълнение на условията на комплексното разрешително.

Изготвен е списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт на лицата, отговорни за изпълнението на условията в комплексното разрешително. През 2012 г. не се е наложила актуализация на списъка.

Обучение:

Съгласно Условие 5.2.  на КР

Изготвена е и се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала. В тази връзка е изготвен План за обучение на персонала в цех ”Добромир” за 2012 година. Провежда се обучение на лицата, отговарящи и изпълняващи задачи по условията на комплексното разрешително.

Обмен на информация:

Съгласно Условие 5.3.  на КР

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакти. Информацията е достъпна за всички служители.

Поддържа се актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни случаи).

Документиране:

Съгласно Условие 5.4. на КР

Изготвен е и се поддържа актуален списък на нормативната уредба по околна среда, регламентираща работата на инсталацията. Списъкът се съхранява от отговорника за КР.

Изготвен е списък с всички необходими инструкции, изисквани с настоящото разрешително. Инструкциите са документирани и се съхраняват на хартиен и електронен носител от отговорника за КР.

Управление на документите:

Съгласно Условие 5.5.  на КР

Изготвена е инструкция за актуализация на документите, изисквани с настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация.

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в разрешителното  се намират на разположение на отговорните лица, които ги прилагат.

Оперативно управление:

Съгласно Условие 5.6. на КР

Прилагат се всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното. Те се съхраняват на площадката в писмен вид и при поискване се представят на компетентния орган.

Проверка и коригиращо действие:

Съгласно Условие 5.7. на КР

Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.

Прилагат се писмени инструкции за  периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията на разрешителното.

Изготвена е и се прилага писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Изготвена е писмена инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на Инсталацията за производство на вар, произтичащи от нови нормативни актове, както и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Съгласно Условие 5.8.  на КР

Изготвена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария.

Разработена е инструкция за аварийно планиране и действия при аварии, в която са включени дейностите по:

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на производствена дейност с въздействие върху околната среда при авария;

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората. При определянето да се включат и аварийни ситуации в резултат на наводнение или земетресение;

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни ситуации и де се изберат действия, които осигуряват най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации да се документира избрания начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията от аварията;

- подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за действие;

- периодична проверка на готовността на персонала за изпълнение на Плана за действие при аварии;

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията. Инструкцията се прилага винаги при промяна в разположението на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката;

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия;

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария;

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното съхранение;

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии (напр. пожарогасители, коф-помпи, адсорбенти за разливи и други), най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност;

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала (с включени телефонни номера или други детайли по оповестяването), отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии;

- изготвяне и редовна актуализация на списъка на телефонните номера или други детайли по оповестяването, предвидени в Плана за действие при аварии.

Документиране

Съгласно Условие 5.9. на КР

Документират се и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически показатели и резултатите от оценката на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително.

Документират се и се съхраняват данните за причините при установяване на несъответствия  и предприетите коригиращи действия.

Документират се резултатите от прилагането на писмената инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на Инсталацията за производство на вар, произтичащи от нови нормативни актове, както и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

През отчетната година няма установени несъответствия във връзка с прилагането на писмената инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към работата на Инсталацията за производство на вар, произтичащи от нови нормативни актове, както и уведомяване на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби.

През отчетната година не се е наложило да бъдат преразгледани и/или актуализирани инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване.

Изготвен е списък с изискуемите инструкции по настоящото разрешително.

Всички документи по настоящото разрешително се съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган.

Докладване:

Съгласно Условие 5.10. на КР

Докладват се резултатите от собствения мониторинг.

В срок до 31 март се представя Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително за предходната година, на хартиен и електронен носител. Докладът е изготвен съгласно Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително и е съобразен с изискванията на разработения модул за докладване на замърсителите.

При поискване от компетентните органи се предоставя допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното.

Актуализация на системата за управление по околна среда:

Съгласно Условие 5.11. на КР

При актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след издаването на ново такова ще бъде актуализирана системата за управление на околната среда.

Уведомяване:

Съгласно Условие 7 на КР

През отчетната година не се е налагало да се уведомява областния управител, кмета на общината, РИОСВ и органите на „Гражданска защита” във връзка с аварийни или други замърсявания, а в случаите на замърсяване на повърхностни и/или подземни води и Басейновата дирекция, когато са нарушени установените с настоящото комплексно разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и размера на замърсяването.

През отчетната година не са възникнали аварийни ситуации и не се е наложило да се уведомяват съответните компетентни органи.

Не е възниквала заплаха за екологични щети.

През отчетната година не са причинени екологични щети.

1.3. Използване на ресурси

1.3.1. Използване на вода

Площадката на цех „Добромир”, на която е разположена Инсталацията за производство на вар е водоснабдена чрез разклонение от минаващ в близост водопровод. Операторът има сключен Договор №201427/18.01.2011г. с „Водоснабдяване и Канализация” ЕАД, гр. Бургас. Изразходваното водно количество се отчита посредством водомер, монтиран в близост до административната сграда, обозначено в Приложение 5 от заявлението.

Основния консуматор на вода е Трошачно-сортировъчната инсталация (инсталацията за претрошаване), която е снабдена с дюзи, които при претрошаването оросяват варовика с цел недопускане на разпрашаване. До приемния бункер на ТСИ се доставя пълна цистерна (20м3), от която посредством хидрофорна помпа се подава вода под налягане до 6 bar към оросителната система.

Условие 8.1.Използване на вода  се изпълнява съгласно изискванията на комплексното разрешително. Прилагат се следните инструкции:

- за експлоатация и поддръжка на оросителната система към ТСИ, която е основен консуматор на вода за производствени нужди

- за извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване

- за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди, включваща:

- годишна консумация на вода за производствени нужди за единица продукт от Инсталацията за производство на вар;

- стойността на годишната норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди за Инсталацията за производство на вар.

- за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата, включваща установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа.

През отчетната година не са констатирани течове.

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на оросителната система към ТСИ, която е основен консуматор на вода за производствени нужди.

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за измерване на изразходваните количества вода за производствени нужди.

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата.

Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството изразходвана вода за производството на единица продукт за 2012 година е разделено на количеството произведена продукция за годината.

Количеството изразходвана вода за 2012 година е 290, 080 m3.

В Таблица 3.1. е докладвано относно изчислените стойности на годишната норма за ефективно използване на вода за производствени нужди през 2012 година. Констатира се съответствие на изразходваните количества вода за производствени нужди с нормата по Условие 8.1.2.

Таблица 3.1.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/за единица продукт, за 2012г. | Годишна норма за ефективност при употребата на вода, m3/за единица продукт, съгл. КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на вар, включваща: шахтова пещ; трошачно – сортировъчна инсталация | 0,0197 | 0,0198 | Да |

1.3.2.Използване на енергия

Дружеството има сключен Договор за снабдяване с електрическа енергия №Б371/01.01.2003 г. с “ЕВН България Електроразпределение Стара Загора” АД, който е актуализиран. На площадката на цех “Добромир”, на която е разположена Инсталация за производство на вар е ситуиран трафопост. Консумацията на електроенергия се отчита посредством електромер, който е поставен на трафопоста.

Условие 8.2.Енергия се изпълнява съгласно изискванията на комплексното разрешително. Прилагат се следните инструкции:

- за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на вентилатора за регулиране на горивния процес към Инсталация за производство на вар в шахтова пещ, основен консуматор на електроенергия

- инструкция, осигуряваща измерване и документиране на изразходваните количества електроeнергия за производствени нужди, изразени като:

- стойност на годишната норма за ефективност при употребата на енергия за Инсталация за производство на вар;

- годишнa консумация на електроенергия за производствени нужди за Инсталация за производство на вар.

- инструкция за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за оценка на съответствието на измерените количества консумирана електроенергия с определените такива в Условие 8.2.1.1., в това число установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия за отстраняването им.

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за експлоатация и поддръжка на електропреобразувателните части на вентилатора за регулиране на горивния процес към Инсталация за производство на вар в шахтова пещ, основен консуматор на електроенергия.

Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството консумирана електроенергия за производството на единица продукт за 2012 година е разделено на количеството произведена продукция за годината. През 2012 година е консумирана 85, 390 MWh електроенергия.

В Таблица 3.2. са докладвани изчислените стойности на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за Инсталация за производство на вар през 2012 година.

Констатира се съответствие на годишната норма за ефективност при употребата на електроенергия за Инсталация за производство на вар през 2012 година.

Таблица 3.2.

| Инсталация | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт, за 2012г. | Годишна норма за ефективност при употребата на електроенергия, MWh/единица продукт, съгл. КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Инсталация за производство на вар, включваща: шахтова пещ; трошачно – сортировъчна инсталация | 0,0058 | 0,006 | Да |

1.3.3.Използване на суровини и горива

Суровината и горивото, които се използват в Инсталация за производство на вар са:

  - суровина – варовик;

  - гориво – антрацитни въглища.

Прилагат се инструкции за:

- изчисляване и документиране на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини и горива за Инсталация за производство на вар

- за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини и горива за Инсталация за производство на вар, с определените такива в условията на разрешителното, включваща установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия

Документират се резултатите от изпълнението на инструкцията за оценка на съответствието на годишните стойности на нормите за ефективност на ползваните суровини и горива за Инсталация за производство на вар, с определените такива в условията на разрешителното, включваща установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

Годишните стойности на нормата за ефективност са изчислени, като количеството суровина и гориво за производството на единица продукт за 2012 година е разделено на количеството произведена продукция за годината.

През 2012 година са използвани:

  - суровина – 26 338,000 t варовик;

  - гориво – 2 894,791 t антрацитни въглища.

В Таблица 3.3.1. и Таблица 3.2.2. са докладвани изчислените стойности на годишните норми за ефективност на ползваните суровина и гориво за Инсталация за производство на вар през 2012 година.

Таблица 3.3.1.

| Суровина | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт], за 2012 г. | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт], съгл. КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Варовик | 1,79 | 1,8 | Да |

Таблица 3.3.2.

| Гориво | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт], за 2012г. | Годишна норма за ефективност [t/ единица продукт], съгл. КР | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- |
| Антрацит-ни въглища | 0,197 | 0,25 | Да |

1.3.4.Съхранение на суровината  и горивото

Суровината (варовик) се съхранява временно в два бункера с вместимост всеки по 170м3, а горивото (антрацитни въглища) се съхранява временно в бункер с вместимост 175м3. Складовете са закрити, с бетонна основа, без връзка с канализацията.

- Прилага се инструкция за поддръжка и периодична проверка на съответствието на складовете и площадките за съхранение на суровини и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

- Съгласно изискването на Условие 8.3.2.1. операторът документира резултатите от извършените проверки на съответствието на площадките за съхранение на суровини и горива с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и предприетите коригиращи действия. При извършените проверки от страна на оператора не са констатирани несъответствия.

- Съгласно изискването на Условие 8.3.4.1.1.1. операторът съхранява на площадката копие от информационен лист за безопасност за Ca(OH)2.

2.ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

2.1.Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и РRTR

В Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR са докладвани емисиите от площадката в атмосферния въздух.

- Съгласно изискванията на Условие 9.5.1.3. на комплексното разрешително, операторът следва да определя годишните количества на замърсителите (kg/y) в атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ).

- Извършени са собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащото устройство, посочено в Таблица 9.5.1. на комплексното разрешително при спазване на регламентираните срокове в таблицата, а именно:

Таблица 9.5.1. Мониторинг на изпускащо устройство №1 (комин на шахтова пещ)

| Параметър | Препоръчителен метод за анализ | Честота на измерването |
| --- | --- | --- |
| Прах | БДС ЕN 13284-1:2004 | Два пъти годишно |
| NOx | БДС EN 14792:2006 | Два пъти годишно |
| SO2 | БДС EN 14791:2006 | Два пъти годишно |
| H2S | БДС 17.2.4.10:1979 | Два пъти годишно |

Собствените периодични измервания са извършени от акредитирана лаборатория за анализ на компонентите на околната среда  „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Бургас.

Отчетените годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух са изчислени на база работните часове и замерената и отразена стойност на замърсителя (масов поток от лабораторните протоколи).

Тъй като емисиите на замърсителите във въздуха не превишават емисионните праговете, посочени в колона 1а  на Таблица 1, то те са маркирани с тире и в скоби е посочено измереното годишно количество.

От площадката се формират единствено битово–фекални отпадъчни води от административната сграда. Изградена е водоплътна изгребна яма, в която постъпват битово-фекалните отпадъчни води. Дъждовните води се оттичат повърхностно по терена и попиват в зелените площи.

Операторът има сключен актуален Договор с „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр. Бургас, съгласно който предава за пречистване отпадъчните води в ПСОВ-Бургас. Докладът за замърсителите и техните количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите се предоставя от ПСОВ-Бургас в интегрираната информационна система за докладване по ЕРИПЗ.

2.2.Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

Неорганизирани емисии

- Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано.

- Прилага се инструкция за периодична оценка за наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и предприемане на мерки за ограничаването им.

- Прилага се инструкция за извършване на периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- Документират се и се съхраняват резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии.

- Предприети са всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, съгласно изискванията на чл.70 на Наредба №1 от 27.06.2005 год.за норми за допустими емисии на вредни вещества(замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии.

Интензивно миришещи вещества

- Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

- Прилага се инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества.

Собствен мониторинг

- Извършени са собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащото устройство, посочено в Таблица 9.5.1. на КР при спазване на регламентираните срокове в таблицата.

- Собствените периодични измервания са извършени от акредитирана лаборатория за анализ на компонентите на околната среда  „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, гр. Бургас.

- Резултатите от собствените периодични измервания на емисиите на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух са отразени в Таблица 2.1. и Таблица 2.2.

- Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на измерените стойности на контролираните параметри с определените в разрешителното норми за допустими емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.

- Документират се и се съхраняват максималния дебит на отпадъчните газове, стойностите на контролираните параметри и честотата на мониторинг по изпълнение на Условие 9.5.1.1. и се предоставят на компетентния орган при поискване

- Документират се и се съхраняват резултатите от оценката на съответствието на измерените стойности на контролираните показатели с определените в разрешителното емисионни норми, установените причини за несъответствия и предприетите коригиращи действия.

Условие №9. Емисии в атмосферата се изпълнява  съгласно изискванията на комплексното разрешително.

- Всички емисии на вредни вещества от инсталацията се изпускат в атмосферния въздух организирано.

- За отчетния период няма постъпили оплаквания за неприятни миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. Всички дейности на площадката се извършват по начин, недопускащ разпространението на миризми извън границите на производствената площадка.

- Eмисиите на отпадъчни газове от площадката не водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух и другите действащи норми за качество на въздуха.

- Измерените стойности на контролираните параметри съответстват на емисионните норми, съгласно Таблица  9.1.1. на КР.

2.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

Условие №10. Емисии на отпадъчни води се изпълнява  съгласно изискванията на комплексното разрешително.

- Не се заустват отпадъчни води (производствени и/или битово-фекални) в повърхностни обекти и канализационната мрежа.

- Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда се отвеждат във водоплътна изгребна яма.

- Операторът има сключен актуален Договор с „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, съгласно който предава за пречистване отпадъчните води в ПСОВ-Бургас.

- Докладът за замърсителите и техните количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите се предоставя от ПСОВ-Бургас в интегрираната информационна система за докладване по ЕРИПЗ.

- Прилага се инструкция за периодична проверка и поддръжка на състоянието на отвеждащата до водоплътната изгребна яма канализационна мрежа на площадката на дружеството, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

- Резултатите от извършените проверки се документират.

- За отчетния период не са регистрирани течове.

2.4.Управление на отпадъците

- „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД има одобрена от РИОСВ–Бургас актуализирана Програма за управление на дейностите по отпадъците за площадка с. Добромир, в съответствие с изискването на Условие 11.1.2. на комплексното разрешително.

- Образуваните отпадъци при работата на Инсталацията за производство на вар на площадка с. Добромир не се различават по вид (код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Таблица 11.1. и Таблица 11.2. на комплексното разрешително.

- През 2012 година са образувани 34,350 тона производствени отпадъци от Инсталацията за производство на вар.

- През 2012 г. не са превишени количествата на смесените битови отпадъци съгласно изискванията на Таблица 11.2. на комплексното разрешително.

- Операторът събира всички, образувани на площадката отпадъци, посочени в Условие 11.1., съгласно изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци, на определените за това места.

- Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

- През 2012 година са образувани 34,350 тона производствени отпадъци от Инсталацията за производство на вар.

- Извън територията на площадка с. Добромир се транспортират само битовите отпадъци.

- На площадката не се генерират опасни отпадъци.

- Извън територията на площадката не се транспортират производствени и опасни отпадъци.

- Не се налага изговянето и приложението на инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

- Операторът не предава за оползотворяване, преработване и рециклиране отпадъци извън територията на площадка с. Добромир

- Съгласно Условие 11.4.2. операторът трябва да извършва операция по оползотворяване, обозначена с код R5 (рециклиране или възстановяване на други неорганични материали) в Инсталацията за производство на вар в шахтова пещ, на следния отпадък с код и наименование: 16 11 06 - Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05.

- През 2012 година са образувани 34,350 тона производствени отпадъци от Инсталацията за производство на вар.

  - Изготвена е и се прилага инструкция за периодична оценка на съответствието на оползотворяването, преработването и рециклирането на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

  - Операторът не предава за обезвреждане отпадъците, образувани при работата на Инсталацията за производство на вар на площадка  с. Добромир

  - Не се налага изговянето и приложението на инструкция за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с условията на разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.

  - Операторът извършва измерване на количествата образувани на площадката отпадъци, с цел определяне на годишно количество образуван отпадък за Инсталацията за производство на вар на площадка с. Добромир.

- През 2012 година са образувани 34,350 тона производствени отпадъци от Инсталацията за производство на вар.

- Изготвена е инструкция за измерване на образуваните количества отпадъци и изчисление на стойностите на нормите за ефективност при образуването на отпадъци в съответствие с условията на настоящото разрешително.

  - Изготвена е и се прилага инструкция за оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества образувани отпадъци и стойностите на норми за ефективност при образуването на отпадъци (само за отпадъците, които се генерират пряко от производствения процес) с определените такива в условията на разрешителното. Инструкцията включва установяване на причините за несъответствия и предприемане на коригиращи действия.

- През 2012 година са образувани 34,350 тона производствени отпадъци от Инсталацията за производство на вар.

  - При работата на Инсталацията за производство на вар на площадка с. Добромир не се образуват отпадъци с огледален код, поради което не се налага анализиране на отпадъци за извършване на класификация.

  - Не се налага на този етап операторът да извършва основно охарактеризиране на отпадъците, образувани от дейността на Инсталацията за производство на вар и предназначени за обезвреждане чрез депониране, в съответствие с изискванията на част I, раздел 1, т.1.1 на приложение № 1 от Наредба                          № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

  - На този етап няма необходимост от вземането на проби, както и от изпълнението на изискването на Условие 11.7.2.1., съгласно което следва вземането на проби и методите за изпитване на отпадъците да се извършват в съответствие с изискванията на част I, раздел 3 на приложение № 1 от Наредба № 8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

  - Операторът документира и докладва дейностите по управление на отпадъците съгласно изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности.

  - Съгласно Условие 11.6. операторът документира всички измервани количества на отпадъците и докладва образуваните количества отпадъци като годишно количество.

  - През 2012 година отпадъците, формирани по време на ремонта на Инсталацията за производство на вар (34,350 тона) са вложени в разширителната зона на пещта.

  - Операторът документира резултатите от оценката на съответствието, изискващо се съгласно приложимите инструкции по Условие № 11. Управление на отпадъците.

  - Като резултат от приложението на  инструкциите не са установени отклонения и не се е наложило да бъдат предприети коригиращи действия.

  - Операторът съхранява всяка информация, чието документиране се изисква по Условие № 11. Управление на отпадъците. Информацията се предоставя на компетентните органи при поискване по време на проверка.

  - Съгласно изискването на Условие 11.8.7., следва да се докладват изпусканите количества в почвата на всеки от замърсителите, посочени в приложение II, за които са надвишени пределните количества, посочени в приложение II на Регламент     № 166/2006 г. относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите извън площадката на опасни отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи.

  - Безопасните отпадъци на площадката в с. Добромир не надвишават 2000 тона годишно, както и няма пренос извън площадката на опасни отпадъци, поради което не се налага операторът да докладва в интегрираната информационна система за докладване по ЕРИПЗ.

  - Битовите отпадъци (БО) за 2012 година са 1,100 тона.

  - Количеството на БО не превишава посоченото в Таблица 11.2 на комплексното разрешитено.

  - Сметосъбирането и сметоизвозването на БО се извършва от Община Руен.

2.5. Шум

Площадката в с. Добромир, на която се намира Инсталацията за производство на вар се намира извън населен район. Най-близко разположените населени места (с. Добромир и с. Аспарухово) се намират на повече от 1000 м от шахтовата пещ.

Техническото оборудване, както и самата дейност не са източник на високи шумови нива. Шумовите нива са в рамките на пределно допустимите за производствени зони. В близост до площадката няма обекти, върху които излъчвания шум да оказва въздействие.

Условията от Условие №12.Шум на комплексното разрешително се изпълняват съгласно изискванията, а именно:

- Дейностите, извършвани на производствената площадка се осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, както следва:

По границите на производствената площадка:

- дневно ниво – 70 dB(A);

- вечерно ниво – 70 dB(A);

- нощно ниво – 70 dB(A);

В мястото на въздействие (в най-близко разположените спрямо промишления източник урбанизирани територии и извън тях):

- дневно ниво – 55 dB(A);

- вечерно ниво – 50 dB(A);

- нощно ниво – 45 dB(A).

Операторът прилага инструкция за наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. и е извършил измерване през 2011 година.

Информацията е докладвана във формата на Таблица 6 от Приложение 1.

За установяване на съществуващия шумов режим на площадката на          с. Добромир са извършени  измервания на нивото на шум от Регионална лаборатория – гр. Шумен (Протоколи от измерване: №369/12.07.2011г.; №531/16.09.2011г.; №532/16.09.2011г.).

Резултатите от проведените контролни измервания на нивата на шум са направени в 14 пункта по границите на площадката и пункт №15 – жилищна зона на с. Добромир.

- Операторът прилага инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентните нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Наблюденията се провеждат при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от Наредба № 54/13.12.2010 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и вредните ефекти от шума върху здравето на населението (обн. ДВ. бр.3/11.01.2011г.).

- Не са констатирани несъответствия.

- Операторът документира и съхранява на площадката резултатите от наблюдението на определените показатели.

- Операторът представя при поискване от компетентните органи  резултатите от наблюдението на определените показатели.

- Операторът документира и съхранява на площадката резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- Операторът представя при поискване от компетентните органи резултатите от оценката на съответствието на установените нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, установените причини за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи действия.

- През 2012 г. няма постъпили жалби и оплаквания от граждани.

2.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

Условие №13А на комплексното разрешително се изпълняват съгласно изискванията, а именно:

- Не се отвеждат пряко, или непряко приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в подземните води.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

- От датата на влизане в сила на комплексното разрешително е въведен Дневник за документиране на резултатите от проверките за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете.

- През отчетния период не са констатирани течове от тръбопроводите и оборудването.

- Изготвена е и се прилага инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят подземните води.

- През 2012 година не са допуснати разливи и/или изливане на вредни и опасни вещества върху производствената площадка.

- Товаро–разтоварните работи на площадката, които биха могли да доведат до течове/изливания се извършват на определените за целта места.

- Изготвена е и се прилага инструкция за периодична проверка за водоплътност на изгребната яма за битово-фекални отпадъчни води, като при установяване на нарушена водоплътност следва да се предприемат действия за установяване на причините и възстановяване водоплътността на ямата.

- Резултатите от проверките относно водоплътността на изгребната яма за битово-фекални отпадъчни води се документират в Дневник.

- При извършените през 2012 година проверки не са установени нарушения на водоплътността на изгребната яма за битово-фекални отпадъчни води.

- През 2012 г. операторът  не е допуснал замърсяване на подземните води от разливи  и не е създал с действията си аварийни ситуации.

- Не е възникнала необходимост за уведомяване на Басейнова дирекция, РИОСВ, Гражданска защита и другите комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

3.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съотвeтствие с условията на КР (ИППСУКР)

Не се докладва, тъй като няма дейности за изпълнение през изтеклата отчетна година.

4.Предотвратяване и действия при аварии и случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени екологични щети

Условие №14 на комплексното разрешително се изпълняват съгласно изискванията, а именно:

- Операторът спазва вътрешен авариен план, утвърден от управителя на дружеството и съгласуван с кмета на Община Руен.

- На площадката на цех „Добромир” не се генерират производствени отпадъчни води от Инсталацията за производство на вар.

- Няма пряко отвеждане на отпадъчни води в подземни водни обекти.

- През изтеклата отчетна година не е възникнала аварийна ситуация.

- Изготвена е инструкция с мерки за ограничаване и ликвидиране на последствията от замърсявания, вследствие на аварийни ситуации.

- В Инсталацията за производство на вар  не се използват суровини и материали и не се произвеждат продукти, попадащи в обхвата на Приложение 3 на ЗООС.

- Операторът има изготвена собствена оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

- През изтеклата отчетна година няма регистрирани случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на причинени екологични щети по време на експлоатацията на Инсталацията за производство на вар.

- Във връзка с горното не се е наложило да се актуализира собствената оценка за възможните случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и за причинени екологични щети.

5.Преходни и анормални режими на работа

- Операторът прилага технологични инструкции за пускане (влизане в стабилен работен режим) и спиране на Инсталацията за производство на вар, съдържащи необходимите мерки и действия, осигуряващи оптималното протичане на производствените процеси.

- На площадката на цех „Добромир” няма изградено пречиствателно съоръжение.

- Не се налага изготвянето на инструкция за пускане и спиране на пречиствателното съоръжение, осигуряваща:

- пускане на пречиствателното съоръжение (ако е възможно технологично) в действие преди пускане на свързаната с него производствена инсталация или части от нея;

- спиране на пречиствателното съоръжение след прекратяване на производствения процес.

- Операторът е изготвил план за мониторинг при анормални режими на Инсталацията за производство на вар, включващ вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии и начините за тяхното определяне и контролиране.

- През изтеклата отчетна година Инсталацията за производство на вар е е била в престой, поради ремонт за периода от 01.01.2012г. до 15.03.2012г.

- Няма регистрирани извънредни емисии от Инсталацията за производство на вар.

6.Прекратяване на работата на инсталацията или на части от нея

Условие № 16

- През изтеклата отчетна година Инсталацията за производство на вар е е била в престой, поради ремонт за периода от 01.01.2012г. до 15.03.2012г.

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1.Аварии

През 2012 година не са регистрирани аварийни ситуации, свързани с въздействие върху здравето на населението и околната среда.

7.2.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е издадено комплексното разрешително

Оплаквания от работата на инсталацията, свързани с миризми, шум, води и въздух за отчетния период не са регистрирани.

## ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително № 407-НО/2011 г. на “СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас, площадка с. Добромир.

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ, или МОСВ на копия от този доклад на трети лица.

Подпис:………………					 Дата: 28.03.2013г.

Име на подписващия: инж. Димо Петков Димов

Длъжност в организацията:  Управител

ПРИЛОЖЕНИЕ 1:   ТАБЛИЦИ

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR

| № | CAS номер | Замърсител | Емисионни прагове /колона 1/ | Праг за пренос на замърсители извън площ /колона 2/ кг/год. | Праг за производство, обработ. или употреба /колона 3/ кг/год. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | във въздух кол.1а кг/год. | във води кол.1b кг/год. | в почва кол.1с кг/год. |  |  |
| 8# |  | Азотни оксиди (NOх/NO2) | - М (5696,64) |  |  |  |  |
| 11# |  | Серни оксиди (SOх/SO2) | - М (1457,28) |  |  |  |  |
| 86# |  | Фини прахови частици(PM10) | - М |  |  |  |  |

Легенда:  Начин на определяне на стойността:

М - измерена стойност

Е - стойност, получена на база експертна оценка

С - изчислена стойност

Стойностите на емисиите в таблицата са получени чрез измерване (М)

Отчетените годишни количества на замърсителите в атмосферния въздух са изчислени на база работни часове и замерената и отразена стойност на замърсителя (масов поток от лабораторните протоколи).

Тъй като емисиите на замърсителите във въздуха не превишават емисионните праговете, посочени в колона 1а  на Таблица 1, то те са маркирани с тире и в скоби е посочено измереното годишно количество.

От площадката на цех „Добромр” се формират единствено битово–фекални отпадъчни води от административната сграда. Изградена е водоплътна изгребна яма, в която постъпват битово-фекалните отпадъчни води. Дъждовните води се оттичат повърхностно по терена и попиват в зелените площи.

Операторът има сключен актуален Договор с „ВиК” ЕАД, гр. Бургас, съгласно който предава за пречистване отпадъчните води в ПСОВ-Бургас. Докладът за замърсителите и техните количества, които се докладват в рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсителите се предоставя от ПСОВ-Бургас в интегрираната информационна система за докладване по ЕРИПЗ.

Съгласно изискванията за собствен мониторинг операторът е извършил собствени периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове от изпускащото устройство, посочено в Таблица 9.5.1. на комплексното разрешително два пъти годишно, като е възложил провеждането на собствените периодични измервания на акредитирана лаборатория.

В Таблица 2.1. са отразени резултатите от мониторинга, въз основа на проведените измервания на 26.04.2012г. и следните протоколи:

- Протокол за вземане на проби А№2611/26.04.2012г. Пробовземането е извършено от от акредитирана лаборатория „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИГ” ООД, гр. Бургас.

Измерването по показатели серен диоксид и сероводород е извършено на мястото на пробовземане. По показател „общ прах на газови потоци” извадките са получени в лабораторията на „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИГ” ООД на 26.04.2012г.

- Протокол от изпитване №6152/22.05.2012г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – Комин на шахтова пещ на площадка с. Добромир на „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД.

- Протокол №136/26.05.2012г. за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – Комин на шахтова пещ на площадка с. Добромир на „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД.

Таблица 2.1.Емисии в атм.въздух             	                      Комин на шахтова пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 50 | - | 26,28 | Два пъти годишно | 100 |
| NOх | mg /Nm3 | 500 | - | 0 | Два пъти годишно | 100 |
| SO2 | mg /Nm3 | 400 | - | 0 | Два пъти годишно | 100 |
| H2S | mg /Nm3 | 3 | - | 0 | Два пъти годишно | 100 |

През първото полугодие инсталацията е работила 2568 h:

Азотни оксиди: 0 кg NOх

Серни оксиди: 0 кg SO2

В Таблица 2.2. са отразени резултатите от мониторинга, въз основа на проведените измервания на 30.11.2012г. и следните протоколи:

- Протокол от изпитване №6943/17.12.2012г. на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – Комин на шахтова пещ на площадка с. Добромир на „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД.

- Протокол №250/30.11..2012г. за извършени собствени измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници – Комин на шахтова пещ на площадка с. Добромир на „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД.

Пробовземането е извършено от от акредитирана лаборатория „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИГ” ООД, гр. Бургас.

Таблица 2.2.Емисии в атм.въздух                                   Комин на шахтова пещ

| Параметър | Единица | НДЕ, съгласно КР | Резултати от мониторинг | Честота на мониторинг | Съответствие Брой/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Непрекъснат мониторинг | Периодичен мониторинг |  |  |
| Прах | mg /Nm3 | 50 | - | 36,5 | Два пъти годишно | 100 |
| NOх | mg /Nm3 | 500 | - | 152 | Два пъти годишно | 100 |
| SO2 | mg /Nm3 | 400 | - | 67,9 | Два пъти годишно | 100 |
| H2S | mg /Nm3 | 3 | - | 11,7 | Два пъти годишно | 100 |

През второто полугодие инсталацията е работила 4416 h:

4416 h х 1,29 кg/h (от масовия поток) =  5696,64 кg NOх

4416  h х 0,33 кg/h (от масовия поток) =  1457,28 кg SO2

През 2012 година количества на замърсителите в атмосферния въздух

са както следва:

Азотни оксиди: 5696,64 кg NOх

Серни оксиди: 1457,28 кg SO2

Таблица 3. Емисии  в отпадъчни  води (производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Забележка: Таблица 3 не е попълнена - в комплексното разрешително няма поставено условие за  мониторинг   отпадъчни води.

Таблица 4. и Таблица 5., изискващи се съгласно Образеца на Годишния доклад относно отпадъците, които се образуват и оползотворяват от Инсталацията за производство на вар са попълнени по-долу:

Таблица 4. Производствени отпадъци, образувани от Инсталация за производство на вар

| Отпадък | Код | Годишно колич. [ t/y ] | Годишно колич. за единица продукт | Временно съхранение на площадката | Транспор тиране- собст. трансп./ външна фирма | Съответствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Колич. опред. с КР | Реално измерено | Колич. опред. с КР | Реално измерено |  |  |  |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 161106 | 45 | 34,350 | - | 0,002 | не | не | да |

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане  на отпадъци

| Отпадък | Код | Оползотворяване на площадката | Обезвреждане на площадката | Име на външ.фирма, извършваща операция по оползотв./обезвреждане | Съответ- ствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Oблицовъчни и огнеупорни материали от неметалургични процеси, различни от упоменатите в 16 11 05 | 161106 | да | не | Оползотворяват се от оператора - на площадката в цех „Добромир” | да |

Таблица 6.Шумови емисии

| Място на измерването | Ниво на звуково налягане в dB(А) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Дневен период /7-19 часа/ | Вечерен период /19-23 часа/ | Нощен период /23-7 часа/ |  |
| Пункт №1 от изм. контур | 68,4 | 44,5 | 49,3 | да |
| Пункт №2 | 69,5 | 43,5 | 50,3 | да |
| Пункт №3 | 64,7 | 42,8 | 45,4 | да |
| Пункт №4 | 69,1 | 42,3 | 47,4 | да |
| Пункт №5 | 70,0 | 43,6 | 46,2 | да |
| Пункт №6 | 64,2 | 43,4 | 45,0 | да |
| Пункт №7 | 59,3 | 42,8 | 45,5 | да |
| Пункт №8 | 63,4 | 43,2 | 45,4 | да |
| Пункт №9 | 68,1 | 44,1 | 44,3 | да |
| Пункт №10 | 71,4 | 44,5 | 46,5 | да |
| Пункт №11 | 67,8 | 49,8 | 47,2 | да |
| Пункт №12 | 66,2 | 53,5 | 46,1 | да |
| Пункт №13 | 61,5 | 52,7 | 47,1 | да |
| Пункт №14 | 63,1 | 47,9 | 45,8 | да |
| Пункт №15 на границата към с. Добромир | 49,9 | 38,1 | 37,3 | да |

Величините, които са определени чрез изчисления са както следва:

| Величини | Период на измерване-стойност dB(А) | Съответствие |
| --- | --- | --- |
|  | Дневен период | Вечерен период | Нощен период |  |
| Ниво на обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от геометричния център на площадката на с. Добромир на „СМА МИНЕРАЛ БУРГАС ВАР” ЕООД, гр. Бургас, ограничена от измерителния контур | 117,4 | 97,5 | 96,9 |  |
| Средно ниво на шум по измерителния контур | 67,37 | 47,53 | 46,9 | да |
| Нива на шум в мястото на въздействие | 14,2 | 7,98 | 7,3 | да |

Таблица 7.Опазване на подземните води

Забележка: Таблица 7 не е попълнена - в комплексното разрешително няма поставено условие за  мониторинг   на подземни води.

Таблица 8.Опазване на почви

Забележка: Таблица 8 не е попълнена - в комплексното разрешително няма поставено условие за  мониторинг   на подземни води.

Таблица 9.Аварийни ситуации

Забележка: Таблица 9 не е попълнена - през 2011 г. не са възникнали аварийни ситуации на площадката с. Добромир

Таблица 10.Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е предоставено комплексното разрешително

Забележка: Няма оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталацията, поради което Таблица 10 не е попълнена.